《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 河南裕海医药科技有限公司年产150万张保健贴、150万张冷敷贴项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 河南裕海医药科技有限公司 |
| 法人代表 | 郑华杰 | 联系人 | 贾刘杰 |
| 通讯地址 | 新郑市薛店镇中德产业园46号楼7号 |
| 联系电话 | 15617966588 | 传真 | / | 邮政编码 | 450000 |
| 建设地点 | 新郑市薛店镇中德产业园46号楼7号 厂址中心坐标：东经113.766378°、北纬34.502093° |
| 立项审批部门 | 新郑市发展和改革委员会 | 批准文号 | 豫郑新郑制造[2017]29801 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | 卫生材料及医药用品制造 （C2770） |
| 占地面积（m2） | 212.5 | 绿化面积（m2） | / |
| 总投资（万元） | 100 | 其中环保 投资（万元） | 2 | 环保投资占总投资比例（%） | 2 |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产日期 | 2018年3月 |
| 工程内容及规模 1.项目由来 河南裕海医药科技有限公司经过广泛的市场调查研究，拟投资100万元在新郑市薛店镇中德产业园46号楼7号建设年产150万张保健贴、150万张冷敷贴项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《河南省建设项目环境保护条例》等法律、法规的规定及要求，该项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年版），本项目属于“十六、医药制造业”类别中的“43、卫生材料及医药用品制造”，应编制报告表。 受河南裕海医药科技有限公司委托，本单位承担了该项目环境影响报告表的编制工作，委托书见附件1。接受委托后，本单位工作人员通过现场勘察调查，依据《环境影响评价技术导则》的要求，编制完成了本项目的环境影响报告表。 2.产业政策相符性分析 本项目投资100 万元，年产150万张保健贴、150万张冷敷贴，根据国家《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修正），本项目不属于该产业结构调整指导目录中限制类之列，也不属于该产业结构调整指导目录的鼓励类、淘汰类之列；项目工艺及所用设备无目录中规定的淘汰类工艺装备，因此项目属于允许类，符合国家产业政策的要求。本项目已在新郑市发展和改革委员会备案，项目编号：豫郑新郑制造[2017]29801，备案见附件2，与备案相符性分析见表1。 表1 项目建设情况与备案相符性 类别 备案内容 项目建设内容 相符性 项目名称 河南裕海医药科技有限公司年产150万张保健贴、150万张冷敷贴项目 河南裕海医药科技有限公司年产150万张保健贴、150万张冷敷贴项目 相符 厂址 新郑市薛店镇中德产业园46号楼7号 新郑市薛店镇中德产业园46号楼7号 相符 投资 100万元 100万元 相符 产品方案 年产150万张保健贴、150万张冷敷贴 年产150万张保健贴、150万张冷敷贴 相符 建设内容 生产车间以及办公室等附属设施850平方米 生产车间以及办公室等附属设施850平方米 相符 工艺 原材料（卷材）—横切—辊切—贴切片—封口—包装—成品 原材料（卷材）—横切—辊切—贴切片—封口—包装—成品 相符 主要设备 横切机、辊切机、贴切片机、封口机等 横切机、辊切机、贴切片机、封口机等 相符 3、相关规划相符性分析 本项目租用河南裕海医药科技有限公司股东贾刘杰的厂房和办公室，根据薛店镇人民政府对本项目所在地块编制的《薛店镇B14（省道102南侧、暖泉路东侧）地块控制性详细规划》（见附图4），本项目用地属于二类工业用地，符合土地利用规划。租赁协议见附件3，商品房买卖合同见附件4。 本项目为“卫生材料及医药用品制造”，符合调整后的《新郑市新港产业集聚区总体发展规划（2016~2020）》。符合河南裕港置业有限公司国际医疗产业园“医疗器械、机械加工、金属制品、超硬材料、电子电器、生物科技”准入行业要求；本项目位于园区46#楼，属于综合区，符合园区功能分区准入企业类型要求；本项目属于园区优先准入中的“与医疗事业相关企业”。 经现场勘察，本项目的设备尚未安装。 4、建设项目概况 4.1项目建设地点及周围环境状况 本项目位于新郑市薛店镇中德产业园46号楼7号，建筑面积850m2，厂址中心坐标：东经113.766378°、北纬34.502093°，项目地理位置示意图见附图1。 项目位于中德产业园内，四周均为中德产业园内入驻企业。中德产业园的东侧为农田；南侧290m为岗周村；西侧紧邻暖泉路，隔路为龙占洼村，本项目距离龙占洼村590m；北侧紧邻102省道，隔路为瑞泰耐火材料科技有限公司。项目周围环境示意图见附图2，厂区及周围环境实景图见附图6。本项目距离南水北调干渠6.2km，不在南水北调保护区内。 4.2项目组成及建设内容 本项目占地面积212.5m2，建筑面积约850m2，主要建设内容为生产车间、仓库、办公室、环保设施等，详见表2，平面布置图见附图3。 表2 项目主要建设内容一览表 工程类别 项目内容 规模 数量 备注 主体工程 生产车间和原料库 500m2 1座 4F，钢筋砼结构，租用原有厂房 成品仓库 200m2 1座 4F，钢筋砼结构，租用原有厂房 公用及辅助工程 办公室 150m2 1座 4F，钢筋砼结构，租用原有办公室 环保工程 固废暂存间 20m2 1座 钢筋砼结构，位于原料库内 4.3产品方案 项目产品为年产150万张保健贴、150万张冷敷贴，产品方案见表3。 表3 项目产品方案一览表 产品名称 年产量 单位 用途 保健贴 150 万张 用于因颈椎病、肩周炎、腰肌劳损、骨质增生、关节炎、坐骨神经痛、椎间盘突出、软组织扭挫伤等所致的各种疼痛的辅助治疗。 冷敷贴 150 万张 用于闭合性软组织损伤引起的颈肩腰背及四肢肌肉、肌腱、韧带、滑囊、滑膜等局部疼痛及肿胀。 型号规格按产品外形尺寸不同分为：长方形：7cm×9cm、7cm×10cm、9cm×11.5cm、10cm×12cm、10cm×13cm、12cm×16cm、13cm×16cm、14cm×18cm、18cm×22cm；圆形：Φ8.0cm、Φ10.0cm、Φ12.0cm；正方形：8cm×8cm、10cm×10cm、12cm×12cm、14cm×14cm、16cm×16cm、20cm×20cm。 本项目生产产品无国家统一产品质量标准，项目建成后公司根据《医疗器械监督管》理条例》第（国务院令第650）号）及国家相关行业规范统一设定内部产品质量标准，对产品外观、基本尺寸、粘附力、高温试验、残留物、断裂强度等进行产品质量检验，能够满足产品质量检验要求。 4.4原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗见表4。 表4 项目主要原辅材料及资（能）源一览表 序号 名称 用量 备注 1 保健贴 药芯卷材 15t/a 外购，按产品要求选择相应规格 2 无纺布 3000m 外购，宽0.55m ，用于背衬 3 包装袋 150万个/a 外购，用于装片 4 纸箱 3000个/a 外购，用于装产品 5 冷敷贴 药芯卷材 15t/a 外购，按产品要求选择相应规格 6 无纺布 3000m 外购，宽0.55m ，用于背衬 7 包装袋 150万个/a 外购，用于装片 8 纸箱 3000个/a 外购，用于装产品 9 资（能）源 水 150m3/a 市政供水管网 10 电 30000度/a 市政供电网 药芯卷材：本项目不设涂布等生产线，本项目保健贴和冷敷贴均使用相关厂家生产的已含有中药膏的卷材。卷材中已含有医用压敏胶、单层硅油纸（离型纸）、薄荷脑等底托及药芯用料，本项目仅将卷材切割后贴上无纺布再包装即可。药芯卷材成份：威灵仙、姜黄、元胡、伸筋草、苏木、透骨草、红花、桑枝、羌活、冰片、压敏胶等。 4.5主要生产设备 项目主要生产设备见表5。 表5 项目主要生产设备一览表 序号 名称 型号 数量 用途 1 横切机 KC-600-F 1台 用于贴片横切 2 辊切机 yG -G560 1台 用于卷材辊切 3 贴切片机 KC-G-B 1台 用于贴片复合、分切 4 封口机 DBF-900 1台 用于内包封口 4.6公用工程 （1）给水 本项目生产不需要水，生活用水量为150m3/a，来自市政供水管网。 （2）排水 本项目无生产废水，车间清洗废水和生活污水经市政管网排入薛店镇污水处理厂。 （3）供电 本项目供电来自市政供电。 4.7劳动定员 项目劳动定员10人，生产采用8小时1班工作制，年工作300d。员工均不在厂区食宿。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，项目租用河南裕海医药科技有限公司股东贾刘杰的厂房和办公室，不存在原有污染问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 新郑市位于河南省中部，面积873km2，地处北纬34°16′至34°39′，东经113°30′至113°54′之间，北靠省会郑州市，东邻中牟、尉氐两县，南连长葛、禹州市，西与新密市接壤。市区北距郑州市界27.5km，属郑州市管辖。南北长42km，东西宽36km。 薛店镇位于省会郑州东南25km、郑州半小时经济圈内，总面积74km2，其中镇区面积10km2，总人口6.2万人，其中镇区人口2.1万人，辖29个行政村，179个村民组。 2、地形地貌 新郑市位于豫西山区向东过渡地带，地势西高东低，中部高，南北低。山丘、岗和平原兼有，西部、西南部为侵蚀低山区，峡谷或谷峰相间。低山外围和西北部为山前坡洪积岗地，京广铁路以东多沙丘岗地，面积约占全市总面积的79.1%，岗地地势起伏较大。京广线以东地区，由于受古黄河水流切割，与西部岗地分离，形成南北向的条形岗地与古黄河隐流洼地相间的地形特征。新郑市境内主要有具茨山、陉山、嶂山、泰山、梅山等山脉。 新郑市的北部及西北部为丘陵地区。新郑市的东部基本以京广线铁路为界，以东为冲积平原。本项目所在地地势平坦，利于项目建设。 3、水文 （1）地表水 新郑市境内有双洎河、黄水河、潩水河、梅河、莲河、暖泉河、高路河等14 条河流，河道总长度223.82km，除潩水河属颖河水系外，其余河流均属贾鲁河支流。现有水库24 座，其中2 座中型水库，22 座小型水库，总库容7061.46 万m3，控制流域面积为400.73km2。 （2）地下水 新郑市浅层地下水允许开采量为0.33亿m3，占全部水资源总量的16.8%，地下水流向为西部和东部自西向东流，北部郭店以南从西北向东南流，以北从西南向东北流，地下水水质多属碳酸钙水，pH 值为6~7，矿化度小于1g/L。补给水源以降水和山区、丘陵区水平径流补给为主。除浅层地下水局部受农灌污染影响外，中深层水水质良好。 4、气候气象 新郑市属暖温带大陆性季风气候，具有冷暖适中、四季分明、雨量较充沛、无霜期长、光照时间长等特点。冬半年受冬季风控制，多刮北风，夏半年受夏季风控制，多刮南风，具体气候特征见下表。 表6 区域气候特征一览表 气象要素 新郑市 气象要素 新郑市 年平均气温（℃） 14.4 主导风向 NE 极端最高气温（℃） 42.5 年平均风速（m/s） 2.5 极端最低气温（℃） -17.9 无霜期（d） 213 年平均降水量（mm） 676.1 最大冻土深度（cm） 18 5、土壤 新郑市土壤有3个土类，8个亚类，20个土属，40个土种。3类主要为褐土类、潮土类、风砂土类，其中褐土类为地带性土壤，主要分布在京广线以西的低山丘陵缓岗地带，面积714714亩，占74.8%；潮土类主要分布在京广线以东地区，面积174857亩，占18.3%；风砂土类主要分布在区域东部及东北部的局部岗丘地区，面积65930亩，占6.9%；集聚区属于黄河冲积平原，土层分十层，自上而下分别为细砂土层、沙壤土层、白垩土层、中层土、上土层、细砂层、粘土层、红粘土层、中沙层和粗砂、卵石层。 6、植被与生物多样性 项目所在地属豫东平原栽培作物植被区，植被以华北区系植物为主，自然植被稀少，绝大部分是人工栽培植被，常见有木本和草本两大类型，常见植物有毛白杨、欧美杨、旱柳、泡桐、刺槐、苦楝、臭椿、侧柏、紫穗槐、荆条、等。自然植被以盐生植被和沙生植被为主，草甸植被次之。农作物主要为小麦和玉米，蔬菜和温棚也有一定规模。 项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 7、《新郑市薛店镇总体规划（2013-2030年）》 《新郑市薛店镇总体规划（2013-2030年）》由河南省城乡规划设计研究总院有限公司编制，2014年5月13日由新郑市人民政府批复，批复文号为新政规[2014]18号。 （1）规划范围 规划镇区建设用地增长边界为：东至京港澳高速、南至万邓公路、西至中华北路、北至空港三路，面积约为39.6km2。 （2）发展思路 薛店镇总体规划应紧密围绕建设新港集聚区进行用地功能布局，以目标为导向，整合区域用地，统筹城乡资源，满足功能要求，体现地方特色，城乡一体发展。 （3）空间布局规划 形成组团布局结构，总体概况为“两带、两轴、两心、三片区”。 “两带”—沿解放大道、世纪大道形成两条南北向综合城镇发展带。 “两轴”—沿莲花路、省道102形成两条东西向发展轴线。 “两心”—在老镇区府前街、府后街、薛店大道区域现状基础上进行用地调合，形成以公共服务为主的综合服务中心，在解放大道以西，围绕暖泉湖周边发展高端住宅、总部级商务办公、服务性商业、片区级文化中心。 “三片区”—在京广铁路以东依托老镇区的建设，形成东部城镇综合服务片区；依托暖泉湖，在京广铁路以西、莲花路以南形成西南新区；在京广铁路以西、莲花路以北依托中原食品工业园形成西北部工业区。 （4）总体用地布局 依托现状镇区生活及工业用地布局，结合镇区发展意向，向京广铁路以西拓展生活、工业用地，建设新的镇中心。 因老镇区发展空间有限，镇区用地跨越京广铁路主要向西发展，在莲花路以南形成新的镇区公共中心。结合现状铁路线发展部分仓储用地，方便运输。 本项目位于新郑市薛店镇省道 102 以南，暖泉路以东，项目用地性质为工业用地辅以部分绿化用地（见附图4），符合新郑市薛店镇土地利用规划（2013-2030 年）。 8、新郑市新港产业集聚区规划分析 新郑市新港产业集聚区（以下简称“集聚区”）位于新郑市城区东部，《新郑市新港产业集聚区总体发展规划（2009~2020）》于2010年12月31日获得河南省发展和改革委员会批复（批文号：豫发改工业【2010】2090号），该集聚区的规划环境影响评价报告书由河南省环保厅于2012年9月15日以豫环审【2012】195号文进行批复。批复的该集聚区规划范围为：“东至石武铁路客运专线及京港澳高速公路、西至京广铁路、南至炎黄大道、北至中兴大道，规划面积12.78km2”，主导产业为粮油储运与加工、电子工业。 集聚区经过近几年的快速发展，一大批知名企业先后入驻集聚区，目前集聚区内建成面积约8km2，在建项目占地约2.2km2，其他用地因受辖区河道、南水北调、京广铁路、石武高铁等因素限制不能利用，原集聚区规划范围内包含拟拆迁村庄在内剩余的可利用土地不足1.5km2，由于受发展空间不足限制，部分有入驻意向的项目处于无址可选的状态，严重制约了集聚区的可持续发展。鉴于集聚区西侧紧邻新郑市中心城区，东侧紧邻航空港区，南侧为基本农田保护区和李粮店煤矿煤炭塌陷区，北侧是南水北调保护廊道，集聚区空间上的扩展只能越过南水北调干渠向北发展。 近几年，新郑市在产业布局上，实际上已经在往南水北调保护廊道以北发展，且南水北调保护廊道以北区域已经形成规模较大的新郑市“食品工业区”和“电子信息产业区”，目前已有好想你枣业、雪花啤酒、航美国际智慧城等项目入驻，是一个成熟的食品、电子信息产业区，有较为完善的配套基础设施，与集聚区产业发展定位一致，且符合土地利用规划，又与集聚区有着便捷的交通联系，将该区域纳入集聚区统一规划，形成区域连片有机融合的发展形势，将为集聚区的可持续发展提供强有力的空间保障。 为适应发展要求，集聚区对发展规划进行调整，将南水北调保护廊道北侧的“东至京广铁路、南至莲花路、西至中华北路、北至薛店枣园路，规划面积11.15km2”划入集聚区，并重新编制了《新郑市新港产业集聚区总体发展规划（2016~2020）》。河南省产业集聚区发展联席会议办公室文件豫集聚办【2015】21号文原则同意了《新郑市新港产业集聚区总体发展规划（2016~2020）》的主要内容，可按省政府确定的有关程序进行审批，并同步开展规划环评等工作。《新郑市新港产业集聚区总体发展规划（2016~2020）》于2016年4月28日获得河南省发展和改革委员会批复（批文号：豫发改工业【2016】508号）。 根据《新郑市新港产业集聚区总体发展规划（2016~2020）》批复文件可知：集聚区规划分为南、北两个片区，总规划面积27.61km2；其中南片区规划范围为“东至石武高铁、南至炎黄大道、西至京广铁路、北至南水北调干渠，规划面积16.46km2”，北片区规划范围为“东至京广铁路、南至莲花路、西至中华北路、北至薛店枣园路，规划面积11.15km2”；规划主导产业为食品加工和生物医药产业。与原集聚区规划相比，集聚区规划面积（27.61km2）比原规划面积（12.78km2）增加了14.83km2；规划主导产业由原规划的“粮油储运与加工、电子工业”调整为“食品加工和生物医药产业”。产业集聚区调整图见附图5。 本项目位于集聚区此次范围调整新增的北区，符合调整后的集聚区规划主导产业“食品加工和生物医药产业”。 《新郑市新港产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》由河南省正大环境科技咨询工程有限公司编制，该报告书提出了集聚区项目环境准入条件、产业集聚区优先发展项目（正面清单）、产业集聚区禁止和限制发展项目（负面清单）。本项目与集聚区项目环境准入条件相符性分析见表7，与产业集聚区优先发展项目（正面清单）相符性分析见表8，与产业集聚区禁止和限制发展项目（负面清单）相符性分析见表9。 表7 本项目与集聚区项目环境准入条件相符性分析一览表 类别 项目准入条件 本项目 相符性分析 产业政策 （1）鼓励引进的项目和优先发展行业 ①集聚区已按照主导产业及辅助产业对各园区功能布局进行合理布局，企业入驻应按照产业政策要求优先入驻与主导产业相符的产业，鼓励入驻《产业结构调整指导目录》鼓励类项目。 ②鼓励中水回用项目、污水深度治理等基础设施、资源综合利用项目入驻集聚区。 ③鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区产业链，符合集聚区产业定位的企业入驻集聚区。 ④鼓励现有主导产业企业对产品进行提升，延长产业链条。 ⑤优先发展食品加工和生物医药主导行业。对于食品加工业，应大力发展方便、休闲食品产业，培育壮大果蔬饮料、肉制品加工等产业，重点支持中储粮、正龙食品、好想你枣业、雏鹰集团等龙头企业参与制定食品安全行业标准，推进绿色和有机食品产业化。对于生物医药行业，主要发展酶类生化制剂、氨基酸及蛋白类药物、诊断用生物制品、病人医用试剂、非病人用诊断检查及实验用试剂；鼓励发展现代中药、中药制剂等领域，以生物医药产业中成品复配、混装、灌装及封装为主。 属于鼓励发展的现代中药、中药制剂领域 相符 （2）负面清单（限制或禁止入驻项目） ① 原则上仅允许入驻符合集聚区产业定位且项目选址须符合集聚区产业布局及用地功能的项目。 ② 按照国家相关产业政策，严禁淘汰和限制类工业企业入园。 ③ 控制入驻项目废水经厂内污水处理设施处理后达不到集聚区污水处理厂收水水质标准的建设项目。 ④ 禁止引进涉及大量有毒、有害物质以及使用大量危险物品的企业入园。 ⑤ 禁止建设或使用《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）》明令淘汰的生产工艺或设备 ⑥基于对南水北调的保护，评价要求集聚区在南水北调保护范围之内的仓储用地不得储存有毒、有害、危险品物质。 ⑦禁止发展化学合成制药企业（简单分装、复配除外），禁止新建、扩建生物发酵制药项目（简单分装、复配除外）。 ①符合调整后的集聚区规划主导产业“食品加工和生物医药产业”。 ②属于允许类，不属于淘汰和限制类 ③ 废水满足薛店污水处理厂收水要求 ④不适用有毒、有害物质及危险物品 ⑤不使用命令淘汰的工艺和设备 ⑥不在南水北调保护区 ⑦不属于化学合成制药、生物发酵制药项目 不在负面清单内 生产规模和工艺装备水平 （1）入区企业建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； （2）在生产工艺、技术水平、装备规格上，要求入区项目达到国内行业领先水平、或具备国际先进水平 符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求 相符 清洁生产水平 （1）应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免集聚区大规模建设造成的不良辐射效应，诱使国家明令禁止项目在集聚区周边出现； （2）入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业先进水平； （3）限制高耗水、高耗能的工业企业入驻园区； （4）按照循环经济发展之路，评价建议与集聚区已有产业或项目能够形成良好循环经济链条的项目可优先入园 原料和产品均为环境友好型；生产无需水，耗能低 相符 污染物排放总 量控制 （1）新建项目的污染物排放指标必须满足区域总量要求； （2）禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行的项目； （3）新建项目的大气污染物处理达到相关行业标准或大气污染物综合排放标准后方可排放，水污染物排放应达到相关行业标准或水污染物综合排放标准后才能进入集聚区污水处理厂 无大气污染物排放；废水经园区化粪池处理后满足相关行业标准 相符 土地利用 （1）入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求； （2）入园项目用地必须符合集聚区土地利用规划要求。 （3）入园项目必须符合园区产业布局要求。 符合集聚区土地利用规划，符合园区主导产业方向 相符 经上表分析，本项目属于新郑市新港产业集聚区鼓励引进的项目和优先发展行业，满足新郑市新港产业集聚区项目环境准入条件。 表8 本项目与产业集聚区优先发展项目（正面清单）相符性分析 序号 要求 行业 优先发展内容 1 符合集聚区产业定位，符合国家政策，不属于淘汰类和限制类工艺，能耗少、污染物产生量小 食品加工 采用清洁生产新工艺，符合国家产业政策要求的低水耗和低能耗的食品加工项目 2 低温肉制品、中式熟肉制品、肠类系列、罐头系列、生鲜肉制品、速冻肉食菜肴类方便食品等肉制品加工项目 3 饼干、糕点、馒头、挂面、方便面、膨化食品等面制品和休闲食品加工项目 4 食品加工业中成品分装类项目 5 生物医药 主要发展生物医药产业中酶类生化制剂、氨基酸及蛋白类药物、诊断用生物制品、病人医用试剂、非病人用诊断检查及实验用试剂 6 现代中药、中药制剂项目 7 生物医药产业中成品复配、混装、灌装及封装类项目 8 电子产业 数字移动通信（含 GSM-R）、接入网系统、数字集群通信系统及路由器、网关等网络设备制造；大中型电子计算机及高性能微机、工作站、服务器设备制造；新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造等符合《产业结构调整指导目录》中鼓励类的项目。 本项目属于产业集聚区优先发展项目（正面清单）中的“现代中药、中药制剂项目”，符合集聚区的优先发展方向。 表9 与产业集聚区禁止和限制发展项目（负面清单）相符性分析 序号 要求 行业 禁止和限制发展内容 1 不符合集聚区产业定位，不符合国家政策，属于淘汰和产品，能耗大、污染物产生量大，产业规模达不到要求及国家限制发展行业 食品加工 限制发展酒精生产线、白酒生产线、原糖生产线、糖精等化学合成甜味剂生产线等限制类项目 2 限制发展味精、柠檬酸、氨基酸、淀粉、淀粉糖生产项目 3 限制发展年屠宰生猪15万头及以下、肉牛1万头及以下、肉羊15万只及以下、活禽1000万只及以下的屠宰项目 4 生物医药 禁止发展化学合成制药企业（简单分装、复配除外） 5 禁止新建、扩建生物发酵制药项目（简单分装、复配除外） 6 禁止农药类项目 7 电子产业 限制发展激光视盘机生产线（VCD系列整机产品）和模拟CRT黑白及彩色电视机项目 8 禁止独立电镀项目入驻 9 其他 限制发展园区内现有的、且与产业定位不符的企业 10 禁止发展不在园区产业定位内的其它产业项目，如化工石化、造纸制浆、制革、化纤浆粕、黑色冶金、焦化、电镀、皂素、金属冶炼等 本项目为卫生材料及医药用品制造，不在产业集聚区禁止和限制发展项目（负面清单）之列。本项目位于电子信息产业园，不在电子产业行业的禁止和限制发展内容之列。 总之，本项目符合调整后的《新郑市新港产业集聚区总体发展规划（2016~2020）》。 9、河南豫港置业有限公司国际医疗产业园 （1）准入行业及依托可行性分析 河南豫港置业有限公司国际医疗产业园，由河南豫港置业有限公司投资建设，产业园拟变更名称为中德产业园。 《河南豫港置业有限公司国际医疗产业园建设项目》环境影响报告书由原河南蓝森环保科技有限公司编制，郑州市环保局于2014年7月7日以“郑环审（2014）132号”文予以批复建设。根据环评报告书及批复内容，国际医疗产业园定位为医疗器械、电子电气、医用材料及其他与医疗事业相关的先进型企业，本项目为卫生材料及医药用品制造，符合国际医疗产业园定位。 国际医疗产业园在实际招商过程中，为了给更多的小微企业提供发展空间，入驻行业类别除医疗器械、电子电气、医用材料及其他与医疗事业相关企业外，入驻行业还包括机械加工、金属制品、超硬材料、电子电器、生物科技及单纯复配分装类企业等。根据新郑市新港产业集聚区管理委员会《关于河南裕港置业有限公司国际医疗产业园项目申请扩增国际医疗产业园项目投资备案书的会议纪要》（第6期）及新郑市发展和改革委员会出具的河南省企业投资项目备案确认书（见附件5），确定国际医疗产业园准入行业扩增为医疗器械、机械加工、金属制品、超硬材料、电子电器、生物科技等行业。 《河南裕港置业有限公司国际医疗产业园项目》环境影响报告表由中南金尚环境工程有限公司编制，新郑市环保局以“新环审[2018]5号”文予以批复建设。根据《河南裕港置业有限公司国际医疗产业园项目》环境影响报告表介绍，国际医疗产业园准入行业扩增为医疗器械、机械加工、金属制品、超硬材料、电子电器、生物科技等行业。本项目为“卫生材料及医药用品制造”，符合河南裕港置业有限公司国际医疗产业园扩增后“医疗器械、机械加工、金属制品、超硬材料、电子电器、生物科技”准入行业要求。 园区占地面积316790m2（约475.2亩），总建筑面积554383.52m2，其中标准化厂房建设面积506864m2（208栋，3-5层），办公宿舍及其他配套用房47519.52m2（6栋，3-7层），容积率1.75，建筑密度35%。预计可入驻医疗器械企业100家以上。园区配套建设设置15座总容积为860m3的化粪池用于园区生活污水的处理，生活污水经化粪池处理后通过污水管道，排入S102 污水管网，最终进入薛店污水处理厂进行深度处理。本项目主要依托国际医疗产业园的化粪池和污水管网，本项目废水主要为车间清洗水和生活污水，水量较小，园区化粪池共15座总容积860m3，评价认为本项目依托园区化粪池和污水管网可行。 （2）园区功能分区相符性及相容性分析 园区根据总体规划并协调已签约企业入驻位置、类型，拟将园区划分为生物科技区、过渡区和综合区。各功能分区及准入行业类型情况见下表。 表10 本项目各功能分区及准入行业类型情况一览表 分区 区域规划面积 （亩） 所含组团 准入企业类型 生物科技区 38 63~64#、83#~86# 生物科技类企业 过渡区 45 62#、73~77#、82#、87# 电子电器、组装类机械加工企业及其他不产生工艺废气、废水的污染较小的企业 综合区 360 1#~61#、65#~72#、78#~81#、53#~56#、88#~89# 医疗器械、机械加工、金属制品、超硬材料、电子电器及与周围环境相容的污染较小的生产企业 生物科技区：位于园区最西南侧。远离北侧混杂的综合区及东侧瑞孚标准化厂房，避免园区内企业及厂外企业对该区域的影响。生物科技区内仅入驻对车间环境清洁度要求较高的生物科技类生产加工企业，行业类型单一，该类企业可能产生的污染物有废气（少量的粉尘）、生产废水（主要为清下水，可直排）、设备噪声，产污较小，对周围环境影响较小。 过渡区：位于园区西南侧，紧邻生物科技区北侧，用于隔离生物科技区与综合区，该区域内主要入驻电子电器类企业及其他无废气、废水产生的污染小的企业，该区域内企业产生的污染物以设备噪声为主，产污较小，不会对南侧生物科技区产生较大影响。 综合区，位于园区东南侧、北侧，紧邻过渡区的北侧、东侧，该区域内标准化厂房大部分已建设完成或筹建中，该区域内入驻包括医疗器械、卫生材料、机械加工、金属制品、超硬材料、电子电器类等（原取得发改委备案企业取得环评批复后可以建设）可相互相容的行业，该区域内产污环节较多，但污染物种类及成分简单。废气包括粉尘、焊接烟尘、非甲烷总烃，生产废水产生量很小或无生产废水产生，可直接排放，噪声为设备运行噪声，生产固废多为边角料及包材，无成分复杂的废气、废水排放，对周围环境影响可接受。 本项目位于46#楼，属于综合区，符合园区功能分区准入企业类型要求，且本项目生产无需用水，无大气污染物排放，和周围企业相容性较好。 本项目周围入驻企业情况见下表。 表11 本项目周围企业基本情况一览表 序号 企业名称 园区位置 产业类别 主要污染 1 郑州根志堂医药科技有限公司 25-2 单纯分装 噪声、固废 2 新郑市恒久通水暖设备有限公司 25-4 机械加工 噪声、固废 3 新郑市理查德生物科技有限公司 28-4 复配分装 噪声、固废 4 郑州豫军刀锯有限公司 37-2 机加工 噪声、固废 5 郑州星光纳米新材料有限公司 45-3 复配分装 粉尘、噪声 6 郑州市双叶胶带有限公司 46-5 卫生用品 噪声、固废 由上表看出，本项目周围入驻企业为清洁型企业，产生的污染较轻，所以周围企业对本项目无环境约束因素，周围企业对本项目相容性较好。 （3）环保准入条件相符性分析 根据《河南豫港置业有限公司国际医疗产业园建设项目》环境影响报告书，对于拟入驻的建设项目，必须遵循“三同时”制度和环境影响评价制度，对拟入驻的项目进行环境影响评价，首先要分析拟入驻企业是否符合新郑市产业政策要求，对不符合产业政策要求的项目，不予引进；本标准化厂房所在地用地类型为二类工业用地，批准进入的项目也需满足二类工业用地的要求；同时，应根据企业的排污状况对其总平图布置进行合理性论证，分析拟入驻企业对于本评价所确定的环境目标与评价指标的可达性，对于不能达到该指标的企业，禁止入驻。 根据环境质量现状、环境敏感因素、工业企业现状及发展，环境保护准入要求如下： ①拟入驻的项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，禁止新建国家产业政策限制、淘汰类的建设项目；②鼓励符合标准化厂房功能定位的相关医疗器械设备加工制造业，轻污染项目优先入驻；鼓励入驻“高、精、尖”医疗器械生产企业、医用材料类企业及其他与医疗事业相关的先进型企业，机械加工企业，金属制品生产企业，超硬材料企业，电子电器企业，生物科技企业及新型材料、建材复配加工企业，污染较小的企业；③拟入驻项目应采用国际、国内先进水平的清洁生产工艺和技术；按照循环经济发展之路，能够形成良好循环经济链条的项目可优先入区；鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目；④禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修订版）中限制、淘汰类的建设项目；⑤禁止入驻含“电镀”、“磷化”、“酸洗”及其他工业废水排放量大，废水水质复杂、污染严重的项目；⑥禁止入驻高耗能、高污染的建设项目，特别是大气污染和水污染严重的项目进入；⑦禁止入驻采用落后生产工艺或生产设备，清洁生产水平达不到国内一般水平的项目；⑧禁止入驻与园区产业定位及产业布局存在相互制约因素的企业。 结合园区环保准入条件，拟定园区优先入驻、禁止入驻企业清单见下表。 表12 本项目优先、限制、禁止入驻企业一览表 是否准入 类别 项 目 优先准入 医疗器械 “高、精、尖”医疗器械生产企业，新型医用仪器设备开发和生产 与医疗事业相关企业 先进医疗保健品、卫生材料的生产，工艺废气、废水产生量较小 机械加工 产品附加值较高且无工业废气废水、危险固废产生 电子电器 “高、精、尖”电子电器生产企业 生物科技 产品附加值较高且污染较小，无工艺废水或产生量极小的企业 超硬材料 产品附加值较高且污染较小，无工艺废气或产生量极小的企业 限制准入 机械加工 产生大量工艺废气的企业 金属制品 禁止准入 与医疗事业相关企业 产生大量工艺废水的保健食品生产企业 机械加工 含电镀、喷漆工艺，产生大量工艺废气、废水和危险废物的企业 金属制品 本项目属于园区优先准入中“与医疗事业相关企业”：先进医疗保健品、卫生材料的生产，工艺废气、废水产生量较小。本项目不存在限制准入和禁止准入清单的情况。 综上，本项目为“卫生材料及医药用品制造”，符合河南裕港置业有限公司国际医疗产业园“医疗器械、机械加工、金属制品、超硬材料、电子电器、生物科技”准入行业要求；本项目位于46#楼，属于综合区，符合园区功能分区准入企业类型要求；本项目属于园区优先准入中的“与医疗事业相关企业”。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 环境空气 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。本次评价引用郑州市环境保护局发布的2017年3月郑州市辖五县(市)及上街区环境空气质量月报中的有关数据。监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5。监测统计结果见下表。 表13 环境空气现状监测结果（24小时值） 监测项目 监测结果（μg/m3） 污染指数 超标率（% ） 最大超标倍数 PM2.5 61 0.81 / / PM10 135 0.90 / / SO2 16 0.11 / / NO2 43 0.54 / / 由上表可知，项目区域SO2、NO2、PM10、PM2.524小时平均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准的要求，区域空气环境质量良好。 2、地表水 本项目生活污水经市政污水管网进入薛店镇污水处理厂进一步处理达标后排入莲河，最终汇入双洎河。本次评价引用郑州市环境保护局发布的《2017年11月国省控断面水质监测通报》中双洎河新郑黄甫寨省控断面监测数据，对项目所在区域地表水环境现状评价和影响分析，监测结果见下表。 表14 双洎河新郑黄甫寨省控断面监测结果统计表 监测时间 2017 年11月 监测因子 COD NH3-N 监测值（mg/L） 32.26 0.79 标准值（mg/L） 30 1.5 超标倍数 0.075 / 由上表可知，双洎河新郑黄甫寨省控断面的 COD超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准的要求。其超标原因主要是接纳了沿途的生活污水和工业废水造成的。 3、地下水 根据郑州市环境保护局发布的《郑州市2017年1月份城市集中式生活饮用水水源水质状况报告》，北郊水源地等3 个地下水水源全部达标，达标率为100%，各项指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准要求，该区域地下水现状良好。 4、声环境 根据环境噪声划分规定，建设项目所在区域属2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。根据对项目区声环境现状监测，监测结果见下表。 表15 噪声监测结果 单位：dB(A) 方位 时间 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 昼间 52.3 52.6 51.4 54.3 夜间 43.1 43.7 42.5 44.9 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A) 由上表可知，项目区厂界的噪声现状值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 5、生态环境现状 项目所在地为农村环境，人工种植农作物和天然植被较多，生态结构单一；生态环境功能满足需求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目主要环境保护目标见下表。 表16 主要环境保护目标一览表 保护目标 相对位置与距离 保护项目 保护级别 岗周村居民 S，290m 环境空气 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 声环境 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准 莲河 SE，3.5km 地表水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类

评价适用标准

| 环境 质量 标准 | 1、环境空气 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 （SO2日均浓度：150μg/m3，PM10日均浓度：150μg/m3，PM2.5日均浓度： 75μg/m3，NO2日均浓度：80μg/m3） 2、环境噪声 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类（昼间≤60dB(A)）） 3、地表水 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类 （pH：6～9，COD：30mg/L，NH3-N：1.5mg/L） |
| --- | --- |
| 污染物 排放 标准 | 1、噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类：（昼间≤60dB（A）） 2、固废：一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 3、废水：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准：pH6~9、COD≤500mg/L、SS≤400mg/L；薛店镇污水处理厂进水水质的要求：COD≤460mg/L、NH3-N≤40mg/L。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目不产生生产废水，外排废水为车间清洗废水和生活污水，排放量为120m3/a，经污水管网进入薛店镇污水处理厂（薛店镇污水处理厂出水指标COD≤40mg/L，NH3-N≤5mg/L），污水处理厂出水排入莲河，最终汇入双洎河。故本项总量控制指标COD0.0048t/a，NH3-N0.0006t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目保健贴和冷敷贴的生产工艺相同，两者主要差异在于原料卷材上涂的成份不同。生产工艺流程见图1。 本项目不设涂布等生产线，本项目保健贴和冷敷贴均使用相关厂家生产的已含有中药膏的卷材。卷材中已含有医用压敏胶、单层硅油纸（离型纸）、薄荷脑等底托及药芯用料，本项目仅将卷材切割后贴上无纺布再包装即可。药芯卷材成份：威灵仙、姜黄、元胡、伸筋草、苏木、透骨草、红花、桑枝、羌活、冰片、压敏胶等。 1、产品型号规格说明 型号规格按产品外形尺寸不同分为：长方形：7cm×9cm、7cm×10cm、9cm×11.5cm、10cm×12cm、10cm×13cm、12cm×16cm、13cm×16cm、14cm×18cm、18cm×22cm；圆形：Φ8.0cm、Φ10.0cm、Φ12.0cm；正方形：8cm×8cm、10cm×10cm、12cm×12cm、14cm×14cm、16cm×16cm、20cm×20cm。 2、药芯卷材分切 2.1横切：把药芯卷材穿进横切机轴芯并安装在机座上，按棍切排版所需尺寸输入横切尺寸数据，打开放卷夹臂，将卷材放入中间位置，使卷材能够安全进入，调节切割长度与速度，设定切割张数，按工作键开始工作，允差为±5%。 2.2棍切： 将横切药芯平整放入刀版上，盖上聚乙烯胶板，根据药芯厚度调整棍切压力并锁紧，按产品规格型号应符合1的要求竖向进行作业，允差为±5%。 3、布片卷材分切 3.1棍切：把药芯卷材穿进棍切机轴芯安装在机座上，然后把轴芯气充满，调整所需竖向尺寸刀棍分切尺寸，打开纠偏控制器电源，适当调整张力输出电流大小，按产品规格型号应符合1的要求进行竖向分切，所有布片尺寸竖向分切损耗为1cm。 3.2切片：按规格型号要求的尺寸安装刀版，将棍切小卷和布片撕口挂在分切机轴芯并安装在机座上，输入尺寸数据并调整分切位置进行分切。 4、贴片 肉眼观察表面平整、清洁、边缘整齐。基本尺寸应符合1的要求，允差为±5%。 5、装袋 将贴膏装到复合袋内，应注意塑料袋是否破损，不合格的应重新装袋。复合袋封口应保证外观平整整齐无褶皱，外袋不允许有破损，封口要严密，若不合格不允许进入下道工序。 6、装盒 装盒时应打码放说明书。应注意打码位置端正、说明书对折平整，不合格的应做出报废处理。 7、检验 7.1在装箱时应注意数量，根据需求，保证数量的同时，不能挤压导致包装盒破烂，或导致原材料包装袋破烂使原材料泄露。 7.2由品管部门进行检验，检验合格后应附合格证或检验报告书。 7.3检验应以同一批次的产品为抽检查批，逐批进行检验。 8、装箱 在装箱时应注意数量，根据需求，保证数量的同时，不能挤压导致包装盒破烂，或导致原材料包装袋破烂使原材料泄露。

主要污染工序： 1、废气 项目卷材中含有中药膏、薄荷脑等挥发性物质的异味挥发，对人体无害，对其他区域环境影响较小。评价建议项目生产车间安装2台排风扇，单台排风扇风量不宜小于1000m3/h，加强通风，以降低室内浓度，减少对职工的影响。 2、废水 本项目运营期产生的废水包括车间地面清洁废水和员工生活污水。 车间地面清洁废水 本项目生产过程中无废水产生，仅为日常车间地面使用拖把清洁产生的废水，车间地面清洁消耗的水量约为0.1m3/d，排污系数按0.8，年生产300天，工作时数8h/d，则废水产生量为24m3/a。经类比同类型企业车间，清洗废水主要污染物为悬浮物，水质为：悬浮物200mg/L；主要污染因子产生量为悬浮物：0.0048t/a。 员工生活污水 项目劳动定员10人，年工作300天，生产采用8小时1班工作制，职工均不在厂内食宿，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）用水定额：企业管理人员、车间工人的生活用水一般宜采用30～50L/人•班，本项目取平均值40L/人•班，则用水量为0.4m3/d（120m3/a），职工盥洗水排水量按80%计，则盥洗水产生量为0.32m3/d（96m3/a），主要污染物为COD、氨氮、悬浮物等。根据类比一般生活污水水质，主要污染物浓度为COD：300mg/L；悬浮物：200mg/；氨氮：25mg/L，主要污染物产生量为COD：0.0288t/a；悬浮物：0.0192t/a；氨氮：0.0024t/a。 （3）废水水量和水质 综上，本项目废水产生量为0.4m3/d（120m3/a），经计算，主要污染物浓度为COD：240mg/L；悬浮物：40mg/；氨氮：20mg/L，主要污染物产生量为COD：0.0288t/a；悬浮物：0.0250t/a；氨氮：0.0024t/a。项目水平衡图见图2。 3、噪声 项目噪声主要来自带横切机、辊切机、贴切片机运行产生的噪声，经采取基础减振、厂房隔声等措施后源强可降至45dB（A）～50dB（A）。 4、固废 （1）生产过程中产生的废包装材料 项目生产过程中在原材料脱包、装袋及包装过程中会有少量废包装材料产生；集中收集后，定期外售。经类比计算，项目运行过程中废包装材料产生量约为1.0t/a。 废边角料 项目在贴切片过程中会产生废边角料，主要为无纺布和单层硅油纸（离型纸），属于一般固废；集中收集后，定期外售。经类比计算，项目运行过程中废包装材料产生量约为0.2t/a。 （3）废抹布 本项目生产设备为横切机、辊切机、贴切片机各1台，平时不清洗。根据生产调度，约每月停机几天。在机器关停时，需要用抹布擦拭机器。废抹布产生量约为0.1t/a，属于一般固废，交由当地环卫部门统一处理。 （4）职工生活垃圾 项目劳动定员10人，生活垃圾按每人0.5kg/d计算，则项目生活垃圾产生量为1.5t/a，集中收集后定期交由当地环卫部门统一处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产车间 | 中药膏、薄荷脑异味 | / | / |
| 水污染物 | 生活污水 (120m3/a) | COD | 240mg/L，0.0288t/a | 40mg/L，0.0048t/a |
|  |  | SS | 40mg/L，0.0250t/a | / |
|  |  | 氨氮 | 20mg/L，0.0024t/a | 5mg/L，0.0006t/a |
| 固体废物 | 生产车间 | 废包装材料 | 1.0t/a | 外售废品收购站 |
|  |  | 废边角料 | 0.2t/a |  |
|  |  | 废抹布 | 0.1t/a | 定期交环卫部门统一处理处置 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a |  |
| 噪声 | 项目噪声主要来自带横切机、辊切机、贴切片机运行产生的噪声，经采取基础减振、厂房隔声等措施后源强可降至45dB（A）～50dB（A）。 |
| 其他 | / |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目项目所在区域属于农村环境，人工种植农作物和天然植被较多，生态结构单一。评价建议建设单位加强厂区绿化和地面硬化，减少区域水土流失，使区域生态得到一定补偿。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租赁用河南裕海医药科技有限公司股东贾刘杰的厂房和办公室，施工期仅剩设备的安装，对环境的影响主要为噪声的影响，由于安装时间短暂，评价不再对其进行影响分析。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 项目卷材中含有中药膏、薄荷脑等挥发性物质的异味挥发，对人体无害，对其他区域环境影响较小。评价建议项目生产车间安装2台排风扇，单台排风扇风量不宜小于1000m3/h，加强通风，以降低室内浓度，减少对职工的影响。 总之，本项目对大气环境影响较小。 2、地表水环境影响分析 （1）废水产生源强 根据工程分析，本项目废水产生量为0.4m3/d（120m3/a），经计算，主要污染物浓度为COD：240mg/L；悬浮物：40mg/；氨氮：20mg/L，主要污染物产生量为COD：0.0288t/a；悬浮物：0.0250t/a；氨氮：0.0024t/a。根据企业提供资料，园区在中德产业园已建15座总容积860m3的化粪池，项目生活污水经园区化粪池处理后能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准的要求，同时满足薛店镇污水处理厂进水水质的要求（COD≤460mg/L、NH3-N≤40mg/L）。 （2）措施及去向 新郑市薛店镇污水处理厂位于薛店镇广田路与铁西路交叉口西北角（草店村北），占地93亩，近期处理能力为3万m3/d。设计采用“A2O+转盘滤池+ClO2消毒”工艺。近期工程收水范围为薛店镇镇区及富士康生产园区（范围为京珠高速以西、S102 两侧、好想你产业园以东、草店村以北），约15.07km2。该污水处理厂设计进水水质指标为COD≤460mg/L、BOD5≤260mg/L、SS≤330mg/L、NH3-N≤40mg/L，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准(COD≤40mg/L、NH3-N≤5mg/L)，污水处理厂出水排入莲河，最终汇入双洎河。 根据从相关部门了解的新郑市薛店镇污水处理厂实际建设情况，该污水处理厂主体工程已建设完成，2014年11月投入正式运行，现实际运行负荷约1万m3/d。 本项目位于新郑市薛店镇中德产业园46号楼7号，项目所在地位于好想你产业园以东，在新郑市薛店镇污水处理厂收水范围内，项目区污水可由项目北侧S102道路上污水管网排入污水处理厂。根据实际调查，S102道路上污水管网已建成，项目污水经S102——解放路——广田路进入薛店镇污水处理厂。项目污水经化粪池处理后水质满足污水处理厂收水标准（COD≤460mg/L、BOD5≤260mg/L、SS≤330mg/L、NH3-N≤40mg/L）要求，污水处理厂设计近期处理能力为3万m3/d，现实际运行负荷约1万m3/d，本项目预计产生生活污水0.4m3/d，薛店镇污水处理厂完全有能力接受本项目产生污水。因此，评价认为本项目生活污水排入新郑市薛店镇污水处理厂原则可行。 综上所述，项目运营期废水经管网进入薛店镇污水处理厂处理达标后排放，不会对周围水环境产生不良影响。 地下水环境影响分析 本项目属于“十六、医药制造业”类别中的“43、卫生材料及医药用品制造”，应编制报告表。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。 4、声环境影响分析 （1）源强及措施 本项目噪声主要来自带横切机、辊切机、贴切片机运行产生的噪声，各声源噪声源强及治理效果见下表。 表17 主要声源设备及降噪情况一览表 单位：dB（A） 噪声源 设备名称 数量 噪声产生源强 治理措施 治理后噪声值 生产车间 横切机 1台 70 厂房隔声、基础减振 50 辊切机 1台 70 50 贴切片机 1台 65 45 （2）影响分析 本次评价根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）对项目营运期噪声进行环境影响分析。选用点源的噪声预测模式，将各工序噪声源视为一个点噪声源。在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点。其预测模式如下： LA(r)= LA(r0) -20*Lg(r/r0) 式中：LA(r)—预测点声压级，dB(A)； LA(r0)—噪声源声压级，dB(A) r—预测点离噪声源的距离，m； 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： 式中：L——总声压级，dB(A)； n——噪声源数。 根据本工程噪声源的分布，对厂区四周边界及敏感点噪声排放量进行预测计算，厂界噪声及敏感点噪声预测结果见下表。 表18 项目噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 序号 设备名称 数量 治理后 噪声值 厂界 距离 （m） 贡献值 综合贡献值 1 横切机 1台 50 东厂界 10 30.0 33.1 辊切机 1台 50 10 30.0 贴切片机 1台 45 10 25.0 2 横切机 1台 50 南厂界 10 30.0 33.1 辊切机 1台 50 10 30.0 贴切片机 1台 45 10 25.0 3 横切机 1台 50 西厂界 40 18.0 26.5 辊切机 1台 50 40 18.0 贴切片机 1台 45 40 13.0 4 横切机 1台 50 北厂界 20 24.0 27.7 辊切机 1台 50 20 24.0 贴切片机 1台 45 20 19.0 项目仅在白天生产，夜间不生产。由上表可知，在采取治理措施后，建设项目厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)）的要求。 综上所述，本项目运行期噪声对区域声环境影响较小。 5、固废影响分析 （1）生产过程中产生的废包装材料 项目生产过程中在原材料脱包、装袋及包装过程中会有少量废包装材料产生；集中收集后，定期外售。经类比计算，项目运行过程中废包装材料产生量约为1.0t/a。 （2）废边角料 项目在贴切片过程中会产生废边角料，主要为无纺布和单层硅油纸（离型纸），属于一般固废；集中收集后，定期外售。经类比计算，项目运行过程中废包装材料产生量约为0.2t/a。 （3）废抹布 本项目生产设备为横切机、辊切机、贴切片机各1台，平时不清洗。根据生产调度，约每月停机几天。在关停机器时，需要用抹布擦拭机器。废抹布产生量约为0.1t/a，属于一般固废，交由当地环卫部门统一处理。 （4）职工生活垃圾 项目劳动定员10人，生活垃圾按每人0.5kg/d计算，则项目生活垃圾产生量为1.5t/a，集中收集后定期交由当地环卫部门统一处理。 为防止项目产生的固废流失对环境造成影响，评价建议项目在厂房内设置1座15m2的固废暂存间用于废包装材料、废边角料的暂存。 综上所述，本项目营运期产生的各种固体废物均能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成二次污染。 6、总平面布置合理性分析 办公区、生产区依托河南裕海医药科技有限公司股东贾刘杰的厂房，不再新建。项目厂区布置紧凑，土地利用效率较高。因此，本项目厂区布置较为合理。项目厂区平面布置图见附图3。 综上所述，本项目平面布置是合理的。 7、总量控制指标分析 本项目不产生生产废水，外排废水为车间清洗废水和生活污水，排放量为120m3/a，经污水管网进入薛店镇污水处理厂（薛店镇污水处理厂出水指标COD≤40mg/L，NH3-N≤5mg/L），污水处理厂出水排入莲河，最终汇入双洎河。故本项总量控制指标COD0.0048t/a，NH3-N0.0006t/a。 8、选址合理性分析 本项目租用河南裕海医药科技有限公司股东贾刘杰的厂房和办公室，根据薛店镇人民政府对本项目所在地块编制的《薛店镇B14（省道102南侧、暖泉路东侧）地块控制性详细规划》（见附图4），本项目用地属于二类工业用地，符合土地利用规划。租赁协议见附件3，商品房买卖合同见附件4。 本项目符合调整后的《新郑市新港产业集聚区总体发展规划（2016~2020）》。本项目为“卫生材料及医药用品制造”，符合河南裕港置业有限公司国际医疗产业园“医疗器械、机械加工、金属制品、超硬材料、电子电器、生物科技”准入行业要求；本项目位于46#楼，属于综合区，符合园区功能分区准入企业类型要求；本项目属于园区优先准入中的“与医疗事业相关企业”。 经预测，项目实施后各项污染物均能实现达标排放，对周围大气环境、水环境、声环境影响较小，项目生产的各项固废均可合理处理处置，不会对周围环境产生二次污染。 综上所述，本评价认为该项目选址合理。 9、环保投资及环保验收 建设项目总投资100万元，环保投资2万元，占总投资的2%，项目环保投资一览见表19，项目“三同时”验收内容见表20。 表19 项目主要环保投资一览表 污染物类别 环保措施 投资额（万元） 废气治理 2台排风扇 0.5 废水治理 依托产业园化粪池 0 噪声治理 基础减振、厂房隔声 0.5 固废治理 1座15m2固废暂存间 0.5 生活垃圾筒若干 0.5 合计 2.0 表20 项目“三同时”验收一览表 项目名称 污染源 验收内容 控制标准 废气治理 生产车间 2台排风扇 / 废水治理 生活污水 原有产业园化粪池 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 噪声治理 生产车间 基础减振、厂房隔声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 固废治理 生产车间 固废暂存间1座，15m2 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） 职工生活 生活垃圾筒若干 /

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产车间 | 薄荷脑异味 | 2台排风扇 | 达到环保要求 |
| 水污染物 | 生活用水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池处理后，排入 市政污水管网 | 达到环保要求 |
| 固体废物 | 生产车间 | 废包装材料 | 暂存于固废暂存间，定期外售废品收购站 | 综合利用 |
|  |  | 废边角料 |  |  |
|  |  | 废抹布 | 由环卫部门统一处理 | 合理处置 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 |  |  |
| 噪声 | 高噪声设备经采取隔声、减振措施治理厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，敏感点噪声预测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 |
| 其他 | / |
| 生态保护措施及预期效果 本项目所在地区及周边500m范围内无自然生态保护区和风景名胜区，项目建设对生态环境影响较小。 |

结论与建议

一、评价结论 1．产业政策相符性 根据国家《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修正），本项目不属于该产业结构调整指导目录中限制类之列，也不属于该产业结构调整指导目录的鼓励类、淘汰类之列；项目工艺及所用设备无目录中规定的淘汰类工艺装备，因此项目属于允许类，符合国家产业政策的要求。本项目已在新郑市发展和改革委员会备案，项目编号：豫郑新郑制造[2017]29801。 2．项目选址可行性 本项目租用河南裕海医药科技有限公司股东贾刘杰的厂房和办公室，根据薛店镇人民政府对本项目所在地块编制的《薛店镇B14（省道102南侧、暖泉路东侧）地块控制性详细规划》（见附图4），本项目用地属于二类工业用地，符合土地利用规划。租赁协议见附件3，商品房买卖合同见附件4。 本项目符合调整后的《新郑市新港产业集聚区总体发展规划（2016~2020）》。本项目为“卫生材料及医药用品制造”，符合河南裕港置业有限公司国际医疗产业园“医疗器械、机械加工、金属制品、超硬材料、电子电器、生物科技”准入行业要求；本项目位于46#楼，属于综合区，符合园区功能分区准入企业类型要求；本项目属于园区优先准入中的“与医疗事业相关企业”。 经预测，项目实施后各项污染物均能实现达标排放，对周围环境的影响较小；项目车间布置紧凑，设备运转、物料周转顺畅，平面布局合理。因此，项目选址从环境的角度是合理的。 3．污染治理措施及环境影响分析 （1）废气 项目卷材中含有中药膏、薄荷脑等挥发性物质的异味挥发，对人体无害，对其他区域环境影响较小。评价建议项目生产车间安装2台排风扇，单台排风扇风量不宜小于1000m3/h，加强通风，以降低室内浓度，减少对职工的影响。 总之，本项目对大气环境影响较小。 （2）废水 项目无生产废水产排，车间清洗废水和职工生活污水依托园区化粪池处理后，排入市政污水管网，经薛店镇污水处理厂处理达标后排放。因此，项目运行产生的废水对周围水环境影响较小。 （3）噪声 项目噪声主要来自辊切机、横切机和贴切片机运转产生的机械噪声，在采取加强车间隔声、对设备基座进行加固及安装基础减振等措施治理后，项目各厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此，项目运行对周围声环境影响较小。 （4）固废 评价建议建设单位在厂区内建设1座15m2的固废暂存间，废包装材料及废边角料分类收集后在固废暂存间暂存，定期外售废品收购站综合利用；废抹布和职工生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一处理。因此，项目产生的各项固废均可得到妥善处理处置，不会对周围环境造成二次污染。 4．总量控制指标分析 本项目不产生生产废水，外排废水为车间清洗废水和生活污水，排放量为120m3/a，经污水管网进入薛店镇污水处理厂（薛店镇污水处理厂出水指标COD≤40mg/L，NH3-N≤5mg/L），污水处理厂出水排入莲河，最终汇入双洎河。故本项总量控制指标COD0.0048t/a，NH3-N0.0006t/a。 二、评价建议 1.建设单位必须严格执行环保“三同时”的要求，切实落实环保措施，项目建成后经环保部门验收合格后方可正式投产。 2.严格落实评价提出的各种污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。 3.本项目环保投资主要用于项目废气、废水、噪声、固废等污染治理，评价建议严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用。 三、总评价结论 河南裕海医药科技有限公司年产150万张保健贴、150万张冷敷贴建设项目，符合国家产业政策，项目选址合理。建设单位在认真落实环评提出的各项环保治理措施和建议的基础上，项目产生的污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。从环保角度分析，本项目建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

外包材

药芯卷材

布片卷材

打码

复合袋

横切

辊切

装盒

装袋

切片

辊切

检测

贴片

装箱入库

检测

噪声

图例：

固废

废气

图1  生产工艺流程及产污环节示意图

0.4

生活用水

0.32

损耗0.08

0.1

车间清洗

0.08

损耗0.02

新鲜水

0.5

0.4

化粪池

达标排放

0.4

污水处理厂

0.4

图2  本项目水平衡图            单位：m3/d