目 录

第一章  概述	5

1.1建设项目实施背景	5

1.2 建设项目特点	6

1.3工作过程	6

1.4 相关情况说明	7

1.5主要环境问题及环境影响	7

1.6环境影响评价主要结论	8

第二章  总则	9

2.1 编制依据	9

2.2环境影响识别及评价因子的筛选	11

2.3评价等级	12

2.4评价范围	14

2.5 评价标准	15

2.6环境保护目标	17

2.7产业政策及规划的相容性分析	18

第三章 项目工程分析	48

3.1 项目概况	48

3.2污染影响因素分析	82

3.3污染源强核算	88

第四章   区域环境概况	91

4.1自然环境现状调查	91

4.2区域环境功能规划	93

4.3环境质量现状监测与评价	94

4.4区域污染源调查	103

第五章  环境影响预测和评价	104

5.1矿山施工期环境影响分析	104

5.2矿山运营期环境影响分析	107

5.3环境风险分析	116

5.4清洁生产分析	118

第六章  生态环境现状调查与影响分析	120

6.1 评价目的、方法	120

6.2 项目所在地区域生态环境现状调查及评价	122

6.3生态环境影响评价	129

6.4采取生态恢复措施的相关分析	131

第七章  污染防治及生态恢复措施分析	138

7.1 污染防治措施分析	138

7.2 生态保护及恢复措施	142

7.3环保措施汇总	144

7.4环保措施验收清单	147

第八章  环境经济损益分析	150

8.1 工程的经济效益	150

8.2 工程的社会效益简要分析	150

8.3 环保工程效益简要分析	151

第九章  环境管理与监测计划	152

9.1环境管理	152

9.2环境监理与监控	153

9.3环境监测计划	155

第十章评价结论与建议	157

10.1评价结论	157

10.2建议和要求	160

10.3评价总结论	160

附图：

1、敏感点分布图

2、运输道路示意图

3、荥阳市城市规划图

4、郑州市生态功能区划图

5、与风景名胜区位置关系图

6、地理位置图；

7、平面布置图

8、首采区采矿终了图；

9、四采区采矿终了图

10、全矿区采矿终了图；

11、地表水系图

12、地表水流向及监测布点图；

13、土地利用现状图；

14、土地利用规划图

15、植被类型图

16、生态恢复成果图；

附件：

1、扩界前环评批复；

2、扩界前验收批复；

3、采矿许可证；

4、发改委备案文件

5、开发利用方案评审意见

6、委托书

7、环境质量监测报告；

8、环境治理保证金回执单

9、矿山土地复垦与地质环境保护治理方案备案表

10、技术审查意见

11、技术审查会专家名单

# 第一章  概述

## 1.1建设项目实施背景

天瑞集团水泥有限公司是天瑞集团的下属子公司，是河南省最大的新型干法水泥生产企业，是全国重点支持的十大水泥集团之一。2010年天瑞集团办理了天瑞集团郑州水泥有限公司2009-1矿区采矿权，采矿证号C4101822010077120070272，核定面积0.0243km²，开采深度为259m～208m，矿区位于荥阳市西南部，距荥阳市区约13.5km，行政隶属于荥阳市崔庙镇翟沟村。

2010年1月河南鸿原矿业咨询有限公司编制了《荥阳市崔庙镇2009-01矿区水泥用砂岩矿产资源开发利用方案》。2013年1月9日《天瑞集团郑州水泥有限公司荥阳市崔庙镇2009-01矿区水泥用砂岩矿项目环境影响报告书》由郑州市环境保护局以郑环然【2013】3号文（附件1）对该报告书进行了批复。

该项目于2013年1月开工建设，2016年3月建设完成，郑州市环保局以郑环验【2017】8号文予以批复。见附件2

截止目前荥阳市崔庙镇2009-01矿区资源已经采完。为了解决该集团郑州水泥有限公司在荥阳市崔庙镇所建的12000t/d新型干法水泥生产线的砂岩接替矿山问题，天瑞集团对原有矿区进行扩界，并于2014年办理了天瑞集团股份有限公司水泥用砂岩矿采矿许可证（编号C4101822010077120070272），新采矿证核定矿区面积1.9837km²，开采深度为310m～208m标高。 2016年11月2日，荥阳市国土资源局出具了“天瑞集团股份有限公司水泥用砂岩矿矿区范围变更的情况说明”：由于矿区范围与河南省荥阳市矿产实业有限公司冯庄黄铁矿矿区范围重叠，根据荥阳市矿业权设置方案的要求，荥阳市国土资源局将天瑞集团股份有限公司水泥用砂岩矿矿区范围变更为13个拐点坐标，面积为1.6915km2，最低开采标高208m。采矿许可证见附件3。备案文件见附件4。

天瑞集团股份有限公司委托河南省煤田地质局物探测量队对该矿区进行核实工作，并于2016年12月提交了《河南省荥阳市天瑞集团股份有限公司水泥用砂岩矿资源储量核实报告》。核实报告于2017年2月15日经河南省矿产资源储量评审中心评审通过（豫储评（地）字[2017]3号）。

2017年4月《天瑞集团股份有限公司水泥用砂岩矿水泥配料用砂岩矿产资源开发利用方案》由天瑞集团股份有限公司编制完成，并于2017年6月通过评审，开发利用方案评审意见见附件5。

1.2 建设项目特点

根据开发利用方案可知，天瑞集团股份有限公司水泥用砂岩矿矿区面积为1.6915km2，最低开采标高208m，可采储量4032.16万t，生产能力120万吨/年，总服务年限35.64年（包含基建期1年），总投资3405.11万元，其中环保投资为528.6万元。矿区涉及2个矿体，共布置五个采区进行开采，其中II号矿体确定为一采区，I号矿体布置二、三、四、五采区，首采区为一、二、三采区，三个采区同时进行开采，首采区服务年限3.55年，然后四采区单独接替开采，最后对五采区单独接替开采。矿山开采方式为露天开采，挖掘机开采，不进行爆破，矿山采用自上而下台阶式开采。采用工作面垂直走向布置，沿走向推进的横向采矿法。采矿终了一采区最终边坡由6个台阶组成，分别为：+258米、+248米、+238米、+228米、+218米、+208米，全部为山坡开采。二采区最终边坡由5个台阶组成，分别为：+288米、+278米、+268米、+258米、+248米，，＋278米标高以上为山坡露天矿，＋278米标高以下为凹陷开采；三采区最终边坡由6个台阶组成，分别为：+298米、+288米、+278米、+268米、+258米、+248米，＋288米标高以上为山坡露天矿，＋288米标高以下为凹陷开采，四采区和五采区最终边坡由9个台阶组成，分别为：+288米、+278米、+268米、+258米、+248米、+238米、+228米、+218米、+208米，＋228米标高以上为山坡露天矿；＋228米标高以下为凹陷开采。

项目总占地面47.4724hm2，其中采区面积44.73hm2，道路占地面积2.1424hm2,工业场地占地面积0.6hm2。

1.3工作过程

根据国家《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目建设须进行环境影响评价工作，为此荥阳市天瑞集团股份有限公司委托中赟国际工程股份有限公司承担该项目的环境影响评价工作。委托书见附件6。接受委托后，我公司就环评工作的内容和深度等问题向有关环境保护主管部门进行了汇报，根据该项目情况和当地环境实际，确定评价工作的深度，在对有关资料研读的基础上，结合现场踏勘的实际情况，依照有关技术导则编制完成了《天瑞集团股份有限公司年开采120万吨水泥用砂岩建设项目环境影响报告书》（送审版）。2017年11月7日由郑州市环保局组织专家对本项目进行了技术审查，按照专家技术审查意见对报告书进行了认真修改，形成了《天瑞集团股份有限公司年开采120万吨水泥用砂岩建设项目环境影响报告书》（报批版），现呈上。

1.4 相关情况说明

关于《河南省人民政府关于全面深化矿产资源管理改革的若干意见》（豫政〔2016〕27号）关于“严格控制新建露天开采矿山”规定相关说明：

天瑞集团水泥有限公司水泥用砂岩矿项目由2009年取得了采矿许可证，本次工程对原有矿区进行扩界，并于2014年取得了新的采矿许可证，本项目为原有矿山进行延续生产。

本项目生产能力为120万t/a，服务年限35.64年，生产能力及服务年限满足河南省、郑州市及荥阳市“十二五”期间及“十三五”期间矿产资源规划要求。

根据清洁生产分析章节可知，本项目清洁生产水平达到国内先进水平；根据国土资源部《关于加快建设绿色矿山的实施意见》相符性分析可知，本项目建设满足非金属行业绿色矿山建设要求。

本项目矿体埋藏较浅，开采标高为+208m-308m,部分矿体出露地表，矿体顶板稳固性差，不宜地下开采，因此，设计确定采用露天开采。

该矿区砂岩矿层、厚度稳定，水文地质条件简单，上部少量风化层采用台阶开采方法进行剥离，对于较松软的风化层，采用挖掘设备（液压挖掘机、装载机等）进行剥离。对于少量坚硬的围岩，采取液压破碎锤破碎。本项目不爆破。

综上所述，本项目采用露天开采生产工艺可行，符合《意见》豫政〔2016〕27号文件要求。

本项目为扩界工程，本次工程与扩建前工程依托关系：利用扩界前工业场地作为一采区工业场地，地面建筑包括值班室、办公室、生活污水收集池、车辆清洗装置及雨水收集池全部利用。

本次评价对象为扩界后划定采区范围（扩界前资源储量已经采完）。

1.5主要环境问题及环境影响

根据项目特点主要关注的环境问题为：

1、露天开采表土剥离、矿石开挖及矿石运输造成的扬尘污染。

2、采区、开拓道路及工业场地占地造成的生态影响。

3、基建期及生产期产生的剥离表土及废土石安全处置问题。

4、矿山开采机械设备噪声问题。

5、生活污水及采坑积水对地表水的影响。

根据项目特点，确定本次评价重点为生态环境影响评价及生态恢复措施分析、环境空气影响评价及固体废弃物环境影响评价，对地表水影响及噪声影响评价仅做一般性分析。

1.6环境影响评价主要结论

1、本项目建设符合相关产业政策要求，符合河南省郑州市及荥阳市矿产资源规划及其他相关规划要求。

2、工程选用了成熟可靠生产工艺，生产设备不属于淘汰类及限制类，符合清洁生产要求。

3、本项目污废水全部综合利用不外排；扬尘无组织排放最大落地浓度满足《大气污染物综合排放准》（GB16297-1996）二级标准要求，采区卫生防护距离范围内没有村庄及其他敏感点；敏感点噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准要求；固体废物得到了安全处置。采取相应治理措施后，各项污染物均可做到达标排放。

5、工程投运后基本不会改变区域环境质量现状，投运后所产生的经济与社会效益显著。从环保角度出发，在按照环评提出的各项建议和要求完成的前提下，该项目是可行的。

# 第二章  总则

## 2.1 编制依据

### 2.1.1 法律依据

一、法律法规及部门规章

（1）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日；

（2）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》，1997年3月1日；

（6）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》，2013年6月29日；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日；

（8）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日；

（9）《中华人民共和国矿产资源法》，1997年1月1日；

二、部门规章及地方法规

（1）国务院国发[1996]31号文《关于环境保护若干问题的决定》，1996年8月3日；

（2）国务院（1998）第253号令《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月29日；《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，2017年10月1日。

（3）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2017年9月1日；

（4）国家环境保护总局、国土资源部、科技部环发[2005]109号文：关于发布《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的通知及附件，2005年9月；

（5）《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的决定，国家发改委2013年21号令

（6）河南省人民政府豫政〖2007〗46号文，《关于印发河南省节能减排实施方案的通知》

三、相关规划及技术规范

（1）《河南省环境保护“十二五“规划》

（2）《河南省矿产资源总体规划》（2016-2020）

（3）《荥阳市环境保护“十二五”规划》

（4）《郑州市矿产资源规划》（2008-2015）；

（5）《荥阳市矿产资源规划》（2016-2020）

（6）《郑州市生态功能区划和生态环境保护规划》

（7）《荥阳市城市总体规划》(2006-2020)

（8）《郑州市2017年大气污染防治攻坚行动方案》郑政【2017】2号。

（9）《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）

（10）《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录》国土资发〔2014〕176号

（11）《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》安监总管一〔2013〕101号

（12）河南省人民政府办公厅关于印发《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》的通知（豫政办〔2016〕23号）

（13）《环翠峪风景区总体规划》、《塔山风景区总体规划》。

（14）《河南省环境保护厅河南省国土资源厅关于加强矿山采（选）矿扬尘综合治理的通知》豫环文〔2015〕107号

（15）河南省环境保护厅关于规范矿山采选等三个行业生态影响类建设项目环境影响评价文件审查审批工作的通知，豫环文【2016】245号

（16）荥阳市宜居生态城（四库一河）规划

（17）国土资源部《关于加快建设绿色矿山的实施意见》，国土资规〔2017〕4号

### 2.1.2 技术依据

（1）《环境影响评价技术导则·总纲》，（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则·大气环境》，（HJ2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则·地面水环境》，（HJ/T2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则·声环境》，（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则·生态影响》，（HJ19-2011）；

（6）《环境影响评价技术导则·地下水环境》，（HJ610-2016）

（7）《建设项目环境风险技术导则》（HJ/T169-2004）；

### 2.1.3 项目依据

(1)荥阳市天瑞集团股份有限公司水泥用砂岩矿水泥配料用砂岩矿资源开发利用项目环评委托书；

(2)《荥阳市天瑞集团股份有限公司水泥用砂岩矿水泥配料用砂岩矿产资源开发利用方案》；

(3)《河南省荥阳市天瑞集团股份有限公司水泥用砂岩矿资源储量核实报告》

2.2环境影响识别及评价因子的筛选

2.2.1环境影响识别

根据项目所在位置、项目周围环境敏感点的分布情况、项目对环境可能造成的影响及特点，对项目的环境影响进行了识别，具体识别结果见表2.2-1。

表2.2-1             	环境影响识别表

| 环境 要素 | 开发活动 类别 | 露天采区 | 排土场 | 表土临 时堆场 | 运输 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然 环境 | 地表水 | -1SP | -1SP | -1SP | - |
|  | 地下水 | -1SP | -1SP | -1SP | - |
|  | 环境空气 | -2SP | -2SP | -2SP | - |
|  | 声环境 | -3SP | -1SP | -1SP | -2SW |
|  | 生态环境 | -3SP | -2SP | -2SP | - |
|  | 水土流失 | -1SP | -1SP | - | - |
| 社会经济环境 | 社会经济 | +1SP | +1SP | +1SP | +1SP |
|  | 农 业 | -1SP | -1SP | -1SP | - |
|  | 交 通 | -1SP | - | - | -1SP |
|  | 土地利用 | -2SP | -1SP | -1SP | - |
|  | 公众健康 | －1SP | -1SP | -1SP | - |
| 备注：影响程度：1-轻微；2-一般；3-显著；“＋”表示正面影响，“－”表示负面影响影响时段：S-短期；L-长期；影响范围：P-局部；W-大范围 ； |

由表1.4-1可以看出，本工程在建设期及运行期产生的废水、废气、固废和噪声对工程周围自然、社会环境将造成一定的影响。

### 2.2.2评价因子筛选

评价因子筛选结果如表2.2-2所示。

表2.2-2                      评价因子筛选表

| 环境要素 | 工程污染排放因子 | 现状调查评价因子 | 预测评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 生活污水：SS、COD、氨氮 | pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、镉、六价铬、挥发酚、硫化物、溶解性总固体、铅 | / |
| 地下水 | 废土石浸出 | pH、高锰酸盐指数、溶解性总固体、氟化物、硝酸盐氮、氨氮、砷，、六价铬 | / |
| 环境空气 | TSP | TSP、PM10、SO2、NO2 | TSP |
| 声环境 | 等效连续A声级LAeq | 昼间、夜间LAeq | 昼间LAeq |
| 固体废物 | 废土、生活垃圾 | - | / |
| 生态 | 占用土地、占地类型、扰动地表、破坏植被、增加水土流失等 | 动、植物资源，土地利用，土壤类型，水土流失，河流水系等 | 植被破坏及影响，水土流失，土地利用变化等 |

## 2.3评价等级

按照《环境影响评价技术导则》中的有关规定，确定各专题的评价工作等级。

1、水环境评价等级

本工程水污染主要发生在运营期，由于矿山最低开采标高位于当地最低侵蚀基准面以上，因此无矿井水产生。矿山污废水主要是采坑积水及生产人员产生的生活污水，采坑积水经沉淀池沉淀后用于防尘洒水。生活污水产生量为1.68m3/d，经收集池收集后用于道路降尘，不对外环境排放。根据类比调查，生活污水主要为洗漱水，主要污染因子为COD和NH3-N、SS，水质污染程度简单。

根据《环境影响评价技术导则地面水环境》(HJ/T2.3-93)中有关环境影响评价工作等级划分原则，本项目地表水环境影响评价工作等级确定依据见表2.3-1。

表2.3-1               地面水环境评价工作等级判定表

| 因素 | 项目参数 | 三级评价参数 |
| --- | --- | --- |
| 污水量 | 1.68m3/d | 污水量≤200 m3/d |
| 水质复杂程度 | 简单 | 简单 |
| 地面水域规模 | 小河 | 大、中 |
| 地表水水质要求 | Ⅲ | I～Ⅳ |

根据表2.3-1分析，项目地面水评价等级为低于三级。因此，根据HJ/T2.3-93规定，本项目水环境影响评价等级确定为进行简单的环境影响分析。

2、环境空气评价等级

本工程主要污染物是开采期的矿山开采扬尘、道路扬尘等。项目区为非环境保护敏感区，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）的要求，本项目大气环境评价等级确定为三级。

计算污染物最大地面浓度占标率Pi:

Pi=Ci/C0i ×100%

式中：

i——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%。

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物最大地面浓度，mg/m3。

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

表2.3-2              大气环境评价等级判别参数（TSP）

| 污染源名称 | 污染物最大 地面浓度 (mg/m3) | 二级标准(mg/m3) | 最大地面浓度占标率Pi(%) | 地面浓度达标准限值10%时对应的最远距离D10% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天采场 | 一采区 | 0.002721 | 0.9 | 0.3 | / |
|  | 二采区 | 0.003292 | 0.9 | 0.37 | / |
|  | 三采区 | 0.002068 | 0.9 | 0.23 | / |
|  | 四采区 | 0.005534 | 0.9 | 0.61 | / |
|  | 五采区 | 0.003839 | 0.9 | 0.43 | / |

表2.3-3           环境空气质量评价等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≤80%,且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax<10%或D10%<污染源距厂界最近距离 |

本工程TSP最大地面浓度占标率为0.61%，因此环境空气评价等级判定为三级。

3、声环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则•声环境》（HJ2.4-2009），声环境影响评价工作级别划分的主要依据是：处在GB3096规定的1、2类标准地区的或建设前后评价范围内敏感点目标噪声级增高达3dB(A)-5dB(A)，或受影响人口数量增加较多时，应按二级评价进行工作。

该项目所在区域现状为GB3096-2008中规定的2类标准地区，为典型的农村生活环境，考虑到项目建成后，周边环境噪声级增高量在5dB(A)以内，且受影响人群数量较小，因此将该项目噪声环境影响评价工作等级确定为二级。

4、生态环境评价等级

表2.3-4              生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2-20km2 或长度50-100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

本项目矿区位于丘陵区，矿区面积1.6915km2，项目占地51.6689hm2。采区范围及周围生态环境主要以栽培的落叶阔叶树种和农业植被为主，评价区无珍稀濒危物种；无自然保护区、风景旅游点和文物古迹保护单位等珍贵景观。项目所在区域为一般区域，且占地面积＜2km2，长度＜50km；根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ 19-2011)有关生态影响评价工作分级判定依据，见表1.5-3，本次生态环境评价等级确定为三级。

5地下水环境评价等级

（1）地下水环境影响评价分类

本项目产品为砂岩矿，为土砂石开采类项目，根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境影响评价分类表，本项目地下水环境影响评价类型为“报告书，IV类”。IV类建设项目不开展地下水影响评价。本项目只针对矿山开采对当地居民饮用水源进行影响分析。

## 2.4评价范围

根据工程项目的污染源排放情况、当地地形地貌、周边环境敏感点分布情况，以及《环境影响评价技术导则》中评价等级工作范围的规定，确定各专题的评价范围见表2.4-1。

表2.4-1                     评价范围一览表

| 评价内容 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 生态环境 | 现状调查 | 丘陵区（矿区范围1.6915km2）,矿区范围外扩1km，面积4km2。 |
|  | 影响预测 | 采区、道路工程占地内。项目总占地面积47.4724hm2。 |
| 地表水环境 | 现状调查 | 概述目前矿区周边地表水状况，地表水自然流向。 主要调查地表水为三仙庙水库。三仙庙水库为III类水体。 |
|  | 现状监测 | 三仙庙水库中心断面监测 |
|  | 影响预测 | 生活污水零排放可行性分析；采坑积水回用措施分析。 |
| 地下水环境 | 现状调查 | 民用水源调查。 |
|  | 现状监测 | 民用水源井监测 |
|  | 影响预测 | 开采对区域浅层地下水影响分析；开采对当地民用水源影响分析 |
| 声环境 | 现状调查 | 工业场地200m、连接道路周边200m内敏感点分布情况 |
|  | 现状监测 | 工业场地200m、连接道路周边200m内敏感点 工业场地噪声现状监测 |
|  | 影响预测 | 工业场地周围200m范围的居民点及连接道路沿线周围200m范围内居民点噪声预测。 |
| 环境空气 | 现状调查 | 采区半径2.5km范围内及连接道路沿线200m内敏感点分布情况。 |
|  | 现状监测 | 采区半径2.5km范围内及采区连接道路沿线200m内环境空气监测点位达标情况 |
|  | 影响预测 | 采区半径2.5km范围内及采区连接道路沿线200m内敏感点大气污染预测 |

2.5 评价标准

荥阳市环境保护局出具的环境影响评价的执行拟用标准的文件，具体评价标准如下：

2.5.1 环境质量标准

1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；

2、地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；

3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准；

4、地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准；

环境质量标准详细指标见表2.5-1。

表2.5-1                       环境质量标准

| 环境要素 | 标准名称及级（类）别 | 项目 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 | pH | 6～9 |
|  |  | CODCr | 20mg/L |
|  |  | 氨氮 | 1.0mg/L |
|  |  | BOD5 | 4mg/L |
|  |  | 镉 | 0.005mg/L |
|  |  | 六价铬 | 0.05mg/L |
|  |  | 铅 | 0.05mg/L |
|  |  | 挥发分 | 0.005mg/L |
|  |  | 硫化物 | 0.2mg/L |
| 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准 | pH | 6.5～8.5 |
|  |  | 氟化物 | 1.0mg/L |
|  |  | 溶解性总固体 | 1000mg/L |
|  |  | 高锰酸钾指数 | 3.0mg/L |
|  |  | 氨氮 | 0.2mg/L |
|  |  | 硝酸盐 | 20 mg/L |
|  |  | 六价铬 | 0.05mg/L |
|  |  | 砷 | 0.05mg/L |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 | SO2 24h平均 | 150μg /m3 |
|  |  | SO2 1h平均 | 500μg /m3 |
|  |  | TSP 24h平均 | 300μg /m3 |
|  |  | PM10 24h平均 | 150μg /m3 |
|  |  | NO2 24h平均 | 80μg /m3 |
|  |  | NO2 1h平均 | 200μg /m3 |
| 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 2类标准 | 昼间60dB(A) |
|  |  |  | 夜间50dB(A) |

2.5.2 污染物排放标准

1、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准；

2、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）

3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类；

4、《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

5、《大气污染物综合排放准》（GB16297-1996）二级标准

表2.5-2                      污染物排放标准

| 污染类型 | 标准名称及级（类）别 | 污染因子 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 一级标准 | pH | 6～9 |
|  |  | COD | 70mg/L |
|  |  | SS | 100 mg/L |
|  |  | 氨氮 | 15 mg/L |
| 废气 | 《大气污染物综合排放准》（GB16297-1996）二级标准 | 颗粒物 | 1.0 mg/m3 |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 等效声级LAeq | 昼间60dB |
|  |  |  | 夜间50dB |
|  | 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |  | 昼间70dB |
|  |  |  | 夜间55dB |
| 固废 | GB5085.3-2007《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》 | pH | 6～9 |
|  |  | 铜 | 100mg/L |
|  |  | 铅 | 5mg/L |
|  |  | 锌 | 100mg/L |
|  |  | 镉 | 1mg/L |
|  |  | 氟化物 | 100mg/L |
|  |  | 砷 | 5mg/L |
|  |  | 汞 | 0.1mg/L |
|  |  | 六价铬 | 5mg/L |
|  |  | 铬 | 15 |
|  | GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 | — | — |

2.6环境保护目标

项目所在区域为低山丘陵区，据现场调查，评价区范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹保护单位等珍贵景观。本项目对环境的主要影响为矿山露天开采、矿石运输等对周围环境的影响。在对工程特点、采区及周围环境情况分析及现状调查后，结合当地环保要求及环境功能区划，确定本次评价环境保护目标见表2.6-1，环境保护目标分布见附图1。运输道路示意图见附图2。

表2.6-1                  环境保护目标一览表

| 序号 | 工程项目及保护对象 | 环境保护目标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 方位、距离（m） | 影响户数 | 影响因素 |
| 1 | 采区 | 一采区 | 翟沟村 | 位于一采区西北，沿马米公路沿线呈带状分布。距离采区最近距离为185m。 | 75户300人 | 废气、噪声 |
|  |  |  | 左湾村 | 位于采区东北，最近距离67m。 | 15户75人 | 废气、噪声 |
| 2 |  | 二采区 | 翟沟村塚西组 | 位于二采区南侧，距离南边界最近距离210m | 50户200人 | 废气 |
| 3 |  | 四采区 |  | 位于四采区东侧，距离东边界最近距离100m |  | 废气、噪声 |
| 4 |  |  | 翟沟村后沟组 | 位于四采区南侧，距离南边界最近距离72m | 65户260人 | 废气、噪声 |
| 5 |  | 三采区 | 王河村 | 位于三采区西北侧，距离西边界最近距离81m, | 30户120人 | 废气、噪声 |
| 6 |  | 五采区 | 泉沟村 | 位于五采区西侧，距离西边界最近距离186m | 35户140人 | 废气、噪声 |
| 7 | 矿石运输路线沿线敏感点 | 翟沟村 | 一采区连接道路与马米公路交汇处，西125m。 | 影响 5户18人 | 车辆扬尘、噪声 |
|  |  | 竹园村牛家咀 | 二、三、四、五采区连接道路与126乡级公路交汇处，北30m. | 影响 10户35人 |  |
| 8 | 地表水体 | 地表水自然流向为一采区向北经570m排水沟入三仙庙水库。二、三、四、五采区沿自然冲沟向东880m入三仙庙水库。 | 废污水 |
| 9 | 居民饮用水源 | 附近村庄居民饮用水源为浅层井水，井深25-30m。 | 废土石浸出 |
| 10 | 生态环境 | 采区采剥范围内剥离地表对植被的破坏等 | 工程占地 |
|  |  | 生活区及连接道路内的植被破坏等 |  |
| 11 | 高压线塔 | Ⅰ号矿体范围内从北至南有4条高压线自西向东、或自西北向东南向横穿而过，本次自北向南分别编号为G1、G2、G3、G4号。 | 首采区一、二、三采区开采时对G1、G2高压线预留高压线保护范围。接替采区四采区开采前对G2、G3进行改线，五采区开采前对G4高压线进行改线。改线工程不在设计范围内，不在本次评价范围内。 |
|  |  | G1号高压线为110kv，双线塔基间距为4m，位于I号矿体北部，走向西部为西北—东南向，东部为东西向，穿越采区长度1.12km。G1号高压线的南延部分在Ⅱ号矿体的东北边界外约15m处东西向穿过。 G2号高压线为35kv，为单杆线柱，位于四采区北部，走向为正东西向，影响长度1.096km； G3号高压线为35kv, 为单杆线柱，位于Ⅰ号矿体的西南部，总体走向自西北—南东向，影响长度857m； G4号高压线为110 kv，位于Ⅰ号矿体的西南角，呈倒L型自西向东南穿过，影响长度441m。 |  |
| 12 | 村村通道路 | 位于I号矿体西部，南北向穿过五采区，长度800m，宽3m，水泥路面。 | 五采区开采前对村村通道路进行改线。改线工程不在设计范围内，不在本次评价范围内。 |

2.7产业政策及规划的相容性分析

2.7.1与国家产业政策的符合性分析

根据国家发展和改革委员会2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）修正》，鼓励类760条，限制类224条，淘汰类424条。

不属于鼓励类、限制类、淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类。本项目属于大型水泥用灰岩矿开采类项目，不属于限制、淘汰类名录中，属允许建设项目。

2.7.2 与河南省矿产资源总体规划（2016-2020年）的相符性分析

为了深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，全面履行国土资源在经济社会发展大局中的职责定位，尽职尽责保护国土资源、节约集约利用国土资源、尽心尽力维护群众利益，有力有效供给国土资源，超前谋划部署河南省未来一段时期矿产资源勘查、开发、利用、保护和改革发展工作，依据《矿产资源法》和《矿产资源规划编制实施办法》(国土资源部令第55号)等，按照《国土资源部关于开展第三轮矿产资源规划编制工作的通知》(国土资发[2014]35号)、《全国矿产资源规划（2016-2020年）》、《河南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求，编制《河南省矿产资源总体规划（2016-2020年）》（以下简称《规划》）。本《规划》是2016-2020年河南省矿产资源勘查、开发利用与保护的指导性文件，是国土资源管理部门依法审批和监督管理矿产资源勘查和开发利用活动的重要依据。《规划》基期年为2015年，规划期2016-2020年，展望到2025年。

一、开采规划分区

1、重点矿区

划定重点矿区10处。将我省铝（粘）土矿、金、银、钼等重要矿种大型矿区，以及大中型矿区集中分布区，划分为重点矿区。

表2.7-1 河南省重点矿区一览表

陕渑铝土矿重点矿区：包括铝土矿区46个，其中大型4个、中型15个。截止2015年底，铝土矿保有资源储量4.2亿吨，占全省的39%，设计开采能力605万吨/年。 荥巩铝土矿重点矿区：包括特大型矿区1个、中型2个。截止2015年底，铝土矿保有资源储量3826万吨，开采能力202万吨/年。 小秦岭金矿田：包括大型矿区8个、中型8个、小型15个。截止2015年底，金保有资源储量207.8吨，占全省的34.7%，开采能力矿石量370万吨/年。 卢氏夜长坪钼钨重点矿区：大型矿区，截止2015年底，钼保有资源储量19万吨，钨保有资源储量12.5万吨，开采能力99万吨/年。 栾川钼钨铅锌多金属集矿区：包括大型矿区5个、中型5个。截止2015年底，钼保有资源储量297.8万吨，占全省的51.3%，设计开采能力矿石量2824万吨/年。 熊耳山金银钼多金属矿集区：大型矿区 个、中型 个。截止2015年底，金保有资源储量 千克，占全省的 %，开采能力矿石量 万吨/年。 破山-银洞坡金银矿集区：大型矿区1个、中型2个。截止2015年底，金保有资源储量14.8吨，银保有资源储量1332吨，金矿开采能力矿石量12.4万吨/年，银矿开采能力矿石量24万吨/年。 信阳上天梯非金属重点矿区：珍珠岩、玻璃用凝灰岩大型矿区，截止2015年底，珍珠岩保有资源储量10036万吨，开采能力94万吨/年。 叶县-舞阳岩盐重点矿区：大型矿区，截止2015年底，岩盐保有资源储量80亿吨，设计开采能力829.8万吨/年。 桐柏天然碱重点矿区：大型矿区，截止2015年底，天然碱保有资源储量13498万吨，占全国的80%，设计开采能力176.7万吨/年。

重点矿区管理政策。重点矿区要整装开发，在矿产资源配置上向资源利用率高、技术先进的大型矿山企业倾斜，对区内已设置的、影响大矿统一开采规划的矿山，要进行资源整合，确定整合主体时，优先考虑大型矿山企业。重点开采矿区内矿山必须节约与综合利用矿产资源，切实保护和同步治理矿山地质环境。

2、禁止开采区

禁止开采区划分原则。指在规划期内根据国家产业政策、经济社会发展及资源环境保护的要求或国家特殊需要等，受经济、技术、安全、环境等多种因素的制约，禁止进行矿产资源开采的区域。包括：具有资源保护功能的禁止开采区，是指现有技术经济条件下达不到资源合理利用、整体开发等要求的矿产地，开发利用会造成严重资源破坏或浪费的区域；具有生态环境保护功能的禁止开采区，是指国家级或省级自然保护区、国家级或省级地质公园、地质遗迹保护区，重要饮用水水源保护区，国家级或省级风景名胜区，国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地等。矿产资源开发对生态环境具有不可恢复的影响的地区；国家规定的其他不得勘查开采矿产的区域。

禁止开采区划分。具有生态环境保护功能的禁止开采区，见专栏7。规划张营蓝石棉矿区、马头山蓝石棉矿区、三岔口蓝石棉矿区、竹园蓝石棉矿区、鸡笼山蓝石棉矿区、东川蓝石棉矿区等5个矿区为禁止开采区。

表2.7-2 具有生态环境保护功能的禁止开采区

自然保护区:新乡黄河湿地、河南黄河湿地、小秦岭、南阳恐龙蛋化石群、伏牛山、宝天曼、丹江口湿地、鸡公山、董寨、连康山、太行山猕猴、郑州黄河湿地、开封柳园口、青要山、熊耳山、白龟山湿地、万宝山、濮阳黄河湿地、卢氏大鲵、西峡大鲵、湍河湿地、高乐山、太白顶、四望山、信阳天目山、信阳黄缘闭壳龟、金刚台、鲇鱼山、固始淮河湿地、淮滨淮南湿地、宿鸭湖湿地、栾川大鲵、嵩县大鲵自然保护区。 风景名胜区:嵩山、云台山、鸡公山、龙门、王屋山、尧山、林虑山、青天河、神农山、黄河、桐柏山—淮源、丹江、昭平湖、青龙峡、灵山、百泉、薄山湖、环翠峪、铜山、青要山、震雷山、五龙口、大伾山、浮戏山—雪花洞、嵖岈山、南湾湖、亚武山、老君山－鸡冠洞、云梦山、白云山、太昊陵、黄帝宫、天池山、商丘古城风景名胜区。 地质公园:嵩山、云台山、王屋山—黛眉山、伏牛山、郑州黄河、嵖岈山、信阳金刚台、洛宁神灵寨、灵宝小秦岭、林州红旗渠-林虑山、辉县市关山国家地质公园，栾川、嵩县白云山、卢氏玉皇山、河南跑马岭、汝阳恐龙化石群、桐柏山-淮源、汝州大红寨、邓州杏山、尧山、渑池韶山省级地质公园。河南省全国重点文物保护单位 处。重要饮水水源保护区 处。

禁止开采区管理政策。在禁止开采区内，除国家基础性、公益性地质勘查及符合政策要求的项目外，不得规划设置与新立矿业权，严厉打击和取缔违法采矿活动；已经设立的矿业权，按照国家政策需要关闭的，研究制订补偿退出方案，依法保障矿业权人合法权益，限期关闭退出。在不影响禁止区主体功能，并征得相关管理部门同意的情况下，可以进行地热、矿泉水等矿产的勘查开发利用。

3、限制开采区

限制开采区划分原则。指在规划期内根据国家产业政策、经济社会发展及资源环境保护的要求或国家特殊需要等，受经济、技术、安全、环境等多种因素的制约，对矿产资源开发利用活动实行一定限制的区域。包括：受国家产业政策调控，国家规定实行保护性开采的特定矿种分布区域；具有地方特色且需保护性限量开采矿种分布的区域；虽有可靠的资源基础，但当前市场容量有限，应用研究不够，资源利用方式不合理的区域；在较高技术经济条件与一定外部条件下，才能达到资源合理利用的区域；需要进行矿产资源储备和保护的矿产地；国家和地方规定的其他限制开采矿产资源的区域。

限制开采区划分。规划限制开采矿区13处，其中含硫大于３％的煤矿区3处：济源邵源姜疙瘩矿区、陕县候村段小井矿区、渑池扣门山井田；目前开采技术经济条件不成熟的金红石矿区4处：方城柏树岗矿区、五间房矿区，新县杨冲矿区、红昱矿区等；开采可能会对环境产生一定影响的矿区2处：焦作回头山石灰岩矿区、淅川下集砂金矿区；具有地方特色且需保护性限量开采矿区2处：南阳独山玉矿区、新密天然油石矿区。

限制开采区管理政策。在限制开采区内，要按照准入条件严格控制矿业权设置；已建矿山要按照准入条件，限期达到资源保护与环境保护的要求；新设采矿权、已设矿业权申请扩大矿区范围和变更开采矿种、生产规模的，应严格规划审查，进行专门的规划论证。

二、严格开发准入

严格执行新建矿山最低开采规模和最低服务年限要求。矿山开采规模必须与矿山所占有的矿产资源储量规模相适应。新建水泥用灰岩和建筑石材（料）省辖市城市周边不低于50万吨、山区不低于30万吨，见专栏8。新建矿山（含采矿权申请办理中已批复矿区范围的）开采规模不得低于规划确定的相应资源储量规模的矿山最低开采规模和最低服务年限。对于达到上轮规划确定的最低开采规模的老矿山，采矿权予以延续、转让和变更，鼓励老矿山通过整合，提升规模达到本规划要求。

| 表2.7-3 新建矿山最低开采规模和最低服务年限 |
| --- |
| 序号 | 矿种 | 开采规模单位 | 最低开采规模 | 最低服务年限 |
|  |  |  | 大型 | 中型 | 小型 | 大型 | 中型 | 小型 |
| 1 | 煤炭 | 万吨/年 | 120 | 90 |  | 40 | 25 |  |
| 2 | 铁矿 | 矿石万吨/年 | 100 | 30 | 5 | 30 | 20 | 6 |
| 3 | 铜矿 | 矿石万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 25 | 20 | 5 |
| 4 | 铅锌矿 | 矿石万吨/年 | 100 | 30 | 3\6 | 25 | 20 | 5 |
| 5 | 铝土矿 | 矿石万吨/年 | 100 | 30 | 10 | 25 | 20 | 5 |
| 6 | 钼矿 | 矿石万吨/年 | 100 | 30 |  | 25 | 15 |  |
| 7 | 锑矿 | 矿石万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 25 | 18 | 5 |
| 8 | 岩金矿 | 矿石万吨/年 | 15 | 6 | 3 | 25 | 18 | 6 |
| 9 | 银矿 | 矿石万吨/年 | 30 | 20 | 3 | 25 | 18 | 10 |
| 10 | 萤石 | 矿石万吨/年 | 10 | 8 | 3 | 25 | 18 | 6 |
| 11 | 水泥用灰岩 | 矿石万吨/年 | 100 | 50 | 30 | 25 | 18 | 10 |
| 12 | 建筑石材（料） | 矿石万吨/年 | 100 | 50 | 20 | 30 | 20 | 10 |
| 13 | 冶金用石英岩 | 矿石万吨/年 | 60 | 20 | 5 | 25 | 18 | 5 |
| 14 | 玻璃用石英岩 | 矿石万吨/年 | 30 | 10 | 5 | 25 | 18 | 5 |
| 15 | 天然碱 | 矿石万吨/年 |  |  | 10 | 25 | 18 | 10 |
| 16 | 耐火粘土、铁矾土 | 矿石万吨/年 | 20 | 10 | 5 | 25 | 18 | 10 |
| 17 | 岩盐 | 矿石万吨/年 | 20 | 15 | 10 | 25 | 18 | 10 |

三、相符性分析

本项目位于荥阳市崔庙镇，属于水泥用灰岩矿开采项目，项目矿区不在规划划定的禁止开采区及限值开采区内，项目开采规模为120万t/a，服务年限为35.64年，属于大型水泥用灰岩矿山，生产能力及服务年限符合《河南省矿产资源总体规划（2016-2010年）》中开采规模和服务年限的要求。故本项目符合河南省矿产资源总体规划的要求。

2.7.3与《郑州市矿产资源规划》（2008-2015）相符性分析

一、矿产资源开发利用布局

（一）矿业经济区划分
　　郑州市处于省"豫中郑州-三门峡-洛阳-平顶山矿业经济区"的核心地带，是河南省煤炭、铝土矿、耐火粘土、石灰岩等矿产最为集中的分布区。以煤、电及现有工业为基础，构筑了全国最大的铝工业基地和全省重要的耐火材料、煤化工、建材矿产基地。根据郑州市矿产资源特点、潜力、勘查开发现状、采选冶配套能力以及基础设施等，结合郑州市国民经济和社会发展"十一五"规划中的矿业布局和循环经济发展要求，按照矿业经济区划分的原则，提出郑州市重点发展的矿业经济区。
　　1.巩义-上街-荥阳铝耐材煤电矿业经济区
　　区内煤炭、铝土矿、耐火粘土及石灰岩类矿产资源丰富。是河南省重点发展的支柱性铝工业的重点区，区内有中铝公司河南分公司、明泰铝业等铝工业企业；区内的巩义市耐火材料工业园区，有耐火材料企业380家，年产的耐火材料200万吨，是全国冶炼行业重要的耐火材料供应基地；煤矿企业有30余家。同时还是郑州地区主要的水泥企业分布区。
　　2.登封-新密煤电铝耐材矿业经济区
　　区内煤炭、铝土矿、耐火粘土及灰岩类矿产丰富，有郑煤集团等多家煤矿、登电集团等多家热电厂，有新上马的新密能源综合开发项目等。区内的新密超化耐火材料工业园区，有耐火材料生产厂家几百家，是全国主要的耐材生产地区。
　　3.新郑煤电化工矿业经济区
　　区内煤炭资源丰富，在建及规划建设的项目有：大中型煤矿、煤矸石综合利用电厂、坑口电厂、安庆集团煤化工、英科石化集团乳化石油、增塑剂等。将形成以煤炭资源深度转化为重点，以电力工业、煤化工业、精细化工业为核心的循环经济区。
　　（二）开采规划区划分原则
　　根据资源分布规律和开发利用现状，结合国民经济与社会发展需要，综合考虑资源保护、生态环境、重要城镇及基础设施保护等约束条件，将开采规划区划分为重点、限制、禁止和鼓励开采区。
　　重点开采区：是指矿产资源相对丰富、资源禀赋和开发利用条件好且开发利用强度较大的区域；重要矿产及优势特色矿产集中分布的区域；国家、省规划矿区及对国民经济具有重要价值的矿区等。
　　限制开采区：是指在规划期内根据国家产业政策、经济社会发展及资源环境保护的要求或国家特殊需要，受经济、安全、环境等多种因素的制约，对矿产资源开发利用活动实行一定限制的区域。
　　具有资源保护功能的限制开采区：具有地方特色且需保护性限量开采矿种分布的区域；在较高技术经济条件与一定外部条件下，才能达到资源合理利用的区域。
　　具有生态环境保护功能的限制开采区：自然保护区、地质遗迹保护区的外围保护地带；重要饮用水水源保护区的二级保护区和准保护区等。
　　禁止开采区：是指在规划期内根据国家产业政策、经济社会发展及资源环境保护的要求或国家特殊需要，受经济、安全、环境等多种因素的制约，不得进行矿产资源开采的区域。
　　具有资源保护功能的禁止开采区：需要进行保护和资源储备的矿产地；现有技术经济条件下，达不到资源合理利用、整体开发要求，开发利用会造成资源浪费的区域。
　　具有生态保护功能的禁止开采区：自然保护区、地质遗迹保护区（地质公园），风景名胜区、森林公园，历史文物和名胜古迹所在地，重要饮用水水源保护区的一级保护区；矿产资源开发对生态环境具有不可恢复的影响，存在难以防范的矿山安全隐患的地区等。
　　具有重要城镇及基础设施保护功能的禁止开采区：铁路、高速公路、国道两侧一定距离或直观可视范围；重要城镇、重要河流、水库、重大工程设施的一定范围内；大中城市规划区。
　　鼓励开采区：国家、省、市急缺矿种的分布区域；矿产品市场前景好、开采技术条件好、开发中能有效控制对生态环境影响的区域；经济欠发达且具有资源开发潜力的区域。
　　（三）开采规划区划分
　　重点开采区：规划重点开采区15处，其中煤炭-铝（粘）土矿开采区2处：巩义市瑶岭-涉村煤炭铝开采区、巩义市大峪沟-米河煤铝开采区；煤炭开采区10处：荥阳市徐庄井田煤炭开采区、荥阳市三李矿区煤炭开采区、登封市暴雨山井田-马岭山井田煤炭开采区、登封市郭沟-刘庄井田煤炭开采区、登封市卢店煤炭开采区、新密市平陌井田外围-超化煤炭开采区、新密市樊寨-杨河-裴沟煤炭开采区、新密市曲梁-崔岗煤炭开采区、新郑市李粮店普查区煤炭开采区、新郑市王行庄井田-赵家寨井田煤炭开采区；水泥用灰岩开采区3处：登封市人字沟水泥灰岩开采区、新密市蔓菁-嘹歌山-山顶水泥灰岩开采区、荥阳市崔庙水泥灰岩矿区。
　　限制开采区：具有资源保护功能的限制开采区3处：新密市助泉寺天然油石矿区、荥阳市王河煤矿区、巩义市谷山井田米河煤矿区；具有生态环境保护功能的限制开采区：划分嵩山自然保护区、嵩山世界地质公园等外围保护地带4处，限制开采除地热、矿泉水以外的矿产。
　　禁止开采区：自然保护区1处、风景名胜区8处、森林公园20处、地质公园2处，水源地保护区1处，不计区域重叠共33处；文物保护单位123处；以及铁路、高速公路、国道及省道两侧一定范围及旅游线路可视范围内，重要城镇、重大基础设施的一定范围，机场、军事设施圈定的地区等。
　　专栏7：具有保护功能的禁止、限制开采区保护区（略）
　　鼓励开采区：共设鼓励开采区5处，其中煤炭4处、冶金用石英岩1处：荥巩煤田小里河煤炭开采区、新密市光武陈井田煤炭开采区、新密市关口井田煤炭开采区、登封市峰山寨煤矿煤炭开采区和登封市友谊石英岩开采区。

二、矿业结构调整与优化

（一）矿山最低开采规模和最小服务年限

规范郑州市矿产资源开采秩序，促进矿产资源合理利用和保护。根据矿山开采规模必须与矿区或矿山所占有的矿产资源储量相适应的原则，确定郑州市主要矿种的最低开采规模和矿山最低服务年限。新建煤矿山矿井规模不低于45万吨/年，正在生产的小煤矿矿井规模不低于15万吨/年；铝土矿矿山（矿井）规模不低于10万吨/年；水泥用灰岩最低开采规模30万吨/年；新建建筑石料用灰岩矿山规模不低于10万吨/年，正在生产的建筑石料矿山规模不低于5万吨/年；冶金、水泥硅质原料矿最低开采规模10万吨/年，玻璃用硅质原料矿最低开采规模5万吨/年。
　　专栏8：主要矿产矿山最低开采规模和最低服务年限（略）
　　新建矿山开采规模不得低于规划确定的相应资源储量规模的矿山最低开采规模和最低服务年限；对已取得采矿许可证而开采规模又与矿区资源储量规模显著不协调、达不到本规划限定的最低开采规模和最小服务年限的矿山，要限期整改、联合，走规模化、集约化之路。

相符性分析：

根据《郑州市矿产资源规划》，本项目属于水泥用砂岩矿开采项目，矿区位于荥阳市崔庙镇境内，矿区不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源地等需要特殊保护的区域之内，不在限制开采区及禁止开采区内，项目生产规模为120万t/a，生产能力满足最低开采规模30万t/a要求。因此，评价认为项目建设符合《郑州市矿产资源规划》要求。

2.7.4与《荥阳市矿产资源规划》（2016-2020）相符性分析

一、矿产资源开发与保护

1、开发利用方向

1）根据国民经济发展需求，鼓励开采铝土矿、水泥用灰岩等矿种；限制开采高硫高灰煤；禁止开采高硫高灰煤等矿种。

2）根据控制产生过生矿产开发要求。稳定煤炭产生，严禁超能力生产，严格控制新建煤矿项目，确需新增的产能核增项目，需实行减量置换。引导生产规模为30万t/a以下的小煤矿退出，严禁高硫高灰煤矿生产，关闭安全不达标的各类矿井。

3）鼓励矿山开展综合利用，在开采主矿种的同时进行共半生矿产综合利用，对废石和尾矿综合利用。

4）禁止在地质换疾控脆弱区开发矿产资源，禁止开采已有土壤覆盖层的古河道埋藏砂，禁止开挖耕地烧纸实心砖瓦；在已查明资源储量的水泥用灰岩，化工用灰岩、溶剂用灰岩矿区内，禁止开采建筑石料用灰岩。

2、开采规划分区

1）重点开采区

将我市重要矿种大型矿区，以及大中型矿区集中分布区划分为重点矿区。划定重点矿区2处，矿种包括煤炭、铝土矿、石灰岩等。

荥阳市重点矿区一览表

1、荥阳市-巩义煤炭铝土矿重点矿区（荥阳部分） 包含煤矿矿区3个，截止2015年底，煤炭保有资源储量1.04亿吨，煤炭采矿权9个，设计生产能力189万t/a；包含铝土矿矿区3个，铝土矿保有资源储量0.85亿吨，铝土矿采矿权2个，设计生产能力3万t/a。 2、荥阳市王宗店石灰岩重点矿区 包含水泥用灰岩矿区3个，截止2015年底，累计查明水泥用灰岩矿产地3处，资源储量2.2亿吨；查明溶剂用灰岩矿产地2处，累计查明储量0.9亿吨；区内现有水泥用灰岩矿采矿权2个，合计设计生产能力720万t/a；区内现有水泥用灰岩探矿权2个，均达到详查程度。区内另有建筑石料用灰岩采矿权32个，生产能力50万t/a以上的31个。

2）禁止开采区

禁止开采区包括：具有资源保护功能的禁止开采区，指现有技术经济条件下达不到资源合理利用，整体开发等要求的矿产地，开发利用会造成严重资源破坏或浪费的区域；具有生态环境保护功能的禁止开采区，指国家级或省级自然保护区、地质公园、地质遗迹保护区、重要饮用水水源保护区，风景名胜区，国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地等。矿产资源开发对生态环境具有不可恢复影响的地区；国家规定的其他不得勘查开采矿产的区域。

| 具有生态环境保护功能的禁止开采区 |
| --- |
| 功能区类型 | 功能区名称 |
| 自然保护区 | 郑州黄河湿地省级自然保护区 |
| 风井名胜区 | 古柏渡飞黄景区、环翠峪风井景名胜区、三皇山桃花峪旅游区、河阴石榴风景区 |
| 文物保护单位 | 织机洞遗址、大师姑遗址、青台遗址、秦王寨遗址、娘娘察遗址、京城古城址、汉霸二王城、苌村汉墓、千尺塔等 |
| 水源地保护区 | 王村水厂水源地保护区、荥阳一水厂、荥阳二水厂 |
| 地质遗迹保护区 | 郑州黄河国际地质公园遗迹保护区 |

3）限值开采区划分

包括：国家、省级生态公益林、省级森林公园集体林范围，国家、省级地质公园内地质遗迹保护区之外的区域。

3、开发准入管理

| 新建矿山最低开采规模和最小服务年限表 |
| --- |
| 序号 | 矿种 | 开采规模单位 | 最低开采规模 | 最小服务年限 |
|  |  |  | 大型 | 中型 | 小型 | 小型 |
| 1 | 煤炭 | 万吨/年 | 120 | 90 |  |  |
| 2 | 铝土矿 | 矿石万吨/年 | 100 | 30 | 10 | 5 |
| 3 | 水泥用灰岩 | 矿石万吨/年 | 100 | 50 |  |  |
| 4 | 建筑石材（料） | 矿石万吨/年 | 100 | 50 |  |  |
| 5 | 溶剂用灰岩 | 矿石万吨/年 | 100 | 50 | 30 | 5 |

二、相符性分析

本项目为水泥配料用砂岩开采项目，位于荥阳市崔庙镇翟沟村附近，项目位置不在禁止开采区及限值开采区内。项目生产能力为120万吨，服务年限为35.64年，生产能力及服务年限满足最低开采规模及最小服务年限要求。因此本项目建设符合《荥阳市矿产资源规划》（2016-2020）要求。

2.7.5与《荥阳市“十二五“环境保护规划》相符性分析

荥阳市“十二五”环境保护目标总体目标是：让人民群众喝上干净的水，呼吸清洁的空气，有更好的工作和生活环境。

到2015年，主要污染物排放得到基本控制，常规（传统）因子环境质量得到基本

改善，环境安全得到基本保障，全民的环境意识和生态文明观念进一步提高，生态型城市建设规划实施稳步推进，为全面建设小康社会奠定良好的环境基础。

1、荥阳市“十二五”环保主要计划指标

（1）水环境质量指标

2015年，市域地面水质（水质）保持水功能区划标准，并有所改善；市辖河流的水质分别达到相应的水质指标。具体指标如下页表。

（2）环境空气质量指标

2015年，环境空气质量稳定在国家二级标准。

（3）城市综合整治指标

① API指数≤100的天数占全年天数比例≥85%；

② 饮用水源水质达标率100%，城市水环境功能区水质达标率100%；

③ 区域环境噪声平均值小于56dB（A），交通干线噪声平均值小于68dB（A）；

④ 清洁能源使用率达到80%，机动车环保定期检测率达到60%；

⑤ 工业固体废物处置利用率达到90%，危险废物处置率达到100%，重点工业企业排放稳定达标率100%；

⑥ 城市生活污水集中处理率达到90%，生活垃圾无害化处理率达到100%；

⑦ 建成区绿化覆盖率达到35%；

⑧ 公众对城市环境保护的满意率达到85%。

（4）生态环境保护指标

加强组织领导和队伍建设；建立农村环境保护责任制；加强农村环境保护立法工作；建立健全稳定的投入保障机制、试点示范、宣传教育等工作；确保我市农村环境污染加剧的趋势逐步得到控制；农村环境质量和生态状况逐步改善并取得良好效果；倡导环境友好的生产、生活和消费方式，加强环境基础设施建设和生态环境保护，建设生态人居，促进生态文明；努力把荥阳建设成为生态经济发达、生态环境优美、生态文化繁荣、生态社会和谐的生态城市。

（5）污染防治指标

① 废水中化学需氧量在2010年水平上削减2.6%；废气中二氧化硫31.5%。

② 危险废物、医疗废物和放射性废物得到安全处置，处置率达100%；

③ 城镇生活污水集中处理率大于90%，生活垃圾无害化处置率达到100%，机动车尾气排放达标率达到80%；

④ 工业用水重复利用率达到60%，工业固体废物综合利用率达90%；重点污染源工业废气、废水排放达标率达到100%.

⑤ 规模化养殖场和集中式养殖区粪便综合利用率达到90%，且污水排放达标率达到80%。

（6） 环境管理能力指标

① 进一步巩固环境监察、监测标准化建设水平，信息、宣教能力达到标准化水平；

② 建成环境应急响应系统；

③ 重点污染源自动在线监控率大于80%；重点污染源排污许可证发放率大于90%；辐射工作单位安全许可证发放率达到100%；

2、“十二五”生态环境保护专项规划

① 生态环境保护现状

荥阳山川秀丽，土地肥沃，资源丰富，气候宜人，是生产与生息的好地方。荥阳有浅山、丘陵、台地、平原四种地形，西南大部为浅山区，中部为丘陵区，中部地势平坦，陇海铁路以北、广武山以南为平原区。荥阳南部、西部及北部边界地区为丘陵山地，中部、东部为广袤平原。荥阳北靠黄河，中部有索河、汜河、枯河，南部有须水河、贾峪河，地下水源也很丰富。

——小流域治理。在1956年至2000年间，水土流失治理面积达302.66平方公里，2015年完成水土保持治理工程3000亩。

——林业生态环境明显改善，水土流失和风沙危害明显减轻，全市8194户农户直接从国家钱粮补助中增加了收入。荥阳市承担了郑州市森林生态城建设工程西北、西南两个组团造林，截至目前，累计造林19.97万亩。

——退耕还林。荥阳林业用地44.3万亩，林木总蓄积量140万立方米，森林覆盖率达23.2%。2002年,退耕还林工程全面实施。市委、市政府把退耕还林作为改善生态环境、调整农业结构、促进可持续发展的重要工程来抓。到2008年共完成造林34073.2亩，其中：退耕地造林15532.2亩，荒山荒地造林18541亩。

——植树造林。2008年，根据省林业生态建设总体规划，按照“两区”（山地丘陵生态区、平原农业生态区）、“两点”（城市、村镇）、“一网络”（生态廊道网络）总体布局，以创建省级林业生态市为目标全面启动林业生态市建设工程。全市每年义务植树在200万株以上，植树尽责率达85%以上。义务植树建成的公园、游园，成为人们锻炼身体、陶冶情操、传播文化的好去处。目前除森林生态城造林外，已完成林业生态市造林面积4.2万亩。

——矿产资源开发和保护。荥阳市主要矿产资源有煤矿、化工灰岩矿、耐火粘土矿、水泥灰岩矿和花岗石、大理石矿，规模较大，对生态环境破坏大，恢复比例较低。近年来，通过贯彻落实国家产业政策的调整和整合矿产资源开采，力争把开发活动对生态环境的破坏减少到最低限度。同时，对已停止采矿或关闭的矿山、坑口，及时做好土地的恢复。

5、“十二五”生态环境保护规划目标

（1） “十二五”生态环境保护规划目标

① 贯彻落实《全国生态环境保护纲要》，组织生态状况和生物多样性调查，编制全市生态环境功能区划和生态保护规划。加大生态环境保护执法力度，减少人为破坏生态环境。

② 提高自然保护区和生态示范区的建设质量和管理水平。完善监管制度，积极推进风景名胜区及各类旅游景点水、大气、垃圾和噪声污染防治。

③ 发展节水农业，建设生态农业。采取有效措施控制农业生产中施用化肥、农药及污水灌溉所造成的污染。

（2） “十二五”生态环境建设规划目标

① 到2015年，全市森林覆盖率达到25%，农田林网控制率达到85%，25度以上坡耕地退耕还林还草。

② 重点治理水土流失面积75平方公里，风沙源治理面积逐年增加，矿产资源开发区生态恢复和保护工程1个，自然保护区面积30平方公里。

③ 到2015年，农作物秸杆禁烧率达到98%以上，综合利用率达到98%。规模化养殖场和集中式养殖区粪便综合利用率达到90%。创建省级以上环境优美小城镇4个。大力推广生态农业，建设一批生态农业工程。

5、 与规划相符性分析

本工程选址及建设与荥阳市“一二五”环保规划是相符的，其相符性主要体现在：

（1）本工程按照生态功能保护区的保护目标和方案，无需实行封山育林等特殊措施。

（2）本工程建设期及营运期采取有效的生态保护措施，可以将侵占植被的范围控制在最小限度内，并且最大程度地进行植被恢复，不会对山体林木风貌的整体性、观赏性及周围生态环境造成大的影响。

（3）本工程建设对生物多样性无影响，更不会引入外来物种。

（4）本工程在实施过程中，严格执行生态功能区划及评价提出的生态保护和恢复措施，严格执行各项水土保持措施，项目实施对生态环境和水土流失的影响可以得到有效控制。

（5）本工程建设期将实施环境工程监理，加强日常环境管理，可以做到不出现滥砍滥伐林木、人为捕猎野生动物、随意开山采石和毁坏林木等行为。

（6）本工程通过环境影响评价手段，规定污染防治、生态环境保护和防治水土流失措施，确保各项环保、水保及生态恢复投资到位，积极接受当地环保等行政主管部门的监督管理，可以实现预期环保

本项目建设期及营运期虽然不可避免地会造成一些植被破坏，但该项目采用露采方式，不抽取地下水，也不会阻断地下水的走向。不会造成水源枯竭。该项目建设没有废污水排放，生活污水经收集池收集后，全部用于场地抑尘洒水，不外排。项目建设不会对周边地表水体产生影响。

该项目通过环境影响评价规定水污染防治、水土流失防治措施，严格执行“三同时”制度，严格遵守环境保护的各项规定，防止水污染。确保水保及生态恢复资金投资到位，满足项目竣工环境保护验收的要求，积极接受环境保护部门的监督和管理，采取以上措施后，可以实现预期环境保护目标。

2.7.6 与荥阳市城市总体规划（2008～2020年）相符性分析

荥阳市城市总体规划（2008～2020年）规划范围：荥阳市行政辖区，总面积807.8km2。城市规划区范围为：西起上街区界，东至郑州市区界，北界连霍高速，南至规划郑洛快速通道（以村界为准），总面积约230 km2。中西城区规划范围：西起荥密路，东至西南绕城高速公路，北界上高路，南至郑西高速客运铁路专线，规划建设用地面积48.3km2。2012年，荥阳市中心城区城市建设用地33.6 km2,人均建设用地120 m2,中心城区城市人口28万人。2020年中心城区城市建设用地48.3 km2，人均建设用地115m2，中心城区城市人口42万人。

本项目所在乡镇崔庙镇被规划为南荥阳市南部经济区，在荥阳市城市规划区范围之外。荥阳市城市总体规划见附图3.

2.7.7与《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》豫政办【2016】23号文的相符性

根据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》，荥阳市地下水水源分布如下：荥阳市(1)荥阳市乔楼镇地下水井(共1眼井)：一级保护区范围:水厂厂区及外围西、北20米的区域。(2)荥阳市广武镇地下水井(共1眼井)：一级保护区范围:取水井外围30米的区域。(3)荥阳市王村镇地下水井群(共2眼井)：一级保护区范围:水厂厂区及外围西30米、北10米的区域(1号取水井),2号取水井外围30米的区域。(4)荥阳市汜水镇地下水井群(共2眼井)：一级保护区范围:水厂厂区及外围西30米、南30米的区域(1号取水井),2号取水井外围30米的区域。(5)荥阳市高山镇地下水井群(共2眼井)：
一级保护区范围:水厂厂区及外围西30米、南30米的区域(1号取水井),2号取水井外围30米的区域。(6)荥阳市刘河镇地下水井(共1眼井)：一级保护区范围:水厂厂区及外围北10米的区域。

相符性分析：本项目位于荥阳市崔庙镇境内，根据调查可知，崔庙镇境内没有集中式地下水饮用水源保护区分布，崔庙镇当地居民引用水源为各村的自备水井。本项目距离开采区距离崔庙镇最近距离800m，且矿体最低赋存标高为+208m，地下水赋存标高最高为+180m，矿山开采不会对地下水产生影响。距离本项目最近集中式地下水水源地位于荥阳市乔楼镇，距离本项目较远。本项目开采不会对崔庙镇地下水饮用水源产生影响。

2.7.8郑州市生态功能区划和生态保护规划相符性分析

一、郑州市生态功能区划主要内容

根据《郑州市生态功能区划和生态环境保护规划》，郑州市生态环境“三区划分及生态保护措施一览表”（摘录）如下：

二、生态功能区划分

本项目位于荥阳市崔庙镇境内，根据郑州市生态功能区划图可知，见附图4。本项目位于郑州市生态环境三区划分中矿产资源开发区内。

三、相符性分析

1、本项目不在生态功能保护区、自然保护区、风景名胜区和森林公园范围内。

2、在采取本次评价提出的生态治理恢复措施情况下，可有效减少开采活动对生态环境的破坏及次生地质灾害的发生。

3、针对项目特点，本次评价提出了生态恢复实施计划，并明确了责任人及生态恢复实施时限。

综上所述，本项目建设满足矿产资源开发区生态保护措施要求，因此项目建设符合《郑州市生态功能区划和生态环境保护规划》要求。

2.7.9郑州市2017年大气污染防治攻坚行动方案

郑州市人民政府以“郑政【2017】2号”印发了《郑州市2017年大气污染防治攻坚行动方案》评价选取与本项目相关文件内容进行对照分析如下：

表2.7-5   本项目与郑州市大气污染防治攻坚战行动方案相符性分析一览表

| 郑州市大气污染防治攻坚战 | 相符性分析 |
| --- | --- |
| 各类施工工地开工前必须做到 “六个到位”,即:审批 到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人 员到位 (施工单位管理人员、责任部门监管人员);施工过程中 必须做到 “六个百分之百”,即:工地周边百分之百围挡、物料 堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场道路百分 之百硬化、拆迁工地百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭 运输;城市建成区内施工现场必须做到 “两个禁止”,即:禁止 现场搅拌混凝土,禁止现场配制砂浆。全市所有建筑面积1万平 方米及以上的施工工地必须安装远程视频和PM10 监控设备,接 入郑州市建筑工地远程监控中心。 | 1、I号矿体：评价建议在四采区东部靠近翟沟村冢西组一侧沿采区边界设置隔音围挡，长度不小于200m，高2m。四采区南部靠近翟沟村后沟组一侧沿采区边界设置隔音围挡，长度不小于150m，高2m。五采区西北靠近王河村一侧沿采区边界设置隔音围挡，长度不小于150m，高2m。 II号矿体根据采区地形，西侧为山体、北侧为公路、南侧为山体，东侧为山体，因此在北侧临近公路一侧设置了围挡，长80m，高3m。 2、评价建议对开采终了平台及时进行生态恢复，开采完毕台阶未能及时进行生态恢复的全部覆盖遮尘网。 3、评价建议在工业场地进行硬化，配置洒水车一辆，对采场及运输道路定时洒水，配置车辆清洗装置，车辆出厂前进行清洗。采区覆盖遮尘网方式进行防尘，采取植物措施进行了生态恢复。 |
| 所有新建各类物料、废渣、垃圾等堆放场所,必须按照 环境影响评价批复要求,严格采用全封闭库房、天棚加围墙围挡 储库等方式实施建设,确保环保验收达标后使用;( 2)所有在用 露天堆放场所,必须综合采取围墙围档、防风抑尘网、防尘遮 盖、自动喷淋装置、洒水车等措施,确保堆放物料不起尘;( 3) 所有露天堆放场所物料传送部位,必须建立密闭密封系统,确保 运输过程无泄漏、无散落、无飞扬;( 4)所有露天堆放场所落料 卸料部位,必须配备收尘、喷淋等防尘设施,确保生产作业不起尘;( 5)所有露天堆放场所地面必须硬化处理,并划分料区和道 路界限,配置冲洗、清扫设备,及时清除散落物料、清洗道路, 确保堆场和道路整洁干净;( 6)所有露天堆放场所进出口,必须 设置冲洗池、洗轮机等车辆冲洗设施,确保进出运输车辆除泥、 冲洗到位。 |  |

为贯彻落实本计划，郑州市人民政府制定了《郑州市扬尘污染治理专项督导方案》，该方案对扬尘污染单位提出了6个100%的监督管理标准，本项目执行情况具体见表2.7-6.

表2.7-6            郑州市扬尘污染治理专项督导方案管理标准

|  | 督导方案标准 | 本项目执行情况分析 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工现场围挡率100% | I号矿体：评价建议在四采区东部靠近翟沟村冢西组一侧沿采区边界设置围挡，长度不小于200m，高2m。四采区南部靠近翟沟村后沟组一侧沿采区边界设置隔音围挡，长度不小于150m，高2m。五采区西北靠近王河村一侧沿采区边界设置隔音围挡，长度不小于150m，高2m。 II号矿体：根据采区地形，西侧为山体、北侧为公路、南侧为山体，东侧为山体，因此在北侧临近公路一侧设置了围挡，长80m，高3m。围挡率100%。 |
| 2 | 工地物料堆放覆盖率100% | 本项目不设置矿石临时堆场及排土场。采区裸露面全部覆盖遮尘网，遮盖率100% |
| 3 | 路面硬化率100% | 生活区水泥硬化，硬化率100% |
| 4 | 车辆冲洗率100% | 两个工业场地分别设置有车辆清洗装置，车辆冲洗率100% |
| 5 | 湿法作业率100% | 采场、开拓道路采用洒水车定时洒水，做到场地全覆盖，湿法作业率100% |
| 6 | 运输车辆密闭率100% | 运输车辆限高限载，加盖帆布遮挡，密闭率100% |

2.7.10郑州市大气污染防治工作实施方案（2014年-2018年）的通知管理要求的对比分析

2014年5月19日郑州市人民政府印发关于郑州市大气污染防治工作实施方案（2014年-2018年）的通知。在遏制扬尘污染方面提出了监管控制措施，具体要求如下：

表2.6-7  郑州市大气污染防治工作实施方案（2014年-2018年）要求

| 分类实施标准要求 | 本项目相关措施分析 |
| --- | --- |
| 明确工地扬尘控制目标、任务、标准、制度、措施、责任单位、责任人，制定扬尘污染防治方案，将扬尘污染防治费用纳入工程预算 | 制定了严格的环境管理制度，责任到人，主要车间悬挂操作规程，落实各项大气污染防治措施的日常监管，保证各项措施的正常运行；根据工艺流程各个产尘点采取了分类降尘措施；工程投资中设环保投资预算并已落实到位；营运期制定监测计划，委托荥阳市环境保护监测站进行日常监测 |
| 所有建设工程施工现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业；施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化，出口必须设置定型化自动冲洗设施；施工中产生的物料堆应采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施 | I号矿体：评价建议在四采区东部靠近翟沟村冢西组一侧沿采区边界设置隔音围挡，长度不小于200m，高2m。四采区南部靠近翟沟村后沟组一侧沿采区边界设置隔音围挡，长度不小于150m，高2m。五采区西北靠近王河村一侧沿采区边界设置隔音围挡，长度不小于150m，高2m。 II号矿体：根据采区地形，西侧为山体、北侧为公路、南侧为山体，东侧为山体，因此在北侧临近公路一侧设置了围挡，长80m，高3m。围挡率100%。 |
| 大型堆料场应建立密闭料仓与传送装置，露天堆放的必须全覆盖或建设自动喷淋装置。 | 本项目不设置排土场，采区裸露面积全部覆盖遮尘网，预防扬尘。 |

2.7.11《河南省人民政府关于全面深化矿产资源管理改革的若干意见》（豫政〔2016〕27号）相符性分析

一、意见摘要

我省是矿产资源大省,是全国重要的能源、原材料工业基地。矿业作为我省传统优势产业,对全省经济社会发展起到了重要支撑作用。但随着社会主义市场经济持续快速发展,在矿产资源领域特别是矿山布局、产业结构、环境保护、安全生产和矿政管理等方面仍存在一些问题,亟需进一步研究解决。为充分发挥市场在矿产资源配置中的决定性作用,强化政府宏观调控作用,推进矿业经济转型升级,提高矿产资源保障能力,现就全面深化矿产资源管理改革提出如下意见。

一、强化环境保护,推进绿色和谐矿区建设

加强矿山地质环境恢复治理和采矿损毁土地复垦,推动绿色和谐矿区建设,构建生态友好、矿地和谐的矿产开发新格局。
    严守矿山开采生态红线。坚持环境保护优先的原则,严格矿山地质环境保护与恢复治理方案、土地复垦方案、环境影响评价报告等编制审查工作,从源头上控制和减少采矿活动对生态环境的影响。对没有依法提交相关保护与治理方案(报告)的,国土资源部门不得受理、批准采矿权的新立、延续与转让变更申请,矿山不得开工建设;矿山环保设施未经验收通过的,不得投入生产。大幅度减少露天开采矿山数量,严格控制新建露天开采矿山,全面关闭“三区两线”(重要自然保护区、景观区、居民集中生活区的周边和重要交通干线、河流湖泊直观可视范围)及特定生态保护区域内的露天开采矿山,切实做好关闭矿山地质环境恢复治理工作。
    二、相符性分析

1、可视范围相符性分析

根据国土资源部办公厅关于印发《全国“矿山”行动方案》（国土资厅发[2012]36号）的通知内容，关于“三区两线”内容界定：重要自然保护区、景观区、居民集中生活区的周边和重要交通干线、河流湖泊直观可视范围。其中重要自然保护区包括省级以上自然保护区；重要景观包括省级以上地质公园、矿山公园、风景名胜区、森林公园以及历史文化保护区；重要居民集中生活区包括县级以上城市规划区内及重点乡镇所在地；重要交通干线包括I级、II级铁路和国家公路、省公路；重要河流湖泊包括二级以上通航河道、重要湖泊、大型水库。

本项目位于荥阳市崔庙镇境内，矿区不在自然保护区、地质公园、矿山公园、风景名胜区、森林公园以及历史文化保护区内；距离本项目最近的乡镇为崔庙镇，位于矿区东边界外1.2km处，根据调查，崔庙镇与矿区之间有房屋、山体及树木阻隔，不在直观可视范围内；矿区东边界外800m为S232省道，根据调查，省道与采区之间有房屋、山体及树木阻隔，不在直观可视范围内，因此本项目建设符合《意见》要求。

2、“严格控制新建露天开采矿山”相符性分析

天瑞集团水泥有限公司水泥用砂岩矿项目由2009年取得了采矿许可证，本次工程对原有矿区进行扩界，并于2014年取得了新的采矿许可证，本项目属于改扩建项目。

根据清洁生产分析章节可知，本项目清洁生产水平达到国内先进水平；根据国土资源部《关于加快建设绿色矿山的实施意见》相符性分析可知，本项目建设满足非金属行业绿色矿山建设要求。

本项目矿体埋藏较浅，开采标高为+208m-308m,部分矿体出露地表，矿体顶板稳固性差，不宜地下开采，因此，设计确定采用露天开采。

综上所述，本项目建设符合《意见》豫政〔2016〕27号文件要求。

2.7.12《京津冀及周边地区2017-2018 年 秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性分析

表2.6-8                   与行动方案相符性分析

| 河南省蓝天工程实施方案 | 郑州市蓝天实施方案 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- |
| 加强无组织排放治理改造。企业应制定无组织排放改造方案，在 2017 年采暖季前，完成无组织排放治理。对煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的粉状、粒状物料及燃料应当密闭储存，运输采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭输送方式；块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，并设有洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘。生产工艺产尘点（装置）应加盖封闭，设置集气罩并配备除尘设施，车间不能有可见烟尘外逸；汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；料场路面应实施硬化，出口处配备车轮和车身清洗装置。未落实无组织排放控制要求的企业，要依法予以处罚，实施停产整治，纳入各地冬季错峰生产方案。 | 本项目不设置矿石堆场，矿石采用运输车辆直接运至水泥厂。评价建议运输车辆加盖篷布密闭，出厂前对车辆进行清洗；采区开拓道路全部硬化并配置洒水车定时洒水。 |
| 强力推进露天矿山综合整治。严格露天矿山新上建设项目核准或备案、环境影响评价报告审批。对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，2017 年 9 月底前依法予以关闭；对污染治理不规范、排放不达标的露天矿山，依法责令停产整治，按照“一矿一策”制定整治方案，整治完成并经相关部门组织验收合格后方可恢复生产，未通过验收的一律不得恢复生产，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭；对责任主体灭失的露天矿山，各地要加强修复绿化，减尘抑尘。露天矿山综合整治有关情况要及时在媒体公开。 | 本项目为水泥用砂岩矿开采项目，符合产业政策要求；符合矿产资源规划要求；符合河南省及郑州市相关规划要求。项目在严格执行环评建议的污染防治及生态恢复治理措施前提下，该项目建设是可行的。 |

2.7.13与河南省环境保护厅、河南省国土资源厅关于加强矿山采（选）矿扬尘综合治理的通知的对比分析

2015年5月22日，河南省环保厅、河南省国土资源厅联合发布了关于加强矿山采（选）矿扬尘综合治理的通知。通知与本项目有关的管理要求对比如下：

表2.7-9    与关于加强矿山采（选）矿扬尘综合治理的通知的对比分析

| 要求 | 本项目落实情况 |
| --- | --- |
| 钻孔吸尘 | 本项目生产工艺不需要爆破。 |
| 封闭破碎 | 本项目不设置破碎筛分工序。 |
| 带水作业 | 配置洒水车一辆，对采区及运输道路定时洒水。设置车辆清洗装置，运输车辆出厂前对车体及车轮进行清洗。 |
| 防尘装卸 | 矿石装卸前，采用洒水车对矿石堆进行洒水增湿，减小装卸扬尘。 |
| 苫盖运输 | 运输车辆加盖帆布篷，全封闭车辆 |
| 清洁路面 | 设专人定期对运输道路进行清扫，配备洒水车定时洒水 |
| 及时绿化 | 工业场地可绿化区域全部进行绿化。 |

2.7.14河南省环境保护厅关于规范矿山采选等三个行业生态影响类建设项目环境影响评价文件审查审批工作的通知对比分析。

根据河南省矿山采选建设项目环境影响评价文件审查审批原则要求相符性分析如下：

表2.7-10 河南省矿山采选建设项目环境影响评价文件审查审批原则要求相符性分析

| 总体要求 | 矿山采选项目生产工艺、规模等应严格执行《产业结构调整指导目录》、河南省和地方矿产资源规划、行业准入条件及相关污染物排放标准的最新要求。 | 本项目生产工艺及规模满足产业政策要求、满足河南省、郑州市及荥阳市矿产资源规划要求。所有污染物均做到达标排放。 |
| --- | --- | --- |
| 建设布局要求 | 项目建设应符合《河南省主体生态功能区规划》、《关于全面深化矿产资源管理改革的若干意见》、《豫政[2016]27号》要求。禁止在已发划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿。涉及其他环境敏感区的矿山采选项目，应符合相应的管理要求。 项目露天采场、工业场地、废石场排土场、尾矿库等应明确拐点坐标，井筒应说明中心坐标；运矿线路应尽量避开学校、医院。集中居民区等环境敏感区域；尾矿库选址应避让汇水面积较大的冲沟。 | 本项目建设符合《河南省主体生态功能区规划》，根据2.7.12小节可知，满足豫政[2016]27号要求。 本项目占用的基本农田，建议国土部门调整为非基本农田，并根据本项目《矿山土地复垦与地质环境吧傲虎治理方案》对土地进行复垦。 |
| 环境质量要求 | 项目区域环境质量达标的、项目实施后环境质量原则上仍须达标；环境质量不达标的，须强化污染防治措施，确保项目实施后环境质量不恶化。有国家、省、市相关法规、政策及环境管理要求的，按照相关要求执行。 | 项目区域环境质量均满足相关标准要求。根据预测结果可知，项目环境质量均满足标准要求。 |
| 防护距离要求 | 结合环境质量要求设定环境防护距离、提出环境防护距离内禁止布局新居民点的规划控制要求。环境防护距离内已有居民集中区、学校、医院等环境敏感点的应有可行的处置方案。 | 本项目卫生防具距离范围内没有敏感点。 |
| 工艺装备要求 | 矿山采选项目的生产工艺和装备选择应符合《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制、和淘汰技术目录》、《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》及《高耗能落后机电设备淘汰目录》的相关要求。 露天矿山必须采用中深孔爆破作业和台阶式开采方式，建筑石料矿山尽量一次性采完、不留或少留边坡；地下采矿具备充填开采条件的要积极推行充填法开采；鼓励尾矿干式堆存。 | 本项目生产工艺及设备满足属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》及《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录》要求。 |
| 生态保护要求 | 生态保护需满足《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》的相关要求，按“边开采、边治理”的原则、分区域、分时段指定生态恢复计划。现有矿区存在的生态环境问题、需指定切实可行的整改方案，并提出符合实际工程内容的整改时限。 | 根据6.4章节分析可知，本项目建设满足《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》要求。 |
| 大气污染防治要求 | 废气防治措施应符合《关于加强矿山采(选)矿扬尘综合治理的通知》（豫环文【2015】107号）等大气污染防治的要求。 | 根据2.7.13章节可知本项目建设满足豫环文【2015】107号要求。 |
| 水污染防治要求 | 采矿项目矿井涌水应尽可能回用生产或综合利用，剩余部分可处理达标外排。 | 本项目没有生产废水产生，生活洗漱污水经收集后全部用于场地防尘洒水，不外排。 |
| 噪声污染防治要求 | 项目施工期厂界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523_2011）要求，项目运营期厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。项目经过声环境敏感目标路段，应优化路线、分情况采取降噪措施，有效控制噪声影响。 | 根据预测结果可知，施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523_2011）要求。营运期敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准要求 |
| 固废污染防治要求 | 按照“减量化、资源化、无害化原则，根据废石（尾矿）毒性浸出实验结果，对固体废物妥善处置。工业固废废物贮存设施应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。” | 本项目废土石属于一般工业固体废弃物。废土石全部回填采坑。不设置排土场。 |
| 环境风险防范要求 | 提出合理的环境风险应急预案编制要求和有效的环境风险防范及应急措施、纳入区域环境风险应急联动机制。重点关注湿式堆存尾矿库的环境风险管控，建立尾矿库三级防控体系。选厂须设置事故废水收集池，事故废水须进行有效处理，防止废水直接外排。 | 本项目不设置排土场，生产工艺中不需要爆破。 |
| 公众参与要求 | 严格按照国家和河南省相关规定开展信心公开和公众参与、必要时可进一步加大信息公开和公众参与力度。运输道路经过环境敏感目标路段时，需征得受影响公众的同意。 | 根据公众参与调查结果可知，本项目周边群众对该项目建设没有反对意见。 |
| 总量控制要求 | 重点污染物总量控制应符合《河南省环境保护厅关于印发河南省建设项目重点污染总量指标核定及管理规定的通知》（豫环文[2015]292号），重金属总量控制应符合河南省金属污染防治及相关管理要求。 | 本项目不涉及总量控制。 |
| 环境管理要求 | 按相关导则及规定要求，指定生态、土壤环境等监测计划，并提出根据监测评估结果开展环境影响后评价或优化环境保护措施的要求。根据项目环境保护管理需要和相关规定，应提出必要的施工期环境监理、运行期环境管理要求和相关保障措施。 改、扩建项目应对现有工程存在的环保问题和环境风险进行全面梳理、并明确“以新带老”整改方案。 | 第九章明确了施工期监理及运营期监测计划。并建议环境管理要求。 |

2.7.15国土资源部《关于加快建设绿色矿山的实施意见》相符性分析

根据非金属矿行业绿色矿山建设要求相符性分析如下：

表2.7-11            非金属矿行业绿色矿山建设要求相符性分析

| 矿区环境规范整洁 | （一）矿区规划建设布局合理、厂貌整洁，标识、标牌等规范统一、清晰美观，矿区生产生活运行有序、管理规范。 | 评价建议在露天开采区域设置警示标志，工业场地定期清扫，保持厂容厂貌干净美观。 |
| --- | --- | --- |
|  | （二）矿山开发科学合理，矿石、废石的生产、运输、堆存规范有序，废石、废水、噪声和粉尘达标处置。 | 矿石运输采用全封闭运输车辆；污染物均做到了达标排放。 |
|  | （三）因地制宜修复改善矿区环境，矿区绿化覆盖率达到可绿化面积的100%，基本实现矿区环境天蓝、地绿、水净。 | 评价建议在工业场地及连接道路两侧进行绿化，可绿化面积的绿化率达到100%要求。 |
| 合理利用资源 | （四）矿山开采应与城乡建设、环境保护、资源保护相协调，最大限度减少对自然环境的破坏，选择资源节约型、环境友好型开发方式，实现资源分级利用、优质优用、综合利用。 | 本项目建设符合荥阳市城市发展规划及环境保护规划要求。 |
|  | （九）应建立生产全过程能耗核算体系，控制并减少单位产品能耗、物耗、水耗。 | 评价建议定期对生产过程能耗进行核算，控制能耗、物耗、水耗。 |
| 矿区生态环境保护与恢复 | （十）切实履行矿山地质环境治理恢复与土地复垦义务，做到资源开发利用方案、矿山地质环境治理恢复方案和土地复垦方案同时设计、同时施工、同时投入生产和管理，确保矿区环境得到及时治理和恢复。 | 本项目矿山地质恢复治理方案及土地复垦方案已经编制完成，与方案设计同时施工。 |
|  | （十二）应有符合安全、环保、监测等规定的废弃物处置方法，废水以及废石、尾矿和废渣等固体废物存放和处置的场地应做好防渗和地下水监测工作，废弃物不得扩散到矿区范围外造成环境污染，固体废物妥善处置率应达到100%。 | 本项目废土石全部回填开完完毕采坑，不设置排土场，固体废物妥善处理率达到100%。 |
|  | （十三）矿山生产过程中应从源头减少废水产生，实施清污分流，应充分利用矿井水、循环利用选矿水，选矿废水重复利用率一般达到85%以上；矿坑涌水在矿区充分自用前提下，余水可作为生态、农田等用水，其水质应达到相应标准要求；生活废水达标处置，充分用于场区绿化等。 | 雨季采坑技术经沉淀处理后用于防尘洒水；生活污水经收集后全部用于工业场地防尘洒水不外排。 |
|  | （十四）切实做到边开采、边治理，修复、改善、美化采区地表景观。具备回填条件的露天采坑，在保证不产生二次污染的前提下，鼓励利用矿山固体废物进行回填；对于地下开采的矿山，因矿制宜采用适用的充填开采技术。 | 评价建议采用边开采边恢复方式对采区进行生态恢复，恢复原有景观；废土石全部回填露天采坑； |
| 建设现代数字化矿山 | （十五）生产技术工艺装备的现代化。应加强技术工艺装备的更新改造，采用高效节能的新技术、新工艺、新设备和新材料，及时淘汰高能耗、高污染、低效率的工艺和设备，符合国土资源部《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录》。 | 本项目生产工艺及生产设备均符合《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录》要求。 |
|  | （十六）鼓励矿山规模开采，推进机械化减人、自动化换人，实现矿山开采机械化，选矿、加工工艺自动化，关键生产工艺流程数控化率不低于70%。 | 本项目生产规模120万t/a，属于大型矿山，生产工艺为挖掘机开挖，装载机装车，汽车运输，矿山开采全部机械化。 |
|  | （十七）生产管理信息化。应采用信息技术、网络技术、控制技术、智能技术，实现矿山企业经营、生产决策、安全生产管理和设备控制的信息化。 | 本项目设置有生产监控系统，实现了安全生产管理设备控制的信息化。 |

2.7.16荥阳市宜居生态城（四库一河）规划相符性分析

河是荥阳的母亲河，位于荥阳中部，属淮河流域，全长52千米，流域面积336.84平方公里。她如一条玉带贯穿南北，自南向北三仙庙水库、丁店水库、楚楼水库、河王水库如四颗明珠镶嵌其上，地形复杂、风景优美。“四库一河”宜居生态园项目位于索河中段，南起三仙庙水库、北至河王水库，沿索河南北全长35千米，索河中线东西各1千米范围，研究范围102.26平方千米，城镇建设用地面积60.2千米，规划容纳人口约40万。

项目总体规划

一、项目规划理念

以索河为轴线，把自然的山水资源和城市的整体风貌相联系，通过对滨河岸线资源整合、发掘荥阳历史文化，打造生命的纽带、生态的环境、生动的景观、活力的城市。

二、项目结构规划

该项目按功能划分为一带五区。一带：指沿索河南北向的的生态走廊；五区包括：万山生态旅游区、湖滨度假小镇区、活力新城区、文化主城区、郊野田园区。

1、万山生态旅游区

主要包括三仙庙水库和万山周边地区，功能定位于历史文化、自然生态、科普教育、游憩体验为一体的山水旅游区。以山、水、林、田和历史遗址的修复，场地优势的发掘为策略，塑造三仙庙～万山生态旅游区。主要布置：湿地公园、湿地探索路径、岳岗庙、户外运动中心、万山野外宿营地、滨湖野营宿营地、万山索道、万山观景台、万山宗教文化园等景点。

2、湖滨度假小镇区

主要包括丁店水库库区周边地区，丁店水库是项目范围中最大的水库，功能定位于面向整个

中原地区的中、高档旅游度假服务区。主要布置：水上游乐中心、半岛运动俱乐部、景观岛、河南名人园、温泉度假酒店、滨湖低密度旅游住宅、水上游乐中心、丁店服务小镇、高端企业会所、生态观光农业、生态运动公园、CCRC社区等景点。

3、活力新城区

该区域北临中原西路和郑西客运线，南临陇海路和丁店水库，功能定位于现代产业园区。主要布置：体育文化主题公园、产业研发园区、大学创意园、总部经济园区、节日大道、季节性湿地公园、活力新镇、城市文化中心、城市体育中心、阳光草坪、居住区等。

4、文化主城区

该区域南起中原路，北至陇海铁路，历史文化底蕴丰厚，城市基础设施相对完善，功能定位：为老城区人文旅游空间，提升居住及商业服务品质，积极保护历史遗产，优化历史地区景观环境，培养特色化的中原文化旅游空间，是承担荥阳市未来城市发展的核心地区。主要布置：中原文化新天地、老索城核心保护区、古城公园、滨河风光休闲带、胜利渠、金融商贸区、诗歌文化公园、豫剧文化公园、文化创意岛、滨水生态居住区等。

5、郊野田园区

该区域位于项目下游、陇海铁路以北区域。功能定位于休闲、度假娱乐、环境保护。主要布置：大地农场、长春观、苏寨传统民居保护、河王郊野公园、休闲农业观光体验园、郊野农家乐、郊野森林公园等。

三、交通规划

结合荥阳市总体规划和现状道路体系的基础上，该项目道路规划以一环、五纵五横的干线路网为主干道，合理布局次干道和支路、重点地段加密滨河路来完善道路系统。分别形成公共交通系统、步行景观道路系统，其中交通干道分为交通干道、景观干道、景观商业干疲乏、城市快速道、生活商业道路、沿河道路等。

四、基础设施规划

1、雨水规划 通过雨水管道生态草沟收集、部分进行中水处理，部分通过自然生态净化后排入自然水体。

2、给水规划 在丁店水库西部建立一座5000吨供应南部地区用水需要，其它地区与城市供水干管连接。

3、电力规划 在丁店水库两侧和楚楼水库西侧各增设一座110KV变电站，保证该区域用电需要，为避免影响景观，高压电缆尽量地埋。

4、污水规划 在沿索河两座各铺设一条污水干管，与城区污水干管相连，并在中原西路以南、靠近中原西路处新增一座污水处理厂。

5燃气规划 近期以煤制气为气源，积极协调“西气东输”天然气气源，远期以山西晋城煤层气及鄂尔多斯天然气等为气源。

6、集中供热规划 大力发展以热电联产为主的城市集中供热，城区单位自建供热设施应采取清洁能源为燃料。

五、水源规划

1、水源现状 项目区域的内四座水库总库容10940万立方米，其中三仙庙水库316.2万立方米，丁店水库6050万立方米，楚楼水库1885万立方米，河王水库2257万立方米。补充水源为区域自然降水，年均可利用水资源量为4400万立方米；降龙渠每年输水量560万立方米；胜利渠每年输水量1060立方米；环山渠每年输水量252万立方米。

2、可开发补充水源 近期王河煤矿矿井水、污水处理厂中水；中期南水北调工程水源；远期陆浑水库引水。年总输水量为10069万立方米。

六、村庄拆迁安置规划

考虑到沿岸各个村庄的实际情况，拆迁安置政策在与河南省的相关政策保持一致的前提下，采取合村并城、合村并镇、合村建镇的思路，发展乡村旅游及现代农业，确保农民离土不离乡，就地城市化，改善农村居住环境及配套设施。沿索河两岸规划范围内涉及到4个乡镇31个行政村，206个村民组，13667户居民。

七、分期实施规划

本次规划计划分三期实行：首先利用三年左右的时间，集中治理索河沿岸的排污点，改善水质，打造沿索河生态景观带。

一期：开发中原西路以南到丁店水库周边地块，通过产业创意园区、体育文化主题公园、丁店温泉度假酒店、水上游乐中心、企业及私人会所等项目的开发提高并打造地域的形象和品牌。带动第一轮居住、商业、旅游项目的招商和开发；

二期：开发中原西路以北到老城区周边地块，深化建设滨河休闲风光和老城区的保护和改造，启动开发中原文化新天地和文化创意岛，以点带线升级两岸环境，确立索河休闲人文游的主题形象，带动新一轮的招商和开发，形成特色鲜明的文化活动、节事活动、企业活动。

三期：开发河王水库和三仙庙水库周边地块，伴随宜居、宜业和宜乐的用地结构的形成，进一步丰富索河两岸环境的整体形象，以线带面整合河道空间与城市肌理的衔接，形成荥阳的独特城市名片。

本项目矿区范围位于“四库一河”规划范围内的三仙庙水库西南部，一采区距离三仙庙水库最近距离570m，二、三、四、五采区距离三仙庙水库最近距离880m，均不在水库库区及淹没区范围内。

本项目生产过程中没有废污水排放，不会对三仙庙水库水质产生影响。

综上所述，本项目建设符合荥阳市宜居生态城（四库一河）规划要求。

2.7.17他风景名胜区相符性分析

本项目位于荥阳市崔庙镇境内，根据现场调查及查询相关资料可知，距离本项目较近的风景区为环翠峪风景区和塔山风景区。

1、环翠峪风景区

环翠峪风景名胜区位于荥阳市庙子乡，1988年开始对外开放。

现为国家AAA级旅游景区、河南省重点风景名胜区、省级森林公园、郑州市十大优秀旅游景区。环翠峪地处浮戏山的中部，是嵩山北部的余脉。在清朝乾隆十八年的《汜水县志》中曾今记载，这里“四周青山环绕；松柏叠翠；诸山来朝；势若星拱；林黛罗列；谷峪清幽。”，所以被叫做环翠峪。环翠峪景区是一个以自然山水为主体，以古城堡为特色，千年石花为一奇，红色文化、贤孝文化、嫘祖文化为衬托，集观光旅游、休闲度假、野营探险为一体的综合性景区。环翠峪风景区以独有的石怪、洞奇、林美、景幽著称，以郑汉长城、卧龙云花石，太行猕猴最为有名。

主要景区有：杏花村，卧龙台，花果山大峡谷，龙溪宫，八路军后方医院等。它就像是镶嵌在浮戏山中的一块碧玉，四周山势壮观，树木密集，云烟缭绕，四季皆可游玩。

2、塔山风景区

塔山旅游区位于河南省荥阳市南20km的贾峪镇境内，原为大周山。区内交通便利，环境优美，峰峦青翠，石泉欹危，怪石嶙峋，景观奇异，山巅的宋代砖塔巍峨壮观，这里还是汴水之源。景区内有隆隆作响的“呼雷石”、倾吐浓黝墨汁的“润笔泉”、影绰可见字迹的写字崖，历史上曹皇后放牧的“牛角泉”、“牧猪泉”、闪闪耀眼的“星月石”、古迹斑驳的“圣寿寺”、“铖佛寨”等众多的历史名胜景观30多处。

该景区杏林郁郁葱葱，景色秀丽。春季到来杏花烂漫，十里飘香，盛夏季节这里绿荫蔽日，凉爽倍至，已成为游人休闲度假的好去处，景区四周辐射景观已相继开发，西部的环翠峪，东边的洞林寺、祖师庙、老邢石窟，北部的三皇山、汉霸二王城等景区都已先后对外开放，并有新修的须刘公路、荥密公路东西南北贯穿着各个景点。景区 内旅游干道已通往山顶，崖刻、标牌、植树绿化等服务设施已相应完善，目前景区正在开发之中。

本项目位于环翠峪风景区东北6.5km处，项目不在环翠峪风景区范围内。

塔山游览区位于本项目东南8.0km处，项目不在塔山游览区规划范围内。

相对位置见附图5。

# 第三章 项目工程分析

3.1 项目概况

### 3.1.1 项目地点、规模及服务年限等

（1）项目名称：年开采120万吨水泥用砂岩建设项目；

（2）建设单位：天瑞集团股份有限公司；

（3）建设地点：荥阳市崔庙镇

（4）建设规模： 120万t/a；

（5）建设性质：扩建；

（6）矿区范围：矿区范围由13个拐点圈定，开采深度由+310米至+208米标高。矿区面积1.6915km2。

（7）矿山服务年限：35.64年（含基建期1年）；

（8）产品方案：产品为水泥用砂岩矿；

（9）项目总投资：项目总投资3405.11元，环保投资528.6万元。

### 3.1.2矿区资源概况

3.1.2.1矿区范围

一、矿区范围及面积

矿区范围由13个拐点圈定，开采深度由+310米至+208米标高。矿区面积1.6915km2。矿区范围各拐点坐标见表3.1-1。

表3.1-1            矿区范围拐点坐标表 (西安80坐标系)

| 点号 | 西安80坐标 | 北京54坐标 |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| 1 | 3839458.690 | 38435675.260 | 3839507.166 | 38435737.571 |
| 2 | 3839457.860 | 38436044.770 | 3839506.332 | 38436107.078 |
| 3 | 3839599.090 | 38436040.390 | 3839647.561 | 38436102.699 |
| 4 | 3839598.420 | 38437390.220 | 3839646.879 | 38437452.517 |
| 5 | 3838827.960 | 38437390.220 | 3838876.426 | 38437452.510 |
| 6 | 3838845.000 | 38438022.890 | 3838893.460 | 38438085.175 |
| 7 | 3838300.000 | 38438022.890 | 3838348.465 | 38438085.170 |
| 8 | 3838300.000 | 38437357.280 | 3838348.471 | 38437419.566 |
| 9 | 3838723.039 | 38437324.252 | 3838771.506 | 38437386.542 |
| 10 | 3838742.410 | 38436767.809 | 3838790.882 | 38436830.104 |
| 11 | 3839027.360 | 38436388.140 | 3839075.833 | 38436450.441 |
| 12 | 3838755.628 | 38436388.140 | 3838804.104 | 38436450.438 |
| 13 | 3838836.850 | 38435675.260 | 3838885.331 | 38435737.565 |

3.1.2.2矿石特征

一、矿石特征

水泥用砂岩矿产于三叠系下统刘家沟组（T1l）地层中，矿体岩性为紫红色厚层状中细粒砂岩，呈板状交错层理及微波状层理，含紫红色泥岩包体，常夹薄层砂质泥岩、泥岩及粉砂岩。根据矿床分布特征，可大致分为南北两个矿体。

Ⅰ号矿体位于矿区北部，表现为平缓的单斜构造，总体为一走向110°，倾向200°，地层倾角20～30°。矿体分布范围主要靠地表民采坑（CK02、CK03）和深部工程揭露。经揭露，矿体呈厚层状产出，东西向长约1200m，南北向宽约400m，面积约0.48km2，矿体在垂向上赋存于+172m～+302m标高之间，最大厚度92.6m，最小厚度8.30m，平均厚度57.25m，厚度变化系数为30.27%，厚度较稳定。其上覆盖层厚度1.1m～70.0m；矿体主要由刘家沟组上、中段紫红色中细粒砂岩组成，矿体的平均品位SiO2为86.89%，有害元素含量Na2O为0.062%，K2O为0.73%。SO3为0.045%。

Ⅱ号矿体位于矿区南部，矿体主要由老采坑（CK01）控制，呈层状产出，走向105-120º，倾向200º，倾角20～50º。根据老采坑揭露，矿体平面上长约300m，宽约150m，矿体在垂向上赋存于+208m～+259m，埋深为5～18m，矿体厚度9.28～41.0m，平均厚度18.86m，矿体较稳定。由于受南部徐庄滑动构造F26影响，矿体规模小。矿体主要由刘家沟组紫红色中粒砂岩组成，矿体的平均品位SiO2为84.94%。

二、矿石质量

（1）矿石的矿物成分

以石英为主，占70～90%，其次为长石，占10～15%，含少量云母片和岩屑矿物。

（2）化学成分

根据化验结果，矿体的平均品位SiO2为86.89%，有害元素含量Na2O为0.062%，K2O为0.73%。SO3为0.045%。

（3）矿石物理性能

体重: 矿石平均体重为2.50t/m3。

抗压强度:砂岩抗压强度为95～147Mpa，平均113MPa。

三、矿石类型

矿石的自然类型为中细粒长石石英砂岩。

四、矿体围岩和夹石

（1）顶板

矿体（层）顶板为三叠系和尚沟组紫红色泥岩，砂质泥岩为主，夹粉砂岩及细砂岩薄层，和尚沟组缺失的部分均为第四系直接覆盖。

（2）底板

矿体（层）底板为二叠系上统石千峰组浅灰色粉砂岩、细粒砂岩为主，夹中粒砂岩薄层。与矿体分界清晰为整合接触。由于受最低开采标高限制区内钻孔大部分并未穿透矿层见到底板。

（3）夹层

根据工业指标要求，对矿体内厚度大于2m，各项质量指标达不到工业指标要求即划为夹层。本矿体夹层主要分布在Ⅰ号矿体东部（3号勘探线沿线），规模较小，根据其岩性可分为两类，一类岩性为紫红色砂岩，位于矿体顶部，属于矿体的风化层，主要化学成分同矿体相似，仅SiO2含量在75～79%，含量略低，达不到工业要求，但对矿体影响较小；另一类岩性主要为紫红色砂质泥岩，属于矿体中间夹层，该夹石主要成分中SiO2含量在50～60%左右，Al2O39.75～14.96%，Fe2O34.75～7.17%。但该夹层较不发育，厚度较小，对矿体影响较小。

（4）覆盖层

本区地貌属于丘陵区，地表大部分为梯田，第四系覆盖层厚度分布极不均匀，根据钻孔揭露情况，第四系厚度总体厚度由南向北呈变薄趋势。

### 3.1.3设计利用资源储量

矿区资源储量评审通过及备案的水泥用砂岩矿：截止2016年12月20日，全矿区累计查明水泥用砂岩矿资源储量（111b）采+（122b）+（333）5801.97万吨，其中动用的基础储量（111b）采90.47万吨，保有资源储量（122b）+（333）5711.50万吨，保有资源储量中，（122b）3741.66万吨，（333）1969.84吨。

由于储量估算中南、北端已扣除边坡占压资源储量，本次方案中实际开采设计边坡角：北边坡按砂岩矿体产状展布，与储量估算边坡角基本一致，南及东、西边坡开采设计边坡角为53-58º，略小于储量估算边坡角（60°），所以本次在估算原资源储量的基础上再扣除南部边坡差额部分的边坡占压矿量以及Ⅰ号矿体东西端边坡的占压的资源储量。

Ⅰ号矿体北部有G1号高压线通过，Ⅱ号矿体北部有高压线线塔占压，G1号高压线作为永久占压矿柱进行保护，根据国家有关电力方面的法律法规，本矿石采用机械挖掘的方式开采，不进行爆破作业，根据高压线的等级，高压线路水平投影两侧各留10m的保护带，以保护线路及设施的安全。另外，在Ⅰ号矿体的东部划分了村庄保护范围（如前所述，村庄保护距离为100m），具体保护范围见总平面布置图。根据剖面图计算各剖面的压矿面积，据此按储量计算时的计算方法计算压矿量。通过计算，本次扣除的边坡量为1183.25万吨。

按矿产评估有关规定，(122b)不折算，可信度系数K=1.0，（333）可信度系数K=0.8，根据本区矿床地质特征及矿石加工技术性能，设计利用资源储量总计为4244.38万吨，其中Ⅰ号矿体设计利用资源储量4159.18万吨[Ⅰ号矿体保有量5585.23万吨，其中（122b）3723.13万吨，（333）1862.10万吨；其占压储量（122b）632.75万吨，（333）526.1万吨]，Ⅱ号矿体设计利用资源储量85.20万吨[Ⅱ号矿体保有量126.27万吨，其中（122b）18.53万吨，（333）107.74万吨；

### 3.1.4可采储量

根据矿床赋存条件、地形地貌、矿区周围环境、矿石质量变化和生产安全等情况，参照本矿山的实际开采情况，确定本矿采矿损失率为5%。矿山回采率ε=1-5%=95%，可信度系数K=1.0。水泥用砂岩损失矿量为212.22万吨，可采储量为4032.16万吨(其中Ⅰ号矿体可采储量3951.22万吨，Ⅱ号矿体可采储量80.94万吨)，全部为新增资源储量。

### 3.1.5项目组成

3.1.5.1扩界前项目组成

表3.1-2                    项目组成及主要内容一览表

| 类别 | 单项工程 | 本次工程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产能力 | 20万t/a | 扩界前资源已经采完，扩界后不利用。 |
| 服务年限 | 4.8a |  |
| 采区面积 | 0.0243km2 |  |
| 主体 工程 | +249台阶 | 标高+249m，宽度4m。 |  |
|  | +239台阶 | 标高+239m，宽度4m。 |  |
|  | +229台阶 | 标高+229m，宽度4m。 |  |
|  | +219台阶 | 标高+229m，宽度6m。 |  |
|  | +208平台 | 标高+208m。面积1.6hm2。 |  |
|  | 开拓道路 | 开拓道路布置在采区内西侧向北连接至各台阶，道路总长215m，按露天矿山Ⅲ级道路标准设计，道路面宽6m采用泥结碎石路面。 |  |
| 公用 工程 | 连接道路 | 连接道路自+208平台向北150m接至矿区外马米公路，路面宽6m，为泥结碎石路面。占地0.06hm2。 |  |
|  | 矿石临时堆场 | 设置在208平台内，占地0.09hm2。 |  |
|  | 排土临时堆场 | 设置在208平台东侧，占地0.12hm2。容量6000m3。 |  |
|  | 生活区 | 位于采区外北侧，主要设置简易工棚、移动式厕所等简易生活设施。占地0.1hm2。 | 扩界后利用。 |
| 环保工程 | 生活 污水 | 生活区内设置洗漱污水收集池一座，容量5m3。生活污水收集后用于矿石堆场防尘洒水；设置移动式厕所一座，粪便水由当地农户拉走堆肥。 |  |
|  | 抑尘措施 | 设置简易洒水车一辆，对采场及道路定时洒水。矿石堆场及表土堆场采取人工定时洒水。根据采区地形，西侧为山体、北侧为公路、南侧为山体，东侧为山体，因此在北侧临近公路一侧设置了围挡，长80m，高3m。露天采区裸露面全部覆盖遮尘网覆盖。 |  |
|  | 排土场防护 | 设置在采区北部，利用原有民采形成的露采区，占地0.25hm2。容量10000m3。 | 已经进行了生态恢复。扩界后不利用。 |
|  | 采场排水 | Ⅱ号矿体（一采区）全部为山坡开采，开采最低工作面高于最低侵蚀面，采用自流排水的方式。采场下游汇水处设置了排水沟，长150m，并设置了雨水收集池二座，容量分别为12.5m3。 | 扩界后利用。 |

3.1.5.2工程项目组成

本工程各采场的项目组成与主要工程内容分别见表3.1-3。

表3.1-3         I号矿体项目组成与主要工程内容一览表

| 项目 | 项目组成 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 矿体特征 | Ⅰ号矿体位于矿区北部，表现为平缓的单斜构造，总体为一走向110°，倾向200°，地层倾角20～30°。东西向长约1200m，南北向宽约400m，面积约0.48km2，矿体在垂向上赋存于+172m～+302m标高之间，最大厚度92.6m，最小厚度8.30m，平均厚度57.25m，矿体的平均品位SiO2为86.89%，有害元素含量Na2O为0.062%，K2O为0.73%。SO3为0.045%。 | 首采区为一（II号矿体）、二、三采区，三个采区同时进行开采，首采区服务年限3.55年，然后四采区单独接替开采（四采区三采区合并开采），最后对五采区单独接替开采（五采区与四采区及三采区合并开采，采矿终了三、四、五采区形成为一个露采区） |
|  | 采区划分及开采顺序 | 编号 | 采用露天开采方式，将I号矿体划分为二、三、四、五采区，共计4个采区： |  |
|  |  | 二采区 | 二采区最终边坡由5个台阶组成，分别为：+288米、+278米、+268米、+258米、+248米。＋278米标高以上为山坡露天矿，＋278米标高以下为凹陷开采 |  |
|  |  | 三采区 | 三采区最终边坡由6个台阶组成，分别为：+298米、+288米、+278米、+268米、+258米、+248米，＋288米标高以上为山坡露天矿，＋288米标高以下为凹陷开采 |  |
|  |  | 四采区 | 四采区和五采区最终边坡由9个台阶组成，分别为：+288米、+278米、+268米、+258米、+248米、+238米、+228米、+218米、+208米。＋228米标高以上为山坡露天矿；＋228米标高以下为凹陷开采 |  |
|  |  | 五采区 | 四采区和五采区最终边坡由9个台阶组成，分别为：+288米、+278米、+268米、+258米、+248米、+238米、+228米、+218米、+208米。＋228米标高以上为山坡露天矿；＋228米标高以下为凹陷开采 |  |
|  | 采矿工艺 | 矿山采用自上而下台阶式开采。考虑到矿层的均衡利用，采用工作面垂直走向布置，沿走向推进的横向采矿法。 | 本次设计 |
|  | 开拓运输道路 | 运矿道路等级均为三级露天矿山道路，运矿道路为双车道，路面宽8米，运矿道路长2253米。运矿道路向东北连接至场外乡级公路。 |  |
|  | 排土场 | 本项目不设置排土场。二、三采区生产期废土石全部回填扩界前采坑，四采区生产前期废土石回填二采区采坑，后期废土石进行内排，五采区废土石全部回填四采区采坑。 |  |
|  | 表土临时堆场 | 本项目不设置表土临时堆场。二、三采区基建期没有表土剥离，四采区基建期表土临时堆放于三采区采坑内。五采区基建期表土全部临时堆放于四采区采坑内。表土用于开采完毕台阶分阶段覆土，进行生态恢复。 |  |
|  | 排水系统 | 在采场内掘临时集水坑，安装水泵排水，二、三采区各设计选择2台型号为QW65-35-50-11自吸式潜水泵（流量35 m3/h，扬程50m，功率11kw）；四、五采区共用排水设施，设计2台型号为QW150-130-30-22自吸式潜水泵（流量130 m3/h，扬程30m，功率22kw），正常情况下一用一备，暴雨时2台同时工作。 |  |
| 公用辅助设施 | 工业场地 | 工业场地设计位于四采区南部。工业场地主要建设：矿山材料库、生产汽车库、洗车台、地磅房等。行政及生活服务设施：矿山办公室及工人休息室、行政汽车库、厕所等，工业广场占地面积约0.5hm2。 |  |
|  | 供水 | 生产用水水源为水泥厂冷却水（雨季防尘洒水水源为收集后采坑积水），生活用水水源为外购 |  |
|  | 供电 | 采场设一台200kVA变压器，供本矿山采石场照明及工业场地办公用电，电源引自矿山附近变电所，通过架空线路送至采场，矿山装机容量150千瓦，电量充足，可满足矿山需求。 |  |
| 环 保 工 程 | 污水处理 | 生活区内设置洗漱污水收集池一座，容量20m3,隔油池一座，容量1m3。生活洗漱污水收集后用于绿化防尘洒水，不外排；设置移动式厕所一座，粪便水由当地农户拉走堆肥。 | 评价建议 |
|  | 生活垃圾 | 设置生活垃圾收集桶2个，生活垃圾经垃圾桶收集后运往崔庙镇镇垃圾中转站 | 评价建议 |
|  | 噪声 | 评价建议在四采区东部靠近翟沟村冢西组一侧沿采区边界设置隔音围挡，长度不小于200m，高2m。四采区南部靠近翟沟村后沟组一侧沿采区边界设置隔音围挡，长度不小于150m，高2m。五采区西北靠近王河村一侧沿采区边界设置隔音围挡，长度不小于150m，高2m。 | 评价建议 |
|  | 扬尘 | 配置洒水车一辆，定时对采区及运输道路进行洒水 矿石及废石运输车辆顶部加盖篷布。 运输道路全线硬化。工业场地设置车辆冲洗装置一套，配套5m3循环水池。 运输车辆出采区前对车轮及车身进行清洗。 | 评价建议 |
|  |  | 评价建议在四采区东部靠近翟沟村冢西组一侧沿采区边界设置隔音围挡，长度不小于200m，高2m。四采区南部靠近翟沟村后沟组一侧沿采区边界设置隔音围挡，长度不小于150m，高2m。五采区西北靠近王河村一侧沿采区边界设置隔音围挡，长度不小于150m，高2m。 露天采区裸露面表土堆场表面全部覆盖遮尘网覆盖。 | 评价建议 |
|  | 采坑积水 | 采坑雨水在坑底经自然沉降后上清液悬浮物浓度较小雨后抽出后可直接用于采场、道路降尘洒水或周边农田灌溉。在二采区西北部及四采区北部设置容量为200m3沉淀池各一座，雨季过后将采坑底部含悬浮物较高积水抽出经雨水收集池进行二次沉淀，处理后的采坑积水用于采场、道路洒水降尘。 | 评价建议 |
|  | 生态恢复 | 采取边生产边恢复的方式进行生态恢复，开采完毕台阶进行覆土。覆土厚度0.3m，恢复成林草地。采坑底部及回填后的采坑，覆土厚度0.5m，恢复成耕地。 |  |

表3.1-4          II号矿体项目组成与主要工程内容一览表

| 项目 | 项目组成 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 矿体特征 |  | 一采区为首采区，服务年限3.55年。 |
|  |  | Ⅱ号矿体位于矿区南部，走向105-120º，倾向200º，倾角20～50º。矿体平面上长约300m，宽约150m，矿体在垂向上赋存于+208m～+259m，埋深为5～18m，矿体厚度9.28～41.0m，平均厚度18.86m，矿体的平均品位SiO2为84.94%。 |  |
|  | 一采区 | 采用露天开采方式， II号矿体划分为一采区： |  |
|  |  | 采矿终了一采区最终边坡由6个台阶组成，分别为：+258米、+248米、+238米、+228米、+218米、+208米。全部为山坡开采。 |  |
|  | 采矿工艺 | 矿山采用自上而下台阶式开采。考虑到矿层的均衡利用，采用工作面垂直走向布置，沿走向推进的横向采矿法。 | 设计 |
|  | 开拓运输道路 | 运矿道路等级均为三级露天矿山道路，运矿道路为双车道，路面宽8米，运矿道路长570米。运输道路向北连接至马米公路。其中200米为新建道路，370米为利用扩界前原有道路 | 部分利用原有 |
|  | 排土场 | Ⅱ号矿段不设置排土场，Ⅱ号矿段废土石全部回填扩界前采坑。 | 本次设计 |
|  | 排水系统 | Ⅱ号矿体（一采区）全部为山坡开采，开采最低工作面高于最低侵蚀面，采用自流排水的方式。 |  |
| 公用辅助设施 | 工业场地 | 一采区工业场地位于一采区外北侧，利用原有工业场地，主要设置办公室、值班室、移动式厕所等简易生活设施。占地0.1hm2。 | 利用原有 |
|  | 外运道路 | 修筑矿区道路到+258m标高，并在+245m矿体西侧，新修一条道路至+208平台，连接道路自+208平台向北150m接至矿区外马米公路，路面宽6m，为泥结碎石路面。 | 本次设计 |
|  | 供水 | 生产用水水源为水泥厂冷却水，生活用水水源为外购 | - |
|  | 供电 | 采场设一台200kVA变压器，供本矿山采石场照明及工业场地办公用电，电源引自矿山附近变电所，通过架空线路送至采场，矿山装机容量150千瓦，电量充足，可满足矿山需求。 | - |
| 环 保 工 程 | 污水处理 | 生活区内设置洗漱污水收集池一座，容量50m3。生活洗漱污水收集后用于绿化防尘洒水，不外排；设置移动式厕所一座，粪便水由当地农户拉走堆肥。 | 利用原有 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾经垃圾桶收集后运往崔庙镇镇垃圾中转站 | 利用原有 |
|  | 噪声 | 根据采区地形，西侧为山体、北侧为公路、南侧为山体，东侧为山体，因此在北侧临近公路一侧设置了围挡，长80m，高3m。 | 利用原有 |
|  | 扬尘 | 配置洒水车一辆，定时对采区及运输道路进行洒水 矿石及废石运输车辆顶部加盖篷布。 运输道路全线硬化，工业场地设置车辆冲洗装置一套，配套5m3循环水池。运输车辆出采区前对车轮及车身进行清洗。 | 利用原有 |
|  |  | 根据采区地形，西侧为山体、北侧为公路、南侧为山体，东侧为山体，因此在北侧临近公路一侧设置了围挡，长80m，高3m。 露天采区裸露面全部覆盖遮尘网覆盖。 |  |
|  | 采场排水 | Ⅱ号矿体（一采区）全部为山坡开采，开采最低工作面高于最低侵蚀面，采用自流排水的方式。 采场下游汇水处设置了排水沟，长150m，并设置了雨水收集池二座，容量分别为12.5m3。 | 利用原有 |
|  | 生态恢复 | 生产期开始+218-258m开采完毕台阶进行覆土，采区植物措施进行生态恢复，覆土厚度0.3m，恢复成草地。最低标高+208m平台，覆土厚度0.5m，恢复成耕地。 |  |

3.1.5.2工程占地

项目总占地面47.4724hm2，其中采区面积44.73hm2，道路占地面积2.1424hm2，工业场地占地面积0.6hm2。占地类型为林地、草地及耕地。工程占地情况见表3.1-5。

表3.1-5                  本项目工程占地情况一览表

| 工程分区 | 占地性质 | 工程占地类型及数量（hm2） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 林地 | 草地 | 耕地 | 合计 |
| 露天采场 | II号矿体 | 一采区 | 永久占地 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 2.2 |
|  | I号矿体 | 二采区 | 永久占地 | 0 | 2.34 | 2.7 | 5.04 |
|  |  | 三采区 | 永久占地 | 0 | 1.6 | 2.03 | 3.63 |
|  |  | 四采区 | 永久占地 | 0 | 4.03 | 19.23 | 23.26 |
|  |  | 五采区 | 永久占地 | 0 | 1.8 | 8.8 | 10.6 |
|  | 小计 |  | 0.8 | 9.97 | 33.96 | 44.73 |
| 工业场地 | I号矿体 | 永久占地 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |
|  | II号矿体 | 永久占地 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| 运输开拓道路 | I号矿体 | 永久占地 | 0.1524 | 0.1 | 1.55 | 1.8024 |
|  | II号矿体 | 永久占地 | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 |
| 合计 | 合计 | 0.9524 | 11.01 | 35.51 | 47.4724 |
| 备注 | 根据项目土地利用规划图可知，本项目占用耕地均为基本农田，本项目《矿山土地复垦与地质环境保护治理方案》已由荥阳市国土资源局进行评审，并已经备案，备案文件见附件9，根据备案要求，“建议对拟损毁的基本农田由国土资源部门调整为非基本农田”。 |

3.1.5.3矿区遗留问题

一、民采遗留问题

经现场调查，本矿山为新建矿山，目前二采区及三采区有部分现象，地表剥离面积8.07hm2，由于民采矿位于本次设计开采范围内，本次不在另行进行生态恢复，待开采完毕后一并进行生态恢复。

二、扩界前现有问题

经现场调查，扩界前露采区尚未进行生态恢复，已经形成水平露采面面积2.1hm2，垂直露采面0.5hm2。

三、现有问题生态恢复措施

表3.1-6                   现有问题生态恢复措施表

| 位置 | 工程名称 | 存在的问题 | 生态恢复措施 | 生态恢复面积（hm2） 恢复性质 | 计划完成期限(a) | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一采区 | 扩界前采区 | 扩界前露采区尚未进行生态恢复，已经形成水平露采面面积2.1hm2。 | 利用扩界后一采区废土石回填采坑，利用扩界后表土对扩界前开采终了平台及台阶进行覆土，台阶覆土厚度0.3m，终了平台覆土厚度0.5m，恢复成耕地及林草地。 | 1.89 | 首采区开采完毕(投产后3.5年内） | 17.0 |
| 二、三采区 | 本次设计采区 | 二采区及三采区有部分民采现象，地表剥离面积8.07hm2 | 由于民采矿位于本次设计开采范围内，本次不在另行进行生态恢复，待采区开采完毕后一并进行生态恢复。 | 7.807 | 首采区开采完毕(投产后3.5年内） | 70.2 |
| 责任单位：天瑞集团股份有限公司 |
| 备注：生态恢复投资估算：生态恢复投资：9.0元/m2。 土源均为原土。 |

### 3.1.6项目土石方情况

一、基建期表土

1、一采区

一采区基建期工程量为3.74万m3，其中其中砂岩矿石量1.5万m³，表土量约2.24万 m³（表土剥离厚度1m）；开拓道路剥离表土量0.3万m3。总剥离表土量2.54万m3。一采区采区及连接道路剥离表土全部用于扩界前终了平台覆土进行生态恢复。

2、二采区及三采区

二采区及三采区地表存在民采现象，采区及道路表土覆盖层已经剥离完毕，基建期没有表土产生。

3、四采区

四采区基建期工程量为39.5万m3，其中其中砂岩矿石量17.1万m³，表土量约22.4万 m³（表土剥离厚度1m）；剥离表土临时堆放于三采区采坑内，四采区生产期开始对用于各开采完毕台阶进行覆土。

4、五采区

五采区基建期工程量为18.02万m3，其中其中砂岩矿石量7.42万m³，表土量约10.6万 m³（表土剥离厚度1m）；剥离表土全部临时堆放于四采区采坑内，开采过程中对已开采完毕台阶覆土进行生态恢复。

5、开拓道路

I号矿体开拓道路总占地面积1.8024hm2,二、三采区道路基建期没有表土产生，四、五采区道路基建期表土产生量0.5万m3，全部堆存至三采区采空区内。

II号矿体开拓道路总占地面积0.34hm2, 基建期表土产生量0.17万m3，全部用于扩界前采空区覆土生态恢复。

表3.1-7               剥离工程量情况一览表

| 序号 | 基建工程 | 工程量 （万m3） | 副产矿石 （万m3） | 表土 （万m3） | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一采区 | 采区 | 3.74 | 1.5 | 2.24 | 全部用于扩界前采坑覆土进行生态恢复。 |
| 二、三采区 | 采区 | 0 | 0 | 0 | 二、三采区民采已经剥离完毕，没有表土覆盖。 |
| 四采区 | 采区 | 39.5 | 17.1 | 22.4 | 四采区表土全部堆存至三采区采坑内，五采区表土全部堆放至四采区采坑内，采取边开采边恢复方式对采区进行覆土生态恢复。 |
| 五采区 | 采区 | 18.02 | 7.42 | 10.6 |  |
| I矿体开拓道路 | 0.5 | 0 | 0.5 | 二、三采区道路基建期没有表土产生，四、五采区道路基建期表土临时堆存至三采区采空区内。采取边开采边恢复对采区进行覆土生态恢复。 |
| II矿体开拓道路 | 0.17 | 0 | 0.17 | 全部用于扩界前采坑覆土生态恢复。 |
| 合计 | 61.93 | 26.02 | 35.91 |  |

二、土石方

1、剥采比

Ⅰ号矿体二、三采区剥采比为0.26：1；四、五采区剥采比为0.49：1，Ⅱ号矿体一采区剥采比为0.17：1。

1、一采区

一采区可采矿石量32.38万m3，剥离总量为5.5万m3；其中表土量为2.24万m3，废土石量3.26万m3，废土石按松散系数1.2计，松散方为3.91万m3，废土石全部回填扩界前采坑。

2、二、三采区

二、三采区可采矿石量132.9万m3，废土石量为31.05万m3，废土石按松散系数1.2计，松散方为37.26万m3，废土石全部运送至一采区回填扩界前采坑。扩界前采坑容量为50万m3,容量可满足堆放要求。

3、四采区

四采区可采矿石量823.85万m3，剥离总量为403.69万m3，其中表土量为22.4万m3，废土石量为381.29万m3，废土石按松散系数1.2计，松散方为457.55万m3，四采区服务年限17.69年，每年废土石产生量为25.9万m3，四采区生产前期废石全部回填二采区采坑，二采区采坑容量75万m3,可容纳四采区生产期2.8年废石产生量堆存要求。四采区生产后期废石全部内排，四采区采矿终了形成采坑容量1200万m3，需内排废土石量382.5万m3，采坑容量可满足堆放要求。

4、五采区

五采区可采矿石量623.7万m3，剥离总量为305.61万m3，其中表土量为10.6万m3，废土石量为295.01万m3，废土石按松散系数1.2计，松散方为354.01万m3，四采区服务年限13.40年，每年废土石产生量为25.9万m3，全部回填四采区采坑，四采区采矿终了采坑容量1200万m3，四采区内排量382.5万m3,剩余容量817.5万m3，可满足废土石堆放要求。

废石产生及去向情况见表2.1-8，项目土石方平衡见图3.1-5。

表3.1-8              生产期土石方平衡表                  单位：万m3

| 序号 | 项目 | 剥离量 | 废土石 | 废土石松方 | 弃方去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一采区 | 5.5 | 3.26 | 3.91 | 回填扩界前采坑。 扩界前采坑容量50万m3。 |
| 2 | 二、三采区 | 31.05 | 31.05 | 37.26 |  |
| 3 | 四采区 | 403.69 | 381.29 | 457.55 | 前2.8年生产期废土石回填二采区采坑，待四采区形成采坑后，生产后期废土石全部内排。 |
| 4 | 五采区 | 305.61 | 295.01 | 354.01 | 生产期废土石全部回填四采区采坑。 |
| 合 计 | 745.85 | 710.61 | 852.73 |  |

图3.1-4     项目生产期土石方平衡图      单位：万m3

3.1.7项目给排水及采暖供热

3.1.7.1给水

1、水源

本项目生活用水水源为外购水。本项目防尘洒水水源为天瑞配套水泥厂生产冷却水，通过洒水车运至矿区高位水池。配套水泥厂位于项目东北4.5km处，水源供应稳定。一采区工业场地高位水池容量30m3，可满足一天用水要求。二、三、四、五采区工业场地高位水池容量60m3，满足一天用水要求。

（3）用水量

本项目劳动定员为69人，均为附近村民，不在工业场地内吃住，工业场地不设置食堂。生活用水主要为饮用水及洗漱用水，用水量为2.1m3/d（每人每天用水定额30L）。。

生产用水情况详见表3.1-9~12，水平衡见图3.1-1~4。

表3.1-9              一采区开采期间用水量一览表

| 采区 | 占地项目 | 洒水面积 | 洒水定额 | 用水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | hm2 |  | m3 |
| 一采区 | 采区最大裸露台阶面积 | 0.2 | 露天采场为边开采边覆土进行生态恢复，场内抑尘洒水量以最大开采作业面积计算，洒水定额1L/m2•次，每日洒水3次。 | 6.0 |
|  | 运输连接道路 | 0.58 | 道路洒水用水量以1.0L/m2•次，每日洒水2次； | 11.6 |
| 车辆清洗 | - | 车辆清洗污水经沉淀池收集后循环利用，循环水量2m2，每日补充水量0.5m3。 | 0.5 |
| 工业场地洒水 | 0.1 | 水源为利用处理后的生活污水 | 0.56 |
| 生活用水 | - | 全矿劳动定员69人，一采区生产人员23人，用水定额30L。 | 0.7 |
| 合计 |  |  | 19.36 |

表3.1-10          二采区及三采区开采期间用水量一览表

| 采区 | 占地项目 | 洒水面积 | 洒水定额 | 用水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | hm2 |  | m3 |
| 二采区 | 采区最大裸露台阶面积 | 0.25 | 露天采场为边开采边覆土进行生态恢复，场内抑尘洒水量以最大开采作业面积计算，洒水定额1L/m2•次，每日洒水3次。 | 7.5 |
| 三采区 | 采区最大裸露台阶面积 | 0.15 |  | 4.5 |
| 运输连接道路 | 0.8 | 道路洒水用水量以1.0L/m2•次，每日洒水2次； | 16 |
| 车辆清洗 | - | 车辆清洗污水经沉淀池收集后循环利用，循环水量2m2，每日补充水量0.5m3。 | 0.5 |
| 工业场地洒水 | 0.5 | 水源为利用处理后的生活污水 | 1.4 |
| 生活用水 | - | 全矿劳动定员69人，二、三采区生产人员46人，用水定额30L。 | 1.4 |
| 合计 |  |  | 31.3 |
| 备注 | 防尘洒水水源：雨季为收集后的采坑积水。非雨季为水泥厂冷却水。生活用水水源为外购水。 |

表3.1-11               四采区开采期间用水量一览表

| 采区 | 占地项目 | 洒水面积 | 洒水定额 | 用水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | hm2 |  | m3 |
| 四采区 | 露天采场最大裸露台阶面积 | 1.0 | 露天采场为边开采边覆土进行生态恢复，场内抑尘洒水量以最大裸露台阶面积计算，洒水定额1L/m2•次，每日洒水3次。 | 30 |
|  | 运输连接道路 | 1.0 | 道路洒水用水量以1L/m2•次，每日洒水2次； | 20 |
| 车辆清洗 | - | 车辆清洗污水经沉淀池收集后循环利用，循环水量2m2，每日补充水量0.5m3。 | 0.5 |
| 工业场地洒水 | 0.5 | 水源为利用处理后的生活污水 | 1.68 |
| 生活用水 | - | 劳动定员69人，用水定额30L。 | 2.1 |
| 合计 |  |  | 54.28 |
| 备注 | 防尘洒水水源：雨季为收集后的采坑积水。非雨季为水泥厂冷却水。生活用水水源为外购水。 |

表3.1-12            五采区开采期间用水量一览表

| 采区 | 占地项目 | 洒水面积 | 洒水定额 | 用水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | hm2 |  | m3 |
| 五采区 | 露天采场最大裸露台阶面积 | 0.6 | 露天采场为边开采边覆土进行生态恢复，场内抑尘洒水量以最大裸露台阶面积计算，洒水定额1L/m2•次，每日洒水3次。 | 18 |
|  | 运输连接道路 | 0.5 | 道路洒水用水量以1L/m2•次，每日洒水2次； | 10 |
| 车辆清洗 | - | 车辆清洗污水经沉淀池收集后循环利用，循环水量2m2，每日补充水量0.5m3。 | 0.5 |
| 工业场地洒水 | 0.5 | 水源为利用处理后的生活污水 | 1.68 |
| 生活用水 | - | 劳动定员69人，用水定额30L | 2.1 |
| 合计 |  |  | 32.28 |
| 备注 | 防尘洒水水源：雨季为收集后的采坑积水。非雨季为水泥厂冷却水。生活用水水源为外购水。 |

3.1.7.2排水

本项目开采矿体均位于当地侵蚀基准面以上，露采坑内无矿井涌水产生，生产过程中排水主要为雨季露采区内汇集的大气降水；生活污水全部利用不外排。

1、露采采场雨水

Ⅰ号矿体二采区最低开采标高为+248米，＋278米标高以上为山坡露天矿，采用自流排水；＋278米标高以下为凹陷露天矿，采用机械排水。三采区最低开采标高为+248米，＋288米标高以上为山坡露天矿，采用自流排水；＋288米标高以下为凹陷露天矿，采用机械排水；四采区和五采区最低开采标高为+208米，＋228米标高以上为山坡露天矿，采用自流排水；＋228米标高以下为凹陷露天矿，采用机械排水。

Ⅱ号矿体（一采区）全部为山坡开采，开采最低工作面高于最低侵蚀面，采用自流排水的方式。

采坑雨水在坑底经自然沉降后上清液悬浮物浓度较小雨后抽出后可直接用于采场、道路降尘洒水或周边农田灌溉。在二采区西北侧及四采区西北侧分别设置容量为200m3沉淀池一座，在雨季过后将采坑底部含悬浮物较高积水抽出经雨水收集池进行二次沉淀，处理后的采坑积水用于采场、道路洒水降尘。

2、生活污水

本项目生活污水主要为工业场地生产人员洗漱水及食堂废水，在职工人69人，用水定额30L/人•天，生活污水产生量为1.68m3/d，其中主要为食堂水及生活洗漱水。评价建议在I号矿体工业场地设20m3洗漱水收集池及1m3隔油池各一座，II号矿体工业场地现有洗漱污水收集池一座，容量50m3。生活污水经收集池收集后用于工业场地绿化洒水，不外排；生活污水主要污染物为COD、氨氮、SS，对应排放浓度分别为180mg/L、25mg/L、70mg/L。工业场地设移动式厕所一座，粪便用于周边农田堆肥。

3.1.7.3供热

本次设计采暖采用电取暖。

### 3.1.8项目开采方式、顺序及工艺

3.1.8.1开采方式和采矿方法

一、开采方式

矿区内无地表水体，矿体（层）绝大部分裸露于地表，剥采比较小，故采用露天开采方式，再结合地形条件及已有的运输道路进行综合分析并圈定露天开采境界后，该矿体为露天开采。

二、采矿方法

矿山采用自上而下台阶式开采。考虑到矿层的均衡利用，采用工作面垂直走向布置，沿走向推进的横向采矿法。

3.1.8.2 采区布置及矿体开采顺序

本次按照开采区域及开采的先后顺序将矿区划分为五个采区，其中将II号矿体划分为一采区，以G1、G2号高压线和I号矿体中西部的南北向水泥路的保护范围为界，将I号矿体划分为二、三、四、五采区共计4个采区：其中G1号高压线以北区域为二采区，G1、G2号高压线间、以及南北向的道路以东之间的范围为三采区，G1号高压线以南、G4号高压线东、水泥路以东范围划分为四采区，水泥路以西的范围确定为五采区。

矿山开采顺序为：首先开采一、二、三采区，三个采区可同时进行开采，然后开采四采区，最后对五采区进行开采。一采区生产规模确定为23.5万吨/年，服务年限为3.55年；二采区生产规模41万吨/年，服务年限为3.56年；三采区生产规模55.5万吨/年，服务年限为3.55年；四采区生产规模120万吨/年，服务年限为17.69年；五采区生产规模120万吨/年，服务年限13.40年。

首采区为一（II号矿体）、二、三采区，三个采区同时进行开采，首采区服务年限3.55年，然后四采区单独接替开采（四采区三采区合并开采），最后对五采区单独接替开采（五采区与四采区及三采区合并开采，采矿终了三、四、五采区合并为一个露采区）。

Ⅰ号矿体由矿区东部偏北边缘外部水泥公路开始向西修整一条开拓公路至矿区中北部的+298m平台，首采+298m标高以上的矿石，按台阶开采方法，开采顺序为：由东向西、再向北依次推进。Ⅱ号矿体由矿体开采范围的西部已有的连接马米公路的向东道路进行修整一条开拓公路至采区东南部的+258m平台，按台阶开采方法，开采顺序为：由东向西、再向北依次推进。

表3.1-13    采区可采资源储量、生产规模、服务年限及开采顺序表

| 采区编号 | 设计利用储量（吨） | 可采储量（万吨） | 生产规模（万吨/年） | 服务年限（年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一采区 | 85.20 | 80.94 | 23.5 | 3.55 | 首采区：一、二、三采区同时开采。 |
| 二采区 | 148.95 | 141.50 | 41.0 | 3.55 |  |
| 三采区 | 200.91 | 190.86 | 55.5 | 3.55 |  |
| 四采区 | 2168.02 | 2059.62 | 120 | 17.69 | 四采区接替开采 |
| 五采区 | 1641.30 | 1559.24 | 120 | 13.40 | 五采区最后开采 |
| 合计 | 4244.38 | 4032.16 | 120 | 34.64 |  |

3.1.8.3 采场要素

工作台阶高度：10米

终了台阶高度：10米

工作台阶坡面角：75°

终了台阶坡面角：70°

安全平台宽度：4米

清扫平台宽度：6米

安全平台与清扫平台：隔一设一

最小工作平台宽度：30米

开段沟宽度：27米

每台挖掘机占用工作线长度： >50米

Ⅰ号矿体分为四个采区，分别为二、三、四、五采区。二采区最终边坡由5个台阶组成，分别为：+288米、+278米、+268米、+258米、+248米，安全平台为： +248米、+268米、+288米；清扫平台为：+258米、+278米。最终边坡角：上盘34°，下盘49°～56°，＋278米标高以上为山坡露天矿，＋278米至+248米标高为凹陷露天矿；三采区最终边坡由6个台阶组成，分别为：+298米、+288米、+278米、+268米、+258米、+248米，安全平台为： +248米、+268米、+288米；清扫平台为：+258米、+278米、+298米。最终边坡角：上盘51°，下盘48°，＋288米标高以上为山坡露天矿，＋288米至+248米标高为凹陷露天矿；四采区和五采区最终边坡由9个台阶组成，分别为：+288米、+278米、+268米、+258米、+248米、+238米、+228米、+218米、+208米，安全平台为： +288米、+268米、+248米、+228米、+208米；清扫平台为： +278米、+258米、+238米、+218米。最终边坡角：上盘34°～50°，下盘46°～51°，四采区采完后，五采区接替开采，与四采区的东部终了台阶形成贯通，最后形成矿山的终了台阶，＋228米标高以上为山坡露天矿，＋228米至+208米标高为凹陷露天矿。

Ⅱ号矿体划分为一采区，其最终边坡由6个台阶组成，分别为： +258米、+248米、+238米、+228米、+218米、+208米。安全平台为： +248米、+228米、+208米；清扫平台为： +258米、+238米、+218米。最终边坡角：上盘49°，下盘47°。

### 3.1.9地理位置及交通

荥阳市崔庙镇2009-1矿区位于荥阳市西南部，距荥阳市区约13.5km，行政隶属于荥阳市崔庙镇翟沟村。交通十分便利。

矿区地理位置详见附图6。

### 3.1.10开采地质条件

3.1.10.1区域地质

1、地层

矿区属新生界全掩盖区。据地表、钻孔揭露资料，地层由老至新为二叠系上统石千峰组、三叠系下统刘家沟组和和尚沟组、新近系，现将区内出露地层由老至新分述如下：

二叠系上统石千峰组（P2sh）：本组可以分为四段，厚357m，与下伏地层呈整合接触关系。

第一段：又称平顶山砂岩段（P2sh1）：平顶山砂岩（Sp）厚度65m左右，为浅灰、灰白色中厚层状，中粗粒长石石英砂岩，硅质胶结，具大型交错层理，含石英细砾和泥质包体，局部夹粉砂岩和紫红色灰绿色泥岩薄层，是二叠系上统地层划分的重要标志层。

第二段（P2sh2）：厚110m左右，岩性以浅灰色粉砂岩、细粒砂岩为主，夹中粒砂岩薄层，其次为紫红色、灰绿色泥岩和砂质泥岩，砂岩为钙质胶结，具大型楔形交错层理，泥岩中常含钙质结核。

第三段（P2sh3）：厚度92m左右，岩性以紫红色夹灰绿色斑块的泥岩为主，夹钙质粉砂岩薄层，含大量钙质结核，局部水平纹理发育，偶夹石膏薄层。

第四段（P2sh4）：厚度90m左右，上部以灰绿色粉砂岩为主，夹泥岩砾屑灰岩和同生砾岩薄层，下部以灰绿色、紫红色泥岩为主，含大量钙质结核和透镜体，砂岩为钙质胶结，具小型交错层理。

三叠系下统刘家沟组（T1l）：以紫红色厚层状中粒砂岩为主（即金斗山砂岩），显板状交错层理及微波状层理，含紫红色泥岩包体，常夹薄层砂质泥岩、泥岩及粉砂岩，为矿区重要标志层之一。本组厚133.63m，与下伏地层整合接触。

三叠系下统刘家沟组（T1h）：上部岩性以灰色细粒砂岩及粉砂岩为主，夹薄层深紫色泥岩。中部以紫红色泥岩，砂质泥岩为主，夹粉砂岩及细砂岩薄层。下部以紫红色中厚层状细、中粒砂岩为主，夹深紫色泥岩及砂质泥岩。本组厚192.40m，与下伏地层整合接触。

第四系（Q）：在区内广泛分布，覆盖在上述各地层之上，与下伏各地层呈不整合接触。主要由洪积、残坡积形成的黄土、砂质粘土、耕植土、砾石等组成，厚度0～35.67m，平均15.00m。

2、构造及岩溶

矿区位于荥密背斜北翼，为平缓的单斜构造，地层走向110°，倾向200°，地层倾角约30°。

区内未发现岩浆岩及变质岩出露。

3.1.10.2水文地质

（1）主要含水层

矿区内主要含水层为三叠系刘家沟组紫红色砂岩（金斗山砂岩）裂隙含水层，据区域资料，该含水层厚度332m，出露面积广，裂隙发育，泉水流量为0.114-2.175l/s，钻孔单位涌水量0.0027l/s·m，渗透系数为0.0257m/d，据1990年《荥巩煤田计河井田勘探地质报告》，刘家沟组含水层初始水位标高为+181.86～+202.60m，矿化度0.262g/l，水化学类型为HCO3-Ca和HCO3-Ca·Mg型。

（2）主要隔水层

主要隔水层为二叠系石盒子组碎屑岩段隔水层，由泥岩、砂质泥岩、砂岩等碎屑岩组成，以泥岩、砂质泥岩为主，该层段厚度大，在地表呈零星出露，地面坡度大，补给条件不佳，裂隙不发育，透水性差，能起到良好的阻隔作用。

（3）矿体与当地最低侵蚀面和地下水位的相互关系

矿区内最低点海拔标高+205.13m，据《崔庙煤核查区资源储量核查报告》，由于近年来煤矿开采大量疏排地下水，造成区域地下水位逐年下降，从以往的+180m左右到当前的+50m以下，矿体最低可采标高（标高+208m）位于当地最低侵蚀基准面（标高+205.13m）以上，也远高于地下水水位。

（4）地下水补径排条件

区内地下水的补给主要来源于大气降水，并沿地层走向及倾向向东部及深部迳流。地下水的排泄方式主要为人工疏排水。由于本区属丘陵，地面坡度大，地表植被稀疏，有利用大气降水及地表水的迳流和排泄。

（5）矿区充水因素分析

矿区内无地下泉水出露，矿区附近无大的地表水体存在。据《崔庙煤核查区资源储量核查报告》，矿区最低开采标高（标高+208m）位远高于地下潜水水位（标高+50m）。因此，未来露天采矿场的主要充水因素是大气降水。

3.1.10.3矿体特征

1、矿体特征

水泥用砂岩矿产于三叠系下统刘家沟组（T1l）地层中，矿体岩性为紫红色厚层状中细粒砂岩，呈板状交错层理及微波状层理，含紫红色泥岩包体，常夹薄层砂质泥岩、泥岩及粉砂岩。根据矿床分布特征，可大致分为南北两个矿体。

Ⅰ号矿体位于矿区北部，表现为平缓的单斜构造，总体为一走向110°，倾向200°，地层倾角20～30°。矿体分布范围主要靠地表民采坑（CK02、CK03）和深部工程揭露。经揭露，矿体呈厚层状产出，东西向长约1200m，南北向宽约400m，面积约0.48km2，矿体在垂向上赋存于+172m～+302m标高之间，最大厚度92.6m，最小厚度8.30m，平均厚度57.25m，厚度变化系数为30.27%，厚度较稳定。矿体主要由刘家沟组上、中段紫红色中细粒砂岩组成，矿体的平均品位SiO2为86.89%，有害元素含量Na2O为0.062%，K2O为0.73%。SO3为0.045%。

Ⅱ号矿体位于矿区南部，矿体主要由老采坑（CK01）控制，呈层状产出，走向105-120º，倾向200º，倾角20～50º。根据老采坑揭露，矿体平面上长约300m，宽约150m，矿体在垂向上赋存于+208m～+259m，埋深为5～18m，矿体厚度9.28～41.0m，平均厚度18.86m，矿体较稳定。由于受南部徐庄滑动构造F26影响，矿体规模小。矿体主要由刘家沟组紫红色中粒砂岩组成，矿体的平均品位SiO2为84.94%。

2、矿石质量

（1）矿石的矿物成分

以石英为主，占70～90%，其次为长石，占10～15%，含少量云母片和岩屑矿物。

（2）化学成分

根据化验结果，矿体的平均品位SiO2为86.89%，有害元素含量Na2O为0.062%，K2O为0.73%。SO3为0.045%。

（3）矿石物理性能

体重: 矿石平均体重为2.50t/m3。

抗压强度:砂岩抗压强度为95～147Mpa，平均113MPa。

3、矿石类型

矿石的自然类型为中细粒长石石英砂岩。

3、矿体围岩和夹石

（1）顶板

矿体（层）顶板为三叠系和尚沟组紫红色泥岩，砂质泥岩为主，夹粉砂岩及细砂岩薄层，和尚沟组缺失的部分均为第四系直接覆盖。

（2）底板

矿体（层）底板为二叠系上统石千峰组浅灰色粉砂岩、细粒砂岩为主，夹中粒砂岩薄层。与矿体分界清晰为整合接触。由于受最低开采标高限制区内钻孔大部分并未穿透矿层见到底板。

（3）夹层

根据工业指标要求，对矿体内厚度大于2m，各项质量指标达不到工业指标要求即划为夹层。本矿体夹层主要分布在Ⅰ号矿体东部（3号勘探线沿线），规模较小，根据其岩性可分为两类，一类岩性为紫红色砂岩，位于矿体顶部，属于矿体的风化层，主要化学成分同矿体相似，仅SiO2含量在75～79%，含量略低，达不到工业要求，但对矿体影响较小；另一类岩性主要为紫红色砂质泥岩，属于矿体中间夹层，该夹石主要成分中SiO2含量在50～60%左右，Al2O39.75～14.96%，Fe2O34.75～7.17%。但该夹层较不发育，厚度较小，对矿体影响较小。

（4）覆盖层

本区地貌属于丘陵区，地表大部分为梯田，第四系覆盖层厚度分布极不均匀，根据钻孔揭露情况，第四系厚度总体厚度由南向北呈变薄趋势。

3.1.10.4可采储量

根据矿床赋存条件、地形地貌、矿区周围环境、矿石质量变化和生产安全等情况，参照本矿山的实际开采情况，确定本矿采矿损失率为5%。矿山回采率ε=1-5%=95%，可信度系数K=1.0。水泥用砂岩损失矿量为212.22万吨，可采储量为4032.16万吨(其中Ⅰ号矿体可采储量3951.22万吨，Ⅱ号矿体可采储量80.94万吨)，全部为新增资源储量。

3.1.10.5水源条件

矿区内无地表径流，所有冲沟均为季节性冲沟，只有夏季洪水季节时有水，平时无水。矿山设高位水池，水源由工业场地附近自备井供给，生活用水水源为外购水。

### 3.1.11主要经济技术指标

本项目的经济技术指标详见3.1-14。

表3.1-14           主要经济技术指标表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿床地质工作程度 |  | 详 查 |  |
| 2 | 矿床成因 |  | 沉 积 |  |
| 3 | 矿石类型 |  | 紫红色砂岩 |  |
| 4 | 矿体形态 |  | 层 状 |  |
| 5 | 矿体产状 |  | 倾向200°，倾角30°左右 |  |
| 6 | 资源储量 | 万吨 | 5711.50 | 保有（122b）3741.66万吨，（333）1969.84万吨 |
| 7 | 平均品位 | ％ | SiO2 86.89% |  |
| 8 | 设计利用储量 | 万吨 | 4244.38 |  |
| 9 | 可采储量 | 万吨 | 4032.16 |  |
| 10 | 资源回收率 | ％ | 95.0 |  |
| 11 | 矿山设计规模 | 万吨/年 | 120 | 水泥用砂岩原矿 |
| 12 | 矿山服务年限 | 年 | 34.64 | 不含基建期 |
| 13 | 采矿工作制度 | 天/年 班/日 | 290/2 |  |
| 14 | 采矿损失率 | ％ | 5.0 |  |
| 15 | 采矿贫化率 | ％ | 3.0 |  |
| 16 | 估算投资 | 万元 | 3405.11 |  |
| 17 | 估算成本 | 元/吨 | 15.10 |  |
| 18 | 产品售价 | 元/吨 | 28.0 |  |
| 19 | 投资回收期 | 年 | 4.18 |  |
| 20 | 投资利润率 | ％ | 23.93 |  |
| 21 | 投资利税率 | ％ | 45.46 |  |
| 22 | 劳动定员 | 人 | 69 |  |
| 23 | 劳动生产率 | 万吨/人.年 | 1.74 | 全员 |

### 3.1.12矿山建设计划进度及劳动组织定员

（1）本项目确定的矿山基建工程计划进度：基建期1a。

（2）劳动组织及定员

设计矿床采用露天开采方式，结合当地气候条件及矿山特点，确定矿山工作制度为：年工作290天，每天2班，每班8小时。全矿职工总人数为69人。

### 3.1.13主要设备选型

矿山生产能力为120万t/a，根据矿山所开采的矿体赋存特性和采用的开拓方案及采矿方法，全矿所需要的主要机械设备见表2.1-13。

根据国家安全监管总局关于发布《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》及《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录》可知，本项目生产设备均不属于禁止类及淘汰类设备。本项目生产设备符合清洁生产要求。

表3.1-15                  扩界前 主要生产设备表

| 序号 | 设备名称 | 主要技术特征 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | CAT320 | 2 |
| 2 | 装载机 | ZL-30 | 2 |
| 3 | 自卸汽车 | 12t | 2 |
| 4 | 破碎锤 | CAT320 | 2 |
| 备注 | 一采区设备全部为扩界前原有设备。 |

表3.1-16             扩界后新增 主要机械设备表

| 序号 | 名 称 | 型号 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | CE460-5型 2.5立方米 | 3 |  |
| 2 | 挖掘机 | CE400-6型 2.0立方米 | 1 |  |
| 3 | 液压碎石锤 | KRUPPHM960型 | 4 |  |
| 4 | 轮式装载机 | ZLM50B型 斗容: 3m3 | 3 |  |
| 5 | 矿用自卸汽车 | 红岩斯太尔 载重: 25～30t | 工作17在册19 | 出车率90% |
| 6 | 推土机 | 黄工220型 220-3 | 1 |  |
| 7 | 加油车 | CGJ5100GJYEQ2 | 1 |  |
|  |  | 油罐容积: 6400 L |  |  |
| 8 | 洒水车 | CGJ5130GSSEQ2 | 1 |  |
|  |  | 水罐容积: 8000 L |  |  |
| 9 | 水泵 | QW65-35-50-11型 | 2 | 1年后 |
|  |  | QW150-130-30-22 | 2 | 1年后 |
| 10 | 客货两用车 | 双排座 载重: 1.5 t | 1 |  |
| 11 | 载重汽车 | 东风EQ340-1载重: 5 t | 1 |  |
| 12 | 越野车 | 北京切诺基 | 1 |  |
| 13 | 全站仪 | NTS-352 型 精度2″ | 2 |  |

### 3.1.14爆破安全距离

矿山采用机械挖掘，不进行爆破。

### 3.1.15 矿山总平面布置

矿区露天开采主要包括露天采场、工业场地、矿山道路。平面布置见附图7，采矿终了见附图8、9、10。

一、露天采场

本项目I号矿体位于矿区西北部，共布置4个采区进行开采。其中G1号高压线以北区域为二采区，G1、G2号高压线间、以及南北向的道路以东之间的范围为三采区，G1号高压线以南、G4号高压线东、水泥路以东范围划分为四采区，水泥路以西的范围确定为五采区。II号矿体位于矿区东南部，布置1个采区进行开采。

二、工业场地

1、I号矿体工业场地

工业场地位于四采取南部。工业场地内包括以下建筑物：生产及辅助生产设施：矿山材料库、生产汽车库、洗车台、地磅房等。行政及生活服务设施：矿山办公室及工人休息室、行政汽车库、厕所、车辆清洗装置及生活污水收集池等，工业广场占地面积5000m2。

2、II号矿体工业场地

II号矿体工业场地位于一采区外北侧，利用原有工业场地，主要设置办公室、值班室、移动式厕所、车辆清洗装置及生活污水收集池等简易生活设施。占地1000m2。

三、矿区道路

1、I号矿体

利用矿体东北部的田间道路，向西南利用原有的田间小路进行扩建，修至接近矿体附近时，分别向东、西两向开始延伸，向西道路进入矿区后，向东道路沿二采区东边界修建，一直修建到矿区中部的乡间道路（四、五采区的分界），并修建通往+298m的矿区道路，运输道路向北连接至乡级公路。

2、II号矿体

修筑矿区道路到+258m标高，并在+245m矿体西侧，新修一条道路至+208平台，连接道路自+208平台向北150m接至矿区外马米公路，路面宽6m，为泥结碎石路面。

### 3.1.16矿石去向

本项目生产能力为120万t/a，其中60万t/a供给天瑞集团郑州水泥有限公司熟料生产线12000t/d配料；15万t/a供给天瑞集团禹州水泥有限公司熟料生产线5000t/d配料；15万t/a供给天瑞集团禹州水泥有限公司（浅井分公司）熟料生产线5000t/d配料；15万t/a供给河南永安水泥有限责任公司熟料生产线5000t/d配料；15万t/a供给天瑞新登郑州水泥有限公司熟料生产线5000t/d配料。

### 3.1.17矿山开采对电力线路影响分析

一、高压线分布

Ⅰ号矿体范围内从北至南有4条高压线自西向东、或自西北向东南向横穿而过，本次自北向南分别编号为G1、G2、G3、G4号。

G1号高压线为110kv，双线塔基间距为4m，位于I号矿体北部，走向西部为西北—东南向，东部为东西向，穿越采区长度1.12km。G1号高压线的南延部分在Ⅱ号矿体的东北边界外约15m处东西向穿过。

G2号高压线为35kv，为单杆线柱，位于四采区北部，走向为正东西向，影响长度1.096km；

G3号高压线为35kv, 为单杆线柱，位于Ⅰ号矿体的西南部，总体走向自西北—南东向，影响长度857m；

G4号高压线为110 kv，位于Ⅰ号矿体的西南角，呈倒L型自西向东南穿过，影响长度441m。

二、郑州市人民政府关于加强电力设施保护的通告

根据“郑州市人民政府关于加强电力设施保护的通告(郑政通〔2004〕25号)”规定：

电力线路保护区：

架空电力线路保护区：导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下：

1—10千伏5米

35—110千伏10米

154—330千伏15米

500千伏20米

在厂矿、城镇等人口密集地区，架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离，不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。

三、采区对高压线塔影响分析

首采区一采区东北边界距离G1高压线保护区最近距离为15m，开采区不在保护区范围内；

二、三采区主要影响G1及G2高压线，其中G1高压线为110kv，高压线保护区范围为导线边线向外侧水平延伸10m。G2高压线为35kv, 高压线保护区范围为导线边线向外侧水平延伸10m。设计上已经对G1、G2高压线保护区范围内资源储量设置了禁采区。开采区不在电力线路保护区范围内，因此，二、三采区开采符合“郑州市人民政府关于加强电力设施保护的通告”要求。

接替采区四采区开采前需要对G2、G3进行改线，五采区开采前需要对G4高压线进行改线。高压线改线工程不在设计范围内，因此不在本次评价范围内。评价要求：G2、3高压线改线前不得对四采区进行开采。

### 3.1.18矿山开采对道路的影响

一、对等级公路影响分析

《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号）中对公路安全保护规定如下：

第十七条　禁止在下列范围内从事采矿、采石、取土、爆破作业等危及公路、公路桥梁、公路隧道、公路渡口安全的活动：

（一）国道、省道、县道的公路用地外缘起向外100米，乡道的公路用地外缘起向外50米；

（二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米；

（三）公路隧道上方和洞口外100米。

在前款规定的范围内，因抢险、防汛需要修筑堤坝、压缩或者拓宽河床的，应当经省、自治区、直辖市人民政府交通运输主管部门会同水行政主管部门或者流域管理机构批准，并采取安全防护措施方可进行。

马米公路为乡级公路，乡级公路外沿50m为公路保护区，本项目一采区位于马米公路南侧，采区北边界距离马米公路最近距离为55m，符合 《公路安全保护条例》要求。

二、对村村通公路影响分析

受影响村村通公路位于I号矿体西部，南北向穿过五采区，长度800m，宽3m，水泥路面。五采区开采前对村村通道路进行改线。改线工程不在设计范围内，不在本次评价范围内。评价要求：村村通公路改线前不得对五采区进行开采。

3.2污染影响因素分析

### 3.2.1工程施工期环境影响因素分析

3.2.1.1 大气污染源

施工期的大气污染源主要为露天采场剥离扬尘、运输车辆行驶产生的扬尘，其中，露天采场最高台阶剥离扬尘可按西安冶金建筑学院给出的北方起尘公式进行计算。

式中：Q — 堆场起尘量，mg/s；

U — 堆场平均风速，m/s（评价选取U =2.0m/s（年均风速））；

Ap — 堆场的面积；

η — 堆场抑尘效率，按80%计。

根据上式计算，本项目一采区、二采区及三采区露天采场最高台阶剥离扬尘量排放情况见表3.2-1。

表3.2-1         施工期露天采场剥离扬尘量统计表

| 采区 | 污染源 | 排放源参数 | 污染物 | 排放速率mg/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积（m2） |  |  |
| 一采区 | 采区基建剥离 | 3000 | 颗粒物 | 7.5 |
| 二采区 |  | 6000 | 颗粒物 | 15.1 |
| 三采区 |  |  |  |  |

3.2.1.2 水污染源

施工期产生的水污染源主要为施工人员生活污水，施工人员约为20人，多为当地村民，用水定额30L/人•天，生活污水产生量约为0.48m3/d，生活污水主要污染物为COD、氨氮、SS，对应排放浓度分别为300mg/L、25mg/L、70mg/L，施工期生活污水经20m3收集池收集后用于场地降尘，不外排。

3.2.1.3 噪声源

施工期噪声源主要为施工机械与交通工具，根据类比调查可知，施工期的主要设备噪声源与噪声级见表3.2-2。

表3.2-2           施工期间主要噪声源强度值

| 序号 | 声源名称 | 噪声级dB(A) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 76 | 距声源1m |
| 2 | 装载机 | 76 | 距声源1m |
| 3 | 自卸汽车 | 78 | 距声源1m |

3.2.1.4 固体废弃物

一、基建期表土

1、一采区

一采区基建期工程量为3.74万m3，其中其中砂岩矿石量1.5万m³，表土量约2.24万 m³（表土剥离厚度1m）；开拓道路剥离表土量0.3万m3。总剥离表土量2.54万m3。一采区采区及连接道路剥离表土全部用于扩界前终了平台覆土进行生态恢复。

2、二采区及三采区

二采区及三采区地表存在民采现象，采区及道路表土覆盖层已经剥离完毕，基建期没有表土产生。

3、四采区

四采区基建期工程量为39.5万m3，其中其中砂岩矿石量17.1万m³，表土量约22.4万 m³（表土剥离厚度1m）；剥离表土临时堆放于三采区采坑内，四采区生产期开始对用于各开采完毕台阶进行覆土。

4、五采区

五采区基建期工程量为18.02万m3，其中其中砂岩矿石量7.42万m³，表土量约10.6万 m³（表土剥离厚度1m）；剥离表土全部临时堆放于四采区采坑内，开采过程中对已开采完毕台阶覆土进行生态恢复。

5、开拓道路

I号矿体开拓道路总占地面积1.8024hm2,基建期道路挖方量0.9万m3，填方量0.9万m3，道路挖填方平衡。

II号矿体开拓道路总占地面积0.34hm2, 基建期表土产生量0.17万m3。

### 3.2.2工程营运期环境影响因素分析

3.2.2.1 运营期生产污染流程分析

运营期主要污染环节分析如下：

图3.2-1     露天开采产排污环节流程图

由图3.2-2可以看出，露采过程中主要污染环节有表土剥离、铲装和矿石运输等，主要污染物为粉尘、噪声和废石等。

根据《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录》可知，本项目生产工艺不属于禁止类及淘汰类属于允许类。本项目生产工艺符合清洁生产要求。

3.2.2.1 废气

本项目生产过程中对环境空气形成的污染主要可为：一是露天采场；二是矿石装卸运输过程中的扬尘等。根

（1）露天采场扬尘

本项目露天开采过程中铲装、装卸扬尘源强确定依据参考西安冶金建筑学院给出的北方起尘公式进行计算。

式中：Q — 堆场起尘量，mg/s；

U — 堆场平均风速，m/s（当地年平均风速为2.0m/s，评价选取U =2.0m/s）；

Ap — 堆场的面积，m2；

η — 堆场抑尘效率，设洒水装置，对堆场进行洒水抑尘，堆场抑尘效率按80%计。

根据计算结果，本项目露天采场剥离扬尘量排放情况见表3.1-6。

表3.2-3               运营期扬尘污染源统计表

| 污染源 | 排放源参数 | 污染物 | 排放速率mg/s | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S（hm2） |  |  |  |
| 一采区 | 0.2 | 颗粒物 | 5.05 | 露天采场为边开采边覆土进行生态恢复，扬尘面积以最大裸露台阶面积计算 |
| 二采区 | 0.25 | 颗粒物 | 6.31 |  |
| 三采区 | 0.15 | 颗粒物 | 3.79 |  |
| 四采区 | 0.5 | 颗粒物 | 12.62 |  |
| 五采区 | 0.3 | 颗粒物 | 7.58 |  |

（2）装卸运输扬尘

矿石在装卸过程中不可避免会产生少量扬尘，特别是汽车运输道路产生的扬尘，其污染物主要是TSP。道路扬尘指聚积于道路表面的颗粒物，在外界风力或由于车辆的运动，使其离开稳定位置而进入环境空气。评价建议装矿石时不高于车厢、加盖帆布以控制矿石运输的扬尘污染。在通过村庄时应谨慎慢行，减少车辆颠簸、矿石抛洒。在所经村庄处应配置专人及时清扫路面，并配备洒水车定时洒水防尘。

3.2.2.2 废水

本项目开采矿体均位于当地侵蚀基准面以上，生产过程中排水主要为雨季露采区内汇集的大气降水；生活污水少量产生，全部洒水回用。本项目废水综合利用率为100%。根据3.2.1.2节分析可知，矿山在生产过程中无废污水排放。

3.2.2.3 噪声

露天开采主要噪声源有挖掘机、推土机、装载机等作业产生的机械噪声，设备噪声源强见表3.2-4。

表 3.2-4          矿山主要噪声源一览表

| 位置 | 噪声源设备 | 声压级dB(A) | 排放特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 露采采场 | 挖掘机 | 76 | 间断 |
|  | 破碎锤 | 80 | 间断 |
|  | 装载机 | 76 | 间歇 |
|  | 汽车运输 | 78 | 间歇 |

3.2.2.4固体废物产排及处置分析

一、废土石

1、一采区

一采区可采矿石量32.38万m3，剥离总量为5.5万m3；其中表土量为2.24万m3，废土石量3.26万m3，废土石按松散系数1.2计，松散方为3.91万m3，废土石全部回填扩界前采坑。

2、二、三采区

二、三采区可采矿石量132.9万m3，废土石量为31.05万m3，废土石按松散系数1.2计，松散方为37.26万m3，废土石全部运送至一采区回填扩界前采坑。扩界前采坑容量为50万m3,容量可满足堆放要求。

3、四采区

四采区可采矿石量823.85万m3，剥离总量为403.69万m3，其中表土量为22.4万m3，废土石量为381.29万m3，废土石按松散系数1.2计，松散方为457.55万m3，四采区服务年限17.69年，每年废土石产生量为25.9万m3，四采区生产前期废石全部回填二采区采坑，二采区采坑容量75万m3,可容纳四采区生产期2.8年废石产生量堆存要求。四采区生产后期废石全部内排，四采区采矿终了形成采坑容量1200万m3，需内排废土石量382.5万m3，采坑容量可满足堆放要求。

4、五采区

五采区可采矿石量623.7万m3，剥离总量为305.61万m3，其中表土量为10.6万m3，废土石量为295.01万m3，废土石按松散系数1.2计，松散方为354.01万m3，四采区服务年限13.40年，每年废土石产生量为25.9万m3，全部回填四采区采坑，四采区采矿终了采坑容量1200万m3，四采区内排量382.5万m3,剩余容量817.5万m3，可满足废土石堆放要求。

根据本项目扩界前环评中废土石浸出实验数据。监测结果见表3.2-5。

表3.2-5            固废浸出毒性结果分析一览表              单位：mg/l

| 项 目 浓 度 类别 | pH | 汞Hg | 镉Cd | 砷As | 铅Pb | 铜Cu | 锌Zn | 总铬 | 六价铬 Cr6+ | 氟化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废石 | 8.25 | 0.002 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.38 |
| 检出限 | / | 0.0001 | 0.003 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| GB5085.3-2007最高允许浓度 | / | 0.1 | 1.0 | 5 | 5 | 100 | 100 | 15 | 5 | 100 |
| GB8978-1996 最高允许浓度 | 6~9 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 10 |

由表4.5-12监测结果可以看出，废石浸出液中各项有毒有害元素浓度均低于《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中规定的标准，各污染物的浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中最高允许排放浓度，且pH值为7.82，在6~9之间，因此可以判定本项目废石属于第Ⅰ类一般工业固体废物，根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中有关规定，其堆场应为Ⅰ类场地。根据固体废物贮存、处置场设计的环境保护要求，Ⅰ类场地无需设防渗处理设施。

二、生活垃圾

在职工人69，按照0.5kg/（d人）定额核算，运营期生活垃圾10t/a，收集后运往崔庙镇垃圾中转站处置

### 3.2.3生态影响因素分析

项目总占地面积为47.4724hm2，包括露天采场、工业场地。占地类型主要为林地、草地以及耕地，工程占地将改变土地利用现状，破坏植被，造成水土流失，对局部地表生态景观和生态环境产生一定的影响。生态影响分析见第六章。

3.3污染源强核算

3.3.1污染物排放情况

表3.2-6                                       污染源排放状况表

| 项目 | 污染源 | 污染 因子 | 污染物浓度 | 产排量 | 排放总量核算过程 | 治理及排放状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 处理前 | 处理后 | 产生量 | 排放或处置量 |  |  |
| 废气 | 扬尘 | TSP | 无组织排放，主要为面源风蚀扬尘 | 一采区起尘量为5.05mg/s。二采区起尘量为6.31mg/s。三采区起尘量为3.79mg/s。四采区起尘量为12.62mg/s。五采区起尘量为7.58mg/s。 | 一采区扬尘面积2000m2，二采区扬尘2500m2，三采区扬尘面积1500m2，五采区扬尘面积2000m2 | 露采工程作业中采用边生产边恢复方式进行生态恢复，同时对正在开采的工作面定时洒水，开采完毕裸露面表面覆盖遮尘网并采取植物措施。运营期露天采场扬尘最大地面浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）大气污染物浓度限值1.0mg/m3要求。 |
| 废水 | 生活污水 | 水量 | - | - | 487.2t/a | 0 | 全矿劳动定员69人，生活用水量每人每天按30L计算，生活用水量为2.1m3/d，生活污水产生量为1.68m3/d，487.2t/a。全部用于防尘洒水。 | 生活污水经隔油池+收集池收集后，用于道路降尘，不外排。粪便水经移动式厕所收集后用堆肥。 |
|  |  | COD | 180mg/L | 180mg/L | 0.0877t/a | 0 |  |  |
|  |  | SS | 100mg/L | 100mg/L | 0.0487t/a | 0 |  |  |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L | 25mg/L | 0.0012t/a | 0 |  |  |
| 固废 | 表土 | 固废 | - | - | 40.77万m3 | 40.77万m3 | - | 一采区表土全部用于扩界前终了台阶覆土生态恢复，二、三采区基建期没有表土产生，四、五采区表土暂存于三采区采坑内，用于采区覆土。 |
|  | 废土石 |  | 0 | 0 | 710.61万m3 | 710.61万m3 | - | 一、二、三采区废土石全部回填扩界前采空区。四采区废土石部分回填二采区采坑，部分回填四采区采坑。五采区废土石全部回填四采区采坑。 |
|  | 生活垃圾 | 垃圾 | - | - | 10t/a | 10t/a | 生活垃圾按每人每天0.5kg计算，全矿劳动定员69人。 | 运至崔庙镇生活垃圾中转站处置。 |
| 噪声 | 挖掘机 | 76dB（A） | 76dB（A） | - | - | - | 1、在设备选型上，尽量选用运行平稳可靠、噪声小的设备，同时加强设备的维护保养，及时折旧更新，从源头上降低设备的噪声；2、严禁夜间生产；敏感点贡献值与背景值叠加后昼间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 |
|  | 转载机 | 76dB（A） | 76dB（A） |  |  |  |  |
|  | 汽车 | 78dB（A） | 78dB（A） |  |  |  |  |
|  | 破碎锤 | 80dB（A） | 80dB（A） | - | - |  |  |

### 3.3.2总量控制指标

按照国家环境保护“十二五”规划要求，我国实行排放总量控制的主要4种污染物是：

（1）大气污染物指标（2个）：二氧化硫、氮氧化物；（2）废水污染物指标（2个）：CODCr和氨氮。

水污染物：本项目无生产废水产生，所产生废水主要为生活污水，主要生活洗漱水，由集水池收集后用于道路降尘，不外排，因此，建议水污染物总量控制指标为零。

大气污染物：本项目不设锅炉，主要大气污染物为在铲装、液压破碎锤破碎及矿石装卸运输过程中产生的粉尘等污染物，在采取洒水抑尘等措施后，可有效控制该部分污染物的排放。本项目生产过程中无二氧化硫、氮氧化物的排放，故本项目不设总量控制指标。

# 第四章   区域环境概况

## 4.1自然环境现状调查

### 4.1.1地理位置

荥阳市崔庙镇2009-1矿区位于荥阳市西南部，距荥阳市区约13.5km，行政隶属于荥阳市崔庙镇翟沟村。交通十分便利。

### 4.1.2 地形、地貌

本区地貌属于丘陵区，地表大部分为梯田，第四系覆盖层厚度分布极不均匀，根据钻孔揭露情况，第四系厚度总体厚度由南向北呈变薄趋势，南部沿ZK7-1—ZK1-4—ZK2-3—ZK3-4一线厚度较大，在20m左右，最厚达26.9m，向北逐渐变浅，至ZK1-1—ZK2-1—ZK3-1一线厚度最薄，仅2m左右。

### 4.1.3气候、气象

荥阳市属暖温带季风型大陆性半干旱季风气候，四季分明，夏季炎热多雨，冬季寒冷干燥，年平均气温14.3℃，最高43℃，最低-16.5℃，每年6月份地面温度最高，在31.5℃左右，元月份最低为-1℃；年平均降水量638.2mm，历年平均日照2500.2小时，平均无霜期为222天，平均积雪日数为11.6天，最大积雪厚度20cm，冻土层最深达18cm，历年平均相对湿度为64%，绝对湿度12.4mpa，平均日照率为53%。多年平均主导风向以西北风为主，平均风速为2/s，最大可达18m/s。

### 4.1.4 水文

(1) 地表水

本区属淮河流域，矿区内沟谷发育，山谷内可形成水流，雨季水量较大，旱季水量较小，多数处于干涸，地表水自然流向为一采区向北经570m排水沟入三仙庙水库。二、三、四、五采区沿自然冲沟向东880m入三仙庙水库。

三仙庙水库水源主要为雨水及王河煤矿矿井排水，水质较好，主要为灌溉功能。

流经崔庙镇河流总称为索河，系贾鲁河源头段，属淮河流域，分东、西两支。东支源出新密市袁庄乡，至界河入崔庙，经芦庄、寺沟、计河，至王湾入丁店水库。西支源出新密市米村镇石坡口下的西流泉，经王宗店、白赵、陈河、七村河至丁店水库同东支汇合。 地表水系见图11。

(2) 地下水

（1）主要含水层

矿区内主要含水层为三叠系刘家沟组紫红色砂岩（金斗山砂岩）裂隙含水层，据区域资料，该含水层厚度332m，出露面积广，裂隙发育，泉水流量为0.114-2.175l/s，钻孔单位涌水量0.0027l/s·m，渗透系数为0.0257m/d，据1990年《荥巩煤田计河井田勘探地质报告》，刘家沟组含水层初始水位标高为+181.86～+202.60m，矿化度0.262g/l，水化学类型为HCO3-Ca和HCO3-Ca·Mg型。

（2）主要隔水层

主要隔水层为二叠系石盒子组碎屑岩段隔水层，由泥岩、砂质泥岩、砂岩等碎屑岩组成，以泥岩、砂质泥岩为主，该层段厚度大，在地表呈零星出露，地面坡度大，补给条件不佳，裂隙不发育，透水性差，能起到良好的阻隔作用。

（3）矿体与当地最低侵蚀面和地下水位的相互关系

矿区内最低点海拔标高+205.13m，据《崔庙煤核查区资源储量核查报告》，由于近年来煤矿开采大量疏排地下水，造成区域地下水位逐年下降，从以往的+180m左右到当前的+50m以下，矿体最低可采标高（标高+208m）位于当地最低侵蚀基准面（标高+205.13m）以上，也远高于地下水水位。

（4）地下水补径排条件

区内地下水的补给主要来源于大气降水，并沿地层走向及倾向向东部及深部迳流。地下水的排泄方式主要为人工疏排水。由于本区属丘陵，地面坡度大，地表植被稀疏，有利用大气降水及地表水的迳流和排泄。

（5）矿区充水因素分析

矿区内无地下泉水出露，矿区附近无大的地表水体存在。据《崔庙煤核查区资源储量核查报告》，矿区最低开采标高（标高+208m）位远高于地下潜水水位（标高+50m）。因此，未来露天采矿场的主要充水因素是大气降水。

## 4.2区域环境功能规划

1、环境空气质量功能区划

本工程评价区内环境空气质量划为二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。

2、水环境功能区划

区域地表水体功能区划执行《地表水环境质量标准》III类标准。

3、地下水环境质量功能区划

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-93）地下水质量分类“以人体健康基准值为依据”的要求，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水的地下水为Ⅲ类水质，所以地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。

4、声环境功能区划

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定和该项目周围的状况，功能区划适用其中的2类标准。厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准。

## 4.3环境质量现状监测与评价

为了解本项目矿区周围环境现状，中铝矿业有限公司委托河南博晟检验技术有限公司对矿区周围环境空气、地表水、地下水、声环境、废石浸出毒性、矿石放射性进行了监测。现状监测点位见附图12。

### 4.3.1环境空气质量现状监测及评价

1、监测布点

根据项目所在区域环境特征及周围敏感目标，结合当地气象条件。本次环境空气质量现状监测共布设5个监测点，各监测点功能及具体位置见表4.3-1及附图10。

表4.3-1     环境空气监测点布设情况一览表

| 编号 | 监测点位名称 | 相对位置 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王河村三采区西北 | 距离西边界最近距离81m | 村庄（居民） | 上风向 |
| 2 | 翟沟村后沟组四采区南部 | 距离南边界最近距离72m | 村庄（居民） | 下风向 |
| 3 | 翟沟村塚西组四采区东部 | 距离东边界最近距离100m | 村庄（居民） | 侧风向 |
| 4 | 左湾村一采区东北 | 位于矿区东北，最近距离67m。 | 村庄（居民） | 侧风向 |
| 5 | 翟沟村一采取西北 | 距离矿区最近距离为185m。 | 村庄（居民） | 上风向 |

2、监测因子

本次环境空气质量监测因子为SO2、TSP、PM10和NO2。

3、监测时间及频次

本次监测委托河南博晟检验技术有限公司监测，监测时间为2016年11月24日～30日，共7天。监测同时，同步观测各监测时间的地面风速、气温、气压等气象情况。监测频率按《环境空气质量标准》中规定进行，具体见表4.3-2。

表4.3-2              环境空气监测频率

| 污染物 | 取值 | 监测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2、NO2 | 小时 均值 | 连续监测7天，每天采样4次 | 监测同时、同步观测各监测时间的地面风向、风速、气温、气压等气象要素 |
| SO2、NO2、PM10 | 日均值 | 连续监测7天，每天1次采样时间 |  |
| TSP | 日均值 | 连续监测7天，每天1次采样时间 |  |

4、监测方法及数据统计方法

本次环境空气质量现状监测按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的规定进行。具体采样及分析方法详见表4.3-3。

表4.3-3          环境空气现状监测分析方法

| 序号 | 监测因子 | 监测分析方法 | 方法依据 | 检出限mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ 482-2009 | 时均：0.007 |
|  |  |  |  | 日均：0.004 |
| 2 | NO2 | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 479-2009 | 时均：0.005 |
|  |  |  |  | 日均：0.003 |
| 3 | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法 | HJ 618-2011 | 0.01 |
| 4 | TSP | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | GB/T 15432-1995 | 0.001 |

5、监测结果及评价

根据监测结果，分别统计各监测点TSP日均值、NOX的小时浓度、日平均值，并对照评价标准统计污染物浓度超标状况，具体结果见表4.3-4。

表4.3-4           环境空气现状监测结果统计

| 监测 点位 | 监测 因子 | 监测 时段 | 测值范围 (μg/m3) | 标准限值 (μg /m3) | 达标 情况 | 最大超 标倍数 | 超标率 （%） | 最大浓度值 占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | TSP | 24h均值 | 219~287 | 300 | 达标 | / | 0 | 95.6 |
|  | PM10 | 24h均值 | 119~145 | 150 | 达标 | / | 0 | 96.6 |
|  | NO2 | 1h均值 | 9~71 | 200 | 达标 | / | 0 | 35.5 |
|  |  | 24h均值 | 18~57 | 80 | 达标 | / | 0 | 71.3 |
|  | SO2 | 1h均值 | 7~46 | 500 | 达标 | / | 0 | 9.2 |
|  |  | 24h均值 | 14~32 | 150 | 达标 | / | 0 | 21.3 |
| 2# | TSP | 24h均值 | 243~285 | 300 | 达标 | / | 0 | 95 |
|  | PM10 | 24h均值 | 109~142 | 150 | 达标 | / | 0 | 94.6 |
|  | NO2 | 1h均值 | 6~68 | 200 | 达标 | / | 0 | 34 |
|  |  | 24h均值 | 34~52 | 80 | 达标 | / | 0 | 65 |
|  | SO2 | 1h均值 | 8~52 | 500 | 达标 | / | 0 | 10.4 |
|  |  | 24h均值 | 13~42 | 150 | 达标 | / | 0 | 34.7 |
| 3 | TSP | 24h均值 | 239~289 | 300 | 达标 | / | 0 | 96.3 |
|  | PM10 | 24h均值 | 104~144 | 150 | 达标 | / | 0 | 96 |
|  | NO2 | 1h均值 | 16~76 | 200 | 达标 | / | 0 | 38 |
|  |  | 24h均值 | 26~53 | 80 | 达标 | / | 0 | 66.3 |
|  | SO2 | 1h均值 | 11~55 | 500 | 达标 | / | 0 | 11 |
|  |  | 24h均值 | 18~41 | 150 | 达标 | / | 0 | 27.3 |
| 4 | TSP | 24h均值 | 224~292 | 300 | 达标 | / | 0 | 97.3 |
|  | PM10 | 24h均值 | 109~142 | 150 | 达标 | / | 0 | 94.7 |
|  | NO2 | 1h均值 | 13~68 | 200 | 达标 | / | 0 | 34 |
|  |  | 24h均值 | 14~53 | 80 | 达标 | / | 0 | 66.3 |
|  | SO2 | 1h均值 | 14~58 | 500 | 达标 | / | 0 | 11.6 |
|  |  | 24h均值 | 15~44 | 150 | 达标 | / | 0 | 29.3 |
| 5 | TSP | 24h均值 | 242~285 | 300 | 达标 | / | 0 | 95 |
|  | PM10 | 24h均值 | 108~143 | 150 | 达标 | / | 0 | 95.3 |
|  | NO2 | 1h均值 | 16~67 | 200 | 达标 | / | 0 | 33.5 |
|  |  | 24h均值 | 22~54 | 80 | 达标 | / | 0 | 67.5 |
|  | SO2 | 1h均值 | 14~60 | 500 | 达标 | / | 0 | 12 |
|  |  | 24h均值 | 14~46 | 150 | 达标 | / | 0 | 30.1 |
| 评价标准 | 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准 |

从表4.3-4中数据可以看出，各监测点的TSP、PM10日均值,SO2、NO2小时均值、日均值低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。

根据河南思源环境检测有限公司于2017年11月1-3日对本项目5个敏感点监测结果，见表4.3-5。

表4.3-5                环境空气PM2.5现状监测结果统计        μg/m3

| 检测项目/采样日期 | 检测结果 |
| --- | --- |
|  | 王河村 | 翟沟村后沟组 | 翟沟村塚西组 | 左湾村 | 翟沟村 |
| PM2.5 | 2017.11.01 | 日均值 | 58 | 62 | 54 | 68 | 65 |
|  | 2017.11.02 | 日均值 | 64 | 67 | 60 | 71 | 58 |
|  | 2017.11.03 | 日均值 | 53 | 58 | 62 | 59 | 70 |
|  | 2017.11.04 | 日均值 | 70 | 64 | 59 | 67 | 62 |
|  | 2017.11.05 | 日均值 | 65 | 59 | 70 | 56 | 71 |
|  | 2017.11.06 | 日均值 | 61 | 71 | 66 | 62 | 64 |
|  | 2017.11.07 | 日均值 | 72 | 68 | 63 | 73 | 67 |
| 达标情况 | - | - | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

从表4.3-5中数据可以看出，各监测点的PM2.5日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。

### 4.3.2 地表水环境质量现状评价

1、现状监测

（1）监测断面布设：

本次评价共布设了1个监测点位，其具体位置及功能详见表4.3-6。

表4.3-6                 环境现状监测布点情况表

| 编号 | 监测点位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 三仙庙水库中心 | 背景断面 |

（2）监测因子

选取pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、镉、六价铬、挥发酚、硫化物、溶解性总固体、铅。

（3）监测时间和频率：2016年4月21日~22日监测，连续监测3天。

（4）监测分析方法：按照国家标准和《水和废水监测分析方法》要求进行，采取全过程质控措施。方法及检出限见表4.3-7。

表4.3-7                    地表水监测分析方法

| 序号 | 监测项目 | 监测分析方法 | 检出限（mg/L） | 方法依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法 | -- | GB/T6920-86 |
| 2 | 悬浮物 | 重量法 | / | GB11901-89 |
| 3 | COD | 重铬酸盐法 | 5 | GB11914-89 |
| 4 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | 0.02 | HJ 535-2009 |
| 5 | 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法 | 0.02 | GB/T16489-1996 |
| 6 | 铅 | 原子吸收法 | 0.001 | GB/T7475-1987 |
| 7 | 溶解性总固体 | 重量法 | / | GB/T5750.4-2006 |
| 8 | 挥发酚 | 紫外分光光度法 | 0.0003 | HJ 503-2009 |
| 9 | Cr6+ | 紫外分光光度法 | 0.004 | GB/T7467-87 |
| 10 | 镉 | 原子吸收法 | 0.0001 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） |
| 11 | BOD5 | 生化法 | 0.5 | HJ505-2009 |

2、评价方法

采用单因子评价方法，说明超标项目、最大超标倍数，分析超标原因。评价标准按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求进行。

3、监测结果

对地表水监测结果进行统计和整理，结果见表4.3-8。

表4.3-8                                  地表水监测统计结果表                       单位（pH除外）mg/l

| 监测因子 统计结果 监测点 | pH | *SS | COD | 氨氮 | Pb | *溶解性总固体 | 挥发酚 | S2- | Cr6+ | 镉 | 水温 （OC） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价标准 | 6-9 | 100* | 20 | 1.0 | 0.05 |  | 0.005 | 0.2 | 0.05 | 0.005 | / |
| 1 | 范围 | 7.64-8.71 | 13~27 | 33~36 | 0.149~0.178 | 未检出 | 393~403 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0002 | 20.3 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
|  | 最大超标倍数 | / | / | 1.8 | / | / |  |  | / | / | / | / |

注：*引用《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作类、《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准

4、地表水环境质量现状评价

从表4.5-10可知，监测点各项监测指标除COD外均满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类标准要求。COD超标原因是周边村庄生活污水排入所致。

### 4.3.3地下水环境质量现状监测及评价

1、地下水现状监测布点

在评价内选有代表性的水源井2处：泉沟村五采区西南、沟村一采区西北。其具体位置及功能详见表4.3-9。

表4.3-9          地下水监测点位布设情况

| 序号 | 监测点 | 位置 | 井深 | 地下水类型 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泉沟村五采区西南 | 矿区上游 | 25m | 第四系 | 居民饮用水 |
| 2 | 翟沟村一采区西北 | 矿区下游 | 30m | 第四系 | 居民饮用水 |

2、监测因子

本次地下水现状质量监测选取：pH、溶解性总固体、高锰酸钾指数、氨氮、硝酸盐、氟化物、砷、六价铬等共计8项监测因子，采样的同时记录井深和水温。

3、监测时间及频率

本次地下水监测于2016年4月21~22日进行，监测2天，每天采样一次。

4、监测方法

水样的采集、保存按《环境监测技术规范》进行，分析方法采用《生活饮用水标准检测方法》（GB5750-85）。4、监测及分析方法

表4.3-10        地下水因子监测方法

| 序号 | 检测项目 | 检测分析方法 | 检测依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | / |
| 2 | 溶解性总固体 | 重量法 | GB/T5750.4-2006 | / |
| 3 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定 | GB/T 11892-1989 | 0.5 mg/L |
| 4 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.02 mg/L |
| 5 | 硝酸盐 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 | HJ/T 84-2001 | 0.02 mg/L |
| 6 | 氟化物 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 | HJ/J-T84-2001 | 0.02mg/L |
| 7 | 砷 | 原子荧光法 | HJ694-2014 | 0.0003mg/L |
| 8 | 六价铬 | 紫外分光光度法 | GB/T 7467-1987 | 0.004mg/L |

5、评价方法

根据地下水监测数据的统计分析结果，采用单项水质指数法，对照评价标准对评价范围内的地下水质量现状进行评价。计算公式如下：

Ii =Ci/C0i

式中，Ii—第i种污染物的单项水质指数，无量纲；

Ci—地下水中，第i种污染物的实测浓度（mg/L）；

C0i—第i种污染物的评价标准（mg/L）。

6、评价标准

本次地下水质量现状评价拟采用《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准。

7、监测结果与评价

监测结果见表4.3-11。

表4.3-11               地下水监测结果       单位：mg/L(pH除外)

| 监测因子 监测点 | pH值 | 氟化物 | 溶解性总固体 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 硝酸盐 | 六价铬 | 砷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 结果 | 8.00~8.37 | 0.35~0.38 | 440~452 | 0.4~0.8 | 0.175~0.186 | 2.99~3.84 | 未检出 | 未检出 |
|  | 标准 | 6.5~8.5 | ≤1.0 | ≤1000 | ≤3.0 | ≤0.2 | ≤20 | ≤0.05 | ≤0.05 |
|  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2# | 结果 | 7.94~7.80 | 0.41~0.45 | 463~466 | 0.6~0.7 | 0.154~0.167 | 3.00~3.87 | 未检出 | 未检出 |
|  | 标准 | 6.5~8.5 | ≤1.0 | ≤1000 | ≤3.0 | ≤0.2 | ≤20 | ≤0.05 | ≤0.05 |
|  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

由表4.3-10可知，在本次地下水质量监测结果中，各监测因子均能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准的要求。

4.3.4 声环境质量现状监测及评价

1、监测布点：

噪声现状调查以监测为主，评价范围内共设4个监测点。环境噪声监测布点见表4.3-12。

表4.3-12               环境噪声监测布点

| 序号 | 监测点位 | 相对位置和相对距离 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王河村三采区西北 | 距离西边界最近距离81m | 背景监测点 |
| 2 | 泉沟村五采区西南 | 距离西边界最近距离186m | 背景监测点 |
| 3 | 翟沟村塚西组四采区东部 | 距离东边界最近距离100m | 背景监测点 |
| 4 | 左湾村一采东北侧 | 距离东北边界最近距离67m。 | 背景监测点 |

2、监测时间及频率

2016年4月21日~22日，连续监测2天，昼夜各一次。

3、监测方法

《环境监测技术规范》（噪声部分）国家环境保护局编，国家环境保护局1986年11月出版；《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)。统计Leq值。

4、评价方法

根据声环境质量现状监测统计分析结果，采用等效声级法，即用各监测点等效声级值与标准值进行比较，对声环境质量现状进行评价，根据评价结果得出评价区声环境质量现状总体评价结论。

5、评价标准

本次声环境现状评价标准执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

6、监测结果及评价

声环境现状监测结果见表4.3-13。

表4.3-13              声环境现状监测结果表          单位：dB（A）

| 项目 监测点 | 昼间 | 夜间 | 标准限值 | 达标分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 2016.4.21 | 51.6 | 43.4 | 昼间60 夜间50 | 达标 |
|  | 2016.4.22 | 52.4 | 42.9 |  | 达标 |
| 2# | 2016.4.21 | 55.3 | 46.8 |  | 达标 |
|  | 2016.4.22 | 54.8 | 47.1 |  | 达标 |
| 3# | 2016.4.21 | 53.5 | 44.1 |  | 达标 |
|  | 2016.4.22 | 54.7 | 45.4 |  | 达标 |
| 4# | 2016.4.21 | 48.3 | 39.8 |  | 达标 |
|  | 2016.4.22 | 47.6 | 40.3 |  | 达标 |

由表4.3-12可知，本次声环境质量现状评价所布设的监测点均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。

## 4.4区域污染源调查

区域内没有较大的工业污染源。

# 第五章  环境影响预测和评价

## 5.1矿山施工期环境影响分析

施工期产生的主要污染影响有：①露天采场基建剥离、物料堆场扬尘及运输车辆引起的扬尘；②施工机械和运输车辆的噪声；③矿区建设对生态环境的影响等。

### 5.1.1施工期对环境空气的影响分析

矿山开采施工期对环境空气的影响主要是露天采场基建剥离扬尘等污染影响。

根据前章的计算结果，本项目露天采场最高台阶剥离扬尘排放情况见表5.1-1。

表5.1-1    施工期露天采场剥离扬尘、工业场地施工扬尘量统计表

| 采区 | 污染源 | 排放源参数 | 污染物 | 排放速率mg/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积（m2） |  |  |
| 一采区 | 采区基建剥离 | 2000 | 颗粒物 | 5.05 |
| 二采区 |  | 0.25 | 颗粒物 | 6.31 |
| 三采区 |  | 0.15 | 颗粒物 | 3.79 |

本项目采用SCREEN3估算模式对露采剥离排放的粉尘进行预测，环境空气预测结果详见表5.1-2。

表5.1-2            施工期扬尘预测结果情况一览表

| 采区 | 污染物 | 源强 mg/s | 最近敏感点 | 最大地面浓度落地浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方位、距离 | 落地浓度 | 距离 | 浓度 | 占标率 |
| 一采区 | 颗粒物 | 7.5 | 寨沟村，西北185m | 0.002527 | 164 | 0.002721 | 0.3 |
|  |  |  | 左湾村，东北67m | 0.001564 |  |  |  |
| 二采区 |  | 15.1 | 塚西组，南210m | 0.003282 | 165 | 0.003292 | 0.37 |
| 三采区 |  |  | 王河村，西北81m | 0.001726 | 162 | 0.002068 | 0.23 |

由表5.1-2知：施工期露天采场剥离扬尘最大地面浓度，一采区为0.01538mg/m3，最大占标率为1.71%，最大地面浓度出现在工业场地下风向142m处，二、三采区为0.002478mg/m3，最大占标率为2.75%，最大地面浓度出现在工业场地下风向246m处，满足《大气污染物综合排放准》（GB16297-1996）二级标准1.0mg/m3要求。

由表5.1-2可知，本项目露天采场剥离扬尘对敏感点贡献值为0.003292 mg/m3，由现状监测可知，该区域敏感点TSP背景值最大为0.219-0.292mg/m3；贡献值与敏感点背景值叠加后，敏感点TSP浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

### 5.1.2施工期声环境影响分析

施工期噪声源主要为施工机械与交通工具。根据类比调查可知，施工期间的主要设备噪声源与噪声级见表5.1-3。露采矿体施工期预测最不利情况下（主要施工机械均在边界施工的情况下）的达标距离和对最近村庄的影响分析。

表5.1-3                    施工期间主要噪声源强度值

| 序号 | 噪声源名称 | 噪声级dB(A) | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 露采 | 装载机 | 80 | 间歇 |
| 2 |  | 挖掘机 | 80 | 间歇 |
| 3 |  | 汽车 | 83 | 间歇 |

由上表可知矿山开采施工期间施工噪声主要为点声源、固定声源，一些流动声源由于只局限在一定范围内，因此也可以当作点声源、固定声源。通过下面距离衰减公式进行计算，可得到施工期各种机械在不同距离处的噪声贡献值。

式中：La为距声源为ra处的声级

L0为距声源为r0处的声级

露采矿体噪声计算结果见表5.1-4。

表5.1-4     露采矿体主要施工机械在不同距离的噪声值

| 设备名称 | 离施工点不同距离的噪声值dB(A) |
| --- | --- |
|  | 5m | 9m | 50m | 70m | 200m | 350m | 650m |
| 装载机 | 62.02 | 56.92 | 42.02 | 39.10 | 29.98 | 23.96 | 22.02 |
| 挖掘机 | 62.02 | 56.92 | 42.02 | 39.10 | 29.98 | 23.96 | 22.02 |
| 汽车 | 64.02 | 58.92 | 44.02 | 41.10 | 31.98 | 25.96 | 24.02 |
| 叠加贡献值 | 67.57 | 62.46 | 47.57 | 44.64 | 35.52 | 29.50 | 27.57 |
| 村庄最大背景值 | 昼间55.3 夜间47.1 |
| 叠加最大背景值 | 昼 | 67.78 | 63.22 | 55.98 | 55.65 | 55.34 | 55.3 | 55.3 |
|  | 夜 | 67.61 | 62.58 | 50.35 | 49.05 | 47.4 | 47.1 | 47.1 |

1、施工期的噪声评价标准

根据荥阳市环境保护局关于本项目环境影响评价执行标准的意见，本次评价施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。

2、施工期噪声影响分析

根据表5.1-5中的噪声值与GB12523-2011中噪声限值对比，可以看出，白天施工时，距施工现场5m时即可满足厂界噪声评价标准。

根据现场调查知：二采区200m范围内没有村庄及其他敏感点。一采区最近敏感点为左湾村，位于采区东北67m处；三采区最近敏感点为王河村，位于三采区西北81m处，根据预测结果可知，噪声贡献值与背景值叠加后能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。为保证区域声环境质量，建议夜间不施工。

### 5.1.3施工期对水环境影响分析

工程施工期生活污水对环境产生影响的区间主要集中在施工营地，设置于工业场地内。

本项目施工期施工人员人数约20人，由于卫生条件不具备，场地设移动式厕所，因此生活污水排放系数相对较小，以此估算生活污水排放量约为0.96m3/d左右，主要为洗漱等生活污水，污染物为COD、SS等，其特点是废水量不稳定，间歇式产生。因此，评价提出在工业场地设20m3集水池一座，生活洗漱水经收集后用于场地降尘，不外排。

### 5.1.4施工期固体废物对环境的影响

施工期产生的固体废弃物主要为废土石和施工人员的生活垃圾。

1、一采区

一采区基建期工程量为3.74万m3，其中其中砂岩矿石量1.5万m³，表土量约2.24万 m³（表土剥离厚度1m）；开拓道路剥离表土量0.3万m3。总剥离表土量2.54万m3。一采区采区及连接道路剥离表土全部用于扩界前终了平台覆土进行生态恢复。

2、二采区及三采区

二采区及三采区地表存在民采现象，采区及道路表土覆盖层已经剥离完毕，基建期没有表土产生。

3、四采区

四采区基建期工程量为39.5万m3，其中其中砂岩矿石量17.1万m³，表土量约22.4万 m³（表土剥离厚度1m）；剥离表土临时堆放于三采区采坑内，四采区生产期开始对用于各开采完毕台阶进行覆土。

4、五采区

五采区基建期工程量为18.02万m3，其中其中砂岩矿石量7.42万m³，表土量约10.6万 m³（表土剥离厚度1m）；剥离表土全部临时堆放于四采区采坑内，开采过程中对已开采完毕台阶覆土进行生态恢复。

5、开拓道路

I号矿体开拓道路总占地面积1.8024hm2,二、三采区道路基建期没有表土产生，四、五采区道路基建期表土产生量0.5万m3，全部堆存至三采区采空区内。

II号矿体开拓道路总占地面积0.34hm2, 基建期表土产生量0.17万m3，全部用于扩界前采空区覆土生态恢复。

施工期间产生的生活垃圾共计2.8t，经收集后运往崔庙镇垃圾中转站处置。

因此本项目施工期固体废物能够全部得到妥善处理，对环境影响不大。

### 5.1.5施工期对生态环境的影响

对生态环境的影响主要是工程占地的影响，包括露天采场、工矿山道路，总占地47.4724hm2，会造成一定的植被破坏、生物量损失及水土流失。此外，弃土弃渣处置不当易对环境产生影响，在采取报告书污染物防治及生态恢复措施章节提到的有关生态保护措施后，可使施工对生态环境的影响降低到最低，生态破坏得到有效控制，不会对生态环境产生较大的影响。

## 5.2矿山运营期环境影响分析

### 5.2.1矿山运营期环境空气影响分析

本项目生产过程中对环境空气形成的污染主要可为：一是露天采场扬尘；二是矿石装卸运输过程中的扬尘等。

（1）露天采场扬尘

本项目露天开采过程中铲装、装卸扬尘源强确定依据参考西安冶金建筑学院给出的北方起尘公式进行计算。

式中：Q — 堆场起尘量，mg/s；

U — 堆场平均风速，m/s（当地年平均风速为2.0m/s，评价选取U =2.0m/s）；

Ap — 堆场的面积，m2；

η — 堆场抑尘效率，设洒水装置，对堆场进行洒水抑尘，堆场抑尘效率按80%计。

根据计算结果，本项目露天采场剥离扬尘量排放情况见表5.2-1。

表5.2-1           运营期扬尘污染源统计表

| 污染源 | 排放源参数 | 污染物 | 排放速率mg/s | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S（hm2） |  |  |  |
| 一采区 | 0.2 | 颗粒物 | 5.05 | 露天采场为边开采边覆土进行生态恢复，扬尘面积以最大裸露台阶面积计算 |
| 二采区 | 0.25 | 颗粒物 | 6.31 |  |
| 三采区 | 0.15 | 颗粒物 | 3.79 |  |
| 四采区 | 0.5 | 颗粒物 | 12.62 |  |
| 五采区 | 0.3 | 颗粒物 | 7.58 |  |

本项目采用SCREEN3估算模式对露采剥离排放的粉尘进行预测，环境空气预测结果详见表5.2-2。

表5.2-2            运营期扬尘预测结果情况一览表

| 污染物 | 排放源 | 源强 mg/s | 敏感点 | 最大地面浓度落地浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称、方位、距离 | 落地浓度 | 距离 | 浓度 | 占标率 |
| 颗粒物 | 一采区 | 5.05 | 寨沟村，西北185m | 0.002527 | 164 | 0.002721 | 0.30 |
|  |  |  | 左湾村，东北67m | 0.001564 |  |  |  |
|  | 二采区 | 6.31 | 塚西组，南210m | 0.003282 | 165 | 0.003292 | 0.37 |
|  | 三采区 | 3.79 | 王河村，西北81m | 0.001726 | 162 | 0.002068 | 0.23 |
|  | 四采区 | 12.62 | 塚西组，东100m | 0.004455 | 178 | 0.005534 | 0.61 |
|  |  |  | 后沟组，南72m | 0.001254 |  |  |  |
|  | 五采区 | 7.58 | 泉沟村，西186m | 0.003648 | 168 | 0.003839 | 0.43 |

由表5.2-2知：运营期露天采场扬尘最大地面浓度为0.0002068～0.005534mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）大气污染物浓度限值1.0mg/m3要求。对周边区域敏感点贡献值为0.001254～0.004455mg/m3，由现状监测可知，该区域敏感点TSP背景值为0.219-0.292mg/m3；贡献值与敏感点背景值叠加后，敏感点TSP浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的规定，无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为：

式中：Cm——标准浓度限值（一次浓度）；

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算：r=（S/π）0.5；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数；

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

Cm——浓度标准，mg/m3。

依照上述公式计算无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离见下表5.2-3。

表5.2-3                卫生防护距离计算参数及其结果

| 无组织排放源 | 污染物 | 排放量 （mg/s） | 标准浓度限值 （mg/m3） | 计算参数 | 卫生防护距离计算值（m） | 提级后距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C | D |  |  |
| 一采区 | 颗粒物 | 5.05 | 0.9 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.713 | 50 |
| 二采区 |  | 6.31 | 0.9 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.814 | 50 |
| 三采区 |  | 3.79 | 0.9 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.601 | 50 |
| 四采区 |  | 12.62 | 0.9 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 1.229 | 50 |
| 五采区 |  | 7.58 | 0.9 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.908 | 50 |

综上所述，需在各露天采场设置50m卫生防护距离，卫生防护距离范围内无村庄分布。

5.2.2矿山运营期对地表水影响分析

根据前述给排水、水量平衡及工程分析可知，矿山在生产过程中无废污水排放。因此，不再对本项目对地表水的影响进行分析。

5.2.3 矿山营运期对地下水的影响分析

本项目为土砂石开采类项目，根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境影响评价分类表，本项目地下水环境影响评价类型为“报告书，IV类”。IV类建设项目不开展地下水影响评价。本项目只针对矿山开采对当地居民饮用水源进行影响分析。

1、矿山开采对当地居民饮用水源的影响分析

根据现场调查，区域内村庄居民饮用水源为均为地下水井，附近村庄后沟组、冢西组水源位于翟沟村内，井深30m。泉沟村居民饮用水源井位于泉沟村内。井深25m。水源均为第四系含水层浅层水。

根据《崔庙煤核查区资源储量核查报告》，区域地下水位为+180m左右，矿体最低可采标高（标高+208m）位于当地最低侵蚀基准面（标高+205.13m）以上，也位于地下水水位（+180）之上。矿山开采不会对区域内地下水产生影响，因此矿山开采不会对附近居民饮用水源造成影响。

2、矿石林溶液对地下水的影响

矿石暴露于空气中将受到大气降水的冲洗和淋滤，在此过程中有可能将矿石中的污染物质淋溶出来，通过地表下渗或直接经由包气带渗入含水层中。地下水受污染的范围和程度取决于矿石的组成成份、有害物质的可淋溶性、当地的气候特征及周边水文地质条件等。根据废石浸出毒性实验结果分析可知，该项目矿山废石中有毒有害元素的含量均很低，因此评价认为矿石浸出液对地下水水质不会造成影响。

### 5.2.4矿山运营期固体废物环境影响分析

5.2.4.1分析对象

运营期固体废物主要为废石和生活垃圾。

5.2.4.3矿山固体废物环境影响分析

一、废土石

1、一采区

一采区可采矿石量32.38万m3，剥离总量为5.5万m3；其中表土量为2.24万m3，废土石量3.26万m3，废土石按松散系数1.2计，松散方为3.91万m3，废土石全部回填扩界前采坑。

2、二、三采区

二、三采区可采矿石量132.9万m3，废土石量为31.05万m3，废土石按松散系数1.2计，松散方为37.26万m3，废土石全部运送至一采区回填扩界前采坑。扩界前采坑容量为50万m3,容量可满足堆放要求。

3、四采区

四采区可采矿石量823.85万m3，剥离总量为403.69万m3，其中表土量为22.4万m3，废土石量为381.29万m3，废土石按松散系数1.2计，松散方为457.55万m3，四采区服务年限17.69年，每年废土石产生量为25.9万m3，四采区生产前期废石全部回填二采区采坑，二采区采坑容量75万m3,可容纳四采区生产期2.8年废石产生量堆存要求。四采区生产后期废石全部内排，四采区采矿终了形成采坑容量1200万m3，需内排废土石量382.5万m3，采坑容量可满足堆放要求。

4、五采区

五采区可采矿石量623.7万m3，剥离总量为305.61万m3，其中表土量为10.6万m3，废土石量为295.01万m3，废土石按松散系数1.2计，松散方为354.01万m3，四采区服务年限13.40年，每年废土石产生量为25.9万m3，全部回填四采区采坑，四采区采矿终了采坑容量1200万m3，四采区内排量382.5万m3,剩余容量817.5万m3，可满足废土石堆放要求。

本项目废土石浸出液中各项有毒有害元素浓度均低于《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中规定的标准，由此可见，该废石不属于有毒有害固体废弃物，可做一般固体废弃物处置。另外废石浸出液中任何一种污染物的浓度均未超过GB8978-1996最高允许排放浓度，且pH值在6~9范围，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），该废石为第Ⅰ类一般工业固体废弃物，其堆场应为Ⅰ类场地。根据固体废物贮存、处置场设计的环境保护要求，Ⅰ类场无需设防渗处理设施。

二、生活垃圾

生产期生活垃圾产生量为10.0t/a，收集后运往崔庙镇垃圾中转站处置。

本项目运营期固体废物均得到合理处置，对环境影响很小。

### 5.2.5矿山运营期对声环境影响分析

1、噪声源强类比调查

采矿噪声源主要为各种机械设备（挖掘机、装载机、汽锤、翻斗车等）产生的噪声。采场生产噪声类比区域现有其他露天采场生产噪声实测资料，其采场内机械作业噪声见表5.2-4。

表5.2-4   采场内机械设备作业噪声实测结果      单位dB（A）

| 位置 | 噪声源设备 | 声压级dB(A) | 排放特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 露采采场 | 挖掘机 | 86 | 间断 |
|  | 破碎锤 | 90 | 间歇 |
|  | 装载机 | 86 | 间歇 |
|  | 汽车运输 | 88 | 间断 |

2、露天采场声环境影响分析

本次露天采场声环境影响分析根据三个露天采场周围最近敏感点的分布情况，对距露天采场最近的敏感点进行声环境影响分析。

- 采场周围敏感点分布情况

表5.2-5                噪声敏感点分布情况

| 采区编号 | 村庄名称、户数、方位距离 |
| --- | --- |
| 一采区 | 翟沟村,距离采区最近距离为185m。 |
|  | 左湾村，位于采区东北，最近距离67m。 |
| 二采区 | 200米范围内没有村庄及其他敏感点。 |
| 三采区 | 王河村，位于采区西北，最近距离81m |
| 四采区 | 翟沟村塚西组，位于四采区东侧，距离东边界最近距离100m |
|  | 翟沟村后沟组，位于四采区南侧，距离南边界最近距离72m |
| 五采区 | 泉沟村，位于五采区西侧，距离西边界最近距离186m |

表5.2-6              噪声治理措施一览表

| 采区编号 | 村庄名称、户数、方位距离 | 治理措施 | 降噪效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一采区 | 翟沟村,距离采区最近距离为185m。 | 采区北侧临近公路一侧设置了围挡，长80m，高3m。 | 10dB(A) |
|  | 左湾村，位于采区东北，最近距离67m。 |  |  |
| 三采区 | 王河村，位于采区西北，最近距离81m | - | - |
| 四采区 | 翟沟村塚西组，位于四采区东侧，距离东边界最近距离100m | 四采区东部靠近翟沟村冢西组一侧沿采区边界设置隔音围挡，长度不小于200m，高2m | 10dB(A) |
|  | 翟沟村后沟组，位于四采区南侧，距离南边界最近距离72m | 四采区南部靠近翟沟村后沟组一侧沿采区边界设置隔音围挡，长度不小于150m，高2m | 10dB(A) |
| 五采区 | 泉沟村，位于五采区西侧，距离西边界最近距离186m | 五采区西北靠近王河村一侧沿采区边界设置隔音围挡，长度不小于150m，高2m。 | 10dB(A) |

（2）露天采矿声环境影响分析

根据本项目工程特点，露天采矿的主要噪声污染源为挖掘机、装载机、汽锤、汽车等产生的噪声。

由于采区作业机械设备具有移动性，其大多属非固定点声源，这里我们的预测取最不利状况下，这些机械设备同时在露采区边缘作业时对最近敏感点的影响。

声环境影响预测模式如下：

式中：  L-----受声点的声压级，dB(A)；

L0-----声源源强，dB(A)；

r------声源与受声点之间的距离，m；

r0------距噪声源距离，取1m；

声压级合成模式：

式中：Li、Ln ——分别为各声源到达受声点时的声级值，dB(A)；

表5.2-7                 采区设备噪声预测值一览表

| 设备名称 | 离施工点不同距离的噪声值dB(A) |
| --- | --- |
|  | 左湾村 67m | 后沟组 72m | 王河村 81m | 冢西组100m | 翟沟村185m | 泉沟村 186m | 200m |
| 装载机 | 39.4 | 39.20 | 37.8 | 36.0 | 30.7 | 30.6 | 29.9 |
| 挖掘机 | 39.4 | 39.20 | 37.8 | 36.0 | 30.7 | 30.6 | 29.9 |
| 汽车 | 41.4 | 41.20 | 39.8 | 38.0 | 32.7 | 32.6 | 31.9 |
| 破碎锤 | 43.4 | 43.20 | 41.8 | 40.0 | 34.7 | 34.6 | 33.9 |
| 叠加贡献值 | 47.3 | 46.9 | 45.6 | 43.8 | 38.5 | 38.6 | 37.8 |
| 村庄最大背景值 | 昼间55.3 |
| 叠加最大背景值 | 昼 | 55.9 | 55.9 | 55.7 | 55.6 | 55.4 | 55.3 | 55.3 |
| 备注 | 根据开发利用方案可知，本项目工作制度为每天两班，每班8小时，晚10点至早6点不工作。 |

根据表5.2-7噪声预测结果可知：敏感点左湾村噪声叠加值为55.9dB(A)，敏感点后沟组噪声叠加值为55.9dB(A)，敏感点王河村噪声叠加值为55.7dB(A)，敏感点冢西组噪声叠加值为55.6dB(A)，敏感点翟沟村噪声叠加值为55.4dB(A)，敏感点泉沟村噪声叠加值为55.3dB(A)。均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

图 5.2-1 场地噪声预测声级线图

5.2.6 运营期运输道路环境影响分析

5.2.6.1运输连接道路及周边环境敏感点

本项目运输连接道路及周边环境敏感点分布情况见下表。

表5.2-8    运输连接道路及周边环境敏感点分布情况

| 项目 | 运矿路线 | 敏感点 |
| --- | --- | --- |
| 一采区 | 运输连接道路与马米公路交汇处，西侧125m | 寨沟村 |
| 二、三、四、五采区 | 运输连接道路与126乡道交汇处，北侧30m | 竹园村牛家咀 |

5.2.6.2营运期运输道路声环境影响评价

本项目矿山日产矿石4137t，若配备25t（中型车）卡车，则正常情况下车流量为165辆/d，每日按16小时计算，车流量为20辆/h（计算往返车辆），车速按15km/h。

（1）预测模式

本次评价采用国家环保总局《环境影响评价技术—声环境》推荐的FHWA模式（修正模式）进行预测，预测模式如下：

式中：

Leq(h）I  ── i型车辆行驶于昼间或夜间，预测点接收到小时交通噪声值，dB(A)；

（LOE）i── 第i类车辆距离行驶路面中心7.5m处得平均辐射声级，dB(A)；

Ni ──昼间、夜间通过某个预测点第i类车辆的车流量（辆/h）；昼间10车流量为20辆/h（计算往返车辆）

Vi ── i型车辆的平均行驶速度，km/h，取15km/h；

T ── 计算等效声级的时间，取1h；

r── 从车道中心线到预测点距离，m；

ψ1，ψ2预测点到有限长路段两段的张角、弧度；

△L──其他因素引起的衰减量；（与敏感点间树林、农作物、墙体阻隔、地面衰减），取-5 dB(A)。

- 各车辆昼间或夜间使预测点r 接收到的交通噪声值计算式：

Leq（总）=10lg		100.1Leqi

式中：

Leq（总）——车流在预测点r处的交通噪声值，dB(A) ；

N——车辆类型，n=1，小型车；n=2，中型车；n=3，大型车；

②  各类车的平均辐射声级Li，按下式计算：

大型车　LL＝72.2＋0.18VL

中型车　LM＝62.6＋0.32Vm

小型车　Ls＝59.3＋0.23Vs

式中：i ── 表示大(L)、中(m)、小(s)型车；

Vi ── 各型车平均行驶速度，km/h。

（2）运输道路交通噪声影响预测评价

根据预测模式，结合运矿道路沿线的具体情况确定的各种参数，计算出道路两侧距路中心线10-50m范围内各环境敏感点昼间影响预测结果见表5.2-9。

连接道路昼间交通噪声预测结果

表5.2-9                                                单位：dB(A)

| 距离 声级值 | 距路面中心线距离(m) |
| --- | --- |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 预测值 | 昼 | 61.5 | 57.1 | 53.8 | 51.1 | 49.9 |
| 噪声类别 | 昼 | 超2类 | 2类 | 1类 |

由表5.2-9预测结果可以看出,昼间运输交通噪声对环境的影响主要为距道路中心线20m以内的条带状区域,对距连接道路中心线20m以外的区域影响不大。根据上述道路沿线两侧敏感点分布情况，道路沿线敏感点距离路边最近距离为30m，敏感点噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准要求。

5.2.6.3营运期运输道路环境空气影响评价

道路扬尘指聚积于道路表面的颗粒物，在外界风力或由于车辆的运动，使其离开稳定为之而进入环境空气。本评价中对道路扬尘的估算选用如下数字模型:

式中：C----下风向TSP地面瞬时浓度(mg/m2)

N----车流量(辆/h)

V----平均车速(Km/h)

b----路宽(m)

Y----洒水系数

f----绿化覆盖率

L----下风向距离(m)

计算参数确定：①源强类比同等规模同类企业一段典型的运煤路线实测结果选取为165g/m2，②日产矿量4137t，采用小型载重车运输，载重25t，则矿区车流量为165辆/d,每日按16小时计算，车流量最大为20辆/h（往返），且夜间不运输。③平均车速15km/h，路面按实际路宽。④洒水系数取0.8，路两侧环境空气中总悬浮微粒浓度估算结果见表5.2-10。

表5.2-10                     道路扬尘瞬时浓度估算表

| 垂直于路面距离(m) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采取措施后TSP浓度(mg/m3) | 0.210 | 0.185 | 0.142 | 0.091 | 0.054 | 0.021 |
| 敏感点TSP本底值(mg/m3) | 最大为0.289 |
| GB3095-2012二级(mg/m3) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |

根据现状调查, 距离连接道路最近的敏感点为竹园村牛家咀，距离道路最近距离为30m；根据上表，采取降尘措施后，运输道路扬尘对敏感点贡献值远小于区域TSP现状监测浓度，由此可见，本项目交通运输扬尘对其影响不大。考虑到项目区域环境空气背景质量较差，建议加强降尘措施：装载时不高于车厢、加盖帆布以控制运输的扬尘污染，配置专人及时清扫路面，并定时洒水防尘。

## 5.3环境风险分析

风险识别范围包括生产设施和生产过程风险识别。根据工程组成及开采方案，本项目不设置排土场，生产工艺中不需要爆破，主要的环境风险为边坡破坏造成的滑坡、滚石等事故伤害。

5.3.1评价目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目均在的潜在风险、有害因素，建设项目建设和运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破损及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

5.3.2风险识别

建设项目风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。生产设施风险识别范围包括主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保系统及辅助生产设施等。物质风险识别范围包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程中排放的“三废”污染物等。

边坡破坏：本项目为小型山坡露天矿，在开采过程中采场边坡过高、过陡或作业方式不合理、边坡管理不善、爆破作业不当等因素，可能导致边坡发生坍塌、滑坡、滚石等造成事故。

风险性识别及类型见表5.3-1。

表5.3-1            本项目风险性识别结果表

| 风险识别范围 | 危险源 | 风险类型 |
| --- | --- | --- |
| 生产设施识别 | 露天采场 | 边坡破坏、滑坡 |

5.3.3风险防范措施

（1）评价要求坚持自上而下开采方式，按设计形成边坡角，严禁平推式掏底作业；建立健全边坡管理制度和检查制度，对不稳定地段在暴雨后及时检查，发现异常及时处理；按设计形成边坡角，不得超挖。

（2）在距坠落基本面2m以上或则坡度超过30°的坡面上作业时，应当使用安全绳或安全带，安全绳应当拴在牢固地点上，严禁站在危石、浮石上及悬空作业。

（3）项目生产设备在运转时，禁止人员对其转动部分进行检修、注油和清扫；终止作业时需切断电源，关闭水、气阀门；筛分破碎设备在运行过程中防止人员接近，防止被从破碎机内摔溅处的碎石砸伤；高处作业时必须设置防护栏。

5.3.3风险分析小结

本项目环境风险主要为露采区泥石流、岩石垮落风险，虽然项目存在事故风险的可能性，但建设单位只要按照设计要求严格施工，并认真执行评价所提出的各项综合风险防范措施后，可把事故发生的概率降至最低。采取有效的风险应急预案，可使工程风险事故的环境影响控制在可接受范围内。

## 5.4清洁生产分析

5.4.1清洁生产水平分析

清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与合理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。清洁生产要求在减少对资源和能源消耗的同时，减少污染物的产生量，这就意味着在选择生产工艺、设备及原材料、确定产品和在产品的整个生产过程中的每一个环节，采取一系列综合措施，以尽可能减少原材料、能源的消耗，减少污染物的产生量和排放量以对人类和环境的危害。因此，清洁尘产的推行与工业生产全过程控制是一致的。

针对本项目的主要生产特点，结合我国非金属矿山露天开采目前的整体技术经济条件，依照《中华人民共和国清洁生产促进法》的有关要求，对本项目清洁生产水平进行评述。

（1）露天矿生产工艺

根据矿岩性质及矿体赋存条件，选用破碎锤振捣，装载机铲装、挖掘机、自卸汽车运输的采剥工艺，不需要爆破。根据国家安全监管总局关于发布《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》及《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录》可知，本项目生产工艺均不属于禁止类及淘汰类。本项目生产工艺符合清洁生产要求

（2）主要生产设备装备水平

挖掘采用CE460-5型及CE460-6型挖掘机，装车采用ZLM50B型装载机，液压碎石锤采用KRUPPHM960型，采用红岩斯太尔矿用自卸汽车运输矿石。

根据国家安全监管总局关于发布《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》及《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录》可知，本项目生产设备均不属于禁止类及淘汰类设备。本项目生产设备符合清洁生产要求。

（3）资源利用指标

① 回采率

本工程设计回采率为95%，贫化率为5%。

- 表土利用

表土全部临时堆存于开采完毕采坑内，用于生产期和闭矿期生态恢复。

- 土地复垦率

待开采终了时，在开采形成的底部平缓地带覆土，厚度不得小于50cm，恢复成耕地，各终了平台进行覆土，覆土厚度30cm，恢复成草地。预计土地复垦率为90%。

（4）污染物排放指标

① 废水：工业场地生活污水全部综合利用，综合利用率为100%，满足清洁生产的要求。

② 废气：采场及运输道路配置洒水车一辆进行定时洒水，洒水次数根据天气情况而定，干燥大风天气多洒水，多雨时可适当减少洒水次数，使裸露面表面保持一定水分，以控制风蚀扬尘。

如果采取了以上措施，将有效地降低采场及运输道路扬尘对周围环境的污染程度，满足清洁生产要求。

③ 噪声：设计已对工业场地的高噪声设备采取了减振等降噪措施，评价建议运输车辆在经过村庄时应该减速缓行，以满足清洁生产要求。

（5）环境管理水平

矿区建立了完成完整的环境管理体系，建立以矿长为负责人的整套环境管理体系，设置1名兼职环境管理人员，随时监督矿区环境保护措施落实情况，随时向矿长汇报环保工作情况，保证矿区环保工作的顺利开展和持续。

综上所述，本工程基本符合清洁生产原则要求，其清洁生产水平在国内同类规模企业中处于先进水平。

5.4.2结论

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》，通过对本项目全过程控制的污染预防策略研判，通过对工程本身工艺技术与设备、从源头削减污染的措施，提高资源利用率手段，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放方法的分析，本报告认为本项目的清洁生产达到了国内清洁生产基本水平。如果在生产过程中加强管理，建立清洁生产管理体系和有效环境管理制度，把清洁生产成果纳入企业的日常管理，认真落实各项清洁生产措施，使投产后该企业的清洁生产水平达到国内先进水平。

# 第六章  生态环境现状调查与影响分析

项目建设的内容包括：采场工程及工业场地等。本工程建设对区域生态环境产生影响，其表现形式是通过对植被、土壤和土地利用格局的影响，进而影响区域自然体系的生态完整性。

由于评价区域未见国家Ⅰ、Ⅱ类保护动植物，因此生物多样性保护问题不突出。这里生态评价的目的在于通过定量、半定量和定性的方法，确定生态影响的类型、程度和范围，并根据“谁开发、谁保护；谁破坏，谁恢复”的原则，提出针对性的生态保护措施。

## 6.1 评价目的、方法

### 6.1.1 评价目的

1、通过对拟建项目所在地区生态环境现场调查和资料分析，对项目所在地区的生态环境现状作出评价。

2、在生态环境现状分析和评价的基础上，预测该项目在建设期和运营期可能对生态环境产生有利和不利影响，使工程项目的有利影响得到合理和充分的利用，使不利影响在采取积极措施后得到减缓或消除，尽可能地将本项目开发对区域生态环境的影响降至最低。

3、为工程建设项目、设计部门以及环境管理决策部门提供生态环境方面的科学依据。

4、使项目所在地区社会、经济、环境协调发展。

### 6.1.2评价方法

在评价范围内按照生态环境调查内容的要求，采用资料收集、现场踏勘、类比分析相结合的方法。其中资料收集是本次评价的主要方法，主要从农、林、牧、渔等管理部门及专业研究机构收集生态和资源方面资料，对收集的基础资料及信息进行识别判断，不能够全面反映评价区生态特征时，采用现场踏勘考察和类比分析的方法进行补充。

### 6.1.3 评价因子

生态评价工作中重点评价因子的识别过程见图6.1-1。

图6.1-1   生态环境评价中重点因子识别图

由上图提供的生态影响评价重点因子识别过程可以看出，对生态完整性的评价主要是以植被作为指示物的，这是由于在自然生态过程中，植被的变化可以综合的反应自然体系的功能状况和变化趋势。对照图6.1-1并结合同类工程生态环境的类比分析，可以确定本工程拟建区的敏感生态问题为水土流失。

因此，本工程生态评价的重点因子是工程建设可能造成区域自然体系的生态完整性受损和稳定状况变化，即重点进行生态完整性评价。

### 6.1.4 工程对生态环境的影响

本工程施工期和营运期对生态环境产生的影响主要为：

1、由于土地利用格局的改变，使区域自然体系的生产能力受到一定程度的影响，也使生物组分自身的异质性构成发生改变，因此自然体系的生产能力降低。

2、自然体系的恢复稳定性和阻抗稳定性受到一定影响，但由于变化的量较小，范围不大，自然体系对这一改变也是可以承受的。

3、由于本工程未见国家重点保护的生物多样性资源，敏感的生态问题是水土流失，本工程的水土流失主要由于施工破坏植被以及弃渣引起。

### 6.1.5生态保护目标

1、工程竣工后，所在区域自然体系的生产能力和稳定状况不因工程建设而衰退到低一级的自然体系。

2、新增的水土流失能够得到有效控制。

3、因占压、砍伐等原因减少的植被可以恢复。

## 6.2 项目所在地区域生态环境现状调查及评价

### 6.2.1 项目所在地区域生态环境现状调查

6.2.1.1地貌特征

矿区位于荥阳市东南部，地貌属低山丘陵区，北部高，南部低。区内总体地势呈南高北低，区内最高海拔标高为259m，最低海拔标高为208m，相对高差51m。

6.2.1.2 水资源状况

本区为丘陵地形，气候特征为暖温带大陆性季风气候，干旱少雨，年平均气温14.7℃，年平均降水量为669.5mm，年蒸发量1668.75mm，蒸发量大于降水量；区内无地表水体，主要充水因素为大气降水，地面冲沟发育，有利于大气降水的迳流和排泄。

根据区域水文地质资料，在该区地下水水位标高之上，地下水位位于当地侵蚀基础面之下，矿床开采对地下水无影响。

本矿区受地形及岩层产状的控制，地下水自西南向东北方向迳流。

6.2.1.3 生态系统调查

根据实地调查，评价区共有5种生态系统类型。其中以草地生态系统为主，分布广，遍布评价区各地；其次为农田生态系统，分布于山坡及低洼处；林地生态系统分布于村庄周围。评价区内生态系统类型及特征见下表6.2-1。

评价区生态系统类型及特征表

表6.2-1

| 序号 | 生态系统类型 | 主要物种 | 分布 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地生态系统 | 羊胡子草、黄背草、狗尾草、芨芨草等。 | 呈大面积分布于评价区各处。 |
| 2 | 农田生态系统 | 小麦、玉米、豆类、蔬菜、谷子、红薯、棉花、芝麻、西瓜等。 | 分布于山坡及低洼处 |
| 3 | 林地生态系统 | 杨、榆、柳、栎、槐、泡桐等乔木以及酸枣丛等灌木。 | 林地生态系统分布于村庄周围 |
| 4 | 村镇生态系统 | 人与绿色植物 | 呈斑块状分布于评价区内。 |
| 5 | 路际生态系统 | 人与绿色植物 | 乡村道路 |

### 6.2.2 植被现状

1、植物区系

评价区地处荥阳市崔庙镇属低山丘陵区，属暖温带落叶阔叶林区，古代多为森林所覆盖，随着人类活动的增多，自然植被已荡然无存。主要为草甸、灌木丛以及人工林、农田群落所覆盖。

组成矿区植被的植物种类以温带华北植物区系成分为主，兼有西北、华中区系成分，外来植物也占相当数量。

华北区系植物乔木树种有毛白杨、榆、臭椿、构树、旱柳等；灌木有野皂荚、绣绒菊；草本植物有薄公英、虎尾草、萎陵菜等。

华中区系植物有女贞、光叶海桐、美丽胡枝子、狼尾草等。

西北植物区系的代表种有怪柳、达乌里胡枝子、猪毛菜、灰绿藜、蒺藜。

外来植物种也不少，如刺槐、加拿大杨、沙兰杨、法国梧桐，该类树种已在矿区内广泛种植，生长繁茂，并成为城市绿化树种和经济树种。

山间及田间一年生或多年生杂草，以世界广布种为主，主要有马唐、齿果酸模、羊蹄、苔草、狗尾草、莎草、苍耳、早熟禾等。

综上所述，本区处于暖温带，具有过渡性质，存在着植物区系交汇的现象。

2、植被类型

（1）乔木

评价区地处低山丘陵区，乔木以落叶阔叶林为主。在评价区内，现有的落叶阔叶林基本为人工种植的杨、柳、榆、槐、桐、苹果等，以四旁林（即村旁、宅旁、路旁、河旁）、农田林的形式分布于评价区内。落叶阔叶林的群落结构比较简单，由乔木层、灌木层和草本层所组成。

（2）灌木

评价区内的灌丛主要分布在沟壑区。主要类型有酸枣、牡荆等灌丛群落。

（3）草地

草地植被主要分布于山坡、山岭等处。在评价区内，草地植被的主要类型有狗牙根、白羊草、白茅、蒿类群落。伴生种有狗尾草、蒲公英等。

（4）农田

农田植被呈斑块状散布于评价区内。主要种类有玉米、小麦、豆类及一些蔬菜。

3、植物资源

项目所在地区荥阳市的野生植物和古老栽培植物，大都具有耐旱，耐瘠和适应性强的特点。农用12种包括粮、棉、油、麻、丝、茶、糖、菜、果、药都具备，仅粮、棉、油、豆四类就有29种290个品种，瓜、菜绿肥，药材就有59种，150个品种。林业树种120余种，300多个品种，大体分为材林：包括泡桐、杨树、榆树、柳树、刺槐、椿树、侧柏等40余种；木本粮油树11种：主要有核桃、柿子、大枣、黄栋、油桐、板栗；果树：有苹果、梨、桃、杏、山楂、石榴等16种；特种经济树：桑、漆、杜仲、茶叶、毛竹、淡竹等六种；常绿树：有刺柏、龙柏、雪松、女贞等16种；木本花卉：如月季、腊梅、桂花、百日红、含笑等35种。

采区植被现状调查情况见表6.2-2，植被类型见附图15。

表6.2-2                    各采区植被现状调查表

| 工程分区 | 植被类型 | 工程占地类型及数量（hm2） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 林地 | 草地 | 耕地 | 合计 |
| 露天采场 | II号矿体 | 一采区 | 林地植被主要为杨树及槐树； 草地植被为狗牙根、白羊草及蒿类群落； 耕地植被为玉米。 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 2.2 |
|  | I号矿体 | 二采区 |  | 0 | 2.34 | 2.7 | 5.04 |
|  |  | 三采区 |  | 0 | 1.6 | 2.03 | 3.63 |
|  |  | 四采区 |  | 0 | 4.03 | 19.23 | 23.26 |
|  |  | 五采区 |  | 0 | 1.8 | 8.8 | 10.6 |
| 工业场地 | 二、三、四、五采区 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |
|  | 一采区 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| 运输开拓道路 | 二、三、四、五采区 |  | 0.1524 | 0.1 | 1.55 | 1.8024 |
|  | 一采区 |  | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 |

### 6.2.3 野生动物现状

评价区人类活动比较频繁，野生动物活动不常见，常见野生动物有：青蛙、麻雀、杜鹃、家燕、灰喜鹊、喜鹊、蝙蝠、松鼠等，其它各种昆虫250多种。

### 6.2.4 土地利用现状

参照全国土地利用现状调查技术规程和全国土地利用现状分类系统及荥阳市土地利用资料，荥阳市143.2万亩土地，按土地所占比重分类，其中耕地86.7万亩占总土地60.5%，黄河滩地14.8万亩占10.3%，村镇13.9万亩占9.7%，工矿占地1.8万亩占1.3%，交通道路3.5万亩占2.5%，水面4万亩占2.8%，荒山荒地18.5万亩占12.9%。耕地按土地生产率所占比重分类，稳产高产农田20万亩占26.6%，中产田30.2万亩占40.2%，旱薄低产田25万亩占33.2%。评价区土地利用现状图见附图13。土地利用规划见附图14。

据有关统计数据，崔庙镇耕地面积为3400hm2，其中水浇地598 hm2。

### 6.2.5 土壤侵蚀与水土流失现状

根据《郑州市生态功能区划和生态环境保护规划》（2004）中针对土壤侵蚀、水土流失的分级原则，造成土壤侵蚀、水土流失的自然因素，主要就是降雨、地形、土质和植被等，对这些因素指标分别根据敏感性分为5级，不敏感、轻度敏感、中等敏感、高度敏感和极敏感，并且分别为赋予一定的权值，5个等级分别赋值为1、3、5、7、9，郑州市117个乡镇分别做了赋值，其中本项目所在地崔庙镇分级值为3.9，属于土壤侵蚀、水土流失轻度敏感区域。

### 6.2.6 生态环境现状评价结论

（1）评价区共有5种生态系统类型，即草地生态系统、农田生态系统、林地生态系统、村镇生态系统、路际生态系统。其中以草地生态系统为主，分布广，遍布评价区各地。从总体看，评价区生态环境比较脆弱，评价区内没有特别生态系统或生境等生态敏感保护目标。

（2）评价区地处暖温带落叶阔叶林区，因人类活动频繁，天然植被大部分被破坏。除农田耕作地带外，现存的主要植被类型主要是落叶阔叶林、落叶阔叶灌丛、草地等。

评价区内现有的落叶阔叶林基本为人工种植的杨、柳、榆、泡桐、苹果等，呈弥散状分布。灌木丛主要是酸枣灌丛和牡荆群落，主要分布在丘陵岗地、山坡及沟谷两侧。草地植被主要分布于山坡、山岭区域，主要类型有狗牙根、白羊草、白茅、蒿类群落。伴生种有狗尾草、蒲公英等。农田植被呈大面积散布于评价区内。

（3）评价区内没有珍稀濒危和保护植物分布。

（4）评价区地处中温带，野生动物的地理分布在动物地理区划中属古北界、华北区。目前该区的野生动物组成比较简单，种类较少。评价区内无国家级保护动物。

（5）评价区土地利用现状可划分为6个类型，分别为旱地、草地、林地、建设用地、交通用地、未利用土地。

评价区林地包括灌木林地、乔木林地等类型，乔木林基本上全为人工栽植，呈弥散状分布；灌木林主要分布在山坡、山岭等处；草地主要分布于山坡、山岭等处，生产力较低。未利用土地包括裸地、山坡、沟谷地等，呈片状、蜂窝状分布于评价区各处。此外，评价区内还有工矿城镇居民用地、交通用地等。

（6）评价区地处低山丘陵，根据实地调查及郑州市生态功能区划、郑州市土壤保持重要性评价图可知，评价区水土流失属轻度敏感区。

综上所述：评价区域土地利用总体现状是：

①土地类型多，以草地、农田为主；

②土地资源不丰富，生产力较低；

③土地利用率较低

### 6.2.7生态环境现状评价

6.2.7.1 评价区生态系统特征

区域植被与其所处环境形成一个有机整体，特征群落尤其是植物在生态系统中发挥着重要作用，使生态系统各种功能处于平衡状态。评价区地处中低山区，其特点是山高坡陡，林灌木较茂盛。根据实地调查，区内生态系统类型可分为5类：农田生态系统、林地生态系统、草地生态系统、村镇和路际生态系统。

评价区林地生态系统是一种人工干预下的生态系统，同时也受到自然环境的制约，系统以草地生态系统为主，主要组成包括草本植物、乔木、灌木、及小型哺乳类、鸟类、昆虫等，这些组分结构相对和谐，不断进行着物质和能量交换，系统经过一定时期的发展过程，结构相对稳定，具有一定抗外界干扰的调节能力和抵抗力。其主要功能是为人类服务，起到涵养水源、防风固土和保持水土的功能。

区内农业生态系统是一种半自然的人工生态系统，系统以简单的种植农业为主，作物种类较少，系统结构简单。农作物群落与其它生物群落相互作用，共同生存。由于受人类强烈干扰，系统处于十分不稳定状态，且具有高度开放性，系统内能量流动和物质循环量较大。

6.2.7.2 生态环境现状评价

（1） 植被生产力和生物量评价

生物量表示植被群落在一定时段内净物质生产的累积量，评价区各植被类型随立地条件的不同而有差异。本次生物量的计算采用类比资料和实测相结合的方法对于高大乔木类植被的生物量计算以类比加材积量推算为主，其它以实测进行统计计算。

杨树在该地区生长较好，同时由于密度较大的原因，其生长量比其它群落高。灌丛草本生长旺盛，单位面积的生物量较高，其分布面积也较广。农作物群落因土地条件、人工投入、管理水平等因素的不同而差异较大，同时这种变化也与种植制度有密切的关系。根据现场调查，农作物生产量不高。植被群落生物量计算见表6.2-2。

表6.2-2                 评价区各类植物群落生物量计算表

| 群落类型 | 面积（hm2） | 植物种类组成 | 生物量（t/km2） | 合计（万t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 草本群落 | 224 | 黄背草、苔草、白羊草等 | 3250 | 0.72 |
| 灌木群落 | 36 | 山楂、连壳、荆条、簸箕柳、酸枣等 | 6750 | 0.24 |
| 乔木群落 | 48 | 柿树、刺槐、杨树、桃、杨、柳等，林下有少量草类 | 13600 | 0.64 |
| 农作物群落 | 92 | 小麦、玉米、豆类等 | 1200 | 0.12 |
|  | 400 |  |  | 1.72 |

（2）生产力评价

植物生产力是生态系统中物质和能量流动的基础，这是生物与环境间相互联系最本质的标志。

评价区内主要群落类型的植被生产力见表6.2-3。

评价区各植被群落生产力计算表

表6.2-3

| 群落类型 | 平均净生产力（t/km2.a） | 面积（hm2） | 净生产量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 乔木群落 | 820 | 48 | 393.4 |
| 灌木群落 | 640 | 36 | 230.4 |
| 草本群落 | 520 | 224 | 1164.8 |
| 农作物群落 | 625 | 92 | 574.8 |

由表6.2-3可见，评价区域主要植物群落平均净生产力大小依次为：草本群落、农作物群落、灌木群落、草本群落。落叶阔叶林和灌木具有单位面积较高的生产力，主要是因为其适应当地的气候、土壤等条件，生长迅速。农作物平均净生产能力也较高，主要是因为人类在农田耕作过程中，不仅对生物种进行了优选，对妨碍此类生物正常生长发育的其他生物种群则采取抑制甚至消灭的手段，同时，为栽培的农作物营造优良的生长环境(如耕作、施肥、灌水等)，从而增大了系统内的能量流动和物质转化与积累，最终表现为农作物平均净生产力的提高。但是由于评价区域内的农作物面积很小，导致农作物生产力不高，生产量较小。

### 6.2.8生态环境现状评价结论

①评价区共有5种生态系统类型，即草地生态系统、林地生态系统、农田生态系统、村镇生态系统和路际生态系统，其中以草地生态系统为主，遍布评价区各地。总体看，评价区生态环境比较完整。

②评价区地处大陆性季风气候带，地带性植被为落叶阔叶林，天然植被保护较好。区域内地形复杂，不同地形区域植被的分布、成分和覆盖度差异较大，评价区内植被系统主要由荒草地、灌木和少量的人工林组成。

③评价区地处亚热带，野生动物的地理分布在动物地理区划中属古北界、华中区，评价区基本处于华中区与华北区交界处，特有种类不多，目前该区的野生动物组成比较简单，种类较少。评价区内无国家级保护动物。

④评价区植物生活型包括乔木（刺槐、核桃、柿树、桃、杨、柳等）、夏绿灌丛（山楂、连壳、荆条、簸箕柳和酸枣等）和草本植物（黄背草、苔草和白羊草等）等几种类型。

⑤在植物区系划分上，评价区植物属欧亚草原植物区亚洲中部亚区，本区植物区系（指野生种类）的特点是以东亚区系成分为主。根据实地调查与资料记载，评价区内有森林植物602种，隶属104科，所有植物均为广布种和常见种，无特有保护物种。

⑥评价区地处低山丘陵区，地势复杂。根据实地调查及荥阳市水土流失现状图可知，评价区处于水土流失重点监督区。

⑦由于受地形、地貌、成土母质、气候、植被等因素的影响，评价区内的土壤类型主要为黄棕壤，其次为棕壤。

⑧评价区土地利用现状可划分为5个类型，分别为林地、林草地、耕地、居民用地、交通用地等，尤以草地为主。

综上所述，评价范围内生态系统比较完整，天然植被保护较好，生态功能具有一定的完整性、稳定性和可持续性。总体来说，评价区生态环境处于中等水平。

## 6.3生态环境影响评价

### 6.3.1 矿山建设对生态环境影响预测和评价

6.3.1.1 工程建设对土地利用的影响分析

该项目工程内容主要包括露天采矿工程、生活区和运输道路等，工程占地面积为47.4724hm2，所占用土地主要为林草地。

表6.3-1                  工程占地及拟恢复植被情况

| 项目 | 位置 | 占地性质（hm2） | 拟恢复植被（hm2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 林地 | 荒草地 | 耕地 | 合计 | 耕地 | 林草地 | 合计 |
| 采场 | 0.8 | 9.97 | 33.96 | 44.73 | 32.75 | 7.5 | 40.257 |
| 连接道路 | 0.1524 | 0.44 | 1.55 | 2.1424 | 1.9282 | 0 | 1.9282 |
| 工业场地 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.54 | 0 | 0.54 |
| 合计 | 0.9524 | 11.01 | 35.51 | 47.4724 | 35.2182 | 7.5 | 42.7252 |
| 备注 | 占地恢复率90% |

该项目实施后，原有的用地性质均变为工业用地，工矿用地面积增加47.4724hm2，林地及耕地等将变成采矿场、工业场地及运输道路等，因此占地将对区域土地利用现状有所改变。生产期开始对开采完毕台阶进行覆土，覆土厚度0.3m，覆土后采取乔灌草混交的植物措施进行绿化防护，开采台阶最终恢复成林草地。开采最低标高平台、运输道路服务期满后进行覆土，覆土厚度0.5m，最终恢复成耕地。

6.3.1.2 工程建设对植被的影响分析

该项目实施后，所占土地上原有的地表植被将被破坏，占地破坏植被总面积为47.4724hm2，由于占地面积很小，相对于整个生态评价区域植被面积的比例极小，因此对区域的植被覆盖率影响很小。

6.3.1.3 对水土流失的影响分析

根据工程建设施工特点和运行情况，本项目工程造成的水土流失主要发生在工程建设期和生产运行期，按项目所处的不同阶段，水土流失预测从时间上分为建设施工期和生产运行期两个阶段。工程建设过程中及生产过程中产生水土流失的主要区域是：露采区、运输道路区；

本工程水土流失的危害主要表现在固体废弃物的流失，受重力和水力侵蚀的影响，弃渣流入下游，对下游的环境造成影响，增加洪涝灾害发生的可能性。因此，必须采取水土保持措施，防止由于工程建设对水土流失的进一步加剧。

6.3.1.4 对土地生产能力的影响分析

该项目实施后，将直接占用或破坏一部分土地，土地利用性质将由原来的林草地、耕地变为工业用地，生态评价区域的土地生产能力将随着工程内容、工程服务时间、生态补偿及恢复等情况的不同而受到不同程度的影响。根据现场调查及类比分析，将采用净生产能力、净生产量和生物量指标对生态评价区域的土地生产能力进行评价。对工程采取的生态恢复和补偿措施，将采用类比的方法，参照未受影响区域的净生产能力、净生产量和生物量进行评价。土地利用性质及地表植被的不同，其净生产力也不相同。该项目工程对地表植被占压或破坏后，地表裸露，土地净生产能力损失殆尽。当地表植被恢复后，土地净生产能力将随着恢复的植被类型、面积及程度有不同程度的恢复和改善。

表6.3-2                  占压植被生物量损失

| 项目区 | 占地类型 | 占地面积(hm2) | 立地 条件 | 群落 类型 | 生物 量(t/hm2) | 生物损失量（t） | 平均净生产能力（t/hm2.a） | 净生产力减少（t/hm2·a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程占地 | 林地 | 0.9524 | 一般 | 乔木群落 | 136 | 129.5 | 6.4 | 6.095 |
|  | 草地 | 11.01 | 一般 | 草本群落 | 32.5 | 357.82 | 5.2 | 57.25 |
|  | 耕地 | 35.51 | 一般 | 农作物群落 | 12 | 426.12 | 6.25 | 221.94 |
| 合计 | - | 47.4724 | - | - | - | 913.44 | - | 285.28 |

该项目实施后，工程直接占地的土地净生产能力全部丧失，净生产量损失913.44t/a，生物量损失285.28t。

6.3.1.5 评价区域自然体系稳定状况预测

1、自然体系恢复稳定性预测

对评价区域自然体系的恢复稳定性度量，是采取对植被生物量度量的方法来进行的。由于本工程使评价区域自然体系的生产能力降低6.4t/hm2.a，但平均净生产力仍维持在原来的水平上。因此，对评价区自然体系的稳定性影响不大，是评价区域自然体系可以接受的。

2、自然体系阻抗稳定性预测

对评价区域自然体系的阻抗稳定性的度量，是通过对植被异质性程度的改变程度来进行的。本工程建设只改变了评价区内相对少部分的植被，占评价区域大部分面积上的植被没有发生变化，仍可以维持现状。没改变的大部分植被正是评价区域具有动态控制能力的组分。因此，本工程的建设与营运对评价区域自然体系模的组分自身异质化程度影响不大。

6.3.1.6 露采对自然景观的影响分析

矿区范围内的矿体均采用露天开采方式，采矿终了时，将形成面积约47.4724hm2的露采面。因原地貌景观为丘陵地带，植被覆盖率较高，因此在对露采采面采取生态恢复措施后，虽然会破坏原有自然景观，但由于破坏面积较小，不会造成太大影响。

生态恢复成果图见附图16。

## 6.4采取生态恢复措施的相关分析

### 6.3.1《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）的相关要求

10.3.1.1矿山生态环境保护与恢复治理的一般要求

1、禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿。禁止在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采。

项目所在区域为丘陵区，矿区范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹保护单位等珍贵景观。

2、矿产资源开发活动应符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求，采取有效预防和保护措施，避免或减轻矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染。

本项目主要进行砂岩矿开采，不在《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修正）》淘汰和限制类之列，矿山开采采用的主要设备不属于限制、淘汰类名录，符合国家产业政策。本项目符合河南省、郑州市、荥阳市的矿产资源规划，符合生态环境保护规划及区划的要求，项目设计及评价提出了有效的生态预防、保护、恢复措施，最大限度地减少矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染。

3、坚持“预防为主、防治结合、过程控制”的原则，将矿山生态环境保护与恢复治理贯穿矿产资源开采的全过程。根据矿山生态环境保护与恢复治理的重点任务，合理确定矿山生态保护与恢复治理分区，优化矿区生产与生活空间格局。采用新技术、新方法、新工艺提高矿山生态环境保护和恢复治理水平。

本项目制定了生态环境保护方案，编制了矿山地质环境保护与恢复治理方案，将在项目实施过程中予以严格落实；评价还建议建设单位在建设过程中，采用先进的生产工艺和技术装备，及时采用新技术、新方法、新工艺以提高矿山生态环境保护和恢复治理水平。

4、所有矿山企业均应对照本标准各项要求，编制实施矿山生态环境保护与恢复治理方案。

本次评价要求建设单位的生态环境保护与恢复治理工作严格按照《矿山生态环境保护与恢复治理规范（试行）（HJ651-2013）》和《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（规划）编制规范（试行）（HJ652-2013）》的相关要求进行建设。

5、恢复治理后的各类场地应实现：安全稳定，对人类和动植物不造成威胁；对周边环境不产生污染；与周边自然环境和景观相协调；恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复。

本项目不设置排土场。

按照环境影响报告书的要求，生产期开始对开采完毕台阶进行覆土，覆土厚度0.3m，覆土后采取种植乔灌草混交的植物措施进行绿化防护，开采台阶最终恢复成林草地。开采最低标高平台、运输道路服务期满后进行覆土，覆土厚度0.5m，最终恢复成耕地。本项目建设对人类和动植物不造成威胁，对周边环境不产生污染，项目生态恢复后和周围景观协调一致。

6.3.1.2 与项目相关的技术规范要求和拟采取的生态保护与恢复措施

1、矿山生态保护

① 在国家和地方各级人民政府确定的重点（重要）生态功能区内建设矿产资源基地，应进行生态环境影响和经济损益评估，按评估结果及相关规定进行控制性开采，减少对生态空间的占用，不影响区域主导生态功能。在水资源短缺、环境容量小、生态系统脆弱、地震和地质灾害易发地区，要严格控制矿产资源开发。

本项目位于荥阳市崔庙镇，不在国家和地方各级人民政府确定的重点（重要）生态功能区内；项目区生态系统稳定、未发生地震和地质灾害。

②矿山开采前应在矿区范围及各种采矿活动的可能影响区进行生物多样性现状调查，对于国家或地方保护动植物或生态系统，须采取就地保护或迁地保护等措施保护矿山生物多样性。

经现场调查，评价区内无国家或地方保护动植物资源和生态系统。

③高寒区露天采矿、设置排土场和尾矿库时，应将剥离的草皮层集中养护，满足恢复条件后及时移植，恢复植被；严格控制临时施工场地与施工道路面积和范围，减少对地表植被的破坏。

本项目不属于高寒山区。

④荒漠和风沙区矿产资源开发应避开易发生风蚀和生态退化地带，减少开采、排土和运输等活动对土壤结皮、砾幕及沙区植被的破坏和扰动；排土场、料场及尾矿库等场地应采取围挡和覆盖等防风蚀措施。

项目区不属于荒漠和风沙区。

⑤水蚀敏感区矿产资源开发应科学设置露天采场、排土场、尾矿库及料场，并采取防洪、排水、边坡防护、工程拦挡等水土保持措施，减少对天然林草植被的破坏。

项目区不属于水蚀敏感区。

⑥在基本农田保护区下采矿，应结合矿山沉陷区治理方案确定优先充填开采区域，防止地表二次治理；在需要保水开采的区块，应采取有效措施避免破坏地下水系。

本项目为露天开采，不会产生沉陷区。建议国土部门调整为非基本农田，并根据本项目《矿山土地复垦与地质环境吧傲虎治理方案》对土地进行复垦。

⑦采矿产生的固体废物，应在专用场所堆放，并采取措施防止二次污染；禁止向河流、湖泊、水库等水体及行洪渠道排放岩土、含油垃圾、泥浆、煤渣、煤矸石和其他固体废物。

本项目不设置排土场，废土石全部回填采坑。

⑧评估采矿活动对地表水和地下水的影响，避免破坏流域水平衡和污染水环境；采矿区与河道之间应保留环境安全距离，防止采矿对河流生物、河岸植被、河流水环境功能和防洪安全造成破坏性影响。

项目采用露天开采方式，本项目无废污水排放，对周围地表水体影响较小，项目矿体赋存标高位于地下水之上，开采不会对地下水造成影响，不会破坏流域水平衡和污染水环境；不会对河流生物、河岸植被、河流水环境功能和防洪安全造成破坏性影响。

⑨矿区专用道路选线应绕避环境敏感区和环境敏感点，防止对环境保护目标造成不利影响。

矿区运输道路不经过环境敏感区，评价要求对运矿道路定期清扫、洒水，并对运输的车辆进行遮盖，可效减轻运输扬尘的污染。

⑩排土场、采场、尾矿库、矿区专用道路等各类场地建设前，应视土壤类型对表土进行剥离。对矿区耕作土壤的剥离，应对耕作层和心土层单独剥离与回填，表土剥离厚度一般情况下不少于30cm;对矿区非耕作土壤的采集，应对表土层进行单独剥离，如果表土层厚度小于20cm，则将表土层及其下面贴近的心土层一起构成的至少20cm厚的土层进行单独剥离；高寒区表土剥离应保留好草皮层，剥离厚度不少于20cm。剥离的表层土壤不能及时铺覆到已整治场地的，应选择适宜的场地进行堆存，并采取围挡等措施防止水土流失。

本项目在施工前，对采区表土进行剥离，剥离厚度100cm，一采区采区及连接道路剥离表土全部用于扩界前终了平台覆土进行生态恢复；二采区及三采区地表存在民采现象，采区及道路表土覆盖层已经剥离完毕，基建期没有表土产生。四采区基建期工程量为39.5万m3，其中其中砂岩矿石量17.1万m³，表土量约22.4万 m³（表土剥离厚度1m）；剥离表土临时堆放于三采区采坑内，四采区生产期开始对用于各开采完毕台阶进行覆土。五采区基建期工程量为18.02万m3，其中其中砂岩矿石量7.42万m³，表土量约10.6万 m³（表土剥离厚度1m）；剥离表土全部临时堆放于四采区采坑内，开采过程中对已开采完毕台阶覆土进行生态恢复。

2、探矿生态恢复

①探矿活动结束后，应根据景观相似原则，对探矿活动造成的土壤、植被和地表景观破坏进行恢复。

②对水文地质条件、土地耕作及道路安全有影响或位于江、河、湖、海防护堤或重要建筑物附近的钻孔或坑井应予回填封闭，并恢复其原有生态功能。

本项目矿区不在江、河、湖、海防护堤或重要建筑物附近。

3、排土场生态恢复

①岩土排弃要求

a、合理安排岩土排弃次序，将有利于植被恢复的岩土排放在上部。

本项目不设置排土场

b、采矿剥离物在排弃前应进行放射性和危险性物质鉴别，含放射性成分渣土的排弃应符合GB14500的相关要求，经鉴别属于危险废物的应按照GB 18597、GB18598等标准要求进行处置，其他类型的剥离物排弃要求应符合GB18599的相关要求。

本项目产生的废土石经监测，属于第1类一般工业固体废物，其放射性监测低于国家规定的豁免值，项目废土石堆存满足《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及修改单）的相关要求。

②排土场水土保持与稳定性要求

a、排土场基底坡度大于1:5时，应将地基削成阶梯状。排土场原地面范围内有出水点，排土之前应在沟底修筑疏水暗沟、疏水涵洞。

本项目不设置排土场

b、排土场应设置完整的排水系统，位于沟谷的排土场应设置防洪和排水设施，避免阻碍泄洪，防止淤塞农田、加剧水土流失和诱发地质灾害。

本项目不设置排土场

c、有丰富水源的排土场或有大量松散物质排放的陡坡场地，以及其它有可能出现滑坡、坍塌的排土场，应采取坡脚防护或拦碴工程。

本项目不设置排土场

③排土场植被恢复

a、排土场总高度大于l0m时应进行削坡开级，每一台阶高度不超过5～8m，台阶宽度应在2m以上，台阶边坡坡度小于35°，形成有利于林木植被恢复的地表条件。

本项目不设置排土场

b、充分利用工程前收集的表土覆盖子排土场表层，覆盖土层厚度根据植被恢复类型和场地用途确定。恢复为农业植被的，覆土厚度应在50cm以上；恢复为林灌草等生态或景观用地的，根据土源情况进行适当覆土。

本项目不设置排土场

c、干旱风沙区排土场不具备植被恢复条件的，应采用砂石等材料覆盖，防止风蚀。

本项目不位于干旱风沙区。

d、排土场植被恢复宜林则林、宜草则草、草灌优先，恢复后的植被覆盖率不应低于当地同类土地植被覆盖率，植被类型要与原有类型相似、与周边自然景观协调。不得使用外来有害植物种进行排土场植被恢复。已采用外来物种进行植被恢复造成危害的，应采取人工铲除、生物防治、化学防治等措施及时清理。

开采完毕平台进行覆土后采取乔灌草混交的植物措施进行绿化防护，乔木选用刺槐，株行距为1.0m×1.0m，选用地径为0.6～0.8cm的种苗；草种选用狗牙草，单位用量40kg／hm2左右，可以有效减少水土流失，扩大绿地面积。在采终平台靠边坡位置，按照2m的间距，在边坡和平台交接处开挖300mm×300mm×300mm基坑，坑中填土，种上藤本植物，可以逐步绿化采终边坡。藤本植物选用爬山虎或扶房藤，选用长0.2～0.3m，平均粗5mm的藤苗，每坑扦插5株；

④排土场恢复再利用

生态恢复后的排土场应因地制宜地转为农业、林业、牧业等类型用地，具体恢复工程实施参照UDC-TD等相应标准执行。

本项目不设置排土场

4、矿区专用道路生态恢复

①矿区专用道路用地应严格控制占地面积和范围。开挖路基及取弃土工程，均应根据道路施工进度有计划地进行表土剥离并保存，必要时应设置截排水沟、挡土墙等相应保护措施。

评价建议本项目在对运输道路进行修整和修建过程中，严格控制占地面积和范围，施工时对表土进行剥离并保存于临时表土堆场，施工过程中，严格按照设计进行，控制占地面积和范围，加强施工物料管理，减少物料临时堆存占地面积。

- 输道路结束后，临时占地应及时恢复，与原有地貌和景观协调。

本工程运输道路为新建矿区运输连接道路，没有临时占地。服务期满后运输道路进行平整并覆土进行生态恢复。

5、露天采场生态恢复要求

①场地整治与覆土

露天采场的场地整治和覆土方法根据场地坡度来确定。水平地和15°以下缓坡地可采用物料充填、底板耕松、挖高垫低等方法；15°以上陡坡地可采用挖穴填土、砌筑植生盆（槽）填土、喷混、阶梯整形覆土、安放植物袋、石壁挂笼填土等方法。

采矿终了，最低平台坡度均小于15°，场地进行平整后进行覆土，覆土厚度0.5m，恢复成耕地。

- 露天采场植被恢复

a、边坡治理后应保持稳定。非干旱地区露天采场边坡应恢复植被。边坡恢复措施及设计要求应符合GB 50433的相关要求。

b、位于交通干线两侧、城镇居民区周边、景区景点等可视范围的采石宕口及裸露岩石，应采取挂网喷播、种植藤本植物等工程与生物措施进行恢复，并使恢复后的宕口与周围景观相协调。

采矿终了形成的边坡，因坡面坡度较大（70度），在坡角种植爬山虎等攀缘类植物进行复绿，保持与周围景观相协调。藤本植物选用爬山虎或扶房藤，选用长0.2～0.3m，平均粗5mm的藤苗，每坑扦插5株；

③露天采场恢复与利用

a、平原地区的露天采场应平整、回填后进行生态恢复，并与周边地表景观相协调，位于山区的露天采场可保持平台和边坡。

b、露天采场回填应做到地面平整，充分利用工程前收集的表土和露天采场风化物覆盖于表层,并做好水土保持与防风固沙措施。

c、恢复后的露天采场进行土地资源再利用时，在坡度、土层厚度、稳定性、土壤环境安全性等方面应满足相关用地要求。

本项目位于丘陵地区，一采区为山坡开采，采矿终了不形成采坑；二采区开采完毕后利用四采区生产区废土石全部回填采坑并覆土恢复成耕地；三、四、五采区采矿终了形成露采坑，对各开采台阶进行覆土并采取植物措施进行生态恢复，恢复成林草地，最低开采平台进行覆土，恢复成耕地。

6、矿山工业场地生态恢复

矿山工业场地不再使用的厂房、堆料场、沉沙设施、垃圾池、管线等各项建（构）筑物和基础设施应全部拆除，并进行景观和植被恢复。转为商住等其他用途的，应开展污染场地调查、风险评估与修复治理。

项目设置有工业场地，采区开采完毕后，对工业场地所有废弃建、构筑物及设备、装置进行拆除，并进行平整覆土，全部恢复为耕地。

# 第七章  污染防治及生态恢复措施分析

7.1 污染防治措施分析

7.1.1施工期污染物防治措施分析

7.1.1.1 环境空气污染防治措施分析

矿山开采施工期对环境空气的影响主要是露采基建期剥离废土石及车辆运输引起的扬尘污染影响。

1、对于矿山基建剥离扬尘和场地施工扬尘，本次评价提出：

①选择有经验、有资质的施工单位，做到文明施工，土方的挖掘、堆放要规范有序，将施工扬尘降到最低程度；

②施工中土方堆放场地要合理选择，应设在敏感点的下风向；

③施工过程应不断对场地进行洒水，以防止在有风的条件产生扬尘，以减轻对周围环境的影响；

2、对于车辆运输扬尘，本次评价提出可通过对运输道路适时定期洒水，以减少空气中的TSP含量，并且加强对车辆运输材料的管理，当车辆运输废石、表土时一定要加进行洒水， 并且要放慢速度。这样也可以有效地抑制扬尘产生。

7.1.2.2 噪声污染防治措施分析

基建施工期的大型机械较多，施工过程产生的噪声会对周围的环境产生一定影响，应采取防治措施。

（1）选择性能良好且低噪声的施工机械，并注意保养，维持其最低噪声水平。

（2）对机械操作人员采取轮流工作制，减少工人接触高噪声的时间。

7.1.1.3 水污染防治措施分析

施工期产生的水污染源主要为施工人员生活污水，主要污染物为SS、BOD5、COD等，施工人员约为20人，多为当地村民，生活污水产生量约为0.96m3/d，经20m3收集池收集后用于场地降尘，不外排。由于卫生条件不具备，采用移动式厕所，定期由当地村民清粪堆肥。

7.1.1.4固体废弃物的治理措施分析

施工期产生的固体废弃物主要为废土石和施工人员的生活垃圾。

1、一采区

一采区基建期工程量为3.74万m3，其中其中砂岩矿石量1.5万m³，表土量约2.24万 m³（表土剥离厚度1m）；开拓道路剥离表土量0.3万m3。总剥离表土量2.54万m3。一采区采区及连接道路剥离表土全部用于扩界前终了平台覆土进行生态恢复。

2、二采区及三采区

二采区及三采区地表存在民采现象，采区及道路表土覆盖层已经剥离完毕，基建期没有表土产生。

3、四采区

四采区基建期工程量为39.5万m3，其中其中砂岩矿石量17.1万m³，表土量约22.4万 m³（表土剥离厚度1m）；剥离表土临时堆放于三采区采坑内，四采区生产期开始对用于各开采完毕台阶进行覆土。

4、五采区

五采区基建期工程量为18.02万m3，其中其中砂岩矿石量7.42万m³，表土量约10.6万 m³（表土剥离厚度1m）；剥离表土全部临时堆放于四采区采坑内，开采过程中对已开采完毕台阶覆土进行生态恢复。

5、开拓道路

I号矿体开拓道路总占地面积1.8024hm2,二、三采区道路基建期没有表土产生，四、五采区道路基建期表土产生量0.5万m3，全部堆存至三采区采空区内。

II号矿体开拓道路总占地面积0.34hm2, 基建期表土产生量0.17万m3，全部用于扩界前采空区覆土生态恢复。

施工期间产生的生活垃圾共计2.8t，经收集后运往崔庙镇垃圾中转站处置。

因此本项目施工期固体废物能够全部得到妥善处理，对环境影响不大。

7.1.2营运期污染物防治措施分析

7.1.2.1 环境空气污染防治措施分析

1、生产作业粉尘

露天开采过程中的粉尘主要为破碎、装卸产生的粉尘。该类粉尘均呈无组织排放，集中散布在开采区内。

评价建议配置洒水车一辆，定时对正在开采的工作面洒水以减少扬尘对周围环境的影响。采区裸露面全部采用遮尘网进行覆盖。运输道路全线硬化。

评价建议在四采区东部靠近翟沟村冢西组一侧沿采区边界设置围挡，长度不小于200m，高2m。四采区南部靠近翟沟村后沟组一侧沿采区边界设置围挡，长度不小于150m，高2m。

2、装卸运输扬尘

矿石在装卸过程中不可避免会产生少量扬尘，特别是汽车运输道路产生的扬尘，其污染物主要是TSP。道路扬尘指聚积于道路表面的颗粒物，在外界风力或由于车辆的运动，使其离开稳定位置而进入环境空气。评价建议装矿石时不高于车厢、加盖帆布以控制矿石运输的扬尘污染；在所经村庄处应配置专人及时清扫路面，并配备洒水车定时洒水；在通过村庄时应谨慎慢行，减少车辆颠簸、矿石抛洒。评价工业场地设置车辆冲洗装置一套，运输车辆出采区前对车轮及车身进行清洗。采取以上措施后可以最大限度的减轻运输车辆扬尘对周边环境的影响。

7.1.2.2 废污水处理措施分析

1、采坑积水

Ⅰ号矿体二采区最低开采标高为+248米，＋278米标高以上为山坡露天矿，采用自流排水；＋278米标高以下为凹陷露天矿，采用机械排水。三采区最低开采标高为+248米，＋288米标高以上为山坡露天矿，采用自流排水；＋288米标高以下为凹陷露天矿，采用机械排水；四采区和五采区最低开采标高为+208米，＋228米标高以上为山坡露天矿，采用自流排水；＋228米标高以下为凹陷露天矿，采用机械排水。

Ⅱ号矿体（一采区）全部为山坡开采，开采最低工作面高于最低侵蚀面，采用自流排水的方式。

采坑雨水在坑底经自然沉降后上清液悬浮物浓度较小雨后抽出后可直接用于采场、道路降尘洒水或周边农田及林地灌溉。在二、三采区采坑中间设置容量为200m3沉淀池一座，在四、五采区中间设置容量为200m3沉淀池一座。雨季过后将采坑底部含悬浮物较高积水抽出经雨水收集池进行二次沉淀，处理后的采坑积水用于采场、道路洒水降尘。

2、生活污水

本项目生活污水主要为工业场地生产人员洗漱水及食堂废水，在职工人69人，用水定额30L/人•天，生活污水产生量为1.68m3/d，其中主要为食堂水及生活洗漱水。评价建议在I号矿体工业场地设20m3洗漱水收集池及1m3隔油池各一座，II号矿体工业场地现有洗漱污水收集池一座，容量50m3。生活污水经收集池收集后用于工业场地绿化洒水，不外排；生活污水主要污染物为COD、氨氮、SS，对应排放浓度分别为180mg/L、25mg/L、70mg/L。工业场地设移动式厕所一座，粪便用于周边农田堆肥。

7.1.2.3 噪声污染防治措施分析

1、露采采场噪声

根据本项目工程特点，露天采矿的主要噪声污染源为各种机械设备（挖掘机、推土机、装载机等）产生的噪声，评价提出如下防治措施：

（1）、在设备选型上，尽量选用运行平稳可靠、噪声小的设备，同时加强设备的维护保养，及时折旧更新，从源头上降低设备的噪声；

（2）、严禁夜间生产；

通过采取上述措施，可以使声环境满足环保要求。

2、运输噪声及其防治措施

在对运输车辆采取“合理安排运输时间，经过村庄等敏感点时限速(10~15km/h)慢行”等措施后，可以减轻运输车辆噪声对沿线敏感点的影响。同时，为了防治噪声影响，路面应经常维护修补，运输车辆也应经常维修保养，维持良好的车况，由专人维护路面平整，在重要敏感点附近路段两端设置限速标志等管理措施，最大限度的减轻对运输道路沿线居民的影响。

7.1.2.4固体废弃物的治理措施分析

一、废土石

1、一采区

一采区可采矿石量32.38万m3，剥离总量为5.5万m3；其中表土量为2.24万m3，废土石量3.26万m3，废土石按松散系数1.2计，松散方为3.91万m3，废土石全部回填扩界前采坑。

2、二、三采区

二、三采区可采矿石量132.9万m3，废土石量为31.05万m3，废土石按松散系数1.2计，松散方为37.26万m3，废土石全部运送至一采区回填扩界前采坑。扩界前采坑容量为50万m3,容量可满足堆放要求。

3、四采区

四采区可采矿石量823.85万m3，剥离总量为403.69万m3，其中表土量为22.4万m3，废土石量为381.29万m3，废土石按松散系数1.2计，松散方为457.55万m3，四采区服务年限17.69年，每年废土石产生量为25.9万m3，四采区生产前期废石全部回填二采区采坑，二采区采坑容量75万m3,可容纳四采区生产期2.8年废石产生量堆存要求。四采区生产后期废石全部内排，四采区采矿终了形成采坑容量1200万m3，需内排废土石量382.5万m3，采坑容量可满足堆放要求。

4、五采区

五采区可采矿石量623.7万m3，剥离总量为305.61万m3，其中表土量为10.6万m3，废土石量为295.01万m3，废土石按松散系数1.2计，松散方为354.01万m3，四采区服务年限13.40年，每年废土石产生量为25.9万m3，全部回填四采区采坑，四采区采矿终了采坑容量1200万m3，四采区内排量382.5万m3,剩余容量817.5万m3，可满足废土石堆放要求。

本项目废土石浸出液中各项有毒有害元素浓度均低于《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中规定的标准，由此可见，该废石不属于有毒有害固体废弃物，可做一般固体废弃物处置。另外废石浸出液中任何一种污染物的浓度均未超过GB8978-1996最高允许排放浓度，且pH值在6~9范围，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），该废石为第Ⅰ类一般工业固体废弃物，其堆场应为Ⅰ类场地。根据固体废物贮存、处置场设计的环境保护要求，Ⅰ类场无需设防渗处理设施。

二、生活垃圾

生产期生活垃圾产生量为10.0t/a，收集后运往崔庙镇垃圾中转站处置。

本项目运营期固体废物均得到合理处置，对环境影响很小。

7.2 生态保护及恢复措施

7.2.1 施工期生态环境综合保护措施

1、强化生态环境保护意识

（1）结合当地政府部门所制定的生态环境建设规划和水土保持规划，协助当地政府搞好矿区的生态环境建设工作。

（2）加强管理，制定并落实生态影响防护与恢复的监督管理措施。生态管理人员编制，建议纳入项目的环境管理机构，并落实生态管理人员的职能。

2、土壤与植被的保护和恢复措施

（1）项目施工过程中应加强管理，要采取尽量少占地、少破坏植被的原则，将占地面积控制在最低限度，以免造成土壤与植被的大面积破坏。

（2）禁止施工人员进入非施工区域；施工机械、运行方式等进行设计、消减施工造成的水土流失；建设单位在施工前应设计详细的施工方案和运行方式；

（3）所有的开挖边坡、开挖面等均进行工程护坡或植被护坡等措施。

（4）工程建设施工时避开雨期，减少水土流失。

施工结束后，要进行现场清理、采取恢复措施。

3、土壤侵蚀的防治对策

（1）在地面施工过程中，应尽量避免在春季大风季节以及夏季暴雨时节进行作业。对于施工破坏区，施工完毕，要及时平整土地，并种植适宜的植物，以防止发生新的土壤侵蚀。

（2）对于施工过程中产生的废弃土石，应妥善处置，不得任意裸露弃置，以免遇强降雨引起严重的水土流失。

（3）对于水蚀强烈的丘陵坡地和沟壑地段，为避免产生新的水土流失，应考虑采取相应的工程措施。

7.2.2 营运期生态恢复及补偿措施

1、本工程各项污染物必须达标排放，各项配套设施如应聘请有资质的单位进行规范设计，并确保施工质量。

2、对露天采场山坡开采台阶应边生产边恢复，根据矿体开采接替顺序，按照水保方案对露天采场采取水保措施，防止水土流失。严格按照露天开采设计控制采场面积，防止对露采场地外造成生态破坏。

4、加强生态环境管理，禁止采矿人员砍伐周边树木及破坏植被。

7.2.3 矿山服务期满后生态恢复措施

生产期开始对开采完毕台阶进行覆土，覆土厚度0.3m，覆土后采取种植乔灌草混交的植物措施进行绿化防护，开采台阶最终恢复成林草地。开采最低标高平台、运输道路服务期满后进行覆土，覆土厚度0.5m，最终恢复成耕地。

7.2.4 生态恢复实施计划

本项目根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）的相关要求，提出了本项目矿区生态恢复实施计划（包括生态恢复措施、恢复面积、恢复时限、资金需求等），详见表7.2-1。

表7.2-1            矿区生态恢复实施计划一览表

| 时段 | 工程名称 | 生态恢复措施 | 生态恢复面积（hm2） 恢复性质 | 计划完成期限(a) | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一采区 | 采区 | 生产期开始+218-258m开采完毕台阶进行覆土，采区植物措施进行生态恢复。覆土厚度0.3m。恢复成草地。最低标高+208m平台。覆土厚度0.5m，恢复成耕地。 | 草地0.5 耕地1.48 | 生产期开始边开采边恢复 | 21.3 |
|  | 运输道路 | 服务期满后道路进行平整并覆土，覆土厚度0.5m，恢复成耕地。 | 耕地0.3 | 首采区开采完毕(投产后3.5年内） |  |
|  | 工业场地 | 服务期满后拆除工业场地内不可利用建筑，场地进行平整并覆土，覆土厚度0.5m，恢复成耕地。 | 耕地0.09 |  |  |
|  | 扩界前采区 | 利用扩界后废土石回填采坑，利用扩界后表土对扩界前开采终了平台及台阶进行覆土，台阶覆土厚度0.3m，终了平台覆土厚度0.5m，恢复成耕地及林草地。 | 耕地1.5 草地0.39 |  | 17.0 |
| 二采区 | 采区 | 利用四采区生产期废土石对二采区采坑进行回填，回填后表面覆土进行生态恢复。覆土厚度0.5m。 | 耕地4.536 | 首采区开采完毕(投产后3.5年内） | 40.8 |
| 三采区 | 采区 | 利用四采区生产期废土石对三采区采坑进行回填，回填后表面覆土进行生态恢复。覆土厚度0.5m。 | 耕地3.267 |  | 29.4 |
| 四采区 | 采区 | 生产期开始+218-288m开采完毕台阶进行覆土，采区植物措施进行生态恢复。覆土厚度0.3m。恢复成林草地。最低标高+208m平台。覆土厚度0.5m，恢复成耕地。 | 耕地15.934 草地5.0 | 四采区开采完毕 | 188.4 |
| 五采区 | 采区 | 生产期开始+218-288m开采完毕台阶进行覆土，采区植物措施进行生态恢复。覆土厚度0.3m。恢复成林草地。最低标高+208m平台。覆土厚度0.5m，恢复成耕地。 | 耕地7.54 草地2.0 | 服务期满后 | 100.5 |
|  | 运输道路 | 采区服务期满后道路进行平整并覆土，覆土厚度0.5m，恢复成耕地。 | 耕地1.6222 |  |  |
| 合计 |  |  | 44.6152 |  | 401.5 |
| 恢复植物类型：开采完毕平台进行覆土后采取灌草混交的植物措施进行绿化防护，灌木选用刺槐，株行距为1.0m×1.0m，选用地径为0.6～0.8cm的种苗；草种选用狗牙草，单位用量40kg／hm2左右，可以有效减少水土流失，扩大绿地面积。在采终平台靠边坡位置，按照2m的间距，在边坡和平台交接处开挖300mm×300mm×300mm基坑，坑中填土，种上藤本植物，可以逐步绿化采终边坡。藤本植物选用爬山虎或扶房藤，选用长0.2～0.3m，平均粗5mm的藤苗，每坑扦插5株； |
| 生态恢复投资估算：按照每平米9元计算。 |
| 责任单位：天瑞集团股份有限公司 |
| 制定公司年度资金计划，预留生态恢复及整治专项治理资金50万元，保证金缴纳回执单见附件8。 |

7.3环保措施汇总

表7.3-1        一采区施工期污染防治措施汇总表

| 工程项目 | 处理（保护）措施 | 控制措施及效果 |
| --- | --- | --- |
| 环 境 空 气 | 施工场地扬尘 | 施工过程应不断对场地进行洒水，以防止在有风的条件产生扬尘。配置洒水车一台定时洒水。 | 将施工扬尘降到最低程度， 禁止在大风的条件下作业 |
|  | 车辆运输扬尘 | 每日适时定期洒水，加盖帆布篷，限制车速 | 配置洒水车，定时洒水，有效抑制扬尘的产生 |
| 噪声防治 | 及时检修、保养施工设备；白天施工并合理安排时间 | 最大限度地减少施工噪声对居民区的影响 |
| 水污染防治 | 利用工业场地内原有移动式厕所一座。 | 粪便水用于施肥 |
|  | 利用工业场地内原有生活洗漱污水收集池一座，容量50m3 | 收集的洗漱水用于场地洒水 |
| 生态保护 | 施工中应加强施工管理，将占地面积控制在最低限度 | 1、工程建设土建施工要尽量避开雨季。2、尽量减少施工场地占地对植被的影响。 |
| 固废 | 生活垃圾 | 利用原有生活垃圾桶一个，生活垃圾统一收集 | 运至崔庙镇生活垃圾中转站处置。 |
|  | 表土 | 基建期表土全部用于扩界前采区覆土进行生态恢复。 | 预防水土流失 |

表7.3-2        二、三、四、五采区施工期污染防治措施汇总表

| 工程项目 | 处理（保护）措施 | 控制措施及效果 |
| --- | --- | --- |
| 环 境 空 气 | 施工场地扬尘 | 施工过程应不断对场地进行洒水，以防止在有风的条件产生扬尘。配置洒水车一台定时洒水。 | 将施工扬尘降到最低程度， 禁止在大风的条件下作业 |
|  | 车辆运输扬尘 | 每日适时定期洒水，加盖帆布篷，限制车速 | 配置洒水车，定时洒水，有效抑制扬尘的产生 |
| 噪声防治 | 及时检修、保养施工设备；白天施工并合理安排时间 | 最大限度地减少施工噪声对居民区的影响 |
| 水污染防治 | 工业场地内设置移动式厕所一座。 | 粪便水用于施肥 |
|  | 工业场地内设置生活洗漱污水收集池一座，容量20m3，设置隔油池一座，容量1m3。 | 生活洗漱污水收集后用于绿化防尘洒水，不外排； |
| 生态保护 | 施工中应加强施工管理，将占地面积控制在最低限度 | 1、工程建设土建施工要尽量避开雨季。2、尽量减少施工场地占地对植被的影响。 |
| 固废 | 生活垃圾 | 设置生活垃圾收集桶2个，生活垃圾统一收集 | 运至崔庙镇生活垃圾中转站处置。 |
|  | 表土 | 二、三采区没有表土产生，四采区表土全部临时堆放于三采区采坑内，五采区表土堆放于四采区采坑内。生产期开始对开采完毕台阶进行生态恢复。 | 预防水土流失 |

表7.3-3        一采区营运期污染防治及生态保护措施汇总表

| 工程项目 | 处理（保护）措施 | 控制措施及效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 利用工业场地内原有生活洗漱污水收集池一座，容量50m3 | 收集的洗漱水用于场地洒水，不外排 | 评价建议 已有 |
|  | 移动式厕所一座 | 粪便用于堆肥。 |  |
| 采场排水 | Ⅱ号矿体（一采区）全部为山坡开采，开采最低工作面高于最低侵蚀面，采用自流排水的方式。 采场下游汇水处设置了排水沟，长150m，并设置了雨水收集池二座，容量均为12.5m3。 | 收集雨水用于工业场地及采区降尘洒水。 | 评价建议 已有 |
| 扬尘 | 运输道路 | 配置洒水车一辆，定时对采区及运输道路进行洒水； | 采区扬尘无组织排放最大落地浓度满足《大气污染物综合排放准》（GB16297-1996）二级标准要求 | 评价建议 已有 |
|  |  | 矿石及废石运输车辆顶部加盖篷布。运输道路全线硬化， |  |  |
|  |  | 工业场地设置车辆冲洗装置一套，运输车辆出采区前对车轮及车身进行清洗。 |  |  |
|  | 工业场地 | 工业场地地面全部硬化，定时洒水预防扬尘 |  |  |
|  | 采区 | 根据采区地形，西侧为山体、北侧为公路、南侧为山体，东侧为山体，因此在北侧临近公路一侧设置了围挡，长80m，高3m。露天采区裸露面全部覆盖遮尘网覆盖。 |  |  |
| 噪声防治 | 在设备选型上，尽量选用运行平稳可靠、噪声小的设备，同时加强设备的维护保养，及时折旧更新，从源头上降低设备的噪声； 北侧临近公路一侧设置了围挡，长80m，高3m。 | 敏感点噪声达到(GB3096-2008)中2类标准 | 评价建议 |
| 固废 | 生活垃圾 | 生活垃圾收集桶一个，统一收集 | 运往崔庙镇垃圾中转站 |  |
|  | 废土石 | 全部回填扩界前采坑。 | 综合利用 |  |
| 生态 恢复 | 采场 | 生产期开始+218-258m开采完毕台阶进行覆土，采区植物措施进行生态恢复。覆土厚度0.3m。恢复成林草地。最低标高+208m平台。覆土厚度0.5m，恢复成耕地。 | 评价建议 |
|  | 道路 | 服务期满后道路进行平整并覆土，覆土厚度0.5m，恢复成耕地。 | 评价建议 |
|  | 工业场地 | 服务期满后拆除工业场地内不可利用建筑，场地进行平整并覆土，覆土厚度0.5m，恢复成耕地。 | 评价建议 |
|  | 扩界前采区 | 利用扩界后废土石回填采坑，利用扩界后表土对扩界前开采终了平台及台阶进行覆土，台阶覆土厚度0.3m，终了平台覆土厚度0.5m，恢复成耕地及林草地。 | 评价建议 |

表7.3-4         二、三、四、五采区营运期污染防治及生态保护措施汇总表

| 工程项目 | 处理（保护）措施 | 控制措施及效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 活区内设置洗漱污水收集池一座，容量20m3。 | 生活洗漱污水收集后用于绿化防尘洒水，不外排； | 评价建议 |
|  | 移动式厕所一座 | 粪便用于堆肥。 |  |
| 采场排水 | 采坑雨水在坑底经自然沉降后上清液悬浮物浓度较小雨后抽出后可直接用于采场、道路降尘洒水或周边农田及林地灌溉。在二采区西北部及四采区北部设置容量为200m3沉淀池各一座，雨季过后将采坑底部含悬浮物较高积水抽出经雨水收集池进行二次沉淀，处理后的采坑积水用于采场、道路洒水降尘。 | 收集雨水用于采区、道路及工业场地及采区降尘洒水。 | 评价建议 |
| 扬尘 | 运输道路 | 配置洒水车一辆，定时对采区及运输道路进行洒水； | 采区扬尘无组织排放最大落地浓度满足《大气污染物综合排放准》（GB16297-1996）二级标准要求 | 评价建议 |
|  |  | 矿石及废石运输车辆顶部加盖篷布。运输道路全线硬化； |  |  |
|  |  | 工业场地设置车辆冲洗装置一套，配套5m3循环水池。运输车辆出采区前对车轮及车身进行清洗。 |  |  |
|  | 工业场地 | 工业场地地面全部硬化，定时洒水预防扬尘 |  |  |
|  | 采区 | 四采区东部靠近翟沟村冢西组一侧沿采区边界设置隔音围挡，长度不小于200m，高2m。四采区南部靠近翟沟村后沟组一侧沿采区边界设置隔音围挡，长度不小于150m，高2m。五采区西北靠近王河村一侧沿采区边界设置隔音围挡，长度不小于150m，高2m。 |  |  |
| 噪声防治 | 在设备选型上，尽量选用运行平稳可靠、噪声小的设备，同时加强设备的维护保养，及时折旧更新，从源头上降低设备的噪声； 四采区东部靠近翟沟村冢西组一侧沿采区边界设置隔音围挡，长度不小于200m，高2m。四采区南部靠近翟沟村后沟组一侧沿采区边界设置隔音围挡，长度不小于150m，高2m。五采区西北靠近王河村一侧沿采区边界设置隔音围挡，长度不小于150m，高2m。 | 敏感点噪声达到(GB3096-2008)中2类标准 | 评价建议 |
| 固废 | 生活垃圾 | 生活垃圾收集桶一个，统一收集 | 运往崔庙镇垃圾中转站 |  |
|  | 表土 | 一采区表土用于扩界前采区覆土，二、三采区基建期没有表土产生，四、五采区表土临时堆放至三采区采坑内。生产期开始用于开采完毕台阶生态恢复。 | 表土妥善处置 |  |
|  | 废土石 | 一、二、三采区废土石全部回填扩界前采坑。四采区前期废土石回填二采区采坑，四采区后期及五采区废土石全部回填四采区。 | 废土石妥善处置。 |  |
| 生态 恢复 | 二、三采区 | 采场 | 利用四采区生产期废土石对二采区采坑进行回填，回填后表面覆土进行生态恢复。覆土厚度0.5m。 | 评价建议 |
|  |  | 道路 | 采区服务期满后道路进行平整并覆土，覆土厚度0.5m，恢复成耕地。 |  |
|  | 四采区 | 采区 | 生产期开始+218-288m开采完毕台阶进行覆土，采区植物措施进行生态恢复。覆土厚度0.3m。恢复成林草地。最低标高+208m平台。覆土厚度0.5m，恢复成耕地。 |  |
|  |  | 运输道路 | 采区服务期满后道路进行平整并覆土，覆土厚度0.5m，恢复成耕地。 |  |
|  | 五采区 | 采区 | 生产期开始+218-288m开采完毕台阶进行覆土，采区植物措施进行生态恢复。覆土厚度0.3m。恢复成林草地。最低标高+208m平台。覆土厚度0.5m，恢复成耕地。 |  |
|  |  | 运输道路 | 采区服务期满后道路进行平整并覆土，覆土厚度0.5m，恢复成耕地。 |  |

7.4环保措施验收清单

本项目环保投资为528.6万元，占总投资的15.5%。

表7.4-1               一采区环保措施验收清单一览表             投资：万元

| 工程项目 | 验收内容 | 控制措施及效果 | 验收时限 | 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 利用工业场地内原有生活洗漱污水收集池一座，容量50m3 | 收集的洗漱水用于场地洒水，不外排 | 一采区开采前 | 2.5 |
|  | 移动式厕所一座 | 粪便用于堆肥。 |  |  |
| 采场排水 | 采场下游汇水处设置了排水沟，长150m，并设置了雨水收集池二座，容量均为12.5m3。 | 收集雨水用于工业场地及采区降尘洒水。 |  | 5 |
| 扬尘 | 运输道路 | 配置洒水车一辆； | 采区扬尘无组织排放最大落地浓度满足《大气污染物综合排放准》（GB16297-1996）二级标准要求 |  | 35 |
|  |  | 矿石及废石运输车辆顶部加盖篷布。运输道路全线硬化， |  |  |  |
|  |  | 工业场地设置车辆冲洗装置一套，运输车辆出采区前对车轮及车身进行清洗。 |  |  |  |
|  | 工业场地 | 工业场地地面全部硬化，定时洒水预防扬尘 |  |  |  |
|  | 采区 | 在工业场地北侧临近公路一侧设置了围挡，长80m，高3m。露天采区裸露面全部覆盖遮尘网覆盖。 |  |  |  |
| 噪声防治 | 在设备选型上，尽量选用运行平稳可靠、噪声小的设备，同时加强设备的维护保养，及时折旧更新，从源头上降低设备的噪声； | 敏感点噪声达到(GB3096-2008)中2类标准 |  | 2 |
| 固废 | 生活垃圾 | 生活垃圾收集桶一个，统一收集 | 运往崔庙镇垃圾中转站 |  | 3.5 |
|  | 废土石 | 全部回填扩界前采坑。 | 综合利用 |  |  |
| 生态 恢复 | 采场 | 生产期开始+218-258m开采完毕台阶进行覆土，采区植物措施进行生态恢复。覆土厚度0.3m。恢复成林草地。最低标高+208m平台。覆土厚度0.5m，恢复成耕地。 |  | 21.3 |
|  | 道路 | 服务期满后道路进行平整并覆土，覆土厚度0.5m，恢复成耕地。 |  |  |
|  | 工业场地 | 服务期满后拆除工业场地内不可利用建筑，场地进行平整并覆土，覆土厚度0.5m，恢复成耕地。 |  |  |
|  | 扩界前采区 | 利用扩界后废土石回填采坑，利用扩界后表土对扩界前开采终了平台及台阶进行覆土，台阶覆土厚度0.3m，终了平台覆土厚度0.5m，恢复成耕地及林草地。 | 一采区开采完毕后 | 17.0 |
| 合计 |  |  |  | 86.3 |

表7.4-2         二、三、四、五采区环保措施验收清单一览表

| 工程项目 | 验收内容 | 控制措施及效果 | 投资 | 验收时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 工业场地设置洗漱污水收集池一座，容量20m3,隔油池一座，容量1m3。 | 生活洗漱污水收集后用于绿化防尘洒水，不外排； | 3.0 | 二、三采区开采前 |
|  | 移动式厕所一座 | 粪便用于堆肥。 |  |  |
| 采场排水 | 在二采区西北设置200m3沉淀池一座， | 收集雨水用于采区、道路及工业场地及采区降尘洒水。 | 20.0 |  |
|  | 在五采区西北设置200m3沉淀池一座。 |  |  | 四、五采区开采前 |
| 扬尘 | 运输道路 | 配置洒水车一辆，定时对采区及运输道路进行洒水； | 采区扬尘无组织排放最大落地浓度满足《大气污染物综合排放准》（GB16297-1996）二级标准要求 | 35 | 二、三采区开采前 |
|  |  | 矿石及废石运输车辆顶部加盖篷布。运输道路全线硬化； |  |  |  |
|  |  | 工业场地设置车辆冲洗装置一套，配套5m3循环水池。运输车辆出采区前对车轮及车身进行清洗。 |  |  |  |
|  | 工业场地 | 工业场地地面全部硬化，定时洒水预防扬尘 |  |  |  |
|  | 采区 | 在四采区东部靠近翟沟村冢西组一侧沿采区边界设置隔音围挡，长度不小于200m，高2m。四采区南部靠近翟沟村后沟组一侧沿采区边界设置隔音围挡，长度不小于150m，高2m。露天采区裸露面表面全部覆盖遮尘网覆盖。五采区西北靠近王河村一侧沿采区边界设置隔音围挡，长度不小于150m，高2m。 |  |  | 四、五采区开采前 |
| 噪声防治 | 在设备选型上，尽量选用运行平稳可靠、噪声小的设备，同时加强设备的维护保养，及时折旧更新，从源头上降低设备的噪声； | 敏感点噪声达到(GB3096-2008)中2类标准 | 2.0 | 二、三采区开采前 |
| 固废 | 生活垃圾 | 生活垃圾收集桶一个，统一收集 | 运往崔庙镇垃圾中转站 | 0.2 |  |
|  | 表土 | 表本项目不设置表土临时堆场。二、三采区基建期没有表土剥离，四采区基建期表土临时堆放于三采区采坑内。五采区基建期表土全部临时堆放于四采区采坑内。表土用于开采完毕台阶分阶段覆土，进行生态恢复。 | 表土妥善处置 | 8.0 |  |
|  | 废土石 | 本项目不设置排土场。二、三采区生产期废土石全部回填扩界前采坑，四采区生产前期废土石回填二采区采坑，后期废土石进行内排，五采区废土石全部回填四采区采坑。 | 废土石妥善处置。 | 15 |  |
| 生态 恢复 | 二、三采区 | 采场 | 利用四采区生产期废土石对二采区采坑进行回填，回填后表面覆土进行生态恢复。覆土厚度0.5m。 | 70.2 | 二、三采区开采完毕 |
|  |  | 道路 | 采区服务期满后道路进行平整并覆土，覆土厚度0.5m，恢复成耕地。 |  |  |
|  | 四采区 | 采区 | 生产期开始+218-288m开采完毕台阶进行覆土，采区植物措施进行生态恢复。覆土厚度0.3m。恢复成林草地。最低标高+208m平台。覆土厚度0.5m，恢复成耕地。 | 188.4 | 四采区开采完毕 |
|  |  | 运输道路 | 采区服务期满后道路进行平整并覆土，覆土厚度0.5m，恢复成耕地。 |  |  |
|  | 五采区 | 采区 | 生产期开始+218-288m开采完毕台阶进行覆土，采区植物措施进行生态恢复。覆土厚度0.3m。恢复成林草地。最低标高+208m平台。覆土厚度0.5m，恢复成耕地。 | 100.5 | 五采区开采完毕 |
|  |  | 运输道路 | 采区服务期满后道路进行平整并覆土，覆土厚度0.5m，恢复成耕地。 |  |  |
| 合计 |  |  | 442.3 |

# 第八章  环境经济损益分析

8.1 工程的经济效益

8.1.1 工程投资估算

本项目建设总投资为3405.11万元。

8.1.2 工程的财务盈利能力分析

表8.1-1          主要损益指标

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 金 额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年销售收入 | 万 元 | 3360.00 | 正常达产年 |
| 2 | 年销售税金及附加 | 万 元 | 221.36 | 正常达产年 |
| 3 | 年总成本费用 | 万 元 | 1812.00 | 生产期平均 |
| 4 | 资源税 | 万 元 | 240.00 | 生产期平均 |
| 4 | 年利润总额 | 万 元 | 1086.64 | 生产期平均 |
| 5 | 年所得税 | 万 元 | 271.66 | 生产期平均 |
| 6 | 年税后利润 | 万 元 | 814.98 | 生产期平均 |
| 7 | 利税总额 | 万元 | 1548.00 | 生产期平均 |

8.2 工程的社会效益简要分析

本工程建设必定会对矿区周围的社会经济带来一系列影响，简要分析如下：

项目施工期和运营期将会使当地人口及人口密度有所增加，从事非农业的人员增加较多。同时随着商业、服务业等第三产业的兴起，从事非农业的人员数将会不断增加。

本项目的建设，将给当地提供大量的就业机会，增加劳动利用率。矿山建成投产后，对改变当地产业结构，带动当地建材业、加工业、交通运输业和第三产业等的发展起到积极的促进作用，有利于提高当地居民的生活水平。

综上所述，矿井建设具有明显的社会效益，是积极可行的。

8.3 环保工程效益简要分析

8.3.1 环境保护工程投资估算与分析

根据(87)国环字第002号《建设项目环境保护设计规定》文件中第六十二条规定及项目实际情况，计划环境保护投资的环境保护工程设施按下述原则确定：

1、凡属污染治理和保护环境所需的装置、设备、监测手段和工程设施等均属环境保护设施。

2、生产需要又为环境保护服务的设施。

3、外排废弃物的运载设施、回收及综合利用设施、堆存场地的建设和征地费用列入生产投资；为了保护环境所采取的防粉尘飞扬以及绿化设施所需资金均属环境保护投资。

根据以上原则，结合本矿环境治理特点，其环境保护设施主要包括生活污水处理，矿石防尘、矿山生态恢复、水土保持、生态恢复等，本项目环保投资为528.6万元，占总投资的15.5%。

8.3.2 环保工程效益简要分析

本项目环保工程的配套建设，不仅可使各种污染物达标排放，大大减轻对环境的影响，而且还具有一定的经济效益与环境效益。

矿山生活用水经移动式厕所处理后用于周边农田施肥，即减少了废水排放又使水资源得以充分利用。另外，本项目水土保持方案的实施，保护和改善了工程区的生态环境，而且工业场地绿化等，都带来了一定的环境效益。

综上所述，本项目在发展经济的同时，注意了控制污染及保护生态环境，又具有良好的社会效益，基本上做到了经济效益、环境效益、社会效益的统一。

# 第九章  环境管理与监测计划

9.1环境管理

### 9.1.1环境管理目的

环境管理是企业管理中一项重要的专业管理，加强环境监督管理力度是保证各项环保政策及法规在企业得到有效落实的基本措施，对于促进企业经济效益、环境效益、社会效益协调发展非常重要。为了保证工程正常运行，最大限度地减小工程与环境之间的矛盾，必须把环境管理和环境监控纳入正常的生产管理之中，保证工程的环境、经济和社会效益的协调发展。

环境保护管理计划可划分成施工期环境监理计划和运营期环境管理计划，相应的管理机构一般包括管理监督机构、执行机构和监测机构。该计划用于组织实施由本报告书中所提出的环境影响恢复及减缓措施，计划中指出了责任方、拟定了操作方案以及监控项目。通过环境保护管理，以达到如下目的：

①使项目的建设和营运符合国家经济建设和环境建设同步规划、同步发展和同步实施的三个同时的基本国策，为环保措施的落实及监督、为项目环境保护审批及环境保护竣工验收提供依据。

②通过环境保护管理，使各项环保政策及法规在企业得到有效的落实。

③通过本管理计划的实施，将建设项目对环境带来的不利影响减少至最低程度，使本项目的经济效益、环境效益、社会效益得到统一。

### 9.1.2环境管理机构设置

根据本项目的实际情况，要求公司设置专门环保管理机构，从施工期到运营期进行全过程的环境管理。公司应明确一名领导主抓环保工作，并配备2名专职环境管理专业人员，2名专业环境监理人员，负责施工和生产中涉及的一切环境管理工作。企业在实行目标管理同时，把环保指标列入考核内容，明确指标，奖惩分明，实行公司经理领导下的安全环保部门责任制。负责施工和生产中涉及的一切环境管理工作。

### 9.1.3 环境管理机构的职责

环境管理机构的主要职责如下：

a、学习、宣传、贯彻执行国家的环保政策、法规及水土保持法。

b、对公司的环保工作进行管理，建立并执行环保规章制度。

c、协助实施环境工程的工程监理，对各类污染治理工程的施工进度、施工质量实施全过程控制，做好监理纪录，编写工程监理报告，并及时向主管部门汇报环保工程进行情况。

d、环境管理人员要协调建设单位、施工单位及有关各方面的关系，做好施工、运营期环保工作的管理的记录，并及时向单位和环保部门汇报环保工程进行情况及建议；

e、对施工期、生产期产生的废土石、废水、扬尘、噪声等污染源进行污染防治措施检查、落实。

f、根据报告书提出的对策、建议，及时落实各项污染的防治措施和生态保护措施。

g、负责维护、管理环保设施，使其正常运转，做好污染事故的处理和汇报。

h、负责监测工作，定期委托当地监测机构对污染源进行监测，填报污染源状况，建立污染源档案，做好年终环保统计工作。

i、负责督促生态恢复措施，水土保持工作的实施，并对水土保持、区域绿化及环保措施运行实行监控和管理。

j、经常保持与地方或上级环保部门的联系，认真贯彻落实国家有关环保法规和行业主管部门的环保规定，共同搞好区域环境保护工作。

9.2环境监理与监控

### 9.2.1 施工期环境监理

1、生态保护及恢复措施监理

监督建设单位对运输道路两侧、工业场地等地进行绿化，并检查工程质量进度。严格控制工程建设时露天采场的开挖方式，对弃土石的处置应每日一查，严格控制乱堆乱倒，对可利用的弃渣做好监控、监督，集中收集予以利用。对施工场地周边的林木植被保护应每日一查，严格控制占压毁坏周边林木植被。

全过程监督废石及废土的堆存、生态恢复措施等的实施，把好生态恢复工程质量关和工程进度。并协助施工单位解决存在的技术问题。如遇重大问题及时向建设单位和当地环保部门汇报。

监督建设单位对施工结束后及时实施生态恢复工程，并检查工程质量进度。

2、污染源监理

根据工程进度，检查各项污染源治理工程的建设情况，对不符合要求的工程及时提出意见，严把质量关，使环保设施的“三同时”落到实处。

3、监理制度

工程环境监理人员对上述监控内容至少应每月检查一次，做好监理纪录，每周向建设单位汇报一次环保工程进展情况；每月向环保部门汇报一次环保工程进展情况，对工程中存在的问题及时解决，及时汇报。

施工期环境监理计划见表9.2-1。

表9.2-1        施工期环境监理计划一览表

| 项目 | 环保措施监理内容 |
| --- | --- |
| 矿区 | 扬尘 | 运输道路、基建剥离场地施工区等采取洒水降尘 |
|  | 废水 | 生活洗漱水经收集后用于道路降尘 |
|  | 固废 | 表土运至临时表土场 |
|  | 噪声 | 施工选用低噪声的施工机械和工艺 |
|  | 生态保护措施 | 减少临时占地 |
| 道路修建 | 道路修建时路基开挖尽量做到土石方平衡，道路两侧有栽植条件的栽种植被 |

### 9.2.2运行期环境监控

1、生产期生态保护及恢复措施监控

对采矿废石和废土加强监督，全部回填采坑如有破坏采场周边植被现象发生，应立即制止。

安排专人协助并督促生态保护措施的落实，按环评要求做好生态恢复，对生态保护工程实施进度和回填后的采坑进行覆土、绿化或植被恢复、复垦进行全过程监控，对实施中存在的问题协助实施单位解决，并负责定期向主管部门汇报工程进度和实施情况。

对随着生产过程逐步完善的截排水及其它生态保护措施落实，把好水保工程质量关和工程进度，对回填后的采坑进行覆土绿化和监督落实水保方案提出的植被恢复措施的进行，并协助施工单位解决存在的技术问题。如遇到重大问题及时向主管部门汇报。

2、服务期满后生态恢复措施监控

服务期满后，建设单位环保管理机构应派专人负责监督露天采场进行覆土植灌种草进行绿化，并协助有关部门对工程完成质量进行检查验收。

3、污染源监控

定期检查督促扬尘、噪声控制措施的落实。对污染源治理设施的运行情况进行定期检查，发现问题，马上处理，做好记录。对重大污染源事故，要及时向主管部门汇报，并提出控制污染的建议。

## 9.3环境监测计划

### 9.3.1环境监测

监测重点为环境噪声，常规监测要求定点和不定点、定时和不定时抽检相结合的方式进行。因此应根据施工、生产时间，对不同监测点的监测时间进行调整，具体监测计划如表9.3-1。

表9.3-1          环境监测计划一览表

| 项 目 | 监测点 | 监测因子 | 监测频率 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境噪声 | 翟沟村、翟沟村后沟组、翟沟村塚西组、左湾村 | 昼夜噪声 | 每年监测一次 | 建设单位委托有资质单位进行监测 |
| 环境空气 | 翟沟村、翟沟村后沟组、翟沟村塚西组、左湾村、王河村 | TSP | 每年监测一次 |  |
| 地下水 | 翟沟村地下水井 | pH、高锰酸盐指数、氟化物、总硬度、溶解性总固体、氯化物 | 每年监测一次 |  |

### 9.3.2水土流失监测

对矿区施工期间和生产运行期间造成的水土流失量及水土流失危害程度进行监测；方案实施后，监测各类防治措施的水土保持效益。具体的监测内容、监测项目、监测方法、监测时段和频率、监测机构、监测制度应按照“水土保持方案报告书”中提出的要求进行。水土流失的监测可由建设单位委托当地水土保持监测机构进行监测。每次检测结果都要认真详细、准确无误地按时间、地点顺序填表造册归档，并根据监9.4环境工程监理、环境管理与监测仪器费用估算

本评价建议水质监测不设专门的监测站和购置分析化验仪器，工程水质监测可委托当地环境监测站进行监测，签订监测协议。据估算，每年水质采样监测费约1.0万元。

本项目施工期和运行期环境管理、监理、监测费用估算见表9.4-1。

表9.4-1      环境管理与监测费用估算表

| 时段 | 项目 | 费用(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 环境管理 | 2.0 | 施工期共需费用 |
|  | 环境监理 | 10.0 |  |
| 运行期 | 水土流失监控 | 2.0 | 每年费用 |
|  | 环境空气监测费 | 2.0 |  |
|  | 噪声监测费 | 1.0 |  |

# 第十章 评价结论与建议

10.1评价结论

10.1.1本项目建设符合国家产业政策及相关规划

根据国家发展和改革委员会2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）修正》，鼓励类760条，限制类224条，淘汰类424条。

本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类。本项目属于大型水泥用灰岩矿开采类项目，不属于限制、淘汰类名录中，属允许建设项目。

本项目为水泥用砂岩矿开采项目，开采规模为120万t/年，服务年限35.64a，项目生产能力及服务年限满足《河南省矿产资源总体规划（2016-2020年）》及《郑州市矿产资源规划》（2008-2015）要求。本项目建设地点符合《荥阳市城市总体规划（2008-2020）》要求。

本项目建设符合产业政策及符合相关规划要求。

### 10.1.3评价区环境现状

1、地下水环境质量现状

地下水取样点各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848－93）Ⅲ类水质标准的要求，水质良好。

2、地表水环境质量现状

地表水监测断面各项监测指标除COD外均满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类标准要求。COD超标原因是周边村庄生活污水排入所致。

3、环境空气质量现状

评价区内各监测点的TSP、PM10、PM2.5日均值,SO2、NO2小时均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。

4、声环境现状

评价区为低山丘陵区环境，村庄等敏感点环境现状监测结果均满足《声环境质量标准》2类标准限值要求，项目所在区域声环境现状良好。

10.1.4环境影响分析

1、项目施工期环境影响

（1）施工期固体废物的影响

施工期产生的固体废物主要为剥离表土和生活垃圾。

一采区剥离表土全部用于扩界前采坑覆土生态恢复。二、三、四、五采区剥离表土暂存于开采完毕采坑内，采取边生产边恢复措施对开采完毕台阶进行覆土。生活垃圾收集后运往崔庙镇垃圾中转站，固体废物均得到安全合理处置，对周围环境影响很小。

（2）施工期声环境影响

评价建议夜间禁止施工。物料进场要安排在白天进行，避免夜间进场影响村民休息，采取防护措施后，施工期间噪声对周围环境影响不大。

（3）施工期环境空气影响

本工程施工期对环境空气产生的影响主要来自采场表土剥离及交通运输道路修建引起的扬尘。施工扬尘会造成局部地段降尘量增多，对施工现场周围的大气环境产生一定的影响，这种影响是局部的、短期的，工程完成之后就会消失，但在施工期仍应采取洒水等措施减轻其对周围环境的影响。

（4）施工期水环境影响

本项目施工期产生的水污染源主要为生活污水，生活污水主要为施工人员的洗漱废水，经收集后用于场地降尘；工业场地设移动式厕所，粪便经移动式厕所处理后用于周围农田施肥，不外排。

（5）施工期对生态环境的影响

本项目建设过程中对生态环境的主要影响是场地开挖破坏原有地表植被，造成新的水土流失。在采取报告书相关环境环保对策措施后，可使施工对生态环境的影响得到有效控制，不会对生态环境产生大的影响。

2、项目运营期环境影响

（1）环境空气

本项目生产过程中对环境空气形成的污染主要可为：一是露天采场扬尘；二是矿石装卸运输过程中的扬尘等。

根据扬尘最大落地浓度预测结果可知，营期露天采场扬尘最大地面浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）大气污染物浓度限值1.0mg/m3要求。敏感点TSP浓度叠加值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

（2）地表水

根据前述水量平衡分析可知，矿山在开采过程中无生产废水产生，主要废污水为生活污水，主要为食堂废水和员工日常生活洗漱水，食堂废水经隔油处理后与生活洗漱水一起经集水池收集后用于道路降尘，不外排。

采坑雨水在坑底经自然沉降后上清液悬浮物浓度较小雨后抽出后可直接用于采场、道路降尘洒水或周边农田及林地灌溉。雨季过后将采坑底部含悬浮物较高积水抽出经雨水收集池进行二次沉淀，处理后的采坑积水用于采场、道路洒水降尘。

（3）地下水

当地居民饮用水为地下水，最低开采标高高于当地基准侵蚀面和地下水位标高。因此，项目矿体开采不会对地下水造成影响。

（4）声环境

本项目地面主要噪声源为推土机、挖掘机、液压破碎锤等机械设备。环评建议，尽可能选用低噪声设备，夜间禁止采矿作业。采取以上措施后，各环境敏感点的噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

（5）固体废弃物

本项目废石毒性浸出实验结果分析知，废石为第Ⅰ类一般工业固体废物。一采区生产期废土石全部回填扩界前采坑。二、三采区生产期废土石全部回填扩界前采坑，四采区生产前期废土石回填二采区采坑，后期废土石回填四采区采坑，五采区生产期废土石全部回填四采区采坑。

生产期生活垃圾产生量为10.0t/a，收集后运往崔庙镇垃圾中转站处置。

本项目运营期固体废物均得到合理处置，对环境影响很小。

（6）生态环境影响

该矿区位于丘陵区，生态系统以农业生态系统为主，该项目实施后，原有的地表植被将被破坏，旱地、草地、灌草地将变成采矿场、运输道路，对区域内植被群落的分布产生一定的影响。由于所占地面积较小，因此对评价范围内的各土地利用现状的改变极小。通过闭矿期采取生态恢复措施后，可使项目建设对生态环境产生的不利影响得到有效控制和改善。

### 10.1.5总量控制

根据项目特点及污染物排放情况，本项目不设总量控制指标。

### 10.1.6环境损益分析

本项目总投资3405.11万元，其中环保投资共528.6万元，占建设总投资的15.5%。

### 10.1.7环境管理与监测计划

根据项目特点，建设单位荥阳市天瑞集团股份有限公司应设置专门环保管理机构，从施工期到运营期进行全过程的环境监理和环境管理。公司应明确一名领导主抓环保工作，并配备2名专职环境管理专业人员，2名专业环境监理人员，负责施工环境监理和生产中涉及的一切环境管理工作。

### 10.1.8公众参与

根据豫环文〖2006〗2号关于贯彻实施《环境影响评价公众参与暂行办法》的通知，本项目公众参与分别采取了问卷调查、公示和召开座谈会的形式，共发放调查问卷215份，收回有效问卷200份，通过公示、座谈会和调查问卷，充分听取了直接或间接受影响的各方面群众和有关管理部门的意见。100％的人支持本项目建设，通过公众参与的调查，公众认为建设项目具有较好的经济效益、社会效益，在严格遵照有关法律法规确确实实顾全群众利益的条件下，建设项目积极可行。

10.2建议和要求

1、建设单位应该严格按照环评所提各项污染防治及生态恢复措施，最大限度的减少对村民和周围环境的影响。

2、建议建设单位优先录用矿区周边村民为矿工。

3、矿山生产期开始采取边开采边恢复方式进行生态。

10.3评价总结论

本项目符合相关产业政策，符合河南省矿产资源总体规划及相关其他规划。工程选用成熟可靠生产工艺；采取相应治理措施后，各项污染物均可做到达标排放，固体废物得到安全处置。工程投运后基本不会改变区域环境质量现状，投运后所产生的经济与社会效益显著。从环保角度出发，在按照环评提出的各项建议和要求完成的前提下，该项目建设是可行的。

# Text boxes

采场剥离表土2.24

道路剥离表土0.17

扩界前终了平台+208-238m进行覆土，采取植物措施进行生态恢复。208平台覆土厚度0.5m。其他台阶覆土厚度0.3m

图3.1-1 一采区表土去向图

单位：万m3

采场基建期剥离3.74

矿石1.5

水泥厂1.5

采场剥离表土22.4

临时堆放于三采区采坑内

生产期开始对+218-288m开采完毕后的台阶进行覆土生态恢复。覆土厚度0.3m。

图3.1-2四采区表土去向图

单位：万m3

服务期满后对采坑最低标高平台+208m进行覆土生态恢复。覆土厚度0.5m。

采场基建期剥离39.5

矿石17.1

水泥厂17.1

道路剥离表土22.4

采场剥离表土10.6

堆放于四采区采坑内

生产期开始对+218-288m开采完毕后的台阶进行覆土生态恢复。覆土厚度0.3m。

图3.1-3 五采区表土去向图

单位：万m3

服务期满后对采坑最低标高平台+208m进行覆土生态恢复。覆土厚度0.5m。

采场基建期剥离18.02

矿石7.42

水泥厂7.42

服务期满后道路进行平整覆土进行生态恢复。覆土厚度0.5m。

二采区及三采区生产期废土石38.5

一采区生产期废土石3.91

回填扩界前采坑50

五采区区生产期废土石354.01

3.91

37.26

四采区区生产期废土石457.55

75

354.01

回填二采区采坑75

回填

四采

区采

坑1200

75

生产前期废土石75

生产后期废土石382.55

382.55

382.55

12

16

6.0

11.6

11.6

18.1

道路洒水降尘

天瑞水泥厂

冷却水

6.0

采场洒水降尘

1.12

0.56

2

0.5

0.5

工业场地绿化洒水

车辆清洗

0.28

0.14

0.7

0.56

收集池

生活用水

外购水

图3.1-5  一采区开采期间水平衡图       单位：m3/d

16

道路洒水降尘

12

28.5

采场洒水降尘

天瑞水泥厂冷却水或收集后的采坑积水。

2

0.5

0.5

工业场地绿化洒水

车辆清洗

1.4

1.12

收集池

生活用水

外购水

图3.1-6    二采区及三采区开采期间水平衡图       单位：m3/d

1.68

18

10

30

20

20

道路洒水降尘

天瑞水泥厂冷却水或收集后的采坑积水。

50.5

采场洒水降尘

30

2

0.5

0.5

1.68

车辆清洗

0.5

工业场地绿化洒水

2.1

收集池

1.68

生活用水

外购水

图3.1-7  四采区开采期间水平衡图       单位：m3/d

10

道路洒水降尘

28.5

采场洒水降尘

18

天瑞水泥厂冷却水或收集后的采坑积水。

2

0.5

车辆清洗

工业场地绿化洒水

0.42

0.42

1.68

生活用水

2.1

外购水

收集池

图3.1-8         五采区开采期间水平衡图       单位：m3/d

噪声

粉尘

粉尘

固废

剥离土

噪声

粉尘

噪声

噪声

粉尘

气锤破碎

挖掘机铲装

挖掘机铲装

表土剥离

矿石外运

矿石外运

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0

10

20

30

40

50

60

单位：dB（A）

单位：m

70

区域性自然

植被的生产力

变化

区域性自然

植被的异质化程度变化

自然体系的生态完整性受损和稳定状况

变化

生态完整性

敏感生态问题

生物多样性损失

森林破碎化、岛屿化

荒漠

化

草地湿地退化

水资源锐减

文物古迹受损

水

源

保

护区

损失

非污染生态影响评价