表1  建设项目概况

| 建设项目名称 | 郑州市欣农科技有限公司年产20000吨有机肥项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 郑州市欣农科技有限公司 |
| 法人代表 | 高耀峰 | 联系人 | 许克敏 |
| 通信地址 | 登封市颖阳镇裴塘村 |
| 联系电话 | 15617966088 | 邮编 | 452470 |
| 建设地点 | 登封市颖阳镇裴塘村 | 占地面积 | 14000m2 |
| 项目性质 | 新建 √ 改扩建 技改 |
| 环境影响报告表名称 | 郑州市欣农科技有限公司年产20000吨有机肥项目 |
| 环境影响评价单位 | 河南省正德环保科技有限公司 |
| 环境影响评价审批 部门 | 郑州市环境保护局 | 批准 文号 | 郑环审[2015] 440号 | 时间 | 2015-10-16 |
| 环保设施监测单位 | 登封市环境监测站 |
| 实际总投资 (万元) | 1300 | 环境保护投资 (万元) | 17.5 | 比例 | 1.3% |
| 主要产品名称、设计生产能力及实际生产能力 | 本项目设计年产20000吨生物有机肥，实际年生产10000吨生物有机肥 |
| 项目地理位置 | 该项目位于登封市颖阳镇农民创业园区，东厂界、南厂界、北厂界三侧是田地，西厂界是金博农药化工。 |

表2  验收监测依据、执行标准

| 验收监测依据 | 1） 国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》； 2） 国家环保总局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》； 3） 国家环境保护总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》； 4）《河南省建设项目环境保护条例》； 5） 郑州市环境保护局关于《郑州市欣农科技有限公司年产20000吨有机肥项目环境影响报告表》(报批版)的批复；郑环审[2015]440号 6) 郑州市环境保护局《同意建设项目项目试生产通知单》(郑环固试[2015]11号)； 7）郑州市欣农科技有限公司验收监测委托书。 |
| --- | --- |
| 验收监测执行标准、级别及标准限值 | 1） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放浓度限制要求：颗粒物≤1.0mg/m3 有组织排放粉尘限制要求：排放浓度≤120mg/m3、排放速率≤3.5kg/h、排放筒高度15m 2）（河南省环境保护厅办公室）豫环办【2014】115号文《关于生物质燃料使用有关问题的复函》相关要求：烟尘≤30mg/m3、二氧化硫≤50mg/m3、氮氧化物≤200mg/m3 3)《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准:氨≤1.5mg/m3 硫化氢≤0.06mg/m3 4）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 昼间≤60dB（A） |

表3 建设项目工程概况 1、工程项目基本概况 郑州欣农科技有限公司主要生产设备详见表3-1： 表3-1 项目主要生产设备内容表 序号 设备名称 规格 数量（台/套） 备注 1 细化设备 BFJ60 1 / 2 搅拌机 LJ2000 1 / 3 粉碎机 FSJ60 1 / 4 造粒机 ZLJ3000 1 / 5 烘干机 HGJ12×12000 1 / 6 冷却机 LQJ10×10000 1 / 7 筛分机 SFJ1200 1 / 8 包装机 BZJ2.0 1 / 9 热风炉 30万大卡 1 / 2、项目原辅材料及能源消耗 本项目的原辅材料为已腐熟的有机肥、腐植酸和谷壳等。原辅材料及能源消耗见表3-2： 表3-2 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号 名称 年消耗量 备注 1 腐熟有机肥 24000t 外购 2 腐植酸 2000t 外购 3 谷壳 2000t 外购 4 尿素 2000t 外购 5 水溶性包膜剂 40t 外购 8 秸秆碳 240t 外购 6 水 1260t 自备水井 7 电 5万度 胥店变电站 本项目劳动定员45人，年生产300天，每天工作8小时。 4、环境保护投资 项目环保设施投资见表3-3。 表3-3 项目环保投资一览表 类别 污染源 措施 数量 投资费用 （万元） 大气 食堂 油烟净化器 1套 1 投料、照料、热风炉、冷却、筛分工序粉尘 输送带全部进行密闭，集气罩+袋式除尘器+15m排气筒 8m排气筒 1套 6 废水 生活废水 10m3化粪池 1个 1 雨水 20m3雨水收集池 1个 1 噪声 运行的设备 减振基础，厂房隔声 若干 6 固废 生产垃圾 固废暂存处 / 2 生活垃圾 垃圾箱 若干 0.5 项目环保投资总计 / 17.5 5、生产工艺流程 本项目生产工艺和产污环节流程见图3-4: 表3-4 目生产工艺和产污环节流程

表4  污染物及污染物治理措施

| 主要污染物 | 1、废气 本项目的废气污染主要是食堂油烟、热风炉产生的废气、各生产工段产生的粉尘和恶臭气体。 2、废水 该项目产生的污水为职工生活污水，雨天污粪水。 3、噪声 本项目的噪声污染主要是机械设备产生的噪声。 4、固体废物 本项目固体废物主要为筛分过程中产生的不合格产品、袋式除尘器收集到的粉尘、废弃的原料包装袋以及职工日常生活中产生的生活垃圾。 |
| --- | --- |
| 主要环保设施和措施 | 1、废气 热风炉废气通过8m高排气筒排放；生产过程产生的恶臭气体以无组织形式排放；投料、筛分、造料工段产生的粉尘分别安装集气罩经袋式除尘器处理。 2、废水 职工生活污水经10m3化粪池处理，用于厂区绿化、厂区内大棚浇灌，雨水经20 m3集水池收集沉淀后用于农田浇灌，均不外排。 3、噪声 采取厂房隔音、降噪等措施，减少噪声对周围环境和影响。 4、固体废物 产生中的固废综合利用设置临时堆放场，厂区职工的生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理。 |

表5  环评批复意见

郑州市环境保护局关于《郑州市欣农科技有限公司年产20000吨有机肥项目建设项目环境影响报告表》（报批版）的批复内容： 你单位报送的由河南省正德环保科技有限公司编制的《郑州市欣农科技有限公司年产20000吨有机肥项目建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 一、项目位于登封市颖阳镇裴塘村，主要建设：生产车间、办公用房、敷料存储车间等。主要生产设备有粉碎机，搅拌机、烘干机、造粒机、包装设备等。主要工艺为：原料配料(发酵好的鸡粪等)、粉碎、筛分、搅拌、造粒、烘干、冷却、二次筛分及包装等。 二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则上同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。 三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。 （二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。 （三）项目外排污染物应满足以下要求： 1．废气。按照环评要求建设和落实粉尘污染防治设施及措施，全厂烟、粉尘排放满足《大气污染综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准及颗粒物无组织排放浓度限值要求；恶臭满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准相关要求。食堂油烟经油烟净化器处理后，到达《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求。 2．废水。生活废水经化粪池处理，用于厂区绿化。雨天污粪经收集池收集后，用于场区农作物浇灌。 3.固废。生产固废综合利用、妥善处置，各种固废临时堆场应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)进行控制。 4.噪声。按照环评要求建设和落实噪声防治设施及措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 5.项目卫生防护距离为100米。东南西北各厂界设防最大距离为100米，界外100m。在此范围内不得新建居民区、学校、医院等声环境敏感点。 （四）主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101000893） 五、项目建成后，须向我局递交试生产申请书，经审查同意后方可进行试生产。试生产期间按规定向我局申请竣工环境保护验收。 六、项目环境保护日常监督检查由登封市环保局负责，郑州市环境监测支队负责督查和巡查工作。 七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

表6  污染源监测

| 监测点位和监测因子 | 1、热风炉废气监测:监测因子为烟尘、二氧化硫和氮氧化物； 2、投料、筛分出料、造料工段产生的粉尘监测：监测因子为粉尘 3、厂界无组织颗粒物排放:在厂界上风向设1个监测点，下风向设三个监测点位，监测因子为颗粒物；（监测点位见附件） 4、恶臭气体无组织监测；下风向设三个监测点，监测因子为氨、硫化氢； 5、厂界噪声：在东、西、南、北厂界外1米处分别布设1个监测点位，监测因子为等效声级；（监测点位见附件） |
| --- | --- |
| 监测频次 | 1、热风炉废气：监测2个周期，每周期三次；（每天生产8小时，8小时为一个周期） 2、投料、筛分、造料工段产生的粉尘：监测2个周期，每周期三次（每天生产8小时，8小时为一个周期） 3、厂界无组织颗粒物排放：每天四次，监测2天； 4、恶臭气体无组织排放：每天三次，监测2天； 5、厂界噪声：监测2天，每天昼间监测1次； |
| 监测类别 | 监测项目 | 监测方法 | 检出限 |
| 无组织排放 | 颗粒物 | 重量法（GB/T15432-1995） | 0.001mg/m3 |
|  | 氨 | 环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法（HJ533-2009） | / |
|  | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法（B） <空气和废气监测分析方法》 | / |
| 厂界噪声 | 等效声级 | GB12348-2008 | / |
| 废气 | 烟（粉）尘 | 重量法（HJ/T397-2007） | / |
|  | SO2 | 定电位电解法 （HJ/T57-2000） | 2.86mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 定电位电解法 （HJ/T693-2014） | NO：3.0 mg/m3 |
|  |  |  | NO2：3.0 mg/m3 |
|  | 烟气参数 | HJ/T397-2007 | / |
| 监测仪器 | 无组织颗粒物：TH-150C中流量采样仪 无组织氨: 紫光可见分光光度计（UV）T6新世纪 气体采样器 EM-1500 硫化氢: 紫光可见分光光度计（UV）T6新世纪 气体采样器 EM-1500 烟（粉）尘：崂应3012烟尘测试仪、AB304-S电子天平 二氧化硫 ：崂应3012烟气测试仪 氮氧化物 ：崂应3012烟气测试仪 厂界噪声：AWA6228B型声级计 |
| 质量控制 | 1、生产处于正常，监测期间生产在大于75％额定生产负荷的工况下稳定运行，污染治理设施运行正常； 2、废气监测仪器均符合国家有关标准或技术要求，监测前对使用的仪器均进行浓度和流量校准，按规定对废气测试仪进行现场检漏，采样和分析过程严格按照HJ/T397-2007和《空气和废气监测分析方法》（第四版）进行。烟气测试仪器二氧化硫浓度校准见表6-1； 表6-1 烟气测试仪器浓度校准结果 校准日期 项目 标气浓度 单位 校准浓度 仪器误差 允许误差 2015-11-31 SO2 286 mg/m3 282 283 287 -0.7% ±5% NOX 250 mg/m3 251 253 252 0.8% ±5% 3、监测前后对AWA6218B型声级计进行校准，前后差值不大于0.5dB(A)； 4、监测数据严格实行三级审核制度。 |

表7、监测结果

7.1热风炉废气监测 1、热风炉烟尘监测结果见表7-1。 表7-1 热风炉烟尘监测结果一览表 污染源 名称 项目 测试位置 监测周期 烟气流量 (m3/h) 烟尘浓度(mg/m3) 烟尘排放量（kg/h） 烟气黑度 烟囱高度（m） 实测值 折算后 热风炉 出口 Ⅰ 第1次 836 9.9 24 0.0083 ≤Ⅰ 8 第2次 843 11 27 0.0093 ≤Ⅰ 第3次 849 10 24 0.0085 ≤Ⅰ 均值 843 10 24 0.0087 / Ⅱ 第1次 858 10 24 0.0086 ≤Ⅰ 第2次 865 11 26 0.0095 ≤Ⅰ 第3次 870 0.9 24 0.0086 ≤Ⅰ 均值 864 10 24 0.0089 / 标准限值 / 30 / Ⅰ 15 从表7-1可以看出，热风炉废气Ⅰ、Ⅱ周期烟尘排放浓度均为24mg/m3、24mg/ m3符合《关于生物质燃料使用有关问题的复函》(豫环办函[2014]115号)标准要求（烟尘≤30mg/m3）。 2、热风炉二氧化硫监测结果见表7-2。 表7-2 热风炉二氧化硫监测结果一览表 污染源 名称 测试位置 监测周期 烟气流量 (m3/h) SO2浓度(mg/m3) 烟尘排放量（kg/h） 烟气黑度 烟囱高度（m） 实测值 折算后 热风炉 出口 Ⅰ 第1次 836 17 41 0.014 ≤Ⅰ 8 第2次 843 16 39 0.013 ≤Ⅰ 第3次 849 19 44 0.015 ≤Ⅰ 均值 843 17 39 0.014 / Ⅱ 第1次 858 15 44 0.015 ≤Ⅰ 第2次 865 17 41 0.014 ≤Ⅰ 第3次 870 16 39 0.014 ≤Ⅰ 均值 864 16 39 0.014 / 标准限值 / 50 / Ⅰ 15 从表7-2可以看出，热风炉废气Ⅰ、Ⅱ周期二氧化硫排放浓度分别为39 mg/m3、39 mg/m3,符合《关于生物质燃料使用有关问题的复函》(豫环办函[2014]115号)标准要求（二氧化硫≤50mg/m3）。 3、热风炉氮氧化物监测结果见表7-3。 表7-3 热风炉氮氧化物监测结果一览表 污染源 名称 测试位置 监测周期 烟气流量 (m3/h) NOx浓度(mg/m3) 烟尘排放量（kg/h） 烟气黑度 烟囱高度（m） 实测值 折算后 热风炉 出口 Ⅰ 第1次 836 54 130 0.045 ≤Ⅰ 8 第2次 843 56 138 0.047 ≤Ⅰ 第3次 849 51 124 0.043 ≤Ⅰ 均值 843 53 130 0.045 / Ⅱ 第1次 858 52 127 0.045 ≤Ⅰ 第2次 865 49 118 0.042 ≤Ⅰ 第3次 870 48 118 0.042 ≤Ⅰ 均值 864 50 122 0.043 / 标准限值 / 200 / Ⅰ 15 从表7-3可以看出，热风炉废气Ⅰ、Ⅱ周期氮氧化物排放浓度均为130mg/m3、 122mg/m3符合《关于生物质燃料使用有关问题的复函》(豫环办函[2014]115号)标准要求（氮氧化物≤200mg/m3）。 4、袋式除尘器颗粒物监测结果见表7-4 表7-4 袋式除尘器颗粒物监测结果一览表 污染源 名称 项目 测试位置 监测 周期 烟气流量 (m3/h) 粉尘浓度 (mg/m3) 排放速率 (kg/h) 烟囱高度（m） 投料、筛分、造料工段产生的粉尘 袋式除尘器出口 Ⅰ 第1次 7.61×103 18 0.14 8 第2次 7.18×103 19 0.14 第3次 7.16×103 17 0.12 均值 7.32×103 19 0.14 Ⅱ 第1次 6.48×103 16 0.10 第2次 6.24×103 18 0.11 第3次 6.00×103 19 0.11 均值 6.24×103 16 0.11 标准限值 / 120 0.49 15 备注：烟囱高度没有达到国家标准要求（15米），排放速率按外推法计算结果的50%执行 从监测结果可以看出投料、筛分、造料工段产生的粉尘经袋式除尘器处理后，其粉尘排放浓度在16mg/m3～19mg/m3之间，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求的；其排放速率在0.11kg/h～0.14kg/h之间，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准外推法计算结果的50%。 7.2 无组织颗粒物排放监测 郑州市欣农科技有限公司的无组织颗粒物排放监测结果见表7-4。 表7-4 无组织颗粒物排放监测结果一览表 序号 监 测 日 期 监测时段 点位测定值 (mg/m3) 备 注 1# 2# 3# 4# 1 2015-12-1 8:00-9:00 0.267 0.400 0.395 0.378 监测时平均气温8.7℃，平均气压99.1kPa，平均风速0.6m/s，风向西北,天气为阴 2 11:00－12:00 0.273 0.386 0.370 0.356 3 14:00－15:00 0.283 0.371 0.358 0.395 4 17:00－18:00 0.289 0.383 0.410 0.400 5 2015-12-2 8:00-9:00 0.283 0.383 0.391 0.386 监测时平均气温10℃，平均气压98.2kPa，平均风速0.5m/s，风向西北,天气为多云 6 11:00－12:00 0.277 0.400 0.383 0.386 7 14:00－15:00 0.312 0.383 0.396 0.378 8 17:00－18:00 0.304 0.400 0.383 0.372 标准限值 1.0 / 从监测结果可以看出，对该建设项目无组织排放的颗粒物进行连续两天的监测，监测结果在0.267mg/m³～0.410mg/m³之间，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值(1.0mg/m3）。 7.3恶臭气体监测 由于登封市环境监测站对恶臭气体中氨和硫化氢没有监测能力和资质所以由该公司自行委托有资质的北京华测北方检测技术有限公司进行监测，监测结果达标。（监测报告见附件） 7.4 厂界噪声 厂界噪声监测结果见表7-6，监测点位见附图。 表7-6 厂界噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 监测项目 昼间等效声级 监测时间 监测地点 12月1日 12月2日 东厂界 56.4 56.2 南厂界 52.5 53.0 西厂界 52.3 52.9 北厂界 54.3 55.3 标准限值 60 备注:本项目夜间不生产 从表7-6可以看出，该建设项目的厂界噪声昼间监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值（昼间≤60dB(A))。 7.5污染物排放总量监测 验收监测期间根据该公司排放流量计算得出，该项目工程主要污染物二氧化硫排放总量为0.0336t/a，氮氧化物排放总量为0.1056t/a，未超出该工程年排放总量控制标准限值(二氧化硫总量为0.0816. t/a，氮氧化物总量为0.156t/a，)； [登环总审2015（0093）号]见附件 7.6验收监测公示 为了解和听取民众对该项目建设期间和试生产阶段环保工作的意见和建议，12月7日-12月14日在本项目裴塘村委会门口张贴了验收监测公示（照片见附件）。公告内容包括项目基本建设情况、主要污染防治措施和监测结果，并留有地址和联系方式。公示内容见表7-7 表7-7 建设项目竣工环保验收监测公示 建设项目竣工环保验收监测公示 郑州市欣农科技有限公司年生产20000吨有机肥项目于2015年11月投入试运行，现已进入验收监测阶段，为实现公共参与，现将项目建设的环境影响情况向周边群众公告如下： 一、项目基本情况 该项目位于登封市颍阳镇农民创业园区。项目东侧、南侧、北侧为农田，西侧为金博农药化工。项目规模为年生产有机肥20000吨。项目总投资1300万元，环保投资17.5万元。实际年生产有机肥10000吨，实际投资1300万，实际环保投资17.5万。2015年11月投入试生产。登封市环境监测站于2015年12月1日-2日对该建设项目进行了验收监测。（各生产工段，每周期3次连续监测2周期，该项目每天生产8小时，8小时为一个周期）。 二、环保执行情况 1、环境管理 按照国家有关环境保护的法律法规，该项目进行了环境影响评价，履行了建设项目环境影响审批手续，工程相应的环境保护设施与主体工程同时设计同步施工，同时投入使用。该项目环保审批手续及环保档案资料齐全建立了环境管理规章制度。该项目环境保护基本满足要求。 2、主要污染防治措施及生态环境保护措施 A、废水处理措施为： 项目生活污水经10m3化粪池处理用于厂区绿化、厂区内大棚浇灌、雨水经20 m3收集池沉淀后用于农田浇灌； B、噪声处理措施为： 采用低噪音设备，对投料机、搅拌、烘干机采取了基础减振、厂房隔音来降低噪声污染。 C、废气处理措施为： 食堂油烟废气安装油烟净化装置； 热风炉产生的废气通过8m高排气筒排放； 投料、造粒、烘干、冷却、筛分工段产生的粉尘经袋式除尘器处理； 生产过程产生的恶臭气体经过活性炭吸附装置处理后通过8m高排气筒排放。 三、监测结果 1、厂界昼间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 2、热风炉废气监测结果均符合（河南省环境保护厅办公室）豫环办【2014】115号文《关于生物质燃料使用有关问题的复函》中要求。 投料、造粒、烘干、冷却、筛分工段产生的粉尘监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求。 厂界无组织排放颗粒物监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求。 食堂油烟经油烟净化器处理后达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求。 3、厂界无组织恶臭气体能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准相关要求 4、固废。产生中的固废综合利用设置临时堆放场，厂区职工的生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理。 四、现场检查结论 现场检查该项目执行了环境影响评价制度和“三同时”制度。环境管理体系基本建立，在设计施工及运行中对环评报告及审批文件的要求进行了落实，环保审批手续及环保档案资料齐全，污染治理和环境风险防范设施按环评及批复要求落实，设施运行正常，污染物实现达标排放。 即日起，公众可以在5日内以电话、信函、邮件、传真或其他方式，向我单位咨询相关信息，并提出有关意见和建议。 验收监测单位名称及联系方式 监测单位：登封市环境监测站 联系电话：0371-56510661 通讯地址：登封市中岳办事处东十里铺 2015年12月10日 公示期内，没有接到该项目违反“三同时”环保制度的投诉。由此可见，建设期间和试生产阶段未出现污染事故和扰民现象；周边公众基本认为项目建成后对当地环境的影响很小。

表8  环境管理检查

监测期间,对该工程落实环评批复情况进行了检查，检查结果见表8-1。 表8-1 环评批复落实情况检查 序号 环评批复要求 实际建设情况 1 项目位于登封市颖阳镇裴塘村 登封市颖阳镇裴塘村 2 生活废水经化粪池处理，用于厂区绿化。雨天污粪经收集池收集后，用于场区农作物浇灌。 经现场勘查生活废水经化粪池处理，用于厂区绿化、厂区大棚浇灌。雨天污粪经收集池收集沉淀后，用于场区外农作物浇灌。 3 按照环评要求建设和落实粉尘污染防治设施及措施，生产阶段产生的粉尘安装集气罩和袋式除尘器，全厂粉尘排放满足《大气污染综合排放标准》(GB16297-1996)表2要求。 经监测厂界无组织排放颗粒物监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求，生产阶段产生的有组织粉尘监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求。 4 生物质热风炉废气排放满足《关于生物质燃料使用有关问题的复函》(豫环办函[2014]115号)标准要求 经监测生物质热风炉废气排放满足《关于生物质燃料使用有关问题的复函》(豫环办函[2014]115号)标准要求 5 恶臭满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准 经监测厂区无组织恶臭符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准要求 6 食堂油烟经油烟净化器处理后达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求 经现场勘查已安装油烟净化器 7 生产固废综合利用、妥善处置，各种固废临时堆场应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)进行控制。 经现场勘查以按要求落实临时堆场。 噪声 按照环评要求建设和落实噪声防治设施及措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 经监测，厂界环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求

表9   监测结论与建议

1、结论 登封市环境监测站于2015年12月1-2日对郑州欣农科技有限公司年产20000吨实际年产10000吨有机肥项目进行验收监测。验收监测期间，该厂2天产量分别为78%、75%，符合国家对建设项目环境保护实施竣工验收监测的要求。（验收期间生产报表见附件） （2）验收监测期间, 该厂热风炉废气经8m排气筒后烟尘、二氧化硫和氮氧化物排放浓度均符合《关于生物质燃料使用有关问题的复函》(豫环办函[2014]115号)标准要求（烟尘≤30mg/m3、SO2≤50mg/m3、NOx≤200mg/m3）。 （2）验收监测期间, 该厂投料、筛分、造料工段产生的粉尘经袋式除尘器排放的颗粒物均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准要求（排放浓度≤120mg/m3）排放速率≤3.5kg/h。烟囱8米（排放速率按外推法计算结果的50%执行） （3）验收监测期间, 该厂厂界无组织排放的颗粒物进行连续两天的监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准要求（颗粒物≤1.0mg/m3）。 （4）验收监测期间，该厂厂界恶臭无组织气体连续两天的监测结果均符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准（氨≤1.5mg/m3硫化氢≤0.06mg/m3）。 （5）验收监测期间，厂界昼间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值(昼间≤60dB(A))。 （6）经现场勘查，生产的固废设置有临时堆场，厂区生活垃圾集中收集后运送至登封市生活垃圾填埋场处理。 （7）根据监测数据得出，验收监测期间，该工程污染物排放总量二氧化硫、氮氧化物，符合该项目污染物排放总量控制指标要求。 （8） 项目建设期间和试生产阶段未出现污染事故和扰民现象，公众参与公示结果意见一致认为项目建成后对当地环境的影响很小。 2、建议 （1）认真执行环保管理制度，做好环保设施的维护和管理工作，保证环保设施的正常运行。 （2）加强场区的环境绿化，以起到净化空气、降低噪声的作用。

# Text boxes

筛分

造粒

粉碎

热风

冷却

烘干

不合格产品

烘干尾气、粉尘

冷风

噪声

已发酵好的有机肥

筛分

粉碎

噪声、臭气

粉尘

粉尘

包膜

包装入库

腐植酸

尿素

大颗粒

包膜剂液

谷壳

搅拌