目录

第一章  概述	1

1.1项目由来	1

1.2建设项目工程及环境特点	3

1.3环境影响评价工作流程	5

1.4关注的主要环境问题	6

1.5报告书主要结论	7

第二章  总则	8

2.1编制依据	8

2.2评价对象、目的及原则	10

2.3评价内容及重点	11

2.4环境影响因素识别及评价因子筛选	11

2.5评价标准	13

2.6评价工作等级及评价范围	18

2.7环境保护目标	24

2.8规划及政策相符性分析	25

2.9评价专题设置	31

第三章  工程分析	32

3.1现有工程回顾	32

3.2本项目工程分析	48

第四章  区域环境概况及环境质量现状	70

4.1区域环境概况	70

4.2环境质量现状监测与评价	75

4.3小结	91

第五章  环境影响预测与评价	93

5.1施工期环境影响分析	93

5.2营运期环境影响分析	93

第六章  环境保护措施及可行性论证	136

6.1施工期环境保护措施及可行性论证	136

6.2运营期环境保护措施及可行性论证	136

6.3项目“三同时”验收一览表	156

第七章  环境经济损益分析	158

7.1经济效益分析	158

7.2社会效益分析	158

7.3环境效益分析	158

7.4小结	159

第八章  环境管理及监测计划	160

8.1环境管理	160

8.2环境监测	163

8.3污染物总量指标	165

第九章  结论与建议	166

9.1项目概况	166

9.2评价结论	166

9.3总量	170

9.4选址可行性分析	170

9.5公众参与	171

9.6对策分析	171

9.7评价结论	172

附图

附图一  项目地理位置示意图

附图二  项目周围环境示意图

附图三  项目平面布置示意图

附图四  项目平分区防渗示意图

附图五  河南省三线一单综合信息应用平台研判

附图六  贾峪镇总体规划图

附图七  项目现状监测点位示意图

附图八  项目区域水系图

附图九  项目跟踪监测点位示意图

附图十  现场照片

附件

附件1  委托书

附件2  备案证明

附件3  现有工程环评批复

附件4  现有工程验收材料

附件5  排污许可证

附件6  名称变更文件

附件7  企业事业单位突发环境事件应急预案备案表

附件8  粉煤灰、炉渣、石膏综合利用协议

附件9  危废协议及危废转移联单

附件10  入场污泥监测报告

附件11  执行标准

附件12  现状检测报告

第一章  概述

1.1项目由来

1.1.1项目建设背景及必要性

郑州豫能热电有限公司位于荥阳市贾峪镇鲁庄村，全厂占地面积456279.27平方米，中心坐标为东经113°29′43.738″，34°42′1.595″。2015年郑州新力电力有限公司投资建设2×660MW燃煤供热机组项目，由郑州豫能热电有限公司负责建设和营运。2015年10月郑州新力电力有限公司委托国电环境保护研究院编制完成了《郑州新力电力有限公司2×660MW燃煤供热机组项目环境影响报告书》，并于2015年11月6日取得原河南省环境保护厅对该项目环境影响报告书的批复，批复文号：豫环审〔2015〕445号，经项目投资方研究决定，“郑州新力电力有限公司2×660MW燃煤供热机组项目”建设单位名称确定为郑州豫能热电有限公司，并于2016年4月5日报河南省发展和改革委员会备案。项目1#机组烟气脱硝、除尘、脱硫等设施及配套工程于2019年3月16日通过了验收组验收；2#机组烟气脱硝、除尘、脱硫等设施及配套工程于2019年12月6日通过了验收组验收。项目除尘、脱硫、脱硝等设备进出口及总排放口安装了烟气在线检测设备，设置了监测平台和监测孔。其中1#机组烟气在线监测设施于2019年1月14日联网，2019年12月通过验收；2#机组烟气在线监测设施于2019年4月8日联网，2019年12月通过验收。《郑州新力电力有限公司2×660MW燃煤供热机组项目》于2023年12月完成了全厂验收。至此，《郑州新力电力有限公司2×660MW燃煤供热机组项目》所有工程均完成了验收工作。郑州豫能热电有限公司于2018年11月12日首次取得排污许可证，2021年11月12日进行了延续申请，许可证编号为91410182MA3X87U148001P。

郑州豫能热电有限公司建设2台660MW燃煤供热机组，2023年燃煤实际消耗量约为262.0557万t。根据市场调研，郑州市建设的污泥处置厂处理后的市政污泥未得到有效的综合利用，造成大量堆积，无处消纳，急需进行资源化处置利用。《郑州市人民政府关于印发郑州市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案的通知》（郑政〔2023〕11号）文件提出“提升污泥处置能力。大力推进“污泥焚烧+建材利用”工艺路线建设，将垃圾焚烧发电厂、水泥窑、燃煤电厂等协同处置方式作为污泥处置的补充或应急措施。全面评估现有污水处理厂污泥第三方处置企业合规性，明确新建污水处理厂污泥处置路径，确保污泥得到妥善处理。

基于此，为了缓解污泥处置问题，建设单位拟利用现有资源投资271万元建设郑州豫能热电有限公司城市污泥掺烧项目，项目采用燃烧掺配技术，将郑州市污水净化有限公司八岗污泥处理厂堆存的污泥进行无害化处置，预估处置能力约75吨/天。本项目为火电机组掺烧城市生活污泥焚烧发电技术改造项目，接收郑州市污水净化有限公司八岗污泥处理厂堆存的污泥，污泥含水率不大于40%。本次新增建设内容均在现有厂区内进行，项目实施后全厂锅炉数量、发电机组均不发生变化，不改变现有工程运行模式。

1.1.2产业政策

本项目属于热电厂污泥掺烧项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“第一类 鼓励类”中“四十二款、环境保护与资源节约综合利用”中“3、城镇污水垃圾处理：高效、低能耗污水处理与再生技术开发，城镇垃圾、农村生活垃圾、城镇生活污水、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程，餐厨废弃物资源化利用技术开发及设施建设，垃圾分类技术、设备、设施，城镇、农村分布式小型化有机垃圾处理技术开发，污水处理厂污泥协同处置工程”，符合国家产业政策要求。项目已于2024年2月22日在荥阳市发展和改革委员会进行备案，项目代码为2402-410182-04-02-213996。

1.1.3报告编制类别

根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》及《中华人民共和国环境影响评价法》，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定，本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业”中“87、火力发电；热电联产4412（4411和4412均含掺烧生活垃圾发电、掺烧污泥发电）”中“火力发电和热电联产（发电机组节能改造的除外；燃气发电除外；单纯利用余热、余压、余气（含煤矿瓦斯）发电的除外）”，本项目应编制环境影响报告书。

受郑州豫能热电有限公司委托（委托书见附件1），河南秋晟环境科技有限公司（以下简称“我单位”）承担了本项目的环评工作。接受委托后，我单位立即成立了项目编制组，在对项目厂址及周围环境状况进行现场踏勘的基础上，认真分析了项目特点、性质及所在区域的自然环境概况，通过工程分析、计算机模拟计算等，按照相关的环保法规、标准和建设项目环境影响评价技术导则，对项目建设过程以及建成后可能产生的环境问题进行分析论证，提出减轻或消除不利影响的环保措施和建议，编制完成了《郑州豫能热电有限公司城市污泥掺烧项目环境影响报告书》。

1.2建设项目工程及环境特点

1.2.1工程特点

（1）本项目为火电机组掺烧城市生活污泥焚烧发电技术改造项目，处理规模为掺烧干化污泥75吨/天，掺烧工艺为干化污泥+卸煤沟+掺配+锅炉炉膛焚烧。污泥干化工作由前端单位进行，干化后的污泥由前端单位用密闭式的专用车辆运输运送至本项目厂区，污泥干化处理及运输不在本次评价范围内。本次新增建设内容均在现有厂区内进行，项目实施后全厂锅炉数量、发电机组均不发生变化，不改变现有工程运行模式。

（2）严格控制污泥来源。本项目接收郑州市污水净化有限公司八岗污泥处理厂堆存的污泥，不接收危险废物及其他一般工业废物，污泥含水率不大于40%。厂内定期对污泥理化性质进行检测，并定期及不定期对所接收的污水处理厂污泥进行抽样检测，分析其理化性质及重金属含量，对于污泥泥质未能达到进厂标准的污泥暂停接受，并采用通过书面形式通知其整改，待污泥泥质达标后方可接收；为了保证项目来源污泥属于一般固废，对不符合焚烧处置要求的污泥一律不予接受焚烧。

（3）本项目干化污泥每天入厂量与电厂掺配烧量匹配，当天入场当天掺烧，不在厂区贮存。主体工程、辅助工程、环保工程、储运工程及其他公用工程均依托现有工程。

（4）环境问题主要为新增废气污染物（烟尘、SO2、NOX、HCl、PM2.5、重金属及其化合物、二噁英）排放，掺烧后的废气处理依托电厂现有废气处理系统；本项目无新增工艺用水，正常生产不产生废水；污泥焚烧过程中产生的炉渣、飞灰等分别进入热电厂现有炉渣、粉煤灰中综合利用，生活垃圾及其他各种固废、废渣得到妥善处置。

1.2.2环境特点

（1）本项目位于荥阳市贾峪镇鲁庄村，经现场调查，本项目周围以企业、村庄、农田为主。项目东侧为郑州国联机械设备有限公司、郑州中晟新型环保材料有限公司、空地；南侧为河南康晖水泥制品有限公司；西侧为武庄村、北木匠洼村、农田；北侧为郑州市郑荣压力容器有限公司、农田、捷瑞砂轮机械。本项目场区边界西北距祖始庙村约110m，东北距郑州科技学院约50m，南距周垌村约790m，西南距武庄村约20m、距北木匠洼村78m。距离项目最近的地表水体为项目西侧约640m处的须水河，水体功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类。本项目周边500m范围内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等保护目标。项目地理位置见附图1，项目周围环境示意图见附图2。

（2）本项目位于荥阳市贾峪镇鲁庄村，利用现有工程进行改建，不新增占地。根据贾峪镇总体规划（2012~2030），项目所在地为工业用地，符合相关规划及“三线一单”相关要求。

（3）项目所在区域SO2、NO2年均浓度、CO的日平均第95百分位数可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准，PM10、PM2.5、O3日最大8小时平均值第90百分位数不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准，项目所在区域为不达标区域，特征因子为NH3、H2S、臭气浓度、HCl、NOx、As、Hg、Cr、Cd、Pb、二噁英，根据补充监测数据环境空气监测点各监测因子均满足相关标准要求；地表水监测断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准；场界四周声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求；土壤环境质量均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地土壤污染风险筛选值或《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值。

1.3环境影响评价工作流程

1.3.1第一阶段

受建设单位委托，我单位承担了该项目的环境影响评价工作。

接受委托后，我单位组织专业技术人员，认真研究项目的建设单位提供的相关资料及相关文件要求。

然后对项目进行初步的工程分析，初步明确项目评价重点、项目周围敏感点及项目需关注的问题，并制定了现场踏勘方案。

根据制定的现场踏勘方案，进行了初步的环境现状调查，逐一确认落实项目周围敏感点，并重点调查需关注的问题。

在对现场进行详细踏勘、收集相关资料、进行类比调研的基础上，依据有关技术规范，进行环境影响识别和评价因子筛选，明确了评价重点和环境保护目标，进而确定工作等级、评价范围和评价标准，进而制定了详细的工作方案，并按工作方案进行该项目的环境影响评价工作。

1.3.2第二阶段

在项目环评编制过程中，我公司严格按照各环境要素导则的相关要求制定了环境现状监测方案，并由建设单位委托有资质的单位进行现状监测。

我公司认真按导则要求编制该项目的工程分析内容，之后进行各环境要素环境影响预测与评价和各专题环境影响分析与评价。

1.3.3第三阶段

根据项目工程分析和影响预测情况提出有针对性的环境保护措施，并进行了经济技术论证；按相关要求明确给出了项目污染物排放清单；进而给出了项目环境影响评价是可行的结论。以废气、废水污染控制预防为重点，并结合类比资料，在认真贯彻“清洁生产、达标排放、总量控制”的原则基础上编制出该项目的环境影响报告书。评价工作程序见下图。

依据相关规划确定环境影响评价文件类型

1研究相关技术文件和其他有关文件

2进行初步工程分析

3开展初步的环境现状调查

1、环境影响因素识别和评价因子筛选

2、明确评价重点和环境保护目标

3、确定工作等级、评价范围和评价标准

制定工作方案

环境现状调查、

监测与评价

建设项目

工程分析

1各环境要素环境影响预测与评价

2各专题环境影响分析与评价

1提出环境保护措施、进行技术经济论证

2给出污染物排放清单

3给出建设项目环境影响评价结论

编制环境影响报告书

第

二

阶

段

第

三

阶

段

第

一

阶

段

图1.3-1    建设项目环境影响评价工作程序图

1.4关注的主要环境问题

本项目为火电机组掺烧城市生活污泥技术改造项目，针对该类项目的污染特点，本次评价将重点关注以下几个问题：

（1）通过工程分析和现有工程类比调查，了解掺烧污泥后污染物源强的变化情况，重点关注重金属及其化合物、二噁英类等污染物产生和排放情况。

（2）掺烧污泥后，现有配套的烟气污染防治措施达标可行性。

（3）掺烧污泥后，各类污染物排放对评价范围内敏感点的影响程度。

（4）项目区域环境空气、地表水、地下水、土壤以及声环境质量现状能否满足相应的标准限值要求。

1.5报告书主要结论

郑州豫能热电有限公司城市污泥掺烧项目符合国家产业政策，各污染物均能够满足达标排放、综合利用的环保要求，对环境影响较小，在认真落实本评价提出的各项污染防治措施并充分考虑评价建议的基础上，从环保角度而言，该项目建设可行。

第二章  总则

2.1编制依据

2.1.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订，2018年12月29日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月修订，2018年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订，2018年10月26日起施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）；

（6）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日起施行）；

（9）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修订）。

1.1.2环境保护法规、部门规章

（1）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起实施）；

（2）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

（3）《产业结构调整指导目录（2024年）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）；

（4）《国家危险废物名录》（2021年版）（部令第15号），生态环境部等五部门，2021年1月1日实施；

（5）《国务院办公厅关于印发突发事件应急预案管理办法的通知》（国办发〔2013〕101号）；

（6）《关于做好环境影响评价制度与排污许可衔接相关工作的通知》（环发环评〔2017〕84号）；

（7）《环境影响评价公众参与暂行办法》（生态环境部令第4号，2019年1月1日实施）；

（8）《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发〔2015〕178号，2015年12月30日）；

（9）《地下水管理条例》（国令第748号，2021年10月21日起实施）。

2.1.3行业标准与技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《建设项目环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《建设项目环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；

（10）《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）；

（11）《制订地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）；

（12）《制定地方水污染物排放标准的技术原则与方法》（GB3839-83）；

（13）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（14）《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）；

（15）《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2016）

（16）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

（17）《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）；

（18）《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）；

（19）《排污许可申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）；

（20）《火电行业排污许可证申请与核发技术规范》；

（21）《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJBAT-002）。

2.1.4地方性法规及规范性文件

（1）《河南省建设项目环境保护条例》（2018年9月30日实施）；

（2）《河南省固体废物污染环境防治条例》（2012年1月1日实施）；

（3）《河南省减少污染物排放条例》（2014年1月1日实施）；

（4）《河南省水污染防治条例》（2010年3月1日实施）；

（5）《河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知》（2020年5月27日）；

（6）《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市“十四五”生态环境保护规划的通知》（郑政办〔2022〕42号）；

（7）《郑州市人民政府关于印发郑州市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案的通知》（郑政〔2023〕11号）；

（8）《荥阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案》（荥办〔2023〕11号）。

2.1.5其他相关资料

（1）郑州豫能热电有限公司城市污泥掺烧项目环评委托书；

（2）《郑州豫能热电有限公司城市污泥掺烧项目可行性研究报告》；

（3）郑州豫能热电有限公司城市污泥掺烧项目发改委备案；

（4）环境质量现状监测报告；

（5）《郑州新力电力有限公司2×660MW燃煤供热机组项目环境影响报告书》及批复；

（4）《郑州新力电力有限公司2×660MW燃煤供热机组项目竣工环境保护验收报告》；

（5）建设单位提供的项目其他相关资料。

2.2评价对象、目的及原则

2.2.1评价对象

本次评价对象为郑州豫能热电有限公司城市污泥掺烧项目

2.2.2评价目的

通过对本次技改项目的生产工艺、污染物排放、治理措施进行分析，依据国家及本省环保法律、法规及相关标准、规范、评价导则，预测、分析技改项目投产后对环境产生的影响程度和范围，论证环保措施的可行性，对项目合理布局提出评价意见，从环境保护角度分析项目可行性，为项目环保措施的设计与实施、以及投产运行后建设单位的环境管理，为管理部门决策提供科学依据。

2.2.3评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

2.3评价内容及重点

次评价的工作内容有概述、总则、建设项目工程分析、区域环境概况及环境质量现状、环境影响预测与评价、环境保护措施及其可行性论证、环境经济损益分析、环境管理与监测计划、环境影响评价结论等。

2.3.2评价重点

根据工程情况、污染物排放特征和厂址所处区域的特点，评价重点为建设项目工程分析、环境影响预测与评价、环境保护措施可及行性论证等。

2.4环境影响因素识别及评价因子筛选

2.4.1环境影响因素识别

根据本改造项目的建设内容、工艺特点以及所在区域的环境特点等，对本改造项目建设及运行过程的环境影响因子进行识别与筛选。本项目主要环境污染因子识别见表2.4-1。

表2.4-1    环境影响因子识别表

| 影响因素 类别 | 施工期 | 运行期 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 工程排水 | 工程排气 | 固废 | 噪声及振动 | 运输 | 效益 |
| 自然生态环境 | 地表水 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 地下水 | / | -1LP | / | / | / | / | / |
|  | 大气环境 | / | / | -2LP | / | / | -1LP | / |
|  | 声环境 | -1SP | / | / | / | -1LP | -1LP | / |
|  | 地表 | / | / | / | -1LP | / | / | / |
|  | 土壤 | / | / | -1LP | -1LP | / | / | / |
|  | 植被 | / | / | / | / | / | / | / |
| 备注：影响程度：1-轻微；2-一般；3-显著 影响时段：S-短期；L-长期 影响范围：P-局部；W-大范围 影响性质：+-有利；--不利 |

2.4.2评价因子筛选

依据环境影响识别结果，并结合工程特点及区域环境功能要求和环境保护目标，筛选确定评价因子，项目营运期评价因子见下表2.4-2。

表2.4-2    项目评价因子一览表

| 类别 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 污染物总量控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | PM10、PM2.5、TSP、SO2、NO2、CO、O3、NH3、H2S、臭气浓度、HCl、NOx、As、Hg、Cr、Cd、Pb | PM10、SO2、NO2、HCl、砷、汞、铬、铅、铜、锌、镍、二噁英类、H2S、NH3 | NOx |
| 地表水 | COD、氨氮、总磷 | / | / |
| 地下水 | 水质+水位；K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、溶解性总固体、总硬度、氨氮、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、氰化物、亚硝酸盐、铁、锰、砷、汞、镉、铅、六价铬、挥发酚、石油类、总大肠菌群、高锰酸盐指数。 | 汞、铅、砷、镉 | / |
| 土壤 | pH、土壤含盐量、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯[a,h]蒽、茚并[1,2，3,-cd]芘、萘、石油类 | 汞、砷、铅、铬、铜、镍、二噁英 | / |
| 环境 噪声 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | / |
| 固废 | / | 一般工业固废 | / |

2.5评价标准

2.5.1环境质量标准

（1）环境空气质量标准

表2.5-1    环境空气质量标准

| 污染物 | 平均时间 | 单位 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | μg/m3 | 60 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 |
|  | 24小时平均 | μg/m3 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | μg/m3 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | μg/m3 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | μg/m3 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | μg/m3 | 200 |  |
| NOx | 年平均 | μg/m3 | 50 |  |
|  | 24小时平均 | μg/m3 | 100 |  |
|  | 1小时平均 | μg/m3 | 250 |  |
| PM10 | 年平均 | μg/m3 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | μg/m3 | 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 | μg/m3 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | μg/m3 | 75 |  |
| TSP | 年平均 | μg/m3 | 200 |  |
|  | 24小时平均 | μg/m3 | 300 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | μg/m3 | 160 |  |
|  | 1小时平均 | μg/m3 | 200 |  |
| CO | 24小时平均 | mg/m3 | 4 |  |
|  | 1小时平均 | mg/m3 | 10 |  |
| 镉（Cd） | 年平均 | μg/m3 | 0.005 |  |
| 汞（Hg） | 年平均 | μg/m3 | 0.05 |  |
| 砷（As） | 年平均 | μg/m3 | 0.006 |  |
| 六价铬（Cr（VI）） | 年平均 | μg/m3 | 0.000025 |  |
| 铅（Pb） | 年平均 | μg/m3 | 0.5 |  |
|  | 季平均 | μg/m3 | 1 |  |
| NH3 | 1小时平均 | μg/m3 | 200 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| H2S | 1小时平均 | μg/m3 | 10 |  |
| HCl | 1小时平均 | μg/m3 | 50 |  |
|  | 日平均 | μg/m3 | 15 |  |
| 臭气浓度 | / | / | / | 无环境质量标准 |
| 二噁英 | 年平均 | pgTEQ/m3 | 0.6 | 参照日本环境厅中央环境审议会制定的环境标准 |

备注：《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发〔2008〕]82号）文指出，在我国尚未制定二噁英环境质量标准的前提下，参照日本年均浓度标准（0.6pgTEQ/m3）评价。

（2）地表水环境质量标准

本项目无新增废水外排，离本项目最近的地表水体为西侧640m的须水河，与索河汇合后称索须河，后汇入贾鲁河贾鲁河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水体标准。

表2.5-2    地表水环境质量标准    单位：mg/L

| 序号 | 污染物名称 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量（COD）(mg/L) | ≤30 |
| 2 | 氨氮(NH3-N)(mg/L) | ≤1.5 |
| 3 | 总磷（以P计）(mg/L) | ≤0.3 |

（3）地下水环境质量标准

区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类，标准限值见下表2.5-3。

表2.5-3    地下水环境质量标准及限值

| 序号 | 污染物名称 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6.5-8.5 |
| 2 | 总硬度（以CaCO3计）(mg/L) | ≤450 |
| 3 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 |
| 4 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 |
| 5 | 氯化物(mg/L) | ≤250 |
| 6 | 铁(mg/L) | ≤0.3 |
| 7 | 锰(mg/L) | ≤0.10 |
| 8 | 挥发性酚类（以苯酚计）(mg/L) | ≤0.002 |
| 9 | 耗氧量（CODMn法，以O3计）(mg/L) | ≤3.0 |
| 10 | 氨氮(以N计)(mg/L) | ≤0.5 |
| 11 | 总大肠菌群(MPN/100ml，或CFU/mg/L) | ≤3.0 |
| 12 | 石油类(mg/L) | / |
| 13 | 亚硝酸盐(以N)(mg/L) | ≤1.0 |
| 14 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | ≤20 |
| 15 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 |
| 16 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 |
| 17 | 汞(mg/L) | ≤0.001 |
| 18 | 砷(mg/L) | ≤0.01 |
| 19 | 镉(mg/L) | ≤0.005 |
| 20 | 铬（六价）(mg/L) | ≤0.05 |
| 21 | 铅(mg/L) | ≤0.01 |

（4）土壤环境质量标准

占地范围内及占地范围外建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），占地范围外农用地执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018），具体土壤环境质量评价因子执行标准见表2.5-4、表2.5-5。

表2.5-4    建设用地土壤污染风险筛选值    单位：mg/kg

| 序号 | 污染物名称 | CAS编号 | 风险筛选值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第二类用地 |
| 重金属和无机物（基本项目） |
| 1 | 砷① | 7440-38-2 | 60① |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 65 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 5.7 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 18000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 800 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 38 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 900 |
| 挥发性有机物（基本项目） |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 2.8 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.9 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 37 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 9 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 5 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 66 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 596 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 54 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 616 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 5 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 10 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 6.8 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 53 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 2.8 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 2.8 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.43 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 4 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 270 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 20 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 28 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3，106-42-3 | 570 |
| 34 | 邻-二甲苯 | 95-47-6 | 640 |
| 半挥发性有机物（基本项目） |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 76 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 260 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 2256 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 15 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 1.5 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 15 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 151 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 1293 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | 1.5 |
| 44 | 茚并[1,2,3-c,d]芘 | 193-39-5 | 15 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 70 |
| 多氯联苯、多溴联苯和二噁英类（其他项目） |
| 38 | 二噁英类（总毒性当量） | / | 4×10-5 |
| 石油烃类（其他项目） |
| 40 | 石油烃（C10-C40） | / | 4500 |
| 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值（见3.6）水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录A。 |

表2.5-5    农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）

| 序号 | 污染物项目①② | 风险筛选值（mg/kg） |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5<pH≤7.5 | pH>7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 注：①重金属和类金属砷均按元素总量计。 ②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。 |

（5）声环境质量标准

项目区域环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准见表2.5-6。

表2.5-6    声环境质量标准    等效声级LAeq：dB

| 级别 | 昼间 | 夜间 | 适应区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 | 四厂界、敏感点 |

2.5.2污染物排放标准

（1）废气

表2.5-7    项目废气污染物执行标准

| 标准名称及级别 | 污染因子 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
| 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 二级 新改扩建 | 氨 | 厂界标准值≤1.5mg/m3 |
|  | 硫化氢 | 厂界标准值≤0.06mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 厂界标准值≤20（无量纲） |
| 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2 大气污染物特别排放限值 | 烟气黑度 | 排气筒≤1 |
| 《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB41/1424-2017） | 烟尘 | 排气筒≤10mg/m3（1小时均值） |
|  | 二氧化硫 | 排气筒≤35mg/m3（1小时均值） |
|  | 氮氧化物（以NO2计） | 排气筒≤50mg/m3（1小时均值） |
|  | 汞及其化合物 | 排气筒≤0.03mg/m3（1小时均值） |
| 《关于印发煤电节能减排升级与改造行动计划 （2014-2020年）的通知》（发改能源〔2014〕2093号） | 烟尘 | 排气筒≤5mg/m3（1小时均值） |
| 参照执行《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》（DB41/2556-2023）表1 | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 排气筒≤0.3mg/m3（测定均值） |
|  | 镉、铊及其化合物（以Cd+Ti计） | 排气筒≤0.03mg/m3（测定均值） |
|  | 氯化氢（HCl） | 排气筒≤20mg/m3（1小时均值） |
|  |  | 排气筒≤10mg/m3（24小时均值） |
|  | 二噁英类 | 排气筒0.1≤ngTEQ/m3（测定均值） |

（2）废水

本项目污泥含水率不大于40%，呈固态泥饼状，不在厂区贮存，直接在卸煤沟卸料，不会产生废水；汽车进出场清洗均依托现有冲洗平台，汽车冲洗废水经沉淀后循环使用，定期补充，不外排；本项目不新增职工，无新增生活污水。综上，本项目不新增外排废水。

（3）噪声

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准限值见下表2.5-8。

表2.5-8    工业企业厂界环境噪声排放标准

| 厂界外声环境功能类别 | 昼间（dB（A）） | 夜间（dB（A）） |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |
| 注：夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于10dB（A）；夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。 |

（4）固体废物

一般工业固体废物：《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），一般工业固体废物其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

2.6评价工作等级及评价范围

2.6.1大气环境影响评价等级及范围

本次评价依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中“5.3 评价等级判断”，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）判定依据

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时对应的最远距离D10%。依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，最大地面浓度占标率Pi定义如下：

Pi=（Ci/C0i）×100%

式中：

Pi—第i类污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i类污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i—第i类污染物空气质量浓度标准，μg/m3；

C0i一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

环境空气评价等级见下表2.6-1。

表2.6-1    评价工作等级判定依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

（2）评价因子

根据本次工程废气污染物排放特点和《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的相关规定，确定本项目污染因子为PM10、SO2、NO2、HCl、砷、汞、铬、铅、铜、锌、镍、二噁英类、H2S、NH3。

（3）评价等级

根据估算模式计算结果，大气评价等级确定结果见下表2.6-2。

表2.6-2    本项目等级确定结果一览表

| 污染源 | 污染物 | 排放方式 | Pmax(%) | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 焚烧烟气 | 颗粒物 | 点源 | 0.28 | 三级 |
|  | SO2 | 点源 | 0.60 | 三级 |
|  | NOx | 点源 | 0.01 | 三级 |
|  | HCl | 点源 | 0.37 | 三级 |
|  | 砷 | 点源 | 0.15 | 三级 |
|  | 汞 | 点源 | 0.00 | 三级 |
|  | 铬 | 点源 | 0.93 | 三级 |
|  | 铅 | 点源 | 0.00 | 三级 |
|  | 镍 | 点源 | 0.00 | 三级 |
|  | 二噁英 | 点源 | 0.85 | 三级 |
| 卸煤沟 | NH3 | 面源 | 0.00 | 三级 |
|  | H2S | 面源 | 0.77 | 三级 |

由上表可知，本项目污染源最大占标率为焚烧烟气铬，其占标率为Pmax=0.93%<1%，因此，本项目大气环境影响评价等级为三级。

（4）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气评价等级为三级，三级评价项目无需设置大气环境影响评价范围。

2.6.2地表水环境影响评价等级及范围

本项目不新增员工，无新增生活污水；汽车进出场均依托现有冲洗平台，汽车冲洗废水经沉淀后循环使用，定期补充，不外排；本技改项目污泥掺烧比例较低，相对于全厂用煤量，掺烧污泥不会增加煤泥废水等生产废水量，且现有全厂废水处理后回用不外排，对现有排水系统无影响。综上，本次项目无新增废水产生，不再进行地表水影响评价。

2.6.3声环境影响评价范围及等级

本项目设备全部依托现有，不新增设备，项目建设前后对外界噪声贡献基本不发生变化。因此，本项目不对声环境进行影响分析。

2.6.4地下水环境影响评价等级及范围

（1）评价项目类别

1、建设项目类别根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，确定本项目属于“E电力，30、火力发电（包括热电）”中“编制报告书”中“其余”类别，属于Ⅲ类项目。

（2）敏感程度

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感。分级原则见表2.6-3。

表2.6-3    地下水敏感程度分级一览表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

本项目位于郑州荥阳市贾峪镇。根据收集到的资料和现场调查，本项目场地及周边无已划定的集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建或规划的饮用水水源）准保护区；无除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，周围存在分散式饮用水源。因此，本项目地下水环境敏感程度为“较敏感”。

（3）评价工作等级

建设项目评价工作等级建设项目评价工作等级分级表见下表。

表2.6-4    建设项目评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

本项目属于Ⅲ类项目，地下水环境敏感程度属于“较敏感”，由上表可知，本项目地下水环境影响评价工作等级确定为三级

（4）评价范围

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），并结合项目所在区域地下水分布情况及地下水流向（评价区地下水总流向由西南向东北），确定项目地下水评价范围为：厂址上游1km，下游2km，两侧分别1km的评价范围，共计6km2。

2.6.5土壤环境影响评价等级及范围

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）规定，本项目为污泥掺烧焚烧发电技术改造项目，属污染影响型建设项目，根据污染影响型建设项目类别判定评价等级。根据行业特点、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为I类、II类、III类、IV类，详见《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A 表A.1，其中IV类建设项目可不开展土壤环境影响评价。

（1）评价等级判定

①建设项目类别

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A 表A.1，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中“火力发电（燃气发电除外）”，属于II类建设项目。

②占地规模

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）规定，“建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。”

现有工程占地456279.27m2，本项目不新增占地。合计占地规模为456279.27m2（45.6279hm2），属于中型规模。

③敏感程度

建设项目的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感三级，建设项目所在地为建设用地，所在地周边存在耕地，因此，拟建项目土壤环境敏感程度为“敏感”。判别依据见表2.6-5。

表2.6-5    污染影响型敏感程度分级表

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园林、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

④评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）规定，项目土壤环境影响评价等级划分见表2.6-6。

表2.6-6    评价工作等级分级表

| 项目 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |

项目属于“II类项目”、“中型”、“敏感”，综合以上分析，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）土壤环境影响评价工作等级划分原则，拟建项目土壤环境评价工作等级为二级。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018），土壤环境调查评价范围判定依据见表2.6-7。

表2.6-7    现状调查范围

| 评价工作等级 | 影响类型 | 调查范围a |
| --- | --- | --- |
|  |  | 占地范围内 | 占地范围外 |
| 一级 | 污染影响型 | 全部 | 1km范围内 |
| 二级 |  |  | 0.2km范围内 |
| 三级 |  |  | 0.05km范围内 |
| a、涉及大气沉降途径影响的，可根据主导风向的最大落地浓度点适当调整。 b、矿山类项目指开采与各场地的占地；改、扩建类的指现有工程与拟建工程的占地。 |

拟建项目评价等级为二级，考虑到项目确定评价范围为项目占地范围内并外延200m。

2.6.6风险环境影响评价等级及范围

（1）环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》附录C.1.1危险物质数量与临界量比值（Q）计算。

式中：q1，q2，...，qn--每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn--每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

拟建项目涉及的主要风险物质Q值确定表见表2.6-8。

表2.6-8    项目危险物质数量与临界量比值Q值确定

| 序号 | 物质 | 厂区最大存在量t | 临界量 | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | HCl | 0 | 2.5 | 0 |
| 3 | 汞 | 0 | 0.5 | 0 |
| 4 | 铬 | 0 | 0.25 | 0 |
| 5 | 镍 | 0 | 0.25 | 0 |
| 6 | 砷 | 0 | 0.25 | 0 |
| 合计 | 0 |

经计算，拟建项目Q值为0，故危险物质与临界值比值小于1。该工程环境风险潜势为I，进行简单分析。

（2）评价等级

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），建设项目环境风险评价工作级别按下表内容进行划分。

表2.6-9    风险评价工作级别

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | III | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |

根据工作级别判定依据，确定本项目风险评价工作级别为简单分析。只需描述危险物质、影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

（3）评价范围

本项目的环境风险为简单分析，不需设置评价范围。

本项目评价等级及评价范围详见下表。

表2.6-10    项目评价等级及评价范围一览表

| 评价项目 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 三级 | / |
| 地表水 | 不评价 | / |
| 地下水 | 三级 | 项目占地为中心，上游扩展1000m，下游扩展2000m，两侧各扩展1000m，形成的调查与评价区面积约为6km2 |
| 声 | 不评价 | / |
| 土壤 | 二级 | 项目占地范围内并外延200m的区域 |
| 风险 | 简单分析 | / |

2.7环境保护目标

2.7.1大气环境保护目标

大气环境影响评价等级为三级，根据导则要求，三级评价项目无需设置大气环境影响评价范围。

2.7.2地表水环境保护目标

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）3.2水环境保护目标定义为：饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。本项目不进行地表水评价，未设置评价范围，项目周边无导则规定的水环境保护目标。

2.7.3地下水环境保护目标

地下水评价等级为三级的项目。以项目占地为中心，向上游延伸1000m，向下游延伸2000m，向西北及东南各延伸1000m，即6km2。

表2.7-1    地下水主要环境保护目标

| 环境要素 | 保护目标 | 坐标 | 方位/距离 | 供水人口 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东经 | 北纬 |  |  |  |
| 地下水 | 武庄村内散户 | 113°29′25.720″ | 34°41′56.342″ | NW，224m | 6 | 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 |

2.8规划及政策相符性分析

2.8.1与“三线一单”相符性分析

（1）生态保护红线

本项目位于河南省郑州市荥阳市贾峪镇鲁庄村，根据河南省三线一单综合信息应用平台研判分析结果图（见附图五），距离本项目最近的生态保护红线是河南省郑州市中原区生态保护红线生态功能重要，距离约5.120km。本项目所在地不在生态保护红线范围内。

（2）环境质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。

①大气环境质量：根据《2022年郑州市环境质量状况公报》中PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO等数据统计分析，项目所在区域PM2.5、PM10年均值、O3日最大8小时平均值第90百分位数均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，项目所在区域为不达标区域。目前，荥阳市正在实施与《荥阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案》（荥办〔2023〕11号）等一系列措施，通过优化产业结构，推进产业绿色升级；深入调整能源结构，推进能源低碳转型；调整交通运输结构，构建绿色交通体系；推进涉挥发性有机物重点企业治理等一系列措施，将不断改善区域环境空气质量。

项目废气主要为特征因子识别为NH3、H2S、臭气浓度、HCl、NOx、As、Hg、Cr、Cd、Pb、二噁英，均能够达标排放对区域环境空气质量影响不大，不会对环境空气质量底线形成冲击影响。

②水环境质量

根据郑州市生态环境局公布的《郑州市内10条河流水质排名情况的报告》（2022年1月~2022年12月）中“索须河入贾鲁河处”监测数据，索须河入贾鲁河处常规监测数据COD、氨氮、总磷均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中IV类标准的要求。

③土壤环境质量底线

本项目为技术改造项目，依托现有工程进行建设，不新增占地，厂区内进行了分区防渗，项目各类污染物对土壤环境的影响均处于可控制的范围内，不会降低土壤环境质量底线。

（3）资源利用上线

本项目位于郑州市荥阳市贾峪镇鲁庄村，为污泥掺烧发电项目，可实现对污泥的减量化、无害化处理。本项目不新增用水、用电及其他能源消耗，不会达到资源利用上线。

（4）生态环境准入清单

根据在河南省“三线一单”综合信息应用平台可知，项目所在地属于重点管控单元，管控单元编号为ZH41018220003，管控单元名称为荥阳市城镇重点单元。本项目与河南省生态环境分区管控总体要求（2023年版）相符性分析见表2.8-1。

表2.8-1    与生态环境准入清单相符性一览表

| 管控要求 | 本项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 空间布局 约束 | 1、禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。 2、对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤污染状况调查确定为未污染地块的，不得进入用地程序，规划管理部门不得核发建设工程规划许可证。 3、新、改、扩建“两高”项目严格落实《生态环境部关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见（环环评〔2021〕45号）》、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案的通知（豫政办〔2021〕65号）》和《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见（豫环文〔2021〕100号）》要求。 4、城市建成区内现有不符合发展规划和功能定位的工业企业，应当逐步搬迁、转型转产或关闭退出。 | 1、本项目为污泥掺烧焚烧发电项目； 2、本项目在现有占地内进行技术改造，不新增用地； 2、本项目不属于“两高”项目； 3、本项目占地为工业用地，符合发展规划和功能定位的。 | 相符 |
| 污染物排 放管控 | 1、推进城中村、老旧城区和城乡结合部污水处理配套管网建设和雨污分流系统改造，实现污水全收集、全处理。 2、加快城市建成区排水管网雨污分流、污水处理厂提质增效，新建或扩建城镇污水处理厂执行《贾鲁河流域水污染物排放标准》（DB41/908-2014）表1或《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）表1标准。 3、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市县两级人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。 | 1、不涉及； 2、本项目依托现有厂区进行技术改造，不涉及新增废水产生及排放，现有厂区内雨污分流。 3、本项目为污泥掺烧焚烧发电技术改造项目，建成可实现污泥无害化、无害化处理。 | 相符 |
| 环境风险 防控 | 1、建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，建设突发事件应急物资储备库，成立应急组织机构。 2、高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 | 1、本项目建设完成后，建立健全环境风险防控体系，重新编制环境风险应急预案备案，建设突发事件应急物资储备库，成立应急组织机构； 3、本项目所在地不属于高关注地块。 | / |
| 资源利用 效率 | 加强水资源开发利用效率，提高再生水利用 率。 | 本项目不涉及新增用水量。 | 相符 |

综上，本项目符合“三线一单”的相关要求。

2.8.2与《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》（建城[2009]23号）符合性分析

表2.8-2本项目与《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》（建城[2009]23号）相符性分析

| 序号 | 与项目相关的条件和要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污泥热干化。采用污泥热干化工艺应与 利用余热相结合，鼓励利用污泥厌氧消化过程中产生的沼气热能、垃圾和污泥焚烧余热、发电厂余热或其他余热作为污泥干化处理的热源；不宜采用优质一次能源作为主要干化热源。 | 本项目仅接收郑州市污水净化有限公司八岗污泥处理厂堆存的污泥（含水率≤40%），送入燃煤锅炉进行协同焚烧处置，污泥在电厂进行污泥干化。 | 相符 |
| 2 | 污泥焚烧。经济较为发达的大中城市，可采用污泥焚烧工艺；鼓励采用干化焚烧的联用方式，提高污泥的热能利用效率；鼓励污泥焚烧厂与垃圾焚烧厂合建；在有条件的地区，鼓励污泥作为低质燃料在火力发电厂燃煤锅炉、水泥窑或砖窑中混合焚烧。 | 本项目位于市贾峪镇鲁庄村，仅接收郑州市污水净化有限公司八岗污泥处理厂堆存的污泥。郑州市属于经济较发达的大中城市，可采用污泥焚烧工艺。并且，根据建设特点，本项目属于污泥作为低质燃料在火力发电厂燃煤锅炉中混合焚烧。 | 相符 |
| 3 | 污泥焚烧的烟气应进行处理，并满足 《生活垃圾焚烧污染控制标准（GB18485）等有关规定。污泥焚烧的炉渣和除尘设备收集的飞灰应分别收集、储存、运输。鼓励对符合要求的炉渣进行综合利用；飞灰需经鉴别后妥善处置。 | 本项目干化污泥依托豫能电厂现有锅炉烟气净化系统处理后，重金属、二噁英、氯化氢（HCl）达到《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》（DB41/2556-2023） | 相符 |

综上所述，本项目的建设符合《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政（试行）》（建城[2009]23号）相关要求。

2.8.3与《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南（试行）》相符性分析

表2.8-3 与《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南（试行）》相符性分析

| 序号 | 文件内容 | 本项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.3.1前处理技术污泥焚烧前处理技术通常指脱水或热干化等工艺，以提高污泥热值，降低运输和贮存成本，减少燃料和其他物料的消耗。热干化工艺有半干化（含固率达到60%~80%）和全干化（含固率达到80%~90%）两种。污泥含固率在35%~45%时，热值为4.8~6.5MJ/kg，可自持燃烧，通常后面直接接焚烧工艺。用作土壤改良剂、肥料，或作为水泥窑、发电厂和焚烧炉燃料时，须将污泥含固率提高至80%~95%。 | 本项目接收郑州市污水净化有限公司八岗污泥处理厂堆存的污泥，不在电厂干化。本项目属于热电厂协同处理生活污泥，污泥的掺烧比1.07%。污泥含水量含水率不大于40%，对发电的热贡献率较低。 | 相符 |
| 2 | 7.3.3.3污泥的燃煤电厂协同处置可利用燃煤电厂的循环流化床锅炉、煤粉锅炉和链条炉等焚烧炉将污泥与煤混合焚烧。为提高污泥处置的经济性，优先考虑利用电厂余热干化污泥后进行混烧。直接掺烧污泥会降低焚烧炉内温度和焚烧灰的软化点，增加飞灰产生量，增加除尘和烟气净化负荷，降低系统热效率3%~4%，并引起低温腐蚀等问题。 | 本项目协调处置利用现有焚烧炉，干化污泥与煤进行混烧。 | 相符 |
| 3 | 1、最佳可行工艺流程 污泥焚烧污染防治最佳可行技术主要包括污泥接收、贮存及给料系统，干化系统，焚烧系统，余热回收及热源补充系统，烟气处理系统，臭气收集及处理系统，给排水系统，压缩空气系统，通风和空调系统，电气系统和自控系统等。 | 本项目接收郑州市污水净化有限公司八岗污泥处理厂堆存的污泥，不在电厂干化。污泥不在电厂内进行储存，焚烧系统、给排水系统等依托现有工程。 | 相符 |
| 4 | 3、污染物削减及污染防治措施 在标准状态下，干烟气含氧量以6%计，烟尘排放浓度不大于30mg/m3，二氧化硫不大于350mg/m3，氮氧化物不大于450mg/m3。为避免二噁英的生成及其前驱物的合成，应通过优化炉膛设计、优化过量空气系数、优化一次风和二次风的供给和分配、优化燃烧区域内烟气停留时间、温度、湍流度和氧浓度等设计和运行控制方式；避免或加快（＜1S）在250～400℃的温度范围内去除粉尘。在除尘器之前的烟气流中喷射含碳物质、活性炭或焦炭等吸附剂，可降低二噁英排放。污泥焚烧系统产生的废水集中收集处理。 污泥焚烧过程产生的灰渣以及烟气净化产生的飞灰分别收集和储存。灰渣集中收集处置，飞灰经鉴别属于危险废物的，按危险废物进行处置。 | 项目烟尘排放浓度≤5mg/m3，二氧化硫排放浓度≤35mg/m3，氮氧化物排放浓度≤50mg/m3，满足现行排放标准要求。本项目无新增废水产生，本项目属于热电厂协同处理干化污泥，污泥的掺烧比1.07%，掺烧比例很小，污泥焚烧过程产生的灰渣及烟气净化产生的飞灰属于一般固废。 | 相符 |
| 5 | 4、技术经济适用性 在大中型城市且经济发达的地区、大型城镇污水处理厂或部分污泥中有毒有害物质含量较高的城镇污水处理厂，可采用污泥干化焚烧技术处置污泥。 | 本项目属于城市生活污泥的处置，厂内定期对污泥理化性质进行检测，并定期及不定期对所接收的污水处理厂污泥进行抽样检测，分析其理化性质及重金属含量，对于污泥泥质未能达到进厂标准的污水处理厂暂停接受。 | 相符 |
| 6 | 5、最佳环境管理实践 建立入厂污泥质量控制系统，并定期对 污泥中砷、镉、铬、铅和镍等重金属进行监 测。安装自动辅助燃烧器，使燃煤锅炉启动 和运行期间燃烧室保持850℃以上的燃烧温度。连续在线监测和调控炉膛温度、氧气含量、压力、烟气出口温度和水蒸气含量等 工艺运行参数。安装大气污染物连续在线 监测装置，监测粉尘、氯化氢、二氧化硫、 一氧化碳、碳氢化合物和氮氧化物，定期 监测重金属和二噁英，每年至少2~4次。 脱水污泥贮存区（包括贮存罐和贮存仓） 加盖并保持微负压。空气中甲烷含量不应超 过1.25%，并宜将贮存区空气抽做燃煤锅炉 一次风。燃煤锅炉不运行期间，应避免污泥 贮存过量。制定应急预案，防止事故的发 生。污泥焚烧厂安装消防、防爆、自动监测 和报警系统，确保焚烧设备安全、稳定、 连续达标运行。 | 厂内定期对污泥理化性质进行检测，并定期及不定期对所接收的污水处理厂污泥进行抽样检测，分析其理化性质及重金属含量。 本项目依托电厂安装自动辅助燃烧器，使燃煤锅炉启动和运行期间燃烧室保持1300℃以上的燃烧温度。 本项目污泥不在厂区脱水，本项目只接收含水率40%以下的干化污泥，卸煤沟定期喷洒除臭剂。 本项目只接收含水率40%以下的干化污泥，空气中甲烷含量不超过1.25%。锅炉不运行期间，禁止污泥进厂。现有工程已制定了应急预案，防止事故的发生。电厂安装了消防、防爆、自动监测和报警系 统，确保焚烧设备安全、稳定、连续达标运行。 | 相符 |

通过上表分析可知，本项目符合《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南（试行）》的要求。

2.8.4与国家发展改革委住房城乡建设部生态环境部关于印发《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》的通知（发改环资〔2022〕1453号）的符合性分析相符性分析

表2.8-5    与《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》的符合性分析

| 序号 | 文件要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二、优化处理结构（六）有序推进污泥焚烧处理。污泥产生量大、土地资源紧缺、人口聚集程度高、经济条件好的城市，鼓励建设污泥集中焚烧设施。含重金属和难以生化降解的有毒有害有机物的污泥，应优先采用集中或协同焚烧方式处理......有效利用本地垃圾焚烧厂、火力发电厂、水泥窑等窑炉处理能力，协同焚烧处置污泥，同时做好相关窑炉检修、停产时的污泥处理预案和替代方案。污泥焚烧处置企业污染物排放不符合管控要求的，需开展污染治理改造，提升污染治理水平。 | 本项目主要接收郑州市污水净化有限公司八岗污泥处理厂堆存的污泥。郑州市属于经济较发达的大中城市，可采用污泥焚烧工艺。本项目依托电厂已建的2×660MW锅炉进行掺烧污泥，电厂已于2023年完成环保验收。 | 相符 |

通过上表分析可知，本项目的建设符合《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》的要求。

2.8.5《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）的相符性规范文件符合性分析

表2.8-6    固体废物处理处置工程技术导则相符性分一览表

| 序号 | 文件要求 | 本项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.1 固体废物处理处置应遵循减量化、资源化、无害化的原则。 | 本项目为掺烧污泥，可实现污泥减量化无害化处置 | 相符 |
| 2 | 4.4 固体废物处理处置过程应避免和减少二次污染。对产生的二次污染应执行国家和地方环境保护法规和标准的有关规定，治理后达标排放。二次污染的治理方案应充分利用企业已有资源。 | 本项目为掺烧污泥，在锅炉正常运行时段按燃煤量1.07%的比例掺烧污泥，确保污泥在锅炉内的燃烧温度和停留时间，以避免产生二噁英。对于污泥焚烧产生的飞灰、灰渣等均依托电厂锅炉飞灰、灰渣收集处理设施进行处理。烟气依托现有烟气处理措施进行处理。 | 相符 |
| 3 | 4.5固体废弃物处理处置工程应按照国家相关规定安装自动连续监测装置。 | 本项目已安装烟气在线监控设施。 | 相符 |
| 4 | 5.2.1焚烧厂选址： 应具备满足工程建设要求的工程地质条件和水文地质条件。焚烧厂不应建在受洪水、潮水或内涝威胁的地区。应有可靠的电力供应和供水水源。应考虑焚烧产生的炉渣及飞灰的处理处置。 | 本项目依托电厂已有用地，不新增用地。该工程选址已充分考虑工程地质条件和水文地质条件，厂址无洪水、内涝等威胁。有可靠的电力供应和水源。项目焚烧产生的炉渣及飞灰均依托电厂锅炉飞灰、灰渣收集处理设施进行处理。 | 相符 |

2.9评价专题设置

根据本项目特点及周围环境特点，按照建设项目环境影响报告书编制规范要求，本次评价拟设置以下专题：

第1章  概述

第2章  总则

第3章  建设项目工程分析

第4章  区域环境概况及环境质量现状

第5章  环境影响预测与评价

第6章  环境保护措施及可行性论证

第7章  环境经济损益分析

第8章  环境管理与监测计划

第9章  结论与建议

第三章  工程分析

3.1现有工程回顾

3.1.1基本概况

郑州豫能热电有限公司位于荥阳市贾峪镇鲁庄村，全厂占地面积456279.27平方米，2015年郑州新力电力有限公司投资建设2×660MW燃煤供热机组项目，由郑州豫能热电有限公司负责建设和营运。2015年10月，国电环境保护研究院编制完成了《郑州新力电力有限公司2×660MW燃煤供热机组项目环境影响报告书》；2015年10月29日，原郑州市环境保护局以“郑环审[2015]455号”《关于郑州新力电力有限公司2×660MW燃煤供热机组项目环境影响报告书的审查意见》对该项目环境影响报告书出具审查意见；2015年11月，原河南省环境保护厅以“豫环审[2015]445号”《关于郑州新力电力有限公司2×660MW燃煤供热机组项目环境影响报告书的批复》对该项目环境影响报告书予以批复；2015年12月，河南省发展和改革委员会以“豫发改能源[2015]1536号”《关于郑州新力电力有限公司2×660MW燃煤供热机组项目核准的批复》对本项目予以核准。经项目投资方研究决定，“郑州新力电力有限公司2×660MW燃煤供热机组项目”建设单位名称确定为郑州豫能热电有限公司，于2016年3月23日取得营业执照，2016年4月5日报河南省发展和改革委员会备案。

郑州新力电力有限公司2×660MW燃煤供热机组项目属于新建项目，由郑州豫能热电有限公司负责建设和营运。项目2016年12月31日开工建设；2018年6月15日，厂用电受电成功后机组正式开始调试，1#机组于2019年3月16日完成168小时试运，2019年11月29日，1#机组烟气脱硝、除尘、脱硫等设施及配套工程通过了验收组验收；2#机组于2019年7月30日完成168小时试运，2019年12月6日，2#机组烟气脱硝、除尘、脱硫等设施及配套工程通过了验收组验收。项目除尘、脱硫、脱硝等设备进出口及总排放口安装了烟气在线监测设备，设置了监测平台和监测孔。其中1#机组烟气在线监测设施于2019年1月14日联网，2019年12月通过验收；2#机组烟气在线监测设施于2019年4月8日联网，2019年12月通过验收。《郑州新力电力有限公司2×660MW燃煤供热机组项目》于2023年12月完成了全厂验收。至此，《郑州新力电力有限公司2×660MW燃煤供热机组项目》所有工程均完成了验收工作。

郑州豫能热电有限公司于2018年11月12日首次取得排污许可证，2021年11月12日进行了延续申请。许可证编号为91410182MA3X87U148001P，颗粒物年许可排放限值为178.52吨/年、二氧化硫为1285.64吨/年、氮氧化物为1785.20吨/年。

应急预案备案情况：

郑州豫能热电有限公司已于2022年4月30日向郑州市生态环境局荥阳分局提交了《郑州豫能热电有限公司突发环境事件应急预案》备案，备案编号：410182-2022-043-M。

3.1.2现有工程情况

3.1.2.1项目组成

根据现有工程实际建设情况及相关资料，现有工程内容见下表。

表3.1-1    现有工程组成情况一览表

| 项目组成 | 工程内容 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 河南省郑州市荥阳市贾峪镇鲁庄村 |
| 工程总投资 | 590000万元 |
| 规模 | 2×660MW |
| 主体工程 | 锅炉 | 超超临界参数、单炉膛、一次中间再热、四角切圆燃烧方式、平衡通风、固态排渣、露天岛式布置、全钢构架、变压运行直流炉，最大连续蒸发量2×2015t/h |
|  | 汽机 | 超超临界、中间再热、单轴、四缸四排汽、抽凝式汽轮机，单台额定功率660MW |
|  | 发电机 | 水-氢-氢冷却、静态励磁，单台额定功率660MW |
| 辅助工程 | 水源及输送 | （1）主供水源采用郑州市五龙口污水处理厂中水，备用水源采用荥阳市丁店水库地表水，生活用水采用城市自来水 （2）中水取水点为郑州市五龙口污水处理厂清水池出水端，通过已建成的2.1km中水供水管线输至老厂区，一级升压泵站设在老厂区内，通过全长16.64km中水供水管线输至现有工程厂区，管线采用DN900管道1根；备用水源取水口位于丁店水库大坝右岸，一级升压泵站设在取水口处，经全长10.2km供水管线输水至现有工程厂区，管线采用DN900管道1根；中水深度处理设施位于现有工程厂区内 |
|  | 排水系统 | 采用分流制排水系统，废水处理后全部回用不外排，雨水汇集后由雨水泵提升排到厂外西北侧1000m处的排水沟 |
|  | 冷却方式 | 采用二次循环、自然通风冷却塔。每台机组配1座冷却塔（9000m2）和2台循环水泵，2台水泵布置于1座泵房，设2座循环水泵房 |
|  | 化学水处理系统 | 采用预处理+超滤+反渗透+一级除盐+混床处理系统 |
|  | 循环水处理系统 | 采用补充水石灰软化处理+循环水旁流石灰软化处理系统，浓缩倍率4.55（夏季） |
|  | 除灰渣系统 | 灰渣分除，排渣采用干式排渣机+渣库系统，除灰采用气力输送系统，脱硫石膏采用皮带机输送至石膏库；灰渣全部综合利用，综合利用不畅时由密闭汽车运至事故灰库暂存 |
| 贮运工程 | 运煤系统 | 燃煤采用河南省新密及义马地区原煤。 燃煤采用铁路运输进厂，新密煤、义马煤的运距分别约115km和215km，铁路专用线由陇海铁路关帝庙站引出，新建正线长1.05km，至集煤站后采用电动重卡、氢能源运输重卡运输至厂区煤场 |
|  | 卸煤系统 | 根据燃煤的厂外运输方式，去除管带输送机接煤转运站，直接设置汽车卸煤装置。厂内汽车卸煤设施设置在封闭条形煤场南侧，向东接厂外货运公路。采用单沟双缝式卸煤沟，每车位年卸煤能力40.0×104t，设置横向贯通式卸车位8个 |
|  | 贮煤系统 | 设1座封闭条形煤场，煤场储量约14×104t，可满足2×660MW机组13天的耗煤量。煤场内串联布置1台斗轮堆取料机和1台斗轮取料机，堆、取料出力为1500t/h |
|  | 灰渣库 | 共设置渣库2座，单座有效容积297m3，每炉1座；共设灰库3座，2座粗灰库和1座细灰库。每座灰库直径5m，有效容积约3179m3 |
|  | 封闭灰库 | 在祖始庙封闭灰库作为事故备用灰库，总用地面积7.4×104m2，有效库容50.55×104m3，可满足堆贮约6个月灰渣和石膏量 |
|  | 运灰道路 | 运灰渣道路利用规划道路凌霄路、光明路及新建运灰路，运输距离约2.01km，其中新建运灰道路约0.6km；灰渣综合利用受阻时，由密闭汽车运至事故备用灰库碾压堆放 |
|  | 石灰石 | 外购成品石灰石，由荥阳市贾峪豫欣建材厂负责运输进厂，年供应量20×104t；厂内设1座Φ9m×13m圆柱形石灰石贮仓；厂内湿磨制浆 |
|  | 尿素 | 尿素由中科华鼎环境材料有限公司提供并负责汽车运送到厂。厂内设1套锥形底立式尿素筒仓，有效容积满足本期2台机组3天用量要求。 |
| 环保工程 | 烟囱 | 两炉合用1座高240m的双管套筒式烟囱，单管出口内径Φ7m。 |
|  | 烟气脱硫 | 采用石灰石～石膏湿法单塔双循环脱硫工艺，脱硫效率≥98%，不设GGH，不设烟气旁路 |
|  | 烟气除尘 | 采用高效电袋复合除尘器，除尘效率99.92%，并加装湿式除尘器，综合除尘效率≥99.988% |
|  | 粉尘 | 碎煤机、粗灰库、细灰库、煤仓间、1#转运站、2#转运站、煤仓间专员站均采用袋式除尘器除尘，除尘效率99.9% |
|  | 氮氧化物控制 | 采用低氮燃烧技术，控制锅炉NOx浓度≤400mg/Nm3；设置SCR脱硝装置，脱硝效率≥90%，烟囱出口NOx浓度≤50mg/Nm3 |
|  | 烟气监测 | 在炉后烟道上安装烟气连续监测系统（CEMS） |
|  | 废水处理 | 清污分流，建设工业废水处理设施、脱硫废水处理设施、含煤废水处理装置、含油废水处理装置、生活污水处理设备等。废水处理后全部回用，不外排 |
|  | 噪声治理 | 选用低噪声设备、主要声源设备加装隔声降噪装置、消声器、减振等。 沿本工程两座冷却塔淋水面的西侧半圆设置消声导流装置，降噪量不低于20dB（A） |
|  | 煤贮运系统防尘 | 采用封闭条形煤场，并设置煤场喷淋装置；碎煤机出口、输煤系统各转运点均设置除尘器和洒水装置 |
|  | 其他 | 石灰石料仓、灰库及渣库设布袋除尘装置 |
| 公用工程 | 厂前区、办公楼、厂区道路及绿化等 |
| 供热范围 | 东界金水河～京广快速路、南界绕城公路、西界西四环、北界中原西路～贾鲁河～东风路 |
| 供热管网 | 采用二级换热热网，主要采取地下直埋敷设，部分路段采用顶管、沟管、架空敷设方式。供热管网不在本次评价范围内 |
| 电力送出工程 | 厂内设220kV配电装置，采用4回220kV线路接入厂外变电站。电力送出工程 |

3.1.2.2现有工程原料消耗

1、燃煤

燃煤由郑州煤炭工业集团有限公司、郑州中兴实业集团有限公司、河南大有能源股份有限公司提供，供应煤质为新密及义马地区原煤。根据供煤协议，郑州煤炭工业集团有限公司可提供燃煤200×104t/a、郑州中兴实业集团有限公司可提供燃煤100×104t/a、河南大有能源股份有限公司可提供燃煤100×104t/a。三家公司共可为本工程提供煤炭共400×104t/a，满足本工程的用煤需求。煤质分析见表3.1-2，煤质消耗见表3.1-3。

表3.1-2    煤质分析资料

| 项目 | 单位 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 全水分Mt | % | 9.6 |
| 收到基灰分Aar | % | 28.68 |
| 干燥无灰基挥发分Vdaf | % | 16.03 |
| 收到基低位发热量Qnet.ar | kJ/kg | 19920 |
| 收到基碳Car | % | 54.76 |
| 收到基氢Har | % | 2.39 |
| 收到基氮Nar | % | 1.25 |
| 收到基氧Oar | % | 1.13 |
| 收到基硫Sar | % | 0.36 |
| 收到基汞Hgar | μg/g | 未检出 |

表3.1-3    耗煤量

| 项目 | 单位 | 消耗量 |
| --- | --- | --- |
| 小时耗量 | t/h | 476.4649 |
| 日耗量 | t/d | 9529.2982 |
| 年耗量 | ×104t/a | 262.0557 |
| 注：日利用小时按20h，年利用小时按5500 |

2、石灰石

现有工程采用石灰石-石膏湿法单塔双循环烟气脱硫，设计脱硫效率≥98%。脱硫系统采用外购石灰石后厂内湿磨制浆的方式，两台炉共用1套石灰石制备系统。

郑州豫能热电有限公司石灰石由荥阳市贾峪豫欣建材厂供应，该公司现可年生产石灰石100万t，可提供20万t/a石灰石。石灰石消耗量见3.1-4。

表3.1-4    石灰石消耗量

| 项目 | 单位 | 消耗量 |
| --- | --- | --- |
| 小时耗量 | t/h | 10.2471 |
| 日耗量 | t/d | 204.9418 |
| 年耗量 | ×104t/a | 5.6359 |
| 注：日利用小时按20h，年利用小时按5500 |

3、脱硝剂

现有工程采用SCR脱硝系统，采用尿素作为脱硝剂。郑州豫能热电有限公司尿素由中科华鼎环境材料有限公司供应，可提供6500t/a尿素，并由其负责运输至厂内。尿素消耗量见表3.1-5。

表3.1-5    尿素消耗量

| 项目 | 单位 | 消耗量 |
| --- | --- | --- |
| 小时耗量 | kg/h | 860 |
| 日耗量 | t/d | 17.2 |
| 年耗量 | t/a | 4730 |
| 注：日利用小时按20h，年利用小时按5500 |

4、水资源

（1）用水来源及用水量

现有工程采用郑州市五龙口污水处理厂中水作为生产用水水源，丁店水库地表水作为中水备用水源，并利用郑州市柿园水厂自来水作为厂区生活用水水源。考虑输水损失和厂区深度处理净化站损失后，工程生产用水取用原水量为1064万m3/a，生活用水由郑州市自来水管网供给，取用水量为4.38万m3/a（按365天计），现有工程生产、生活取用原水量总计为1068.38万m3/a。

（2）废水

现有工程按照“清污分流，一水多用”的原则，采用雨水、生活污水、工业废水分流制排水系统。本工程建设工业废水、含煤废水、脱硫废水和生活污水处理设施，所有废水全部重复利用不外排。厂区雨水汇集后排至雨水泵房，经泵提升后排至化学水处理系统，处理后回用。

（1）工业废水及非经常性废水处理

本工程工业废水的正常排水量合计约74t/h，综合考虑锅炉酸洗及空预器冲洗水等非经常性废水的排放量，本项目工业废水处理系统的设计处理水量为100m3/h。所有需要处理的工业废水及非经常性废水经收集后，贮存于2×3000m3钢制废水曝气塔中，废水经曝气搅拌、加二氧化氯除去有机物、加酸碱调节pH、混凝澄清过滤处理后，送至复用系统重复使用。

（2）脱硫废水处理

脱硫废水处理系统处理水量为20m3/h，脱采用“预处理+正渗透+结晶”的处理工艺。设备处理能力40m3/h，布置在脱硫岛区域的厂房内。

2023年10月新上一套脱硫废水处理设施，达到脱硫废水100%回用，实现零排放。

（3）含煤废水处理

煤水处理系统选用2套煤水一体化处理设备，处理能力为2×30m3/h。含煤废水包括输煤系统冲洗排水和煤场雨水，运煤系统的冲洗排水经各冲洗段收集后，汇集到煤水处理间一沉池内，然后经煤水升压泵升压后送到煤水处理设备内进行加药、混凝、沉淀、过滤后进入煤水处理间清水池内，由升压泵增压继续供运煤系统重复使用，沉淀的煤泥送至煤场。

（4）含油废水处理

含油废水处理系统选用一体化油水处理装置一套，处理能力为10m3/h。含油污水主要为油罐区及卸油栈台地面冲洗水，采用气浮工艺处理。

（5）生活污水处理

采用A/O生物接触氧化法，处理能力10m3/h。

（6）厂区雨水处理

厂区雨水汇集后排至雨水泵房，经泵提升后排到厂区化学水处理系统处理。

现有工程水平衡见图3.1-1、3.1-2。

图3.1-1    现有工程非采暖季水平衡图（单位：m3/h）

图3.1-2    现有工程采暖季水平衡图（单位：m3/h）

3.1.3现有工程生产工艺

燃料经输煤系统和制粉系统将煤制成煤粉送至锅炉燃烧，锅炉产生的蒸汽推动汽轮发电机发电，产生的电能接入厂内配电装置，由输电线路送出。锅炉产生的烟气经省煤器与空气预热器之间的SCR脱硝装置脱硝后再经超净电袋除尘器除尘，除尘后的烟气通过湿法烟气脱硫装置脱硫后经240m高单筒烟囱排入大气。

现有工程除灰渣系统设计采用灰、渣分除系统，灰渣分除，排渣采用干式排渣机+渣库系统，除灰采用气力输送系统，脱硫石膏采用皮带机输送。本工程2×660MW机组配置一套干灰浓相气力输送系统，设三座干灰库，其中二座粗灰库，一座细灰库。灰渣考虑全部综合利用，综合利用不畅时由密闭汽车运至事故灰库暂存。石膏和炉渣日产日清，不在厂区暂存。

电厂主要用水为冷却水和锅炉补充水等，冷却系统采用带自然通风冷却塔的二次循环冷却系统。

现有工程烟气脱硝采用选择性催化还原法（SCR），SCR方法是将NH3注入温度为315～400℃的烟气中，接着该烟气与SCR催化剂接触，NOx（燃烧装置中主要是NO）便被还原成N2，催化剂布置在省煤器和空气预热器之间。

现有工程烟气脱硫采用石灰石－石膏湿法脱硫工艺。典型的湿式石灰石－石膏烟气脱硫工艺流程主要由石灰石制备系统，吸收、氧化系统和石膏脱水系统组成。

主要工艺流程为：将石灰石破碎磨细成粉状后与水混合搅拌制成吸收浆液，在吸收塔内吸收浆液与烟气接触混合，烟气中的SO2与浆液中的碳酸钙以及鼓入的氧化空气进行化学反应而被脱除。烟气在经过湿法烟气脱硫系统（FGD）后即在吸收塔出口处被冷却到45～55℃。湿法烟气脱硫的最终反应产物为石膏，吸收塔底部排出的石膏浆经过浓缩和脱水2个过程后，含水量低于10%，可用作水泥掺和料或制作石膏板等。生产工艺流程图详见图3.1-3。

图3.1-3    现有工程工艺流程图

3.1.3.1脱硝工艺

现有工程采用煤粉锅炉低氮燃烧技术降低锅炉出口NOx排放浓度，低氮燃烧器的设计是采用“火焰内NOx还原”，在不降低火焰温度的同时使得NOx的排放急剧减少。在分级燃烧方式中，提供给燃烧器的风量少于其正常燃烧所需要的风量，燃烧所需要的其余的风量通过燃烧器上方的燃尽风风口来提供，此种布置方式可以有效的减少NOx的产生，锅炉出口NOx排放浓度低于400mg/m3。为满足燃气轮机组排放限值要求，现有工程装设SCR脱硝装置（配备有四层催化剂，三层运行一层备用），脱硝效率大于90%，经脱硝后NOx排放浓度不超过50mg/m3。SCR反应器及进出烟道布置在锅炉后部、脱硝钢架上方。脱硝钢架上部布置有热解室、氨气/空气混合器、供氨阀门段、烟气取样风机以及原烟气和净烟气分析测试平台；每台锅炉配置2台SCR反应器。

现有工程脱硝还原剂采用尿素，厂区内脱硝还原剂储存及制备区集中布置，至主厂房SCR区的尿素溶液管道架空敷设；氨气制备设施中的计量及分配装置、尿素热解系统设备布置在锅炉尾部烟气脱硝钢架上。

脱硝尿素区包括尿素装卸设备、尿素溶解罐、尿素溶液输送泵、尿素溶液储罐、尿素溶液循环泵、尿素水解制氨反应器及控制装置等。

尿素颗粒由斗提机输送到溶解罐里，用除盐水将干尿素溶解成40～60%质量浓度的尿素溶液，通过尿素溶液输送泵输送到尿素溶液储罐。

尿素溶液经由溶液循环泵进入水解制氨反应器内分解，生成NH3、H2O和CO2，分解产物与稀释空气混合均匀并喷入脱硝系统。

①斗提机

尿素的供应由运输卡车或罐车运送，把干尿素卸到尿素储存区储存。通过斗提机将尿素颗粒从储存区送至尿素溶解罐。在尿素车间内设置袋装尿素堆场，储量满足2台机组7天用量需求。

②尿素溶解罐

设置1座容积110m3尿素溶解罐，采用斗提机将尿素输送到溶解罐。在溶解罐中，用除盐水或疏水制成40～60%的尿素溶液。尿素溶液配制采用计量罐方式。尿素溶液浓度的精准配制是通过装在循环回路上的尿素溶液密度计信号控制溶解罐进水自动完成的。当尿素溶液温度过低时，蒸汽加热系统启动使溶液的温度高于结晶温度10℃以上（确保不结晶）。溶解罐除设有流量、温度控制系统外，还采用尿素溶液输送泵将尿素溶液从储罐底部向侧部进行循环，使尿素溶液更好地混合。

③尿素溶液储罐

设置两座容积500m3尿素溶液储罐，满足2台机组7天的系统用量要求。储罐为立式平底结构，装有液面、温度显示仪、人孔、梯子、通风孔及蒸汽加热装置（保证溶液温度高于配制浓度对应的结晶温度10℃以上）等。储罐基础为混凝土结构。设置尿素溶液伴热管道系统。尿素溶液管道由尿素溶解罐及储罐的加热蒸汽疏水进行伴热。

④尿素溶液输送泵

设两台尿素溶液输送泵，一运一备，并列布置。

⑤尿素溶液循环装置

设置二套尿素溶液供应与循环装置，每套尿素溶液输送系统设置2台尿素溶液循环泵(一用一备)。该装置的功能主要是提供尿素溶液给水解制氨反应器，过滤尿素溶液以保证喷射装置的稳定运行，同时补充溶液输送途中损失的热量以防尿素结晶并维持储存还原剂的持续循环。

⑥尿素水解系统

尿素水解制氨系统包括：尿素水解制氨反应器模块、电伴热控制系统和氨气流量调节阀组等。每台机组对应设置一套尿素水解制氨系统。

3.1.3.2脱硫系统

现有工程采用单塔双循环石灰石-石膏湿法烟气脱硫的脱硫方案，吸收塔为钢制喷淋塔，塔内设四层喷淋层，预留一层喷淋层安装空间，每一级循环配备有一层托盘，加装三级除雾器，不设烟气旁路，不加装GGH，单塔双循环石灰石-石膏湿法烟气脱硫可满足脱硫效率大于98%。

现有工程单塔双循环脱硫系统主要设计参数见表3.1-6

表3.1-6    现有工程脱硫系统主要参数

| 区域 | 项目 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级循环 （洗涤区） | 喷淋层数 | 层 | 2 |
|  | 浆液循环量 | m3/h | 24000 |
|  | 浆液停留时间 | min | 4 |
|  | 烟气停留时间 | 秒 | 5 |
|  | 氧化空气量 | Nm3/h | 18000 |
|  | 钙硫比 | / | <1.03 |
|  | 浆液pH值 | / | 5~6 |
|  | 烟气流速 | m/s | 3.66 |
|  | 液/气比（L/G，湿基） | L/Nm3 | 17.67 |
| 二级循环 （吸收区） | 喷淋层数 | 层 | 2 |
|  | 浆液循环量 | m3/h | 24000 |
|  | 浆液停留时间 | min | 4 |
|  | 烟气停留时间 | 秒 | 5 |
|  | 氧化空气量 | Nm3/h | 18000 |
|  | 钙硫比 | / | <1.03 |
|  | 浆液pH值 | / | 5~6 |
|  | 烟气流速 | m/s | 3.66 |
|  | 液/气比（L/G，湿基） | L/Nm3 | 17.67 |

3.1.3.3除尘系统

现有工程采取电袋除尘器（除尘效率99.92%）+湿式电除尘装置（除尘效率70%）、综合除尘效率99.988%（考虑烟气湿法脱硫50%的除尘效率）的方案。本工程高效电袋复合除尘器的参数见表3.1-7，湿式电除尘器的参数见表3.1-8。

表3.1-7    电袋除尘器主要设备规格参数

| 项目 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 设计效率 | % | ≥99.92 |
| 除尘器出口粉尘浓度（6％含氧量的标准状况下） | mg/m3 | ≤20 |
| 本体阻力 | Pa | ≤1000 |
| 本体漏风率 | % | ≤3 |
| 外形尺寸 | m×m×m | 33×104×30 |
| 有效断面积 | m2 | 616 |
| 长、高比 | / | 0.56 |
| 室数/电场数 | / | 2/3 |
| 室数/布袋数 | / | 6/16200 |
| 通道数 | 个 | 3×38 |
| 比集尘面积 | m2/（m3/sec） | 100 |
| 烟气流速 | m/sec | 1.09 |
| 烟气停留时间 | sec | 7 |
| 阳极板规格：高×宽×厚 | m×mm×mm | 15.5×480×1.5 |
| 单个电场阳极板块数 | / | 351 |
| 振打方式/最小振打加速度 | / | 顶部振打≥150g |
| 振打装置的数量 | 套 | 阳极384套，阴极96套 |
| 滤袋材料 | / | PTFE基布+50%PPS+50%PTFE混纺 |
| 滤袋规格 | mm | Φ168×8700 |
| 滤袋数量 | 条 | 16200 |
| 滤袋破损检验方法 | / | 检漏仪 |
| 滤袋检修更换方式 | / | 在线检修更换 |
| 滤袋使用寿命 | 小时 | ≥35000或4年 |

表3.1-8    湿式电除尘器主要设备规格参数

| 项目 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 台 | 1 |
| 型式 | / | 板式 |
| 本体阻力 | Pa | ≤300 |
| 烟气流速 | m/s | 2.6 |
| 烟气滞留时间 | s | 1.97 |
| 比集尘面积 | m2/m3/s | 17 |
| 阳极管长度 | m | 6 |
| 入口粉尘浓度 | mg/m3 | ≤30 |
| 出口粉尘浓度 | mg/m3 | ≤10 |
| 效率 | % | ＞70 |

3.1.4现有工程污染物产排情况

3.1.4.1大气污染物

1、有组织

现有废气来源主要是燃煤烟气、粗灰库颗粒物、细灰库颗粒物、煤仓间颗粒物、碎煤机室颗粒物、1#转运站颗粒物、2#转运站颗粒物、煤仓间转运站颗粒物。

燃煤烟气经低氮燃烧+SCR脱硝装置+高效电袋复合除尘+石灰石-石膏湿法单塔双循环脱硫+湿式电除尘器系统处理，通过1根240米高单通烟囱排放。

根据2019年11月竣工验收监测报告可知，1#机组脱硫、脱硝、除尘设施对SO2、NOx和烟尘的去除率分别为98.34~98.97%、94.3~97.3%和99.987~99.988%，SO2、NOx和烟尘的排放浓度分别为13~22mg/m3、20~36mg/m3和1.9~2.3mg/m3。

根据2019年12月竣工验收监测报告可知，2#机组脱硫、脱硝、除尘设施对SO2、NOx和烟尘的去除率分别为98.87~99.28%、93.4~96.2%和99.993~99.995%，SO2、NOx和烟尘的排放浓度分别为9~14mg/m3、21~36mg/m3和1.0~1.2mg/m3。

根据2023年第三季度例行监测报告可知，1#机组排放废气监测数据，SO2排放浓度为5mg/m3，NOx排放浓度为27mg/Nm3，烟尘排放浓度为2.4mg/m3；2#机组排放废气监测数据，SO2未检出，NOx排放浓度为46mg/m3，烟尘排放浓度为1.7mg/m3。

由烟气排放监测报表可知：1#、2#机组总排口颗粒物排放浓以上各污染因子均满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）及“豫发改能源[2014]1842号”《关于印发<2014-2020年煤电节能减排升级与改造行动计划>的通知》排放标准，即烟尘排放浓度不大于5mg/m3，SO2排放浓度不大于35mg/m3，NOx排放浓度不大于50mg/m3。

根据2023年12月全厂竣工验收监测报告可知，粗灰库颗粒物排放浓度为3.6~5.5mg/m3，细灰库颗粒物排放浓度为4.4~4.8mg/m3，煤仓间颗粒物排放浓度为4.5~5.1mg/m3，碎煤机室颗粒物排放浓度为4.8mg/m3，1#转运站颗粒物排放浓度为5.0~5.2mg/m3，2#转运站颗粒物排放浓度为4.7~5.8mg/m3，煤仓间转运站颗粒物排放浓度为5.1mg/m3，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求。

2、无组织排放

根据2023年12月竣工验收监测报告可知，厂界四周颗粒物浓度为427~534μg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求；油罐区非甲烷总烃浓度为0.13~0.36mg/m3符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准限值要求。

3.1.4.2废水排放

现有工程厂区排水采取雨污分流方式。雨水通过雨水管网收集处理后回用；脱硫废水、含油废水、工业废水、含煤废水、锅炉废水等经处理后，全部回用，不排放；生活污水经处理后，回用于厂区绿化，不排放。因此，现有工程在正常工况下全厂无废水排放。

根据2023年第三季度的例行监测报告可知，现有工程脱硫废水监测结果见表3.1-9。

表3.1-9    脱硫废水检测结果统计情况（单位：mg/L，pH无量纲）

| 检测点位 | 采样日期 | 检测项目 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
| 脱硫废水 | 2023.08.15 | pH | 7.2 | 7.1 | 7.3 | / |
|  |  | 砷 | 3.1×10-3 | 3.4×10-3 | 3.3×10-3 | 3.3×10-3 |
|  |  | 汞 | 3.00×10-3 | 2.95×10-3 | 3.90×10-3 | 3.28×10-3 |
|  |  | 铅 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
|  |  | 镉 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |

根据检测结果可知，现有工程脱硫废水水质情况能够达到满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准的回用水要求。

3.1.4.3噪声排放情况

现有工程噪声源主要分布在主厂房、碎煤机室、风机室、脱硫设备等部位。公司厂界昼间、夜间噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-90）中的2类标准。根据1#、2#机组竣工验收监测报告、各期例行监测报告可知，项目所在地厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-90）中的2类标准。

3.1.4.4固体废弃物排放情况

现有工程所产生的固废包括一般固废和危废，一般固废主要为灰渣、石膏等，危废主要为废矿物油。

一般固废：采用灰渣分除，干灰粗细分排的设计原则，积极地为灰渣综合利用创造条件。厂内设储灰库共设灰库3座，2座粗灰库和1座细灰库。每座灰库直径15m，有效容积约3179m3。2座粗灰库总有效贮灰容积可储存两台锅炉燃烧设计煤种40h电袋除尘器所排粗灰量。灰库内的灰进行综合利用，综合利用不畅时，送祖始庙封闭灰库堆放。目前已与郑州中昇新型环保材料有限公司、汝州天瑞物资有限公司、许昌威奥工贸有限公司、河南霄鹏实业有限公司签订了粉煤灰（飞灰）、炉渣、石膏销售合同，工程产生的炉渣、脱硫石膏全部由该公司处理，综合利用率为100%。

危废：在厂内设置危险废物暂存间，用于脱硝废催化剂和其他危废的临时储存，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求建设和管理。本工程废催化剂和废矿物油均交由有资质单位处置。

3.1.5总量控制指标

郑州豫能热电有限公司于2018年11月12日首次取得排污许可证，2021年11月12日进行了延续申请，许可证编号为91410182MA3X87U148001P，颗粒物年许可排放限值为178.52吨/年、二氧化硫为1285.64吨/年、氮氧化物为1785.20吨/年，排污许可证有效期为2021年11月12日至2026年11月11日。

根据2023年度烟囱排放烟气在线监测的统计数据可知，2023年全年郑州豫能热电有限公司二氧化硫排放量303吨，烟尘25.7吨，氮氧化物625.7吨，均在排污许可总量范围之内。

3.1.6现有工程存在环境问题

根据郑州豫能热电有限公司近期例行监测报告可知，各污染物排放浓度均满足相应标准要求，排放量满足环保部门核定的总量控制指标要求，固废均得到妥善处置。

根据现场勘察，现场部分场地灰尘较多，建设单位应对相关场地经常冲洗，保持清洁。

厂址四周离周边居民较近，建议企业继续加大对噪声治理的投入，优化现有产噪设施及设备的运行方式，最大限度地降低对周边环境的影响。

3.2本项目工程分析

3.2.1项目概况

项目名称：郑州豫能热电有限公司城市污泥掺烧项目；

建设性质：改建；

建设地点：河南省郑州市荥阳市贾峪镇鲁庄村郑州豫能热电有限公司厂区内；

建设单位：郑州豫能热电有限公司；

项目投资：总投资271万元，环保投资为1.4万元，占投资总额的0.52%；

行业类别：热电联产（D4412）；

占地面积：本项目在已有厂区内进行建设，不新增工业用地，全厂占地面积456279.27平方米；

职工人数：本次技改项目不新增员工；

工作时数：本项目年工作时数为5500h，年工作275天，每天运行20h。

3.2.2项目建设内容

本次技改项目为火电机组掺烧城市生活污泥，污泥干化工作由前端单位进行，干化后的污泥由前端单位用密闭式的专用车辆运输运送至本项目厂区，污泥干化处理及运输不在本次评价范围内。本项目接收郑州市污水净化有限公司八岗污泥处理厂堆存的污泥，污泥含水率不大于40%。每台锅炉处理规模为37.5t/d，合计75t/d。本次新增建设内容均在现有厂区内进行，项目实施后全厂锅炉数量、发电机组均不发生变化，不改变现有工程运行模式。

3.2.3项目组成及其依托关系

本项目建设内容为火电机组掺烧城市干化生活污泥，即通过输煤系统给料设备掺入含水率为40%及以下的干化生活污泥，将污泥经地磅计量后直接倒入卸煤沟内，通过叶轮给煤机沿煤槽取出，将原煤和污泥进行混合掺配后输送入锅炉原煤仓，整个输送过程中干污泥会产生少量臭味。干化污泥每天入厂量与电厂掺配烧煤量匹配，当天入场当天掺烧，不在厂区贮存。主体工程、辅助工程、环保工程、储运工程及其他公用工程均依托现有工程。

项目组成见表3.2-1。

3.2-1    本项目工程组成一览表

| 类别 | 名称 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 锅炉 | 超超临界参数、单炉膛、一次中间再热、四角切圆燃烧方式、平衡通风、固态排渣、露天岛式布置、全钢构架、变压运行直流炉，最大连续蒸发量2×2015t/h | 依托现有锅炉掺烧污泥 |
|  | 汽机 | 超超临界、中间再热、单轴、四缸四排汽、抽凝式汽轮机，单台额定功率660MW |  |
|  | 发电机 | 水-氢-氢冷却、静态励磁，单台额定功率660MW |  |
| 辅助工程 | 水源及输送 | （1）主供水源采用郑州市五龙口污水处理厂中水，备用水源采用荥阳市丁店水库地表水，生活用水采用城市自来水 （2）中水取水点为郑州市五龙口污水处理厂清水池出水端，通过已建成的2.1km中水供水管线输至老厂区，一级升压泵站设在老厂区内，通过全长16.64km中水供水管线输至现有工程厂区，管线采用DN900管道1根；备用水源取水口位于丁店水库大坝右岸，一级升压泵站设在取水口处，经全长10.2km供水管线输水至现有工程厂区，管线采用DN900管道1根；中水深度处理设施位于现有工程厂区内 | 依托现有 |
|  | 排水系统 | 采用分流制排水系统，废水处理后全部回用不外排，雨水汇集后由雨水泵提升排到厂外西北侧1000m处的排水沟 | 依托现有 |
|  | 冷却方式 | 采用二次循环、自然通风冷却塔。每台机组配1座冷却塔（9000m2）和2台循环水泵，2台水泵布置于1座泵房，设2座循环水泵房 | 依托现有 |
|  | 化学水处理系统 | 采用预处理+超滤+反渗透+一级除盐+混床处理系统 | 依托现有 |
|  | 循环水处理系统 | 采用补充水石灰软化处理+循环水旁流石灰软化处理系统，浓缩倍率4.55（夏季） | 依托现有 |
|  | 除灰渣系统 | 灰渣分除，排渣采用干式排渣机+渣库系统，除灰采用气力输送系统，脱硫石膏采用皮带机输送至石膏库；灰渣全部综合利用，综合利用不畅时由密闭汽车运至事故灰库暂存 | 依托现有 |
|  | 污泥输送系统 | 污泥干化工作由前端污水处理单位进行，干化后的污泥由前端单位用密闭式的专用车辆运输运送至本项目厂区，前端单位提供污泥检验报告 | 新建 |
| 贮运工程 | 灰渣库 | 共设置渣库2座，单座有效容积297m3，每炉1座；共设灰库3座，2座粗灰库和1座细灰库。每座灰库直径5m，有效容积约3179m3 | 依托现有 |
|  | 封闭灰库 | 在祖始庙封闭灰库作为事故备用灰库，总用地面积7.4×104m2，有效库容50.55×104m3，可满足堆贮约6个月灰渣和石膏量 | 依托现有 |
|  | 运灰道路 | 运灰渣道路利用规划道路凌霄路、光明路及新建运灰路，运输距离约2.01km，其中新建运灰道路约0.6km；灰渣综合利用受阻时，由密闭汽车运至事故备用灰库碾压堆放 | 依托现有 |
|  | 石灰石 | 外购成品石灰石，由供货企业负责运输进厂，年供应量20×104t；厂内设1座Φ9m×13m圆柱形石灰石贮仓；厂内湿磨制浆 | 依托现有 |
|  | 尿素 | 尿素由供货公司负责汽车运送到厂。厂内设1套锥形底立式尿素筒仓，有效容积满足本期2台机组3天用量要求。 | 依托现有 |
| 环保工程 | 烟囱 | 两炉合用1座高240m的双管套筒式烟囱，单管出口内径Φ7m。 | 依托现有 |
|  | 烟气脱硫 | 采用石灰石～石膏湿法单塔双循环脱硫工艺，脱硫效率≥98%，不设GGH，不设烟气旁路 | 依托现有 |
|  | 烟气除尘 | 采用高效电袋复合除尘器，除尘效率99.92%，并加装湿式除尘器，综合除尘效率≥99.988% | 依托现有 |
|  | 氮氧化物控制 | 采用低氮燃烧技术，控制锅炉NOx浓度≤400mg/Nm3；设置SCR脱硝装置，脱硝效率≥90%，烟囱出口NOx浓度≤40mg/Nm3 | 依托现有 |
|  | 烟气监测 | 在炉后烟道上安装烟气连续监测系统（CEMS） | 依托现有 |
|  | 废水处理 | 清污分流，建设工业废水处理设施、脱硫废水处理设施、含煤废水处理装置、含油废水处理装置、生活污水处理设备等。废水处理后全部回用，不外排 | 依托现有 |
|  | 噪声治理 | 选用低噪声设备、主要声源设备加装隔声降噪装置、消声器、减振等。 沿本工程两座冷却塔淋水面的西侧半圆设置消声导流装置，降噪量不低于20dB（A） | 依托现有 |
|  | 其他 | 石灰石料仓、灰库及渣库设布袋除尘装置 | 依托现有 |

3.2.4新增原辅料消耗情况

项目新增主要原辅材料情况见表3.2-2。

表3.2-2    本项目新增原辅料消耗一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 年用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污泥 | t | 20625 |
| 2 | 石灰石 | t | 300 |
| 3 | 除臭剂 | t | 10 |
| 注：根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部2024年第4号令），本项目掺烧污泥属于“SW90城镇污水污泥”中的“污水处理及其再生利用462-001-S90”，属于一般固废 |

3.2.5污泥来源、成分及掺烧比例

3.2.5.1污泥来源

本项目湿污泥主要来源于郑州市污水净化有限公司八岗污泥处理厂堆存的污泥。

3.2.5.2污泥成分分析

本次评价采用郑州市污水净化有限公司八岗污泥处理厂2023年的污泥成分检测报告，具体检测结果见表3.2-3。

3.2-3    本项目污泥成分分析

| 项目 | 单位 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 含水率 | % | 30.33 |
| 干基低位发热量 | KJ/kg | 2742 |
| 收到基灰份 | Aar% | 14.13 |
| 硫 | S% | 0.188 |
| 可燃硫 | S% | 0.21 |
| 碳 | Aar% | 24.4 |
| 氢 | Har% | 3.34 |
| 氨 | N% | 2.39 |
| 汞 | mg/kg | 1.86 |
| 总铬 | mg/kg | 20.3 |
| 砷 | mg/kg | 4.59 |
| 总镉 | mg/kg | <1.25 |
| 总铅 | mg/kg | 4.10 |
| 总镍 | mg/kg | 5.40 |
| 铜 | mg/kg | 33.6 |
| 锌 | mg/kg | 92.3 |

3.2.5.3污泥掺烧比例的确定

1、根据住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会于2011年3月联合发布的《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南》（试行）中明确提出：

（1）应用原则：在具备条件的地区，鼓励污泥在热力发电厂锅炉中与煤混合焚烧；热电厂协同处置应不对原有电厂的正常生产产生影响；混烧污泥宜在35t/h以上的热电厂（含热电厂和火电厂）燃煤锅炉上进行。在现有热电厂协同处置污泥时，入炉污泥的掺入量不宜超过燃煤量的8%；对于考虑污泥掺烧的新建锅炉，污泥掺烧量可不受上述限制。

（2）热电厂协同处置的主要方式热电厂协同处置的主要方式有：湿污泥（含水率80%）直接加入锅炉掺烧，和干化或半干化（含水率40%以下）后的污泥进入循环流化床锅炉或煤粉炉焚烧。

2、根据芮新红(南京工程学院)、周强泰(东南大学)、魏昆生(仪征化纤股份公司）等联合发表的文献《煤粉锅炉掺污泥燃烧的计算和分析》，燃煤中掺入少量污泥（比例不大于6%），对燃料燃烧的稳定、锅炉参数和受热面工作的安全性不会产生不良影响。

由于含水率为40%的湿污泥对发电的热贡献率较低（以混合干污泥热值2742kJ/kg计，1吨含水率为40%的污泥发热量约为164.52万kJ，其中的0.4吨水变成150℃水蒸气需要的热量约为106万kJ）。

依据建设单位提供的设计资料，掺烧量不超过75吨/天（含水率40%），年处理生活污水污泥约20625吨；豫能电厂2台机组2023年燃煤实际消耗量约为262.0557万t，按照电厂实际煤投加量计算污泥掺烧比例为1.07%，远低于技术指南中8%的建议最高掺烧量，可将对原有电厂正常生产的影响降到最低。

由于含水率为40%的湿污泥对发电的热贡献率较低（以混合干污泥热值2742kJ/kg计，1吨含水率为40%的污泥发热量约为164.52万kJ，其中的0.4吨水变成150℃水蒸气需要的热量约为106万kJ，每燃烧一吨污泥产生的热量高于消耗热量），为了避免锅炉本身热值损失并保证良好的掺烧效果，在控制设计掺烧量（不大于75t/d）下，评价建议不改变现有燃煤用量。

3.2.6工艺流程及产污环节

本项目采用干污泥直接掺烧的处置工艺，不设置污泥暂存间，将污泥经地磅计量后直接倒入卸煤沟内，通过叶轮给煤机沿煤槽取出，将原煤和污泥进行混合掺配后输送入锅炉原煤仓，后进入现有煤粉炉焚烧。生产工艺流程分为污泥厂外运输、污泥焚烧、烟气处理、固废处理等生产环节。

图3.2-1    工艺流程及产污节点示意图

3.2.6.1污泥收集运输

本项目仅接收指定的干化污泥，不接收危险废物及其他一般工业废物（污泥含水率≤40%），污泥干化后由前端单位运送至本项目厂区，污泥干化处理和运输环节不在本次评价范围内，污泥运输采用全密闭专用运输车辆，运输单位并对污泥运输过程进行全过程监控和管理，安装车载GPS定位仪，及时掌握和监管污泥运输情况；防止因暴露、洒落或滴漏造成的环境二次污染。运输途中不得停靠和中转，严禁随意倾倒、偷排污泥。严禁将污泥向环境中倾倒、丢弃、遗洒，运输途中发现污泥泄漏的，应及时采取措施控制污染。

本项目需与污泥供应单位建立联动机制，在锅炉停用检修情况下，要求暂停运输污泥至本厂，待锅炉维修结束正常运行后，才可运送污泥至本项目。

3.2.6.2污泥进料、焚烧

厂内定期对污泥理化性质进行检测，并定期及不定期对所接收的污泥进行抽样检测，分析其理化性质及重金属含量，对于污泥泥质未能达到进厂标准的污水处理厂暂停接受，并采用通过书面形式通知其整改，待污泥泥质达标后方可接收；为了保证项目来源污泥属于一般固废，对不符合焚烧处置要求的污泥一律不予接受焚烧。

污泥采用密闭式车辆运输至厂内，进厂道路设置地磅，用于称重许可污泥后至卸煤沟卸料，然后输送至锅炉炉膛与煤进行混烧。

电厂为计划性生产，每日由电力调度控制中心下达次日发电计划，电厂根据次日发电计划测算耗煤量和污泥掺烧量，并通知污泥提供方安排次日运输计划。污泥经汽车运输到厂后，送至机组进行掺烧。

考虑电厂为计划性生产，计划性停产一般会提前2天以上安排，可以对污泥运输做出对应的计划安排，并通知污泥提供方暂停运输污泥。如有非计划的暂停掺烧，可随时暂停运输，并且通知在运车辆返回污泥提供方暂存。

3.2.6.3污泥焚烧

污泥与燃煤混合后输送至锅炉内。由中控室控制煤和污泥的入炉时间，通过锅炉本身的燃烧特性以实现均匀掺烧。污泥通过1300℃以上高温焚烧，最大限度的减少了臭气产生的污染，既可以完全彻底的消除污泥中所携带的细菌和病毒，又可以使污泥中的重金属钝化和分散化；产生的灰渣主要外售进行综合利用，杜绝二次污染的产生；焚烧过程中产生的烟气和飞灰通过电厂完善的除尘和脱硫、脱硝系统得以达标排放，从而实现无害化处理。

3.2.7污染源强核算

3.2.7.1废气污染源强核算

本项目主要废气污染源主要为污泥焚烧产生的有组织烟气和污泥在卸料过程中排放的无组织臭气。

1、燃煤机组焚烧废气

本项目虽然属于一般工业固体废物处置，最终处置方式为焚烧发电，故本项目污染源源强采用《污染源源强核算技术指南 火电》（HJ888-2018）进行核算。

（1）风量

根据HJ888-2018，掺烧污泥新增的烟气、新增煤产生的烟气产生量采用附录C中推荐的燃煤电厂烟气排放量计算公式，具体公式和选取参数如下：

式中：

Vs—湿烟气排放量，m3/s；

Bg—锅炉燃料耗量，1#机组、2#机组污泥日耗量均为37.5t，污泥焚烧时间按每天3h计；

q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，取4%；

Qnet,ar—收到基低位发热量，取2742kJ/kg；

α—过量空气系数，取1.4；

V0—理论空气量；

VH2O—锅炉排放湿烟气中水蒸汽量；

Har—收到基氢的质量分数，取3.34%；

Mar—收到基水分的质量分数，取40%；

Vg—干烟气排放量；

根据计算，1#机组、2#机组新增烟气量均为17.30m3/s（62280m3/h）。根据企业提供资料，现有工程1#机组、2#机组烟气设计排放量均为2.2×106m3/h，新增烟气量仅占现有工程烟气排放量为2.8%。

（2）颗粒物

根据HJ888-2018，掺烧污泥新增的烟尘产生量计算公式：

式中：MA—核算时段内烟尘排放量，t；

Bg—核算时段内锅炉燃料耗量，t，1#机组、2#机组污泥日耗量均为37.5t，污泥焚烧时间按每天3h计；

ηc—除尘效率，%，电袋复合除尘+湿式电除尘+湿法脱硫协同除尘，保守考虑按现有实测值，取99.987%；

Aar—收到基灰分的质量分数，%，取14.13%；

q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，%，取2.0；

Qnet，ar—收到基低位发热量，kJ/kg，取2742kJ/kg；

αfh—锅炉烟气带出的飞灰份额，锅炉取0.9。

经计算，燃煤机组掺烧污泥后，1#机组、2#机组污泥新增烟尘排放均为0.21kg/h。

本次评价1#机组、2#机组风量均取2.2×106m3/h，则1#机组、2#机组烟尘增加浓度均为0.10mg/m3。

根据建设单位2023年第三季度例行监测报告，1#机组排气筒烟尘排放浓度为2.4mg/m3；2#机组排气筒烟尘排放浓度为1.77mg/m3。则技改完成后1#机组排气筒排烟尘放浓度为2.50mg/m3，2#机组排气筒烟尘排放浓度为1.87mg/m3。符合标准限值烟尘≤5mg/m3的要求。

（3）SO2

本次改建掺烧污泥新增的二氧化硫排放量，根据HJ888-2018按式计算如下：

式中：MSO2—核算时段内二氧化硫排放量，t；

Bg—核算时段内锅炉燃料耗量，t，1#机组、2#机组污泥日耗量均为37.5t，污泥焚烧时间按每天3h计；

ηs1—除尘器的脱硫效率，%，除尘器取0；

ηs2—脱硫系统的脱硫效率，%，采用烟气石灰石-石膏湿法脱硫，本项目保守考虑按现有电厂环评要求的处理效率取98.34%；

q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，%；取2.0；

Sar—收到基硫的质量分数，%，取0.21%；

K—燃料中的硫燃烧后生成二氧化硫的份额，取0.9。

经计算，燃煤机组掺烧污泥后，1#机组、2#机组污泥新增SO2排放均为0.7687kg/h。

本次评价1#机组、2#机组风量均取2.2×106m3/h，则1#机组、2#机组SO2增加浓度均为0.35mg/m3。

根据建设单位2023年第三季度例行监测报告，1#机组排气筒SO2排放浓度为5mg/m3；2#机组排气筒SO2排放浓度为未检出，本次评价按检出限一半计，即1.5mg/m3。则技改完成后1#机组排气筒排SO2放浓度为5.35mg/m3，2#机组排气筒SO2排放浓度为1.85mg/m3。符合标准限值SO2≤35mg/m3的要求。

（4）NOx

根据HJ888-2018推荐的氮氧化物计算方法，掺烧污泥新增的氮氧化物排放量采用锅炉生产商提供的氮氧化物控制保证浓度值计算。

NOx排放量按下式计算如下：

式中：MNOx—核算时段内氮氧化物排放量，t；

ρNOx—锅炉炉膛出口氮氧化物排放质量浓度，mg/m3，采用2023年第三季度监测报告出口数据进行反推，1#机组474mg/m3、2#机组取807mg/m3；

Vg——核算时段内标态干烟气排放量，m3；1#机组、2#机组新增烟气量均取17.30m3/s，每小时风量为62280m3；

ηNOx—脱硝效率，%。保守考虑按电厂竣工验收的处理效率1#机组取94.3%、2#机组取93.4%。

经计算，掺烧污泥后，1#机组新增NOx排放为1.6827kg/h、0.76mg/m3，2#机组新增NOx排放为3.3172kg/h、1.51mg/m3。

根据建设单位第三季度例行监测报告，1#机组排气筒NOx排放浓度为27mg/m3，2#机组排气筒NOx排放浓度为46mg/m3。则技改完成后1#机组排气筒排NOx放浓度为27.76mg/m3，2#机组排气筒NOx排放浓度为47.51mg/m3。符合标准限值氮氧化物≤50mg/m3的要求。

（5）HCl

污泥中含有多种有机氯化物及盐酸盐等，主要为含氯有机物在燃烧过程焚烧热分解生成HCl。根据文献《垃圾焚烧烟气中氯化氢产生机理及其脱除技术研究进展》（环境工程2012年10月第30卷第5期），盐酸盐在焚烧过程中在水、氧气及二氧化硫的共同作用下，经复杂的化学反应可分解生成HCl。但其产生量与反应温度、反应时间有密切关系。根据上海市政总院张辰等对我国重点流域58座典型污水处理厂污泥的有机物含量调查研究报告《我国重点流域城市污泥有机污染物含量与溯源》，有机卤化物含量为0~1025mg/kg，平均值145mg/kg。本次评价保守将氯元素含量取值1025mg/kg。本项目焚烧污泥焚烧量为75t/d（20625t/a），则氯元素含量为21.14t/a，按全部转化为HCl计，则HCl产生量为21.74t/a（1#机组、2#机组均为10.87t/a）。

根据《脱硫工艺系统的设计与原理分析》（揣宁），“石灰用于从烟道气中除去酸性气体，特别是二氧化硫（SO2）和氯化氢（HCl）”，“在城市废物到能源工厂使用石灰的HCl去除率为95%至99%”。HCl极易溶于碱液，本项目污泥掺烧机组的石灰石-石膏湿法脱硫系统，形成大体量碱液环境，可保证HCl的低逸出率。本次评价对氯化氢等酸性气体去除效率按95%计。则1#机组、2#机组HCl排放量均为0.5435t/a、0.6588kg/h、0.30mg/m3。满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）（氯化氢≤20mg/m3）限值要求。

（6）重金属及其化合物

本次评价重金属及其化合物采用污泥成分分析报告中的最大值进行核算，各元素含量如下：

表3.2-4    污泥重金属含量表

| 名称 | 单位 | 结果 | 含量（t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 砷 | mg/kg | 4.59 | 0.0947 |
| 汞 | mg/kg | 1.86 | 0.0384 |
| 铬 | mg/kg | 20.3 | 0.4187 |
| 镉 | mg/kg | 未检出 | / |
| 铅 | mg/kg | 4.10 | 0.0846 |
| 镍 | mg/kg | 5.40 | 0.1114 |
| 铜 | mg/kg | 33.6 | 0.693 |
| 锌 | mg/kg | 92.3 | 1.9037 |

根据相关文献《焚烧污泥重金属迁移的研究进展》（沈伯熊等，电站系统工程第24卷第1期），污泥经过焚烧后，大部分重金属元素Zn、Cu、Cr残留在灰渣中，Pb、Cd、Ni部分残留在灰渣中，而As、Hg等则大量富集在飞灰中。由于污泥焚烧后重金属在灰渣和飞灰中的分布情况受焚烧温度、添加剂、焚烧气氛、焚烧时间、升温速率和原污泥的含水率等因素的影响较大，并没有固定分配比例，本次评价根据上述分配规律，Zn、Cu、Cr进入飞灰的比例以20%计，Pb、Cd、Ni进入飞灰的比例以50%计，As、Hg进入飞灰的比例以80%计，同时鉴于各重金属在废气中主要以烟尘形式存在，经烟气净化处理过程中重金属的去除率理论上与除尘效率一致，即可达99.9%以上，本次评价重金属去除效率以99.9%计。本项目重金属产排情况如下：

表3.2-5    重金属产排情况

| 名称 | 产生量（t） | 治理措施 | 排放量（t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 砷 | 0.0758 | 电袋复合除尘+湿式除尘+，去除效率99.9% | 0.00008 |
| 汞 | 0.0307 |  | 0.00003 |
| 铬 | 0.0837 |  | 0.00008 |
| 铅 | 0.0423 |  | 0.00004 |
| 镍 | 0.0557 |  | 0.00006 |
| 铜 | 0.1386 |  | 0.00014 |
| 锌 | 0.3807 |  | 0.00038 |

由于1#机组、2#机组掺烧污泥量基本一致，故重金属两者排放重金属量也基本一致，1#机组、2#机组重金属排放情况如下

表3.2-6    1#机组、2#机组重金属排放情况

| 名称 | 排放量（t） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 砷 | 1#机组 | 0.00004 | 0.00005 | 0.00002 |
|  | 2#机组 | 0.00004 | 0.00005 | 0.00002 |
| 汞 | 1#机组 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00001 |
|  | 2#机组 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00001 |
| 铬 | 1#机组 | 0.00004 | 0.00005 | 0.00002 |
|  | 2#机组 | 0.00004 | 0.00005 | 0.00002 |
| 铅 | 1#机组 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00001 |
|  | 2#机组 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00001 |
| 镍 | 1#机组 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00002 |
|  | 2#机组 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00002 |
| 铜 | 1#机组 | 0.00007 | 0.00008 | 0.00004 |
|  | 2#机组 | 0.00007 | 0.00008 | 0.00004 |
| 锌 | 1#机组 | 0.00019 | 0.00023 | 0.0001 |
|  | 2#机组 | 0.00019 | 0.00023 | 0.0001 |

由上表可知，本项目重金属排放满足《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》（DB41/2556-2023）表1相关标准要求。

（7）二噁英

二噁英指的是结构和性质都很相似的包含众多同类物或异构体的两大类有机化合物，全程分别为多氯二苯并-对-二噁英（PCDDs）和多氯二苯并呋喃（PCDFs）。

二噁英类在标准状态下呈固态，熔点约为303～305℃。二噁英类极难溶于水，在常温情况下其溶解度在水中仅为7.2×10-6mg/L。二噁英类在705℃以下时是相当稳定的，高于此温度即开始分解。另外，二噁英类的蒸气压很低，在标准状态下低于1.33×10-8Pa，这么低的蒸气压说明二噁英类在一般环境温度下不易从表面挥发。

二噁英类的毒性与异构体结构有很大关系，各异构体浓度的综合毒性评价方法一般以TCDDs为基准，利用TCDDs的毒性当量(TEQ)来表示各异构体的毒性，称之为毒性当量因子[TEF]，其他异构体的毒性以相对毒性进行评价，本项目二噁英类污染物排放限值控制为0.1ngTEQ/m3。

研究表明二噁英是由含氯有机物不完全燃烧通过复杂热反应形成的，当燃烧温度高于800℃、停留时间超过2s时可抑制形成二噁英。

二噁英的形成需要以下的条件：1）不完全燃烧，尤其是200～500℃下的低温不完全燃烧反应的存在；2）有机氯化合物、有机苯环化合物的存在；3）催化剂的存在，主要是铜、镧等副族元素化合物。

目前，控制锅炉烟气中二噁英类的排放，可从控制来源、减少炉内形成、避免炉外低温区再合成以及提髙尾气净化效率四个方面着手本项目二噁英防治措施集中在原料控制、燃料分解、二次合成控制与末端烟气治理4个方面。

①原料控制

避免含二噁英类物质（如多氯联苯）以及含有机氯（PVC)髙的废物进入焚烧炉。本项目主要燃料为煤和污泥，污泥中有机物、氯化物含量较生活垃圾及工业固体废物少，掺烧污泥产生的二噁英较少。因此从二噁英合成前驱物的入炉控制方面，掺烧污泥所产生的二噁英较少。

②减少炉内合成

通常采用的是“3T+E”工艺，即焚烧温度850℃；停留时间2.0秒；保持充分的气固湍动程度；以及过量的空气量，使烟气中O2的浓度处于6～11%。本项目锅炉在正常的燃烧条件下，燃烧温度为1300~1800℃，远大于850℃，烟气停留时间大于2秒时，在此工况下，烟气中O2的浓度＞6%，能有效抑制二噁英的产生。

③二次合成控制：

相关研究表明，固体废弃物与煤掺烧可以有效抑制二噁英的生成。Stieglitz等人在煤和垃圾的混烧试验中发现，S/Cl=1～5能大大降低二噁英的排放；Lutho等人的焚烧试验表明，当燃料中S/Cl=10时，可以抑制90%的低温二噁英的生成。本项目中由于烟气在300℃～450℃温度段中含有大量的二氧化硫（未脱硫前），因此能够有效的抑制二噁英的低温二次合成。

④提高烟气净化效率

二噁英主要以颗粒状态存在于烟气中或者吸附在飞灰颗粒上，因此为了降低烟气中二噁英的排放量，就必须严格控制粉尘的排放量。本项目所采用的锅炉烟气治理系统对烟尘处理效率达99.9%以上，能有效控制粉尘的排放量，从而有效处理烟气中的二噁英。

⑤二噁英产生与排放情况分析

当前绝大部分燃煤锅炉掺烧污泥项目，在环评编制过程中采取的二噁英核定方法都是类比法进行核算，表3.2-7为国内污泥掺烧项目环评及验收中二噁英污染物排放源强。

表3.2-7    同类项目二噁英源强核定等信息统计表

| 运营单位 | 污染物 | 竣工环保验收监测数据 | 环评报告中核算值 | 污染核算方法 | 处置规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 排放浓度 |  |  |
| 南京绿威环保科技有限公司 | 二噁英 | 0.001ngTEQ/m3 | / | / | / | 处置市政污泥150t/d |
| 浙江浙能长兴发电有限公司 | 二噁英 | / | 0.012ngTEQ/m3 | 0.012ngTEQ/m3 | 类比法 | 处置生活及印染污泥200t/d |
| 厦门华夏国际电力发展有限公司 | 二噁英 | / | 0.05ngTEQ/m3 | 0.05ngTEQ/m3 | 类比法 | 处置生活污泥420t/d |
| 江苏国信协联能源有限公司 | 二噁英 | / | 0.038ngTEQ/m3 | 0.038ngTEQ/m3 | 类比法 | 处置生活及印染污泥400t/d |
| 合肥东方热电有限公司 | 二噁英 | / | 0.016ngTEQ/m3 | 0.016ngTEQ/m3 | 类比法 | 处置市政污泥300t/d |
| 国电达州发电有限公司 | 二噁英 | 0.0017ngTEQ/m3 | / | / | / | 处置市政污泥150t/d |
| 国能江油热电有限公司 | 二噁英 | / | 0.032ngTEQ/m3 | 0.032ngTEQ/m3 | 类比法 | 处置市政污泥456.82t/d |

本项目处理市政污泥75t/d，上述处理市政污泥企业二噁英排放浓度为0.001~0.05ngTEQ/m3。本项目保守取0.05ngTEQ/m3，1#机组、2#机组年排放量均为90.75mg/a。本项目二噁英排放满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中的限值要求（0.1ngTEQ/m3）

（8）无组织恶臭

本项目污泥运输过程、卸车以及通过皮带输送过程会产生少量的恶臭气体，主要成分为NH3和H2S。

本项目含水率40%的污泥为块状结构，每天掺烧量为75t，每天卸料时间约2h。在厂区卸车、输送会有少量恶臭物质以无组织形式向环境空气逸散。

类比同类项目，本项目恶臭气体无组织产排情况见表3.2-8。

表3.2-8    无组织恶臭气体产生系数

| 产污节点 | 污染物 | 产生速率kg/h | 产生量kg/a | 采取措施 | 排放速率kg/h | 排放量kg/a | 面源参数m | 排放时间h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 长 | 宽 | 高 |  |
| 污泥卸料 | NH3 | 0.006 | 4.95 | 喷洒除臭剂，去除率50% | 0.003 | 2.475 | 105 | 91 | 15 | 550 |
|  | H2S | 0.0008 | 0.66 |  | 0.0004 | 0.33 |  |  |  |  |

本项目大气污染物产生及排放状况见表3.2-9，本项目建成后全厂大气污染物产生及排放情况见表3.2-10。

表3.2-9    本项目废气污染物产排情况汇总表

| 污染源 | 风量m3/h | 污染物名称 | 类别 | 产生情况 | 治理措施 | 去除率% | 排放情况 | 执行标准 | 排气筒参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 产生量t/a |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 排放量t/a | mg/m3 | kg/h | 高度m | 直径m |
| 污泥焚烧烟气 | 2200000 | 烟尘 | 1#机组 | 769.23 | 1692.31 | 1396.15 | 低氮燃烧+SCR脱硝装置+高效电袋复合除尘+石灰石-石膏湿法单塔双循环脱硫+湿式电除尘器系统 | 99.987 | 0.10 | 0.22 | 0.1815 | 5 | / | 240 | 7 |
|  |  |  | 2#机组 | 769.23 | 1692.31 | 1396.15 |  |  | 0.10 | 0.22 | 0.1815 |  | / |  |  |
|  |  | SO2 | 1#机组 | 21.08 | 46.39 | 38.27 |  | 98.34 | 0.35 | 0.77 | 0.6353 | 35 | / |  |  |
|  |  |  | 2#机组 | 21.08 | 46.39 | 38.27 |  |  | 0.35 | 0.77 | 0.6353 |  | / |  |  |
|  |  | NOx | 1#机组 | 13.33 | 29.33 | 24.2 |  | 93.4 | 0.76 | 1.672 | 1.3794 | 50 | / |  |  |
|  |  |  | 2#机组 | 26.49 | 58.2807 | 48.0825 |  |  | 1.51 | 3.322 | 2.7407 |  | / |  |  |
|  |  | HCl | 1#机组 | 6.00 | 13.18 | 10.80 |  | 95 | 0.3 | 0.6588 | 0.54 | 20 | / |  |  |
|  |  |  | 2#机组 | 6.00 | 13.18 | 10.80 |  |  | 0.3 | 0.6588 | 0.54 |  | / |  |  |
|  |  | 汞 | 1#机组 | 0.0085 | 0.0186 | 0.0154 |  | 99.9 | 0.00001 | 0.00002 | 0.00002 | 0.03 | / |  |  |
|  |  |  | 2#机组 | 0.0085 | 0.0186 | 0.0154 |  |  | 0.00001 | 0.00002 | 0.00002 |  | / |  |  |
|  |  | 砷 | 1#机组 | 0.0209 | 0.0459 | 0.0379 |  |  | 0.00002 | 0.00005 | 0.00004 | （Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni合计）0.3 | / |  |  |
|  |  |  | 2#机组 | 0.0209 | 0.0459 | 0.0379 |  |  | 0.00002 | 0.00005 | 0.00004 |  | / |  |  |
|  |  | 铬 | 1#机组 | 0.0231 | 0.0507 | 0.0419 |  |  | 0.00002 | 0.00005 | 0.00004 |  | / |  |  |
|  |  |  | 2#机组 | 0.0231 | 0.0507 | 0.0419 |  |  | 0.00002 | 0.00005 | 0.00004 |  | / |  |  |
|  |  | 铅 | 1#机组 | 0.011 | 0.0242 | 0.0212 |  |  | 0.00001 | 0.00002 | 0.00002 |  | / |  |  |
|  |  |  | 2#机组 | 0.011 | 0.0242 | 0.0212 |  |  | 0.00001 | 0.00002 | 0.00002 |  | / |  |  |
|  |  | 镍 | 1#机组 | 0.0154 | 0.0338 | 0.0279 |  |  | 0.00002 | 0.00003 | 0.00003 |  | / |  |  |
|  |  |  | 2#机组 | 0.0154 | 0.0338 | 0.0279 |  |  | 0.00002 | 0.00003 | 0.00003 |  | / |  |  |
|  |  | 铜 | 1#机组 | 0.0382 | 0.084 | 0.0693 |  |  | 0.00004 | 0.00008 | 0.00007 |  | / |  |  |
|  |  |  | 2#机组 | 0.0382 | 0.084 | 0.0693 |  |  | 0.00004 | 0.00008 | 0.00007 |  | / |  |  |
|  |  | 锌 | 1#机组 | 0.1049 | 0.2307 | 0.1904 |  |  | 0.0001 | 0.00023 | 0.00019 | / | / |  |  |
|  |  |  | 2#机组 | 0.1049 | 0.2307 | 0.1904 |  |  | 0.0001 | 0.00023 | 0.00019 |  | / |  |  |
|  |  | 二噁英 | 1#机组 | 0.05ng TEQ/m3 | 0.11mg/h | 90.75mg/a |  | / | 0.05ng TEQ/m3 | 0.11mg/h | 90.75mg/a | 0.1ngTEQ/m3 | / |  |  |
|  |  |  | 2#机组 | 0.05ng TEQ/m3 | 0.11mg/h | 90.75mg/a |  |  | 0.05ng TEQ/m3 | 0.11mg/h | 90.75mg/a |  | / |  |  |
| 恶臭 | / | NH3 | 无组织 | / | 0.006 | 4.95kg/a | 喷洒除臭剂 | 50 | / | 0.003 | 2.475kg/a | / | / | / | / |
|  |  | H2S |  | / | 0.0008 | 0.66kg/a |  |  | / | 0.0004 | 0.33kg/a | / | / | / | / |

表3.2-10    本项目完成后全厂废气污染物产排情况汇总表

| 污染源 | 风量m3/h | 污染物名称 | 类别 | 产生情况 | 治理措施 | 去除率% | 排放情况 | 执行标准 | 排气筒参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 产生量t/a |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 排放量t/a | mg/m3 | kg/h | 高度m | 直径m |
| 污泥焚烧烟气 | 2200000 | 烟尘 | 1#机组 | 19230.77 | 42307.69 | 224780.77 | 低氮燃烧+SCR脱硝装置+高效电袋复合除尘+石灰石-石膏湿法单塔双循环脱硫+湿式电除尘器系统 | 99.987 | 2.50 | 5.5 | 29.2215 | 5 | / | 240 | 7 |
|  |  |  | 2#机组 | 14384.62 | 31646.15 | 166142.31 |  |  | 1.87 | 4.114 | 21.5985 |  | / |  |  |
|  |  | SO2 | 1#机组 | 328.22 | 722.09 | 3750.6319 |  | 98.34 | 5.35 | 11.77 | 61.1353 | 35 | / |  |  |
|  |  |  | 2#机组 | 113.50 | 249.69 | 1152.47 |  |  | 1.85 | 4.07 | 18.7853 |  | / |  |  |
|  |  | NOx | 1#机组 | 420.61 | 925.33 | 4970.9 |  | 93.4 | 27.76 | 61.072 | 328.0794 | 50 | / |  |  |
|  |  |  | 2#机组 | 719.85 | 1583.67 | 8474.86 |  |  | 47.51 | 104.522 | 559.3407 |  | / |  |  |
|  |  | HCl | 1#机组 | 6.00 | 13.18 | 10.80 |  | 95 | 0.3 | 0.6588 | 0.54 | 20 | / |  |  |
|  |  |  | 2#机组 | 6.00 | 13.18 | 10.80 |  |  | 0.3 | 0.6588 | 0.54 |  | / |  |  |
|  |  | 汞 | 1#机组 | 0.0085 | 0.0186 | 0.0154 |  | 99.9 | 0.00001 | 0.00002 | 0.00002 | 0.03 | / |  |  |
|  |  |  | 2#机组 | 0.0085 | 0.0186 | 0.0154 |  |  | 0.00001 | 0.00002 | 0.00002 |  | / |  |  |
|  |  | 砷 | 1#机组 | 0.0209 | 0.0459 | 0.0379 |  |  | 0.00002 | 0.00005 | 0.00004 | （Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni合计）0.3 | / |  |  |
|  |  |  | 2#机组 | 0.0209 | 0.0459 | 0.0379 |  |  | 0.00002 | 0.00005 | 0.00004 |  | / |  |  |
|  |  | 铬 | 1#机组 | 0.0231 | 0.0507 | 0.0419 |  |  | 0.00002 | 0.00005 | 0.00004 |  | / |  |  |
|  |  |  | 2#机组 | 0.0231 | 0.0507 | 0.0419 |  |  | 0.00002 | 0.00005 | 0.00004 |  | / |  |  |
|  |  | 铅 | 1#机组 | 0.011 | 0.0242 | 0.0212 |  |  | 0.00001 | 0.00002 | 0.00002 |  | / |  |  |
|  |  |  | 2#机组 | 0.011 | 0.0242 | 0.0212 |  |  | 0.00001 | 0.00002 | 0.00002 |  | / |  |  |
|  |  | 镍 | 1#机组 | 0.0154 | 0.0338 | 0.0279 |  |  | 0.00002 | 0.00003 | 0.00003 |  | / |  |  |
|  |  |  | 2#机组 | 0.0154 | 0.0338 | 0.0279 |  |  | 0.00002 | 0.00003 | 0.00003 |  | / |  |  |
|  |  | 铜 | 1#机组 | 0.0382 | 0.084 | 0.0693 |  |  | 0.00004 | 0.00008 | 0.00007 |  | / |  |  |
|  |  |  | 2#机组 | 0.0382 | 0.084 | 0.0693 |  |  | 0.00004 | 0.00008 | 0.00007 |  | / |  |  |
|  |  | 锌 | 1#机组 | 0.1049 | 0.2307 | 0.1904 |  |  | 0.0001 | 0.00023 | 0.00019 | / | / |  |  |
|  |  |  | 2#机组 | 0.1049 | 0.2307 | 0.1904 |  |  | 0.0001 | 0.00023 | 0.00019 |  | / |  |  |
|  |  | 二噁英 | 1#机组 | 0.05ngTEQ/m3 | 0.11mg/h | 90.75mg/a |  | 0 | 0.05ngTEQ/m3 | 0.11mg/h | 90.75mg/a | 0.1ngTEQ/m3 | / |  |  |
|  |  |  | 2#机组 | 0.05ngTEQ/m3 | 0.11mg/h | 90.75mg/a |  |  | 0.05ngTEQ/m3 | 0.11mg/h | 90.75mg/a |  | / |  |  |
| 碎煤机粉尘 | 30000 | 颗粒物 | DA002 | 4800 | 144 | 792 | 袋式除尘器 | 99.9 | 4.8 | 0.144 | 0.792 | 120 | 3.5 | 15 | 0.7 |
| 粗灰库 | 3000 | 颗粒物 | DA003 | 555 | 16 | 88 | 袋式除尘器 | 99.9 | 5.55 | 0.016 | 0.088 | 120 | 5.9 | 20 | 0.3 |
| 细灰库 | 2500 | 颗粒物 | DA004 | 480 | 12 | 66 | 袋式除尘器 | 99.9 | 4.8 | 0.012 | 0.066 | 120 | 5.9 | 20 | 0.3 |
| 煤仓间 | 5000 | 颗粒物 | DA005 | 510 | 26 | 143 | 袋式除尘器 | 99.9 | 5.1 | 0.026 | 0.143 | 120 | 39 | 40 | 0.4 |
| 2#转运站 | 4000 | 颗粒物 | DA006 | 580 | 23 | 126.5 | 袋式除尘器 | 99.9 | 5.8 | 0.023 | 0.1265 | 120 | 3.5 | 15 | 0.3 |
| 煤仓间转运站 | 8000 | 颗粒物 | DA007 | 510 | 41 | 225.5 | 袋式除尘器 | 99.9 | 5.1 | 0.041 | 0.2255 | 120 | 3.5 | 15 | 0.4 |
| 1#转运站 | 4000 | 颗粒物 | DA008 | 500 | 20 | 110 | 袋式除尘器 | 99.9 | 5.0 | 0.02 | 0.11 | 120 | 3.5 | 15 | 0.3 |
| 恶臭 | / | NH3 | 无组织 | / | 0.006 | 3.3kg/a | 喷洒除臭剂 | / | / | 0.003 | 3.3kg/a | / | / | / | / |
|  |  | H2S |  | / | 0.0008 | 0.44kg/a |  | / | / | 0.0004 | 0.44kg/a | / | / | / | / |

（9）非正常工况

1）锅炉启动和停炉

本项目非正常工况是依托的机组锅炉启动、停炉时可能造成废气污染物处理效率偏低，导致污泥焚烧烟气中的重金属、二噁英排放量增加。从理论上说，烟气在850℃停留时间达到2s的情况下，绝大多数有机物均能在炉内彻底烧毁，且不会产生二噁英。而在锅炉启动、关闭过程中，炉温低于850℃情况下，焚烧系统不利于抑制二噁英的产生；环评要求，本项目污泥掺烧在锅炉启动和停止阶段不掺烧污泥，机组负荷运行稳定后，才进行掺烧污泥，启停阶段不会产生非正常排放；现有电厂有两台燃煤机组运行，检修时互为备用，基本不会出现同时停用检修的情况。

因此，在锅炉重新点火、升温和停炉过程中，应加强进料系统的控制与管理，确保锅炉炉膛温度达到设计工况下才将污泥输送至炉膛，避免非正常工况下二噁英的产生。

2）锅炉烟气处理设施发生故障

①锅炉烟气处理设施发生故障，锅炉烟气按照除尘设施效率降低至0，烟尘及重金属处理效率为0。

②脱硝设备的事故分析

低负荷及设备故障情况下导致脱硝系统不能投运，按脱硝率下降为0考虑。

③脱硫设备的事故分析

脱硫系统的非正常排放主要为脱硫吸收塔发生故障，而造成的SO2及HCl非正常排放，评价按最不利情况考虑，按处理效率下降至0考虑。

本项目非正常工况单次排放时间60min，全年出现1次。项目废气非正常排放情况详见表3.2-12。

表3.2-12    非正常工况的污染物排放情况一览表

| 污染源 | 风量m3/h | 污染物名称 | 类别 | 产生情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |
| 污泥焚烧烟气 | 2200000 | 烟尘 | 1#机组 | 19230.77 | 42307.69 |
|  |  |  | 2#机组 | 14384.62 | 31646.15 |
|  |  | SO2 | 1#机组 | 328.22 | 722.09 |
|  |  |  | 2#机组 | 113.50 | 249.69 |
|  |  | NOx | 1#机组 | 420.61 | 925.33 |
|  |  |  | 2#机组 | 719.85 | 1583.67 |
|  |  | HCl | 1#机组 | 6.00 | 13.18 |
|  |  |  | 2#机组 | 6.00 | 13.18 |
|  |  | 砷 | 1#机组 | 0.0209 | 0.0459 |
|  |  |  | 2#机组 | 0.0209 | 0.0459 |
|  |  | 汞 | 1#机组 | 0.0085 | 0.0186 |
|  |  |  | 2#机组 | 0.0085 | 0.0186 |
|  |  | 铬 | 1#机组 | 0.0231 | 0.0507 |
|  |  |  | 2#机组 | 0.0231 | 0.0507 |
|  |  | 铅 | 1#机组 | 0.011 | 0.0242 |
|  |  |  | 2#机组 | 0.011 | 0.0242 |
|  |  | 镍 | 1#机组 | 0.0154 | 0.0338 |
|  |  |  | 2#机组 | 0.0154 | 0.0338 |
|  |  | 铜 | 1#机组 | 0.0382 | 0.084 |
|  |  |  | 2#机组 | 0.0382 | 0.084 |
|  |  | 锌 | 1#机组 | 0.1049 | 0.2307 |
|  |  |  | 2#机组 | 0.1049 | 0.2307 |
|  |  | 二噁英 | 1#机组 | 0.05ngTEQ/m3 | 0.11mg/h |
|  |  |  | 2#机组 | 0.05ngTEQ/m3 | 0.11mg/h |

3.2.7.2废水

本项目污泥含水率不大于40%，呈固态泥饼状，不在厂区贮存，直接在卸煤沟卸料，不会产生废水。

汽车清洗平台，汽车进出场均依托现有冲洗平台，汽车冲洗废水经沉淀后循环使用，定期补充，不外排，因此本项目不新增废水污染物。

本项目不新增职工，无新增生活污水。本技改项目污泥掺烧比例较低，相对于全厂用煤量，掺烧污泥不会增加煤泥废水等生产废水量，且现有全厂废水处理后回用不外排，对现有排水系统无影响。

3.2.7.3噪声

本项目设备全部依托现有，不新增设备，项目建设前后对外界噪声贡献基本不发生变化。根据建设单位2023年第三季度噪声监测结果可知，厂区四周噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

3.2.7.4固废

本次技改产生的固体废弃物包括飞灰、炉渣、脱硫石膏等。

1、飞灰

本次评价采用《污染源源强核算技术指南 火电》（HJ888-2018）推荐的物料衡算法中燃煤电厂飞灰产生量计算公式，飞灰排放量具体公式和选取参数如下：

式中：Nh—核算时段内飞灰产生量，t；

Bg—核算时段内锅炉燃料耗量，取20625t；

Aar—收到基灰分的质量分数，取14.13%；

q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，4%；

Qnet,ar—收到基低位发热量，取2742kJ/kg；

ηc—除尘效率，99.987%

afh—锅炉烟气带出的飞灰份额0.85-0.95，取0.90。

经计算，飞灰新增量为2623.1413t/a。本项目原料属于一般固废，根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录（2021年版）》，（部令第15号）以及《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）判定，本项目产生的飞灰也属于一般固废。

掺烧后电厂产生飞灰量变化：

根据《污染源源强核算技术指南火电》（HJ888-2018）中推荐的飞灰计算方法，以近2023年煤样中煤平均灰分含量为28.68%计算，掺烧前煤燃量为2620557t，经计算，掺烧前全厂燃煤燃烧后飞灰量为676801.8774t/a；污泥掺烧后新增2623.1413t/a。因此，掺烧后整个电厂的飞灰量为67.9425万t/a。

2、炉渣

本次评价采用《污染源源强核算技术指南 火电》（HJ888-2018）推荐的物料衡算法中燃煤电厂炉渣产生量计算公式，炉渣排放量具体公式和选取参数如下：

式中：Nz—核算时段内炉渣产生量，t；

Bg—核算时段内锅炉燃料耗量，取20625t；

Aar—收到基灰分的质量分数，取14.13%；

q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，4%；

Qnet,ar—收到基低位发热量，取2742kJ/kg；

αlz—炉渣占燃料灰分的份额，0.1。

经计算，炉渣新增量为291.498t/a。本项目原料属于一般固废，根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录（2021年版）》，（部令第15号）以及《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）判定，本项目产生的炉渣也属于一般固废。

掺烧后电厂产生炉渣量变化：

根据上述炉渣计算方法，以近三年煤样中煤平均灰分含量为28.68%计算，掺烧前煤燃量为2620557t，煤燃烧炉渣占灰分的份额取10%，经计算，掺烧前全厂燃煤燃烧后炉渣量为75209.9859t/a；污泥掺烧新增炉渣为291.498t/a。因此，掺烧后电厂产生的炉渣量为7.5501万t/a。

3、石膏

新增脱硫石膏产生量按式下式计算：

式中：M—核算时段内脱硫副产物产生量，t；

ML—核算时段内二氧化硫脱除量，t；ML按下式计算

Bg—核算时段内锅炉燃料耗量，取20625t；

q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，%，取2.0；

Sar—收到基硫的质量分数，基硫取0.21%；

ηs2—脱硫效率，%，取98.34%；

K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，取0.9；

MF—脱硫副产物摩尔质量，取172；

MS—二氧化硫摩尔质量，取64；

Cs—脱硫副产物含水率，%，石膏含水率取10%；

Cg—脱硫副产物纯度，%，石膏副产物取90%；

经计算，脱硫石膏新增量为249.2904t/a。

根据上述脱硫石膏计算方法，以近三年煤样中煤平均基硫含量为0.36%计算，掺烧前煤燃量为2620557t，经计算，掺烧前全厂脱硫石膏量为54298.5647t/a；污泥掺烧新增脱硫石膏为249.2904t/a。因此，掺烧后电厂产生的脱硫石膏量为5.4548万t/a。

本项目技改新增固体废物见表3.2-13。

表3.2-13    本项目技改新增固体废物

| 序号 | 固废名称 | 固废代码 | 产生量t/a | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞灰 | 900-002-S02 | 2623.1413 | 外售综合利用 |
| 2 | 炉渣 | 900-099-S03 | 291.498 |  |
| 3 | 脱硫石膏 | 441-001-S06 | 249.2904 |  |

3.2.8“三本账”

技改项目建成后全厂污染物“三本帐”见表3.2-14。

表3.2-14    技改项目建成后全厂污染物“三本帐”核算表  单位t/a

| 类别 | 污染物 | 现有工程排放量（满负荷） | 本工程排放量 | “以新带老”削减量 | 全厂排放量 | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟尘 | 178.52 | 0.363 | / | 178.883 | +0.363 |
|  | SO2 | 1285.64 | 1.273 | / | 1286.913 | +1.273 |
|  | NOx | 1785.2 | 4.1201 | / | 1789.3201 | +4.1201 |
|  | HCl | / | 1.08 | / | 1.08 | +1.08 |
|  | 砷 | / | 0.00008 | / | 0.00008 | +0.00008 |
|  | 汞 | / | 0.00004 | / | 0.00004 | +0.00004 |
|  | 铬 | / | 0.00008 | / | 0.00008 | +0.00008 |
|  | 铅 | / | 0.00004 | / | 0.00004 | +0.00004 |
|  | 镍 | / | 0.00006 | / | 0.00006 | +0.00006 |
|  | 铜 | / | 0.00014 | / | 0.00014 | +0.00014 |
|  | 锌 | / | 0.00038 | / | 0.00038 | +0.00038 |
|  | 二噁英 | / | 0.1818g/a | / | 0.1818g/a | +0.1818g/a |
|  | NH3 | / | 0.0025 | / | 0.0025 | +0.0025 |
|  | H2S | / | 0.0003 | / | 0.0003 | +0.0003 |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | / | / |
| 固废 | 飞灰 | 676801.8774 | 2623.1413 | / | 67.9425万 | +2623.1413 |
|  | 炉渣 | 75209.9859 | 291.498 | / | 7.5501万 | +291.498 |
|  | 脱硫石膏 | 54298.5647 | 249.2904 | / | 5.4548万 | +249.2904 |
|  | 废催化剂 | 25.9 | / | / | 25.9 | / |
|  | 废矿物油 | 6.6255 | / | / | 6.6255 | / |
|  | 生活垃圾 | 33 | / | / | 33 | / |

第四章  区域环境概况及环境质量现状

4.1区域环境概况

4.1.1地理位置

郑州市是河南省省会，位于河南省中部偏北，东经112°42'~114°14'，北纬34°16'~34°58'，北临黄河，西依嵩山，东为黄淮平原。

荥阳是郑州市所辖县级市，距离省会郑州仅15km，西望古都洛阳，南眺中岳嵩山，北濒九曲黄河，东接省会郑州，是黄河中下游重要的交通枢纽城市。荥阳市地理坐标在北纬34°36′05″~34°58′01″，东经113°09′36″~113°28′48″之间总面积954.83km2。

本项目位于位于荥阳市贾峪镇鲁庄村。厂址中新坐标为东经113°29′43.738″，34°42′1.595″。项目地理位置见附图一。

4.1.2地形地貌

荥阳境内地层除志留纪、泥盆纪、三叠纪、白垩纪外，自元古界至新生界均有分布。基岩分布在荥阳市南部中低山区，出露岩层由老至新有元古界的震旦纪石英岩；古生界的寒武纪灰岩、板岩、奥陶纪灰岩，石炭纪砂页及煤层，二叠纪砂页岩夹煤；中生界的三叠纪砂页岩互层；新生界的第三纪砂页岩及泥灰岩等。松散层主要是第四纪松散沉积层，分布在岗地、平原区，揭露厚度大于300m。

荥阳市南部山区位于秦岭纬向构造体系东段之荥密背斜褶断带北侧，构成轴线近东西向分布。轴部地带西高东低，复背斜侧冀呈单斜构造，岩层走向南东102~108°，倾斜北东12~18°，倾角10~15°，邢村至竹园一线之北倾，伏于新生代地层之下，组成荥阳凹陷。

荥阳地处黄河冲积扇的顶部，太行、伏牛两山脉交界的东尽端，居豫西黄土丘陵向豫东平原过渡地带。市域北面频临黄河、华北平原，太行山脉、伏牛山脉在市域的东北、西北、西南三面形成鼎立之势，总地势由西南向东北倾斜，坡度变化大，近山区为10°~15°，岗地倾斜平原为2~3°，冲积平原为0.5°~1.5°，平均坡度为5°左右，海拔高度约在110~650m之间。

本项目位于荥阳市贾峪镇鲁庄村，根据现场踏勘及查阅相关资料，本项目所处位置属于平原地带，项目厂区地势平坦。

4.1.3地质构造

荥阳市处在秦岭纬向构造和新华夏构造体系的复合部位，地质构造比较复杂，新构造活动比较强烈，在形态上总的可以分为褶皱和断裂两种。地耐力一般不小于12~15吨/平方米。荥阳市地震危险主要来自河北平原地震带、汾渭地震带和许昌淮南地震带。根据《建筑抗震设计规范》（GB500011－2010）（2016年局部修订），荥阳市抗震设防烈度为7度。

4.1.4气候气象

四季特征：春季冷暖无常，多风少雨，气温14.8℃；夏季炎热多雨，水热同期，气温26.7℃；秋季凉爽，日照充足，气温14.5℃；冬季风多雪少，寒冷干燥，气温1.2℃。温度：年平均气温14.9℃。历年极端最高气温42.9℃，极端最低气温为-16.5℃，一年中月均温度以七月份为最高27.1℃,以一月份为最低0.8℃，气温年较差为26.3℃。初霜与终霜期间平均日数为52 天，全年无霜期平均是225 天。

降水：荥阳市属大陆性气候，由于受季风的影响，年降水量一般在500-800毫米，多集中在7、8、9 月份，占全年降水量的55.8%。历年平均降水量为606.6毫米。

4.1.5水文与水文地质

（1）地下水

荥阳位于豫东平原与豫西山地的交界处，居秦岭巨型纬向构造带东段，为一巨大的近东西向的单斜构造。在南部近背斜轴部一带，由于地壳上升，形成中低山地形，在北中部，由于地壳长期下沉形成倾斜平原及平原地形，沉积了较厚的第四系松散沉积物，蕴藏着松散岩类孔隙，有丰富的潜水和承压水。

松散岩类孔隙浅层水：埋深为60m 以内，分布于河谷、平原及丘陵岗地，含水层主要岩性为黄土类土、亚砂土及砂、砂卵石。按其水力性质，在河谷、平原区多为孔隙潜水；在丘陵岗区亦多为裂隙孔隙潜水，局部为土层滞水。

松散岩类孔隙中、深层水：分布于平原及丘陵岗地，埋深为60~300m，主要为层状孔隙承压水，含水层主要岩性为中细砂、中砂、中粗砂及砂砾石等。

碎屑岩类裂隙水：分布于贾峪镇的南部边缘与五云山、万山、岵山岭岗的两侧及刘河、崔庙、贾峪一带的山间凹地区。砂岩受长期风化和构造作用影响裂隙发育仅在构造和地形条件有利地段可形成含水地段。地下水位埋深因构造及地貌条件不同而变化较大。

碳酸盐岩类裂隙溶洞：分布于山区的南部，岩性主要为石炭纪、奥陶纪、寒武纪灰岩和白云岩。各类灰岩中裂隙岩溶发育，但受构造条件控制而发育极不均匀。水位埋深随地形起伏及构造部位不同而变化悬殊，有的地方以泉的形式出露地表，有的地方埋深达100m左右。

荥阳地下水资源分布不均衡，南部和西部山区是缺水或贫水区，中部和北部广大地区水资源相对比较丰富，地下水水资源量为10739.47万m3，地下水可利用量为9742.2万m3，其中浅层地下水可开采量5879.89万m3，中深层承压水可开采量3862.31万m3。由于地质构造影响，在贾峪、崔庙、环翠峪管委会、刘河、高山镇有不少季节性泉水出露，出流量较大的主要有庙子柏池和高山镇的太子池等，泉水流量近1.0m3/s。

（2）地表水

荥阳市河流分属于黄、淮两大水系。其中，荥阳市辖区内的黄河水系主要为汜水河、枯河。淮河水系主要有索河、须水河和贾峪河。

①河流

汜河：地处我市西部，发源于新密市西北田种湾，全长39.1公里，流域面积373.28平方公里，我市境内长27.2公里，流域面积170.73平方公里。

枯河：发源于郑州市上街区廿十里铺村，向东南流经上街区、荥阳市、惠济区，在惠济区古荥北流入黄河。主河道全长40.6公里，流域面积227.69平方公里，其中：枯河流经我市王村、高村、广武三个乡镇，境内全长26.85公里。枯河上仅有唐岗水库一座中型水库，设计防洪标准为100年一遇，校核防洪标准为1000年一遇，总库容2798万立方米，控制流域面积163.4平方公里。河道常年有水，汛期时水量丰富。

索河：属淮河流域沙颖河系贾鲁河支流，发源于我市崔庙镇三山西南石岭寨，经崔庙、乔楼、索河街道、城关乡、广武镇湾寨东0.8公里，汇入郑州市索须河，全长52公里，流域面积336.84平方公里，境内流域面积299.84平方公里。索河横跨310国道、中原西路、郑上路、陇海铁路、连霍高速、郑州西南绕城高速等交通干线和南水北调中线工程，是我市最重要的一条排涝行洪河道。上游建有老邢、三仙庙、竹园、楚庄四座小型水库，中游建有丁店、楚楼、河王三座中型水库。来水量季节性变化大。

贾峪河：地处我市东南部，发源于新密市原庄乡南湾长里沟，经我市上湾、寺河、张庄入郑州市中原区常庄水库。全长27.5公里，流域面积60.57平方公里，境内长13.2公里，流域面积35.35平方公里，河道上建有一座小Ⅰ型水库－寺河水库。

须水河：地处我市东南部，发源于贾峪镇岵山东麓的饮马坑，经郝洞向北0.5公里入郑州市郊区，流域面积82.88平方公里。境内河道长10公里，流域面积20平方公里。来水量季节性变化大，河道上游建有一座小Ⅱ型水库－饮马坑水库。

②水库

荥阳市境内有中小型水库23座，较大的有唐岗水库、河王水库、丁店水库、楚楼水库等。

唐岗水库：位于广武镇枯河上，建于1958年，以防洪和农业灌溉为主。水库正常库容为447万m3，集雨面积为160km2，海拔为118米。上游来水主要以上街污水处理厂排水为主。

河王水库：位于荥阳市广武镇河高山索河上，库容2000万m3，是一座中型水库。河王水库建成于1958年，以防洪和农业灌溉为主，集雨面积为57.2km2，河道长7.3km，海拔为124.9m，坡降1/600。由于河王水库上游无天然径流，已断流多年，蓄水主要为荥阳市城市生活污水，用于区域农业灌溉。

楚楼水库：位于乔楼镇南部丘陵地区索河上，建于1961年，北距荥阳市区8km，纵贯水库的塔山路向北与中原西路、310国道相连，可直达荥阳市区，向南与马米公路相接，交通便利。水库四周三面环山，水面120hm2，正常库容为910万m3，集雨面积为43km2，水质良好，水量充沛，水域广阔。

丁店水库：位于乔楼镇南部丘陵地区索河上，建于1959年，北距荥阳市区25km，水库正常库容为3520万m3，集雨面积为152km2，海拔为179.5m。丁店干渠引水库水至城关乡、廿里铺等乡镇，可灌溉土地5万余亩。

王河水库：王河水库位于刘河镇王河村，位于黄河流域汜水河一级支流上，是一座以防洪为主，兼顾灌溉、养殖等综合利用的小型水利枢纽工程。水库总库容83.5万m3。

③南水北调工程

南水北调中线一期工程：南水北调中线一期工程是我国特大型跨流域调水工程，其输水总干渠自湖北省丹江口水库，经河南、河北两省到达北京市，全长1274km，一期工程年调水量约95亿m3。南水北调中线一期工程干渠荥阳段南起豫龙镇东陈庄村，北至王村镇新店村，全长23.973km，水面面积约2792亩。设计流量265m3/s，加大流量320m3/s，每年向荥阳市区供水5840万m3、上街区供水1500万m3。

4.1.6土壤

荥阳市土壤分为褐土、潮土2个土类、4个亚类、11个土属及37个土种，全市土地面积143.2万亩，其中褐土类为主要土壤，分布于全市大部分地区，面积127.32万亩，约占总面积的88.5%，褐土类土壤类型包括典型褐土、潮褐土、褐土性土3个亚类、豆黄土、堆垫黄土、二潮黄土、灰石土、砂石土、褐土性土、白土、黄土、洪淤土9 个土属，28个土种。潮土类土壤主要分布于市西北部黄河南岸及汜河和黄河的湾地，面积15.90万亩，约占总面积的11.5%，潮土类土壤类型有黄潮土1个亚型，砂土、西合土29个土属，9个土种。

4.1.7自然资源

动物：荥阳动物品种繁多，家畜、家禽、野兽、飞鸟、昆虫、爬虫、两栖以及各种水生动物均有生存。据查到的动物资料计有爬行、两栖、昆虫、鸟、鱼、哺乳等六个纲，约有350余种。

植物：荥阳市四季分明，日照充足，光热资源丰富，不仅能使乡土树种生长结果良好，而且也为引进部分外地优良树种创造了基本的生长条件。据统计，该市共有乡土树种和引进树种150余种，800多个品种，其中主要用材树有：泡桐、杨树、白榆、柳树、刺槐、国槐、椿树、栎树、楸树、侧柏等40余种，经济树种有：苹果、梨、石榴、柿子、山楂、核桃、大枣、黄楝、淡竹等。引进树种有猕猴桃、樱桃等，主要灌木有荆条、白腊条、酸枣、紫穗槐等，树种资源丰富。

经现场踏勘并查阅有关资料，项目区域无列入《国家重点保护野生植物名录和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

4.1.8文物古迹

荥阳文化底蕴丰厚，山川秀美壮丽。主要文物古迹位于荥阳南部山区的国家级文物保护单位织机洞遗址、大师姑夏城遗址；荥阳北部的青台仰韶文化遗址；汉霸二王城古战场；三国虎牢关关址、娘娘寨周城遗址等。荥阳市现已公布的各级文物保护单位共95处，其中国家级9处，河南省级处，河南省级20处，郑州市级25处，荥阳县（市）级40处。

本项目位于荥阳市贾峪镇鲁庄村，场址外500m范围内无文物古迹等环境保护目标。

4.2环境质量现状监测与评价

4.2.1大气环境质量现状

（1）基本污染物环境质量现状

根据大气功能区划分，项目所在地属于环境空气二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中项目所在区域达标判断要求，本项目常规监测因子引用郑州市生态环境局发布的2022年郑州市环境质量状况公报数据：

表4.2-1    2022年郑州市环境空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（μg/m3） | 标准值（μg/m3） | 占标率/% | 超标倍数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 年均值 | 45 | 35 | 129 | 0.29 | 超标 |
| PM10 | 年均值 | 77 | 70 | 110 | 0.1 | 超标 |
| CO | 24小时平均第95百分位数 | 1300 | 4000 | 32.5 | / | 达标 |
| NO2 | 年均值 | 27 | 40 | 67.5 | / | 达标 |
| O3 | 日最大8小时平均值第90百分位数 | 178 | 160 | 111.3 | 0.11 | 超标 |
| SO2 | 年均值 | 8 | 60 | 13.3 | / | 达标 |

由上表可知，2022年郑州市环境空气评价指标中PM2.5、PM10年均值、O3日最大8小时平均值第90百分位数均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中项目所在区域达标判断的相关要求（城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标）判定。

目前，荥阳市正在实施与《荥阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案》（荥办〔2023〕11）号等一系列措施，通过优化产业结构，推进产业绿色升级；深入调整能源结构，推进能源低碳转型；调整交通运输结构，构建绿色交通体系；推进涉挥发性有机物重点企业治理等一系列措施，将不断改善区域环境空气质量。

（2）其他污染物环境质量现状

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“6.4.2.1长期监测数据的现状评价内容，按HJ663中的统计方法对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价。”“6.4.2.2补充监测数据的现状评价内容，分别对各监测点位不同污染物的短期浓度进行环境质量现状评价。”依据上述要求，需对各污染物的环境空气质量进行现状评价。

特征因子识别为NH3、H2S、臭气浓度、HCl、NOx、As、Hg、Cr、Cd、Pb、二噁英，为了解该区域环境质量状况，委托均灵检测技术服务（青岛）有限公司于2024年2月18日~2024年2月26日对二噁英进行检测，委托河南广琛检测技术有限公司于2024.02.18~2024.02.20、2024.02.23~2024.02.26对其他特征因子（NH3、H2S、臭气浓度、HCl、NOx、As、Hg、Cr、Cd、Pb、臭气浓度）进行监测。

（1）监测点布设

根据本工程废气排放特点和当地常年主导风向，以及厂址周边环境敏感点分布情况，本项目环境空气质量现状监测共布设厂址、周垌村共计2个监测点位，各监测点布设情况见表4.2-2。

表4.2-2    环境空气质量现状监测布点一览表

| 编号 | 监测点位 | 方位距离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂址中间位置 | / | 厂址 |
| 2# | 周垌村 | 南方向782m | 下风向 |

（2）监测因子及时间

项目空气现状监测因子及监测频率见表4.2-3。

表4.2-3  环境空气质量现状监测因子和监测频率一览表

| 监测因子 | 监测时间 | 监测单位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3、H2S、 臭气浓度、HCl、氮氧化物（NOx）、砷（As）、六价铬（Cr（VI））、镉（Cd）、汞（Hg）、铅（Pb）、臭气浓度 | 小时均值 | 2024.02.18~2024.02.20、2024.02.23~2024.02.26 | 河南广琛检测技术有限公司 | 1小时平均浓度，连续检测7天，每天采样4次，每次至少采样45min |
| 二噁英类 | 日均值 | 2024.02.13~2024.02.16 | 均灵检测技术服务（青岛）有限公司 | 24小时平均浓度，连续检测3天，每日至少采样24小时 |

（3）监测分析方法

表4.2-4    环境空气检测分析方法

| 检测项目 | 检测标准（方法） | 检测仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法HJ534-2009 | 紫外-可见分光光度计N4 | 0.01mg/m3 |
| 硫化氢 | 环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） | 紫外-可见分光光度计N4 | 0.001mg/m3 |
| 臭气浓度 | 环境空气和废气臭气的测定三点比较式臭袋法HJ1262-2022 | / | / |
| 氯化氢 | 环境空气和废气氯化氢的测定离子色谱法HJ549-2016 | 紫外-可见分光光度计N4 | 0.02μg/m3 |
| 氮氧化物 | 环境空气和废气颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定原子黄光法HJ1133-2020 | 紫外-可见分光光度计N4 | 0.015μg/m3 |
| 砷 | 环境空气和废气颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定原子黄光法HJ 1133-2020 | 原子荧光光度 计AF-7500 | 0.2ng/m3 |
| 汞 | 污染源废气汞及其化合物原子荧光分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） | 原子荧光光度计AF-7500 | 6.6×10-6mg/m3 |
| 铬 | 环境空气铜、锌、镉、铬、锰及镍火焰原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） | 原子吸收分光 光度计WYS2200 | 0.4μg/m3 |
| 镉 |  |  | 0.05μg/m3 |
| 铅 | 环境空气铅的测定火焰原子吸收 分光光度法GB/T15264-1994及修改单 | 原子吸收分光 光度计WYS2200 | 5×10-4mg/m3 |
| 二噁英 | 《环境空气和废气二嗯英类的测定同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法》HJ77.2-2008 | 高分辨气相色谱-高分辨质谱联用仪 | / |
|  | 《土壤和沉积物二嗯英类的测定同位素稀释高分辨气相色谱高分辨质谱法》HJ77.4-2008 |  |  |

（4）评价标准

表4.2-5    环境空气评价标准一览表

| 标准名称及级（类）别 | 项目 | 取值 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《环境影响评价技术导则 大气环境》 （HJ2.2-2018）附录D | H2S | 小时均值 | 10μg/m3 |
|  | NH3 | 小时均值 | 200μg/m3 |
|  | HCl | 小时均值 | 50μg/m3 |
|  |  | 日平均 | 15μg/m3 |
| / | 臭气浓度 | 一次值 | / |
| 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 | NOx | 24小时平均 | 100μg/m3 |
|  |  | 1小时平均 | 250μg/m3 |
|  | 镉（Cd） | 年平均 | 0.005μg/m3 |
|  | 汞（Hg） | 年平均 | 0.05μg/m3 |
|  | 砷（As） | 年平均 | 0.006μg/m3 |
|  | 六价铬（Cr（VI）） | 年平均 | 0.000025μg/m3 |
|  | 铅（Pb） | 年平均 | 0.5μg/m3 |
| 参照日本环境厅中央环境审议会制定的环境标准 | 二噁英 | 年平均 | 0.6pgTEQ/m3 |

（5）评价方法

本次评价采用单因子污染指数法进行，具体公式为：

Pi=Ci/Coi

式中：

Pi--i种污染物的污染指数，无量纲；

Ci--i种污染物的实测浓度，μg/m3；

Coi--i种污染物的评价标准值，μg/m3。

（6）统计结果及分析

对监测点污染物的现状监测结果进行归纳，给出监测浓度变化范围，分析最大浓度Cmax占标率和监测期间的超标率以及达标情况。统计与分析结果见表4.2-6。

表4.2-6     特征污染物环境质量现状（监测结果）表

| 监测点位 | 污染物 | 平均时间 | 评价标准 | 监测浓度范围 | 最大浓度占标率/% | 超标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#厂址中心位置 | NH3 | 小时均值 | 200μg/m3 | 37~69μg/m3 | 34.5 | / | 达标 |
|  | H2S | 小时均值 | 10μg/m3 | <1~3μg/m3 | 30 | / | 达标 |
|  | 臭气浓度 | 一次值 | / | <10 | / | / | / |
|  | 氯化氢 | 小时均值 | 50μg/m3 | <20~35μg/m3 | 70 | / | 达标 |
|  | 氮氧化物 | 小时均值 | 250μg/m3 | 18~35μg/m3 | 14 | / | 达标 |
|  | 砷 | 小时均值 | / | <0.2ng/m3 | / | / | / |
|  | 汞 | 小时均值 | / | <6.6×10-3μg/m3 | / | / | / |
|  | 铬 | 小时均值 | / | <0.4μg/m3 | / | / | / |
|  | 镉 | 小时均值 | / | <0.05μg/m3 | / | / | / |
|  | 铅 | 小时均值 | / | <0.5μg/m3 | / | / | / |
| 2#周垌村 | NH3 | 小时均值 | 200μg/m3 | 34~68μg/m3 | 34 | / | 达标 |
|  | H2S | 小时均值 | 10μg/m3 | <1~2μg/m3 | / | / | / |
|  | 臭气浓度 | 一次值 | / | <10 | / | / | / |
|  | 氯化氢 | 小时均值 | 50μg/m3 | <20~39μg/m3 | 78 | / | 达标 |
|  | 氮氧化物 | 小时均值 | 250μg/m3 | 17~35μg/m3 | 14 | / | 达标 |
|  | 砷 | 小时均值 | / | <0.2ng/m3 | / | / | / |
|  | 汞 | 小时均值 | / | <6.6×10-3μg/m3 | / | / | / |
|  | 铬 | 小时均值 | / | <0.4μg/m3 | / | / | / |
|  | 镉 | 小时均值 | / | <0.05μg/m3 | / | / | / |
|  | 铅 | 小时均值 | / | <0.5μg/m3 | / | / | / |

由上表可知，监测期间项目所在区域NOx的监测浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准，硫化氢、氨、氯化氢满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D要求；二噁英满足日本环境厅中央环境审议会制定的环境标准，因子监测浓度极小，区域环境质量良好。

4.2.2地表水环境质量现状

本项目不新增废水产生及排放，离本项目最近的地表水体为西侧640m的须水河，与索河汇合后称索须河，后汇入贾鲁河，贾鲁河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水体标准。本次地表水环境质量现状引用郑州市生态环境局公布的《郑州市内10条河流水质排名情况的报告》（2022年1月~2022年12月）中“索须河入贾鲁河处”监测数据，监测统计结果见表4.2-7。

表4.2-7    2022年索须河入贾鲁河断面处监测结果一览表

| 监测时间 | 污染因子 |
| --- | --- |
|  | COD（mg/L） | NH3-N（mg/L） | TP（mg/L） |
| 1月 | 25.6 | 0.94 | 0.163 |
| 2月 | 21.9 | 0.21 | 0.11 |
| 3月 | 21.2 | 0.11 | 0.105 |
| 4月 | 23.6 | 0.15 | 0.104 |
| 5月 | 28.1 | 0.06 | 0.144 |
| 6月 | 24.9 | 0.12 | 0.131 |
| 7月 | 21 | 0.34 | 0.162 |
| 8月 | 16 | 0.242 | 0.13 |
| 9月 | 20.2 | 0.77 | 0.183 |
| 10月 | 23.2 | 0.45 | 0.208 |
| 11月 | 25.2 | 0.25 | 0.19 |
| 12月 | 28.7 | 0.54 | 0.158 |
| 浓度范围 | 16~28.7 | 0.06~0.94 | 0.104~0.208 |
| 年均浓度 | 23.2 | 0.35 | 0.15 |
| 标准值 | 30 | 1.5 | 0.3 |
| 最大标准指数 | 0.96 | 0.63 | 0.69 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |

由上表可知，索须河入贾鲁河处常规监测数据COD、氨氮、总磷均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中IV类标准的要求。

4.2.3声环境质量现状

根据声环境功能区划，本项目所在区域属于2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类。建设单位委托河南广琛检测技术有限公司于2024年2月19日~2024年2月20日，对项目四周厂界进行现场监测及敏感点。

（1）监测布点、频率及时间

本次评价共设4个声环境监测点，布点位置见表4.2-8。

表4.2-8    声环境质量现状监测内容一览表

| 编号 | 监测点位 | 检测因子 | 检测时间及频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 东厂界 | 昼间、夜间等效连续A声级 | 连续监测2天，每天昼夜各1次 |
| 2# | 南厂界 |  |  |
| 3# | 西厂界（武庄村） |  |  |
| 4# | 北厂界（祖始村卫生所） |  |  |

（2）监测方法及仪器

表4.2-9    声环境检测方法及仪器一览表

| 检测类别 | 检测项目 | 检测标准（方法） | 检测仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 等效声级 | 工业企业厂界环境噪声排放标准声级计法GB12348-2008 | AWA6228+多功 能声级计） | / |

（3）评价标准

本次声环境质量现状评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。

（4）监测结果与评价

表4.2-10    检测结果一览表    单位：dB（A）

| 检测因子 | 检测点位 | 2024.02.19 | 2024.02.20 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 等效连续A声级[dB(A)] | 1# | 东厂界 | 53 | 41 | 54 | 42 |
|  | 2# | 南厂界 | 55 | 42 | 55 | 44 |
|  | 3# | 西厂界（武庄村） | 53 | 42 | 53 | 43 |
|  | 4# | 北厂界（始祖村卫生所） | 54 | 41 | 52 | 45 |
| 执行标准 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)） |

由上表的监测结果可知，项目厂址四周及敏感点昼、夜噪声监测值均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

4.2.4地下水环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水评价等级为三级。项目所在区域应执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。为了解项目所在区域地下水环境质量现状，建设单位委托河南广琛检测技术有限公司于2024年2月20日对项目所在区域地下水进行取样监测。项目共对3个点的地下水水质进行了监测，本项目所在地区地下水流向为西南至西东北。上下游及侧向均设有监测点位，监测能反映项目所在区域地下水环境质量状况。

（1）监测点位布设

表4.2-11    地下水环境现状监测一览表

| 编号 | 位置 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 上游 | 周垌村 | 水质、水位 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、溶解性总固体、总硬度、氨氮、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、氰化物、亚硝酸盐、铁、锰、砷、汞、镉、铅、六价铬、挥发酚、石油类、总大肠菌群、高锰酸盐指数。同时测定井深、水温 | 采样1天，每天1次 |
| 2# | 厂址内 | 厂址（污水处理站旁） |  |  |  |
| 3# | 下游 | 祖始村 |  |  |  |
| 4# | 厂址东北侧 | 郑州科技学院南校区 | 水位 | 水位、水温、井深 |  |
| 5# | 厂址西侧 | 武庄村 |  |  |  |
| 6# | 厂址东侧 | 程炉村 |  |  |  |

（2）监测方法

表4.2-12    地下水检测分析方法

| 检测项目 | 检测标准（方法） | 检测仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| K+ | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB11904-1989 | 原子吸收光度计WYS2200 | 0.05mg/L |
| Na+ |  |  | 0.01mg/L |
| Ca2+ | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB11905-1989 | 原子吸收光度计WYS2200 | 0.02mg/L |
| Mg2+ |  |  | 0.002mg/L |
| CO32- | 地下水质分析方法第49 部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定滴定法DZ/T 0064.49-2021 | 滴定管（/） | 5mg/L |
| HCO3- |  |  | 5mg/L |
| Cl- | 冰质无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-，）的测定离子色谱法HJ 84-2016 | 离子色谱仪IC6000 | 0.007mg/L |
| SO42- |  |  | 0.018mg/L |
| pH值 | 水质 pH值的测定 电极法HJ1147-2020 | 便携式 pH计 PHBJ-261L型（DSYQ-W017-1） | / |
| 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标（11.1溶解性总固体称量法）GB/T 5750.4-2023 | 分析天平AUY120 | / |
| 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标（10.1总硬度乙二胺四乙酸二钠滴定法）GB/T5750.4-2023 | 滴定管 | 0.05mg/L |
| 氨氮 | 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 | 紫外-可见分光光度计N4 | 0.025mg/L |
| 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标（5.1氯化物硝酸银容量法）GB/T 5750.5-2023 | 滴定管（/） | 1.0mg/L |
| 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标（4.1硫酸盐硫酸钡比浊法）GB/T 5750.5-2023 | 紫外-可见分光光度计N4 | 5.0mg/L |
| 硝酸盐（以N计） | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标（8.2硝酸盐（以N计）紫外分光光度法GB/T5750.5-2023 |  | 0.2mg/L |
| 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标（7.1氰化物异烟酸-吡唑啉酮分光光度法）GB/T5750.5-2023 |  | 0.002mg/L |
| 亚硝酸盐（以N计） | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标（12.1亚硝酸盐氮（以N计）重氮偶合分光光度法）FB/T5750.5-2023 |  | 0.001mg/L |
| 铁 | 水质铁、锰的测定火焰原子吸收分 光光度法GB 11911-89 | 原子吸收光度计WYS2200 | 0.03mg/L |
| 锰 |  |  | 0.01mg/L |
| 镉 | 生活饮用水标准检验方法金属指标（7.2铜、铁、锰、锌、镉和铅火焰原子吸收分光光度法）GB/T5750.6-2023 |  | 0.5μg/L |
| 铅 |  |  | 2.5μg/L |
| 汞 | 水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原 子荧光法HJ 694-2014 | 原子荧光光度计AF-7500 | 0.04μg/L |
| 砷 |  |  | 0.3μg/L |
| 铬（六价） | 生活饮用水标准检验方法金属指标（13.1铬（六价）二苯碳酰二肼分光光度法）GB/T 5750.6-2023 | 紫外-可见分光光度计N4 | 0.004mg/L |
| 挥发性酚类 | 水质挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法（方法2直接分光光度法）HJ503-2009 |  | 0.003mg/L |
| 石油类 | 生活饮用水标准检验方法有机物综合指标（6.2石油紫外分光光度法）GB/T 5750.7-2023 |  | 0.005mg/L |
| 总大肠菌群 | 总大肠菌群多管发酵法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） | 恒温恒湿培养 箱HWS-250 | / |
| 高锰酸盐指数 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标（4.1酸性高锰酸盐滴定法）GB/T 5750.7-2023 | 滴定管（/） | 0.05mg/L |

（3）评价标准

该地下水环境质量现状评价执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

（4）评价方法

①对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算方法：

式中：

Pi--第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci--第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi--第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

（2）对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式：

pHj≤7.0

pHj>7.0

式中：

PpH--pH的标准指数，无量纲；

pH--pH监测值；

pHsu--标准中pH的上限值；

pHsd--标准中pH的下限值。

标准指数P>1时，即表明该水质因子已经超过了规定的水质标准，且指数越大，超标越严重。

（5）监测结果及评价

表4.2-13    地下水水质现状监测统计结果一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 单位 | 监测数据 | 检出限值 | 标准限值 | 最大标准指数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#周垌村 | K+ | mg/L | 1.19 | 0.05 | / | / | / |
|  | Na+ | mg/L | 82.2 | 0.01 | / | / | / |
|  | Ca2+ | mg/L | 11.6 | 0.02 | / | / | / |
|  | Mg2+ | mg/L | 113 | 0.002 | / | / | / |
|  | CO32- | mmol/L | <5 | 5 | / | / | / |
|  | HCO3- | mmol/L | 528 | 5 | / | / | / |
|  | Cl- | mg/L | 0.725 | 0.007 | / | / | / |
|  | SO42- | mg/L | 33.5 | 0.018 | / | / | / |
|  | pH值 | / | 7.4 | / | 6.5~8.5 | 0.73 | 达标 |
|  | 溶解性总固体 | mg/L | 726 | / | ≤1000 | 0.73 | 达标 |
|  | 总硬度 | mg/L | 493 | 0.05 | ≤450 | 0.72 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.135 | 0.025 | ≤0.5 | 0.27 | 达标 |
|  | 氯化物 | mg/L | 159 | 1.0 | ≤250 | 0.64 | 达标 |
|  | 硫酸盐 | mg/L | 68 | 5.0 | ≤250 | 0.27 | 达标 |
|  | 硝酸盐 | mg/L | 3.32 | 0.2 | ≤20 | 0.17 | 达标 |
|  | 氰化物 | mg/L | <0.002 | 0.002 | ≤0.05 | / | 达标 |
|  | 亚硝酸盐 | mg/L | <0.001 | 0.001 | ≤1.00 | / | 达标 |
|  | 铁 | mg/L | 0.086 | 0.03 | ≤0.3 | 0.29 | 达标 |
|  | 锰 | mg/L | 0.044 | 0.01 | ≤0.10 | 0.44 | 达标 |
|  | 镉 | mg/L | <0.0005 | 0.0005 | ≤0.005 | / | 达标 |
|  | 铅 | mg/L | <0.0025 | 0.0025 | ≤0.01 | / | 达标 |
|  | 汞 | mg/L | <0.00004 | 0.00004 | ≤0.001 | / | 达标 |
|  | 砷 | mg/L | <0.0003 | 0.0003 | ≤0.01 | / | 达标 |
|  | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | 0.004 | ≤0.05 | / | 达标 |
|  | 挥发性酚类 | mg/L | <0.0003 | 0.0003 | ≤0.002 | / | 达标 |
|  | 石油类 | mg/L | 0.015 | 0.005 | / | / | / |
|  | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | / | ≤3.0 | / | 达标 |
|  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 0.54 | 0.05 | ≤3.0 | 0.18 | 达标 |
| 2#厂址（污水处理站旁） | K+ | mg/L | 1.11 | 0.05 | / | / | / |
|  | Na+ | mg/L | 39.1 | 0.01 | / | / | / |
|  | Ca2+ | mg/L | 12.5 | 0.02 | / | / | / |
|  | Mg2+ | mg/L | 105 | 0.002 | / | / | / |
|  | CO32- | mmol/L | <5 | 5 | / | / | / |
|  | HCO3- | mmol/L | 432 | 5 | / | / | / |
|  | Cl- | mg/L | 0.703 | 0.007 | / | / | / |
|  | SO42- | mg/L | 35.3 | 0.018 | / | / | / |
|  | pH值 | / | 7.2 | / | 6.5~8.5 | 0.87 | 达标 |
|  | 溶解性总固体 | mg/L | 577 | / | ≤1000 | 0.58 | 达标 |
|  | 总硬度 | mg/L | 479 | 0.05 | ≤450 | 0.72 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.147 | 0.025 | ≤0.5 | 0.29 | 达标 |
|  | 氯化物 | mg/L | 124 | 1.0 | ≤250 | 0.5 | 达标 |
|  | 硫酸盐 | mg/L | 32 | 5.0 | ≤250 | 0.13 | 达标 |
|  | 硝酸盐 | mg/L | 14.3 | 0.2 | ≤20 | 0.72 | 达标 |
|  | 氰化物 | mg/L | <0.002 | 0.002 | ≤0.05 | / | 达标 |
|  | 亚硝酸盐 | mg/L | <0.001 | 0.001 | ≤1.00 | / | 达标 |
|  | 铁 | mg/L | 0.105 | 0.03 | ≤0.3 | 0.35 | 达标 |
|  | 锰 | mg/L | 0.053 | 0.01 | ≤0.10 | 0.53 | 达标 |
|  | 镉 | mg/L | <0.0005 | 0.0005 | ≤0.005 | / | 达标 |
|  | 铅 | mg/L | <0.0025 | 0.0025 | ≤0.01 | / | 达标 |
|  | 汞 | mg/L | <0.00004 | 0.00004 | ≤0.001 | / | 达标 |
|  | 砷 | mg/L | <0.0003 | 0.0003 | ≤0.01 | / | 达标 |
|  | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | 0.004 | ≤0.05 | / | 达标 |
|  | 挥发性酚类 | mg/L | <0.0003 | 0.0003 | ≤0.002 | / | 达标 |
|  | 石油类 | mg/L | 0.024 | 0.005 | / | / | / |
|  | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | / | ≤3.0 | / | 达标 |
|  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 0.49 | 0.05 | ≤3.0 | 0.16 | 达标 |
| 3#祖始村 | K+ | mg/L | 1.17 | 0.05 | / | / | / |
|  | Na+ | mg/L | 50.3 | 0.01 | / | / | / |
|  | Ca2+ | mg/L | 14.1 | 0.02 | / | / | / |
|  | Mg2+ | mg/L | 125 | 0.002 | / | / | / |
|  | CO32- | mmol/L | <5 | 5 | / | / | / |
|  | HCO3- | mmol/L | 429 | 5 | / | / | / |
|  | Cl- | mg/L | 0.738 | 0.007 | / | / | / |
|  | SO42- | mg/L | 34.2 | 0.018 | / | / | / |
|  | pH值 | / | 7.5 | / | 6.5~8.5 | 0.67 | 达标 |
|  | 溶解性总固体 | mg/L | 616 | / | ≤1000 | 0.62 | 达标 |
|  | 总硬度 | mg/L | 583 | 0.05 | ≤450 | 0.72 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.126 | 0.025 | ≤0.5 | 0.25 | 达标 |
|  | 氯化物 | mg/L | 141 | 1.0 | ≤250 | 0.56 | 达标 |
|  | 硫酸盐 | mg/L | 13 | 5.0 | ≤250 | 0.05 | 达标 |
|  | 硝酸盐 | mg/L | 11 | 0.2 | ≤20 | 0.55 | 达标 |
|  | 氰化物 | mg/L | <0.002 | 0.002 | ≤0.05 | / | 达标 |
|  | 亚硝酸盐 | mg/L | <0.001 | 0.001 | ≤1.00 | / | 达标 |
|  | 铁 | mg/L | 0.092 | 0.03 | ≤0.3 | 0.31 | 达标 |
|  | 锰 | mg/L | 0.049 | 0.01 | ≤0.10 | 0.49 | 达标 |
|  | 镉 | mg/L | <0.0005 | 0.0005 | ≤0.005 | / | 达标 |
|  | 铅 | mg/L | <0.0025 | 0.0025 | ≤0.01 | / | 达标 |
|  | 汞 | mg/L | <0.00004 | 0.00004 | ≤0.001 | / | 达标 |
|  | 砷 | mg/L | <0.0003 | 0.0003 | ≤0.01 | / | 达标 |
|  | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | 0.004 | ≤0.05 | / | 达标 |
|  | 挥发性酚类 | mg/L | <0.0003 | 0.0003 | ≤0.002 | / | 达标 |
|  | 石油类 | mg/L | 0.026 | 0.005 | / | / | / |
|  | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | / | ≤3.0 | / | 达标 |
|  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 0.56 | 0.05 | ≤3.0 | 0.19 | 达标 |

表4.3-14    地下水水位现状监测统计结果一览表

| 检测点位 | 样品状态 | 水位（m） | 井深（m） | 水温（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#周垌村 | 无色、无味、透明、无浮油 | 40 | 120 | 12.6 |
| 2#厂址（污水处理站旁） | 无色、无味、透明、无浮油 | 35 | 120 | 13.1 |
| 3#祖始村 | 无色、无味、透明、无浮油 | 45 | 200 | 13.3 |
| 4#郑州科技学院南校区 | 无色、无味、透明、无浮油 | 40 | 130 | 12.8 |
| 5#武庄村 | 无色、无味、透明、无浮油 | 35 | 110 | 13.5 |
| 6#程炉村 | 无色、无味、透明、无浮油 | 30 | 110 | 13.4 |

根据监测，项目所在区域地下水水质能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准的相关要求，表明区域地下水环境质量较好。

4.2.5土壤环境质量现状

为了解项目区域土壤环境质量现状，建设单位委托河南中天云测检测技术有限公司于2024年2月13日对项目区域土壤环境质量进行了取样监测，其中监测因子二噁英委托均灵检测技术服务（青岛）有限公司于2023年2月13日对项目区域土壤环境质量进行了取样检测。

（1）监测点位布设

监测布点见表4.2-15、表4.2-16。

表4.2-15    土壤环境现状监测点位及取样要求一览表（二噁英类）

| / | 编号 | 检测点位 | 取样要求 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 占地a范围内 | 1# | 污水处理站旁 | 表层样 | 在0~0.2m取样 | 二噁英类 |
|  | 2# | 燃油储罐旁 | 表层样 |  |  |
|  | 3# | 危废暂存间旁 | 表层样 |  |  |
| 占地范围外 | 8# | 石膏脱水楼旁 | 表层样 |  |  |
|  | 10# | 武庄村（农田） | 表层样 |  |  |
|  | 9# | 厂址东侧 | 表层样 |  |  |

表4.2-16    土壤环境现状监测点位及取样要求一览表

| / | 编号 | 检测点位 | 取样要求 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 占地a范围内 | 1# | 污水处理站旁 | 柱状样 | 分别在0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m取样 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油类。 |
|  | 2# | 燃油储罐旁 | 柱状样 |  |  |
|  | 3# | 危废暂存间旁 | 柱状样 |  |  |
| 占地范围外 | 8# | 石膏脱水楼旁 | 表层样 | 在0~0.2m取样 |  |
|  | 10# | 武庄村（农田） | 表层样 |  |  |
|  | 9# | 厂址东侧 | 表层样 |  |  |

①1#点位（0~0.5m）、2#点位（0~0.5m）、8#点位（0~0.2m）检测土壤理化特性：pH、土壤含盐量、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度。

（2）检测方法

表4.2-17    土壤检测分析方法

| 检测项目 | 检测标准（方法） | 检测仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 土壤pH值的测定电位法HJ962-2018 | 实验室pH计HNZTYC-FX014 | / |
| 砷 | 土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第2部分：土壤中总砷的测定GB/T22105¦.2-2008 | 原子荧光光度计 HNZTYC-FX047 | 0.01mg/kg |
| 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T17141-1997 | 原子吸收分光光度计 HNZTYC-FX081 | 0.01mg/kg |
| 铬 （六价） | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法HJ1082-2019 | 原子吸收分光光度计 HNZTYC-FX081 | 0.5mg/kg |
| 铜 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法HJ491-2019 | 原子吸收分光光度计 HNZTYC-FX081 | 1mg/kg |
| 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T17141-1997 | 原子吸收分光光度计 HNZTYC-FX081 | 0.1mg/kg |
| 汞 | 土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第1部分：土壤¦中总汞的测定GB/T 22105.1-2008 | 原子荧光光度计 HNZTYC-FX047 | 0.002mg/kg |
| 镍 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2019 | 原子吸收分光光度计 HNZTYC-FX081 | 3mg/kg |
| 四氯化碳 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 HNZTYC-FX091 | 1.3μg/kg |
| 氯仿 |  |  | 1.1μg/kg |
| 氯甲烷 |  |  | 1.0μg/kg |
| 1,1-二氯乙烷 |  |  | 1.2μg/kg |
| 1,2-二氯乙烷 |  |  | 1.3μg/kg |
| 1,1-二氯乙烯 |  |  | 1.0μg/kg |
| 顺式-1,2-二氯乙烯 |  |  | 1.3μg/kg |
| 反式-1,2-二氯乙烯 |  |  | 1.4μg/kg |
| 二氯甲烷 |  |  | 1.5μg/kg |
| 1,2-二氯丙烷 |  |  | 1.1μg/kg |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 |  |  | 1.2μg/kg |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 |  |  | 1.2μg/kg |
| 四氯乙烯 |  |  | 1.4μg/kg |
| 1,1,1-三氯乙烷 |  |  | 1.3μg/kg |
| 1,1,2-三氯乙烷 |  |  | 1.2μg/kg |
| 三氯乙烯 |  |  | 1.2μg/kg |
| 1,2,3-三氯丙烷 |  |  | 1.2μg/kg |
| 氯乙烯 |  |  | 1.0μg/kg |
| 苯 |  |  | 1.9μg/kg |
| 氯苯 |  |  | 1.2μg/kg |
| 1,2-二氯苯 |  |  | 1.5μg/kg |
| 1,4-二氯苯 |  |  | 1.5μg/kg |
| 乙苯 |  |  | 1.2μg/kg |
| 苯乙烯 |  |  | 1.1μg/kg |
| 甲苯 |  |  | 1.3μg/kg |
| 间,对-二甲苯 |  |  | 1.2μg/kg |
| 邻二甲苯 |  |  | 1.2μg/kg |
| 硝基苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ834-2017 | 气相色谱-质谱仪 HNZTYC-FX039 | 0.09mg/kg |
| 苯胺 |  |  | 0.01mg/kg |
| 2-氯酚 |  |  | 0.06mg/kg |
| 苯并[a]蒽 |  |  | 0.1mg/kg |
| 苯并[a]芘 |  |  | 0.1mg/kg |
| 苯并[b]荧蒽 |  |  | 0.2mg/kg |
| 苯并[k]荧蒽 |  |  | 0.1mg/kg |
| 䓛 |  |  | 0.1mg/kg |
| 二苯并[a, h]蒽 |  |  | 0.1mg/kg |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 |  |  | 0.1mg/kg |
| 萘 |  |  | 0.09mg/kg |
| 石油类烃（C10-C40） | 土壤 石油类的测定 红外分光光度法 HJ1051-2019 | 气相色谱仪 HNZTYC-FX038 | 6mg/kg |
| 二噁英 | HJ 77.4-2008《土壤和沉积物二嗯英类的测定同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法》 | 高分辨气相色谱-高分辨质谱联用仪 | / |

（3）评价标准

占地范围内及占地范围外建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地土壤污染风险筛选值，占地范围外农用地执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值。

（4）检测结果

表4.2-18    土壤检测结果表

| 检测因子 | 单位 | 1#污水处理站旁（E113.494139°，N34.703987°） | 2#燃油储罐旁（E113.496877°, N34.700587°） | 风险筛选值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m |  |  |
| 样品状态 | 黄棕色、潮、少量根系、砂壤土 | 黄棕色、潮、无根系、轻壤土 | 黄棕色、潮、无根系、轻壤土 | 黄棕色、潮、少量根系、砂壤土 | 黄棕色、潮、无量根系、砂壤土 | 黄棕色、潮、无量根系、轻壤土 | / | / |
| pH | 无量纲 | 8.24 | 8.52 | 8.63 | 8.57 | 8.49 | 8.55 | / | / |
| 砷 | mg/kg | 9.98 | 9.88 | 10.2 | 7.80 | 8.02 | 8.34 | 60 | 达标 |
| 镉 | mg/kg | 0.09 | 0.13 | 0.1 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 65 | 达标 |
| 铬（六价） | mg/kg | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5.7 | 达标 |
| 铜 | mg/kg | 14 | 16 | 14 | 15 | 16 | 15 | 18000 | 达标 |
| 铅 | mg/kg | 20.2 | 20.1 | 18.1 | 21.7 | 19.7 | 20.0 | 800 | 达标 |
| 汞 | mg/kg | 0.034 | 0.043 | 0.045 | 0.078 | 0.079 | 0.100 | 38 | 达标 |
| 镍 | mg/kg | 14 | 17 | 14 | 17 | 18 | 15 | 900 | 达标 |
| 四氯化碳 | mg/kg | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 2.8 | 达标 |
| 氯仿 | mg/kg | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | 0.9 | 达标 |
| 氯甲烷 | mg/kg | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | 37 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 9 | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 5 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | 66 | 达标 |
| 顺式-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 596 | 达标 |
| 反式-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | 54 | 达标 |
| 二氯甲烷 | mg/kg | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 616 | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | 5 | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 10 | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 6.8 | 达标 |
| 四氯乙烯 | mg/kg | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | 53 | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 840 | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 2.8 | 达标 |
| 三氯乙烯 | mg/kg | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 2.8 | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 0.5 | 达标 |
| 氯乙烯 | mg/kg | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | 0.43 | 达标 |
| 苯 | mg/kg | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | 4 | 达标 |
| 氯苯 | mg/kg | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 270 | 达标 |
| 1,2-二氯苯 | mg/kg | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 560 | 达标 |
| 1,4-二氯苯 | mg/kg | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 20 | 达标 |
| 乙苯 | mg/kg | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 28 | 达标 |
| 苯乙烯 | mg/kg | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | 1290 | 达标 |
| 甲苯 | mg/kg | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 1200 | 达标 |
| 间,对-二甲苯 | mg/kg | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 570 | 达标 |
| 邻二甲苯 | mg/kg | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 640 | 达标 |
| 硝基苯 | mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 76 | 达标 |
| 苯胺 | mg/kg | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 260 | 达标 |
| 2-氯酚 | mg/kg | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 2256 | 达标 |
| 苯并[a]蒽 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 15 | 达标 |
| 苯并[a]芘 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.5 | 达标 |
| 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 15 | 达标 |
| 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 151 | 达标 |
| 䓛 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1293 | 达标 |
| 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.5 | 达标 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 15 | 达标 |
| 萘 | mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 70 | 达标 |
| 石油类 | mg/kg | <6 | 14 | <6 | 6 | 19 | 20 | 4500 | 达标 |
| 二噁英 | ng/TEQ/kg | 2.3 | 1.1 |  |  |

表4.2-19    土壤检测结果表

| 检测因子 | 单位 | 3#危废暂存间旁（E113.495555° N34.696925°） | 4#石膏脱水旁（E113.494424°，N34.7007960°） | 6#厂区东侧（E113.499237°, N34.700061°） | 风险筛选值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 0-0.5m | 0.5-1.5m |  |  |
| 样品状态 | 暗棕色、潮、少量根系、砂壤土 | 黄棕色、潮、无根系、砂壤土 | 黄棕色、潮、无根系、轻砂壤土 | 黄棕色、潮、少量根系、砂壤土 | 黄棕色、潮、无根系、砂壤土 | / | / |
| pH | 无量纲 | 8.6 | 8.64 | 8.58 | 8.3 | 8.19 | / | / |
| 砷 | mg/kg | 8.16 | 8.24 | 8.45 | 8.67 | 6.3 | 60 | 达标 |
| 镉 | mg/kg | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 011 | 65 | 达标 |
| 铬（六价） | mg/kg | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5.7 | 达标 |
| 铜 | mg/kg | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 18000 | 达标 |
| 铅 | mg/kg | 19.8 | 18 | 18.7 | 19 | 21.7 | 800 | 达标 |
| 汞 | mg/kg | 0.035 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.052 | 38 | 达标 |
| 镍 | mg/kg | 18 | 19 | 20 | 16 | 10 | 900 | 达标 |
| 四氯化碳 | mg/kg | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 2.8 | 达标 |
| 氯仿 | mg/kg | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | 0.9 | 达标 |
| 氯甲烷 | mg/kg | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | 37 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 9 | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 5 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | 66 | 达标 |
| 顺式-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 596 | 达标 |
| 反式-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | 54 | 达标 |
| 二氯甲烷 | mg/kg | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 616 | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | 5 | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 10 | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 6.8 | 达标 |
| 四氯乙烯 | mg/kg | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | 53 | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 840 | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 2.8 | 达标 |
| 三氯乙烯 | mg/kg | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 2.8 | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 0.5 | 达标 |
| 氯乙烯 | mg/kg | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | 0.43 | 达标 |
| 苯 | mg/kg | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | 4 | 达标 |
| 氯苯 | mg/kg | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 270 | 达标 |
| 1,2-二氯苯 | mg/kg | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 560 | 达标 |
| 1,4-二氯苯 | mg/kg | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 20 | 达标 |
| 乙苯 | mg/kg | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 28 | 达标 |
| 苯乙烯 | mg/kg | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | 1290 | 达标 |
| 甲苯 | mg/kg | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 1200 | 达标 |
| 间,对-二甲苯 | mg/kg | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 570 | 达标 |
| 邻二甲苯 | mg/kg | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 640 | 达标 |
| 硝基苯 | mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 76 | 达标 |
| 苯胺 | mg/kg | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 260 | 达标 |
| 2-氯酚 | mg/kg | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 2256 | 达标 |
| 苯并[a]蒽 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 15 | 达标 |
| 苯并[a]芘 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.5 | 达标 |
| 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 15 | 达标 |
| 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 151 | 达标 |
| 䓛 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1293 | 达标 |
| 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.5 | 达标 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 15 | 达标 |
| 萘 | mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 70 | 达标 |
| 石油类 | mg/kg | 8 | 6 | 7 | 25 | 18 | 4500 | 达标 |

表4.2-20    土壤检测结果表

| 检测因子 | 单位 | 5#武庄村（E113.487923° N34.698688°） | 风险筛选值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.5-1.5m |  |  |
| 样品状态 | 黄棕色、潮、无根系、砂壤土 | / | / |
| pH | 无量纲 | 8.4 | / | / |
| 砷 | mg/kg | 4.3 | 25 | 达标 |
| 镉 | mg/kg | 0.10 | 0.6 | 达标 |
| 铬（六价） | mg/kg | <0.5 | 250 | 达标 |
| 铜 | mg/kg | 11 | 100 | 达标 |
| 铅 | mg/kg | 16.4 | 170 | 达标 |
| 汞 | mg/kg | 0.033 | 3.4 | 达标 |
| 镍 | mg/kg | 15 | 190 | 达标 |

表4.2-21    土壤理化特性调查表

| 点位 | 1#污水处理站旁 | 2#燃油储罐旁 | 3#石膏脱水楼旁 |
| --- | --- | --- | --- |
| 层次 | 0-0.5m | 0-0.5m | 0-0.25m |
| 经纬度 | E113.494139°, N34.703987° | E113.496877°, N34.700587° | E113.494424° N34.700796° |
| 现场记录 | 颜色 | 黄棕色 | 黄棕色 | 黄棕色 |
|  | 结构 | 团粒状 | 团粒状 | 团粒状 |
|  | 质地 | 砂壤土 | 砂壤土 | 砂壤土 |
|  | 砂砾含量 | d>2mm=0 | d>2mm=0 | d>2mm=0 |
|  | 其他异物 | 无 | 无 | 无 |
| 实验室测定 | pH值 | 8.24 | 8.57 | 8.3 |
|  | 阳离子交换量cmol/kg | 13.4 | 11.4 | 11.4 |
|  | 氧化还原电位mV | 649 | 720 | 627 |
|  | 饱和导水率cm/s | 5.23×10-4 | 2.95×10-4 | 2.62×10-4 |
|  | 土壤容重g/cm3 | 1.16×103 | 1.08×103 | 1.11×103 |
|  | 孔隙度% | 21.8 | 18.1 | 20.3 |

根据检测，占地范围内及占地范围外建设用地监测数据均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地土壤污染风险筛选值，占地范围外农用地监测数据均能满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值。

4.3小结

（1）空气质量：项目所在区域NOx的监测浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准，硫化氢、氨、氯化氢满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D要求；二噁英满足日本环境厅中央环境审议会制定的环境标准，区域环境质量良好。

（2）地表水：本项目不新增废水产生及排放，离本项目最近的地表水体为西侧640m的须水河，与索河汇合后称索须河，后汇入贾鲁河。根据郑州市生态环境局公布的《郑州市内10条河流水质排名情况的报告》（2022年1月~2022年12月）中“索须河入贾鲁河处”监测数据，索须河入贾鲁河处常规监测数据COD、氨氮、总磷均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中IV类标准的要求。

（3）噪声：厂界及敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB(A)、50dB(A)）要求。

（4）地下水：地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准的相关要求。

（5）土壤：占地范围内及占地范围外建设用地监测数据均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地土壤污染风险筛选值，占地范围外农用地监测数据均能满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值。

第五章  环境影响预测与评价

5.1施工期环境影响分析

本项目全部依托现有工程，仅在现有燃煤发电的基础上进行设备调试，本次评价不再对施工期进行分析。

5.2营运期环境影响分析

5.2.1大气环境影响预测与评价

5.2.1.1评价等级及评价范围确定

#### 1、评价因子及评价标准

（1）评价因子

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），结合项目的大气主要污染物产排情况，选取PM10、SO2、NO2、HCl、砷、汞、铬、铅、铜、锌、镍、二噁英类、H2S、NH3作为此次大气环境影响评价的评价因子。

（2）评价标准

本项目PM10、SO2、NO2、砷、汞、铬、铅环境质量评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值，HCl、H2S、NH3环境质量评价标准参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1标准值，镍环境质量评价标准参照《大气污染物综合排放标准详解》相关要求，二噁英类参照日本环境厅中央环境审议会制定的环境标准，铜、锌无环境质量标准，本次评价不再对铜和锌进行预测。

表5.2-1    评价因子及评价标准

| 序号 | 评价因子 | 标准限值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM10 | 日平均 | 150 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级 |
|  |  | 年平均 | 70 |  |
| 2 | SO2 | 小时平均 | 500 |  |
|  |  | 日平均 | 150 |  |
|  |  | 年平均 | 60 |  |
| 3 | NO2 | 小时平均 | 200 |  |
|  |  | 日平均 | 80 |  |
|  |  | 年平均 | 40 |  |
| 4 | 砷 | 年平均 | 0.006 |  |
| 5 | 汞 | 年平均 | 0.05 |  |
| 6 | 铬（六价） | 年平均 | 0.000025 |  |
| 7 | 铅 | 年平均 | 0.5 |  |
| 8 | 镍 | 一次值 | 30 | 参照《大气污染物综合排放标准详解》相关要求 |
| 9 | HCl | 小时平均 | 50 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
|  |  | 日平均 | 15 |  |
| 10 | H2S | 小时平均 | 10 |  |
| 11 | NH3 | 小时平均 | 200 |  |
| 12 | 二噁英类 | 年平均 | 0.6pgTEQ/Nm3 | 参照日本环境厅中央环境审议会制定的环境标准 |

### 2、污染源计算清单

本项目正常工况有组织污染源参数调查清单分见表5.2-2，正常工况无组织污染源参数调查清单见表5.2-3，非正常工况污染源参数调查清单见表5.2-4。

表5.2-2    有组织排放源源强及参数

| 产污单元 | 污染物 | 排气筒数量 | 排气筒高度m | 排气量m3/h | 排气筒出口内径m | 烟气温度℃ | 排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焚烧烟气 | 颗粒物 | 1 | 240 | 2200000 | 7 | 100 | 9.834 |
|  | SO2 |  |  |  |  |  | 21.604 |
|  | NOx |  |  |  |  |  | 164.7578 |
|  | HCl |  |  |  |  |  | 1.3176 |
|  | 砷 |  |  |  |  |  | 0.0004 |
|  | 汞 |  |  |  |  |  | 0.00004 |
|  | 铬 |  |  |  |  |  | 0.0001 |
|  | 铅 |  |  |  |  |  | 0.0002 |
|  | 镍 |  |  |  |  |  | 0.0002 |
|  | 二噁英 |  |  |  |  |  | 0.22mgTEQ/h |
| 有组织排放源按本项目建设完成叠加后的污染物排放速率计 |

表5.2-3    无组织排放源源强及参数

| 产污单元 | 产污工段 | 污染物 | 排放工况 | 排放源强 （kg/h） | 排放源参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 长(m) | 宽(m) | 高(m) |
| 卸煤沟 | 污泥卸料过程 | NH3 | 正常 | 0.003 | 105 | 91 | 15 |
|  |  | H2S |  | 0.0004 |  |  |  |

表5.2-4    非正常工况有组织排放源源强及参数

| 产污单元 | 污染物 | 排气筒数量 | 排气筒高度m | 排气量m3/h | 排气筒出口内径m | 烟气温度℃ | 排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焚烧烟气 | 颗粒物 | 1 | 240 | 2200000 | 7 | 100 | 75646.16 |
|  | SO2 |  |  |  |  |  | 1301.45 |
|  | NOx |  |  |  |  |  | 2521.33 |
|  | HCl |  |  |  |  |  | 26.36 |
|  | 砷 |  |  |  |  |  | 0.44 |
|  | 汞 |  |  |  |  |  | 2.58 |
|  | 铬 |  |  |  |  |  | 0.2 |
|  | 铅 |  |  |  |  |  | 0.24 |
|  | 镍 |  |  |  |  |  | 0.26 |
|  | 二噁英 |  |  |  |  |  | 0.22mgTEQ/h |

#### 3、评价等级判定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节评价等级的判定方法，结合项目工程分析结果，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的估算模型AERSCREEN模式分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据工程分析，本项目排放的主要废气污染物为PM10、SO2、NO2、HCl、砷、汞、铬、铅、镍、二噁英类、H2S、NH3，分别计算各污染源污染物最大地面浓度及占标率Pi，及第i个污染物的地面浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。

（1）Pmax的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

式中：Pi-第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci-采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i-第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

（2）评价等级判别

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级判据见表5.2-5。

表5.2-5    评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

（3）估算模型参数

本项目估算模型参数见表5.2-6。

表5.2-6    本项目估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ | 42.9 |
| 最低环境温度/℃ | -16.5 |
| 土地利用类型 | 农作地 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | □是 ■否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 ■否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（4）估算模型计算结果

根据估算模型计算结果，本项目各污染源污染物预测结果见表5.2-7~5.2-23。

5.2-7    颗粒物估算模式计算结果

| 距源中心下风向距离（m） | 焚烧烟气 |
| --- | --- |
|  | 颗粒物 |
|  | 预测浓度（mg/m3） | 占标率% |
| 10 | 3.44E-11 | 0.00 |
| 25 | 2.50E-11 | 0.00 |
| 50 | 3.84E-08 | 0.00 |
| 75 | 2.48E-06 | 0.00 |
| 100 | 1.63E-05 | 0.00 |
| 200 | 1.80E-04 | 0.04 |
| 300 | 3.36E-04 | 0.07 |
| 400 | 4.74E-04 | 0.11 |
| 500 | 6.65E-04 | 0.15 |
| 600 | 7.64E-04 | 0.17 |
| 700 | 8.07E-04 | 0.18 |
| 800 | 8.17E-04 | 0.18 |
| 900 | 7.81E-04 | 0.17 |
| 1000 | 8.99E-04 | 0.20 |
| 1100 | 1.02E-03 | 0.23 |
| 1200 | 1.11E-03 | 0.25 |
| 1300 | 1.17E-03 | 0.26 |
| 1400 | 1.21E-03 | 0.27 |
| 1500 | 1.23E-03 | 0.27 |
| 1600 | 1.24E-03 | 0.28 |
| 1700 | 1.23E-03 | 0.27 |
| 1800 | 1.21E-03 | 0.27 |
| 1900 | 1.19E-03 | 0.26 |
| 2000 | 1.16E-03 | 0.26 |
| 2100 | 1.13E-03 | 0.25 |
| 2200 | 1.08E-03 | 0.24 |
| 2300 | 1.13E-03 | 0.25 |
| 2400 | 1.18E-03 | 0.26 |
| 2500 | 1.22E-03 | 0.27 |
| 3000 | 1.34E-03 | 0.30 |
| 3500 | 1.37E-03 | 0.30 |
| 4000 | 1.33E-03 | 0.30 |
| 4500 | 1.25E-03 | 0.28 |
| 5000 | 1.18E-03 | 0.26 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 1.37E-03 | 0.28 |
| 下风向最大落地浓度距离/m | 3500 |
| D10%最远距离/m | / |

5.2-8    SO2估算模式计算结果

| 距源中心下风向距离（m） | 焚烧烟气 |
| --- | --- |
|  | SO2 |
|  | 预测浓度（mg/m3） | 占标率% |
| 10 | 7.56E-11 | 0.00 |
| 25 | 5.48E-11 | 0.00 |
| 50 | 8.45E-08 | 0.00 |
| 75 | 5.44E-06 | 0.00 |
| 100 | 3.57E-05 | 0.01 |
| 200 | 3.97E-04 | 0.08 |
| 300 | 7.37E-04 | 0.15 |
| 400 | 1.04E-03 | 0.21 |
| 500 | 1.46E-03 | 0.29 |
| 600 | 1.68E-03 | 0.34 |
| 700 | 1.77E-03 | 0.35 |
| 800 | 1.80E-03 | 0.36 |
| 900 | 1.72E-03 | 0.34 |
| 1000 | 1.97E-03 | 0.39 |
| 1100 | 2.24E-03 | 0.45 |
| 1200 | 2.44E-03 | 0.49 |
| 1300 | 2.58E-03 | 0.52 |
| 1400 | 2.67E-03 | 0.53 |
| 1500 | 2.71E-03 | 0.54 |
| 1600 | 2.72E-03 | 0.54 |
| 1700 | 2.70E-03 | 0.54 |
| 1800 | 2.67E-03 | 0.53 |
| 1900 | 2.62E-03 | 0.52 |
| 2000 | 2.55E-03 | 0.51 |
| 2100 | 2.48E-03 | 0.50 |
| 2200 | 2.38E-03 | 0.48 |
| 2300 | 2.48E-03 | 0.50 |
| 2400 | 2.59E-03 | 0.52 |
| 2500 | 2.68E-03 | 0.54 |
| 3000 | 2.95E-03 | 0.59 |
| 3400 | 3.01E-03 | 0.60 |
| 3500 | 3.00E-03 | 0.60 |
| 4000 | 2.92E-03 | 0.58 |
| 4500 | 2.76E-03 | 0.56 |
| 5000 | 2.59E-03 | 0.52 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 3.01E-03 | 0.60 |
| 下风向最大落地浓度距离/m | 3400 |
| D10%最远距离/m | / |

5.2-9    NOx估算模式计算结果

| 距源中心下风向距离（m） | 焚烧烟气 |
| --- | --- |
|  | NOx |
|  | 预测浓度（mg/m3） | 占标率% |
| 10 | 5.77E-10 | 0.00 |
| 25 | 4.18E-10 | 0.00 |
| 50 | 6.44E-07 | 0.00 |
| 75 | 4.15E-05 | 0.00 |
| 100 | 2.73E-04 | 0.00 |
| 200 | 3.02E-03 | 0.00 |
| 300 | 5.62E-03 | 0.00 |
| 400 | 7.95E-03 | 0.00 |
| 500 | 1.11E-02 | 0.01 |
| 600 | 1.28E-02 | 0.01 |
| 700 | 1.35E-02 | 0.01 |
| 800 | 1.37E-02 | 0.01 |
| 900 | 1.31E-02 | 0.01 |
| 1000 | 1.51E-02 | 0.01 |
| 1100 | 1.71E-02 | 0.01 |
| 1200 | 1.86E-02 | 0.01 |
| 1300 | 1.97E-02 | 0.01 |
| 1400 | 2.03E-02 | 0.01 |
| 1500 | 2.07E-02 | 0.01 |
| 1600 | 2.07E-02 | 0.01 |
| 1700 | 2.06E-02 | 0.01 |
| 1800 | 2.03E-02 | 0.01 |
| 1900 | 2.00E-02 | 0.01 |
| 2000 | 1.95E-02 | 0.01 |
| 2100 | 1.89E-02 | 0.01 |
| 2200 | 1.82E-02 | 0.01 |
| 2300 | 1.89E-02 | 0.01 |
| 2400 | 1.98E-02 | 0.01 |
| 2500 | 2.05E-02 | 0.01 |
| 3000 | 2.25E-02 | 0.01 |
| 3500 | 2.29E-02 | 0.01 |
| 4000 | 2.23E-02 | 0.01 |
| 4500 | 2.10E-02 | 0.01 |
| 5000 | 1.97E-02 | 0.01 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 2.07E-02 | 0.01 |
| 下风向最大落地浓度距离/m | 3500 |
| D10%最远距离/m | / |

5.2-10    HCl估算模式计算结果

| 距源中心下风向距离（m） | 焚烧烟气 |
| --- | --- |
|  | HCl |
|  | 预测浓度（mg/m3） | 占标率% |
| 10 | 4.61E-12 | 0.00 |
| 25 | 3.34E-12 | 0.00 |
| 50 | 5.15E-09 | 0.00 |
| 75 | 3.32E-07 | 0.00 |
| 100 | 2.18E-06 | 0.00 |
| 200 | 2.42E-05 | 0.05 |
| 300 | 4.50E-05 | 0.09 |
| 400 | 6.35E-05 | 0.13 |
| 500 | 8.91E-05 | 0.18 |
| 600 | 1.02E-04 | 0.20 |
| 700 | 1.08E-04 | 0.22 |
| 800 | 1.10E-04 | 0.22 |
| 900 | 1.05E-04 | 0.21 |
| 1000 | 1.20E-04 | 0.24 |
| 1100 | 1.37E-04 | 0.27 |
| 1200 | 1.49E-04 | 0.30 |
| 1300 | 1.57E-04 | 0.31 |
| 1400 | 1.63E-04 | 0.33 |
| 1500 | 1.65E-04 | 0.33 |
| 1600 | 1.66E-04 | 0.33 |
| 1700 | 1.65E-04 | 0.33 |
| 1800 | 1.63E-04 | 0.33 |
| 1900 | 1.60E-04 | 0.32 |
| 2000 | 1.56E-04 | 0.31 |
| 2100 | 1.51E-04 | 0.30 |
| 2200 | 1.45E-04 | 0.29 |
| 2300 | 1.51E-04 | 0.30 |
| 2400 | 1.58E-04 | 0.32 |
| 2500 | 1.64E-04 | 0.33 |
| 3000 | 1.80E-04 | 0.36 |
| 3500 | 1.83E-04 | 0.37 |
| 4000 | 1.78E-04 | 0.36 |
| 4500 | 1.68E-04 | 0.34 |
| 5000 | 1.58E-04 | 0.32 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 1.66E-04 | 0.37 |
| 下风向最大落地浓度距离/m | 3500 |
| D10%最远距离/m | / |

5.2-11    砷估算模式计算结果

| 距源中心下风向距离（m） | 焚烧烟气 |
| --- | --- |
|  | 砷 |
|  | 预测浓度（mg/m3） | 占标率% |
| 10 | 1.40E-15 | 0.00 |
| 25 | 1.01E-15 | 0.00 |
| 50 | 1.56E-12 | 0.00 |
| 75 | 1.01E-10 | 0.00 |
| 100 | 6.62E-10 | 0.00 |
| 200 | 7.34E-09 | 0.02 |
| 300 | 1.36E-08 | 0.04 |
| 400 | 1.93E-08 | 0.05 |
| 500 | 2.70E-08 | 0.08 |
| 600 | 3.10E-08 | 0.09 |
| 700 | 3.28E-08 | 0.09 |
| 800 | 3.32E-08 | 0.09 |
| 900 | 3.18E-08 | 0.09 |
| 1000 | 3.65E-08 | 0.10 |
| 1100 | 4.16E-08 | 0.12 |
| 1200 | 4.52E-08 | 0.13 |
| 1300 | 4.78E-08 | 0.13 |
| 1400 | 4.93E-08 | 0.14 |
| 1500 | 5.01E-08 | 0.14 |
| 1600 | 5.03E-08 | 0.14 |
| 1700 | 5.01E-08 | 0.14 |
| 1800 | 4.94E-08 | 0.14 |
| 1900 | 4.84E-08 | 0.13 |
| 2000 | 4.72E-08 | 0.13 |
| 2100 | 4.59E-08 | 0.13 |
| 2200 | 4.41E-08 | 0.12 |
| 2300 | 4.60E-08 | 0.13 |
| 2400 | 4.79E-08 | 0.13 |
| 2500 | 4.96E-08 | 0.14 |
| 3000 | 5.46E-08 | 0.15 |
| 3500 | 5.56E-08 | 0.15 |
| 4000 | 5.41E-08 | 0.15 |
| 4500 | 5.10E-08 | 0.14 |
| 5000 | 4.79E-08 | 0.13 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 5.56E-08 | 0.15 |
| 下风向最大落地浓度距离/m | 3500 |
| D10%最远距离/m | / |

5.2-12    汞估算模式计算结果

| 距源中心下风向距离（m） | 焚烧烟气 |
| --- | --- |
|  | 汞 |
|  | 预测浓度（mg/m3） | 占标率% |
| 10 | 1.40E-16 | 0.00 |
| 25 | 1.01E-16 | 0.00 |
| 50 | 1.56E-13 | 0.00 |
| 75 | 1.01E-11 | 0.00 |
| 100 | 6.62E-11 | 0.00 |
| 200 | 7.34E-10 | 0.00 |
| 300 | 1.36E-09 | 0.00 |
| 400 | 1.93E-09 | 0.00 |
| 500 | 2.70E-09 | 0.00 |
| 600 | 3.10E-09 | 0.00 |
| 700 | 3.28E-09 | 0.00 |
| 800 | 3.32E-09 | 0.00 |
| 900 | 3.18E-09 | 0.00 |
| 1000 | 3.65E-09 | 0.00 |
| 1100 | 4.16E-09 | 0.00 |
| 1200 | 4.52E-09 | 0.00 |
| 1300 | 4.78E-09 | 0.00 |
| 1400 | 4.93E-09 | 0.00 |
| 1500 | 5.01E-09 | 0.00 |
| 1600 | 5.03E-09 | 0.00 |
| 1700 | 5.01E-09 | 0.00 |
| 1800 | 4.94E-09 | 0.00 |
| 1900 | 4.84E-09 | 0.00 |
| 2000 | 4.72E-09 | 0.00 |
| 2100 | 4.59E-09 | 0.00 |
| 2200 | 4.41E-09 | 0.00 |
| 2300 | 4.60E-09 | 0.00 |
| 2400 | 4.79E-09 | 0.00 |
| 2500 | 4.96E-09 | 0.00 |
| 3000 | 5.46E-09 | 0.00 |
| 3500 | 5.56E-09 | 0.00 |
| 4000 | 5.41E-09 | 0.00 |
| 4500 | 5.10E-09 | 0.00 |
| 5000 | 4.79E-09 | 0.00 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 5.56E-09 | 0.00 |
| 下风向最大落地浓度距离/m | 3500 |
| D10%最远距离/m | / |

5.2-13    铬估算模式计算结果

| 距源中心下风向距离（m） | 焚烧烟气 |
| --- | --- |
|  | 铬 |
|  | 预测浓度（mg/m3） | 占标率% |
| 10 | 3.50E-17 | 0.00 |
| 25 | 2.54E-17 | 0.00 |
| 50 | 3.91E-14 | 0.00 |
| 75 | 2.52E-12 | 0.00 |
| 100 | 1.65E-11 | 0.01 |
| 200 | 1.84E-10 | 0.12 |
| 300 | 3.41E-10 | 0.23 |
| 400 | 4.82E-10 | 0.32 |
| 500 | 6.76E-10 | 0.45 |
| 600 | 7.76E-10 | 0.52 |
| 700 | 8.20E-10 | 0.55 |
| 800 | 8.31E-10 | 0.55 |
| 900 | 7.94E-10 | 0.53 |
| 1000 | 9.14E-10 | 0.61 |
| 1100 | 1.04E-09 | 0.69 |
| 1200 | 1.13E-09 | 0.75 |
| 1300 | 1.19E-09 | 0.80 |
| 1400 | 1.23E-09 | 0.82 |
| 1500 | 1.25E-09 | 0.84 |
| 1600 | 1.26E-09 | 0.84 |
| 1700 | 1.25E-09 | 0.83 |
| 1800 | 1.24E-09 | 0.82 |
| 1900 | 1.21E-09 | 0.81 |
| 2000 | 1.18E-09 | 0.79 |
| 2100 | 1.15E-09 | 0.76 |
| 2200 | 1.10E-09 | 0.74 |
| 2300 | 1.15E-09 | 0.77 |
| 2400 | 1.20E-09 | 0.80 |
| 2500 | 1.24E-09 | 0.83 |
| 3000 | 1.37E-09 | 0.91 |
| 3500 | 1.39E-09 | 0.93 |
| 4000 | 1.35E-09 | 0.90 |
| 4500 | 1.28E-09 | 0.85 |
| 5000 | 1.20E-09 | 0.80 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 1.39E-09 | 0.93 |
| 下风向最大落地浓度距离/m | 3500 |
| D10%最远距离/m | / |

5.2-14    铅估算模式计算结果

| 距源中心下风向距离（m） | 焚烧烟气 |
| --- | --- |
|  | 铅 |
|  | 预测浓度（mg/m3） | 占标率% |
| 10 | 7.00E-16 | 0.00 |
| 25 | 5.08E-16 | 0.00 |
| 50 | 7.82E-13 | 0.00 |
| 75 | 5.04E-11 | 0.00 |
| 100 | 3.31E-10 | 0.00 |
| 200 | 7.34E-10 | 0.00 |
| 300 | 6.83E-09 | 0.00 |
| 400 | 9.65E-09 | 0.00 |
| 500 | 1.35E-08 | 0.00 |
| 600 | 1.55E-08 | 0.00 |
| 700 | 1.64E-08 | 0.00 |
| 800 | 1.66E-08 | 0.00 |
| 900 | 1.59E-08 | 0.00 |
| 1000 | 1.83E-08 | 0.00 |
| 1100 | 2.08E-08 | 0.00 |
| 1200 | 2.26E-08 | 0.00 |
| 1300 | 2.39E-08 | 0.00 |
| 1400 | 2.47E-08 | 0.00 |
| 1500 | 2.51E-08 | 0.00 |
| 1600 | 2.52E-08 | 0.00 |
| 1700 | 2.50E-08 | 0.00 |
| 1800 | 2.47E-08 | 0.00 |
| 1900 | 2.42E-08 | 0.00 |
| 2000 | 2.36E-08 | 0.00 |
| 2100 | 2.29E-08 | 0.00 |
| 2200 | 2.21E-08 | 0.00 |
| 2300 | 2.30E-08 | 0.00 |
| 2400 | 2.40E-08 | 0.00 |
| 2500 | 2.48E-08 | 0.00 |
| 3000 | 2.73E-08 | 0.00 |
| 3500 | 2.78E-08 | 0.00 |
| 4000 | 2.70E-08 | 0.00 |
| 4500 | 2.55E-08 | 0.00 |
| 5000 | 2.39E-08 | 0.00 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 2.78E-08 | 0.00 |
| 下风向最大落地浓度距离/m | 3500 |
| D10%最远距离/m | / |

5.2-15    镍估算模式计算结果

| 距源中心下风向距离（m） | 焚烧烟气 |
| --- | --- |
|  | 镍 |
|  | 预测浓度（mg/m3） | 占标率% |
| 10 | 7.00E-16 | 0.00 |
| 25 | 5.08E-16 | 0.00 |
| 50 | 7.82E-13 | 0.00 |
| 75 | 5.04E-11 | 0.00 |
| 100 | 3.31E-10 | 0.00 |
| 200 | 3.67E-09 | 0.00 |
| 300 | 6.83E-09 | 0.00 |
| 400 | 9.65E-09 | 0.00 |
| 500 | 1.35E-08 | 0.00 |
| 600 | 1.55E-08 | 0.00 |
| 700 | 1.64E-08 | 0.00 |
| 800 | 1.66E-08 | 0.00 |
| 900 | 1.59E-08 | 0.00 |
| 1000 | 1.83E-08 | 0.00 |
| 1100 | 2.08E-08 | 0.00 |
| 1200 | 2.26E-08 | 0.00 |
| 1300 | 2.39E-08 | 0.00 |
| 1400 | 2.47E-08 | 0.00 |
| 1500 | 2.51E-08 | 0.00 |
| 1600 | 2.52E-08 | 0.00 |
| 1700 | 2.50E-08 | 0.00 |
| 1800 | 2.47E-08 | 0.00 |
| 1900 | 2.42E-08 | 0.00 |
| 2000 | 2.36E-08 | 0.00 |
| 2100 | 2.29E-08 | 0.00 |
| 2200 | 2.21E-08 | 0.00 |
| 2300 | 2.30E-08 | 0.00 |
| 2400 | 2.40E-08 | 0.00 |
| 2500 | 2.48E-08 | 0.00 |
| 3000 | 2.73E-08 | 0.00 |
| 3500 | 2.78E-08 | 0.00 |
| 4000 | 2.70E-08 | 0.00 |
| 4500 | 2.55E-08 | 0.00 |
| 5000 | 2.39E-08 | 0.00 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 2.78E-08 | 0.00 |
| 下风向最大落地浓度距离/m | 3500 |
| D10%最远距离/m | / |

5.2-16    二噁英估算模式计算结果

| 距源中心下风向距离（m） | 焚烧烟气 |
| --- | --- |
|  | 二噁英 |
|  | 预测浓度（mg/m3） | 占标率% |
| 10 | 7.70E-19 | 0.00 |
| 25 | 5.58E-19 | 0.00 |
| 50 | 8.60E-16 | 0.00 |
| 75 | 5.54E-14 | 0.00 |
| 100 | 3.64E-13 | 0.01 |
| 200 | 4.04E-12 | 0.11 |
| 300 | 7.51E-12 | 0.21 |
| 400 | 1.06E-11 | 0.29 |
| 500 | 1.49E-11 | 0.41 |
| 600 | 1.71E-11 | 0.47 |
| 700 | 1.80E-11 | 0.50 |
| 800 | 1.83E-11 | 0.51 |
| 900 | 1.75E-11 | 0.49 |
| 1000 | 2.01E-11 | 0.56 |
| 1100 | 2.29E-11 | 0.63 |
| 1200 | 2.49E-11 | 0.69 |
| 1300 | 2.63E-11 | 0.73 |
| 1400 | 2.71E-11 | 0.75 |
| 1500 | 2.76E-11 | 0.77 |
| 1600 | 2.77E-11 | 0.77 |
| 1700 | 2.75E-11 | 0.76 |
| 1800 | 2.72E-11 | 0.75 |
| 1900 | 2.66E-11 | 0.74 |
| 2000 | 2.60E-11 | 0.72 |
| 2100 | 2.52E-11 | 0.70 |
| 2200 | 2.43E-11 | 0.67 |
| 2300 | 2.53E-11 | 0.70 |
| 2400 | 2.64E-11 | 0.73 |
| 2500 | 2.73E-11 | 0.76 |
| 3000 | 3.01E-11 | 0.83 |
| 3500 | 3.06E-11 | 0.85 |
| 4000 | 2.97E-11 | 0.83 |
| 4500 | 2.81E-11 | 0.78 |
| 5000 | 2.63E-11 | 0.73 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 3.06E-11 | 0.85 |
| 下风向最大落地浓度距离/m | 3500 |
| D10%最远距离/m | / |

5.2-17    NH3估算模式计算结果

| 距源中心下风向距离（m） | 卸煤沟 |
| --- | --- |
|  | NH3 |
|  | 预测浓度（mg/m3） | 占标率% |
| 10 | 3.57E-04 | 0.00 |
| 25 | 4.35E-04 | 0.00 |
| 50 | 5.41E-04 | 0.00 |
| 68 | 5.79E-04 | 0.00 |
| 75 | 5.79E-04 | 0.00 |
| 100 | 5.68E-04 | 0.00 |
| 200 | 4.43E-04 | 0.00 |
| 300 | 3.43E-04 | 0.00 |
| 400 | 3.12E-04 | 0.00 |
| 500 | 2.81E-04 | 0.00 |
| 600 | 2.54E-04 | 0.00 |
| 700 | 2.31E-04 | 0.00 |
| 800 | 2.11E-04 | 0.00 |
| 900 | 1.93E-04 | 0.00 |
| 1000 | 1.81E-04 | 0.00 |
| 1100 | 1.70E-04 | 0.00 |
| 1200 | 1.60E-04 | 0.00 |
| 1300 | 1.51E-04 | 0.00 |
| 1400 | 1.44E-04 | 0.00 |
| 1500 | 1.37E-04 | 0.00 |
| 1600 | 1.31E-04 | 0.00 |
| 1700 | 1.26E-04 | 0.00 |
| 1800 | 1.20E-04 | 0.00 |
| 1900 | 1.15E-04 | 0.00 |
| 2000 | 1.11E-04 | 0.00 |
| 2100 | 1.06E-04 | 0.00 |
| 2200 | 1.02E-04 | 0.00 |
| 2300 | 9.85E-05 | 0.00 |
| 2400 | 9.50E-05 | 0.00 |
| 2500 | 9.20E-05 | 0.00 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 5.79E-04 | 0.00 |
| 下风向最大落地浓度距离/m | 68 |
| D10%最远距离/m | / |

5.2-18    H2S估算模式计算结果

| 距源中心下风向距离（m） | 卸煤沟 |
| --- | --- |
|  | H2S |
|  | 预测浓度（mg/m3） | 占标率% |
| 10 | 4.76E-05 | 0.48 |
| 25 | 5.81E-05 | 0.58 |
| 50 | 7.21E-05 | 0.72 |
| 68 | 7.72E-05 | 0.77 |
| 75 | 7.57E-05 | 0.76 |
| 100 | 7.59E-05 | 0.76 |
| 200 | 5.90E-05 | 0.59 |
| 300 | 4.58E-05 | 0.46 |
| 400 | 4.16E-05 | 0.42 |
| 500 | 3.75E-05 | 0.38 |
| 600 | 3.39E-05 | 0.34 |
| 700 | 3.08E-05 | 0.31 |
| 800 | 2.81E-05 | 0.28 |
| 900 | 2.58E-05 | 0.26 |
| 1000 | 2.41E-05 | 0.24 |
| 1100 | 2.26E-05 | 0.23 |
| 1200 | 2.13E-05 | 0.21 |
| 1300 | 2.02E-05 | 0.20 |
| 1400 | 1.92E-05 | 0.19 |
| 1500 | 1.83E-05 | 0.18 |
| 1600 | 1.75E-05 | 0.18 |
| 1700 | 1.68E-05 | 0.17 |
| 1800 | 1.61E-05 | 0.16 |
| 1900 | 1.54E-05 | 0.15 |
| 2000 | 1.48E-05 | 0.15 |
| 2100 | 1.42E-05 | 0.14 |
| 2200 | 1.37E-05 | 0.14 |
| 2300 | 1.31E-05 | 0.13 |
| 2400 | 1.27E-05 | 0.13 |
| 2500 | 1.23E-05 | 0.12 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 7.72E-05 | 0.77 |
| 下风向最大落地浓度距离/m | 68 |
| D10%最远距离/m | / |

表5.2-19    点源估算结果一览表

| 污染源 | 污染物 | 最大落地浓度(μg/m3) | Pmax(%) | D10%(m) | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焚烧烟气 | 颗粒物 | 1.37E-03 | 0.28 | / | 三级 |
|  | SO2 | 3.01E-03 | 0.60 | / | 三级 |
|  | NOx | 2.07E-02 | 0.01 | / | 三级 |
|  | HCl | 1.66E-04 | 0.37 | / | 三级 |
|  | 砷 | 5.56E-08 | 0.15 | / | 三级 |
|  | 汞 | 5.56E-09 | 0.00 | / | 三级 |
|  | 铬 | 1.39E-09 | 0.93 | / | 三级 |
|  | 铅 | 2.78E-08 | 0.00 | / | 三级 |
|  | 镍 | 2.78E-08 | 0.00 | / | 三级 |
|  | 二噁英 | 3.06E-11 | 0.85 | / | 三级 |

表5.2-20    面源估算结果一览表

| 无组织面源 | 污染物 | 最大落地浓度(ug/m3) | Pmax(%) | D10%(m) | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卸煤沟 | NH3 | 5.79E-04 | 0.00 | / | 三级 |
|  | H2S | 7.72E-05 | 0.77 | / | 三级 |

由估算结果可知，本项目污染物排放占标率最大的为铬，其占标率为Pmax=0.93%<1%，因此，本项目大气环境影响评价等级为三级。

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围，本次评价只对污染物排放量进行核算。

5.2.1.2大气污染物排放量核算

1、有组织排放量核算

根据工程分析，本项目污泥焚烧烟气排气筒新增污染物排放量见下表。

表5.2-21    本项目新增大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污泥焚烧烟气 | 1#机组 | 颗粒物 | 0.10 | 0.22 | 0.1815 |
|  |  | 2#机组 |  | 0.10 | 0.22 | 0.1815 |
| 2 |  | 1#机组 | SO2 | 0.35 | 0.77 | 0.6353 |
|  |  | 2#机组 |  | 0.35 | 0.77 | 0.6353 |
| 3 |  | 1#机组 | NOx | 0.76 | 1.672 | 1.3794 |
|  |  | 2#机组 |  | 1.51 | 3.322 | 2.7407 |
| 4 |  | 1#机组 | HCl | 0.3 | 0.6588 | 0.54 |
|  |  | 2#机组 |  | 0.3 | 0.6588 | 0.54 |
| 5 |  | 1#机组 | 砷 | 0.00002 | 0.00005 | 0.00004 |
|  |  | 2#机组 |  | 0.00002 | 0.00005 | 0.00004 |
| 6 |  | 1#机组 | 汞 | 0.00001 | 0.00002 | 0.00002 |
|  |  | 2#机组 |  | 0.00001 | 0.00002 | 0.00002 |
| 7 |  | 1#机组 | 铬 | 0.00002 | 0.00005 | 0.00004 |
|  |  | 2#机组 |  | 0.00002 | 0.00005 | 0.00004 |
| 8 |  | 1#机组 | 铅 | 0.00001 | 0.00002 | 0.00002 |
|  |  | 2#机组 |  | 0.00001 | 0.00002 | 0.00002 |
| 9 |  | 1#机组 | 铜 | 0.00004 | 0.00008 | 0.00007 |
|  |  | 2#机组 |  | 0.00004 | 0.00008 | 0.00007 |
| 10 |  | 1#机组 | 锌 | 0.0001 | 0.00023 | 0.00019 |
|  |  | 2#机组 |  | 0.0001 | 0.00023 | 0.00019 |
| 11 |  | 1#机组 | 镍 | 0.00002 | 0.00003 | 0.00003 |
|  |  | 2#机组 |  | 0.00002 | 0.00003 | 0.00003 |
| 12 |  | 1#机组 | 二噁英 | 0.05ngTEQ/m3 | 0.11mg/h | 90.75mg/a |
|  |  | 2#机组 |  | 0.05ngTEQ/m3 | 0.11mg/h | 90.75mg/a |
| 合计 | 颗粒物 | 0.363 |
|  | SO2 | 1.273 |
|  | NOx | 4.1201 |
|  | HCl | 1.08 |
|  | 砷 | 0.00008 |
|  | 汞 | 0.00004 |
|  | 铬 | 0.00008 |
|  | 铅 | 0.00004 |
|  | 铜 | 0.00014 |
|  | 锌 | 0.00038 |
|  | 镍 | 0.00006 |
|  | 二噁英 | 0.1818g/a |

2、无组织排放量核算

表5.2-22    大气污染物无组织排放量核算表

| 产物环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 排放速率 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 卸煤沟 | NH3 | 除臭剂 | 0.003 | 3.3kg/a |
|  | H2S |  | 0.0004 | 0.44kg/a |

3、大气污染物年排放量核算

本项目新增污染物排放总量见表5.2-23。

表5.2-23    大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.363 |
| 2 | SO2 | 1.273 |
| 3 | NOx | 4.1201 |
| 4 | HCl | 1.08 |
| 5 | 砷 | 0.00008 |
| 6 | 汞 | 0.00004 |
| 7 | 铬 | 0.00008 |
| 8 | 铅 | 0.00004 |
| 9 | 铜 | 0.00014 |
| 10 | 锌 | 0.00038 |
| 11 | 镍 | 0.00006 |
| 12 | 二噁英 | 0.1818g/a |
| 13 | NH3 | 3.3kg/a |
| 14 | H2S | 0.44kg/a |

5.2.2地表水环境影响评价

本项目不新增员工，无新增生活污水。本技改项目污泥掺烧比例较低，相对于全厂用煤量，掺烧污泥不会增加煤泥废水等生产废水量，且现有全厂废水处理后回用不外排，对现有排水系统无影响。本次评价不再对地表水环境进行分析。

5.2.3噪声环境影响评价

本项目设备全部依托现有，不新增设备，项目建设前后对外界噪声贡献基本不发生变化。根据建设单位2023年第三季度噪声监测结果可知，厂区四周噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。本次评价不再对噪声环境影响进行分析

5.2.4地下水环境影响分析

5.2.4.1区域地质环境概况

1、地层

项目位于贾峪镇东北部。根据华北石炭、二叠纪地层区划，属华北地层区嵩箕地层小区东部。地层从老到新发育有太古界—元古界，古生界寒武系、奥陶系、石炭系、二叠系，中生界三叠系，新生界古近系、新近系、第四系。大部分地区被新生界覆盖，太古界—元古界、寒武系、奥陶系、石炭系、二叠系、三叠系等基岩在区域的西部、南部有出露。各地层特征详见表5.2-24。

表5.3-24    区域地层特征一览表

| 地层单位 | 地层厚度m | 岩性及组合特征 |
| --- | --- | --- |
| 界 | 系 | 统 | 组 | 段 |  |  |
| 新生界 | 第四系 | / | / | / | 0～60.00 | 顶部为耕植土及黄土，中下部为砂质粘土、粘土层，底部为砾石层。 |
|  | 新近系 | / | / | / | 20.00～364.00 | 上部为棕红、灰白色粘土层，间夹薄层砂砾岩；下部为杂色粘土、灰白色泥灰岩；底部含砾粘土。 |
|  | 古近系 | / | / | / | 435.0～1000.00 | 上部为砖红色粉砂岩及泥岩，夹薄层砂砾岩透镜体；下部以暗紫色泥岩为主，夹粉砂岩、细粒砂岩。 |
| 中生界 | 三叠系 | 上统 | / | / | 330.00～800.00 | 上部为土黄色、灰白色粉砂岩与紫红色、灰绿色砂质泥岩互层；下部为黄色、青灰色细～中粒长石石英砂岩夹紫红色粉砂岩、砂质泥岩和泥岩，产植物化石。 |
|  |  | 中统 | 二马营组 | / | 190.00～500.00 | 黄绿～土黄色、灰白色薄层粉砂岩、细粒岩与紫红色砂质泥岩互层或呈夹层。 |
|  |  | 下统 | 和尚沟组 | 三段 | 119.86～191.8 | 以紫红色为主、夹暗紫色岩屑长石石英砂岩及石英细粉砂岩及砾屑灰岩，具虫孔。 |
|  |  |  |  | 二段 | 149.83～230.17 | 为灰黄～紫红色厚层状细～中粒岩屑石英砂岩与紫红色泥岩互层，夹透镜状砾屑灰岩，具虫孔。 |
|  |  |  |  | 一段 | 169.27～276.20 | 下为暗紫色粉砂岩、细粒砂岩，夹泥岩，含钙质，具泥质包体，具虫孔遗迹化石。 |
|  |  | / | 刘家沟组 | / | 120.00～210.00 | 俗称“金斗山砂岩”，紫红、肉红色长石石英砂岩，含铁质斑点，夹泥岩等。 |
| 古生界 | 二叠系 | 上统 | 石千峰组 | 四段三段二段 | 300.00～360.00 | 为一套不含煤层的陆缘近海湖沉积,由灰黄色粉砂岩、紫红色泥岩以及绿黄色长石细粒砂岩等组成 |
|  |  |  |  | 一段 | 48.4～117.20 | 浅黄色、灰白色长石石英砂岩，俗称平顶山砂岩，为重要标志层之一。 |
|  |  |  | 上石盒子 | 九煤段八煤段七煤段 | 184.00～352.67 | 由中粒砂岩、细粒砂岩、砂质泥岩组成。 |
|  |  | 下统 | 下石盒子组 | 六煤段五煤段四煤段 | 205.99～428.77 | 由砂质泥岩、砂岩、泥岩和薄煤层组成，每段底部为中、粗粒砂岩。 |
|  |  |  | 山西组 | / | 53.36～105.63 | 以细、中粒砂岩为主，夹深灰色泥岩、砂质泥岩、粉砂岩，含煤层。 |
|  | 石炭系 | 上统 | 太原组 | 上部泥灰岩段 | 47.73～124.36 | 由L7、L8和L9等三层石灰岩、砂质泥岩和泥岩组成。 |
|  |  |  |  | 中部砂泥岩段 | / | 以泥岩、砂质泥岩和中粗粒砂岩组成，含两层不稳定的L5和L6等石灰岩。 |
|  |  |  |  | 下部泥灰岩段 | / | 由L1、L2、L3和L4等四层石灰岩、黑色泥岩、砂质泥岩组成。 |
|  |  | 中统 | 本溪组 | / | 2.79～33.00 | 杂色铝土岩、铝土质泥岩，具豆状、鲕状结构，底部夹山西式铁矿，中部偶夹砂岩或薄煤层。 |
|  | 奥陶系 | 中统 | 马家沟组 | / | 20.99～79.95 | 兰灰～深灰色厚层状隐晶质石灰岩，下部为深灰色角砾状石灰岩，底部为灰绿色泥岩、泥质灰岩。 |
|  | 寒武系 | 上统 | / | / | 240.00～320.00 | 上部为厚层状白云质石灰岩，下部为深灰色厚层状鲕状白云质灰岩，局部夹泥岩。 |
|  |  | 中统 | / | / | 302.62～534.85 | 上部为深灰色厚层状鲕状白云质石灰岩、竹叶状石灰岩；中部为青灰色条带状泥质石灰岩及黄绿色泥灰岩互层，下部紫红色砂质泥岩夹薄层粉砂岩。 |
|  |  | 下统 | / | / | 142.50～307.14 | 紫红色、黄绿色泥质石灰岩夹粉砂岩，下部为豹皮状石灰岩，底部紫红色砂质泥岩。 |
| 元古界 | 震旦系 | 中统 | / | / | 92.00 | 紫红色巨厚层状中粗粒浅变质石英砂岩，局部夹紫红色粉砂岩，底部为砾岩。 |
|  | 嵩山群 | / | / | / | 2783.00～977.00 | 上部为杂色千枚状绢云母石英片岩、夹薄层白云岩，中部为石英岩及片岩，下部为灰白色石英岩，底部为变质砾岩。 |

2、构造

根据河南省构造区划，区域位于华北板块板内区嵩箕构造区嵩箕断隆的东段。区域地质构造演化经历了基底建立、盖层形成、断块发展三个阶段。

（1）基底建立：由地槽活动形成的太古界登封群和下元古界嵩山群构成，晋宁运动形成的不整合面为基底顶界标志。

（2）盖层形成：进入少林运动期，相当于震旦纪，华北板块开始接受沉积形成盖层；加里东运动晚期华北板块整体抬升，遭受剥蚀；加里东运动结束后，华北板块开始沉降接受石炭系、二叠系、三叠系沉积，形成石炭系、二叠系和三叠系。印支运动早期，华南、华北两板块发生碰撞，华北板块结束盖层沉积。

（3）断块发展：燕山早期华北板块向南仰冲，在北西、南东向挤压应力作用下，区域内发育一组北东向张断裂。喜山期因印度板块的俯冲，使华北板块向东倾斜，大部地区接受沉积，形成新生界。

区域自南向北分布有风后岭背斜、新密向斜和荥巩背斜，其中风后岭背斜轴向为NWW～SEE向，新密向斜和荥巩背斜总体呈近东西向展布；区域内断裂构造发育，近东西向断层数量多，为规模大、延展长的高角度正断层，常构成煤田或井田边界，控制着含煤地层展布；近东西的褶皱和断层构成了区域的基本构造格架；此外，区域内还发育有NW～SE、NE～SW向两组构造。区域的中、西部滑动构造发育，滑动构造按成因分为重力滑动构造和侧向挤压滑动构造，滑动构造在纵向上分布不同。区域范围内没有发现岩浆岩侵入含煤地层。

本项目位置

图5.2-1    区域地质图

5.2.4.2区域水文地质条件

区域水文地质单元南起风后岭背斜，北至荥巩背斜，西部边界距五指岭自然分水岭约3～10km，东部边界为李粮店煤矿勘探区。大隗断层将该单元划分荥巩背斜南翼单斜及断裂构造水文地质亚区。区域属地下水排泄径流区。

区域西北部为寒武、奥陶、石炭系碳酸盐岩组成的低山区，因断裂密集，岩溶裂隙发育，有利于大气降水的渗入补给，成为岩溶裂隙地下水的补给区；西部及北部为二叠系砂岩组成的近东西向丘陵、垅岗，因砂岩和泥岩在垂向上相间分布，裂隙多被泥质充填，有利于形成地表径流而不利于大气降水对地下水的补给；东部为华北平原，地势平坦，地表多由砂土、亚砂土组成，对地表水和大气降水的入渗较为有利；中部坳陷盆地中由第四系黄土及新近系泥灰岩、砂岩、泥岩组成，地形起伏较大，一般有利于地表水径流。

项目所处区域位于秦岭纬向构造带的东端，东西向发育的断裂、褶曲，对区域内地下水的赋存与排泄起着控制作用。如东西向的高角度正断层不仅切断了含水层的连续性，使断层上盘的煤系地层与下盘岩溶裂隙含水层接触，而且造成东西向地下水联系密切，使水文地质条件复杂化：背斜构造的轴部多为地下水次级分水岭；在其倾没端与北北东向断层交汇处，地下水多以泉群形式溢出地表。

据对以往调查资料分析，超化以西地段，索河流经石炭系、奥陶系地层时（岩溶裂隙发育区），地表水补给地下水，超化以东地段，地下水补给地表水。区域内，以近东西向的大隗镇断层为界将区域划分两个水文地质亚区，即大隗镇断层以北为嵩箕背斜南翼单斜及断裂构造水文地质亚区（该亚区存在地下热水）和以南密县—荥阳褶皱断裂水文地质亚区，本项目位于大隗镇断层以北。

1、含水岩组

根据含水层岩性、储水空间、水力性质等，自上而下可划分为如下五个含水岩组：

（1）基岩裂隙含水岩组

系指下元古界（Pt1）和上元古界震旦系中统马鞍山组（Z2m）的变质岩层，出露于西部风后岭背斜和荥巩背斜轴部，面积约150km2，厚度为2487m。地下水主要以潜水形式埋藏于风化裂隙中，地下水埋深一般30～50m，最深不超过100m；泉水流量一般为0.34～0.994L/s，最大可达5.61L/s，一般富水性较弱。水化学类型以HCO3～Ca水为主、次为HCO3～Ca•Mg水，矿化度0.2～0.3g/L。

- 碳酸盐岩类岩溶裂隙含水岩组包括寒武系、奥陶系碳酸盐岩含水层，出露于西部山区、出露面积约230km2，含岩溶裂隙承压水，其富水性主要取决于岩溶裂隙发育程度。

- ①寒武系含水层：主要由白云质灰岩组成，出露于荥巩背斜南翼和密县盆地，面积约190km2。在西北部出露区可见溶沟、溶槽、小溶洞、溶孔等溶蚀现象，其富水性随埋深加大而减弱，泉水多沿断裂带或隔水层上界面涌出，流量0.61～5.0L/s，机井单位涌水量0.3339～0.983L/s•m，富水性中等偏强，但极不均一，且强迳流带多位于断层破碎带附近，水化学类型为HCO3～Ca•Mg水，矿化度0.24～0.36g/L。

- ②奥陶系中统马家沟组（O2m）含水层主要出露于西部山区，其中以密县盆地最好，出露面积约40km2，地表溶沟溶槽密布，可溶性较强。钻孔最大揭露厚度99.89m，其顶部30m 范围内岩溶裂隙发育，局部可见两层溶洞。据抽水试验，钻孔单位涌水量为0.00016～4.815L/s•m，机井单位涌水量0.7327～7.9636L/s•m，富水性强，且极不均一。水化学类型主要为HCO3～Ca•Mg和HCO3～Ca水，矿化度为0.246～0.647g/L。

- 碎屑岩夹碳酸岩盐类岩溶裂隙含水岩组主要指太原组铝土质泥岩、砂泥岩类与石灰岩互层，西部山区有零星出露。该含水岩组中石灰岩相对溶解度>1，可溶性较强，岩溶裂隙发育。根据岩性组合，大体可分为上下两段含水岩组。据钻孔抽水试验，下部石灰岩段单位涌水量0.0155～2.1516L/s•m，上部石灰岩段单位涌水量0.00503～4.6L/s•m，渗透系数1.4～2.4m/d，属富水性中等偏强的含水岩组。水化学类型以HCO3～Ca水为主，次为HCO3～Ca•Mg水，偶见HCO3～K+•Na水。

- （4）碎屑岩类孔隙裂隙含水岩组

包括二叠系和三叠系砂岩、砂泥岩互层，总厚度大于350m；出露于西部山区及山前岗地，面积约50km2。含水岩组主要由大占砂岩、砂锅窑砂岩、田家沟砂岩、平顶山砂岩以及金斗山砂岩等组成，孔隙裂隙较发育，含富水程度不同的孔隙裂隙承压水，因砂岩与砂岩之间存在砂质泥岩、泥岩隔水层，一般情况下，相邻含水层之间无明显的水力联系；水化学类型以HCO3～Na水为主，次为HCO3～Ca•Mg水。

（5）松散岩类孔隙含水岩组系指分布在山间洼地、山前岗地和东部平原区，由古近系、新近系、第四系砂、砾石构成的含水岩组，其富水性取决于砂、砂砾石层的厚度和粒径，据机井抽水试验，单位涌水量0.08～7.50L/s•m，一般为0.8～1.5L/s•m，富水性中等偏强。水化学类型主要为HCO3～Ca•Mg水和HCO3～Ca水，矿化度0.18～0.57g/L。该含水岩组仅对浅部煤层开采有一定影响。

2、岩溶裂隙富水规律

（1）岩溶裂隙发育和分布特征

①岩溶形态以溶蚀裂隙为主，溶洞次之；寒武系白云质灰岩中常有密集的孔；

②岩溶以埋藏型和覆盖型为主，裸露型次之，埋藏型和覆盖型岩溶分布在田中、东部，裸露型岩溶分布于西部山区；

③当超过一定深度时，随埋深增加而岩溶裂隙发育减弱，埋藏型和覆盖型溶发育标高为-120～-600m，裸露型岩溶发育标高为+260～-290m；

④背斜轴部岩溶裂隙发育；受断裂影响，断裂带附近岩溶裂隙发育，且发育较深；

⑤风化剥蚀面以下岩溶发育，如奥陶系、寒武系顶界面为风化剥蚀面，其下一定范围内岩溶发育。

（2）岩溶裂隙水的富集规律根据地质构造条件及岩溶裂隙发育和分布特征，岩溶富水带分为：单斜储带、背斜储水带、向斜储水带和断裂储水带。

3、地下水的补给、径流、排泄特征

根据区域西部矿井疏排水及供水情况，本区地下水的补给、径流及排泄特征如下：

- 补给区域内东部第四系地形较平坦、地表多为亚砂土，太原组石灰岩及二叠系砂岩含水层除少量接受大气降水补给外，大部分靠断层对口部位强含水层的补给。新生界含水层除直接接受大气降水补给外，农田灌溉水入渗也是该含水层的重要补给来源。另外，索河上游河谷岩溶十分发育，河流通过上述地段时，河水对地下水也有一定的补给作用。西北部大面积出露的寒武系、奥陶系白云质灰岩低山丘陵区，地表溶蚀裂隙、溶洞、落水漏斗等溶蚀现象比较发育，亦可直接接受大气降水补给。参照《河南省嵩箕水文地质测绘报告》，采用超化—灰徐沟泉域径流模数7.23L/s•km2，计算的天然径流补给量为0.52×108m3/a，即岩溶裂隙水的补给量为0.52×108m3/a。区域地下水总补给量为4.01×108m3/a。

- （2）径流区域内地势西高东低，含水层向东倾斜，再加上区域近东西向（张性）断裂影响，导致区域地下水（主要为岩溶裂隙水）由北西向南东径流为主，其中断裂破碎带及其附近为主要径流带。西部丘陵岗地到东部井田区水力坡度约3‰左右，地下水由补给区到排泄区的水位传递时间近3个月；据钻孔孔口水温和水中SiO2含量，采用SiO2温标法推算地下热水最大循环深度为1300～1500m。

- （3）排泄岩溶裂隙地下水有如下四种排泄方式：

- ①二十世纪六十年代之前，区域地下水主要以泉的形式向外排泄，即以点状排泄为主，但近年来随着地下水的大规模开发，地下水位持续下降，泉的排泄量亦逐年递减；

- ②据深层地下水长观资料，地下水动态仍受季节影响；水位西高东低，表明地下水在向东径流排泄；

- ③七十年代后期至今，由于矿井疏排和工农业大量取水，造成区域地下水水位持续性下降，即人工排泄为目前地下水的主要排泄方式。据统计，八十年代末西部矿区工业总排量为0.395×108m3/a，相当可观。

- 新生界孔隙水径流途径短，主要以农灌抽水和蒸发排泄为主，少部分径流排入地表水。

5.2.4.3地下水开采现状

地表水系也不发达境内的几条河流现在已经基本变为季节性河流，在枯水季节甚至需要地下水的补给，所以该市的用水主要依靠地下水。

5.2.4.4评价区水文地质条件

评价区地下水总流向由西南向东北，地下水埋藏深度因地势高低起伏不一，调查期间水位埋深为7.2~40m。地下水位年变化幅度不大，一般不超过2m。评价区地下水补给来源主要为大气降水和河水补给，排泄途径主要为人工开采以及蒸发排泄。区内沿河地带地下水含水层岩性为第四系全新统砂卵石层，其余大部分地区为第四系更新统红土及红粘土层。

1、主要含水层

（1）寒武—奥陶系灰岩岩溶裂隙承压含水层以石灰岩、白云质灰岩为主，局部相变为泥质灰岩；钻探揭露厚度0.49~86.27m，其中奥陶系灰岩厚20.02~73.02m；钻孔岩芯复杂，既有柱状、又有块状，裂隙发育，多被方解石脉充填或局部裂隙面上见方解石晶体沉淀，局部发育被砂质泥岩、钙质泥岩或铝土质泥岩充填的溶洞，钻孔抽水试验单位涌水量为0.1438~0.6812L/s•m、渗透系数0.26936~1.70799m/d；水温为37℃，水质为SO4•HCO3-Ca•Mg或HCO3•SO4–Ca•Mg型，矿化度为0.742~0.746g/L，pH值为7.50~7.60，为富水性中等但极不均一的岩溶承压含水层。

（2）太原组下段灰岩岩溶裂隙承压含水层由多层石灰岩组成、且常合并为一层，主要为灰色厚层状隐晶质石灰岩，局部相变为泥质灰岩，含黄铁矿结核与燧石条带；钻孔揭穿（露）该含水层，厚9.77~18.86m、平均13.73m。岩芯较多呈柱状，岩溶发育不均匀、且绝大部分裂隙被方解石脉充填，裂隙面上偶见方解石晶粒沉淀；孔抽水试验单位涌水量为0.0075L/s•m，渗透系数为0.05371m/d，利用水位恢复曲线所求渗透系数0.2221m/d，利用C.E.Jacob方程校正后渗透系数0.2080m/d；水质类型为HCO3•SO4–Ca•Mg•K+Na型，矿化度为0.770g/L，pH值为7.15，含、富水性极不均一，属富水性弱的岩溶--裂隙承压含水层。

（3）太原组上段灰岩岩溶裂隙承压含水层由石灰岩（2~4层）厚层状、隐晶结构灰岩组成，灰岩厚度大、层位稳定。钻孔揭穿（露）该含水层，厚 4.21~18.17m、平均10.87m。除个别钻孔受构造影响岩心较破碎外，多呈柱状，岩溶裂隙发育不均匀、且多被方解石脉充填，偶见晶粒沉淀；钻孔单位涌水量为0.00072~0.0031L/s•m，渗透系数为0.00889~0.03088m/d、加权平均后为0.01999m/d。水质以HCO3•SO4-K+•Na型为主，次为HCO3-K+•Na型或HCO3•SO4-K+•Na•Mg•Ca型，矿化度为0.703~0.785g/L，pH值为7.50~8.25；水力联系较好、具有统一的地下水位，但含、富水性极不均一，属富水性弱的岩溶~裂隙承压含水层。

（4）砂岩裂隙承压含水层由山西组的中粒以上砂岩组成，厚0~46.66m，一般20~35m。除受构造或风化影响外，岩芯完整、无循环液漏失现象。钻孔单位涌水量为0.000778~0.085L/s•m，渗透系数为0.0024496~0.059821m/d，利用水位恢复曲线所求渗透系数为0.013672~0.04950m/d，且抽水后水位均未恢复到抽前静止水位；水质以HCO3–K+•Na型为主、HCO3•SO4-K+•Na型为辅，矿化度为0.516~0.806g/L，pH值为8.20~8.80；含水层富水性弱，水压高，含水空间有限、且以静储量为主，属富水性弱的裂隙承压含水层。

（5）古近系、新近系、第四系砂砾石孔隙含水层以细砂层为主，辅有中—粗砂、砾石层，砾石主要为砂岩、石英岩及石灰岩，砾径一般为2~5cm，岩性松散，分选一般，磨圆度较好，受古河道影响在平面上多呈条带状；含砂砾石6~40层、一般10~25层，厚度变化较大、为25.90~237.20m。该含水层具有较好的储水条件，含水丰富，富水性较强，水位受季节变化影响。

2、主要隔水层

（1）本溪组铝土泥岩隔水层位于奥陶系灰岩之上，以铝土质泥岩为主，层位稳定，岩性致密，隔水性一般；厚3.59~16.36m、一般7~9.5m。在厚度较小或受断裂错动地段，将失去隔水作用。

（2）太原组中段砂、泥岩隔水层为砂质泥岩夹细粒砂岩、薄煤层和透镜状灰岩，厚17.67~41.56m、平均30.06m。层位稳定，隔水性能良好，正常情况下能有效阻隔太原组上、下段灰岩含水层之间的水力联系，为主要隔水层。

（3）石盒子组砂泥岩隔水层系指石盒子组中的泥岩、砂质泥岩、粉砂岩和细粒砂岩，因其间泥岩、砂质泥岩、粉砂岩、细粒砂岩厚度大，透水性极弱，构成了良好的隔水条件，可有效阻隔古近系、新近系、第四系砂、卵石孔隙水和风化带裂隙水的垂直下渗。

（4）古近系、新近系、第四系粘土、砂质粘土隔水层为粘土、砂质粘土，厚度大，层位稳定，透水性差，不仅能有效阻隔地表水的垂直下渗，还可部分隔绝各砂、砾石含水层之间的水力联系。绝大部分地段底部存在的粘土、砂质粘土层能有效阻隔砂、砾石孔隙水的垂直下渗对砂岩裂隙水和灰岩岩溶水的补给；无隔水层或隔水层厚度较小地段将会形成古近系、新近系、第四系砂、砾石含水层对基岩水的补给。

本项目位置

图5.2-2    区域水文地质图

5.2.4.5地下水化学类型

评价区地下水化学特征，受气象、水文、地形地貌、地层岩性、地质构造及人类活动等多种因素的制约。据本次调查资料，评价区内地下水矿化度较低，一般小于0.5g/L，单孔涌水量0.004~0.1m3/h。评价区内水质良好，地下水化学类型为重碳酸盐类型水。

5.2.4.6地下水评价等级判定

- 建设项目类别根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，确定本项目属于“E电力30、火力发电（包括热电）”，属于Ⅲ类项目。

- 2、建设项目地下水环境敏感程度建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见下表。

表5.2-25    地下水敏感程度分级一览表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

本项目位于郑州荥阳市贾峪镇。根据收集到的资料和现场调查，本项目场地及周边无已划定的集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建或规划的饮用水水源）准保护区；无除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，周围存在分散式饮用水源。因此，本项目地下水环境敏感程度为“较敏感”。

3、建设项目评价工作等级建设项目评价工作等级分级表见下表。

表5.2-26    建设项目评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

本项目属于Ⅲ类项目，地下水环境敏感程度属于“较敏感”，由上表可知，本项目地下水环境影响评价工作等级确定为三级。根据导则，三级评价要求了解调查评价区和场地环境水文地质条件，基本掌握调查评价地区的地下水补径排条件和地下水环境质量现状，采用解析法或类比分析法进行地下水环境影响分析与评价，提出切实可行的环境保护措施。

5.2.4.7评价范围

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），并结合项目所在区域地下水分布情况及地下水流向（评价区地下水总流向由西南向东北），确定项目地下水评价范围为：厂址上游1km，下游2km，两侧分别1km的评价范围，共计6km2

5.2.4.8地下水环境影响预测

本项目厂址位于贾峪镇鲁庄村，地形属平原。根据本区域的地质条件和水文地质特征，考虑项目的保护目标和环境影响的敏感区域，本次地下水环境影响预测范围与评价范围相同，面积约6km2。

1、污染源分析

建设项目各污水处理设施、罐区及其他高风险区域均采取了相应的防渗措施，正常工况下建设项目的主要地下水污染源从源头上得到控制，污染物不会外排，不会对地下水环境造成影响。

因此本项目可能造成的地下水污染主要途径为非正常工况下池体或罐体等泄漏或风险事故产生的污染物，以及污水在输送处理等过程中可能产生跑冒滴漏等现象，当不采取措施或措施不当时，泄漏的污染物在重力作用下从地表逐步渗入地下，并造成局部的地下水环境受到污染，泄漏的污染物随地下水的流动不断扩散，最后导致地下水污染范围不断扩大。因此本项目地下水的污染途径主要以连续或间歇性入渗和径流污染为主。非正常工况及事故情况下，本项目对地下水可能的影响途径包括：

- 1、各废水处理站水池底部出现破损，导致较长一段时间内废水通过裂口渗入地下影响地下水质。废水处理站运行出现故障，大量废水进入废水池，并导致废水外溢渗入地下。

- 2、本项目生产所产生的危险废物临时存放场所出现渗漏，防渗措施不到位，在危废贮存、转运过程中操作不当，污染物渗入地下水中。

- 3、排污管线若发生渗漏也存在污染土壤和地下水的可能性。非正常工况或事故状态下，本项目排污管线可能会有少量污染物通过破损的防渗层进入地下，会对地下水造成一定影响，但由于泄漏量较少，容易被发现并阻断，不会对地下水环境造成很大影响。

其中，脱硫废水处理站内污染物较多且污染物浓度高，若发生泄漏将对地下水水质造成严重影响，因此本次评价以脱硫废水处理站为地下水主要污染源。非正常工况下，脱硫废水处理系统污染物较多且污染物浓度高，若发生泄漏将对地下水水质造成严重影响，因此本次评价以脱硫废水处理系统为地下水主要污染源。根据本项目污染源特征，本次评价主要污染源设定在污水处理站调节池作为本次预测污染源。

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中情景设定相关要求，应对每一类别中的各项因子采用标准指数法进行排序，分别取标准指数最大的因子作为预测因子。本次预测对各项因子采用标准指数法进行排序，经对比，选取汞、砷、铅、镉为预测因子。从环境安全的角度考虑，将发现污染物泄漏并处理的时间延长，假设工人发现渗漏及采取有效措施制止渗漏的时间为30d，每日泄漏量为5%，污水产生量为20m3/d。废水以进水水质浓度（产生浓度，参考竣工验收监测报告进口监测浓度）做为其预测计算浓度，汞86.2mg/L、砷11.6mg/L、铅2.30mg/L、镉0.398mg/L，则进入含水层中污染物汞、砷、铅、镉的渗漏量分别为0.0517t、0.0070t、0.0014t、0.0002t。

根据本项目地下水污染因子标准指数法进行排序，汞、铅、砷、镉标准指数法计算见下表。

表5.2-27    地下水污染因子标准指数法排序

| 预测因子 | 汞 | 铅 | 砷 | 镉 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生浓度mg/L | 86.2 | 2.30 | 11.6 | 0.398 |
| 标准值mg/L | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
| 比值 | 86200 | 230 | 116 | 79.6 |

2、预测情景假设

（1）正常工况

正常工况下，各生产环节按照设计参数运行，地下水可能的污染来源为排污管线、罐体、污水池等跑冒漏滴。本项目各车间、排污管线、罐体、污水池等地下水污染源均采取了地下水环境保护措施，并达到设计要求条件，防渗系统完好。

正常工况下污水不会渗漏进入地下造成污染。因此本次评价不再进行正常工况情景下项目对地下水环境影响预测。

（2）非正常工况

非正常工况下，车间地面、排污管线、罐体、污水池等工艺设备及装置，由于地下水环保措施系统老化、腐蚀破损等原因，造成防渗层局部失效，污染物缓慢渗漏进入包气带，并向下渗透进入含水层，造成地下水环境污染。因此，本项目采用地下水溶质运移模型进行非正常工况下地下水环境影响预测与分析。根据工程分析中废水污染源排放，结合厂区水文地质条件，设定非正常工况渗漏情景为脱硫废水污水处理站底部发生破裂，防渗系统被破坏，废水发生短时泄露造成污染物下渗地下，将会对下方的土壤及地下水环境造成严重的污染。

针对设定的预测情景，对废水中主要污染物进入地下水后的迁移规律进行预测，并分析评价非正常工况对评价区地下水环境的影响范围和程度。本次评价预测范围同评价区范围一致。

3、地下水溶质运移模型及参数选取

（1）溶质运移模型

本次模拟预测，根据污染风险分析的情景设计，在选定优先控制污染物的基础上，分别对地下水污染物在不同时段的运移距离、超标范围进行模拟预测，污染情景的源强数据通过工程分析类比调查予以确定。

此次模拟计算，污染物泄漏点主要考虑本项目渗滤液收集池。预测含水层为潜水含水层，由于包气带较薄，本次模拟忽略污染物在包气带的运移过程。

建设场地地下水流呈一维流动，地下水位动态稳定，概化为一维稳定流动。因此采用《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）推荐的一维稳定流连续泄露的一维水动力弥散解析公式进行预测。

其中c为污染物的浓度值（M/L3）；Dxx表示x方向的弥散系数（L2/T）；ux分别表示x方向地下水流速度（L/T）；c0表示初始浓度分布函数（M/L3）。

污染物运移数学模型的解析解：

式中：

x：为距注入点的距离；t：时间（T）；c:t时刻x处的污染因子浓度（M/L3）；

c0：泄露污染物浓度（M/L3）；u：为水流速度（L/T）；DL：纵向弥散系数（L2/T），相应于模型中的Dxx；erfc()：余误差函数，

（2）水文地质参数

水动力弥散尺度效应的存在，难以通过野外或室内弥散试验获得真实的弥散度。本项目所在区域浅水层主要为砂质粘土，根据国内外经验系数，纵向弥散系数取保守值0.14m2/d。

根据区域水文地质资料，评价区的水文地质参数（孔隙度、弥散度）见表5.2-28。

表5.2-28    溶质运移参数一览表

| 含水层 | n | DL | 厚度m |
| --- | --- | --- | --- |
| 潜水含水层 | 0.12 | 0.2 | 5 |

（3）水流速度计算

根据地下水流经验公式：

V=KI/n

式中：V—水流速度，m/d；

K—渗透系数，m/d；

I—水力坡度；

n—孔隙度。

根据研究区已有资料和相似地区(岩性)经验值，给定孔隙度n=0.12，水力坡度为1‰，含水层平均水力渗透系数为0.25m/d。考虑最不利因素及相关参数计算可得：水流速度V为0.002m/d。

4、预测结果

根据前文分析，将水文地质参数及污染源的源强，代入相应公式进行模型计算，对污染物汞、铅、砷、镉在地下水环境中的分布、程度进行分析，从而对污染事故对地下水的影响进行定量的评价，给出污染物的超标范围和程度。预测因子汞、铅、砷、镉分别以《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准0.001mg/L、0.01mg/L、0.01mg/L、0.005mg/L为超标影响限值。本次模型分别对100d、1000d、3650d进行计算，主要成果见表5.2-29、5.2-30。

表5.2-29    超标及影响范围限值统计表

| 序号 | 预测因子 | 限值标准mg/L |
| --- | --- | --- |
| 1 | 汞 | 0.001 |
| 2 | 铅 | 0.01 |
| 3 | 砷 | 0.01 |
| 4 | 镉 | 0.005 |

表5.2-30    非正常状况下含水层中运移计算结果汇总表

| 污染物 | 预测时间 | 影响范围 | 最大超标距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汞 | 100d | 40 | 20 |
|  | 1000d | 140 | 57 |
|  | 3650d | 270 | 120 |
| 铅 | 100d | 40 | 17 |
|  | 1000d | 140 | 20 |
|  | 3650d | 270 | / |
| 砷 | 100d | 40 | 20 |
|  | 1000d | 140 | 42 |
|  | 3650d | 270 | 60 |
| 镉 | 100d | 40 | 14 |
|  | 1000d | 140 | / |
|  | 3650d | 270 | / |

根据预测结果，本项目事故状态下最大影响范围为270m，最大超标范围为120m，超标范围未超出厂界，所以不再给出地下水环境保护目标处污染因子随时间的变化规律。

前述水文地质条件显示，项目场地包气带具一定地下水防污能力，在发生污水泄漏事故后，污水将耗费一定时间到达现状地下水位含水层，在忽略包气带地层降解、吸附作用下，短时间内泄漏场地区域地下水受事故影响，地下水环境会出现恶化；实际过程中，污水在包气带地层中向下迁移，包气带地层土壤颗粒将与污水发生吸附、离子交换、截留以及生物化学等多种作用，使污染质浓度降低，污染质到达含水层的浓度将进一步减小，污染质到达含水层中贡献浓度减小，影响范围将进一步缩小。

因此在非正常状况发生后，在设定的检漏周期内，及时采取应急措施，对污染源防渗进行修复截断污染源，并设置有效的地下水监控措施，能使此状况下项目对周边地下水的影响降至最小，项目对周边浅层地下水的影响可接受。

5.2.5固废环境影响分析

本项目运行过程产生的固体废物主要有：炉渣、飞灰和脱硫石膏。本项目新增的炉渣、粉煤灰、脱硫石膏与现有炉渣、粉煤灰、脱硫石膏一起统一进行外售综合利用。

（1）本项目固体废物炉渣、粉煤灰、脱硫石膏分别依托现有的渣仓、灰库、石膏库进行暂存，以上固废仓库应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求进行建设。

（2）炉渣、粉煤灰、脱硫石膏等外运过程中必须采用密封性好的车辆，以防产生扬尘污染大气环境；同时应加强运输管理，防止沿途洒落，影响周围环境。

（3）落实有关固废综合利用途径，使固体废物及时得到处理，尽量减少其与环境的接触时间，避免造成二次污染。

（4）各类固废要分类收集、贮存及处置，禁止混合收集、贮存、运输、处置。堆放场所须按防雨淋、防渗漏等要求设置。灰渣和石膏收集后暂存在仓库内，不得露天放置，储存场所做好地面的硬化防腐，同时厂内做好各类固废产生量、处置方法等的台账记录，做到日产日清。

综上所述，本项目运营过程中对产生的各类固废通过一系列行之有效的防治措施，在落实相应措施后，该项目运营期产生的各类固体废物可以得到妥善的处理处置，不会对周边环境产生较大影响。

5.2.6土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018），本次技改工程为Ⅱ类项目，占地规模为中型，周边的土壤环境敏感程度为敏感，土壤评价工作等级为二级，需开展土壤环境影响评价。

5.2.6.1土壤环境影响识别

1、正常工况下土壤环境影响类型及途径

本项目可能对土壤造成污染的主要有废气、废水和固废。项目确保各类废气污染物达标排放，可以有效减少废气污染物通过沉降或降水进入土壤的量。本次技改工程不产生工业废水仅为生活污水。本次技改后污泥掺烧产生的脱硫石膏、炉渣为一般工业固体废物，炉渣、脱硫石膏综合利用。通过以上分析可以看出，建设项目在正常运行工况下，主要考虑含重金属的掺烧烟气通过大气沉降对当地土壤环境质量的影响。

2、非正常工况下影响影响类型及途径

在非正常工况或者事故情况下，建设项目可能对区域土壤造成影响。通过对建设项目建设内容分析，非正常工况下或事故情况下建设项目对地下水的可能影响途径主要包括：脱硫废水污水处理站污水下渗，渗入地下从而引起土壤环境污染。本项目在确保污水处理站各项预防措施得以落实并得到良好维护的前提下，项目生产在短期内不会对土壤造成明显的影响。

综上，本次评价主要对大气沉降对土壤环境影响进行预测与评价。

3、影响源及影响因子

项目土壤环境影响源及影响因子识别结果参见下表。

表5.2-31    土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 排污节点 | 污染途径 | 污染因子 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒 | 掺烧烟气 | 大气沉降 | 颗粒物、SO2、NOx、HCl、Hg、As、Pb、Cr、Cu、Ni、Zn、二噁英 | Hg（汞）、As（砷）、Pb（铅）、Cr（铬）、Cu（铜）、Ni（镍）、二噁英 | 正常工况 |

5.2.6.2大气沉降预测与评价

1、预测与评价因子

重金属沉降是可能引起土壤重金属污染的主要途径之一，含重金属的颗粒物随烟气及挥发雾进入空气，随大气扩散、迁移，重金属通过自然降水和自然沉降进入土壤。掺烧烟气排放的Hg（汞）、As（砷）、Pb（铅）、Cr（铬）、Cu（铜）、Ni（镍）、二噁英可因重力沉降或降水的作用迁移至水和土壤中，颗粒的大小对沉降有明显影响。据此，本次评价选取Hg（汞）、As（砷）、Pb（铅）、Cr（铬）、Cu（铜）、Ni（镍）、二噁英作为关键预测因子。

2、预测评价标准

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）。

3、预测方法

本次评价选取《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录E的公式，对本项目涉及的特征因子重金属沉积对土壤环境的影响进行分析。计算公式如下：

a.单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

式中：

ΔS——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

IS ——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

LS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；

RS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；

ρb——表层土壤容重，kg/m3；

A——预测评价范围，m2；

D——表层土壤深度，一般取0.2m，可根据实际情况适当调整；

n——持续年份，a。

根据土壤导则附录E，项目涉及大气沉降影响的，可不考虑输出量，因此上述公式可简化为如下：

△S=nIs/(ρb×A×D)

b.单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算：

S=Sb+△S

式中：

Sb——单位质量表层土壤中某种物质的现状值，g/kg；

S——单位质量表层土壤中某种物质的预测值，g/kg。

4、预测结果

本评价采用EIAProA2018对本次技改工程烟气重金属的干沉降进行预测，输入模型自带沉降参数进行预测，建设用地预测标准选取《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地筛选值。预测结果见下表。

表5.2-32    预测参数及结果表

| 污染物 | 预测年份 | Sb现状值mg/kg | △S增量值（g/kg） | S预测值（mg/kg） | 标准值（mg/kg） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汞 | 5 | 0.079 | 0.0020 | 0.081 | 38 | 达标 |
|  | 10 |  | 0.0039 | 0.0829 |  |  |
|  | 50 |  | 0.0196 | 0.0986 |  |  |
| 砷 | 5 | 10.2 | 0.0039 | 10.2039 | 60 | 达标 |
|  | 10 |  | 0.0078 | 10.2078 |  |  |
|  | 50 |  | 0.0392 | 10.2392 |  |  |
| 铅 | 5 | 21.7 | 0.0020 | 21.7020 | 800 | 达标 |
|  | 10 |  | 0.0039 | 21.7039 |  |  |
|  | 50 |  | 0.0196 | 21.196 |  |  |
| 铬 | 5 | 0.5 | 0.0039 | 0.5039 | 5.7 | 达标 |
|  | 10 |  | 0.0078 | 0.5078 |  |  |
|  | 50 |  | 0.0392 | 0.8392 |  |  |
| 铜 | 5 | 16 | 0.0069 | 16.0069 | 18000 | 达标 |
|  | 10 |  | 0.0137 | 16.0137 |  |  |
|  | 50 |  | 0.0686 | 16.0686 |  |  |
| 镍 | 5 | 20 | 0.0029 | 20.0029 | 900 | 达标 |
|  | 10 |  | 0.0059 | 20.0059 |  |  |
|  | 50 |  | 0.0294 | 20.0294 |  |  |
| 二噁英（ng） | 5 | 1.7 | 0.0089 | 1.7089 | 40ng/kg | 达标 |
|  | 10 |  | 0.0178 | 1.7178 |  |  |
|  | 50 |  | 0.0890 | 1.7890 |  |  |

由预测结果可知，在50年预测期内，本项目土壤环境中Hg（汞）、Pb（铅）、Cr（铬）、As（砷）、Cu（铜）、Ni（镍）、二噁英等污染物预测结果值均小于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第一类用地土壤污染风险筛选值标准。企业运营期排入大气环境的重金属、二噁英等污染物沉降对评价范围内土壤环境的影响较小，对评价范围内土壤环境敏感目标影响程度较小。

5、二噁英对土壤影响

项目营运期锅炉系统掺烧污泥产生的燃烧烟气，其中含有微量二噁英类，项目燃烧烟气二噁英类排入空气后经重力沉降和雨水冲刷等综合作用，可能在周边土壤沉积。

二噁英是一类物质的总称，是到目前为止发现的毒性最强的物质，其具有的毒性、稳定性、不溶于水的特性，决定了此类物质对人类和周围环境存在着直接和间接的巨大危害。

二噁英类的毒性尤以T4CDD的毒性最强，毒性为马钱子碱的500倍，氰化物的1000倍。人体内二噁英的半衰期约1~10年，2、3、7、8-TCDD二噁英的半衰期约为5.8年，1g这类的二噁英可以置1万人于死地。二噁英在人体内积蓄，会引起皮肤痤疮、头疼、忧郁、失眠、失聪等症状。即使是很微量的情况下，长期摄入时，也会引起癌症、畸形等，此外还会引起人体内外因性内分泌的失调，从而引起人类生殖机能的畸变。

根据Nadal等人对西班牙塔拉戈纳的Montcada生活垃圾焚烧厂周边土壤二噁英类浓度研究，该焚烧厂在采取活性炭吸附实现欧盟0.1ngTEQ/m3的排放浓度限值后，周边土壤中的二噁英类含量与之前没有显著差异。参考西班牙Montcada生活垃圾焚烧厂的有关研究，在保证处理效率和正常排放的情况下，基本不会引

起土壤二噁英类浓度的显著积累。但由于二噁英的半衰期较长，又易通过食物链逐渐富集而进入人体，再加上二噁英的剧毒性，环境中的存在量往往是pg级的绝对量或ppm的含量时均有可能对人体造成危害。因此，应加强生产管理、严格按照工艺设计操作规程和有关规定执行，确保二噁英达标排放。

5.2.6.3土壤影响评价结论

正常工况下，本次项目污水处理设施采取合格防渗的措施，不会有泄漏情况发生，也不会对土壤环境造成影响；通过大气沉降预测表明，预测期内土壤环境中重金属、二噁英等污染物预测结果值均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类建设用地土壤污染风险筛选值标准要求，因此，可以推测本次项目正常工况下不会对周围土壤环境造成不良影响。

事故状态下，假设污水处理设施发生垂直下渗，相关污染物持续进入土壤中，则随着污染物持续泄漏，污染范围逐渐增大。故应做好日常土壤防护工作，环保设施及相关防渗系统应定时进行检修维护，一旦发现污染物泄漏应立即采取应急响应，截断污染源并根据污染情况采取土壤保护措施。

综上，项目土壤环境影响可接受。

5.2.7环境风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价是以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

环境风险评价基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等。

本次环境风险评价按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，进行建设项目风险源及环境敏感目标调查，通过环境风险潜势的初判，确定风险评价等级；通过对风险源项、风险类型、可能扩散途径和可能影响后果对项目环境风险进行风险识别；给出风险事故情形分析、预测与评价，并通过环境风险管理，提出相应的风险防范措施。

风险评价工作程序见图5.2-3。

图5.2-3    风险评价工作程序示意图

5.2.7.1风险源调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJT169-2018）附录B突发环境事件风险物资及临界量表，本项目风险物质主要是掺烧烟气中有毒有害的物质，不进行存储，根据工程分析，经计算本项目Q值见表5.2-33。

表5.2-33    厂区现有工程危险物质数量、分布情况一览表

| 序号 | 物质 | 厂区最大存在量t | 临界量 | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | HCl | 0 | 2.5 | 0 |
| 3 | 汞 | 0 | 0.5 | 0 |
| 4 | 铬 | 0 | 0.25 | 0 |
| 5 | 镍 | 0 | 0.25 | 0 |
| 6 | 砷 | 0 | 0.25 | 0 |
| 合计 | 0 |

5.2.7.2环境风险潜势初判

危险物质数量与临界量比值（Q）的确定：计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与临界量比值（Q）；

式中，q1，q2，…qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…Qn——每种危险物质的临界量，t；

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q≤10；（2）10≤Q≤100；（3）Q≥100。本项目主要危险物质为管道天然气，Q=0＜1，因此判定本项目环境风险潜势为Ⅰ。

5.2.7.3评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。评价工作等级划分见表5.2-34。

表5.2-34    风险评价工作级别

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明 |

通过上表划分依据可知，本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价仅进行简单分析。

5.2.7.4危险物质向环境转移途径

空气、水体和土壤等环境要素是危险性物质向环境转移最基本的途径，同时这三种要素之间又随时发生着物质和能量的传递，污染物进入环境后，随着空气和水体环境发生推流迁移、分散稀释和降解转化运动。

本次技改工程主要是大气处理设施失效，非正常工况下大气污染物的排放。

5.2.7.5风险事故分析

厂区风险识别结果见下表。

表5.2-35    厂区环境风险识别表

| 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒 | 烟尘 | 大气处理设施失效（非正常工况） | 大气 | 周边居民 |
|  | SO2 |  |  |  |
|  | NOx |  |  |  |
|  | HCl |  |  |  |
|  | 砷 |  |  |  |
|  | 汞 |  |  |  |
|  | 铬 |  |  |  |
|  | 铅 |  |  |  |
|  | 镍 |  |  |  |
|  | 铜 |  |  |  |
|  | 锌 |  |  |  |
|  | 二噁英 |  |  |  |

5.2.7.6影响方式及危害后果

根据风险识别结果，项目风险危害后果主要是：

二氧化硫、氯化氢气体与空气中的水蒸汽结合产生盐酸、亚硫酸小液滴，产生酸雾。造成环境空气污染或随应急处理废水进入水体。

5.2.7.7环境风险管理

1、现有工程风险防控措施

现有工程涉及的危险化学品为：柴油、废脱硝催化剂等，《郑州豫能热电有限公司突发环境事件应急预案》已对项目的风险影响进行详细评价，并制定了相关的风险防范措施。

现有工程风险防范工程措施如下：

（1）各专业尤其是重点防火区域的操作人员经培训合格后上岗，提高操作管理水平，严防操作事故的发生，尤其是在开停车时，严格遵守操作规程。

（2）内部定期组织油库、氨区等重点区域的事故应急演练，演练结束后进行及时的总结并对演练过程中发现的不足之处进行改正、完善，有效提高人员的应急处理能力，增强员工的安全、环保意识。

（3）内部已制定并严格落实巡检制度，各班运行值班人员按要求对相关区域进行定时巡检，发现异常及时记录、汇报并处理，同时对巡检过程中发现的跑冒滴漏现象进行通知相关检修人员进行处理。

（4）厂内设置事故池，主要收集机组的启动排水，空预器冲洗废水、锅炉化学清洗废水、机组事故放水。事故情况下可作为事故水池来使用，污染物质泄漏后通过管道排入事故池，最终进入厂内污水处理站处理。

（5）油库库区设置泡沫消防装置以及消防栓，在发生事故的第一时间用于事故处理。

（6）油罐周围设置有围堰，两个油罐通过管道和阀门相连接，当其中一个油罐发生泄漏时，可通过控制油泵和阀门，将泄漏罐内的柴油转移至备用柴油储罐内，防止事故进一步扩大。

（7）油库库区设置油水收集池，含油废水通过收集池收集后排入厂区污水处理站进行处理。

（8）油库库区已设置避雷装置。

（9）油库于进出口处张贴出入及防火管理制度、安全警示标示、危险化学品安全告知牌、职业危害告知牌，控制室内张贴安全管理制度。

（10）油库采用防爆电气设备。

（11）煤场进行封闭，可杜绝煤场的扬尘污染事故，同时煤场内配备雾炮车，既可对煤场内进行洒水抑尘，定期进行洒水也可防止煤的自燃。

（12）产生的危险废物分类、分区暂存于各危废暂存间内，危废暂存间地面已涂刷人工材料进行防渗处理，危废暂存间内设置导流槽及废液暂存池，当因危废暂存间内容器破裂或其他原因导致并在危废暂存区域进出口处张贴警示标示、危险废物相关信息。

（13）灰场建设过程中已采取防渗措施，灰场厂内铺设复合土工布膜，防渗材料检验合格，防渗工程的建设符合验收要求，同时该灰场正在进行封场工作，最终实施覆土、压实、绿化。

（14）内部严格执行工作票制度和工作监护制度，工作内容中涉及动火操作时要求工作人员必须办理动火工作票，根据动火区域的危险程度将动火工作进行分级，一级动火时，厂内消防车到达工作现场进行监护，防止事故的发生。

（15）针对电厂产生的各危险废物，应严格按照暂存要求分别存放在不同的容器中，不得混合。

（16）保证危废暂存间张贴的警示标示完整、清晰，当警示标示及制度破坏、丢失时应及时补充张贴。

（17）对于固体危险废物：包装应完整、不渗漏。

（18）对于液体危险废物，容器应密封、有盖。

（19）各检修部门及外委单位在设备维修中，应将产生的废油全部倒入废油桶中。不得在场内外随意倾倒。

（20）危险废物转移过程中应防治危险废物遗撒、泄漏。

5.2.7.8现有环境管理制度与突发环境事件应急预案落实情况

为迅速、准确、有效预防、及时控制和处理豫能电厂突发环境事件，最大限度地预防和减少突发环境事件及其造成的损害和影响，保障人身健康与安全，维护正常的生产秩序。针对各工艺段风险，结合实际情况，豫能电厂于2022年4月30日向郑州市生态环境局荥阳分局提交了《郑州豫能热电有限公司突发环境事件应急预案》备案，备案编号：410182-2022-043-M。

根据该预案，豫能电厂定期组织应急演练，通过演练，一方面提升了各应急小组之间的配合能力和实战能力，另一方面，通过应急演练可以暴露出应急人员在应急处置过程中的不足，后续应急培训中有针对性的对应急小组人员进行培训。

豫能电厂已制定了一系列详细的环保管理制度，并把环保管理具体责任落实到相关责任人；建立了以主要负责人领导的安全管理机构，明确了各级管理职责。安全管理人员经过专业培训，从业人员持证上岗。

5.2.7.9环境风险防范措施

厂区现有风险防范措施均有效，本次评价针对现有不足之处提出完善建议，本次评价提出如下措施：

表5.2-36    环境风险环境防范措施

| 风险类别 | 防范措施 |
| --- | --- |
| 大气环境风险 | ①本项目设置可燃及毒性气体在线探测系统。可燃及毒性气体探测系统预留 了与DCS系统的接口。 ②制定事故状态下人员的疏散通道及安置等应急建议 ③非正常工况下，停止入炉掺烧污泥，减少非正常工况下大气污染物的排放 |
| 事故废水 | ①针对事故废水应制定防止事故废水进入外环境的控制、封堵系统 ②厂区现有事故废水收集池事故符合国家相关标准要求，事故废水进入厂区现有事故废水收集池内。 |
| 管理措施 | 考虑事故触发具有不确定性，厂内环境风险防控系统应纳入区域环境风险防控体系，明确风险防控设施、管理的衔接要求。极端事故风险防控及应急处置应结合所在区域环境风险防控体系统筹考虑，按分级响应要求及时启动区域环境风险防范措施，实现厂内与园区/区域环境风险防控设施及管理有效联动，有效防控环境风险。 |

5.2.7.10突发环境事件应急预案编制要求

本次技改完成后，企业应根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），按照国家、地方和相关部门要求，本次评价提出企业突发环境事件应急预案编制的原则要求：

建设单位按照国家、地方和相关部门要求，提出企业突发环境事件应急预案编制或完善的原则要求，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。

应急预案明确企业、区域、地方政府环境风险应急体系。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。

5.2.7.11结论与建议

1、结论

综上分析，只要企业能够认真执行本报告书中关于风险管理方面的内容，并充分落实、加强管理，杜绝违章操作，完善各类安全设备、设施，建立相应的风险管理制度和应急救援预案，严格执行遵守风险管理制度和操作规程，就能够保证环境风险管理措施有效、可靠，降低本项目的风险值，使本项目的环境风险达到可接受的水平。项目从环境风险角度分析，项目建设是可以接受的。

2、建议

（1）要求建设单位针对可能发生的重大环境风险事故制定详细的环境风险应急预案，并经过专家评审，定期进行预案演练。

（2）建设单位须采取有效的防范、减缓措施，并制定突发性事故应急预案，强化安全管理，降低事故发生的可能性，使危险等级降低到可控范围内。

第六章  环境保护措施及可行性论证

6.1施工期环境保护措施及可行性论证

本次技改项目不新增用地，在现有厂区内依托现有生产设施设备，不新建生产车间，不涉及土建，因此，本次不再对施工期环境保护措施进行分析。

6.2运营期环境保护措施及可行性论证

6.2.1废气污染防治措施及可行性论证

本次技改项目运营期产生的废气主要为：掺烧污泥后锅炉焚烧产生的烟尘、SO2、NOX、HCl、重金属及其化合物、二噁英等污染物；污泥卸料过程中产生的恶臭气体。

6.2.1.1严格控制污泥来源及掺烧比例

严格控制污泥来源、掺烧比例与入场泥质控制限值是本项目实施后掺烧锅炉废气达标排放的前提保证措施。

（1）严格控制污泥来源

本项目接收的为郑州市污水净化有限公司八岗污泥处理厂污泥，八岗污泥处理厂主要收集处理王新庄、五龙口及马头岗污水处理厂的污泥，设计处理规模为900吨/日，处理工艺为高温好氧堆肥、厌氧消化、深度脱水机热干化，处理后污泥含水率低于40%，污泥种类为SW90城镇污水污泥，代码为462-001-S90。项目不接收其它危险废物、一般工业废物等。

本项目入场污泥入场前由污泥供给单位提供一般工业固废的证明材料及泥质报告，建设单位将对污泥来源进行严格管理，制定严格污泥入炉焚烧控制要求，严格执行污泥入场控制要求，拒绝未能达到入场要求的污泥。

（2）严格控制掺烧比例

污泥中含有一定重金属、含氯有机物等，在焚烧过程中，形成重金属及其化合物、二噁英等物质，根据郑州市城市排水监测站有限公司于2023年5月对八岗污泥处理厂干化污泥的检测（检测报告编号：ZCPJ/04-6-202306-058）结果可知，污泥中所含重金属主要为：汞、砷、铬、镉、铅、铜、锌、镍等，为保证掺烧污泥后的二噁英、重金属排放控制在较低水平，建设单位设计污泥入炉掺烧比例为1.07%，运营过程中严格控制掺烧比例，不得高于设计掺烧比例。燃煤锅炉点火稳定运行后，才可进行污泥掺烧，通过控制污泥的给料出力来实现控制掺混比。

6.2.1.2本次技改后锅炉烟气控制措施依托可行性分析

本次技改掺烧污泥后的废气污染物主要为颗粒物、SO2、NOx、HCl、重金属及其化合物、二噁英类。本次技改掺烧污泥后的废气依托现有工程烟气净化处理工艺“低氮燃烧+SCR脱硝装置+高效电袋复合除尘+石灰石-石膏湿法单塔双循环脱硫+湿式电除尘器”处理后依托现有240m高烟囱排放。

（1）风机风量依托可行性

根据企业提供资料，现有工程1#机组、2#机组风机设计风量分别为2.2×106m3/h，根据工程分析，掺烧污泥后，1#机组、2#机组新增烟气量均为17.30m3/s（62280m3/h），新增烟气量仅占现有工程烟气排放量为2.8%，技改前后烟气量变化不大，现有工程风机风量可满足需求。

（2）技改后烟尘污染防治措施可行性分析

现有工程采用“高效电袋复合除尘+湿式电除尘器”的烟尘去除工艺，高效电袋复合除尘的设计参数及湿式电除尘器的设计参数详见下表6.2-1、表6.2-2。

表6.2-1    高效电袋复合除尘器设计参数一览表

| 项目 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 设计效率 | % | ≥99.92 |
| 除尘器出口粉尘浓度 （6％含氧量的标准状况下） | mg/m3 | ≤20 |
| 本体阻力 | Pa | ≤1000 |
| 本体漏风率 | % | ≤3 |
| 外形尺寸 | m×m×m | 33×104×30 |
| 有效断面积 | m2 | 616 |
| 长、高比 | / | 0.56 |
| 室数/电场数 | / | 2/3 |
| 室数/布袋数 | / | 6/16200 |
| 通道数 | 个 | 3×38 |
| 比集尘面积 | m2/（m3/sec） | 100 |
| 烟气流速 | m/sec | 1.09 |
| 烟气停留时间 | sec | 7 |
| 阳极板规格：高×宽×厚 | m×mm×mm | 15.5×480×1.5 |
| 单个电场阳极板块数 | / | 351 |
| 振打方式/最小振打加速度 | / | 顶部振打≥150g |
| 振打装置的数量 | 套 | 阳极384套，阴极96套 |
| 滤袋材料 | / | PTFE基布+50%PPS+50%PTFE混纺 |
| 滤袋规格 | mm | Φ168×8700 |
| 滤袋数量 | 条 | 16200 |
| 滤袋破损检验方法 | / | 检漏仪 |
| 滤袋检修更换方式 | / | 在线检修更换 |
| 滤袋使用寿命 | 小时 | ≥35000或4年 |

表6.2-2    湿式电除尘器设计参数一览表

| 项目 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 台 | 1 |
| 型式 | / | 板式 |
| 本体阻力 | Pa | ≤300 |
| 烟气流速 | m/s | 2.6 |
| 烟气滞留时间 | s | 1.97 |
| 比集尘面积 | m2/m3/s | 17 |
| 阳极管长度 | m | 6 |
| 入口粉尘浓度 | mg/m3 | ≤30 |
| 出口粉尘浓度 | mg/m3 | ≤10 |
| 效率 | % | ＞70 |

高效电袋复合除尘原理：

含尘烟气从电除尘器的进风口进入电场，在电场作用下，带电粉尘向收尘极沉积，通过电场的烟气约有80%的粉尘被收集下来，然后烟气通过电场出风口，一部分烟气经多孔型板水平进入袋除尘器中部和大部分烟气转向下部进入袋除尘器底部并向上进入滤袋每个室。烟气进入滤袋后粉尘被阻留在滤袋外表面，净烟气从清洁室再通过提升阀，从除尘器出口排出经烟囱排放。具有清灰周期延长、避免粗颗粒冲刷磨损、运行达标安全性比较高。

湿式电除尘器原理：

烟气中的粉尘颗粒吸附负离子而带电，通过电场力的作用，被吸附到集尘极上，将水喷至极板上使粉尘冲刷到灰斗中随水排出。由于水滴的存在，水的电阻相对较小，水滴与粉尘结合后，使得高比电阻的粉尘比电阻下降，因此，湿式静电除尘的工作效率比较高；另外，由于湿式静电除尘器采用水流冲洗，没有振打装置，不会产生二次扬尘。

技改后烟尘稳定达标排放可行性分析：

根据《火电行业排污许可证申请与核发技术规范》《火电厂污染防治可行技术指南》“袋式除尘器、静电除尘器或电袋复合除尘器”均为可行技术，则本次技改依托现有工程“高效电袋复合除尘+湿式电除尘器”的烟尘净化工艺，属于可行技术。根据《污染源源强核算技术指南 火电》（HJ888-2018）中附录B，电袋复合除尘器颗粒物脱出效率为99.50%~99.99%，湿式电除尘器颗粒物脱出效率为70%~90%，湿式脱硫可协同脱除50%~70%的颗粒物。现有工程高效电袋复合除尘器设计处理效率≥99.92%，湿式电除尘器设计处理效率＞70%。

根据现有工程2019年11月竣工验收监测报告、2019年12月竣工验收监测报告、2023年第三季度例行监测报告，1#机组、2#机组颗粒物去除效率均＞99.98%，颗粒物排放浓度＜5mg/m3，满足环评及批复文件要求的《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）及《关于印发<2014-2020>年煤电节能减排升级与改造行动计划>的通知》（豫发改能源〔2014〕1842号）中颗粒物≤5mg/m3的限值要求，且可稳定达标排放。

根据工程分析，本项目技改后1#机组、2#机组烟尘增加量均为0.21kg/h，依托现有工程烟气净化处理工艺处理后1#机组排气筒排烟尘放浓度为2.4mg/m3，2#机组排气筒烟尘排放浓度为1.77mg/m3，均满足《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB41/1424-2017）及《关于印发<2014-2020>年煤电节能减排升级与改造行动计划>的通知》（豫发改能源〔2014〕1842号）中颗粒物≤5mg/m3的限值要求。

综上，“高效电袋复合除尘+湿式电除尘器”属于可行技术，且依托“高效电袋复合除尘+湿式电除尘器”烟尘净化工艺，技改后项目颗粒物可稳定达标排放，因此，技改工程依托现有“高效电袋复合除尘+湿式电除尘器”去除颗粒物可行。

（3）技改后酸性气体（SO2、HCl）污染防治措施可行性分析

现有工程每台锅炉配置一套“石灰石-石膏湿法单塔双循环脱硫系统”去除酸性气体，石灰石-石膏湿法单塔双循环脱硫系统设计参数详见下表6.2-3。

表6.2-3    石灰石-石膏湿法单塔双循环脱硫系统设计参数一览表

| 区域 | 项目 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级循环（洗涤区） | 喷淋层数 | 层 | 2 |
|  | 浆液循环量 | m3/h | 24000 |
|  | 浆液停留时间 | min | 4 |
|  | 烟气停留时间 | 秒 | 5 |
|  | 氧化空气量 | Nm3/h | 18000 |
|  | 钙硫比 | / | <1.03 |
|  | 浆液pH值 | / | 5~6 |
|  | 烟气流速 | m/s | 3.66 |
|  | 液/气比（L/G，湿基） | L/Nm3 | 17.67 |
| 二级循环（吸收区） | 喷淋层数 | 层 | 2 |
|  | 浆液循环量 | m3/h | 24000 |
|  | 浆液停留时间 | min | 4 |
|  | 烟气停留时间 | 秒 | 5 |
|  | 氧化空气量 | Nm3/h | 18000 |
|  | 钙硫比 | / | <1.03 |
|  | 浆液pH值 | / | 5~6 |
|  | 烟气流速 | m/s | 3.66 |
|  | 液/气比（L/G，湿基） | L/Nm3 | 17.67 |

石灰石-石膏湿法单塔双循环脱硫系统原理：

在吸收塔内烟气与石灰石/石膏悬浮液滴的逆流/顺流双向流动发生反应，SO2与悬浮液中石灰石反应，形成亚硫酸钙，并在吸收塔浆池（吸收塔下部区）中被氧化空气氧化成硫酸钙，过饱和溶液结晶成石膏。

化学反应过程描述如下：

吸收：SO2+H2O→H2SO3

SO3+H2O→H2SO4

中和：CaCO3+H2SO3→CaSO3+CO2+H2O

CaCO3+H2SO4→CaSO4+CO2+H2O

CaCO3+2HCl→CaCl2+CO2+H2O

氧化：2CaSO3+O2→2CaSO4

结晶：CaSO4+2H2O→CaSO4·2H2O

图6-1 石灰石-石膏湿法单塔双循环脱硫系统流程图

吸收塔为钢制喷淋塔，塔内设四层喷淋层，预留一层喷淋层安装空间，每一级循环配备有一层托盘，加装三级除雾器，不设烟气旁路，不加装GGH。

技改后酸性气体（SO2、HCl）稳定达标排放可行性分析：

本次技改完成后酸性气体主要为SO2、HCl。根据《火电行业排污许可证申请与核发技术规范》《火电厂污染防治可行技术指南》“石灰石-石膏法”属于SO2去除的可行技术，则本次技改依托现有工程“石灰石-石膏湿法单塔双循环脱硫系统”的酸性气体净化工艺去除SO2属于可行技术。根据《污染源源强核算技术指南 火电》（HJ888-2018）中附录B，石灰石-石膏湿法单塔双循环脱硫系统对SO2的脱除效率为95.0~99.7%，同时可协调去除烟气中的HCl。

根据现有工程2019年11月竣工验收监测报告、2019年12月竣工验收监测报告、2023年第三季度例行监测报告，SO2去除效率均＞98%，SO2排放量＜35mg/m3，满足环评及批复文件要求的《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中SO2≤35mg/m3的限值要求，且可稳定达标排放。

根据《脱硫工艺系统的设计与原理分析》，“石灰用于从烟道气中除去酸性气体，特别是二氧化硫（SO2）和氯化氢（HCl）”，“在城市废物到能源工厂使用石灰的HCl去除率为95%至99%”。HCl极易溶于碱液，本项目污泥掺烧机组的石灰石-石膏湿法脱硫系统，形成大体量碱液环境，可保证HCl的低逸出率。

根据工程分析，本项目技改后1#机组、2#机组新增SO2排放量均为0.7687kg/h，1#机组、2#机组新增HCl排放量均为0.6588kg/h。依托现有工程烟气净化处理工艺处理后1#机组排气筒排SO2放浓度为5.35mg/m3，2#机组排气筒SO2排放浓度为1.85mg/m3，满足《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB41/1424-2017）中SO2≤35mg/m3的限值要求。1#机组、2#机组HCl排放浓度均为0.30mg/m3，满足《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》（DB41/2556-2023）（氯化氢≤20mg/m3）限值要求。

综上，“石灰石-石膏湿法单塔双循环脱硫系统”属于可行技术，且依托“石灰石-石膏湿法单塔双循环脱硫系统”酸性气体净化工艺，技改后项目SO2、HCl可稳定达标排放，因此，技改工程依托现有“石灰石-石膏湿法单塔双循环脱硫系统”去除酸性气体（SO2、HCl）可行。

（4）技改后NOx污染防治措施可行性分析

现有工程采用“低氮燃烧+SCR脱硝装置”的脱硝技术，脱硝系统设计参数详见下表6.2-4。

表6.2-4    脱硝系统设计参数一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 设计煤种 | 校核煤种 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 催化剂(含备用层) | Pa | 350 | 350 |
| 2 | NH3/NOx | mol/mol | 0.815 | 0.815 |
| 3 | 反应器最大允许温度 | ℃ | 430 | 430 |
| 4 | 反应器烟气流速 | m/s | 4.8 | 5 |
| 5 | 灰尘积累的附加面荷载 | kN/m2 | 0.3 | 0.3 |
| 6 | 烟气阻力 | Pa | 350 | 350 |
| 7 | 催化剂型式 | / | 蜂窝式 |
| 8 | 催化剂层数 | 层/mm | 3+1 |
| 9 | 催化剂活性温度范围 | ℃ | 300～430 |
| 10 | 催化剂节距（pitch） | mm | 9.2 |
| 11 | 催化剂基材 | / | TiO2 |
|  | 活性物质 | / | V2O5 |
|  | 加装附加层到第一次更换催化剂时间 | 年 | 2～3 |
| 12 | 氨稀释风量 | Nm3/s | 1.95 |
|  | 氨稀释风压 | Pa | 8000 |
| 13 | 氨稀释风机 | 台 | 2 |
| 14 | 液氨供应泵 | 台 | 2 |
|  | 出口压力 | MPa | 0.6 |
|  | 流量 | m3/h/台 | 0.91 |
| 15 | 氨气稀释罐 | 台 | 1 |
|  | 容积 | m3 | 8 |
| 16 | 氨气缓冲罐 | 台 | 1 |
|  | 容积 | m3 | 5 |

低氮燃烧器原理：

低氮燃烧器（LNB）技术是通过特殊设计的燃烧器结构，控制燃烧器喉部燃料和空气的动量及流动方向，使燃烧器出口实现分级送风并与燃料合理配比，减少NOx生成的技术。

现有工程低氮燃烧器的设计是采用“火焰内NOx还原”，在不降低火焰温度的同时使得NOx的排放急剧减少。在分级燃烧方式中，提供给燃烧器的风量少于其正常燃烧所需要的风量，燃烧所需要的其余的风量通过燃烧器上方的燃尽风风口来提供，此种布置方式可以有效的减少NOx的产生。

SCR脱硝装置原理：

将NH3注入温度为315～400℃的烟气中，接着该烟气与SCR催化剂接触，NOx（燃烧装置中主要是NO）便被还原成N2。

4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O

2NO2＋4NH3＋O2→3N2＋6H2O

图6-2 SCR反应原理和工艺流程示意图

现有工程每台锅炉配置2台SCR反应器，每台SCR脱硝装置配备有四层催化剂，三层运行一层备用。SCR反应器及进出烟道布置在锅炉后部、脱硝钢架上方。脱硝钢架上部布置有热解室、氨气/空气混合器、供氨阀门段、烟气取样风机以及原烟气和净烟气分析测试平台。脱硝还原剂采用尿素，尿素颗粒由斗提机输送到溶解罐里，用除盐水将干尿素溶解成40～60%质量浓度的尿素溶液，通过尿素溶液输送泵输送到尿素溶液储罐。尿素溶液经由溶液循环泵进入水解制氨反应器内分解，生成NH3、H2O和CO2，分解产物与稀释空气混合均匀并喷入脱硝系统。

技改后NOx稳定达标排放可行性分析：

根据《火电行业排污许可证申请与核发技术规范》《火电厂污染防治可行技术指南》“高效低氮燃烧器+SCR”属于可行技术，则本次技改依托现有工程“低氮燃烧+SCR脱硝装置”的NOx净化工艺，属于可行技术。根据《污染源源强核算技术指南 火电》（HJ888-2018）中附录B，低氮燃烧器对NOx的降低率为20~50%，SCR对NOx的脱除效率为50~90%。

根据现有工程2019年11月竣工验收监测报告、2019年12月竣工验收监测报告、2023年第三季度例行监测报告，NOx去除效率均＞93%，NOx排放浓度＜50mg/m3，满足环评及批复文件要求的《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中NOx≤50mg/m3的浓度限值要求，且可稳定达标排放。

根据工程分析，本项目技改后1#机组新增NOx排放为1.6827kg/h，2#机组新增NOx排放为3.3172kg/h，依托现有工程烟气净化处理工艺处理后1#机组排气筒排NOx放浓度为27.76mg/m3，2#机组排气筒NOx排放浓度为47.51mg/m3，满足《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB41/1424-2017）中NOx≤50mg/m3的浓度限值要求。

综上，“低氮燃烧+SCR脱硝装置”属于可行技术，且依托“低氮燃烧+SCR脱硝装置”NOx净化工艺，技改后项目NOx可稳定达标排放，因此，技改工程依托现有“低氮燃烧+SCR脱硝装置”去除NOx可行。

（5）技改后重金属及其化合物污染防治措施可行性分析

根据郑州市城市排水监测站有限公司于2023年5月对八岗污泥处理厂干化污泥的检测（检测报告编号：ZCPJ/04-6-202306-058）结果可知，污泥中所含重金属主要为：汞、砷、铬、镉、铅、铜、锌、镍等。污泥在焚烧过程中，大部分重金属锌、铜、铬、铅、镉、镍会残留在灰渣中，砷、汞大量富集在飞灰中。

参照《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南》中指出控制污泥焚烧重金属排放的主要方法有：①通过余热利用系统使烟气降温，烟气中的重金属自然凝聚成核或冷凝成粒状物质后，随后，采用除尘设备捕集；②将尾气通过湿式洗涤塔，除去其中水溶性的重金属化合物；③通过布袋除尘器可吸附部分重金属颗粒，另一部分重金属可喷射活性炭粉末，吸附重金属形成较大颗粒后，被除尘设备捕集。

技改后依托现有工程的“低氮燃烧+SCR脱硝装置+高效电袋复合除尘+石灰石-石膏湿法单塔双循环脱硫系统+湿式电除尘器”废气处理工艺，烟气经高效电袋复合除尘、湿式电除尘器捕集一部分重金属颗粒，通过石灰石-石膏湿法单塔双循环脱硫系统除去部分水溶性重金属化合物（如铅、铬、镉、汞、砷等重金属化合物）。

根据工程分析，1#机组重金属及其化合物排放浓度为：砷及其化合物0.00002mg/m3；汞及其化合物0.00001mg/m3；铬及其化合物0.00002mg/m3；铅及其化合物0.00001mg/m3；铜及其化合物0.00004mg/m3；锌及其化合物0.0001mg/m3；镍及其化合物0.00002mg/m3。2#机组重金属及其化合物排放浓度为：砷及其化合物0.00002mg/m3；汞及其化合物0.00001mg/m3；铬及其化合物0.00002mg/m3；铅及其化合物0.00001mg/m3；铜及其化合物0.00004mg/m3；锌及其化合物0.0001mg/m3；镍及其化合物0.00002mg/m3。外排废气满足《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB41/1424-2017）中汞及其化合物≤0.03mg/m3的限制要求以及《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》（DB41/2556-2023）中锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）≤0.3mg/m3。

（6）技改后二噁英污染防治措施可行性分析

二噁英指的是结构和性质都很相似的包含众多同类物或异构体的两大类有机化合物，全程分别为多氯二苯并-对-二噁英（PCDDs）和多氯二苯并味喃（PCDFS）。二噁英的生成机理相当复杂，已知的生成途径可能有以下几方面：

①在燃烧过程中由含氯前体物生成二噁英。含氯前体物包括的聚氯乙烯、氯代苯、五氯苯酚等，在燃烧中前体物分子通过重排、自由基缩合、脱氯或其他分子反应等过程会生成二噁英，这部分二噁英在高温燃烧条件下大部分也会被分解。

②当燃烧不充分时，烟气中产生过多的未燃尽物质，在250~500°C的温度环境下若遇到适量的触媒物质（主要为重金属，特别是铜等），在高温燃烧中已经分解的二噁英将会重新生成。

参照《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南》中控制污泥焚烧烟气中二噁英排放的主要方法有：①在燃料中添加化学药剂阻止二噁英的生成；②在燃烧过程中提高“3T”（湍流Turbulence、温度Temperature、时间Time）作用效果，通过旋转二次风等布置方式使污泥与空气充分搅拌混合，维持足够的燃烧温度和3s以上的停留时间，减少二噁英前驱物的生成；在尾气处理过程中喷射活性炭粉末等吸附二噁英类物质而被除尘设备捕集；布袋除尘器对二噁英也有一定的吸附作用。

本次技改后二噁英防治措施集中在原料控制、燃料分解、二次合成控制、提高烟气净化效率等方面：

①原料控制

避免含二噁英类物质（如多氯联苯）以及含有机氯（PVC）髙的废物进入焚烧炉。本项目主要燃料为煤和污泥，污泥中有机物、氯化物含量较生活垃圾和工业固体废物较低，本次技改后掺烧污泥比例为1.07%，掺烧比例较低，掺烧过程中污泥产生的二噁英较少。

②燃料分解

为降低烟气中的二噁英浓度，从焚烧工艺上要尽量抑制二噁英的生成，本项目采用“3T+E”工艺，即炉温控制在850℃以上，停留时间不小于3秒，保持充分的气固湍动程度以及过量的空气量，使烟气中O2的浓度处于6~11%。本项目生产运行时，锅炉在正常的燃烧条件下，炉膛燃烧的温度范围1300~1800℃，远大于850℃，烟气停留时间大于3秒时，烟气中O2的浓度>6%，能有效抑制二噁英的产生。

③二次合成控制

相关研究表明，固体废弃物与煤掺烧可以有效抑制二噁英的生成。Stieglitz等人在煤和垃圾的混烧试验中发现，S/Cl=1～5能大大降低二噁英的排放；Lutho等人的焚烧试验表明，当燃料中S/Cl=10时，可以抑制90%的低温二噁英的生成。本项目中由于烟气在300℃～450℃温度段中含有大量的二氧化硫（未脱硫前），因此能够有效的抑制二噁英的低温二次合成。

④提高烟气净化效率

二噁英主要以颗粒状态存在于烟气中或者吸附在飞灰颗粒上，因此为了降低烟气中二噁英的排放量，就必须严格控制粉尘的排放量。本项目依托现有工程的烟气处理工艺对烟尘处理效率可达到99.9%以上，能有效控制粉尘的排放量，从而有效处理烟气中的二噁英。

根据工程分析，采取上述措施后，1#机组、2#机组二噁英排放浓度均为0.05ngTEQ/m3，满足《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》（DB41/2556-2023）中的限值要求（0.1ngTEQ/m3）。

技改后污泥焚烧烟气依托现有工程的烟气焚烧系统，掺烧污泥后焚烧烟气中的烟尘、SO2、NOx排放浓度仍可满足《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB41/1424-2017）及《关于印发<2014-2020>年煤电节能减排升级与改造行动计划>的通知》（豫发改能源〔2014〕1842号）相关限值要求；废气中的HCl为酸性气体，依托现有的石灰石-石膏湿法单塔双循环脱硫系统可有效去除，HCl排放浓度满足《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》（DB41/2556-2023）相关限值要求；污泥中的重金属进入废气中主要以烟尘形式存在，经烟气净化处理的重金属去除效率理论上与除尘效率一致，技改后重金属及其化合物排放浓度满足《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB41/1424-2017）以及《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》（DB41/2556-2023）相关限值要求；由于烟气在300℃～450℃温度段中含有大量的二氧化硫（未脱硫前），因此能够有效的抑制二噁英的低温二次合成，此外，锅炉产生的飞灰具有较强的吸附性，能够吸附部分二噁英，随后吸附的二噁英随后经除尘器收集后入飞灰，根据类比与本项目相同烟气处理环保措施的项目可知二噁英排放可满足《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》（DB41/2556-2023）中的限值要求。综上，技改后项目产生的烟气依托现有工程的烟气治理措施可行。

6.2.1.3本次技改后恶臭防治措施及可行性论证

项目污泥运输过程、卸车以及通过皮带输送过程会产生少量的恶臭气体，主要成分为NH3和H2S，结合项目生产实际以及恶化气体无组织排放特点，评价主要提出如下措施降低额恶臭污染物的产生：

①源头控制

项目污泥掺烧量为75t/d，掺烧比为1.07%，掺烧量较小。厂区不设置污泥暂存车间，不贮存污泥，建设单位根据次日发电计划测算耗煤量和污泥掺烧量，并通知污泥提供方安排次日运输计划，污泥由密闭式专用车辆运输进厂后直接至卸煤沟卸料，输送至锅炉炉膛与煤进行混烧。项目卸料时间约2h/d，卸料时间较短，避免污泥暂存过程中恶臭气体的产生。

②过程控制

污泥经皮带输送至锅炉炉膛，输送皮带全封闭，可降低输送过程中恶臭气体的无组织排放。同时对污泥喷洒植物液除臭剂、加强厂区绿化以降低恶臭。

植物除臭剂主要成分为活性醛基芳香香料、樟树、桉树、柏木、香茅等天然植物提取物，无毒、无刺激、无腐蚀性，杀菌功能强。除臭剂中的活性基（-CHO）具有很高的活性，利用它的活性同挥发性含S（如硫化氢、硫醇、疏基化合物）、含N（如氨、有机胺）等易挥发物质反应，产生新的低气味且无毒的新物质，不能参与活性基（-CHO）反应的一些挥发性物质则采用气味补偿办法解决，这种补偿也不是筒单的气味掩盖作用，而是利用植物提取液中的活性成分与不能和活性基（-CHO）反应的成分进行再次作用，使其失去原来的气味，藉此实现对发挥性恶臭物质的有效削减和消除。

项目污泥掺烧量较小，且不在厂区暂存，卸料时间较短，约2h/d，恶臭气体产生量较小，在采取喷洒除臭剂、加强绿化措施后，可降低恶臭气体无组织排放。采取上述措施后项目运营期无组织排放的氨气、硫化氢、臭气浓度均可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准（氨≤1.5mg/m3；硫化氢≤0.06mg/m3；臭气浓度≤20（无量纲））要求。综上，项目采取的恶臭防治措施可行。

6.2.2废水污染防治措施及可行性论证

本次技改项目掺烧过程无生产废水，入场污泥含水率≤40%，入场后直接按比例与燃煤混合焚烧，不在厂区暂存，无渗滤液产生，项目不新增劳动定员，不新增生活污水。则项目技改前后废水产生情况未发生变化，对厂区污水处理系统无影响。

6.2.3噪声污染防治措施及可行性论证

本次技改均依托厂区现有生产设备，不新增设备，设备运行时间未发生变化。技改前后产噪设备未发生变化，根据建设单位2023年第三季度噪声监测结果可知，厂区四周噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，因此，技改后依托现有选用低噪声设备、密闭厂房隔声、安装减震基础等措施可以满足要求。

6.2.4固体废物污染防治措施及可行性论证

本次改建前后不新增固体废物种类，主要因掺烧污泥而增加了的炉渣、飞灰、脱硫石膏的产生量。

经核算，技改后炉渣新增量为291.498t/a，技改后全厂炉渣量为7.5501万t/a，属于一般固体废物，收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售。

经核算，技改后飞灰新增量为2623.1413t/a，技改后全厂飞灰量为67.9425万t/a，属于一般固体废物，收集后暂存于飞灰库，定期外售。

经核算，技改后脱硫石膏新增量为249.2904t/a，技改后全厂脱硫石膏量为5.4548万t/a，属于一般固体废物，收集后外售。

技改后全厂固体废物利用处置情况详见下表6.2-5。

表6.2-5    技改后全厂固体废物利用处置方式一览表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 技改前 | 技改后 | 变化量 |  |
| 1 | 飞灰 | 一般固废 | 烟气净化 | 固态 | 含重金属等污染物的颗粒物 等 | / | / | 900-002-S02 | 676801.8774 | 67.9425万 | +2623.1413 | 外售 |
| 2 | 炉渣 |  | 焚烧 | 固态 |  | / | / | 900-099-S03 | 75209.9859 | 7.5501万 | +291.498 | 外售 |
| 3 | 脱硫石膏 |  | 石灰石-石膏湿法单塔双循环脱硫系统 | 固态 | CaSO4、 | / | / | 441-001-S06 | 54298.5647 | 5.4548万 | +249.2904 | 外售 |
| 4 | 废催化剂 | 危险废物 | SCR | 固态 | 钒钛系催化剂 | T | HW50 | 772-007-50 | 25.9 | 25.9 | / | 委托处置 |
| 5 | 废矿物油 |  | 设备维修 | 液态 | 废矿物油 | T，I | HW08 | 900-214-08 | 6.6255 | 6.6255 | / | 委托处置 |
| 6 | 生活垃圾 | / | 办公生活 | 固态 | 食品废物、纸、塑料等 | / | / | / | 33 | 33 | / | 交由环卫部门处置 |

1、一般工业固体废物污染防治措施及可行性

本技改后新增一般工业固体废物主要为飞灰、炉渣、脱硫石膏，其中飞灰收集后暂存于厂区干灰库，定期外售；炉渣、脱硫石膏外售进行资源化利用，且均不在厂区暂存，每日由购买方进行运输。建设单位与郑州中昇新型环保材料有限公司、汝州天瑞物资有限公司、许昌威奥工贸有限公司、河南霄鹏实业有限公司签订了粉煤灰（飞灰）、炉渣、石膏销售合同，详见附件8。

郑州中晟新型环保材料有限公司依托郑州中昇热电有限公司对电厂的一般固废（粉煤灰、脱硫石膏）进行资源化利用，郑州市生态环境局荥阳分局以“荥环审〔2023〕10号”对《郑州中昇新型环保材料有限公司固废综合利用建设项目环境影响报告表》予以批复。根据《郑州中昇新型环保材料有限公司固废综合利用建设项目环境影响报告表》：郑州中昇新型环保材料有限公司设置300t粉煤灰仓2个，郑州豫能热电有限公司粉煤灰（60t/a）全部通过密闭管道输送至粉煤灰库，其中38.4万t/a用于郑州中昇新型环保材料有限公司固废综合利用建设项目生产，剩余部分外售；脱硫石膏通过车辆运输至厂内原料区，年用量19.8万t。

技改后炉渣、飞灰、脱硫石膏新增量分别为291.498t/a、2623.1413t/a、249.2904t/a，技改后全厂炉渣、飞灰、脱硫石膏量为7.5501万t/a、67.9425万t/a、5.4548万t/a，新增量占技改后全厂产生量占比分别为：0.39%、0.39%、0.46%，占比较小。郑州中晟新型环保材料有限公司可消耗郑州豫能热电有限公司大部分的飞灰、脱硫石膏，同时汝州天瑞物资有限公司、许昌威奥工贸有限公司、河南霄鹏实业有限公司可消纳厂区的炉渣、石膏，一般工业固体废物去向明确合理，一般固体废物污染防治措施可行。

- 2、危险废物污染防治措施及可行性

本技改项目后不新增危险废物，厂区现有工程危险废物主要为废催化剂、废矿物油，收集后暂存于危废暂存间，已与有资质的危废处置单位签订危险废物处置合同（附件9），委托有资质单位进行转运处置。经调查，厂区现有30m3危废暂存间1座，危废暂存间的建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，具备防风、防雨、防晒及防渗漏等“六防”功能，地面为耐腐蚀的硬化地面，表面无裂隙，建设单位按要求开展危废转移，并做好相关记录，均符合现行环保要求。危险废物污染防治措施可行。

6.2.5地下水污染防治措施及可行性论证

本次技改不新增设备设施、用地，不新建车间，地下水污染防治措施均依托现有工程，现有工程采取的地下水污染防治措施如下：

1、源头控制

（1）严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、储罐、仓库等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

（2）防渗工程的设计使用年限不应低于设备、管线及建、构筑物的设计使用年限。

（3）运行期严格管理，加强巡检，及时发现污染物泄漏；一旦出现泄漏及时处理，检查检修设备，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低。

2、分区防控

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的划分原则，项目厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，详见下表6.2-6。

表6.2-6    项目分区防渗一览表

| 厂区 | 防渗分区 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 尿素制备区、燃油泵房、油罐区、卸油站、事故油池、脱硫废水处理设施、油水处理设施、锅炉补给水及工业废水处理设施、煤水处理设施、煤泥沉淀池、生活污水处理装置、循环水处理设施、循环水泵房、浆液循环间、脱硫塔、材料库及维修间、生活消防泵房、危废暂存间等。 | 重点防渗区 | 持久性有机污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s |
| 煤场、浆液制备楼、石膏脱水楼、干灰库、煤仓间、冷却塔、、汽机房、锅炉房等。 | 一般防渗区 | 重金属、其他类型 | 等效黏土防渗层Mb≥1.50m，K≤1.0×10-7cm/s |
| 生产行政办公楼、职工公寓、职工食堂、警卫传达室、集控楼、气化风机房及配电间等。 | 简单防渗区 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

根据现场调查，厂区各区域防渗无破损，可满足对应防渗技术要求。

3、跟踪监测与管理

本次技改后建立项目区的地下水环境跟踪监测体系，包括制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度，以便及时发现问题，采取措施。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）在建设项目场地下游布置1个地下水跟踪监测点位，监测方案详见下表6.2-7。

表6.2-7    地下水跟踪监测方案一览表

| 监测内容 | 排放口编号/监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 控制标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水环境 | 郑州科技学院南校区水井 | pH值、化学需氧量、硫化物、氟化物、石油类、总硬度、总汞、总砷、总铅、总镉 | 1次/年 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类 |

建设单位应编制跟踪监测报告，跟踪监测报告应包括：建设项目所在场地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度；生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录。并对建设项目特征因子的地下水环境监测值进行公开。

在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，掌握区域地下水的水质变化情况。经核实地下发生异常情况，必须马上采取应急处置措施：

①当确定发生地下水异常情况时，在第一时间内尽快上报公司主管领导，通知当地环保部门、附近居民等地下水用户，密切关注地下水水质变化情况。

②组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，调查环境事故发生地点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包括切断生产装置或设施等措施，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响。

③发生污染物泄漏后，应即时对于浅层污染土壤进行处理，开挖污染土壤送至污染处理厂进行处理，切断污染物源；当通过监测发现对周围地下水造成污染时，根据观测井的反馈信息，对污染区地下水人工开采形成地下水漏斗，控制污染区地下水流场，防止污染物扩散。

④对被破坏的区域设置紧急隔离围堤，防止物料及消防水进一步渗入地下；

⑤对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。

⑥如果本厂力量无法应对污染事故，应立即请求社会应急力量协助处理。

本次技改后不新增地下水污染源及污染途径，调查评价区级场地环境水文地质条件及地下水环境现状良好，厂区现有分区防渗措施有效，后续运用过程中加强管理，定期检修保养并落实本次评价要求的跟踪监测的基础上，可有效避免地下水污染，技改后不会对区域地下水环境产生明显影响，地下水污染防治措施可行。

6.2.6土壤污染防治措施及可行性论证

针对项目可能发生的土壤污染途径，厂区土壤污染防治措施采取“源头控制、过程防控、跟踪监测”等措施。

1、源头控制

本次技改废气主要为焚烧废气，其中含有重金属及其化合物、二噁英，可能经大气沉降至周边土壤环境。项目焚烧废气采取了“烟气经低氮燃烧+SCR脱硝装置+高效电袋复合除尘+石灰石-石膏湿法单塔双循环脱硫系统+湿式电除尘器”烟气净化措施，其中高效电袋复合除尘、湿式电除尘器可捕集一部分重金属颗粒，通过石灰石-石膏湿法单塔双循环脱硫系统可除去部分水溶性重金属化合物；锅炉产生的飞灰具有较强的吸附性，能够吸附部分二噁英，吸附的二噁英大部分可经除尘器收集后，经烟气净化系统处理后，可降低外排废气中重金属及其化合物、二噁英的浓度，进而降低对土壤的影响，确保土壤环境质量不会恶化。

2、过程防控

根据现场调查，项目厂区按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）采取了防渗措施，将可能对土壤环境造成污染的尿素制备区、燃油泵房、油罐区、卸油站、事故油池、脱硫废水处理设施、油水处理设施、锅炉补给水及工业废水处理设施、煤水处理设施、煤泥沉淀池、生活污水处理装置、循环水处理设施、循环水泵房、浆液循环间、危废暂存间等区域划分为重点防渗区，采取相应的防渗措施，防渗满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s的标准要求。同时厂区地面进行了硬化，未硬化区域采取植物、种草等绿化措施，种植了具有较强吸附能力的植物，减轻大气沉降对土壤环境的影响。

3、跟踪监测

本次技改后建立项目区的土壤环境跟踪监测体系，包括制定土壤环境影响跟踪监测计划、建立跟踪监测制度，以便及时发现问题，采取措施。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）在重点影响区和土壤环境敏感目标附近共布置2个土壤环境跟踪监测点位，监测方案详见下表6.2-8。

表6.2-8  地下水跟踪监测方案一览表

| 监测内容 | 排放口编号/监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 控制标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤环境 | 脱硫废水处理设施东侧 | pH、石油烃、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（G36600-2018）表1所列45项因子 | 1次/5年 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（G36600-2018） |
|  | 厂区西侧农田 | pH、石油烃、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |  | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准 （试行）》（GB15618-2018） |

建设单位应建立土壤环境跟踪监测制度，委托具有相关土壤因子监测资质的单位，定期对土壤环境开展监测，建设项目特征因子的土壤环境监测值应定期进行公开。

如发生土壤污染事故，应及时对土壤进行监测，委托专业机构对土壤污染进行修复治理，并将事故情况、监测结果及治理效果及时汇报当地生态环境主管部门。

在采取上述“源头控制、过程防控、跟踪监测”等土壤污染防治措施后，可有效控制土壤环境污染，技改后不会对区域地下水环境产生明显影响，土壤污染防治措施可行。

6.2.7环境风险防范措施及可行性论证

本次技改前后，企业环境风险物质、风险单元、风险等级等均不发生变化，厂区现有风险防范措施详见下表6.2-9。

表6.2-9    环境风险环境防范措施

| 类别 | 防范措施 |
| --- | --- |
| 废气处理系统 | ①由专人负责日常环境管理工作，制订“环保管理人员职责”和“环境污染防治措施”制度，加强焚烧炉废气治理设施的监督和管理。 ②焚烧烟气配备烟气自动监测系统，对废气污染治理效果进行在线监测。 ③加强废气处理设施及设备的定期检修和维护工作，发现事故隐患，及时 解决。 ④设置可燃及毒性气体在线探测系统，可燃及毒性气体探测系统预留了与DCS系统的接口。 ⑤非正常工况下，停止入炉掺烧污泥，减少非正常工况下大气污染物的排放 |
| 污水处理系统 | ①污水处理工程各种机械电器、仪表，必须选择质量优良、故障率低、便于维修的产品。关键设备一备一用，易损配件应有备用，在出现故障时应尽快更换。 ②主要水工构筑物必须留有足够的缓冲余地（如附加相应的事故处理缓冲池），并配备相应的处理设备（如回流泵、回流管道、仪表及阀门等），保证事故状态下迅速恢复处理工程的正常运行。 ③主要操作人员上岗前严格进行理论和实际操作培训，定期巡查、调节、保养、维修，及时发现有可能引起的事故异常运行苗头。 |
| 风险物质存储区域 | ①建立健全安全生产责任制实行定期性安全检查，定期对油贮罐各管道、阀门进行检修，及时发现事故隐患并迅速给以消除。 ②定期培训，规范操作，防止操作失误导致风险物质泄漏事故发生。 ③风险物质存储区域设置标识及警示标志，提高警惕。 ④管道作防静电、防雷接地设计；不允许管道内部有与地绝缘金属体，防止静电积聚。设备管线全部采用保温材料防冻。 ⑤油库区安装视频监控、事故喷淋降温装置、自动泡沫灭火装置，实施门禁制度，门口设置静电消除装置，设置围堰、事故池等泄漏物质收集暂存设施。油罐区在高温天气定期进行人工喷淋降温，避免罐体超温爆炸。 ⑥酸碱储罐区安装喷水装置，设置有告知卡、监测设施、围堰 ⑦雨污分流，风险物质泄漏时首先切断罐区雨水阀，防止泄漏物料进入雨水系统；尽可能切断泄漏源。 |
| 其他 | ①规范操作，做好焚烧炉日常检修和维护工作，注意监视焚烧炉的工作状况，及其进行调整；引风机与送风机联锁，一旦引风机故障停机，送风机也必须停机，同时停炉。 ②对工艺、管道、设备、储罐、仓库等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ③可能泄漏有害介质和污染物的设备和管道敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”。 ④分区防渗，防渗工程的设计使用年限不应低于设备、管线及建、构筑物的设计使用年限。 ⑤定期开展应急演练，演练结束后进行及时的总结并对演练过程中发现的不足之处进行改正、完善，有效提高人员的应急处理能力。 ⑥储备风险应急物资，并定期检查更新应急物资，确保应急物资的有效性 ⑦考虑事故触发具有不确定性，厂内环境风险防控系统应纳入区域环境风险防控体系，明确风险防控设施、管理的衔接要求。极端事故风险防控及应急处置应结合所在区域环境风险防控体系统筹考虑，按分级响应要求及时启动区域环境风险防范措施，实现厂内与上级环境风险防控设施及管理有效联动，有效防控环境风险。 |

建设单位于2022年4月30日向郑州市生态环境局荥阳分局提交了《郑州豫能热电有限公司突发环境事件应急预案》并进行备案，备案编号：410182-2022-043-M。本次技改在现有环境风险防范措施的基础上提出了地下水、土壤跟踪监测方案，在落实现有环境风险防范措施的基础上，加强运营期的地下水、土壤跟踪监测，厂区环境风险可控。

6.3项目“三同时”验收一览表

本项目总投资271万元，环保投资1.4万元，占项目总投资0.52%。项目“三同时”环保措施验收内容详见下表6.3-1。

表6.3-1    项目环保投资及“三同时”环保措施验收一览表

| 污染源 | 措施 | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 投资 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 焚烧 | 低氮燃烧+SCR脱硝装置+高效电袋复合除尘+石灰石-石膏湿法单塔双循环脱硫系统+湿式电除尘器 | 烟气黑度满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值；烟尘、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物满足《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB41/1424-2017）；烟尘同时满足《关于印发煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020年）的通知》（发改能源〔2014〕2093号）；锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）、镉、铊及其化合物（以Cd+Ti计）、氯化氢、二噁英类满足《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》（DB41/2556-2023）表1 | 0 | 依托现有 |
|  | 污泥卸料输送 | 喷洒除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级 | 0.5 | 新增 |
| 固体废物 | 飞灰 | 收集后暂存于厂区干灰库，定期外售 | 合理处置 | / | 依托现有 |
|  | 炉渣 | 收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售 |  |  |  |
|  | 脱硫石膏 | 收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售 |  |  |  |
| 跟踪监测 | 建设项目场地下游（郑州科技学院南校区水井）布置1个地下水跟踪监测点位；监测因子：pH值、化学需氧量、硫化物、氟化物、石油类、总硬度、总汞、总砷、总铅、总镉；监测频率：1次/年。 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类 | 0.3 | / |
|  | 在重点影响区（脱硫废水处理设施东侧），监测因子：pH、石油烃、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） | 0.25 |  |
|  | 土壤环境敏感目标附近（厂区西侧农田），监测因子：pH、石油烃、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（G36600-2018）表1所列45项因子。 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） | 0.35 | / |
| 合计 | 1.4 |  |

第七章  环境经济损益分析

环境经济损益分析是环境影响评价的一项重要工作内容，其主要任务是估算建设项目需要投入的环保投资和所能收到的环境保护效果。因此在环境经济损益分析中除需计算用于控制污染所需投资和费用外，还要同时核算可能收到的环境与经济实效。

然而，经济效益比较直观，很容易用货币直接计算，而污染影响带来的损失一般是间接的，很难用货币直接计算。因而，环境影响经济具体定量化分析，目前难度还是较大的，多数是采用定性和半定量相结合的方法进行讨论。

7.1经济效益分析

本次技改项目为火电机组掺烧污泥，本次技改新增用地、设备，不新建生产车间，主体工程、公用工程、辅助工程、储运工程、环保工程等均依托现有工程，技改项目完成后，做为城市的基础设施，将在未来相当长的时间里，解决项目区域周边生活污水处理厂污泥处置难题，在消除其污染的同时“变废为宝”，实现了固体废物的“资源化”“减量化”，具有较高的经济效益。

7.2社会效益分析

本次技改完成后，一方面解决了日益突出的市政污泥处置问题，避免大量的市政污泥随意堆置，影响城市景观，为营造一个整洁的城市市容环境起到了积极作用，同时避免污泥堆积过程中对环境空气、地表水、地下水、土壤造成污染；另一方面，实现了废物资源利用的良性循环，有利于区域一般固体废物资源化、无害化水平提升，对助力郑州市“无废城市”建设具有积极推动作用。

7.3环境效益分析

本项目废气处理依托现有工程的烟气净化系统；本次工程不新增生产废水和生活废水等，固体废物均采取有效的处置措施，通过隔声减震等措施降低设备噪声，经采取相有效的治理措施后，可有效减少噪声对周围环境的影响。采取上述措施后废气、噪声均可以达标排放。

本次技改项目污染治理设施的环境效益表现在以下方面：

（1）本次烟气处理措施拟依托现有工程“低氮燃烧+SCR脱硝装置+高效电袋复合除尘+石灰石-石膏湿法单塔双循环脱硫系统+湿式电除尘器”处理后由240m烟囱高空排放”，经处理后各废气污染物均可以满足相应的排放标准实现达标排放。

（2）本项目不新增生产废水和生活污水，不新增产噪设备。

（3）本项目依托的环保工程产生的灰渣、脱硫石膏、炉渣全部外售，实现资源化利用，可回收部分资金。

（4）本次污泥掺烧项目为环保型项目，缓解了区域污水处理厂污泥的处理压力，实现了污泥减量化、无害化与资源化，同时替代部分煤炭量达到了碳减排效果，对国家实现“碳达峰”目标具有积极作用。

7.4小结

综上所述，项目的建设不仅有良好的经济效益，同时也具有良好的社会效益，也有利于经济和环境的协调发展，减少其它煤烟型消耗带来的污染，促进区域经济的改善。根据污染治理措施评价，本项目依托原有废气、废水和固废处理措施，可以达到有效控制污染与保护环境的目的。

第八章  环境管理及监测计划

8.1环境管理

工业企业环境管理是将环境保护始终贯穿于企业活动、产品或服务过程中的一种系统化管理方式，在企业环境保护工作中起着举足轻重的作用。只有加强环境管理工作，才能保证企业以最小的代价取得最大的环境和经济效益，使企业沿着高效、增产、减污的可持续发展道路健康发展。

环境监测是工业污染防治的依据和环境管理的耳目。加强污染监控工作，是了解和掌握企业排污特征，研究污染发展趋势，开展环保技术研究和综合利用能源的有效途径。制定严格的环境管理与监控计划，并确保其认真落实，才能做到最大限度的减少污染的产生与排放。

8.1.1环境管理机制

郑州豫能热电有限公司设有安环部，专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理，负责贯彻执行国家的各项环境保护法规及有关环境保护管理制度和规定，保证环保设施的正常运行郑州豫能热电有限公司安环部的主要职责是：

（1）贯彻执行国家和地方的有关环保法律、法规、政策和要求；保持与环境保护主管机构的密切联系，及时向环境保护主管机构反映环境保护方面的内容。组织职工进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识。

（2）负责制定、监督实施本单位的有关环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理设施，并进行详细的记录，以备检查。

（3）建立环保档案，做好企业环境管理台账记录和企业环保资料的统计整理工作，及时向当地环保部门上报环保工作报表以及提供相应的技术数据；

（4）负责生产过程的环境监督和管理；做好废气、废水处理设施的运行记录及台账记录，同时对固废处置应建立台账管理。保证环保设施的正常运转，配合环保部门的检查。

（5）负责开展日常的环境监测工作，建立健全原始记录，分析掌握污染动态以及“三废”的综合处置情况。

（6）污染事故的防范与应急处理。组织编制企业突发环境事件应急预案，建立突发环境事件应急小组，配备应急物资，开展应急演练等工作。

（7）做好企业环境管理信息公开工作。

8.1.2环境管理制度

企业应建立健全环境管理制度体系，将环保工作纳入考核体系，确保在日常运行中将环保目标落实到实处。

（1）“三同时”制度

根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，验收报告应依法向社会公开。

（2）排污许可证制度

建设单位应当在项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证。依法按照排污许可证申请与核发技术规范提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量。建设单位应当严格执行排污许可证的规定，禁止无证排污或不按证排污。

（3）环保台账制度

厂内需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进；记录和台帐包括设施运行和维护记录、危险废物进出台帐、废水、废气污染物监测台帐、所有化学品使用台帐、突发性事件的处理、调查记录等，妥善保存所有记录、台帐及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。

（4）排污定期报告制度

要定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

（5）污染处理设施的管理制度

对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。

（6）奖惩制度

企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者实行奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以处罚。

（7）制定各类环保规章制度

制定全公司的环境方针、环境管理手册及一系列作业指导书以促进全公司的环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，通过重要环境因素识别、提出持续改进措施，全公司环境污染的影响逐年降低。制定各类环保规章制度包括：环境保护职责管理条例、建设项目“三同时”管理制度、污水排放管理制度、污水处理装置日常运行管理制度、排污情况报告制度、污染事故处理制度、地下排水管网管理制度、环保教育制度、固体废弃物的管理与处置制度。

（8）信息公开制度

建设单位在环评编制、审批、排污许可证申请、竣工环保验收、正常运行等各阶段均应按照有关要求，通过网站或者其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开项目污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等相关内容。

8.1.3排污口规范化设置

建设单位废气排放口符合规定的高度，监测孔设置符合《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求。按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）等要求，设置了环境保护图形标志，详见下表8.1-1。

表8.1-1    环境保护图形符合一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废水排放口 | 表示废水向水体排放 |
| 2 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 3 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 4 |  |  | 一般固废废物 | 表示一般固体废物贮存、处置 |
| 5 | / |  | 危险废物 | 危险废物贮存、处置场 |

8.2环境监测

企业内部环境监测主要对企业生产过程中排放的污染物进行定期监测，判断环境质量，评价环保设施及其治理效果。为防治污染提供科学依据。企业日常环境监测工作由企业委托有资质的环境监测单位实施。

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《火电行业排污许可证申请与核发技术规范》等，本环评结合建设项目特点提出环境监测计划建议，详见下表8.2-1。

表8.2-1    技改后全厂环境监测计划一览表

| 监测内容 | 排放口编号/监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 控制标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源监测 |
| 废气 | DA001（1#机组、2#机组分别监测） | 林格曼黑度 | 1次/季度 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值 |
|  |  | 汞及其化合物（以Hg计）； |  | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB41/1424-2017） |
|  |  | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）、镉、铊及其化合物（以Cd+Ti计）、氯化氢、二噁英类 |  | 《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》（DB41/2556-2023）表1 |
|  |  | 颗粒物 | 自动监测 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB41/1424-2017）、《关于印发煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020年）的通知》（发改能源〔2014〕2093号） |
|  |  | 二氧化硫、氮氧化物 |  | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB41/1424-2017） |
|  | DA002 | 颗粒物 | 1次/季度 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | DA003 | 颗粒物 | 1次/季度 |  |
|  | DA004 | 颗粒物 | 1次/季度 |  |
|  | DA005 | 颗粒物 | 1次/季度 |  |
|  | DA006 | 颗粒物 | 1次/季度 |  |
|  | DA007 | 颗粒物 | 1次/季度 |  |
|  | DA008 | 颗粒物 | 1次/季度 |  |
|  | 储油罐周边及厂界 | 非甲烷总烃 | 1次/季度 | 《挥发性有机物无 组织排放控制标准》（GB 37822-2019） |
|  | 厂界无组织监控点 | 颗粒物、NH3、H2S、臭气浓度 | 1次/季度 | 《恶臭污染物排放标准（GB14554-93） |
| 废水 | / | pH值、总砷、总铅、总汞、总镉、流量 | 1次/月 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 |
| 噪声 | 厂界 | 等效A声级 | 1次/季度 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 环境质量监测 |
| 土壤环境 | 脱硫废水处理设施东侧 | pH、石油烃、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（G36600-2018）表1所列45项因子 | 1次/5年 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（G36600-2018） |
|  | 厂区西侧农田 | pH、石油烃、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |  | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） |
| 地下水环境 | 郑州科技学院南校区水井 | pH值、化学需氧量、硫化物、氟化物、石油类、总硬度、总汞、总砷、总铅、总镉 | 1次/年 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类 |

8.3污染物总量指标

根据《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2021〕33号）、《河南省人民政府关于印发河南省“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（豫政〔2022〕29号）、《郑州市人民政府关于印发郑州市“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（郑政〔2023〕2号）、《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市“十四五”生态环境保护规划的通知》（郑政办〔2022〕42号）中关于生态环境保护主要指标要求，大气污染物总量控制因子为挥发性有机物及NOx，水污染物总量控制因子为COD、氨氮。

8.3.1大气污染物总量控制指标

1、现有工程大气污染物总量控制指标

郑州豫能热电有限公司于2018年11月12日首次取得排污许可证，2021年11月12日进行了延续申请，许可证编号为91410182MA3X87U148001P，许可大气污染物总量指标为：氮氧化物：1785.20t/a。

2、本次技改后大气污染物总量控制指标

本次技改完成后，全厂大气污染物总量控制指标为：氮氧化物：1789.3201t/a。

8.3.2水污染物总量控制指标

1、现有工程水污染物总量控制指标

现有工程废物不外排，未许可水污染物总量控制指标。

- 2、技改后水污染物总量控制指标

本次技改不新增废水排放，技改前后废水量及处理措施不变，技改后水污染物总量控制指标为：COD：0t/a；氨氮：0t/a。

第九章  结论与建议

9.1项目概况

本次技改项目位于郑州市荥阳市贾峪镇鲁庄村，在已有厂区内进行建设，不新增用地，全厂占地面积456279.27平方米。本项目属于火电机组掺烧城市生活污泥焚烧发电，采用燃烧掺配技术，将污水处理厂产出的污泥废弃物进行无害化处置，预估处置能力约75吨/天，接收中原环保股份有限公司旗下污水处理厂的干化污泥，污泥含水率不大于40%。项目实施后全厂锅炉数量、发电机组均不发生变化，不改变现有工程运行模式。

9.2评价结论

9.1.1本项目符合国家相关产业政策

项目属于热电厂污泥掺烧项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“第一类 鼓励类”中“四十二款、环境保护与资源节约综合利用”中“3、城镇污水垃圾处理：高效、低能耗污水处理与再生技术开发，城镇垃圾、农村生活垃圾、城镇生活污水、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程，餐厨废弃物资源化利用技术开发及设施建设，垃圾分类技术、设备、设施，城镇、农村分布式小型化有机垃圾处理技术开发，污水处理厂污泥协同处置工程”，符合国家产业政策要求。项目已于2024年2月22日在荥阳市发展和改革委员会进行备案，项目代码为2402-410182-04-02-213996。

9.1.2本项目符合相关规划

项目位于荥阳市贾峪镇鲁庄村，利用现有工程车间进行扩建，不新增占地。根据土地证，项目所在地为工业用地，符合相关规划及“三线一单”相关要求。

9.1.3环境质量现状

（1）空气质量：项目所在区域PM2.5、PM10年均值、O3日最大8小时平均值第90百分位数均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，项目所在区域为不达标区；特征因子为NH3、H2S、臭气浓度、HCl、NOx、As、Hg、Cr、Cd、Pb、二噁英，根据补充监测数据所在区域TSP、NOx、镉、汞、砷、铬、铅、氟化物的监测浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准，硫化氢、氨、氯化氢满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D要求；二噁英满足日本环境厅中央环境审议会制定的环境标准。

（2）地表水：本项目不新增废水产生及排放，离本项目最近的地表水体为西侧640m的须水河，与索河汇合后称索须河，后汇入贾鲁河。根据郑州市生态环境局公布的《郑州市内10条河流水质排名情况的报告》（2022年1月~2022年12月）中“索须河入贾鲁河处”监测数据，索须河入贾鲁河处常规监测数据COD、氨氮、总磷均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中IV类标准的要求。

（3）噪声：厂界及敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB(A)、50dB(A)）要求。

（4）地下水：地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准的相关要求。

（5）土壤：占地范围内及占地范围外建设用地监测数据均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地土壤污染风险筛选值，占地范围外农用地监测数据均能满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值。

9.1.4污染物排放达标分析

（1）废气

本次技改掺烧污泥后的废气污染物主要为颗粒物、SO2、NOx、HCl、重金属及其化合物、二噁英类。本次技改掺烧污泥后的废气依托现有工程烟气净化处理工艺“烟气经低氮燃烧+SCR脱硝装置+高效电袋复合除尘+石灰石-石膏湿法单塔双循环脱硫系统+湿式电除尘器”处理后依托现有240m高烟囱排放。本项目技改后依托现有工程烟气净化处理工艺处理后1#机组排气筒排烟尘放浓度为2.4mg/m3、SO2排放浓度为5.35mg/m3、HCl排放浓度均为0.30mg/m3、NOx放浓度为27.76mg/m3、砷及其化合物排放浓度为0.00002mg/m3、汞及其化合物排放浓度为0.00001mg/m3、铬及其化合物排放浓度为0.00002mg/m3、铅及其化合物排放浓度为0.00001mg/m3、铜及其化合物排放浓度为0.00004mg/m3、锌及其化合物排放浓度为0.0001mg/m3、镍及其化合物排放浓度为0.00002mg/m3、二噁英排放浓度为0.05ngTEQ/m3；2#机组排气筒烟尘排放浓度为1.77mg/m3、SO2排放浓度为1.85mg/m3、HCl排放浓度均为0.30mg/m3、NOx排放浓度为47.51mg/m3、砷及其化合物排放浓度为0.00002mg/m3、汞及其化合物排放浓度为0.00001mg/m3、铬及其化合物排放浓度为0.00002mg/m3、铅及其化合物排放浓度为0.00001mg/m3、铜及其化合物排放浓度为0.00004mg/m3、锌及其化合物排放浓度为0.0001mg/m3、镍及其化合物排放浓度为0.00002mg/m3、二噁英排放浓度为0.05ngTEQ/m3。

烟尘、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物排放浓度均满足《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB41/1424-2017）标要求（SO2≤35mg/m3、NOx≤50mg/m3、汞及其化合物≤0.03mg/m3），烟尘同时满足《关于印发<2014-2020>年煤电节能减排升级与改造行动计划>的通知》（豫发改能源〔2014〕1842号）中颗粒物≤5mg/m3的限值要求；氯化氢、砷及其化合物、铬及其化合物、铅及其化合物、铜及其化合物、锌及其化合物、镍及其化合物、二噁英排放浓度满足《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》（DB41/2556-2023）（氯化氢≤20mg/m3、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）≤0.3mg/m3；二噁英≤0.1ngTEQ/m3）限值要求。

项目污泥掺烧量较小，且不在厂区暂存，卸料时间较短，恶臭气体产生量较小，在采取喷洒除臭剂、加强绿化措施后，可降低恶臭气体无组织排放。采取上述措施后项目运营期无组织排放的氨气、硫化氢、臭气浓度均可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准（氨≤1.5mg/m3；硫化氢≤0.06mg/m3；臭气浓度≤20（无量纲））要求。

（3）废水

本次技改项目掺烧过程无生产废水，入场污泥含水率≤40%，入场后直接按比例与燃煤混合焚烧，不在厂区暂存，无渗滤液产生；项目不新增劳动定员，不新增生活污水。本次技改无废水产生及排放。

（4）噪声

本次技改均依托厂区现有生产设备，不新增设备，设备运行时间未发生变化。技改前后产噪设备未发生变化，根据建设单位2023年第三季度噪声监测结果可知，厂区四周噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，因此，技改后依托现有选用低噪声设备、密闭厂房隔声、安装减震基础等措施可以满足要求。

（5）固体废物

本次改建前后不新增固体废物种类，主要因掺烧污泥而增加了的炉渣、飞灰、脱硫石膏的产生量，均属于一般固体废物。炉渣、脱硫石膏收集后统一外售，日产日清；飞灰收集后暂存于飞灰库，定期外售。

（6）地下水

根据预测结果，本项目事故状态下最大影响范围为270m，最大超标范围为120m，超标范围未超出厂界。

项目场地包气带具一定地下水防污能力，污水在包气带地层中向下迁移，包气带地层土壤颗粒将与污水发生吸附、离子交换、截留以及生物化学等多种作用，使污染质浓度降低，污染质到达含水层的浓度将进一步减小，污染质到达含水层中贡献浓度减小，影响范围将进一步缩小。

因此在非正常状况发生后，在设定的检漏周期内，及时采取应急措施，对污染源防渗进行修复截断污染源，并设置有效的地下水监控措施，能使此状况下项目对周边地下水的影响降至最小，项目对周边浅层地下水的影响可接受。

（7）土壤

正常工况下，本次项目污水处理设施采取合格防渗的措施，不会有泄漏情况发生，也不会对土壤环境造成影响；通过大气沉降预测表明，预测期内土壤环境中重金属、二噁英等污染物预测结果值均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类建设用地土壤污染风险筛选值标准要求，因此，可以推测本次项目正常工况下不会对周围土壤环境造成不良影响。

事故状态下，假设污水处理设施发生垂直下渗，相关污染物持续进入土壤中，则随着污染物持续泄漏，污染范围逐渐增大。故应做好日常土壤防护工作，环保设施及相关防渗系统应定时进行检修维护，一旦发现污染物泄漏应立即采取应急响应，截断污染源并根据污染情况采取土壤保护措施。

综上，项目土壤环境影响可接受。

（7）风险

本项目在采取有效的风险防范措施后，项目的环境风险可防控。

9.3总量

根据《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2021〕33 号）、《河南省人民政府关于印发河南省“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（豫政〔2022〕29号）、《郑州市人民政府关于印发郑州市“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（郑政〔2023〕2号）、《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市“十四五”生态环境保护规划的通知》（郑政办〔2022〕42号）中关于生态环境保护主要指标要求，大气污染物总量控制因子为挥发性有机物及NOx，水污染物总量控制因子为COD、氨氮。

9.3.1大气污染物总量控制指标

（1）现有工程大气污染物总量控制指标

郑州豫能热电有限公司于2018年11月12日首次取得排污许可证，2021年11月12日进行了延续申请，许可证编号为91410182MA3X87U148001P，许可大气污染物总量指标为：氮氧化物：1785.20t/a。

（2）本次技改后大气污染物总量控制指标

本次技改完成后，全厂大气污染物总量控制指标为：氮氧化物：1789.3201t/a。

9.3.2水污染物总量控制指标

（1）现有工程水污染物总量控制指标

现有工程废物不外排，未许可水污染物总量控制指标。

（2）技改后水污染物总量控制指标

本次技改不新增废水排放，技改前后废水量及处理措施不变，技改后水污染物总量控制指标为：COD：0t/a；氨氮：0t/a。

9.4选址可行性分析

项目符合国家产业政策，符合相关规划，污染物达标排放，公示期间无公众通过电话、邮件及建设项目环境影响评价公众意见表对此项目提出反馈意见。采取相应的防污减污措施后，项目废气、废水、噪声及固体废物均可达标排放或妥善处置。评价从厂址位置、与规划的关系、土地利用、厂址周围敏感点分布、环境现状监测、环境影响预测结果、公众参与调查结果等方面的分析的基础上，认为在认真落实工程设计及环评提出的各项污染防治措施，确保环保设施的正常稳定运行前提下，工程选址可行。

9.5公众参与

郑州豫能热电有限公司自行组织了公众参与公示，并编制了公众参与说明。建设单位于2024年2月5日在环评互联网网站上进行了项目第一次环评信息公示（网址：https://www.eiabbs.net/forum.php?mod=viewthread&tid=605580&extra=）。项目环境影响报告书（征求意见稿）全文公示分别采用网络（河南经济报：http://www.hnjjbgg.com/content/?775.html=）、10个工作日内两次报纸（河南经济报）及张贴公告三种方式进行公示，公示时间为2024年2月19日~2024年3月1日（10个工作日）。项目公示期间无公众通过电话、邮件及建设项目环境影响评价公众意见表对此项目提出反馈意见。项目向生态环境主管部门前于2024年3月1日在环评爱好者网站（公示网址：http://www.eiafans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1430076&page=1&extra=#pid5463287）上进行了报批前公示。本次环评期间公参内容满足《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）的相关要求。

9.6对策分析

（1）本次掺烧项目接收郑州市污水净化有限公司八岗污泥处理厂污泥，不接收危险废物及其他一般工业废物，污泥含水率不大于40%。

（2）严格控制掺烧比例，掺烧污泥占煤比例为1.07%，不得高于此掺烧比例，以确保热电厂的稳定运行。

（3）建设单位在项目实施过程中，务必认真落实本项目的各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，落实到人，防止出现事故性排放，确保建设项目的污染物排放量满足污染物排放总量控制指标的要求，同时应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。

9.7评价结论

郑州豫能热电有限公司城市污泥掺烧项目能够缓解周边区域污水处理厂污泥处理压力，符合国家产业政策。工程选址符合当地用地规划、环境功能区划要求，采用的工艺技术成熟可行，符合清洁生产要求，通过加强环境管理和认真采取相应的污染防治措施，可实现达标排污和保护环境，并满足环境功能区划要求；对周边环境的影响控制在可接受程度。在严格落实报告书提出的各项环保措施和风险防范措施，严格执行环保“三同时”制度，各项污染物经处理后可实现达标排放，从环境保护角度分析，本项目建设可行。