.

建设项目环境影响报告表

（报 批 版）

项目名称：         年产10万吨水泥稳定碎石、

单班2.6万立方米预制构件项目

建设单位（盖章）：       郑州顺和工程建设有限公司

编制日期：2015年11月07日

国家环境保护总局制

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项 目 名 称 | 年产10万吨水泥稳定碎石、单班2.6万立方米预制构件项目 |
| --- | --- |
| 建 设 单 位 | 郑州顺和工程建设有限公司 |
| 法 人 代 表 | 任峰亮 | 联系人 | 任峰亮 |
| 通 讯 地 址 | 河南省（自治区、直辖市）新密市（县）白寨镇 |
| 联 系 电 话 | 13608682535 | 传 真 | / | 邮政编码 | 452391 |
| 建 设 地 点 | 新密市白寨镇东岗村 |
| 立项审批部门 | 新密市发展和改革委员会 | 批准文号 | 豫郑新密制造[2015]02478 |
| 建 设 性 质 | 新建■扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | 非金属矿物制品业 （C3022） |
| 占地面积 （平方米） | 2000 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 （万元） | 500 | 其中：环保 投资(万元) | 12 | 环保投资占总投资比例 | 2.4% |
| 评价经费 （万元） |  | 预计投 产日期 | 2015年10月 |
| 项目内容及规模 水泥稳定碎石是现代公路及高速公路建设所必须的材料，对现在交通建设和发展起到不可替代的作用。发展水泥稳定碎石是美化城市环境、提高工程质量的重要举措。近年来随着我国城镇化的不断加快，城市基础设施建设突飞猛进，也为水泥稳定碎石的发展带来了巨大的市场空间。 根据市场调研后，郑州顺和工程有限公司决定投资500万元，建设年产10万吨水泥稳定碎石、单班2.6万立方米预制构件建设项目，项目建设厂房300m2，原料棚面积1300m2。根据现场调查，目前本项目年产10万吨水泥稳定碎石生产线设备和单班2.6万立方米预制构件生产设备已安装完毕。针对这种情况，新密市环保局已对该项目进行了处罚，见附件6。 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订版），该项目不属于限制类和淘汰类，为允许类，符合国家产业政策。本项目已在新密市发展和改革委员会备案，备案编号为豫郑新密制造 [2015]02478（见附件2）。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》本项目属于非金属矿采选及制品制造中的“砼结构构件制造、商品混凝土加工”，应编制环境影响报告表。受郑州顺和工程有限公司委托，河南省正大环境科技咨询工程有限公司承担了该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。 1、项目基本情况 本项目基本情况见表1。 表 1 项目基本情况一览表 序号 名称 内 容 备 注 1 项目名称 年产10万吨水泥稳定碎石、单班2.6万立方米预制构件建设项目 / 2 建设地点 新密市白寨镇东岗村 / 3 占地面积 2000m2 工业用地 4 总投资 500万元 企业自筹 5 劳动定员 20人 均不在厂内食宿 6 工作制度 每天8小时 年工作日300天 7 生产规模 年产10万吨水泥稳定碎石、年产2.6万立方米预制构件 / 8 排水去向 生活污水经化粪池处理后资源化利用，运输车辆清洗废水全部回用于水泥稳定碎石生产 / 2、本项目备案内容与实际建设内容相符性分析 本项目备案内容与实际建设内容相符性分析见表2。 表2 本项目备案内容与实际建设情况相符性分析一览表 序号 项目 备案内容 实际建设内容 相符性 1 企业名称 郑州顺和工程有限公司 郑州顺和工程有限公司 相符 2 项目名称 年产10万吨水泥稳定碎石、单班2.6万立方米预制构件 年产10万吨水泥稳定碎石、单班生产2.6万立方米/年预制构件 相符 3 建设地点 新密市白寨镇东岗村 新密市白寨镇东岗村 相符 4 总 资 500万元 500万元 相符 5 占地面积 2000m2 2000m2 相符 6 工艺 水泥稳定碎石：外购原材料（石子、石沫、灌装水泥）—配比—混合—加水搅拌—成品；预制构件：外购原材料（石子、石沫、灌装水泥）—配比—混合—加水搅拌—模具成型—自然凝结—成品 水泥稳定碎石：外购原材料（石子、石沫、灌装水泥）—配比—混合—加水搅拌—成品；预制构件：外购原材料（石子、石沫、灌装水泥）—配比—混合—加水搅拌—模具成型—自然凝结—成品 相符 7 主要设备 水泥稳定碎石拌和机、搅拌机等 水泥稳定碎石拌和机、搅拌机等 相符 本项目单班2.6万立方米预制构件的意思是，本项目预制构件生产线年生产预制构件2.6万立方米。 3、工程内容 本项目主要建筑情况详见表3。 表3 工程主要构筑物一览表 序号 构筑物名称 建筑面积 备注 1 水泥稳定碎石生产车间 200m2 钢结构、地面水泥硬化、车间密闭 2 原料仓库 1300m2 钢结构、地面水泥硬化、仓库密闭 3 预制构件生产车间 50m2 钢结构、地面水泥硬化、车间密闭 4 预制构件场地 300m2 水泥硬化 5 临时休息室 20m2 / 6 办公室 20m2 / 7 控制室 5m2 简易板房 4、本项目主要生产设施情况 本项目主要生产设施设备内容见表4。 表4 本项目主要设施设备一览表 序号 名称 型号 数量 备注 1 水泥稳定碎石拌和站 配料机 10m3 1个 4个料斗，已建成 骨料计量装置 0-300t 1套 已建成 水泥罐 50t，仓顶高15m 2个 粉料计量装置 0-40t 1套 搅拌机 双卧轴强制连续式 1台 斜皮带机 / 1台 平皮带机 / 1台 储料仓 10m3 1个 水箱 6m3 1个 2 预制构件生产设备 配料机 PLD800型 1台 2个料斗，已建成 搅拌机 / 1台 已建成 水泥罐 30t，仓顶高15m 1个 水箱 5m3 1个 预制构件模具 300×250×1000mm 若干 预制构件模具 200×250×1000mm 若干 预制构件模具 500×500×100mm 若干 预制构件模具 300×300×100mm 若干 3 铲车 / 2台 / 4 运输车辆 / 5辆 普通自卸货车、租用 5 洒水车 / 1辆 / 5、本项目主要原辅材料及动力能源物质消耗情况 本项目主要原辅材料消耗情况见表5。 表5 本项目主要原辅材料一览表 序号 名称 年耗 单位 备注 1 石子 97300.1 t/a 外购 2 石沫 39402 t/a 3 水泥 13640.1 t/a 4 水 18600 m3/a 东岗村自来水 5 电 50 万kwh/a 白寨镇变电站 6、本项目能源供应情况 （1）供电、供水 本项目年用电50万kwh，来自白寨镇变电站。本项目用水由东岗村自来水提供，由企业自建管道供给，能满足生产及生活的需求。 （2）排水 企业拟建设5m3化粪池，员工的生活污水经化粪池处理后由当地农民拉走资源化利用。 7、本项目水平衡 本项目水平衡见图1。 图1 本项目水平衡图（m3/d） 8、本项目物料平衡 图2 水泥稳定碎石生产物料平衡图 图3 预制构件生产物料平衡图 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 根据现场调查，目前本项目年产10万吨水泥稳定碎石生产设备和年产2.6万立方米预制构件生产设备均安装完毕，且现状原料堆场内堆放有石子、石粉等原料。现有工程存在的主要环保问题及整改措施见表6。 表6 现有工程存在问题及整改措施一览表 序号 存在问题 解决措施 1 原料露天堆放，未建设原料仓库 建设原料仓库，原料仓库密闭，并在原料仓库内设置喷淋措施，将石子、石粉等原料全部入库 2 现状厂内路面及场地均未硬化 厂区内地面及道路全部硬化，厂区出口到316国道的道路用石子和沥青料铺设 3 水泥稳定碎石生产设备和预制构件生产设备均室外安装 在厂区内分别建设水泥稳定碎石生产车间和预制构件生产车间，且车间密闭 4 水泥稳定碎石生产设备，传输带未密封 水泥稳定碎石生产线配料斗到搅拌机的传送带密封处理，减少材料在运输过程中产生的粉尘；原料在铲车运输前，提前洒水，减少铲车投料及运输过程中产生的粉尘 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新密市位于河南省中部，地理坐标为东经113°09′～113°40′，北纬34°19′～34°40′。东部与新郑市接壤，西部与登封市为邻，南部与禹州市毗连，北部与荥阳市相临，东北部与郑州市区缘接，西北部与巩义市同山相依。东西长46.2km，南北宽32.4km，总面积1001km2。 本项目位于新密市白寨镇东岗村，据调查，本项目最近敏感点为东北侧174m的东岗村，西北180m为东岗村，厂址东南侧86m的藏金源物流仓储园，厂址西南侧388m为米饭咀，厂址东南侧430m为渔池沟。本项目东南侧86m的藏金源仓储物流园目前正在建设，主要为面向超市和经销商提供成本低、高效率的运输、仓储、配送贮存绿色蔬菜及烟酒副食等。河南藏金源仓储有限公司白寨镇物流仓储中心占地9.24万平方米，建设十栋库房，800t冷库1座。其周围环境敏感点见图4，项目所在地地理位置图见附图一。 图 4 项目周围环境示意图 2、地形地貌 新密市位于外方山系余脉的五指岭东北支脉和东南支脉的夹角地带，西、北、南三面群山耸立，中部丘陵起伏，丘谷交错，东部为河谷平原。地势由西北向东南倾斜，形如簸箕。 地貌类型复杂多样，山地面积212.2 km2，占全市总面积的21.2%，丘陵面积573.6km2，占总面积的57.3%，平原面积215.2km2，占总面积的21.5%。全境有大小山峰、岗岭800多座。西北部山地海拔500～1000m左右，中部丘陵多在200～500m；东部河谷平原，海拔200m以下。 新密市处于中朝准地台南西部位的松箕山区，主要有东西向、北东向和北西向三条构造体系。北有五指岭－白寨背斜，南有荟萃山－风后岭背斜，中部为新密市复向斜。新密市总的构造特点是：下元古界的基底构造复杂，褶皱形变强烈，区域变质作用深切。中元古界以上的盖层构造简单，基本没有发生区域变质。 本项目位于新密市白寨镇东岗村，属平原地区。 3、气候气象 新密市属暖温带大陆性季风气候，夏季炎热，冬季寒冷，气候干燥，雨雪较少，四季分明，季风转换明显。新密市的区域气候可分为山地气候区，中部丘陵温和缺水气候区，河川平原干旱温度气候区。新密市因受冷暖气团交替影响，大陆性季风气候特别明显，所以干旱、暴雨、连阴雨、霜冻、大风、低温、干热风等灾害性天气较多，尤其干旱、雨涝、干热风危害性最大。全市多年平均风速2.8~3.4m/s，全年主导风向为东北风。 4、水资源 （1）地表水 新密市境内水系200km，大小河流、沟溪有5000余条，常年有径流的河流30多条，山泉、湖泊散布各处，水量充盈。总流域面积1001km2，河道长度96.5km。境内主要河流有洧水（下游称双洎河）、泽河、溱水河、绥水河和黄水河等，属淮河流域沙颖河水系，其中，双洎河是淮河上游的一条重要支流，也是横贯新密市东西的最大的一条河流，属省市重点控制河流。境内该河段长40km，流域面积567.5km2，年平均流量为1.5m3/s。新密市为一标准式山区闭合流域，依地势地下水由西北向东南方向运移。地下水可采资源比较缺乏，分布不均匀，勘探表明，地下水资源约为9745.6万m3。 本项目生产过程中生产废水全部回用于水泥稳定碎石生产，生活污水资源化利用。 （2）地下水 新密市地下水为标准式山区闭合流域，依地势地下水自西北向东南方向运动，新密市城市分为极强富水区、强富水区、一般富水区和贫水区。极强富水区分布在城关镇、超化、大隗及双洎河沿岸，地下水埋深在160～200m之间，单井出水量800t/h；强富水区分布在城关镇、曲渠乡荷堂乡、平陌乡部分地区，地下水埋深70～80m，单井出水量50～80t/h；一般富水区分布在大隗乡及岳村、白寨、牛店、平陌等，地下水埋深50～70m，单井出水量40t/h；贫水区分布在尖山乡、袁庄乡和牛店、米村、岳村、白寨等，水位埋深在150～200m，单井出水量5～20t/h，值得注意的是由于工业和人口的发展，该地区地下水开采严重，造成地下水水位下降，水资源大量减少。 5、土壤 新密市处于褐土地带，主要有褐土和潮土两大类型，褐土分布在南部、北部、西部和东北部的低山丘陵地区，潮土主要分布在河流沿岸。土壤肥力较高，适宜小麦、玉米、棉花、花生等农作物生长。 6、植被及生物多样性 项目区域绿化较好，以人工生态为主，主要树种有杨、柳、槐、榆、松、柏等。 项目厂址周围500m范围内不存在敏感生态物种。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政区划、人口 新密市位于河南省中部的嵩山东麓，隶属省会郑州，距省会郑州市40km，中原名刹少林寺55km，郑州新郑国际机场45km。新密市总面积为1001km2，辖13个乡镇、3个街道办事处，总人口约80余万人。 项目所在地白寨镇位于河南省新密市东北部，总面积91.8km2，辖23个行政村，301个村民小组，总人口58907人。 2、社会经济 新密市是河南省改革开放发展特别试点县市。根据新密市人民政府2015年政府工作报告，2014年新密市全市完成地区生产总值601.9亿元，增长9.9%；规模以上工业增加值328.6亿元，增长11.8%；地方公共财政预算收入30亿元，增长5.6%。投资消费势头强劲，固定资产投资383.8亿元，增长16.5%；社会消费品零售总额202.6亿元，增长15.2%。居民收入较快增长，城镇居民人均可支配收入24900元，增长10%；农民人均纯收入14840元，增长11.5%；城乡居民储蓄234.1亿元，增长4.3%。省社科院发布的《河南经济蓝皮书（2015）》显示，新密市经济总量和经济发展质量分别居全省108个县（市）第四位、第二位。 3、交通 新密市公路通车里程达2213公里，全市303个行政村全部实现村村通水泥（油）路，95%行政村实现通公交，初步形成了“以高速公路、省道为依托，以县道为骨架，以农村道路为支脉，人便于行、货畅其流、四通八达”的公路交通网络。带动了新密市工业、农业及第三产业的快速发展，促进了产业结构调整，为全市经济发展、社会进步、民生改善作出了积极贡献。 4、旅游资源及文物古迹 新密的历史源远流长，灿烂的文化给新密留下了丰富的人文景观。全市拥有国家和省市重点文物保护单位79处，其中国家级重点文物保护单位2处。轩辕黄帝宫、打虎亭汉墓、神仙洞、杨业祠、雪莲宫、天仙庙、古城寨等名胜古迹。本项目周围500m范围内不存在文物古迹。 5、文化教育概况 近年来，新密市教育、科技、文化等社会事业均有很大发展，全市各乡镇均普及初中教育，各行政村内有小学，各乡镇均建有卫生院，文化、体育事业蓬勃发展。全市共有各级各类学校611所，其中：完全中学2所，高级中学6所，初级中学36所，九年一贯制学校4所，中等职业学校6所，小学134所，特殊教育1所，幼儿园96所，成人技术培训学校326所。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，参考郑州市环境保护局发布的郑州市2015年3月郑州市辖五县（市）及上街区环境空气质量月报，新密市环境空气质量状况见表7。 表7 环境空气质量现状监测结果一览表 单位：g/m3 环境监测因子 SO2 PM10 PM25 NO2 24小时平均浓度 0.031 0.116 0.038 0.024 24小时平均标准值 0.15 0.15 0.075 0.08 超标倍数 0 0 0 0 由表7知，新密市环境空气中的SO2、NO2和PM10浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，表明区域环境空气质量现状较好。 2、地表水质量 据调查，距离项目最近的地表水体为项目西北侧约1.7km处的圣水峪河，属于贾鲁河支流。贾鲁河出郑州区域的控制断面位于中牟陈桥，为国控断面，本次评价采用《河南省地表水责任目标断面水质周报》中 2015 年第 30 周~ 2015 年第 38周常规监测数据说明贾鲁河水质现状情况。监测统计结果见表8。 表8 贾鲁河（陈桥断面）水质监测结果表 单位mg/L 序号 监测因子 河流断面 COD（30 周~38 周） NH3-N （30 周~38 周） 1 贾鲁河中牟陈桥断面 38.2~42.9 1.50~4.12 2 Ⅳ类标准限值 30 1.5 由上表可以看出，中牟陈桥国控断面COD和NH3-N在2015年第30周~第38周期间监测值均超出Ⅳ标准要求，超标率均为100%。由此可以看出贾鲁河中牟陈桥断面水质较差，不能满足 GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准要求。中牟陈桥断面水质超标的主要原因是贾鲁河上游接纳了未经处理的生活污水和工业废水造成的。 3、地下水质量 根据2014年郑州市环境质量状况公报，新密市地下水23项指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准的要求，说明新密市深层地下水质现状较好。 4、声环境 根据现场实测，本项目所在区域噪声值昼间为49.5~55.6dB(A)，夜间为41.5~44.7dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）标准要求。 5、生态环境 本项目所在区域主要为人工生态系统。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 环境类别 主要保护目标 方位 距离(m) 保护级别 环境空气 东岗村 E 174 GB3095-2012《环境空气质量标准》二级 渔池沟 SE 430 米饭咀 SW 388 环境噪声 厂界 / / GB3096-2008《声环境质量标准》2类 东岗村 E 174 地表水 圣水峪河 S 1700 GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV类

评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境 要素 标准编号 标准名称 执行级别 （类别） 主要污染物限值 环境 空气 GB3095-2012 环境空气质量标准 二级 SO2日均浓度＜0.15mg/m3 PM10日均浓度＜0.15mg/m3 NO2日均浓度＜0.08mg/m3 地表水 GB3838-2002 《地表水环境质量标准》 Ⅳ类 COD≤30mg/L、氨氮≤1.5mg/L 地下水 GB/T14848-93 《地下水质量标准》 Ⅲ类 总硬度≤450mg/L、高锰酸盐指数≤3.0mg/L、氨氮≤0.2mg/L 声环境 GB3096-2008 《声环境质量标准》 2类 2类：昼间60dB(A)、夜间50 dB(A) |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 环境要素 标准编号 标准名称 执行级别 (类别) 主要污染物限值 废气 GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》 表2二级标准 无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/m3 GB4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》 表1水泥制品生产标准要求 颗粒物浓度20mg/m3 噪声 GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 2类 昼间≤60dB(A)、夜间≤50 dB(A) 固废 GB18599-2001 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 / / |
| 总量控制指标 | 评价按照国家及地方环保部门总量控制的要求，提出本项目完成后污染物总量控制建议指标，作为地方环境管理的依据。 本项目的废水主要为生活废水，生活污水经化粪池处理后资源化利用，不外排。因此，本次评价不再给出COD、氨氮总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 本项目的生产工艺为①水泥稳定碎石：外购原材料（石子、石沫、灌装水泥）—配比—混合—加水搅拌—成品；②预制构件：外购原材料（石子、石沫、灌装水泥）—配比—混合—加水搅拌—模具成型—自然凝结—成品。本项目产品生产过程中除了石子、石沫、灌装水泥和水外，不再添加外加剂。 本项目工艺流程①水泥稳定碎石：将外购的不同粒径的石子按照不同的粒径用铲车运送到不同的配料斗中，通过电脑自动称量后，经皮带输送机输送到搅拌机内；石沫用铲车运送到石沫配料斗中，通过电脑自动称量后，经皮带输送机输送到搅拌机内；灌装水泥通过电脑自动称量后，通过螺旋输送机经管道加入到搅拌机内；同时向搅拌机内加入一定量的水。搅拌机内的原料按照石沫：石子：水泥：水（25：63.5：3.5:8）的比例，搅拌均匀后经斜皮带机输送到水泥稳定碎石运输车辆上，外售用于公路养护。②预制构件：将外购的不同粒径的石子按照不同的粒径用铲车运送到不同的配料斗中，配料斗中的原料经管道进入到配料斗下方的原料暂存池内，由提升机提升到搅拌机内，水泥罐中的水泥直接进入搅拌机内，然后加水，搅拌机内的原料按照石沫：石子：水泥：水（25：50：15:10）的比例配比，搅拌均匀后，在出料口将搅拌均匀的物料放入涂抹过脱模剂的模具内（脱模剂的作用是便于预制构件自然脱离模具），在模具内自然养护1天后倒出，在预制构件上盖上棉毡后洒水自然养护3天，然后打包。成品预制构件为平石和路边石，外售用于公路养护。 水泥稳定碎石工艺流程见图5，预制构件生产工艺流程见图6。 图5 水泥稳定碎石工艺流程及产污环节示意图 图6 预制构件工艺流程及产污环节示意图

主要污染工序： 本项目产生的主要环境影响分为施工期和营运期。 1、施工期 本项目为新建工程，施工期环境影响如下： （1）废水：施工期产生的废水主要是施工人员生活污水和施工废水。 （2）废气：施工期废气主要是新建原料棚、生产车间及基础设施时产生的扬尘，会造成局部扬尘污染。 （3）噪声：施工期噪声主要是施工高噪声设备产生的设备噪声，其声源值大多在75~95dB（A）之间。 （4）固废：施工期产生的固废主要是建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。其中，建筑垃圾为施工过程中产生的废弃土方和废弃掉的建筑材料（包括废砖、水泥稳定碎石等）。 2、营运期 （1）废水：主要为员工生活污水，本项目水泥稳定碎石生产线和预制构件生产线的搅拌机采用重锤敲打的方法清理，不用水清洗，因此本项目无清洗废水产生。 （2）噪声：主要为搅拌机和运输车辆工作时的噪声。 （3）固废：主要为员工生活垃圾、废弃构件。 （4）废气：主要为铲车将石子、石沫投入配料斗中产生的粉尘和水泥罐中水泥进入搅拌机内产生的粉尘。

建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气污染物 | 厂区 | 有组织粉尘 | 125kg/h、75.8t/a | 0.125kg/h、0.0758t/a |
|  |  | 无组织粉尘 | 0.41kg/h、1.235t/a | 0.41kg/h、1.235t/a |
| 水污染物 | 生活污水 (144m3/a) | 化学需氧量 氨氮 | 350mg/L、0.0504t/a 30mg/L、0.00432t/a | 0 |
| 固体 废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 3t/a | 0 |
|  | 生产 | 废弃构件 | 1.5t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为搅拌机、运输车辆等设备工作时噪声，其室内声源值在60~85dB(A)之间，经厂房隔声、距离衰减后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的限值要求。 |
| 他其 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 根据现场调查，本项目位于新密市白寨镇东岗村，生态环境主要以人工生态环境为主。因此，项目对周围生态系统影响较小。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目属新建工程，主要建设内容是生产车间、原料棚及公共基础设施。项目施工对环境的影响主要有废水、扬尘、噪声和固废。 废水 施工期产生的废水主要是施工人员产生的生活污水和施工废水，本项目施工期为3个月，施工人数10人，按每人每天用水30L，生活污水排放系数以0.8计，则施工期生活污水量约27m3。施工期的生活污水全部排入旱厕，由附近村民拉走作为农肥资源化利用。施工废水主要包括施工机械清洗废水和施工阶段产生的施工废水，产生量约为1.5 m3/d，评价建议设置处理施工废水的5 m3废水循环池一座，施工废水经废水循环池沉淀后可用于施工场地洒水、道路洒水抑尘。 扬尘 本项目属于新建工程，根据现场调查，稳定碎石生产线已建设安装完成，剩余工程为水泥稳定碎石生产车间、原料棚的建设、预制构件车间建设、地面硬化及厂内道路建设。剩余工程土方开挖及填埋量较小，且施工时间较短，扬尘对周围环境的影响是暂时的，会随施工结束而结束。 3、噪声 本项目施工期噪声主要是施工机械产生的设备噪声，其声源值在75~95dB(A)之间。由于施工持续时间较短，对周围敏感点的影响较小。 项目北侧174m处有东岗村，距离较近，施工噪声将会对其造成一定程度的影响。由于本项目施工时间较短，对敏感点影响较小。建设过程中，噪声源距离东岗村的距离超过了100m，经过衰减，施工期东岗村的噪声预测值小于50dB(A)，项目施工噪声对敏感点的影响较小。同时，高噪声设备持续时间较短，故施工期的噪声对周围环境的影响只是暂时的，会随施工期的结束而结束。 4、固废 施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。本项目建筑面积较小，原料棚为轻钢结构厂房，因此产生的建筑垃圾比较少；施工人员生活垃圾按照每人每天产生量0.5kg计，则整个施工期生活垃圾产生量为0.45t。评价建议本项目在施工过程中应及时清理厂内的建筑垃圾；施工期结束后，由项目建设承包方负责清运厂内多余的废弃土方及建筑余留垃圾，送往环保部门制定的位置进行处理；生活垃圾由环卫部门定期外运。评价认为，项目施工期产生的固废，经上述措施处理后对周围环境影响较小。 综上所述，评价认为施工期的影响是暂时的，将会随着施工期的结束而结束，在采取相应的污染防治措施后，对周围环境影响较小。

营运期环境影响分析： 由生产工艺流程及产污环节可知，本项目营运期主要污染因素为废水、废气、噪声和固废。 1、废水 ①本项目产生的废水主要为员工生活污水。本项目水泥稳定碎石生产线和预制构件生产线的搅拌机采用重锤敲打的方法清理，不用水清洗，因此本项目无清洗废水产生。 本项目劳动定员20人，全部不提供食宿，用水量按30L/（人·d）计，则用水量为0.6m3/d，污水排放系数取0.8，则生活污水产生量为0.48m3/d，即144m3/a。根据类比，本项目生活污水水质为COD350mg/L、BOD5180mg/L、悬浮物300mg/L、氨氮30mg/L。评价建议在厂内建设5m3化粪池一座，本项目生活污水经化粪池处理后，由附近农民拉走资源化利用，不外排。化粪池投资约为0.5万元。 综上所述，本项目生活污水采取评价建议的措施处理后可以做到资源化利用不外排，对周围环境影响较小。 本项目废水产排情况一览表见表9。 表9 本项目废水产排情况一览表 序号 废水性质 废水来源 废水产生量 废水排放量 1 生活污水 办公生活及洗漱 144m3/a 0 由表9可知，本项目运行过程中，生活和生产产生的废水对周围环境影响较小。 ②初期雨水：在雨季，散落在场区内的石子和石沫将随雨水流入外环境，为保证前期雨水对周围环境的影响降低至最低程度，评价将根据项目所在区域初期雨水计算公式计算暴雨强度。 式中：q——设计暴雨强度，L/(s·hm2) P——重现期（年） t——降雨历时（min）。 评价取P=1年，t=10min，则q＝234L/(s·hm2) 雨水流量公式 Q=q·ψ·F Q-----------设计暴雨流量，L/s F-----------汇水面积，hm2。除车间及原料仓库以外的厂区面积405m2计。 q-----------设计暴雨强度，L/(s·hm2) 同时结合项目平面布置图，项目除车间及原料仓库以外的厂区汇水面积为405m2，前期雨水量为5.69m3/次，评价要求建设8m3的雨水池，用于收集初期雨水。收集后的雨水主要含有石子、石沫、树叶等杂物，可在晴天用于厂内洒水抑尘。 2、废气 本项目建成后，水泥稳定碎石生产线的配料斗与搅拌机相距较近，安装在一个封闭的车间内；预制构件生产线的配料斗和搅拌机相距较近，安装在一个封闭的车间内；水泥稳定碎石生产线和预制构件生产线的水泥罐都在室外，经管道直接将水泥通入到各生产线的搅拌机内。根据工艺流程内容可知，本项目废气主要为有组织粉尘和无组织粉尘。有组织粉尘主要为水泥罐筒仓呼吸孔产生的粉尘。无组织粉尘产生点主要为：石子、石沫用铲车投放到配料斗中产生的粉尘；石子、石沫原料从配料斗下料和在皮带输送带产生的粉尘；水泥罐中水泥进入到搅拌机内时产生的粉尘；运输汽车的动力起尘；原料堆场起尘。 （1）有组织粉尘 本项目有组织粉尘主要为水泥稳定碎石生产线的水泥罐仓顶呼吸孔产生的粉尘和预制构件生产线水泥罐仓顶呼吸孔产生的粉尘。本项目水泥稳定碎石使用的水泥采用两个同种型号的水泥罐储存，在散装水泥从罐车风送至水泥罐时，水泥罐仓顶部呼吸孔会产生粉尘。水泥粉罐输送风量为5000m3/h，输送量为25000kg/h；本项目每次粉料补充需要约4小时，每年需要补充35次粉料。预制构件生产使用的水泥罐输送风量为3000m3/h，输送量为15000kg/h；本项目每次补充粉料需要约2小时，每年需要补充338次粉料。根据现场踏勘，企业在三个的顶部各安装一台滤筒除尘器，处理后的废气通过仓顶直接排放。本项目筒仓顶部除尘器的除尘效率为99.9%，本项目水泥罐仓顶废气的排放情况见表10。 表10 筒仓仓顶废气经除尘器处理排放情况 设备名称 筒仓数量（个） 滤筒除尘器（套） 除尘器效率（%） 排气孔（根） 粉尘排放浓度（mg/m3） 粉尘排放量 50t（水泥罐） 2 2 99.9 2 15（单个排气孔） 0.075kg/h（单个仓顶）； 0.042t/a（总排放量） 30t（水泥罐） 1 1 99.9 1 16.7 0.05kg/h；0.0338t/a 由表10可知，两条生产线中的水泥罐仓顶废气经除尘器处理后的排放浓度均能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中水泥制品生产排放标准（颗粒物排放浓度≤20mg/m3）的要求，评价建议企业定期检查除尘器的工作性能，保养维修。 （2）无组织粉尘产生情况及预测 本项目水泥稳定碎石生产线石子、石沫先通过铲车铲入配料斗内，会产生一定的粉尘；预制构件生产线石子、石沫通过铲车铲入配料斗内会产生一定量的粉尘；水泥稳定碎石生产线和预制构件生产线水泥罐内的水内进入搅拌机内时产生的粉尘；水泥稳定碎石生产线石子、石沫原料从配料斗下料和在皮带输送带产生的粉尘；运输汽车的动力起尘；原料堆场起尘。 ①无组织粉尘产生情况 A、石子、石沫用铲车投放到配料斗中产生的粉尘 本项目石子、石沫先通过铲车铲入配料斗内，石子、石沫在原料棚堆放时定期用水喷淋，使石子和石沫保持潮湿状态，石子、石沫通过铲车进入水泥稳定碎石生产线和预制构件生产线的配料斗时无组织粉尘的产生量会大大减少，同时经车间沉降后，粉尘的量也会有一定量的减少。通过类比其他同类型的搅拌站排放量，确定水泥稳定碎石和预制构件原料通过铲车进入到配料斗中产生的无组织粉尘排放量为0.10kg/h，即0.24t/a，该部分粉尘均以无组织形式排放。 B、水泥稳定碎石生产线石子、石沫原料从配料斗下料和在皮带输送带传输过程中会产生一定量的粉尘，水泥罐内水泥进入搅拌机内也会产生一定量的粉尘。根据现场调查，配料斗下料口及皮带输送机的皮带均未采取封闭措施。评价建议配料斗下料口和下料口到搅拌机段的传输带密闭处理，经密闭处理后，再经车间自然沉降，粉尘量产生量很小。 C、预制构件生产线石子、石沫原料从配料斗下料过程中会产生一定量的粉尘，石子、石沫在原料棚堆放时定期喷淋，是原料保持潮湿状态，用铲车运送过及配料斗下料程中会减少粉尘的排放，水泥罐内水泥进入搅拌机内也会产生一定量的粉尘，经过车间沉降后，粉尘的产生量会有一定量的减少。通过类比其他同类型的搅拌站粉尘排放量，确定预制构件生产线从配料斗下料和水泥罐下料过程中产生的无组织粉尘排放量为0.07kg/h，即0.175t/a，该部分粉尘均以无组织形式排放。 D、运输车辆动力起尘 评价建议企业对路面进行硬化，同时辅以清扫和洒水相结合的方式，以降低因风起尘量和运输扬尘量。本项目原材料运输车辆、产品运输车辆及工作车辆在运行时产生了一定量的粉尘。 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按照下面的经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 公式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，Km/h； W：汽车载重量，t； P：道路表面粉尘量，kg/m2 本项目车辆在场区内行驶距离按50m计，平均每天发空车、重载各23次•天，空载车重8t、载重后23t，汽车在厂区内以5km/h限速行驶。本项目场区道路进行硬化，并对道路进行定时清扫和洒水，这种情况，道路表面含尘量为0.2kg/m2计。经计算，项目产品运输车辆运行时动力起尘量为0.82t/a。 综上所述，场内原材料、成品运输扬尘量为0.82t/a，均为无组织排放。因此，根据以上情况，建议企业在实际生产过程中加大洒水频率和洒水范围，做到地面不起尘；对过往车辆要根据天气情况进行喷淋洒水，防止因天气原因起尘；对砂石运输车辆要用帆布遮盖，防止洒落。经过以上处理可以降低无组织粉尘产生量，减少对周围环境产生的不利影响。 E、原料堆场起尘 本项目中石沫的粒径在0.05～0.13mm之间，碎石的粒径为3～50mm，在原料堆放时定期对石子、石沫等原料进行定期喷淋，保持原料表面的潮湿，降低原料堆放时的起尘量。根据本项目砂石粒度组成和湿度，且本项目原料放于封闭的原料库中，原料堆起尘量较小。 ②本项目无组织粉尘预测情况 本项目无组织粉尘排放源有水泥稳定碎石生产线、预制构件生产线、运输车辆和铲车。由本项目平面布置图可知，水泥稳定碎石生产线、预制构件生产线、厂内道路和原料堆场所占厂内面积较大，评价将整个厂区当作一个无组织排放源。则本项目无组织排放源宽32m，长62.5m，高6m。 采用估算模式，对厂界粉尘落地点浓度进行预测，预测结果见下表。 表11 无组织粉尘预测结果一览表 预测点 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 东岗村 落地点浓度（mg/m3） 0.04264 0.04264 0.06092 0.06092 0.1013 标准 GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》表3颗粒物厂界外20m浓度最高点0.5mg/Nm3 GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准浓度限值要求TSP<0.9mg/m3（标准中无小时浓度限值，以日均浓度0.3mg/m3的3倍执行） 经预测，项目无组织排放粉尘周界外浓度最高点位于下风向161m处、最大落地浓度为0.102mg/m3。项目东、西、南、北厂界粉尘浓度均能满足GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》表3颗粒物厂界外20m浓度最高点0.5mg/m3的限值要求。项目东北侧174m处的东岗村的粉尘落地浓度能够满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准浓度限值要求TSP<0.9mg/m3（标准中无小时浓度限值，以日均浓度的3倍执行）。 本次评价根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2008）计算大气防护距离，本项目大气环境防护距离计算所需参数分别见表12。 表12 项目大气环境防护距离计算参数一览表 排放源 污染物 排放速率（kg/h） 小时评价标准（mg/m3） 面源有效高度（m） 面源宽度（m） 面源长度 （m） 水泥稳定碎石生产线、预制构件生产线、车辆运输 0.41 GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准浓度限值要求TSP<0.9 mg/m3（标准中无小时浓度限值，以日均浓度的3倍执行） 6 32 62.5 经计算厂界外无粉尘浓度超标点，因此本项目大气环境防护距离为0m。 本次评价根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）有关规定，对本项目与居住区之间设置卫生防护距离，其计算公式为： 式中，Cm——标准浓度限值，mg/m3 L——工业企业所需卫生防护距离 r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=(S/π)0.5；(S=2000 m2) A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别确定 Qc——粉尘小时最大无组织排放量，kg/h 本项目卫生防护距离计算所需参数分别见表13。 表13 项目卫生防护距离计算参数一览表 排放源 无组织排放值（kg/h） 标准浓度限值（mg/m3） 生产单元占地面积（m2） 风速（m/s） 堆场及搅拌站生产线 0.41 0.9 2000 2.2 经计算，本项目无组织粉尘排放计算卫生防护距离为31.45m，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中的要求，确定生产车间的卫生防护距离为50m，则本项目东、西、南、北厂界外控制距离都为50m，项目卫生防护距离包络图见图7。距离项目最近的环境敏感点为东北侧174m的东岗村，因此本项目周围50m范围内无环境敏感点，藏金源物流仓储园在本项目卫生防护距离外。 图7 本项目卫生防护距离包络图 综上所述，项目所产生废气经采取相应措施后，对周围环境影响较小。 3、噪声 本项目营运期噪声主要来源于水泥稳定碎石和预制构件生产线的搅拌机及铲车和运输车辆工作过程中产生的噪声，声源值在75~85 dB(A)，可以满足《工业企业设计卫生标准》85dB(A)的限值要求。本项目夜间不生产，项目拟对搅拌机主楼和原料堆场采取封闭措施，本项目高噪声设备及采取措施后噪声值见表14。 表14 项目高噪声设备及采取措施后噪声值一览表 序号 设备名称 数量(台/个) 声源值[dB(A)] 采取措施 治理后源强[dB(A)] 1 搅拌机 2 85 减振、厂房隔声 70 2 铲车 2 75 厂房隔声 65 本项目铲车和运输车辆为流动噪声源难以控制，项目车辆运行时对周围声环境影响相对较大。为降低其对周围声环境的影响，评价建议定期对车辆进行检修以避免其产生非正常工作噪声，铲车基本在原料堆场内工作，项目拟对原料库采取封闭措施，经厂房隔声后降噪效果明显。 由于铲车和运输车辆为流动噪声源，因此本次厂界噪声预测仅针对水泥稳定碎石和预制构件生产线的搅拌机。本项目厂界噪声预测结果见表15。 表15 本项目厂界噪声预测结果一览表 厂界 高噪声设备 治理后源强 [dB(A)] 设备距厂区边界距离(m) 噪声贡献值[dB(A)] 背景值[dB(A)] 噪声预测值[dB(A)] 标准 [dB(A)] 东厂界 水泥稳定碎石搅拌机 70 36 38.9 49.5 51.67 60 预制构件搅拌机 70 25 47.0 西厂界 水泥稳定碎石搅拌机 70 20 44.0 55.6 56.87 60 预制构件搅拌机 70 18 49.9 南厂界 水泥稳定碎石搅拌机 70 10 50.0 50.2 54.14 60 预制构件搅拌机 70 24 47.4 北厂界 水泥稳定碎石搅拌机 70 30 40.5 51.7 54.5 60 预制构件搅拌机 70 16 50.9 由上表可知，项目四周厂界昼间噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。本项目生产期间等声级线图如图8所示。 图 8 项目等声级线图 由预测可知，本项目东、西、南、北四厂界昼间噪声预测值分别为51.67dB(A)、56.87dB(A)、54.14dB(A)、54.5dB(A)，东、南、西、北厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准的限值要求；距离本项目最近的敏感点东岗村的噪声预测值为43.5 dB(A)，噪声预测值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类昼间标准限值的要求。 经采取以上措施后，项目噪声对周围环境影响较小。 4、固体废物 本项目固体废物主要为员工生活办公产生的生活垃圾和废弃构件，属于一般固废。 本项目劳动定员20人，生活垃圾产生量按照每人每天0.5kg计算，则本项目生活垃圾产生量为3t/a，本项目生活垃圾由厂内设置的生活垃圾垃圾箱收集后由环卫部门统一外运处理；废弃构件的产生量为1.5t/a，废弃构件由附近村民拉走用于铺路。 5、厂址的选择合理性分析 本项目位于新密市白寨镇东岗村，用地性质为工业用地，符合国家土地利用政策；项目西侧为316省道，产品运输较为便利；距离项目最近的敏感点为北侧174m的东岗村，噪声经衰减后满足达标排放；本项目营运期产生的废水、噪声、固体废物经采取相应的污染防治措施后，均能实现达标排放或综合利用，对周围环境影响较小。位于厂址东南侧的河南藏金源仓储有限公司白寨镇物流仓储中心不在本项目卫生防护距离内。 综上所述，评价认为本项目选址是可行的。 6 、厂区布局合理性分析 根据总图布置原则及要求，结合建设场地的实际条件，按照本项目各产品的生产工艺流程特点及污染控制要求，厂区平面进行合理布设。 本项目无组织粉尘排放源无组织粉尘卫生防护距离为31.45m，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》，无组织粉尘排放源的卫生防护距离取50m，根据现场调查，本项目周围50m范围内无环境敏感点。 本项目东、南、西、北厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准的限值要求；距离本项目最近的敏感点东岗村的噪声预测值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类昼间标准限值的要求。 因此，评价认为本项目厂区平面布置是合理的。 7、本项目完成后全厂污染物排放情况. 本项目污染物产排情况见表16。 表 16 本项目营运期污染物排放情况一览表 类别 项目 污染物 产生量 自身削减量 排放量 废水 生活污水 水量(万m3/a) 0.0144 0.0144 0 COD(t/a) 0.0504 0.0504 0 氨氮(t/a) 0.00432 0.00432 0 废气 有组织粉尘（t/a） 75.8 75.7242 0.0758 无组织粉尘（t/a） 1.235 0 1.235 固废 生活垃圾(t/a) 3 3 0 废弃构件(t/a) 1.5 1.5 0 8、污染防治措施及环保验收汇总 本项目污染防治措施及环保验收指标见表17。 表17 本项目污染物防治措施及验收指标一览表 项目 污染物名称 治理措施 验收内容 执行标准 废水 生活污水 排入化粪池处理后资源化利用 1座5m3化粪池 / 固废 生活垃圾 由环卫部门统一收集 / / 废弃构件 由附近村民拉走铺路使用 / / 废气 有组织粉尘 水泥罐粉尘经除尘器治理后排放 除尘器3个（水泥罐自带） 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1水泥制品生产排放标准（颗粒物排放浓度≤20mg/m3） 无组织粉尘 原料仓库全封闭，且在仓库内设置喷淋管；皮带输送机密封输送原料；车间密闭 / GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》表3颗粒物厂界外20m浓度最高点0.5mg/Nm3 噪声 减振、厂房隔声 减振垫若干 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 9、环保投资 本项目营运期各项污染因素经采取相应的污染防治措施后，均能做到妥善处理和处置，项目环保投资见表18。 表 18 本项目环保投资一览表 序号 项 目 设 施 投资（万元） 1 废水 化粪池1座 2.5 2 噪声 减振垫若干 3 3 废气 原料仓库封闭、喷淋管道、皮带输送机密封、车间密闭 6.5 合 计 12 由表18，本次工程环保总投资为12万元，占总投资500万元的2.4%。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 办公生活 | COD、氨氮、BOD5、悬浮物 | 排入化粪池处理后定期由当地农民拉走资源化利用 | 对周围环境影响较小 |
| 固体 废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一收集处理 | 不向外环境排放 |
|  | 生产固废 | 废弃构件 | 有附近村民拉走用于铺路 | 不向外环境排放 |
| 废气 | 水泥罐 | 有组织粉尘 | 滤筒除尘器 | 对周围环境影响较小 |
|  | 生产装置区 | 无组织粉尘 | 建设原料仓库、原料仓库内设置喷淋管道、建设水泥稳定碎石生产车间和预制构件生产车间等 | 对周围环境影响较小 |
| 噪 声 | 本项目高噪声设备经采取相应的减振等降噪措施后，声源值在60dB(A)左右，满足《工业企业卫生设计标准》(GBZ1-2002)85dB(A)的限值要求。经采取减振措施后，项目四周厂界噪声值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准的要求。 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 据现场调查，本项目位于新密市白寨镇东岗村，生态环境以人工生态系统为主。因此，项目施工期不会对周围生态系统产生影响。项目完成后，将对厂区进行绿化，对区域生态环境有改善作用。 |

结论与建议

1 评价结论 1.1 项目建设符合国家产业政策 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011年修改本)（2013修正版）》中相关政策内容，本项目属于允许类，且已在新密市发展和改革委员会备案，备案编号为豫郑新密制造[2015]02478，因此本项目的建设符合国家产业政策的要求。 1.2 本项目营运期各污染物经处理后排放对周围环境影响较小 1、项目废水对周围环境影响较小 本项目产生的废水主要为员工生活污水，生活污水经过化粪池处理后由当地农民拉走资源化利用，对周围环境影响较小。 2、项目废气对周围环境影响较小 本项目无组织粉尘排放源有水泥稳定碎石生产线、运输车辆和铲车，将本项目三个无组织粉尘源看作一个无组织粉尘排放源。由本项目平面布置图可知，水泥稳定碎石生产线、厂内道路和原料堆场所占厂内面积较大，评价将整个厂区当作一个无组织排放源。项目北侧174m处的东岗村的粉尘落地浓度为0.1013mg/m3，能够满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准浓度限值要求TSP<0.9mg/m3（标准中无小时浓度限值，以日均浓度的3倍执行）。 经预测，厂界外无TSP超标点，因此不设大气环境防护距离。经计算，本项目无组织粉尘排放源无组织粉尘卫生防护距离为31.45m，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》，无组织粉尘排放源卫生防护距离取50m，根据现场调查，本项目周围50m范围内无环境敏感点。 3、项目噪声对周围环境影响较小 本项目噪声主要为设备工作时噪声，根据预测，项目四周厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求。距离项目最近的敏感点为厂址北侧174m处的东岗村，经距离衰减其噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 综上所述，评价认为设备噪声经减振，再经距离衰减后对周围环境影响较小。 4、项目固废对周围环境影响较小 本项目固体废弃物主要为员工生活办公产生的生活垃圾和废弃构件，属于一般固废。 本项目劳动定员20人，生活垃圾产生量按照每人每天0.5kg计算，则本项目生活垃圾产生量为3t/a，本项目生活垃圾在厂内设置生活垃圾垃圾箱收集后由环卫部门统一收集，然后运往垃圾填埋厂进行处理；废弃构件的产生量为1.5t/a，废弃构件由附近村民拉走用于铺路。 1.3 项目选址可行 本项目位于新密市白寨镇东岗村，用地性质为工业用地，符合国家土地利用政策；项目西侧为316省道，产品运输较为便利；距离项目最近的敏感点为北侧174m的东岗村，噪声经衰减后满足达标排放；本项目营运期产生的废水、噪声、固体废物经采取相应的污染防治措施后，均能实现达标排放或综合利用，对周围环境影响较小。 综上所述，评价认为本项目选址是可行的。 1.4 厂区布局合理性分析 根据总图布置原则及要求，结合建设场地的实际条件，按照本项目各产品的生产工艺流程特点及污染控制要求，厂区平面进行合理布设。 本项目无组织粉尘排放源无组织粉尘卫生防护距离为31.45m，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》，无组织粉尘排放源的卫生防护距离取50m，根据现场调查，本项目周围50m范围内无环境敏感点。 本项目东、南、西、北厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准的限值要求；距离本项目最近的敏感点东岗村的噪声预测值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类昼间标准限值的要求。 因此，评价认为本项目厂区平面布置是合理的。 2 评价建议 建议项目废气治理措施严格按照评价建议进行安装； 建议本项目生产过程做好设备的维护，避免设备敞开产生大量无组织粉尘，对周围环境产生较大影响； 项目环保投资12万元，建议将环保资金专款专用； 建议企业认真落实各项污染防治措施，并做好日常维护管理工作，确保各污染治理设备正常高效运转。 综上所述，郑州顺和工程建设有限公司年产10万吨水泥稳定碎石、单班2.6万立方米预制构件项目符合国家政策要求，厂址选择合理，风险水平可以接受，在认真落实评价提出的各项污染防治措施及评价建议后，各项污染因素对周围环境影响较小，因此，从环保角度分析，评价认为本项目的建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件 2 立项批准文件 附图1 项目地理位置（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形 地貌等） 附图2 平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

物料暂存池

皮带输送机

铲车

1.014万t/a

搅拌机搅拌

配料斗

预制构件

水

4.82万t/a

水泥

水

石子

2.6万m3/a

0.676万m3/a

0.04t/a

4.82万t/a

0.007t/a

灌装水泥

皮带输送机

噪声

石沫

外运

运输车辆

粉尘

自动计量

搅拌机

搅拌机

搅拌机搅拌

316省道

174m

180m

86m

自动计量

粉尘

配料斗

石子、石沫

石子

粉尘

粉尘

粉尘

皮带输送机

铲车

配料斗

0.6

水泥稳定碎石生产

6.7

资源化利用

化粪池

生活用水

新鲜水62

图例

卫生防护距离包络线

东岗村

东岗村

米饭咀

渔池沟

楚家沟

藏金源物流仓储园

项目位置

650m

388m

430m

86m

180m

0.021t/a

0.35万t/a

10万t/a

0.8万m3/a

本项目厂界

0.08t/a

石子、石沫

8.35万t/a

0.014t/a

8.35万t/a

174m

316省道

项目位置

藏金源物流仓储园

楚家沟

430m

388m

650m

东岗村

东岗村

自建小庙

N

渔池沟

米饭咀

噪声

水

配料斗

粉尘

28.1

0.12

5.6

0.48

33.3

水

灌装水泥

石沫

成品打包

模具

N

散失量

铲车

配料斗

水泥稳定碎石

铲车

提升机

预制构件生产

配料容器

水泥