目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	18

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	31

四、主要环境影响和保护措施	41

五、环境保护措施监督检查清单	68

六、结论	71

附表：建设项目污染物排放量汇总表

附图

附图一 项目地理位置图

附图二 项目周边环境示意图

附图三 项目平面布置图

附图四 项目分区防渗图

附图五 郑州市惠济区苏屯村城中村改造控制性详细规划图

附图六 本项目在河南省三线一单环境管控分区中位置图

附图七 郑州市市域城市建成区示意图

附图八 郑州市城区声环境功能区划图

附图九 郑州市排水专项规划图

附图十 项目现场及周边环境照片

附件

附件1  委托书

附件2  备案证明

附件3  建设用地规划许可证

附件4  不动产权证书

附件5  郑州市商务局关于确认本项目的建设规划的通知

附件6  营业执照

附件7  法人身份证

附件8  监测报告

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河南大桥石化股份有限公司郑州天河路加油站 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 河南大桥石化股份有限公司 |
| 项目代码 | 2310-410108-04-05-445441 |
| 建设单位联系人 | 权** | 联系方式 | ************* |
| 建设地点 | 河南省郑州市惠济区江山路街道英才街（新苑路）与天河路交叉口西南角1号 |
| 地理坐标 | （ 113度36分16.161秒， 34度51分17.273秒） |
| 国民经济行业类别 | F5265 机动车燃油零售 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业，119加油、加气站 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 郑州市惠济区发展和改革委员会 | 项目备案文号 | 2310-410108-04-05-445441 |
| 总投资（万元） | 247 | 环保投资（万元） | 14.5 |
| 环保投资占比（%） | 5.87 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2343.48 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），项目有毒有害和易燃易爆危险物质为汽油和柴油，其存储量未超过临界量，因此，不需设置环境风险专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目为新建加油站，项目属于 F5265 机动车燃油零售；根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不在鼓励类、限制类和淘汰类之列，属于允许类建设项目。项目已在郑州市惠济区发展和改革委员会备案，项目代码：2310-410108-04-05-445441。 表1-1 项目备案相符性分析一览表 项目 备案情况 本次项目建设情况 相符性 项目名称 河南大桥石化股份有限公司郑州天河路加油站 河南大桥石化股份有限公司郑州天河路加油站 一致 建设单位 河南大桥石化股份有限公司 河南大桥石化股份有限公司 一致 建设地点 郑州市惠济区江山路街道英才街（新苑路）与天河路交叉口西南角1号 郑州市惠济区江山路街道英才街（新苑路）与天河路交叉口西南角1号 一致 建设性质 新建 新建 一致 总投资 247万元 247万元 一致 建设规模及内容 项目总占地面积2343.48平方米，总建筑面积约1200平方米。主要建设内容加油站站房约500平方米，罩棚约700平方米，双层储油罐4个，加油机4台。 项目总占地面积2343.48平方米，总建筑面积约1200平方米。主要建设内容加油站站房443.04平方米，罩棚建筑面积350平方米，投影面积537.18平方米，双层储油罐4个，加油机4台。 基本一致 2、与“三线一单”相符性分析 结合《郑州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（郑政[2021]13号）和2023年10月郑州市生态环境局发布的《郑州市“三线一单”生态环境准入清单（修订文本）》，按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等相关要求，规定了郑州市优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控。 （1）生态保护红线 本项目位于郑州市惠济区江山路街道英才街（新苑路）与天河路交叉口西南角1号，根据《郑州市“三线一单”生态环境准入清单（修订文本）》及河南省“三线一单”综合信息应用平台系统显示，本项目所在区域属于惠济区城镇重点管控单元，环境管控单元编码ZH41010820001，不涉及生态保护红线。项目周边无自然保护区、饮用水源地、风景名胜区等生态保护区，不在河南省生态保护红线管控区内。 （2）环境质量底线 根据2022年郑州市质量状况公报中的环境空气质量数据，项目所在区域SO2、NO2年均浓度、CO24小时平均浓度可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准，PM10、PM2.5年均浓度超标、O3日最大8小时平均浓度超标，项目所在区域为不达标区域。本项目所在区域属于不达标区。根据郑州市生态环境局发布的贾鲁河中牟陈桥控制断面的监测数据：贾鲁河中牟陈桥断面地表水监测因子COD、氨氮、TP在2022年1-12（除4月和9月无统计数据外）监测数据水质指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。 本项目为加油站项目，对废气污染源采取的环保措施合理有效，技术可行，大气污染物（挥发性有机物）能实现达标排放，对评价区域环境质量影响可以接受。项目周边50m范围内无声环境敏感点，运营期可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准要求。项目营运期固体废物均能够妥善的处理处置。 综上，项目建设对区域环境质量影响较小，满足环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目为加油站项目，不属于高耗能企业，营运过程中主要消耗能源为电，项目资源消耗相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入清单 本项目位于郑州市惠济区江山路街道英才街（新苑路）与天河路交叉口西南角1号，根据2023年10月郑州市生态环境局发布的《郑州市“三线一单”生态环境准入清单（修订文本）》及河南省“三线一单”综合信息应用平台系统显示，本项目所在区域属于惠济区城镇重点管控单元，环境管控单元编码ZH41010820001。 根据郑州市生态环境局于2023年10月郑州市生态环境局发布的《郑州市“三线一单”生态环境准入清单（修订文本）》，本项目与郑州市生态环境总体准入要求相符性见下表。 表1-2 本项目与郑州市生态环境总体准入要求相符性分析 全市生态环境总体准入要求 本项目 相符性 空间布局约束 1、禁止在黄河干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目，禁止在黄河干流岸线和重要支流岸线的管控范围内新建、改建、扩建尾矿库；推进沿黄重点地区拟建工业项目按要求进入合规工业园区，严控高污染、高耗能、高耗水项目，属于落后产能的项目坚决淘汰；不符合产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评以及能耗、水耗等有关要求的工业项目一律不得批准或备案。 本项目为加油站项目，符合国家产业政策，不在以上禁止的建设范围内，且不属于化工项目、高污染、高能耗、高耗水项目、淘汰类项目。 相符 2、饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，禁止设置排污口，已设置的排污口必须拆除，禁止从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，禁止设置排污口。南水北调饮用水水源保护范围内应严格执行《河南省南水北调饮用水水源保护条例》。 本项目位于郑州市惠济区江山路街道英才街（新苑路）与天河路交叉口西南角1号，不涉及饮用水水源保护区。 相符 3、新建露天矿山必须符合矿产资源规划和国家、部、省出台的管理政策。严格采矿权准入管理，新建露天矿山项目原则上必须位于省级矿产资源规划划定的重点开采区内，鼓励集中连片规模化开发。地质遗迹保护区、各类自然保护区、风景名胜区、军事禁区、国家和省法律法规规定禁止从事矿业活动的区域禁止开采。 本项目不涉及 相符 4、严格落实能源消费总量和强度“双控”，推行用能预算管理和区域能评制度，实施煤炭消费替代。 项目能源消耗主要为电，能源消耗较小 相符 5、新、改、扩建“两高”项目严格落实《生态环境部关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见（环环评〔2021〕45 号）》、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案的通知（豫政办〔2021〕65 号）》和《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见（豫环文〔2021〕100 号）》要求。 本项目不属于“两高”项目 相符 6、加强对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，重点针对所提出的预防或者减轻不良环境影响的对策和措施进行科学合理性分析，防止新、改、扩建项目实施过程中造成地下水污染隐患。地下水高脆弱区内不宜布局石化、煤化工、危险废物处置、有色金属冶炼、制浆造纸等对水体污染严重的建设项目。 项目处于环评阶段，项目废气、废水、固体废物均能合理处置，不会对地下水造成影响。 相符 污染物排放管 控 新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排要求。 本项目主要污染物排放要求满足当地总量减排要求。 相符 2、全市水环境国、省控断面水质达到国家、省考核目标要求，稳定劣Ⅴ类水体消除成果，县级以上建成区黑臭水体全面消除，县级以上集中式饮用水水源水质 100％达到或优于Ⅲ类，南水北调中线干渠水质保持稳定，地下水国考点位水质稳定达标。全市空气质量持续改善，PM2.5年均浓度等指标完成国家、省考核目标要求。 本项目生活污水经化粪池处理后满足马头岗污水处理接纳标准。项目废气采取措施后可达标排放。 相符 3、加快城镇污水处理设施、再生水利用设施建设和提升，推进污水处理设施差别化精准提标，加大再生水利用，加快推进城镇污水处理厂污泥无害化处理处置和资源化利用。新、改、扩建城镇污水处理厂按所在区域出水稳定达到《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）、《贾鲁河流域水污染物排放标准》（DB41/908-2014）和《城镇污污染物排放管控 水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）排放限值要求。因地制宜推进农村生活污水治理，农村生活污水处理设施出水达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB41/1820-2019）排放限值要求。 本项目生活污水经化粪池处理后满足马头岗污水处理接纳标准。 相符 4、完善园区污水、垃圾收集和集中处理设施，确保园区污水应收尽收，严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统，提升工业废水资源化利用效率。 项目无生产废水，主要为生活污水，经化粪池处理后，经市政管网排入污水处理厂。生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。 相符 5、优化含VOCs原辅材料和产品的结构，加大低VOCs含量原辅材料的源头替代力度；强化VOCs全环节综合治理，按照“应收尽收、分质收集”原则，选择适宜高效治理技术，确保VOCs稳定达标排放。 项目有机废气采用三次油气回收装置处理后达标排放。 相符 6、严控农业源大气污染物排放，加强秸秆综合利用和禁烧监管，主要农作物化肥农药施用量保持负增长，规模化养殖场粪污处理设施装备全配套，全市基本实现农膜全部回收处理。 本项目不涉及。 相符 环境风险防控 1、加强重点饮用水水源地河流、重要跨界河流、黄河干流支流以及其他敏感水体风险防控，建立水污染防治联动协作机制和水污染事件应急处置联动机制，完善“一河一策一图”应急预案，加强环境监测能力建设，提高水环境风险防控和应急处置能力。 项目所在区域不涉及集中式饮用水源地河流、重要跨界河流、黄河干流支流以及其他敏感水体。 相符 2、实施建设用地风险管控和治理修复，依法开展土壤污染状况调查和风险评估，从严管控农药、化工等重点行业污染地块环境监管，防止违规开发利用，做好暂不开发利用污染地块风险管控。 项目该地块不属于污染地块。 相符 3、强化“一废一库一品一重”环境风险防控，提升危险废物收集与利用处置能力，加强尾矿库、废弃危险化学品等环境管理，推动涉重金属企业绿色发展，有效防范化解重大生态环境风险。 项目设置危废暂存柜，不涉及尾矿库、废弃危险化学品，不属于重金属重点企业。 相符 4、地下水高脆弱区应进行区域地下水水质监测；地下水重点污染源应按照相关要求做好自行监测、隐患排查、地下水调查评估等工作。 项目所在地不属于地下水高脆弱区，项目建设不会对地下水产生影响。 相符 资源利用效率要求 1、发展低碳产业，优化能源结构，提高清洁能源利用效率。 本项目使用能源主要为电，为绿色低碳能源。 相符 2、持续推进农业、工业、城镇等重点领域节水，实施最严格的水资源管理和取水许可制度，优化水资源配置格局，提升配置效率；拓宽再生水使用途径，将再生水纳入水资源配置体系。 项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后排入污水处理厂处理。 相符 3、遏制“两高一低”项目盲目发展，新建、扩建“两高”项目应采用先进的工艺技术和装备，单位产品能耗、物耗、水耗和污染物排放强度达到清洁生产先进水平。 本项目不属于“两高”项目。 相符 4、巩固提升农用地分类管理和安全利用，确保优先保护类农用地面积不减少、土壤环境质量不下降，确保严格管控类耕地得到安全利用，重点建设用地安全利用实现有效保障。 本项目用地为加油加气站用地，不占用耕地。 相符 本项目与郑州市“三线一单”生态环境准入清单（修订文本）中惠济区城镇重点管控单元生态环境准入清单要求相符性分析详见下表。 表1-3 项目与惠济区城镇重点管控单元生态环境准入清单要求的相符性分析 环境管控单元编码 管控单元分类 环境管控单元名称 管控要求 本项目 相符性 ZH41010820001 重点管控 单元 惠济区城镇重点单元 空间布局约束 1、禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。 2、严格控制高耗水项目新建、改建、扩建，推进高耗水企业向水资源条件允许的开发区集中。 3、新、改、扩建“两高”项目严格落实《生态环境部关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见（环环评〔2021〕45 号）》、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案的通知（豫政办〔2021〕65 号）》和《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见（豫环文〔2021〕100 号）》要求。 4、城市建成区内现有不符合发展规划和功能定位的工业企业，应当逐步搬迁、转型转产或关闭退出。 5、鼓励发展以冷链食品为主的都市型工业和都市生态农业，鼓励高质量发展符合区域产业发展定位及区域特色的工业企业。 6、地下水高脆弱区内不宜布局石化、煤化工、危险废物处置、有色金属冶炼、制浆造纸等对水体污染严重的建设项目。 1、本项目为加油站项目，不燃用高污染燃料； 2、用水主要为生活用水，用量较小，不属于高耗水项目；3、本项目不属于“两高”项目； 4、本项目为新建项目符合规划要求； 5、不涉及； 6、本项目所在地不属于地下水高脆弱区 相符 污染物排放管控 1、推进城中村、老旧城区和城乡结合部污水处理配套管网建设和雨污分流系统改造，实现污水全收集、全处理。 2、加快城市建成区排水管网雨污分流、污水处理厂提质增效，新建或扩建城镇污水处理厂出水稳定达到《贾鲁河流域水污染物排放标准》（DB41/908 -2014）表1标准。 3、持续开展“散乱污”企业动态清零、散煤污染专项整治，全面提升散尘污染治理水平，强化区域VOCs和粉尘无组织排放管控。 4、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市县两级人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。 本项目周边有污水管网，雨水分流系统；2、本项目不涉及； 项目废气采取三次油气回收处理后能够达标排放； 本项目不涉及 环境风险防控 1、建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，建设突发事件应急物资储备库，成立应急组织机构。 2、地下水高脆弱区应进行区域地下水水质监测。 1、项目建成后按照要求制定风险应急预案，并建设突发事件应急物资储备库，成立应急组织机构； 2、项目所在地不属于地下水高脆弱区。 资源利用率要求 1、加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。 2、深层承压水严重超采区禁止工农业及服务业新增取用地下水（经严格审批的应急供水、生活及特种需求供水外）。 项目用水主要为生活用水，用水量较小。 由上表可知，本项目符合惠济区城镇重点单元环境管控单元管控要求。 3、与《惠济区2023年蓝天保卫战实施方案》、《惠济区2023年碧水保卫战实施方案》、《惠济区2023年净土保卫战实施方案》相符性分析 本项目与《惠济区2023年蓝天保卫战实施方案》、《惠济区2023年碧水保卫战实施方案》、《惠济区2023年净土保卫战实施方案》相符性见下表。 表 1-4 本项目与《惠济区2023年蓝天保卫战实施方案》、《惠济区2023年碧水保卫战实施方案》、《惠济区2023年净土保卫战实施方案》相符性分析 文件名称 要求 本项目 相符性 《惠济区2023年蓝天保卫战实施方案》 加强涉VOCs企业综合治理。全面排查低温等离子、光催化、光氧化等VOCs简易低效设施，建立辖区内废气处理工艺低效企业清单台账；对使用活性炭吸附工艺的涉VOCs企业，督促完成一轮活性炭更换，确保足量填充，RTO和RCO设施吸附剂再生频次、焚烧温度等记录数据至少保留1年以上；按要求对气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于1000个的企业开展泄漏检测与修复工作;排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等5类无组织排放源，建立问题台账，2023年6月底前，完成涉VOCs企业有组织、无组织排放综合治理任务。 本项目为加油站项目，项目建成后物料储存、转移和输送、设备与管线均为密闭设置，无含 VOCs 物料 敞开液面。项目汽油废气采取三次油气回收后，属于可行性技术。 相符 实施夏秋季错时装卸油及倡导错峰加油。制定错时装卸油方案，2023年5月至9月期间，实施夏秋季错时装卸油，倡导错峰加油，引导企业推出优惠政策鼓励市民积极参与夜间加油。 项目建成后，积极响应错时装卸油、错峰加油要求。 相符 开展扬尘治理提升行动，严格落实扬尘治理“两个标准”要求，做好建筑工地、线性工程、城乡接合部等关键部位和重点环节综合治理，细化降尘量控制要求，2023年平均降尘量不得高于7吨/月·平方公里。 项目施工期严格落实扬尘质量措施 相符 《惠济区2023年碧水保卫战实施方案》 推动企业绿色转型发展。严格落实环境准入，落实“三线一单”生态环境分区管控体系，构建以“三线一单”为空间管控基础、环境影响评价为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的生态环境管理框架。在造纸、农副食品加工、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业，深入推进清洁生产审核，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量，促进企业废水厂内回用。 项目满足环境准入及“三线一单”管控要求，项目无生产废水，生活污水经化粪池处理后，通过市政污水管网排入污水处理厂。 相符 《惠济区2023年净土保卫战实施方案》 加强地下水污染风险管控。以“十四五”国家地下水环境质量考核点位为重点，实施地下水质量达标或保持方案，开展点位周边污染源排查，建立风险台账，落实水质达标或保持措施。以化学品生产企业、加油站、垃圾填埋场、产业集聚区等为重点，强化地下水重点污染源风险排查和管控。 项目油罐采用双层管，站区采取防渗措施，并设置地下水监测井，定期监测防治地下水污染。 相符 综上，本项目建设满足《惠济区2023年蓝天保卫战实施方案》、《惠济区2023年碧水保卫战实施方案》、《惠济区2023年净土保卫战实施方案》相关要求。 4、与《郑州市深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》的通知(郑环委攻坚办[2023]23 号)”相符性分析 项目与《郑州市深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》相符性分析见表 1-4。 表1-5本项目与《郑州市深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》相符性分析 文件名称 要求 本项目 相符性 《秋冬季 重污染天 气消除攻 坚战行动 方案》 严格日常监管执法。建立重污染天气应对联合执法信息共享机制，以锅炉炉窑综合治理、煤炭质量、柴油车（机）、油品质量、扬尘管控等领域为重点，开展跨区域大气污染专项治理和联合执法，严厉打击违法排污行为。加强执法监测联动，重点查处无证排污或不按证排污、旁路偷排、未安装或不正常运行治污设施、超标排放、监测数据弄虚作假等违法行为。督促相关问题整改到位，并举一反三加强监管；违法 情节严重的，依法严厉查处，典型案例公开曝光。 本项目为加油站项目，零售汽油、柴油质量满足国家相关标准。 相符 《夏季臭 氧污染防 治攻坚战 行动方 案》 强化油品储运销综合管控。各地每年5 月底前开展一次储运销环节油气回收系统全覆盖专项检查工作，7月底前对辖区 内所有汽油储油库、50%以上的汽油加油站和油罐车开展监督性检测，确保达标排放。对汽车罐车密封性能定期检测， 严厉查处在卸油、发油、运输、停泊过程中破坏汽车罐车密闭性的行为。实施分市分时段精准调控汽油（含乙醇汽油）夏季蒸气压指标。加大油品储运销全过程 VOCs排放控制力度，重点推进储油库、油罐车、加油站油气回收在线信息系 统建设，加大油气排放监管力度。研究出台鼓励夜间加油等相关政策，通过宣传倡导、价格优惠、提供赠品等措施，尽量避免臭氧污染时段加油，引导储油库和加油站夜间装、卸油，减少日间油气排放。 项目汽油采用三次油气回收系统，并确保稳定正常运行。项目夜间卸油。 相符 《柴油货 车污染治 理攻坚战 行动方 案》 推进油气回收治理。各省辖市每年5月底前开展一次油品储 运销环节油气回收系统全覆盖专项检查，7月底前对辖区内 所有汽油储油库、50%以上的汽油加油站和油罐车开展监督性检测，确保达标排放。落实油品经营单位油气排放控制的 主体责任，完善油气回收装置使用维保制度、安全管理制度、日常检查和定期自检制度等，确保油气回收装置正常运行。 每年5月至9月，各地实施夏秋季错时装卸油，倡导错峰加油，加强油品储运销全过程 VOCs排放控制，减少高温和强 日照天气状况下装卸油及加油过程 VOCs 排放。 项目汽油采用三次油气回收系统，并确保稳定正常运行。 相符 综上分析，本项目符合《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧 污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》的相关要求。 5、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）相符性分析 为贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》有关要求，深入实施《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》，加强对各地工作指导，提高挥发性有机物（VOCs）治理的科学性、针对性和有效性，协同控制温室气体排放，制定本方案。 重点行业治理任务： （五）油品储运销VOCs综合治理。加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等VOCs排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理。重点区域还应推进油船油气回收治理工作。 深化加油站油气回收工作。O3污染较重的地区，行政区域内大力推进加油站储油、加油油气回收治理工作，重点区域2019年年底前基本完成。埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量。规范油气回收设施运行，自行或聘请第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，提高检测频次，重点区域原则上每半年开展一次，确保油气回收系统正常运行。重点区域加快推进年销售汽油量大于5000吨的加油站安装油气回收自动监控设备，并与生态环境部门联网，2020年年底前基本完成。 推进储油库油气回收治理。汽油、航空煤油、原油以及真实蒸气压小于76.6kPa的石脑油应采用浮顶罐储存，其中，油品容积小于等于100立方米的，可采用卧式储罐。真实蒸气压大于等于76.6kPa的石脑油应采用低压罐、压力罐或其他等效措施储存。加快推进油品收发过程排放的油气收集处理。加强储油库发油油气回收系统接口泄漏检测，提高检测频次，减少油气泄漏，确保油品装卸过程油气回收处理装置正常运行。加强油罐车油气回收系统密闭性和油气回收气动阀门密闭性检测，每年至少开展一次。推动储油库安装油气回收自动监控设施。 本项目采用双层地埋式储罐，严格按照规范进行操作，从源头上严格控制VOCs排放，并安装油气回收装置，埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量。本项目委托第三方加强加油枪气液比、密闭性、液阻泄漏检测值等检查，每季度监测一次，本项目年销售汽油量1500吨，柴油量300吨，小于5000吨汽油销售量，因此可不安装油气回收自动监控设备，本项目的建设符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的相关要求。 6、与河南省污染防治攻坚战领导小组办公室《关于开展河南省汽油储油库加油站油罐车油气污染防治专项行动的通知》（豫环攻坚办[2020]26）相符性分析 项目与《关于开展河南省汽油储油库加油站油罐车油气污染防治专项行动的通知》相符性分析见下表。 表 1-6 本项目与《关于开展河南省汽油储油库加油站油罐车油气污染防治专项行动的通知》相符性分析 要求 本项目 相符性 (一)开展油气回收装置检查检测。各地要全面理辖区内汽油储油库、加油站和油罐车数量，建立电子台账清单，专项行动期间组织一次对辖区内汽油储油库和省辖市城市建成区内汽油加油站、油罐车油气回收系统的监督性检查、检测，实现全覆盖。对2020年开展过省、市级年度抽测的企业可以不再检测。检查内容应按照豫环文【2019】109号文件要求，对企业环保手续、油气回收装置运行情况、维护记录、季度性自检报告或记录、装卸油过程、加油过程规范操作以及卸油区视频监控进行检查。对现场检查检测发现未按照国家有关规定安装并正常使用油气回收装置的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第四款规定进行处理，并限期整改，对整改不到位和环保手续不全的业主单位依法实施停业整顿。 项目建成后按照相关要求进行油气回收监测，并建立电子台账。 相符 (二)开展错峰装卸油，鼓励夜间加油。持续的高温和强日照天气会加剧大气光化学反应产生臭氧。为减少高温天气油品装卸过程 VOC、排放，有效降低臭氧污染影响，黄色及以上重污染天气预警期间，除保障民生供应的油品装卸作业外，省辖市城市建成区内所有加油站卸油作业时间调整到每日17点至次日7时装卸过程不得出现渗漏、滴油或明显的油气排放现象。鼓励各地研究出台相关措施，引导群众夜间加油，减少白天加油时燃油挥发影响。 项目错峰装卸油，鼓励夜间加油。 相符 强化油品储运销全过程监督管理。加大油品储运销全过程VOCs排放控制力度，切实加强油气回收装置运行的监督管理。储油库应采用底部装油方式，装油时产生的油气应进行密闭收集和回收处理，储油库任何泄漏点排放的油气体积分数浓度不应超过0.05%。按照《重点行业挥发性有机物综合治理方案》强化过程监管,做好收发油过程油气收集和处理装置运行情况的使用维护维修记录，对仍采用上装方式的发油平台，暂停发油并进行改造或焊死上装发油鹤管接头；对具有旁路的油气处理装置，焊死或取消旁路管道。运输汽油的油罐汽车应具备底部装卸油系统和油气回收系统，装卸油过程规范操作油气回收系统，能够将加油站产生的油气回收收集到汽车的油罐并密闭保存送到储油库进行有效回收处理，任何情况下，不应因操作、维修和管理等方面的原因发生油气泄漏。运输汽油的铁路罐车要采取浸没式或底部装卸油方式，采取密闭等措施减少运输过程油气排放。加油站建立油气回收系统的日常使用管理制度，促进油气回收系统的稳定正常运行，卸油、储油和加油时应正确使用油气回收装置，埋地油罐应采用电子式液位计进行液位测量，取消人工量油操作(或人工量油比对频次不得大于1次/月)将未安装压力/真空阀(P/V阀)的汽油排放管焊死。储油库、加油站经营业主应在经营过程中对使用的油罐车油气污染治理设施进行监管，拒绝未按相关环保标准要求进行年检的油罐车进场作业，并留存所使用油罐车的定期油气回收检测报告，以备检查。 项目运输汽油的油罐汽车底部安装由卸油系统和油气回收系统，项目卸油、储油、加油均采取油气回收处理，油罐采用电子式液位计进行液位测量，按照相关要求定期对油气回收系统进行监测，油罐车按照环保要求进行年检。 相符 (四)强化排污企业污染防治的主体责任。各地要持续加强本辖区油气污染防治工作，加大对油气回收装置的运行监管力度，督促业主单位做好日常维护，确保油气回收装置正常运行。汽油储油库、加油站和油罐车业主单位要做好油气回收治理系统的日常检查维修工作，定期对油气回收治理系统进行检测和维护，鼓励企业采取在线监控系统、加大检测频次等保证油气回收治理系统的稳定达标运行，切实担负起油气污染防治主体责任。建立自行监测制度，储油库、加油站和油罐车业主单位每季度按规范对油气回收治理系统进行检测，参照《重点行业挥发性有机物治理方案》对储油库、加油站的检查要点填写自检报告，检修/维护记录，定期检测的原始结果数据至少保留两年以上 项目加强对油气回收装置的日常维护，确保其正常运行。严格按照自行监测制度对油气回收治理系统进行检测。 相符 由上表可知，项目满足《关于开展河南省汽油储油库加油站油罐车油气污染防治专项行动的通知》相关要求。 7、与《郑州市惠济区“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 项目与《郑州市惠济区“十四五”生态环境保护规划》相符性分析见下表。 表 1-7 本项目与《郑州市惠济区“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 要求 本项目 相符性 巩固VOCs综合治理成效，聚焦提升废气收集率、治理设施同步运行率和污染物去除率，鼓励企业采用高于现行标准要求的治理措施。全面排查清理企业涉VOCs排放废气旁路。加强非正常工况废气排放标准。企业开停车、检维修期间，按照要求及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。结合惠济区污染源清单，加大摸排力度，确保涉气企业完成VOCs治理任务，推动储油库、加油站油气回收自动监控设备安装及联网工作。 项目汽油废气采用三次油气回收，年销售汽油量为1500t，小于5000t，可不安装油气回收自动监控设备。 相符 采取定期检查和现场抽查的方式，对辖区内汽油（包括含醇汽油、航空汽油）、航空煤油、石脑油等经营性油品储油库油品质量进行监督检测，对5%以上的在营汽油加油站油品质量进行监督性抽测。加大油品储运销全流程油气回收设施安装使用情况检查力度，强化油气回收设施效果。加强对年销售汽油量大于5000吨的加油站油气回收自动监控设备的监督管理。坚决打击非标油品，对柴油进口、生产、仓储、销售、运输、使用等全环节加强监管。 本项目为加油站项目，年销售汽油量为1500t，小于5000t可不安装油气回收自动监控设备。零售汽油、柴油质量满足国家相关标准。 相符 以辖区内化工企业、加油站等为重点，开展防渗情况检测评估，统筹推进地下水、土壤安全源头预防和风险管控。建立地下水监测网络，及时公布污染地块清单。开展土壤污染修复试点，实施土壤污染与地下水污染的协同防治。 项目采用双层地下储油罐，站区采取分区防渗措施，按照相关要求制定风险应急预案，采取应急措施 相符 加强对已完成防渗改造工程加油站的监督检查，加强新建加油站防渗设施建设准入管理，探索开展加油站日常监测试点工作，进一步巩固加油站防渗改造成果。 相符 综上，项目满足《郑州市惠济区“十四五”生态环境保护规划》相关要求。 8、与《河南省油品储运销行业挥发性有机物污染控制技术指南》相符性分析 项目与《河南省油品储运销行业挥发性有机物污染控制技术指南》相符性分析见下表。 表1-8项目与《河南省油品储运销行业挥发性有机物污染控制技术指南》相符性分析 具体要求 本项目 相符性 （二）深化加油站油气回收工作 1、总体要求 加油站卸油、储油和加油时排放的油气，应采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制。 项目卸油、加油和储油分别采用密闭收集的，卸油油气回收系统、加油油气回收系统和油气处理装置。 相符 2、卸油油气排放控制 （1）应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm。 采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度小于200mm。 相符 （2）卸油和油气回收接口应安装DN100mm的截流阀、密封式快速接头和帽盖。 卸油和油气回收接口安装了DN100mm的截流阀、密封式快速接头和帽盖。 相符 （3）连接软管应采用DN100mm的密封式快速接头与卸油车连接，卸油后连接软管内不能存留残油。 本项目连接软管采用DN100mm的密封式快速接头与卸油车连接 相符 （4）所有油气管线排放口应按GB50156的要求设置压力/真空阀。 所有油气管线排放口均按GB50156的要求设置了压力/真空阀。 相符 （5）连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，管线直径不小于DN50mm。 连接排气管的地下管线坡向油罐，坡度大于1%，管线直径大于DN50mm。 相符 3、储油油气排放控制 （1）所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所连接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件都应保证在小于750Pa时不漏气。 所有影响储油油气密闭性的部件，均保证在小于750Pa时不漏气。 相符 （2）埋地油罐全面采用电子式液位计进行汽油密闭测量，宜选择具有测漏功能的电子式液位测量系统。 埋地油罐全面采用电子式液位计进行汽油密闭测量，选用电子式液位测量系统。 相符 （3）应采用符合相关规定的溢油控制措施。 采用了符合相关规定的溢油控制措施。 相符 4、加油油气排放控制 （1）加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集。 加油产生的油气采用真空辅助方式密闭收集。 相符 （2）油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于1%。 油气回收管线坡向油罐，坡度大于1%。 相符 （3）加油站在油气管线覆土、地面硬化施工之前，应向管线内注入10L汽油并检测液阻。 油气管线覆土、地面硬化施工之前，按要求检测了其液阻。 相符 （4）加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油。 加油软管配备了拉断截止阀，以防止加油时溢油和滴油。 相符 （5）当汽车油箱油面达到自动停止加油高度时，不应再向油箱内加油。 当汽车油箱油面达到自动停止加油高度时，不再向油箱内加油。 相符 5、在线监测系统和处理装置 （1）在线监测系统应能够监测气液比和油气回收系统压力，具备至少储存1年数据、远距离传输和超标预警功能。 （2）在线监测系统对气液比的监测：超出0.9至1.3范围时轻度警告，若连续7d处于轻度警告状态应报警；超出0.6至1.5范围时重度警告，若连续24h处于重度警告状态应报警。在线监测系统对系统压力的监测：超过300Pa时轻度警告，若连续30d处于轻度警告状态应报警；超过700Pa时重度警告，若连续7d处于重度警告状态应报警。 （3）处理装置压力感应值宜设定在超过+150Pa时启动，低于-150Pa时停止。 （4）在线监测系统应按照评估或认证文件的规定进行校准检测，每年至少校准检测1次。 根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》本项目年销售汽油量1500吨，柴油量300吨，小于5000吨汽油销售量，因此可不安装油气回收自动监控设备 相符 6、油气回收系统技术要求 油气回收管线液阻、密闭性压力、气液比检测值应满足《加油站大气污染物排放标准》相关要求。规范油气回收设施运行，自行或聘请第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，提高检测频次，原则上每半年开展一次，确保油气回收系统正常运行。 油气回收管线液阻、密闭性压力、气液比检测值满足《加油站大气污染物排放标准》相关要求。另外，将委托第三方加强对加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，提高检测频次，每季度开展一次，以确保油气回收系统正常运行。 相符 （五）末端治理技术措施 末端治理可行技术 对于油品储运销行业，通常采用冷凝、吸附、吸收、膜分离等方法对油品储存、加油、卸油等环节排放的VOCs进行回收处理。废气中VOCs初始排放速率大于等于 2千克/小时的，VOCs去除效率应不低于80%。加油站卸油、加油、储油环节，优先选择冷凝法、吸附法、膜分离法、吸收法等至少两种以上工艺形成组合工艺。 项目卸油、加油和储油分别采用密闭收集的，卸油油气回收系统、加油油气回收系统和油气处理装置（冷凝+吸附处理工艺）。废气中VOCs初始排放速率18.039kg/h，大于2kg/h，项目废气治理措施去除效率为95%。 相符 由上表可知，项目建设满足《河南省油品储运销行业挥发性有机物污染控制技术指南》中相关要求。 9、与加油站设计规范相符性分析 项目建设情况与《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）相符性分析见下表。 表1-9 项目与《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）相符性分析 序号 设计与施工规范内容 项目建设情况 相符性 1 站址选择 应符合城乡规划和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方 项目符合城市总体规划 相符 项目站内主要设施之间的防火间距、消防设施布置、消防安全距离等严格遵守规范要求 相符 项目位于惠济区江山路街道英才街（新苑路）与天河路交叉口，交通便利 相符 2 站内平面布置 车辆入口和出口应分开设置 车辆出入口分开设置，入口位于站区西侧，出口位于站区东侧 相符 加油作业区内停车位和道路路面采用水泥混凝土地面 项目站内地面采用水泥混凝土地面 相符 站内设施之间应满足防火距离 根据设计资料，项目站内设施之间距离满足该规范规定的防火距离 相符 3 加油工艺及设施 加油站汽油罐和柴油罐应地埋式设置，严禁设在室内或地下室内；汽油储油罐应采用卧式油罐 项目站内汽油罐柴油罐均采用卧式双层油罐，并地埋式设置 相符 加油机不得设置在室内，应该用自封式加油枪 项目加油机均设置在罩棚下，加油机配置自吸式加油枪 相符 油罐车卸油必须采用密闭卸油方式 项目油罐车卸油采用密闭卸油 相符 加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应地埋式敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实 根据设计，项目工艺管道除必须露出地面的以外，均采用地埋式敷设；且采用管沟敷设时，管沟采用细土填满、填实 相符 采用单层油罐设置防渗罐池或采用双层油罐 项目采用双层油罐 相符 由上表可知，本项目建设满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求。 10、与《河南省油气回收综合治理工作方案》相符性分析 根据《河南省油气回收综合治理工作方案》任务，对全省储油库、油罐车和加油站实施油气回收综合治理,安装油气回收处理装置(系统)，减少汽油容器倒换过程中油气挥发排放。按照规划要求，加装油气回收处理装置(系统)不得影响税务、计量、消防(包括安全距离)、车辆安全等性能，涉及防爆、安全、消防、计量、环评和车辆管理等审批事项的，按国家有关法律、法规规定,经县级以上相关部门审批后方可组织施工。 储油库、油罐车和加油站油气回收治理实施过程中,严格按照《爆炸性环境用防爆电气设备(GB3836)》系列标准相关要求,做好防爆电气改造工作,落实防爆、防火措施。各省辖市、省直管县(市)安全监管、消防等部门要按照各自职能对油气回收治理过程中的防爆、防火工作实施监督管理。 该项目安装了卸油油气回收系统、加油油气回收系统以及油气排放处理装置，符合该方案要求。 11、与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析 本项目为加油站扩建项目，属于机动车燃油零售行业，不属于重点行业，与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南(2021年修订版)中涉VOCs 企业基本要求对比分析见表1-10。 表1-10项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南(2021年修订版)相符性分析 指标 涉VOCs 企业基本要求 项目建设情况 相符性 物料储存 涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储。盛装过VOCs 物料的包装容器、含VOCs 废料(渣、液)、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭储存； 生产车间内涉VOCS 物料应密闭储存。 项目油品（汽油、柴油）运输、储存均为密闭油罐。 相符 物料转移 和输送 采用密闭管道或密闭容器等输送。 加油管道采用双 层防渗管道。 相符 工艺过程 原辅材料调配、使用（施胶、喷涂、干燥等）、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作。 涉VOCs 原料装卸、储存、转移和输送、工艺过程等环节的废气全部收集引至VOCs 处理系统。 项目卸油、加油和储油分别采用密闭收集的，卸油油气回收系统、加油油气回收系统和油气处理装置。 相符 运输方式 公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆(含燃气)或新能源车辆比例(A 级100%，B 级不低于80%)，其他车辆达到国四排放标准。 油品运输均使用 国五及以上油罐 车。 相符 厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准(含燃气) 或使用新能源车辆的比例(A 级100%，B 级不低于80%)，其他车辆达到国四排放标准。 不涉及 相符 危险品及危废运输。国五及以上或新能源车辆(A 级/B 级100%)。 站内油品及清罐废物运输均采用国五以上或新能源车辆。 相符 厂内非道路移动机械。国三及以上排放标准或使用新能源机械(A 级/B 级100%)。 不涉及 相符 其他控制要求 生产工艺和装备：不属于《产业结构调整指导目录(2019 年版)》淘汰类不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。 项目属于汽车燃 油零售，不涉及淘汰类生产工艺和装备。 相符 污染治理副产物：除尘器应设置密闭灰仓并及时 卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面。除尘灰如果 转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程 中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存：脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在转运 过程中应采取抑尘措施并应封闭储存。 项目主要污染物 为非甲烷总烃，卸油与加油过程均采用油气回收，不涉及污染治理副产物。 相符 厂容厂貌：厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。 加油站内道路硬化，定期清扫，保持清洁，无成片裸露土地。 相符 12、与饮用水水源保护区划相符性分析 根据《关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办 〔2007〕125 号）、《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办 〔2013〕107 号）、《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办 〔2016〕23 号）和《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水 水源保护区的通知》（豫政文〔2019〕125 号）、《郑州市城市集中式饮用 水水源地环境保护规划》、《关于调整西流湖水体功能的请示》以及省环保 厅、水利厅组织相关专家的意见等文件，本项目距离县级、乡镇级饮用水源 地较远，因此，本次评价不再详细赘述县级、乡镇饮用水源保护区，仅详细 分析项目与郑州市集中饮用水源保护区的位置关系，郑州市集中饮用水源保 护区主要有： （1）黄河邙山地表水饮用水水源保护区 一级保护区：黄河邙山取水口上游2000m 至下游 200m 的水域及黄河南 岸 50m 的陆域；邙山提灌站前沉沙池水域和沿岸 50m 陆域；石佛沉砂池厂 界内的区域。 二级保护区：一级保护区外，京珠高速公路桥至桃花峪的黄河水域和黄 河南岸大堤以内、黄河北岸生产堤以内的滩区。 黄河花园口地表水饮用水源保护区 一级保护区：黄河 107 公路桥至花园口取水口下游 700m 的水域及其黄 河南岸大堤外 50m 的陆域；沉沙池和输水明渠的水域及其沿岸 50m 的域。 二级保护区：一级保护区外，京珠高速公路桥至桃花峪的黄河水域和黄 河南岸大堤以内、黄河北岸生产堤以内的滩区。 尖岗水库地表水饮用水源保护区 一级保护区：尖岗水库郑密公路桥至王胡侗桥水域及其沿岸 200m 的陆 域；输水明渠的水域及两侧 50m 的陆域。 二级保护区：一级保护区外，尖岗水库郑少高速、绕城高速、侯寨公路 内的水域和汇水区的陆域；输水暗管两侧 50m 的陆域和输水明渠一级保护 区外 50m 的陆域。 常庄水库地表水饮用水源保护区 一级保护区：常庄水库取水口至刁沟村桥的水域及其沿岸 200m 的陆 域；输水明渠的水域及两侧 50m 的陆域。 二级保护区：一级保护区外，常庄水库防汛路、四环路、贾鲁河内的水 域和周边陆域：输水暗管两侧 50m 的陆域和输水明渠一级保护区外 50m 的 陆域。 北郊地下水饮用水源保护区（共 72 眼井） 一级保护区：取水井外围 100m 的区域。 二级保护区：一级保护区外，京珠高速公路桥至桃花峪的黄河水域和黄河南岸大堤以内的滩区；连霍高速以北，贾鲁河、索须河以东，京珠高速公 路东 1000m 以西，黄河大堤以南的区域。 九五滩地下水饮用水源保护区（共36 眼井） 一级保护区：取水井外围 100m 的区域。 二级保护区：一级保护区外，京珠高速公路桥至桃花峪的黄河水域和黄 河南岸大堤以内的滩区。 （7）郑州市区井水厂地下水饮用水源保护区（共 27 眼井） 一级保护区：取水井外围 50m 的区域。 根据现场调查，距离项目最近的饮用水源保护区为东北侧6.8m处的黄河花园口地表水饮用水源保护区，项目不在饮用水源保护区范围内，因此本项目的建设不会对集中式饮用水水源保护区产生不利的影响。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 河南大桥石化股份有限公司郑州天河路加油站位于郑州市惠济区江山路街道英才街（新苑路）与天河路交叉口西南角1号，项目占地面积约2343.48平方米，主要建设内容包括罩棚、站房等。建成后预计年销售各类成品油1800吨。项目配备储油罐4个，其中2个40立方米双层汽油罐、1个30立方米的双层汽油罐、1个30立方米的双层柴油罐。主要设备包括4台6枪税控加油机、双层储油罐等。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）规定，本项目类别属于“五十、社会事业与服务业”中“119加油、加气站”其中“城市建成区新建、扩建加油站；涉及环境敏感区的”，根据郑州市市域建成区示意图（2022年）（见附图七），项目位于城市建成区，应编制环境影响报告表。 2、项目组成 主要建设内容包括罩棚、站房等。详见下表。 表2-1 项目主要建设内容一览表 项目组成 名称 工程内容 主体工程 加油罩棚 1座，投影面积537.18m2，建筑面积350 m2，钢结构，共设4台6枪三油品潜泵式加油机，其中4支柴油加油枪，12支92#汽油加油枪；8支95#汽油加油枪。 油罐区 设地埋式储罐4个，其中2个40m3的92#双层汽油储罐，1个40m3的95#双层汽油储罐， 1个40m3的双层柴油储罐 站房 1座，2层，建筑面积443.04m2，内设营业厅、办公室、配电间、卫生间等。 公用工程 给水系统 由市政供水管网供水 排水系统 生活污水经化粪池（1座，5m3）处理后经市政污水管网排入马头岗污水处理厂处理。 供电系统 市政集中供电 环保工程 废气处理 项目加油枪挥发废气：每台汽油加油枪配备一套加油回收回收系统（二次油气回收）； 储罐挥发废气：卸油工序采用1套卸油油气回收处理（一次油气回收），储罐呼吸孔废气采用1套油气处理装置（三次油气回收）处理后，经一根4m高排气筒排放。 污水处理 雨污分流，雨水排入市政雨水管网，生活污水经化粪池（1座，5m3）处理后经市政污水管网排入马头岗污水处理厂处理。 噪声防治 选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声、距离衰减、站内悬挂禁鸣标志，车辆进站时减速、禁止鸣笛等措施 固废处理 生活垃圾交由环卫部门处理；油罐定期清理的油泥、油水混合物由有资质单位清理后直接拉走处置，不在站区内存放；含油废抹布、加油机更换的废滤芯、三次油气回收产生的废吸附剂经危废暂存柜暂存后，委托有资质的单位清运处置。 地下水防渗 采取分区防渗措施。 环境风险 设置风险事故应急设施，采取分区防渗措施 3、主要生产设施 本项目主要生产设备设施见下表。 表2-2 项目主要设备及配套设施一览表 序号 设备名称 设备型号 数量 备注 1 双层埋地储油罐 30m3 1个 柴油储罐，SF双层卧式油罐 30m3 1个 汽油储罐，SF双层卧式油罐 40m3 2个 汽油储罐，SF双层卧式油罐 2 税控加油机 6枪 4台 其中4支柴油加油枪，12支92#汽油加油枪；8支95#汽油加油枪。 3 液位检测仪 / 4个 用于计量储油罐内油品液位 4 渗漏监测仪 / 8个 油罐、加油管道监测端口各配备一个 5 加油油气回收系统 / 20套 二次油气回收装置，每把汽油枪安装1套加油油气回收装置 6 卸油油气回收系统 / 1套 一次油气回收装置 7 油气处理装置 / 1套 三次油气回收装置 4、原辅材料用量及能源消耗量 本项目销售产品为柴油和汽油，年销售成品油量为1800t。原辅材料及能源消耗用量见下表。 表2-3 原辅材料及能源消耗用量一览表 序号 名称 规格 单位 年消耗量（销售量t） 备注 1 汽油 92#、 95# t 1500 采用密闭罐车运输，使用2个40m3和1个30m3的双层卧式油罐储存，汽油密度取0.75g/ml，充装率95%，最大储存量为78.375t 2 柴油 0# t 300 采用密闭罐车运输，使用1个30m3的双层卧式油罐储存，柴油密度取0.85g/ml，充装率95%，最大储存量为24.225t 3 水 m3 657 由郑州市市政供水管网供水 4 电 kw˙h/a 2.8万 由市政供电管网供电 汽油：汽油在常温下为无色至淡黄色的易流动液体，很难溶解于水，易燃，馏程为30℃至205℃，空气中含量为74～123克/立方米时遇火爆炸。汽油的热值约为44000kJ/kg（燃料的热值是指1kg燃料完全燃烧后所产生的热量）。 柴油：是轻质石油产品，复杂烃类（碳原子数约10～22）混合物，为柴油机燃料，主要由原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦化等过程生产的柴油馏分调配而成，也可由页岩油加工和煤液化制取，分为轻柴油（沸点范围约180～370℃）和重柴油（沸点范围约350～410℃）两大类。广泛用于车辆、铁路机车、船舰。 5、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员15人，3班8小时工作制度，年工作日365天。 6、厂区平面布置合理性分析 厂区总平面布置本着安全第一的原则设计，安全的主要环节是防火防爆，本项目平面布置严格按照相关技术规范和标准要求进行设计，严格执行相关防火防爆规范，在满足安全防护距离、工艺安装检修需要的同时，力求布置紧凑，减少占地面积，站内按照生产区、生产辅助区分区布置，生产区布设在站区全年最小频率风向的上风向侧。 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021），本项目油罐总容积为125m3（2个40m3汽油罐，1个30m3汽油罐,1个30m3柴油罐，其中柴油罐容积折半计入油罐总容积），项目单罐容积≤50m3，90 m3＜总容积≤150m3，因此项目属于二级加油站。加油站等级划分依据见下表。 表2-4 加油站等级划分一览表 级别 加油站油罐容积（m3） 总容积 单罐容积 一级 150＜V≤210 V≤50 二级 90＜V≤150 V≤50 三级 V≤90 汽油罐≤30，柴油罐≤50 注：V为油罐总容积；柴油罐容积折半计入总容积 根据《河南大桥石化股份有限公司郑州天河路加油站建设项目安全实施设计专篇》，本项目加油站内设施与周边建构筑物之间的安全距离分见下表。 表2-5 站内汽油（柴油）设备与站外建（构）筑物之间的安全距离 单位：m 站外建构筑物 埋 地 油 罐 加油机 油罐通气管口 油气回收处理装置 标准 实际 标准 实际 标准 设计 标准 设计 重要公共建筑 35（25） 18.38（129.31） 35.0（25） 109.52（135.69） 35.0（25） 125.68（134.55） 35 125.64 明火或散发火花地点 17.5（12.5） 无 12.5（10） 无 12.5（10） 无 12.5 无 民用建筑物保护类别 一类保护物 14（6） 157.65（155.08） 11（6） 154.19（154.59） 11（6） 164.54（153.72） 11 164.79 二类保护物 11（6） 无 8.5（6） 无 8.5（6） 无 8.5 无 三类保护物 8.5（6） 183.63（189.93 7.0（6） 188.17（188.17） 7.0（6） 189.29（191.76） 7 188.33 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 15.5（11） 无 12.5（9） 无 12.5（9） 无 12.5 无 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的地埋式甲、乙类液体储罐 11（9） 无 10.5（9） 无 10.5（9） 无 10.5 无 室外变配电站 15.5（12.5） 无 12.5（12.5） 无 12.5（12.5） 无 12.5 无 铁路、地上城市轨道线路 15.5（15） 无 15.5（15） 无 15.5（15） 无 15.5 无 城市道路 快速路、主干路、高速路、一级公路、二级公路 5.5（3） 55.21（61.80） 5（3） 60.72（60.72） 5（3） 60.3（64.28） 5 59.34 次干路、支路和三级、四级公路 5（3） 15.12（12.25） 5（3） 11.69（11.69） 5（3） 21.96（11.06 5 22.27 架空通信线 5（5） 无 5（5） 无 5（5） 无 5（5） 无 架空电力线路 无绝缘层 1.0（0.75）H，且≥6.5m 无 6.5（6.5） 无 6.5（6.5） 无 6.5（6.5） 无 有绝缘层 0.75（0.5）H，且≥5m 无 5（5） 无 5（5） 无 5（5） 无 备注：括号内为柴油设备与站外建（构）筑物的安全距离。 由上表可知，项目加油站设计地埋式油罐、加油机、通气管管口、油气回收处理装置等设施与站外建（构）筑物之间的距离符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中相关安全距离要求。 站内设施之间的防火距离见下表。 表2-6 站内设施之间的防火距离 单位：m 设施名称 地埋式汽油罐 地埋式柴油罐 汽油通气管口 柴油通气管口 油品卸车点 加油机 汽油罐 规范值 0.5 0.5 - - - - 本项目 0.6 0.6 - - - - 柴油罐 规范值 0.5 0.5 - - - - 本项目 0.6 - - - - - 汽油通气管管口 规范值 - - - - 3 - 本项目 - - - - 22.10 - 柴油通气管管口 规范值 - - - - 2 - 本项目 - - - - 31.22 - 油品卸车点 规范值 - - 3 2 - - 本项目 - - 22.10 31.22 - - 加油机 规范值 - - - - - - 本项目 - - - - - - 站房 规范值 4 3 4 3.5 5 5（4） 本项目 15.33 20.59 26.67 25.23 14.35 9.36（28.77） 站区围墙 规范值 2 2 2 2 - - 本项目 11.91 24.73 19.37 30.55 - - 由上表可知，本项目加油站设施之间的间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中相关要求。 项目加油站站址符合相关规划要求，且靠近城市道路。加油站站房位于站区西侧，加油作业区位于站区中部，地埋式储油罐位于加油机旁，站房车辆出入口分开设置，位于西北侧，加油作业区与站房等之间设置了界线标示；加油作业区内，不设置“明火地点”或“散发火花地点”。加油站内单车道宽度不小于4m，双车道宽度不小于6m，转弯半径不小于9米，停车场和道路地面为水泥路面。经对照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中站内平面布置的相关要求，本项目平面布置较为合理。项目平面布置图见附图三。 7、公用工程 7.1给排水 7.1.1给水 项目用水为生活用水（包括职工生活污水和顾客盥洗如厕用水），用水来源为市政供水管网。 （1）生活用水 项目拟配备劳动定员15人，均不在站内住宿，参考《河南省地方标准—工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020），用水定额取60L/人·d计，则项目职工生活用水量约为0.9 m3/d，328.5m3/a；本项目进出加油车辆约120车次/日，顾客盥洗如厕人数约占30%，则顾客盥洗如厕人数为36人，盥洗如厕水量按照10L/d·人次计算，用水量为0.36m3/d、131.4m3/a。职工生活用水及顾客盥洗如厕用水总量为1.26 m3/d，459.9m3/a。 7.1.2排水 （1）生活污水 职工生活用水及顾客盥洗如厕用水总量为1.26 m3/d，459.9m3/a。生活污水产生量按照用水量的80%计算，则生活污水产生量为1.008m3/d，367.92m3/a。生活污水水质简单，污染物浓度为COD 300mg/L、BOD5 180mg/L、SS 200mg/L、氨氮 25mg/L，经化粪池处理后排入马头岗污水处理厂进一步处理。 项目水平衡图如下： 图2-1 本项目水平衡图（m3/d） 7.2供电 项目供电由区域电网供应，年用电量约2.8万kw·h。 7.3消防 本项目加油站消防系统设备的配备、组成严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求，在站房及加油机、油罐等处根据规范要求设置手提式干粉灭火器、推车式干粉灭火器，埋地油罐区域设置推车式干粉灭火器、设置消防沙池、灭火毯、消防锹等。 7.4安全系统 加油站经营的油品为汽油、柴油属于易燃易爆危险品，目前加油站采取的措施如下： ①各建（构）筑物保持安全距离，安全通道出入口、电缆敷设及有关的重要设备，按有关规程确定设计原则及相应的防火防爆措施。 ②所有储运设备、工艺管线等均有防雷、防静电措施。 ③储罐区、加油区等根据规范要求，设置了一定数量的灭火器材。 ④防爆区电器设备、器材的选型、设计安装及维护均需符合《爆炸和火灾危险环境电力设置设计规范》的有关规定、要求。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、营运期工艺流程及产污环节分析 1、工艺流程 本项目加油采用的工艺流程是常规的自吸流程：加油时由压力对汽、柴油进行输送，将油品从储油罐抽出后，经过加油机的油气分离器、计量器，再经过加油枪加到汽车油箱中。加油机与配套油泵之间进行联锁，当需要进行汽、柴油加注时，油泵自动启动将油品抽出，加油结束后油泵自动停止运转。加油机加油枪软管与加油机连接处设置拉断阀，拉力过大时将自动断开，同时自动关闭，防止燃油外溢。 （1）加油工艺流程 油品运输：油品均采用固定运送单位油罐车运送至本项目加油站。 卸油：油罐车将汽油运至场地内，通过密闭卸油点把汽油卸至地埋式卧式油罐内。油罐车经连通软管与油罐卸油孔连通卸油的方式卸油。卸油口接头设置切断阀，避免油气外泄，卸油管道设置卸油防溢阀，卸油量达到罐容90%时报警，达到95%时自动切断卸油。油槽车与泄油接口、蒸汽回收管口与油槽车油气回收管口均通过快速接头软管相连接，油槽车与地埋式油罐便形成了封闭卸油空间。员工打开卸油阀后油品因位差便自流进入相应的地埋式储油罐，同体积的油气因正压被压回油罐车。回收至油罐车内的油气由槽车带回油库。本项目安装卸油油气回收系统，即一次油气回收系统，对汽油在卸油过程中产生的油气进行回收。 储存：本项目设置4座地埋式内钢外玻璃纤维增强塑料双层卧式油罐，其中2个92#储油罐、1个95#储油罐、1个0#柴油储油罐。本项目4座卧式双层油罐经特加强级防腐后全部埋设在地下浇筑的油罐池内，并分组安装防止空罐漂浮的紧固装置，油罐周围罐池的空间采用中性沙回填。每个油罐均设置渗漏检测报警仪，用于预防渗漏事故，有效保障加油站安全。 油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸气压力也随之变化。这种排出石油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。储罐小呼吸产生的油气由地下罐上方设置的呼吸阀排放。 加油：加油机为自动税控计量加油，加油枪为油气回收型加油枪。员工根据顾客需要的品种和数量在加油机上预置，确认油品无误后提枪加油，完毕后收枪复位。汽油加油工艺流程及产污环节图见下图。 图2-2加油工艺流程图及产污环节 （2）油气回收工艺 本项目加油站油气回收系统由卸油油气回收系统（即一次油气回收系统）、加油油气回收系统（二次油气回收系统）、储油罐油气回收系统（三次油气回收系统）组成，油气回收系统回收率均可达到95%以上。 ①卸油油气回收系统（即一次油气回收系统）： 油罐大呼吸损失是指油罐卸油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。卸油时，随着油罐进油油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。所呼出的油蒸气造成的油品蒸发损失叫储罐大呼吸损失。为降低储罐大呼吸损失，加油站设置了卸油油气回收系统（又称一次油气回收系统）。该阶段油气回收实现过程：在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，一次油气回收阶段结束，本项目采用的平衡浸没式回收，油气回收效率可达95%以上。 卸油油气回收系统（又称一次油气回收系统）工艺流程图如下： 图2-3 卸油油气回收工艺流程图（一次油气回收） ②加油油气回收系统（又称二次油气回收系统））： 在对车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的油气被油品置换排入大气。为减少加油时加油车辆油箱内油气外排，加油站设置了加油油气回收系统（又称二次油气回收系统）。二次油气回收阶段是采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程。该阶段油气回收实现过程：在加油站为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0至1.2之间的要求，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内。加油机采用了加油油气回收系统后，油气回收效率可达95%以上。 加油油气回收系统（又称二次油气回收系统）工艺流程图如下： 图2-4 加油油气回收工艺流程图（二次油气回收） ③三次油气回收系统（储油罐油气回收系统） 油罐油气回收系统（三次油气回收），即油气排放处理装置，处理的是带有回收油气功能的加油枪在气液比大于1时多收集并从排气管路排放的油气，还有埋地油罐随大气压和气温变化产生正压时排放的油气，通过采用吸附、吸收、冷凝及膜分离等方法，将油气中的空气分离出来进行外排，剩下的高浓度油气重新回到地下油罐中。主要工作原理为当油罐内的气压升高到设定的感应压力上限（一般设定为+150Pa），三次油气回收系统自动运行，通过与油罐的呼吸管连接，油气进入吸附冷凝装置，经专用高分子材料吸附剂吸附，吸附剂饱和后，用解析泵抽吸其中的油气，经过冷凝器冷凝，大部分油气液化成油品返回油罐，小部分油气通过高于4m的通气管排放。 图2-5 三次油气回收工艺流程图（冷凝吸附） 工艺原理为：常温下油气沿油气管道送入油气处理装置的冷凝单元，压缩机和装在油气主管上的压力传感器连锁，当地下储油罐内的气压升高到设定的压力值或根据实际情况设定压力值并且持续10S，系统自动开始运行。 油气直接进入冷凝单元进行多级冷凝：先经预冷器被冷却至3℃，冷凝出部分油和水，然后进入一级冷凝箱被冷却至-25℃，再析出一部分油，再进入二级冷凝箱被冷却至-45℃，进一步析出一部分油，至此大部分的烃类组分被冷凝液化析出，进入设备的储油罐内。分离出油后的低温贫油气体再依次回到一级冷凝箱、回热交换器进行回热交换，至此，完成了气路的冷量回收利用。同时，每一级冷场出油管路上均设有利用制冷系统压缩机排出的过热蒸汽将油温升至冰点以上，解决了油冷回收问题，且每一级出油管不会产生冰堵或凝结现象。设备制冷系统的所有制冷量全部用于克服油气从气态变为液态的汽化潜热，无多余的冷量浪费。 未被冷凝处理的低浓度油气，进入到吸附系统，吸附系统由两吸附罐进行吸附—脱附—清扫过程，在常压下A罐吸附原料中的剩余油气组分、当吸附饱和后、系统自动切入B罐进行吸附处理，同时A罐进行真空脱附使吸附剂获得再生，脱附出的油气进入设备自带的集油罐进行吸收，未被吸收的少量油气进入下一个循环，经过吸附系统分离出来的达标尾气经阻火器安全排空。 项目采用“冷凝+吸附”法进行三次油气回收处置，最后废气经高于4m的通气管排放。冷凝法、吸附法均属于《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》（HJ 1118-2020）中可行技术，因此本项目油气回收技术可行。 2、产污环节 （1）废气 项目运营期产生废气包括卸油、加油及储油过程（储油罐小呼吸）产生的有机废气（以非甲烷总烃计），加油车辆产生的少量汽车尾气。 （2）废水 项目废水主要为生活污水（包括职工日常洗漱废水和顾客如厕废水）。 （3）噪声 项目噪声主要为加油机、泵类等设备运行以及出入车辆噪声。 （4）固体废物 项目产生的固体废物主要为站内职工及顾客产生的生活垃圾、油罐定期清理的油泥和油水混合物、加油机械擦拭等过程产生的含油废抹布、加油机定期更换的废滤芯、三次油气回收产生的废吸附剂。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据企业提供的资料及现场调查，本项目为新建项目，现场为空地，不存在原有污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 根据环境空气质量功能区划分原则，本项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。本次评价引用郑州市生态环境局发布的《2022年郑州市环境质量状况公报》的有关数据，具体见表3-1。 表3-1 郑州市环境空气质量现状评价表 污染物 评价指标 现状浓度 标准值 超标倍数 达标情况 二氧化硫（μg/m3） 年平均质量浓度 8 60 - 达标 二氧化氮（μg/m3） 年平均质量浓度 27 40 - 达标 PM2.5（μg/m3） 年平均质量浓度 45 35 0.286 超标 PM10（μg/m3） 年平均质量浓度 77 70 0.1 超标 CO（μg/m3）） 第95百分位数 日平均质量浓度 1.3 4 - 达标 O3（μg/m3） 第90百分位数 日最大8h平均质量浓度 178 160 0.11 超标 由表3-1可知，项目所在区域SO2、NO2年均浓度、CO24小时平均浓度可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准，PM10、PM2.5年均浓度超标、O3日最大8小时平均浓度超标，项目所在区域为不达标区域。 目前，郑州惠济区正在实施《河南省2023年蓝天保卫战实施方案》、《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（豫环委办〔2023〕3号）、《郑州市2023年蓝天保卫战实施方案》、《惠济区2023年蓝天保卫战实施方案》等大气污染防治攻坚文件。通过调整优化产业结构，推进产业绿色发展；加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系；积极调整运输结构，建设绿色交通体系；优化调整用地结构，强化面源污染管控；开展城乡扬尘治理专项行动；开展柴油货车污染治理专项行动；开展工业炉窑污染治理专项行动；开展VOCs综合治理专项行动；开展秋冬季及其他重点时段专项行动；开展环境质量监控全覆盖专项行动等改善环境空气质量。 （2）特征污染物 本项目特征污染物为非甲烷总烃，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），非甲烷总烃无国家、地方环境质量标准，可不进行环境质量现状监测。 2、地表水环境 项目废水经市政污水管网排入马头岗污水处理厂，最终汇入贾鲁河。根据地表水质量功能划分，贾鲁河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。本次评价地表水环境质量现状引用郑州市生态环境局发布的《国控断面水质监测通报》（2022年1月~2022年12月）中贾鲁河中牟陈桥控断面的监测数据进行分析评价，监测统计结果详见表3-2。 表3-2 2022年贾鲁河中牟陈桥断面水质监测结果 单位：mg/L 监测断面 监测时间 COD 氨氮 总磷 贾鲁河中牟陈桥断面 2022.01 - 0.67 0.132 2022.02 25 0.42 0.145 2022.03 26 1.06 0.154 2022.04 - - - 2022.05 25 0.29 0.26 2022.06 27 0.35 0.175 2022.07 26 0.94 0.16 2022.08 25 0.31 0.19 2022.09 - - - 2022.10 25 1.49 0.11 2022.11 17 0.49 0.17 2022.12 17 0.49 0.17 标准指数 0.57-0.9 0.19-0.99 0.37-0.87 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 超标率 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 标准值 30 1.5 0.3 由上表可知，贾鲁河陈桥断面2022年1-12月（除4月和9月无统计数据外）监测数据水质指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）的要求，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，无需监测。 4、地下水环境质量现状 为了解项目区域地下水环境质量状况，建设单位委托河南永飞检测科技有限公司于2024年03月27日~2024年03月28日河南永飞检测科技有限公司对项目站区地下水进行采样检测，检测结果见下表。 表3-3 地下水检测结果 采样点位 检测因子 单位 采样日期 标准值 2024.03.27 2024.03.28 站区 pH值 无量纲 7.5 7.7 6.5≤PH≤8.5 氨氮 mg/L 0.180 0.175 0.5 亚硝酸盐氮 mg/L 未检出 未检出 1.0 硝酸盐氮 mg/L 1.39 1.39 20 挥发酚 mg/L 未检出 未检出 0.002 氰化物 mg/L 未检出 未检出 0.05 砷 mg/L 未检出 未检出 0.01 汞 mg/L 未检出 未检出 0.001 六价铬 mg/L 未检出 未检出 0.05 总硬度 mg/L 426 433 450 铅 μg/L 未检出 未检出 0.01 氟化物 mg/L 0.37 0.40 1.00 镉 μg/L 未检出 未检出 0.005 铁 mg/L 未检出 未检出 0.3 锰 mg/L 未检出 未检出 0.10 溶解性总固体 mg/L 869 871 1000 耗氧量 mg/L 1.52 1.47 3.0 硫酸盐 mg/L 47 48 250 氯化物 mg/L 38 39 250 总大肠菌群 MPN/100ml 未检出 未检出 3.0 细菌总数 CFU/ml 40 45 100 石油类 mg/L 未检出 未检出 / K+ mg/L 7.69 7.74 / Na+ mg/L 80.3 79.8 200 Ca2+ mg/L 24.3 25.1 / Mg2+ mg/L 8.32 8.56 / CO32- mmol/L 未检出 未检出 / HCO3- mmol/L 4.09 4.11 / Cl- mg/L 35.9 36.1 / SO42- mg/L 45.3 45.5 / 水温 ℃ 15.3 / / 井深 m 40 / / 埋深 m 29 / / 水位 m 37 / / 由上表监测结果可知，本项目区域监测点位各检测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值，评价区域内地下水环境质量良好。 5、土壤 建设单位委托河南永飞检测科技有限公司于2024年3月27日对项目区域土壤进行监测，监测结果见下表。 表3-4 土壤检测结果 采样日期 检测因子 单位 采样点位 1#项目厂区（规划加油罐区） 0~0.5m 2024.03.27 镉 mg/kg 0.16 镍 mg/kg 58 铅 mg/kg 49 铜 mg/kg 46 砷 mg/kg 8.15 汞 mg/kg 0.109 六价铬 mg/kg 未检出 挥发性有机物 四氯化碳 mg/kg 未检出 氯仿 mg/kg 未检出 1,1-二氯乙烷 mg/kg 未检出 1,2-二氯乙烷+苯 mg/kg 未检出 1,1-二氯乙烯 mg/kg 未检出 顺-1,2-二氯乙烯 mg/kg 未检出 反-1,2-二氯乙烯 mg/kg 未检出 二氯甲烷 mg/kg 未检出 1,2-二氯丙烷 mg/kg 未检出 1,1,1,2-四氯乙烷 mg/kg 未检出 1,1,2,2-四氯乙烷 mg/kg 未检出 四氯乙烯 mg/kg 未检出 1,1,1-三氯乙烷 mg/kg 未检出 1,1,2-三氯乙烷 mg/kg 未检出 三氯乙烯 mg/kg 未检出 1 ,2,3-三氯丙烷 mg/kg 未检出 氯乙烯 mg/kg 未检出 氯苯 mg/kg 未检出 1，2-二氯苯 mg/kg 未检出 1,4-二氯苯 mg/kg 未检出 乙苯 mg/kg 未检出 邻-二甲苯+苯乙烯 mg/kg 未检出 甲苯 mg/kg 未检出 间二甲苯+对二甲苯 mg/kg 未检出 半 挥 发 性 有 机 物 硝基苯 mg/kg 未检出 苯胺 mg/kg 未检出 2-氯酚 mg/kg 未检出 苯并[a]蒽 mg/kg 未检出 苯并[a]芘 mg/kg 未检出 苯并[b]荧蒽 mg/kg 未检出 苯并[k]荧蒽 mg/kg 未检出 䓛 mg/kg 未检出 二苯并[a,h]蒽 mg/kg 未检出 茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg 未检出 萘 mg/kg 未检出 石油烃（C10~C40） mg/kg 49 3-5 土壤理化性质调查表 采样点位 1#项目厂区（规划加油罐区） 0~0.5m 坐标 E113°36′15.63" N34°51′16.97" 采样时间 2024.03.27 层次 0~0.5m 现 场 记 录 颜色 黄色 质地 轻壤土 砂砾含量 12% 11% 10% 其他异物 植物根系、枝叶 实 验 室 测 定 pH值(无量纲) 7.68 7.59 7.51 阳离子交换量（cmol+/kg） 11.7 11.2 10.9 氧化还原电位（mv） 316 311 307 饱和导水率（cm/s） 1.16 1.10 1.05 土壤容重(g/cm3) 1.51 1.45 1.42 孔隙度(%) 43.0 45.3 46.4 由监测结果可知，项目场地土壤环境质量现状监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中二类用地风险筛选值要求。 6、生态环境 本项目位于郑州市惠济区江山路街道英才街（新苑路）与天河路交叉口西南角1号，根据现场调查可知，项目所在地无珍稀动植物存在，无划定的自然生态保护区，本项目建成后不会对周边生态环境造成影响。 7、电磁辐射 本项目为加油站项目，不涉及电磁辐射影响。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目位于郑州市惠济区江山路街道英才街（新苑路）与天河路交叉口西南角1号。项目500m范围内无自然保护区、风景名胜区，环境空气保护目标见下表。 表3-6 项目大气环境保护目标表 项目 坐标 保护目标 方位 距离（m） 保护级别 经度 纬度 大气环境 113°36′14.836 34°51′26.929 裕园小区 N 140 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 113°36′11.707 34°51′21.908 培杰红枫林幼儿园 NW 130 113°36′29.783″ 34°51′22.796″ 锦艺四季城香榭园 NE 282 113°36′13.136 34°51′13.140 惠济区公共卫生服务中心 SW 77 113°36′11.244 34°51′9.007 下坡杨榆花苑社 SW 195 113°36′15.145 34°51′9.818 下坡杨村委会 S 188 113°36′13.484 34°51′0.819 天河华侨龙城银杏苑 S 440 2、声环境 厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 根据现场调查，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于郑州市惠济区江山路街道英才街（新苑路）与天河路交叉口西南角1号，项目所在地无珍稀动植物存在，无划定的自然生态保护区，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目运营期废气执行标准具体限值见下表。 表3-7 大气污染物排放标准 污染物 执行标准或规范 标准值 非甲烷 总烃 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020） 监控点处1小时平均浓度值 4.0mg/m3 排放浓度：油气处理装置油气排放浓度1小时平均浓度值应小于等于25g/m3。 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办［2017］162号） 无组织非甲烷总烃周界外浓度最高点≤2.0mg/m3 2、废水 项目废水排放口执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，同时满足马头岗污水处理厂收水水质标准要求。 表3-8 项目废水排放标准 mg/L 污染因子 COD BOD5 氨氮 SS 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 500 300 / 400 马头岗污水处理厂收水水质要求 480 220 55 350 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值； 表3-9 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 类别 昼间 夜间 施工期噪声标准 70dB（A） 55dB（A） 营运期噪声项目东、南、西厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 功能区类别 昼间 夜间 1类 55dB（A） 45dB（A） 4类 70dB（A） 55dB（A） 4、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国务院《关于印发“十四五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2021]33号）要求，总量控制（考核）因子为：NOX、VOCS、COD、NH3-N。 项目运营期无NOx产生及排放，运营期大气污染物主要为非甲烷总烃（VOCS）：0.318t/a。 废水：根据国家总量控制指标要求，废水污染物总量控制指标为COD、氨氮。项目生活污水经化粪池处理后排入马头岗污水处理厂，污水处理厂处理后出水执行《贾鲁河流域水污染物排放标准》（DB41/908-2014）表1郑州市区排放限值（其中COD：40mg/L、NH3-N：3mg/L）。本项目废水排放量为，367.92m3/a，则项目废水总量控制指标为COD：0.0147t/a、NH3-N：0.0011t/a。 因此，本项目总量控制指标为COD：0.0147t/a、NH3-N：0.0011t/a、非甲烷总烃（VOCS）：0.318t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气治理措施 项目施工期废气主要为施工扬尘、施工机械和车辆尾气。 1.1施工机械和车辆尾气 施工车辆、打桩机、挖土机等动力设备在施工阶段产生的CO、NOX、HC等大气污染物会对大气环境造成不良影响，但这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，分散且具有流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，因此影响是短期和局部的。评价建议缩短施工机械怠速、减速和加速的时间，以减少NOX及CO等汽车尾气的排放量。另外建议施工人员作业时佩戴口罩，以减少汽车尾气对周围环境及施工人员的影响。 1.2施工扬尘 施工期间产生的扬尘主要影响项目所在地的周围环境。建筑材料在装卸、堆放过程中极易产生扬尘，施工各工段的土石方开挖、回填作业也会有大量扬尘产生。施工期间产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘原因可分为风力扬尘和动力扬尘。 为保护项目区周边的大气环境质量，根据《河南省大气污染防治条例》、《郑州市建筑工地扬尘污染综合整治工作方案》、《郑州市控制扬尘污染工作方案》、《惠济区2023年蓝天保卫战实施方案》等相关文件的要求，评价提出做好以下措施： （1）施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容。 （2）施工现场做到100%标准化围蔽。施工现场必须沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡(墙)，加高临近敏感目标处的围挡(墙)高度。围挡(墙)间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。 （3）施工道路100%硬化。施工现场应保持整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其它部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡(墙)外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 （4）合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅，污水未经处理不得进入城市管网。确保出场运输车辆清洗率达到100%。具备条件的施工现场要推广采用标准化、定型化和工具化的车辆自动冲洗和喷淋设施。 （5）施工单位在场内转运土石方、拆除临时设施、现场搅拌时必须科学、合理施工，采用有效的洒水降尘措施。土石方工程在开挖和转运沿途必须采用湿法作业。 （6）施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 （7）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。 （8）施工现场禁止搅拌混凝土、沙浆。水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。 （9）建设单位必须委托具有垃圾运输资格的运输单位进行渣土及垃圾运输。采取密闭运输，运输车辆100%封闭，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。 （10）施工现场严禁熔融沥青、焚烧塑料、垃圾等各类有毒有害物质和废弃物，不得使用煤、碳、木料等污染严重的燃料。 （11）施工单位应根据工程规模，设置相应人数的专职保洁人员，负责工地内及工地围墙外周边10m范围内的环境卫生。对于影响范围大的工程,可视情况扩大施工单位的保洁责任区。 （12）严格落实施工工地“八个百分百”管理，即施工现场 100%标准化围挡、工地砂土不用时 100%覆盖、工地路面 100%硬化、拆除工程 100%洒水压尘、出工地车辆 100%冲净车轮车身、施工现场长期裸土 100%覆盖或绿化、施工现场及污染指数 100%监控、建筑垃圾清运车辆 100%自动化密闭运输。 经采取以上措施后，项目施工期扬尘不会对周围环境产生较大影响。 2、废水治理措施 施工期废水主要为施工人员生活污水和施工废水。 2.1施工人员生活污水 项目施工人员为周边村民，不在施工现场食宿，施工人员利用附近建筑物厕所。故施工期只产生少量洗手废水，收集后洒水抑尘。 2.2施工废水 施工废水主要为混凝土养护水、设备车辆冲洗水等。评价建议在施工场地内设置沉淀池对施工废水进行收集沉淀，待沉淀后后循环使用，不外排。 项目施工期产生的施工废水及生活污水经相应的污染防治措施处理后，对区域地表水环境基本不产生影响。 3、噪声治理措施 从噪声角度出发，土石方阶段、基础施工阶段、结构施工阶段和装修阶段四个阶段施工时间较长，采用的施工机械较多，噪声污染影响较大，不同阶段又各具其独立的噪声特性。根据类比分析，施工期噪声主要是施工现场的各类机械设备噪声、物料运输时的交通噪声。 为减小项目施工对周围声环境的影响，评价建议采取以下措施： （1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，日常应注意对施工设备的维修保养，使各种施工机械保持良好的运行状态，以减少噪声的产生。车辆出入现场时应低速、禁鸣； （2）合理布局施工现场。 （3）施工项目严禁在夜间22：00到次日6：00进行。同时合理安排施工时间，对高噪声设备应采取相应的限时作业和设置临时的隔声屏障等措施，减少施工噪声对周围声环境的影响。 （4）合理划定运输路线，适当限制大型载重车的车速，尤其进入城区道路、居民区等敏感区域时应限速禁鸣，定期对运输车辆维修、养护。 采取以上措施后，本项目施工期噪声对周围环境的影响不大。 4、固体废物治理措施 项目施工期固体废物主要为施工过程产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 4.1施工建筑垃圾 施工期建筑垃圾主要包括场地平整产生的废弃土石方及装修过程中产生的建筑垃圾。废弃土方用于周边道路路基回填，建筑垃圾运送到城建部门指定的建筑垃圾填埋场处理。 4.2生活垃圾 项目施工期生活垃圾集中收集，定期由环卫工人运往垃圾中转站处理，对周围环境影响不大。 由以上分析可知，项目施工期产生的固体废物均得到妥善处置，对环境的影响较小。 5、生态环境保护措施 为了减小项目施工期生态影响，评价建议采取如下措施： （1）施工时，要尽量少占地，尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，并将临时占地面积控制在最低限度。 （2）施工期对工程进行合理设计，使工程施工引起的难以避免的水土流失降至最低程度； （3）有组织地结合施工计划，预先修建沉砂池、排水沟、挡土墙、护坡等水保设施，防止泥沙堵塞排水管网； （4）施工完成后，在建筑物周围及其他空地尽早进行绿化和地面硬化，做到表土不裸露。 综上，由于项目施工期生态环境影响是短期的，且受人为和自然条件的影响较大，但在加强对施工现场的管理，并采取一系列有效的生态减缓和恢复措施后，可最大限度地减少施工期间对项目区域生态环境的影响和减小水土流失。 |
| --- | --- |
| 运营期环 境保 护措 施 | 1、废气 本项目运营期产生废气包括卸油、加油及储油过程（储油罐小呼吸）产生的有机废气（以非甲烷总烃计），加油车辆产生的少量汽车尾气。 1.1源强分析 1.1.1加油车辆尾气 加油的车辆会排放尾气，但大部分处于怠速和停止状态，耗油量较少，所以尾气量少，浓度较低，属于间歇性排放。由于站场为敞开状态，空气流通顺畅，汽车尾气为无组织排放，汽车尾气排放的污染物通过周边空气扩散后对周围环境空气影响较小。 1.1.2卸油、加油及储油过程（储油罐小呼吸）产生的有机废气（以非甲烷总烃计） 本项目加油站采用双层地埋卧式储油罐，2各40m3汽油罐，1个30m3汽油罐，1个30m3柴油罐，卸油方式为密闭卸油方式，密闭性较好。项目卸油、储油、加油过程中会产生有机废气（以非甲烷总烃计）。根据加油站销售量及周转量，项目汽油卸油频率约为84次/年，柴油卸油频率为17次/年，每次卸油时间为1小时，则项目汽油卸油工作时间为84h/a，柴油卸油工作时间为17h/a，项目加油、储油运行时间为8760h/a。 根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89），柴油在卸油过程的损耗率为0.05%、在加油过程损耗率为0.08%、在储存过程中损耗率为0.01%，汽油在卸油过程的损耗率0.2%、在加油过程损耗率为0.29%，以上损耗率包括蒸发损耗和残漏损耗，其中蒸发损耗约占总损耗量的40%。项目柴油年销售量为300t，汽油年销售量为1500t，则本项目柴油卸油、加油、储油过程中挥发产生的非甲烷总烃分别为0.06t/a、0.096t/a、0.012t/a，汽油卸油、加油、储油过程中挥发产生的非甲烷总烃分别为1.2t/a、1.74t/a、0.06t/a。本项目采用密闭收集为基础的油气回收系统，包括卸油油气回收系统（一次油气回收）、加油油气回收系统（二次油气回收）和油气处置装置（三次油气回收）。三次油气回收采用“冷凝吸附”工艺。油气回收装置油气回收率达95%以上，经油气处置装置处理后，剩余的有机废气通过高于地平面4m的排气管排放。项目废气产排情况见下表。 表4-1 项目油气产排情况一览表 产污环节 污染物 污染物产生量t/a 污染物产生速率kg/h 油气回收率 污染物排放量t/a 污染物排放速率kg/h 柴油卸油 非甲烷总烃 0.06 3.5294 / 0.06 3.5294 汽油卸油 1.2 14.2857 95% 0.06 0.7143 柴油加油 0.096 0.0110 / 0.096 0.0110 汽油加油 1.74 0.1986 95% 0.087 0.0099 柴油储油罐小呼吸 0.012 0.0014 / 0.012 0.0014 汽油储油罐小呼吸 0.06 0.0068 95% 0.003 0.0003 合计 3.168 18.0329 / 0.318 4.2663 项目废气经油气处置装置处理后的废气经高于平面4m的排气管排放，属于无组织排放，因此项目无组织废气排放量为0.318t/a，排放速率为4.2663kg/h。 1.2废气治理设施可行性分析 本项目卸油、加油、储油过程中的废气，采取卸油油气回收系统（一次油气回收）、加油油气回收系统（二次油气回收）和油气处置装置（冷凝吸附装置）处理，储油罐采用双层地埋式储罐，密闭管道，采用液位仪进行汽油密闭测量等措施，满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中油气排放控制要求。 对照《排污许可证申请与核发技术规范——储油库、加油站》（HJ1118-2020）附录F，表F.1加油站排污单位废气治理可行技术参照表，本项目采用卸油油气回收系统（一次油气回收）、加油油气回收系统（二次油气回收）和油气处置装置（冷凝吸附装置）的废气治理措施属于废气治理可行性技术。 综上，项目废气治理措施可行。 1.3废气监测计划 依据《排污许可证申请与核发技术规范——储油库、加油站》（HJ1118-2020）、《河南省生态环境厅关于进一步加强汽油储油库加油站油罐车油气污染防治工作通知》（豫环文〔2019〕109号）和本项目废气排放情况，对本项目废气污染物的监测计划见下表： 表4-2 项目废气监测要求一览表 监测点位 监测项目 监测频次 执行标准 油气处理装置排气筒 非甲烷总烃 1次/季 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020） 加油枪喷管 气液比 1次/季 加油油气回收立管 密闭性、液阻 1次/季 加油站油气回收系统密闭点 泄漏检测值 1次/季 企业边界 非甲烷总烃 1次/年 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中工业企业边界挥发性有机物排放建议值的要求。 1.4非正常工况分析 非正常排放指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况的排放。 本项目为加油站项目，运营期废气主要为卸油、加油、储油废气。建设单位加强管理，出现事故及时维修，确保废气处理措施能够正常运行，尽可能减少因废气处理装置失效引起的非正常工况发生。 1.5污染物排放对环境的影响 根据2022年郑州市质量状况公报中的环境空气质量数据，项目所在区域SO2、NO2年均浓度、CO24小时平均浓度可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准，PM10、PM2.5年均浓度超标、O3日最大8小时平均浓度超标，项目所在区域为不达标区域。目前，郑州市正在实施《河南省2023年蓝天保卫战实施方案》、《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（豫环委办〔2023〕3号）、《郑州市2023年蓝天保卫战实施方案》等大气污染防治攻坚文件，将不断改善区域大气环境质量。 本项目大气污染物主要为非甲烷总烃，经采取措施后，厂界浓度值能够达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3标准限值（监控点处1小时平均浓度值4.0mg/m3）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办［2017］162号）中厂界排放浓度（无组织非甲烷总烃周界外浓度最高点≤2.0mg/m3）限值的要求。因此，本项目在严格落实各项废气污染治理措施、制定完善的环境管理制度并有效执行的前提下，本项目废气对周围环境影响不大。 2、废水 2.1废水源强分析 本项目废水主要为生活污水（包括职工生活污水和顾客如厕废水）。 （1）生活污水 根据前文分析，职工生活用水及顾客盥洗如厕用水总量为1.26 m3/d，459.9m3/a。生活污水产生量按照用水量的80%计算，则生活污水产生量为1.008m3/d，367.92m3/a。生活污水水质简单，污染物浓度为COD 300mg/L、BOD5 180mg/L、SS 200mg/L、氨氮 25mg/L，经化粪池处理后排入马头岗污水处理厂进一步处理。 2.2处理措施及可行性分析 生活污水总排放量为1.008m3/d，367.92m3/a，经1座5m3的化粪池处理后通过市政污水管网排入马头岗污水处理厂。生活污水水质简单，污染物浓度为COD 300mg/L、BOD5 180mg/L、SS 200mg/L、氨氮 25mg/L。可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L）要求及马头岗污水处理厂进水水质要求（COD≤480mg/L，BOD5≤220mg/L，SS≤350mg/L，NH3-N≤55mg/L）。 马头岗污水处理厂位于107国道与贾鲁河交叉口东南侧，一期工程设计处理规模30万t/d，于 2007 年 9 月建成投产，2008年5月通过河南省环境保护局组织的竣工环保验收，采用除磷脱氮 UCT工艺及 AAO工艺，目前已满负荷运行。二期工程厂址紧邻一期工程厂址以东，北边毗邻贾鲁河南岸，南边为马林干渠。总处理规模 30万t /d，采用AAO+混凝沉淀过滤+二氧化氯消毒为主体的工艺，二期工程在马头岗污水处理厂一期收水范围的基础上，新增收水范围31.7km2 (毛庄镇与花园口镇)，设计进水水质COD480mg/L、BOD5220mg/L、NH3-N55mg/L 、SS350mg/L 。二期工程已于 2015年6月建成投运，马头岗污水处理厂日处理规模达 60万t，其规划收水范围是金水路以北，京广铁路、江山路以东，中州大道以西，大河路以南区域以及龙湖北区西部区域，总服务面积124km2。 本项目郑州市惠济区江山路街道英才街（新苑路）与天河路交叉口西南角1号，位于马头岗污水处理厂收水范围内，经现场勘查，项目区域污水管网均已建成，项目主要为生活污水，水质简单，经化粪池处理后能够满足《污水综合排放标准》表4中三级标准限值和马头岗污水处理厂进水水质要求。且项目废水排放量较小，不会对马头岗污水处理厂水质、水量造成太大冲击，因此，项目生活污水进入马头岗污水处理厂可行。 综上所述，项目废水经处理后对周围水环境的影响较小。 2.3废水监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范——储油库、加油站》（HJ1118-2020），单独排入城镇集中污水处理设施的生活污水仅说明去向，可不监测。 2.4建设项目污染物排放信息 （1）废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表4-3废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD、NH3-N、BOD5、SS 马头岗污水处理厂 连续排放 TW01 / / DW001 (是 (否 (企业总排 (雨水排放 (清净下水排放 (温排水排放 (车间或车间处理设施排放 （2）废水间接排放口基本情况表 表4-4 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口 编号 排放口地理坐标 废水排 放量 （万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度/（mg/L） 1 DW001 113°36′17.011″ 34°51′17.901″ 0.0526 马头岗污水处理厂 连续排放，流量稳定 / 马头岗污水处理厂 COD ≤40 NH3-N ≤3 （3）废水污染物排放执行标准表 表4-5 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值（mg/L） 1 DW001 COD 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求及马头岗污水处理厂进水水质要求 480 NH3-N 55 BOD5 220 SS 350 （4）废水排放信息表 表4-6废水主要污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量/（kg/d） 年排放量/（t/a） 1 DW001 COD 480 0.4838 0.1766 NH3-N 55 0.0554 0.0202 BOD5 220 0.2218 0.0809 SS 350 0.3528 0.1288 全厂排放口合计 COD 0.1766 NH3-N 0.0202 BOD5 0.0809 SS 0.1288 3噪声 3.1源强及措施 本项目营运期噪声主要为加油机运行时的噪声以及来往加油车辆的行驶噪声，源强在75~90dB（A），采取选用低噪声设备、基础减振、隔声、距离衰减、站内悬挂禁鸣标志，车辆进站时减速、禁止鸣笛等措施消减，具体噪声产生情况见下表。 表4-7工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号 声源名称 空间相对位置/m 声源源强 dB（A） 声源控制措施 运行时段 X Y Z 1 加油机1 4.2 -3.9 1.2 80 基础减振、加装消音器 全天24小时 2 加油机2 -5.6 -6.9 1.2 80 3 加油机3 13 -2.2 1.2 80 4 加油机4 19.1 -0.5 1.2 80 5 潜油泵1 16.9 -3.4 1.2 90 位于地下 6 潜油泵2 12.5 2.5 1.2 90 7 潜油泵3 9.1 -6.1 1.2 90 8 潜油泵4 5.9 -0.7 1.2 90 加油车辆交通噪声 / / / 75 站内悬挂禁鸣标志，车辆进站时减速、禁止鸣笛，加油时车辆熄火、加油后平稳启动等 注：表中坐标以厂界中心（113.604476,34.854782）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 3.2噪声预测 根据工程建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目声环境影响预测模式如下： 2）户外声传播的衰减模型 户外声传播衰减包括几何发散、大气吸收、地面效应、障碍物屏蔽、其他多方面效应引起的衰减。在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播筛检，计算预测点的声级。考虑最不利环境影响，本次评价仅考虑几何发散衰减后对周边声环境的影响。 室外声源在预测点产生的声级计算如下： 式中：Lp(r) —预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置处的声压级，dB； Dc—指向性校正，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他方面引起的衰减，dB； 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； r ——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； 噪声贡献值计算公式为： 式中： Lepg—噪声贡献值，dB； T—预测计算的时间段，S； ti—i 声源在T 时段内的运行时间，S； LAi—i 声源在预测点产生的等效A 声级，dB。 项目噪声预测结果见下表。 表4-8 项目各厂界处噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测方位 最大值点空间相对位置/m 时段 贡献值（dB(A)） 标准限值（dB(A)） 达标情况 X Y Z 东侧 28.1 -5 1.2 昼间 47.8 55 不达标 东侧 28.1 -5 1.2 夜间 47.8 45 不达标 南侧 8.6 -23.3 1.2 昼间 44 55 达标 南侧 8.6 -23.3 1.2 夜间 44 45 不达标 西侧 -27.6 17.8 1.2 昼间 35.7 55 达标 西侧 -27.6 17.8 1.2 夜间 35.7 45 不达标 北侧 -18.2 23.2 1.2 昼间 42.5 70 达标 北侧 -18.2 23.2 1.2 夜间 42.5 55 不达标 由上表可以看出，项目运营期噪声经采取一定的降噪措施后，东、南、西厂界的贡献值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求；北厂界的贡献值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。 3.3噪声监测计划 根据《 排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)及《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023），本项目噪声监测要求见下表。 表4-9 项目噪声监测要求一览表 监测项目 监测频次 监测点位 执行标准 噪声等效连续A声级 每季度至少监测一次，昼、夜间各一次 南、西、北、东厂界 南、西、东厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类、北厂界执行4类标准要求 4、固体废物 4.1固体废物的产生环节 本项目营运期产生的固体废物主要为站内职工及顾客产生的生活垃圾、油罐定期清理的油泥和油水混合物、加油机械擦拭等过程产生的含油废抹布、加油机定期更换的废滤芯、三次油气回收产生的废吸附剂。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员15人，工作时间为365天，生活垃圾产生定额取0.5kg/（d·人），则职工生活垃圾产生量为7.5kg/d（2.738t/a）；项目每天顾客人数约为120人次/d，生活垃圾产生定额取0.01kg/（人·次）计算，则顾客生活垃圾产生量为1.2kg/d（0.438t/a）。因此，项目生活垃圾产生总量为8.7kg/d（3.176t/a）。由环卫部门定期清运处置。 （2）油罐定期清理的油泥和油水混合物 本项目地埋式储罐需定期清理，每5年清理1次，清理时委托专门清理公司进行清理。每次平均每个储油罐清洗油泥产生量约为15kg，平均每个储油罐清洗产生的油水混合物约为200kg，则4个储油罐产生油泥60kg/次、油水混合物800kg/次。本项目按照5年清理1次计算，则每年储油罐产生的油泥为12kg/a(0.012t/a）、油水混合物160kg/a(0.16t/a），根据的《国家危险废物名录》（2021年版），油泥和油水混合物属于危险废物，油泥废物类别为HW08，废物代码为900-221-08，“废燃料油及燃料油储存过程中产生的油泥”；油水混合物的废物类别为HW08，废物代码为251-001-08，“清洗矿物油储存、输送设施过程中产生的油/水和烃/水混合物”。由有资质的专业油罐清理公司清理后直接清运处理，不在站内暂存。 （3）含油废抹布 加油站内加油机等机械擦拭过程中会产生少量的含油废抹布，产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），含油废抹布属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49，经危废柜暂存后，定期由有资质单位清运处置。 （4）加油机废滤芯 加油机滤芯每六个月更换一次，项目废滤芯年产生量为8个/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废滤芯属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49，经危废柜暂存后，定期由有资质单位清运处置。 （5）三次油气回收产生的废吸附剂 三次油气回收采用冷凝+吸附工艺，需要定期更换吸附剂，更换产生的废吸附剂约为0.1t/a，属于属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49，经危废柜暂存后，定期由有资质单位清运处置。 项目运营期固体废物排放信息情况及危险暂存间基本情况见下表，项目一般固体废物类别代码参照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）。 表4-10 项目固体废物排放信息情况表 产生环节 名称 属性 类别 代码 物理性状 危险特性 产生量t/a 暂存方式 利用/处置情况 排放量t/a 其他信息 方式 产生量t/a 员工 生活 生活垃圾 其他废物 / / 固态 / 3.176 垃圾桶暂存 委托处置 3.176 0 由环卫部门定期清运处置 储油罐清理 油泥 危险废物 HW08 900-221-08 半固态 T，I 0.012 不在站内暂存 委托处置 0.012 0 由有资质的专业油罐清理公司清理后直接清运处理，不在站内暂存。 油水混合物 HW08 251-001-08 液态 T 0.16 0.16 0 加油站运行过程 含油废抹布 HW49 900-041-49 固态 T/In 0.01 垃圾桶暂存 委托处置 0.01 0 由有资质单位清运处置 加油机废滤芯 HW49 900-041-49 固态 T/In 8个/a 危废暂存柜 委托处置 8个/a 0 废气处理 三次油气回收产生的废吸附剂 HW49 900-041-49 固态 T/In 0.1 危废暂存柜 委托处置 0.1 0 表4-11 本项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所 （设施名称） 危险废物名称 危险废物类别及代码 位置 占地 面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 危废暂存柜 加油机废滤芯 HW49，900-041-49 罩棚南侧 1m2 收集于密闭容器中 0.5t 6个月 三次油气回收产生的废吸附剂 HW49,900-041-49 罩棚南侧 1m2 收集于密闭容器中 6个月 4.2环境管理要求 评价建议，生活垃圾应及时清扫地面，确保垃圾入箱（桶），垃圾暂存点定期消毒、灭蝇、灭鼠，定期清运，以免散发恶臭、孳生蚊蝇，避免影响员工正常生活；项目危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）以及《建设项目危险废物评价指南》相关要求对危险废物进行暂存和处置，采取措施如下： （1）危险废物暂存要求 ①危废暂存箱应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②危废暂存箱应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③危废暂存箱接触危险废物的隔板等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 （2）危险废物管理要求 本项目危险废物污泥、油水混合物由有资质的专业油罐清理公司清理后直接清运处理，不在站内暂存，含油抹布、废滤芯、三次油气回收产生的废吸附剂暂存危废箱由有资质单位处理。环评要求建设单位按照以下要求处置危险废物： ①由危险废物处置单位上门回收，运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设置标志，运输车辆应按《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392-2005）设立车辆标志。 ②危险废物的转移必须按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求执行。转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，建设单位应向当地环保部门申请领取联单。 综上，项目运营过程中产生的固体废物可以得到有效的处置，不会对环境造成二次污染，对周围环境影响较小。 5、地下水 5.1污染源 ①正常工况下污染源预测 本项目运营期间正常工况生活污水经处理后排入马头岗污水处理厂，对地下水的影响较小。 ②事故工况下污染源预测 本项目事故主要考虑储油罐破裂的渗漏、输油管道破裂问题，此时污染物直接进入表土层，其浓度能在瞬间达到最大值，但是通过表土层以及包气带土层的降解作用，到达地下水埋深时其浓度很小，对地下水影响不大。考虑渗漏时间较长，包气带土层中污染物含量处于饱和状态，无法再降解，污染物下渗可能会对地下水产生一定污染。 5.2地下水污染途径 本项目地下水的污染途径主要有： 储油罐泄漏或渗漏、输油管道破裂可能污染浅层地下水，项目所在地中深层地下水与上部浅水层无良好隔水层，污水渗透将间接影响中深层地下水。 5.3地下水污染防控措施 根据《生态环境部关于印发地下水污染防治实施方案的通知》（环土壤【2019】25号）文中相关要求，同时按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的地下水环境保护原则，参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中地下水污染防渗分区参照表，企业将场区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，本项目污染地下水途径及防治措施一览表见下表。 表4-12 项目地下水监测项目表 序号 项目 保护措施 达到效果 1 重点防渗区 主要包括储罐区、加油区、卸油区、地下管道，在清场夯压的基础上防渗。 等效黏土防渗层Mb≥6.0m， K≤1×10-7cm/s； 2 一般防渗区 主要包括站区其他区域，采用混凝土防腐地面防渗 等效黏土防渗层Mb≥1.5m， K≤1×10-7cm/s； 3 简单防渗区 主要为站房，采用混凝土铺设 一般地面硬化 按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的规定，将地下储油罐设置为FF双层罐，钢制油罐的外表面按照《石油化工设备和管道涂层防腐技术规范》的相关规定，采用相应的防腐涂层；储油罐外围设置防渗池；双层罐、防渗池严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）建设；加油管线采用埋设于地面下的固定工艺管道，管道采用双层管道（无缝钢管加钢保护套管），有效防止加油管线发生泄漏。4座卧式双层油罐经特加强级防腐后全部埋设在地下浇筑的油罐池内，并分组安装防止空罐漂浮的紧固装置，油罐周围罐池的空间采用中性沙回填。每个油罐均设置渗漏检测报警仪，用于预防渗漏事故，有效保障加油站安全。 加油机底部的油管线接口和油气回收检测三通位置不低于加油岛面。加油机底座采用成品防渗漏底座，加油机底座砌筑后在底座内涂敷塑料纤维。 加油输油管道采用双层热塑性导静电复合管道，卸油及油气回收管线采用单层热塑性导静电复合管道，埋地敷设，加油输油管道的外层管壁厚 5mm，型号DN75/63SCEC；卸油及油气回收管线管壁厚5mm，型号DN100。油品管路设计压力0.6Mpa。双层热塑性导静电复合管道由内层和外层套管组成，其最内层为防渗透层，具有较强的阻隔性能，能够抑制油品在管道中渗透，外层管道能够保护主管道，使其免受夯土的压力，且与主管道之间具有夹层间隙，该夹层间隙能够容纳和检测主管道所输送介质的渗漏:在敷设油品的双层热塑性复合管道的最低点(油罐操作井内与人孔法兰接头处)设置检漏点。双层油罐和双层热塑性导静电复合管道检漏点报警显示器安装在有人值守的办公室内。 密闭卸油口周围设 100mm 高围堰，围堰内侧及卸油口内地面粘贴面砖，当卸油时有油溅出或是流出时，可以迅速用抹布或是干沙处理溅出或是流出油品。 采用密闭卸油方式、密封式加油流程，在油罐、加油机等设备选择、安装和试压严格按照国家现行标准和规范要求，大大地减少泄漏事故的发生； 设置液位计、液位管理系统、液位报警装置，液位计和液位管理系统能够准确显示和管理罐内液位，如果发生油罐较大量泄漏，液位报警装置能够发出警告； 加油装置设置有紧急切断阀，能够在加油机发生泄漏的情况下，紧急停车，防止泄漏量扩大； 应定期对管道、设备、油、污水储存及处理构筑物检查，确保消除“跑、冒、滴、漏”现象发生。 5.4跟踪监测要求 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）及《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函[2017]323 号）文中有关地下水环境监测与管理的相关规定，环评建议企业按照（HJ610-2016）及（环办水体函[2017]323 号）有关要求，力争做到： （1）建立地下水环境监测管理体系，包括制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备先进的监测仪器和设备，以便及时发现问题，采取措施。 （2）本项目设置一座地下水监测井作为场地1个踪监测点，明确监控点的点位、坐标、井深、井结构、监测浅层地下水、监测因子及监测频率等相关参数；并明确各跟踪监测点的基本功能，本项目应布设背景值监测点、地下水环境影响跟踪监测点及污染扩散监测点。 （3）根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函[2017]323 号）文中要求，本项目加油站处于地下水饮用水水源保护区和补给径流区外，需设置一个地下水监测井，地下水监测井应设在埋地油罐区地下水流向的下游，在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐。通过每周一次的定性监测判定是否存在油品污染，若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测，并采取风险应急措施；若定性监测未发现问题，则每季度监测一次，具体监测指标见下表。 （4）企业环保负责人应落实跟踪地下水监测并报告编制，地下水环境跟踪监测报告应包括建设项目所在场地及其影响区地下水环境跟踪监测数据、排放污染物的种类、数量、浓度；生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录等。 （5）制定地下水环境跟踪监测与信息公开计划，应包括建设项目特征因子的地下水环境监测值。 本项目地下水环境监测内容见下表。 表4-13 项目地下水监测项目表 监测点位 监测指标 监测频次 实施机构 站区地下水监测井 甲基叔丁基醚、石油类、石油烃C6-C9、石油烃C10-C40 每半年监测一次 委托有资质的监测单位 综上所述，由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行了有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，加强维护和站区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。 6、土壤 6.1污染源 本项目运营期间正常工况不会对土壤环境产生影响，主要为发生事故油品泄漏对土壤产生影响。项目事故主要考虑储油罐破裂、输油管道破裂的渗漏问题，此时污染物直接进入表土层。 6.2环境影响减缓措施 为减轻或避免对土壤造成不利影响，评价根据土壤导则评价对项目建设提出相应的控制措施，具体如下： 项目影响源主要为厂区内储油罐、输油管线，评价建议厂区做好源头控制工作，切断其对土壤环境的影响。建设单位应严格按照国家相关规范要求，对管道、设备采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏；将地下储油罐设置为双层罐。严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）、《石油化工设备和管道涂层防腐技术规范》等相关技术规范、标准的相关规定采取防渗措施。 项目4座卧式双层油罐经特加强级防腐后全部埋设在地下浇筑的油罐池内，并分组安装防止空罐漂浮的紧固装置，油罐周围罐池的空间采用中性沙回填。每个油罐均设置渗漏检测报警仪，用于预防渗漏事故，有效保障加油站安全。 加油机底部的油管线接口和油气回收检测三通位置不低于加油岛面。加油机底座采用成品防渗漏底座，加油机底座砌筑后在底座内涂敷塑料纤维。 加油输油管道采用双层热塑性导静电复合管道，卸油及油气回收管线采用单层热塑性导静电复合管道，埋地敷设，加油输油管道的外层管壁厚 5mm，型号DN75/63SCEC;卸油及油气回收管线管壁厚5mm，型号DN100。油品管路设计压力0.6Mpa。双层热塑性导静电复合管道由内层和外层套管组成，其最内层为防渗透层，具有较强的阻隔性能，能够抑制油品在管道中渗透，外层管道能够保护主管道，使其免受夯土的压力，且与主管道之间具有夹层间隙，该夹层间隙能够容纳和检测主管道所输送介质的渗漏:在激设油品的双层热塑性复合管道的最低点(油罐操作井内与人孔法兰接头处)设置检漏点。双层油罐和双层热塑性导静电复合管道检漏点报警显示器安装在有人值守的办公室内。 密闭卸油口周围设 100mm 高围堰，围堰内侧及卸油口内地面粘贴面砖，当卸油时有油溅出或是流出时，可以迅速用抹布或是干沙处理溅出或是流出油品。 建设单位应对站区进行分区防渗，减少污染物的下渗。评价建议将油罐区、卸油区、加油区、地下输油管线设置为重点防渗区，其他区域为一般防渗区，对于站房为简单防渗区，采用混凝土地面硬化。 采取以上严格的防渗措施后，本项目对土壤环境影响较小。 7、环境风险分析 7.1危险物质和风险源分布情况 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目所涉及的风险物质主要为汽油、柴油，本加油站内设置容积分别为2个40m3汽油罐、1个30m3汽油罐1个30m3柴油罐。汽油密度取0.75g/ml，柴油密度为0.85g/ml。油罐液位达到油罐容积的95%时，自动停止进油，经计算，项目柴油的最大储存量为24.225t，站区内油品的最大储存量为78.375t。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中危险物质数量与临界量比值的计算方法，当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2+······+qn/Qn 式中q1，q2······，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2······，Qn——每种危险物质的临界量，t。 表4-14物质总量与其临界量比值 序号 名称 最大存在总量qn（t） 临界量Qn（t） qn/Qn 1 汽油 78.375 2500 0.03135 2 柴油 24.225 2500 0.00969 项目Q值Σ 0.04104 由上表计算可知，本项目物质总量与其临界量比值（Q）为0.04104＜1，环境风险潜势为I。因此，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 7.2环境风险可能影响途径 （1）火灾、爆炸事故环境风险分析 本项目汽油、柴油为易燃易爆的甲B 类火灾危险品，易挥发、易燃易爆，在空气中爆炸极限低，极易发生火灾爆炸事故。火灾和爆炸过程中伴生、次生污染识别：汽油挥发性强，在空气中爆炸极限低，由于操作不当或贮存设施破损等引起的汽油泄漏进一步引发的火灾爆炸事故，为此本项目火灾、爆炸事故的伴生污染主要为油品燃烧时产生的CO、烟尘等。 （2）油品泄漏环境风险分析 泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表水体，将造成地表水体的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。同时会使土壤层吸附大量燃料油，将会造成植物的死亡，并会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水。储油罐发生泄漏对地下水的污染较为严重，使之产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。 7.3风险防范措施及应急要求 结合《河南大桥石化股份有限公司郑州天河路加油站建设项目安全实施设计专篇》，本项目制定风险防范措施及应急要求如下： （1）地表水环境风险防范措施 项目储罐区做重点防渗。项目储油罐采用双层卧式油罐，具有良好的防腐性能。且设置有液位计、液位管理系统、液位报警装置，液位计和液位管理系统能够准确显示和管理罐内液位，如果发生油罐较大量泄漏，液位报警装置能够发出警告，可在第一时间发现泄漏事故，采取紧急处理措施处理泄漏的油品。因此，项目对周围地表水环境的影响较小。 （2）大气环境风险防范措施 本项目汽油和柴油泄漏、火灾和爆炸均会引起大气污染，甚至危及生命财产安全。发生突发环境事件要求企业首先停止营业，另外要求企业加油站站房房顶周围应安插彩旗，以方便在突发环境事件发生时判断风向。企业建立应急组织机构，若发生火灾和爆炸突发环境事件，企业应急小组将立即组织灭火和疏散周围群众，并向上风向撤离。 （3）地下水环境风险防范措施 为了防止加油站地下水污染，要以防为主，防治结合，把预防污染作为基本原则，把治理作为补救措施。结合本项目实际情况，建议建设单位加油站设置双层罐和防渗池；储油罐要经常检修，发现水泥地面破坏、有裂痕要及时修补；同时开展地下水常规监测。当日常监测中发现加油站罐区发生油品泄漏，火灾、爆炸或者地下水中任一特征指标超标，需开展地下水环境调查，确定是否发生污染、污染程度和范围，并开展相应的地下水污染控制和治理。在严格落实本环评提出的各项防范措施后，可以有效地防治地下水污染，对地下水环境影响很小。 （4）防火防爆措施 ①项目总平面布置满足防火防爆规范要求。加油站内设施、装置之间的防火距离满足规范要求，并设有相通的消防通道，以形成站内消防通道网，对可能散发油气的装置布置在站区边沿的下风口。根据前文分析，项目加油站设计地埋式油罐、加油机、通气管管口、油气回收处理装置等设施与站外建（构）筑物之间的距离，加油站站内设施之间的间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中相关安全距离要求。 ②动力配线采用直埋和沿框架穿钢管敷设等方式。加油机内选用阻燃电力电缆。 ③在设备检修及进行置换、清洗时，检修的设备与系统彻底的断开、隔离，不违章进行动火、烧焊作业，减少发生爆炸的危险。 ④进罐作业或检修时，使用防爆或有保护罩的照明灯，防止灯泡接口产生电火花，或因没有保护罩，作业人员不慎将灯泡碰破，造成灯丝暴露，而引发火灾的危险。 ⑤汽油储罐按照规定设计、设置避雷器并定期进行检测，保持避雷器始终处于良好状态，否则有可能出现雷击而造成火灾爆炸泄漏事故。 ⑥储罐属于“禁火区”，机动车辆不得随意进入，若要进入一定要加防火罩。不得违章动火，检修动焊时应申报到安全管理部门，进行可燃物监测并达到合格，安全管理部门现场检查、批准，作好防护措施，办理“动火证”后，焊工持证才允许动火，否则，存在动焊引发火灾爆炸的危险。 ⑦罐区内的可燃液体是靠汽车运输，严格对汽车槽车的危化品运输资质进行管理，应保证各种证件齐全有效。同时严格按规程装槽车，如没有良好接地，或物料流速太快等，有造成火灾爆炸的危险。 ⑧项目按照《建筑设计防火规范》（GB50016－2014）（2018版）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140－2005）、《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058－2014）等设计规范，加油站设置灭火器、灭火毯、消防沙箱、消防桶等，分别就近布置在加油区、站房、配电室和储罐区等场所。 ⑨储罐均为地埋式卧式油罐，站内设置防雷、防静电设施，爆炸危险区内的用电设备采用防爆设备。 （5）防止油气泄漏的措施 根据《河南省减少污染物排放条例》第二十八条规定，油库、加油站、油罐车应当按照国家规定建设安装油气回收系统，并保证正常运行。为了降低环境风险，建议加油站采取以下措施： ①安装卸油、加油油气回收系统。 ②做好应急预案和应急措施，加强管理和演练； ③在事故发生时启动应急预案，当发生事故时，立即向消防部门报警，向联防单位求援，并向相关部门报告； ④发生事故后，应停止加油，指挥车辆及无关人员迅速撤离；终止加油站内一切生产作业，关闭所有成品油输送闸阀；疏散事故现场易燃易爆物品，防止次生事故发生；拉响站内警铃，通知并组织周围居民和无关人员撤离到安全区域； ⑤对事故现场周围实行警戒，对无关人员及车辆进行紧急疏散，指定员工在路口引导外来力量或公安消防车入站，确保消防道路畅通，切实做好交通管制工作，禁止无关人员及车辆进入； ⑥事故排除后，及时清理，防止环境污染，组织查找事故原因，总结事故教训。 ⑦在各作业场所和重要部位设置警示标志和安全提示牌。 （6）风险应急预案 制定风险应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能够以最快的速度发挥最大的能效，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。应急预案应以“预防为主，防救结合”为原则，建设单位建立《河南大桥石化股份有限公司郑州天河路加油站生产安全事故应急救援预案》。 1）成立事故应急救援小组，站长担任事故应急救援小组组长，员工为事故应急救援小组成员，组长和组员担负疏散引导、通讯联络及安全防护救护的职责。明确人员职责。 2）配备应急救援器材，如防护服、防护手套、防爆手电筒、应急药箱、灭火器、灭火毯、消防沙、消防桶、铁锹、防暴恐器材等。 3）应急救援措施主要包括人员疏散、撤离、危险区隔离、抢险救援、受伤人员现场救护与医院救治、现场保护与洗消、应急救援保障等。 综上所述，建设单位严格按照国家有关技术标准进行设计、施工与生产，并落实本项目提出的防范措施，制定详细、可行的风险应急预案，则项目环境风险在可接受范围内。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 9、环保投资 本项目总投资247万元，环保投资约为14.5万，占总投资5.87%。项目环保投资见下表。 表4-15 环保投资一览表 类别 项目 治理设施 投资估算（万元） 废气 卸油、加油、储油过程 项目加油枪挥发废气：每台汽油加油枪配备一套加油回收回收系统（二次油气回收）； 储罐挥发废气：卸油工序采用1套卸油油气回收处理（一次油气回收），储罐呼吸孔废气采用1套油气处理装置（三次油气回收）处理后，经一根4m高排气筒排放。 10 废水 职工及顾客生活污水 经1座5m3的化粪池处理后排入马头岗污水处理厂 0.5 噪声 设备及车辆噪声 选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声、距离衰减、站内悬挂禁鸣标志，车辆进站时减速、禁止鸣笛等措施 0.5 固体废物 含油抹布 经危废暂存柜暂存后，委托有资质单位清运处置 0.5 职工生活垃圾 设置垃圾桶若干，定期由环卫部门清运处置 加油机废滤芯 经危废暂存柜暂存后，委托有资质单位清运处置 1 油罐定期清理的油泥、油水混合物 由有资质的油罐清洗公司清理后现场带走 三次油气回收废吸附剂 经危废暂存柜暂存后，委托有资质单位清运处置 地下水 地下水防渗措施 分区防渗、液位检测仪、液位报警仪、防渗漏检测仪、液位远程显示、报警系统等 2 合 计 / 14.5 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口 (编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 进出车辆尾气 | CO、NOx、HC | 引导车辆减少怠速；自然扩散 | / |
|  | 卸油、加油、储油过程 | 非甲烷总烃 | 项目加油枪挥发废气：每台汽油加油枪配备一套加油回收回收系统（二次油气回收）； 储罐挥发废气：卸油工序采用1套卸油油气回收处理（一次油气回收），储罐呼吸孔废气采用1套油气处理装置（三次油气回收）处理后，经一根4m高排气筒排放。 | 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）监控点处1小时平均浓度值≤4.0mg/m3，油气处理装置油气排放浓度1小时平均浓度值≤25g/m3）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）（无组织非甲烷总烃周界外浓度最高点≤2.0mg/m3） |
| 地表水环境 | 职工及顾客生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 经化粪池处理后排入马头岗污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及马头岗污水处理厂收水水质标准 |
| 声环境 | 设备及车辆 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声、距离衰减、站内悬挂禁鸣标志，车辆进站时减速、禁止鸣笛等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类、4类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾设置垃圾箱，集中收集后交由环卫部门统一处理；含油抹布、加油机废滤芯、三次油气回收产生的废吸附剂委托有资质单位清运处置。油罐清罐废油泥和油水混合物由有资质的油罐清洗公司清理后现场带走。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的规定，将地下储油罐设置为双层罐；钢制油罐的外表面按照《石油化工设备和管道涂层防腐技术规范》的相关规定，采用相应的防腐涂层；储油罐外围设置防渗池；双层罐、防渗池严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）建设；加油管线采用埋设于地面下的固定工艺管道，管道采用双层管道（无缝钢管加钢保护套管），有效防止加油管线发生泄漏。每个罐体设置有渗漏检测报警仪。 建设单位应对站区进行分区防渗，减少污染物的下渗。评价建议将油罐区、卸油区、加油区、地下输油管线设置为重点防渗区，其他区域为一般防渗区，对于站房为简单防渗区，采用混凝土地面硬化。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 1、项目储罐区重点防渗。储油罐采用双层卧式油罐，具有良好的防腐性能。设置有液位计、液位管理系统、液位报警装置，液位计和液位管理系统能够准确显示和管理罐内液位。 2、要求企业加油站站房房顶周围应安插彩旗，以方便在突发环境事件发生时判断风向。企业建立应急组织机构。安装加油油气回收系统，将给汽车油箱加汽油时产生的油气，通过密闭方式收集进入地埋式油罐的系统。 3、加油站设置双层罐和防渗池，同时开展地下水常规监测。当日常监测中发现加油站罐区发生油品泄漏，火灾、爆炸或者地下水中任一特征指标超标，需开展地下水环境调查，确定是否发生污染、污染程度和范围，并开展相应的地下水污染控制和治理。 4、制定严格的规章制度和操作规程，按照《建筑设计防火规范》（GB50016－2014）（2018版）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140－2005）、《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058－2014）等设计规范，加油站设置消防器材。制定环境风险应急预案。 |
| 其他环境管理要求 | 1、建设单位应当在本项目启动生产设施或发生实际排污前，按照国家排污许可有关管理规定要求，进行排污许可证相关手续办理，不得无证排污或不按证排污； 2、项目建设过程中主体工程、环保设施应同时设计、同时施工、同时投产运行；项目建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求开展环境保护验收工作。 |

# 六、结论

综上所述，河南大桥石化股份有限公司郑州天河路加油站建设项目符合相关规划、规划环评及相关生态环境保护法律法规政策的要求；根据对项目的工程分析、区域环境质量现状调查、主要环境影响、环境保护措施可行性论证的基础上，严格落实环境保护措施监督检查清单内容，依照环境管理与监测计划开展监测、建立健全各类规章制度及台账，落实总量控制与排污许可制度要求的前提下，从环境保护的角度，评价认为该项目的建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.318t/a | / | 0.318t/a | +0.318t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.0147 t/a | / | 0.0147 t/a | +0.0147 t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0011t/a | / | 0.0011t/a | +0.0011t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 3.176t/a | / | 3.176t/a | +3.176t/a |
| 危险废物 | 油泥 | / | / | / | 0.012t/a | / | 0.012t/a | +0.012t/a |
|  | 油水混合物 | / | / | / | 0.16t/a | / | 0.16t/a | +0.16t/a |
|  | 含油废抹布 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 加油机废滤芯 | / | / | / | 8个/a | / | 8个/a | +8个/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

职工生活、乘客盥洗如厕

1.26

0.252

化粪池

1.008

马头岗污水处理厂

1.008

新鲜水

三次油气回收

储油罐

储油罐