《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有环境影响评价资质的单位编制。

1项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应写明起止地点。

3行业类别——按国标填写。

4总投资——指项目投资总额。

5主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标性质、规模和距厂界距离等。

6结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 荥阳市贾峪民赢建材厂年产25万吨干粉砂浆建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 荥阳市贾峪民赢建材厂 |
| 法人代表 | 吕书云 | 联系人 | 李建民 |
| 通讯地址 | 荥阳市贾峪镇老邢村 |
| 联系电话 | 13073783863 | 传真 | -- | 邮政编码 | 450123 |
| 建设地点 | 荥阳市贾峪镇老邢村 |
| 立项审批部门 | 荥阳市科技和工业信息化委员会 | 批准文号 | 豫工信郑荥阳建[2015]00835 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | 其他建筑材料制造 C3039 |
| 占地面积（m2） | 6600 | 绿化面积（m2） | / |
| 总投资（万元） | 2000 | 其中环保 投资 | 151.5 | 环保投资占总投资比例（%） | 7.575 |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产日期 | 2016年7月 |
| 工程内容及规模 1、项目由来 我国能源现状是资源短缺及利用率低，尤其建筑节能工作落后，造成了能源的极大浪费。随着现代住房建设的发展和人们对居住环境的日益关注，在建筑工程中使用量大面广的建筑砂浆也正在为适应新的发展而革新，由于传统的砂浆在现场搅拌，普通搅拌机械、人为因素影响使其质量一直没能得到良好的、有效的控制。尽管砂浆在建筑工程中使用的相当成熟广泛，但由于其自身存在的缺陷而无法满足现代居民对居住环境和居住条件的精细要求，所以必将导致传统砂浆退出建筑工程的历史舞台。为了适应现代建筑业发展的需要，一种具有优良特性的新型建筑砂浆正在蓬勃发展，它就是干粉砂浆。发展干粉砂浆对节约资源、保护环境、提高建设工程质量、提高建筑业工业化水平等方面有着重要意义，是发展循环经济、建设节约型社会和构建和谐社会的重要内容。因此干粉砂浆行业市场潜力巨大，效益非常可观。 荥阳市贾峪民赢建材厂拟投资2000万元，在荥阳市贾峪镇老邢村建设年产25万吨干粉砂浆建设项目，主要生产建筑用砌筑砂浆、抹灰砂浆、保温砂浆、防水砂浆等。项目租用原长九石料厂砂石加工区、砂石加工设备及生活设施进行建设（租赁协议见附件3），计划占地6600m2，实际用地7.5亩，约5000m2，用地性质为工矿用地，符合贾峪镇土地利用总体规划，土地证明见附件4。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关文件的规定，该项目需进行环境影响评价。受建设单位委托，东方环宇环保科技发展有限公司承担了该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第33号)的规定，本项目类别为“其他非金属矿物制品（非石墨、碳素）”应编制环境影响报告表。我公司在对项目建设进行现场勘察及收集有关资料进行分析的基础上，依据国家有关法规和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表，报请环保主管部门审查、审批，为项目决策、设计、建设和环境管理提供科学依据。 2、地理位置及周围环境 项目位于荥阳市贾峪镇老邢村，具体地理位置图见附图一。项目位于山岭地带，地势西南高，东北低，整个厂区为不规则图形，项目东侧为荒地，东112m处为中博石料场，项目南侧为荒地；西侧为空地，西11m处为荥阳市永烨商贸有限公司（为一家开采及破碎加工石料的公司，拥有露天采场及破碎筛分系统），西15m处为长九石料场（为一家开采及破碎加工石料的公司，拥有露天采场及破碎筛分系统）；北侧为荒地，北95m处为黑泉沟，北346m处为南咀头，西北576m处为青龙窝，西北755m处为老邢水库。项目周边环境示意图见附图二。项目厂区及周围环境实景图见附图五。 3、工程内容及规模 3.1 项目概况 本项目总投资2000万元，建设年产25万吨干粉砂浆建设项目，项目租用原长九石料厂砂石加工区、砂石加工设备及生活设施进行建设，计划占地6600m2，实际占地7.5亩约5000m2，其中原料堆场计划用地1500m2，实际用地600m2，生产线设备面积900 m2，办公设施面积100 m2。 项目主要生产工艺为：外购原材料—破碎—筛选—输送—仓储—配料计量称重—均匀混合处理—成品。 项目主要产品方案见表1： 表1 项目产品方案一览表 序号 产品名称 产量 备注 1 干粉砂浆 砌筑砂浆 10万t/a 25万t/a 袋装后外售7万吨；罐车散装外运18万吨 2 抹灰砂浆 10万t/a 3 保温砂浆 1万t/a 4 防水砂浆 4万t/a 3.2 主体工程、公用辅助工程及环保工程 本项目主体工程、公用辅助工程及环保工程见表2。 表2 主体工程、公用辅助工程及环保工程一览表 分类 工程名称 规格或规模 数量 建设情况 备注 主体 工程 生产车间 900m2 1座 拟建 / 干粉砂浆搅拌楼 产能25万t/a / 拟建 / 储运 工程 原料堆场 （大、小石子） 600m2 1座 利用已有 对原料堆场硬化、并进行半封闭，只留供铲车、汽车进出的库门 大料仓 150m2 1座 利用已有 / 小料仓 50m2 1座 利用已有 / 混合砂筒仓 100t 1个 拟建 / 粗砂筒仓 100t 1个 拟建 / 中砂筒仓 100t 1个 拟建 / 细砂筒仓 100t 1个 拟建 / 水泥筒仓 100t 1 个 拟建 / 粉煤灰筒仓 100t 1个 拟建 / 外加剂筒仓 1t/个 5个 拟建 / 石粉筒仓 150t 1个 利用已有 / 干粉砂浆 成品暂存筒仓 100t（位于石粉仓南部） 1个 拟建 / 公用辅助工程 办公室 100m2 1座 利用已有 / 磅房 48m2 1座 利用已有 / 休息室 100m2 2座 利用已有 / 供水 厂区自备井 1座 利用已有 位于厂区东北侧，井深400m 供电 贾峪镇供电所 / 利用已有 / 环保 工程 废水治理 生活污水 1座1m3沉淀池沉淀后用于厂区洒水降尘 拟建于厂区东侧 车辆清洗废水 1座5m3沉淀池沉淀后回用于车辆清洗 拟建于洗车池东侧 大气治理 反击式破碎机、滚筒筛，破碎、筛分产生的粉尘 共用1套脉冲袋式除尘器，风机风量22000m3/h，除尘效率为95% 脉冲袋式除尘器位于现大料仓南侧 对辊式破碎机、冲击式破碎机，破碎产生的粉尘 共用1套脉冲袋式除尘器，风机风量22000m3/h，除尘效率为95% 脉冲袋式除尘器位于滚筒筛东侧 分级概率筛筛分产生的粉尘 1套脉冲袋式除尘器，风机风量12000m3/h，除尘效率为93% 分级概率筛顶部 搅拌机进料粉尘 1套脉冲袋式除尘器，风机风量5500 m3/h除尘效率为86% 搅拌机进料口 仓顶呼吸孔产生的粉尘 4套仓顶除尘器，风机风量均为1500 m3/h除尘效率为99.9% 位于粉煤灰筒仓、水泥筒仓、砂仓、成品筒仓仓顶 投料产生的粉尘 1套脉冲袋式除尘器，风机风量3500 m3/h除尘效率为86% 位于外加剂 料仓顶部 干粉砂浆成品装袋产生的粉尘 1套脉冲袋式除尘器，风机风量为11000 m3/h，除尘效率为86% 包装机侧边 噪声治理 基础减振，厂房隔声 / 固废 各除尘器收集的粉尘，部分作为建筑材料外售，部分回用于生产 选粉机选出的石粉，收集后外售 厂区设置垃圾桶，收集员工产生的生活垃圾 3.3 主要设备 本项目主要生产设备见表3。 表3 工程主要设备一览表 序号 制砂工序 名称 规格/型号 数量 备注 1 冲击破碎机 PCX-900 1台 新购 2 对辊式破碎机 2PG1212PT 1台 利用已有 3 反击破 1214 1台 利用已有 4 滚筒筛 G5600×180 2台 利用已有 5 提升机 T3240 5台 利用已有 6 密闭选粉机 CXFC-3000 1台 利用已有 7 皮带输送机 / 5条 利用已有 8 干粉砂浆工序 密闭搅拌机 / 1台 新购 9 螺旋输送机 / 10台 新购 10 称重机 Q235-A6 4台 新购 11 阀口包装机 BCS-50 1台 新购 12 分级概率筛 2GLS1540 1台 新购 3.4 项目原辅材料用量及资源、能源消耗情况 本项目所消耗的原辅材料及资源、能源量见表4。 表4 工程原辅材料及资源、能源消耗一览表 名称 耗量 备注 原辅材料 制砂工序 大、小石子 192771.831t/a 外购 干粉砂浆 机制砂 175106.812t/a 自制，用于制作干粉砂浆 水泥 50157.196t/a 粉状，外购 粉煤灰 22053.343t/a 粉状，外购 外加剂 3001.763t/a 粉状，外购 能源 新鲜水 889.8t/a / 厂区自备水井 电 62.5万度 / 贾峪镇供电所 3.5 劳动定员及工作时间 本项目劳动定员为20人，均不在厂区食宿。项目工作制度为8小时三班制，年工作300天。 4、产业政策符合性分析 根据国家《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正），本项目不属于限制类和淘汰类，项目拟采用的设备、工艺无国家《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中淘汰、限制类，因此本项目属于允许类，符合国家产业政策。本项目已于2015年7月在荥阳市科技和工业信息化委员会备案，备案编号为豫工信郑荥阳建[2015]00835，备案文件见附件2。 5、公用工程 5.1 给水 本项目总用水量为2.966m3/d(889.8m3/a)，包括喷雾除尘用水、车辆清洗水和职工生活用水，由厂区东北侧自备井提供，可以满足项目用水需要。 5.2 排水 车辆清洗水经5m3沉淀池沉淀后回用于车辆清洗；职工生活污水经1m3沉淀池沉淀后用于厂区洒水降尘，不外排。 5.3 供电 本项目用电主要为生产设备及照明用电，由贾峪镇供电所统一提供。 6、项目与原荥阳市长九石料厂依托关系 据调查荥阳市长九石料厂位于荥阳市贾峪镇老邢村，于2008年取得采矿许可证，矿区面积0.0729km2，生产规模6万t/a，采用露天开采。2011年4月，根据荥阳市人民政府发布的《荥阳市矿产资源开发整合实施方案》（荥政办［2011］16号）及《荥阳市非煤矿产资源开发整合实施细则》，荥阳市长九石料厂为资源整合单独保留矿石企业，整合后拆除原有设备，新建100万t/a生产线，并重新办理采矿证。整合后矿区面积为0.0981km2，矿山可采储量为558.2万吨，开采标高+350m—+480.1m，生产规模为100万t/a，矿山服务年限5.6年。 荥阳市长九石料厂资源整合后，原砂石加工区及加工设备（即本项目现租用的厂地）均废弃不用，现在本项目厂区西15m处新建厂区进行矿石开采及破碎加工。本项目租用其原有砂石加工区后，对原有部分设备进行改造利用。原有部分设备改造利用可行性分析见下表： 表5 原有设备可行性分析一览表 设备名称 设备型号 数量 使用性 产业政策符合性分析 要求改造部分 对辊式破碎机 2PG1212PT 1台 经试用，设备均可正常使用 无国家《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中淘汰、限制类设备，均为允许类，符合国家产业政策 物料进出口进行密闭 反击破 1214 1台 物料进出口进行密闭 滚筒筛 G5600×180 2台 物料进出口进行密闭 提升机 T3240 5台 / 密闭选粉机 CXFC-3000 1台 / 皮带输送机 / 5条 对皮带输送机进行密封 |
| 由上表知，项目接手的荥阳市长九石料厂原砂石加工区的砂石加工设备从使用性及产业政策方面分析，均可进行利用。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目所在地原为荥阳市长九石料厂资源整合前砂石加工区，荥阳市贾峪民赢建材厂租用该厂区后，接手原砂石加工设备及厂区生活设施。根据现场调查，荥阳市长九石料厂原砂石加工区已停产，故之前产生的废水、废气、噪声等环境问题也随之消失。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 荥阳市地处中原，位于河南省中部，黄河南岸，距省会郑州市西 15 公里。全区东西长 35 公里，南北宽 43 公里，面积 965 平方公里，东邻郑州，西接巩义，南毗新密，北与温县隔黄河相望，区内北中部的上街区隶属于郑州市，地理位置介于东经113°09′～113°28′、北纬34°16′～34°58′之间。 本项目位于荥阳市贾峪镇老邢村，用地性质为工矿用地，项目地理位置图见附图一。 2、地形、地貌 荥阳地处豫西丘陵向豫东平原过渡地带，地势自西向东逐渐倾斜。西南部、南部为丘陵区，北部为邙山丘陵，中部、东部平缓.最高海拔 854 米，最低海拔 107 米。荥阳市横跨我国第二级和第三级地貌台阶。山地、丘陵、平原之间分界明显。境内中山海拔在800m以上，低山海拔多在100～800m之间，丘陵海拔一般为200～400m，平原海拔在200m以下，其中大部分低于150m。全市现在地貌结构的基本轮廓是：西部多山地、丘陵，占总面积的近2/3；东部平原占总面积的1/3。 荥阳市贾峪镇属浅山丘陵区，辖区内主要山脉为嵩山余脉，地势西南高，东北低，自西向东逐渐倾斜，境内平原、丘陵、山地各占三分之一。 3、气候气象 荥阳市气候属暖温带大陆性气候，四季分明，雨热同期。平均气温14.2～14.6℃，一月最低，最低温度-17.9℃，平均气温0.2℃；七月最高，平均气温27.3℃；极端最高气温43.0℃，极端最低气温为-17.9℃。年平均风速2.8～3.2 m/s，最大风速24m/s，以春季最大，秋季最小，主导风向为NE。年平均降雨量640.9mm，降水分配季节性明显，春秋二季易形成少雨干旱天气。最大积雪深度230mm，最大冻结深度180mm，无霜期205～235天。年日照数：2340小时，年平均相对湿度10％。 4、河流水系 （1）地表水体 荥阳市地域内主要河流有黄河、汜水河、枯河、索河、贾峪河、须水河等河流，汜水河、枯河属黄河水系，索河、贾峪河属淮河水系。 索河、须水河及贾峪河均为贾鲁河支流，索河发源于南部崔庙、贾峪及新密市一带山区，东西两支流在丁店汇合后北流荥阳县境，出境后入郑州郊区须水河；流域面积336.8km2，其境内约300km2。目前，索河因人类活动和自然因素的影响，已成为季节性河流。除降雨外，天然地表水很少，索河经荥阳市北部河王水库拦截后，下游呈干涸状态。河王水库位于荥阳市广武镇河王村，是一座中型水库，库容200万m3，区间控制面积57.1 km2，河道长7.3km，坡度1/600。河王水库以防洪为主，兴利库容用于农业灌溉。由于河王水库上游无天然径流，已断流多年。目前水库蓄水主要为荥阳市城市生活污水，用于区域农业灌溉。 老邢水库始建于1975年，位于荥阳市贾峪镇老邢村,在淮河流域贾鲁河水系索河上游。水库控制流域面积11km2，总库容215万m3，是一座以防洪为主，兼顾灌溉以及水产养殖等综合利用的小（1）型水库。 根据现场调查，索河位于本项目北侧约13.6km；老邢水库位于本项目西北侧755m。 （2）地下水 荥阳市地下水类型主要为基岩孔隙裂隙水和松散岩层孔隙水。山前边缘地带地下水埋深10～45m，向平原中心及东部逐渐变浅，市区附近浅层地下水埋深约5m，浅层地下水主要由大气降水和河流侧渗、灌溉回用水补给，水量丰富，水质较好。 （3）饮用水源地保护区 ①黄河王村地表水饮用水源保护区 一级保护区:王村取水口上游2300m、下游200m的水域及其黄河南岸大堤外50m的陆域;输水明渠的水域及其两侧50m的陆域;水源厂界内的区域。 二级保护区:一级保护区上游3200m、下游200m的水域及黄河南岸一级保护区外邙岭山脊线内的陆域;水域二级保护区范围内,黄河北岸大堤以内的区域;泗水河泗水镇桥至入黄口的水域及两岸100m的陆域;水源厂界外200m的区域。 ②荥阳市地下水饮用水源保护区(共11眼井) 一级保护区:取水井外围50m的区域。 经调查，项目距离黄河王村地表水饮用水源保护区约33.85km，不在其保护区范围内。 5、自然资源 荥阳市位于华北地台南部嵩箕台隆东延部分的北侧，境内矿产资源丰富，主要矿种有煤、铝土矿、耐火粘土、铁矿、石灰岩类矿产、水泥粘土、硫铁矿、建筑石材和稀有金属镓、锂等.矿产图上反映的各类矿产共 17 种，各类矿产地共 61 处，荥阳市的优势矿产为煤及石灰岩类矿产。荥阳盛产小麦、玉米、大豆、水稻、花生、棉花、经济林果等粮食作物和苹果、梨、红枣、柿饼、葡萄、西瓜、大蒜、金银花和黄河鲤鱼等农副土特产品。 6、土壤状况 荥阳市土壤属于暖温带落叶阔叶林干旱森林草原棕壤土地带豫西北丘陵立黄土区。郑州市土壤类型有褐土、潮土、风沙土、红粘土、紫色土、棕壤土、水稻土等10个大类，30个亚类，53个土届，110多个土种。 7、植被及生物多样性概况 荥阳市的植被，受地形和气候的影响，表现出不同的过渡性以及高山到平原不同环境的复杂性，因而郑州的植物资源十分丰富，约有184科，900属，1900多种。 本项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。除此之外，周围1km范围内没有省级以上的地上文物古迹、风景名胜区、水源地等环境敏感区。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、行政区划与人口 荥阳市辖2个街道、9个镇、3个乡（其中1个民族乡）：枯河街道、京城街道、乔楼镇、豫龙镇、广武镇、王村镇、汜水镇、高山镇、刘河镇、崔庙镇、贾峪镇、城关乡、高村乡、金寨回族乡。302个行政村，2439个村民组，4个居委会。共有135000多户，57万多人，其中农业人口127000多户，52.8万多人；非农业人口7000多户，4.1多万人。有汉、回、满、土家、壮、羌、侗、布依8个民族，汉族55.8多万人，少数民族1.1多万人。人口密度为每平方km597人。 荥阳市贾峪镇位于郑州市西南20公里、荥阳市区东南 16公里、新密市东北 25公里的“金三角”地带。贾峪镇总面积83.7平方公里，辖26个村委会，1个居委会，辖区总人口约5万人，其中汉族48500人，回族1500人。 2、社会经济发展概况 荥阳经济结构合理，工农业基础雄厚。荥阳已进入工业化中期阶段，工业已成为全市经济的支柱，全市工业企业达7051家，其中销售收入500万元以上的有262家。荥阳工业门类齐全，在国家确定的41个工业门类中，荥阳就占31个，主要集中在机械制造、建材水泥、医药化工、电力煤炭、金属冶炼等领域，阀门、汽车、水泵、医药、机械制造、精细化工等几十种拳头产品享誉国内外，其中阀门、建筑机械的销售占全国的1/3，少林汽车产销量名列全国客车生产企业第4位，已经走出国门，远销东南严，瑞龙乳安片更是以其独特的疗效深受全国各地患者的好评。 3、交通运输 310国道、连霍高速公路、郑州西南绕城高速、陇海铁路、郑西客运专线贯穿荥阳全境，南水北调、西气东输在荥阳交汇。境内构筑起“三横三纵”的公路主骨架，形成了30分钟荥阳生活圈。全市村村通油路，是河南省一类公路县（市）和公路金牌县（市）。 贾峪镇交通便利，荥密公路、郑州西南绕城高速公路纵贯南北，须（水）刘（河）公路横贯东西，紧邻310国道、郑少高速公路、郑州市区环城公路、陇海铁路和京广铁路，距郑州新郑国际机场40公里。 4、文化及旅游资源 荥阳山川秀丽，古迹众多。境内人文景观和自然景观200多处。省级风景名胜区环翠峪，面积24km2，景区集山、林、水、石、溶洞、古城堡、稀有植物为一体，环境清幽，景色秀美，素有“桂林山水甲天下，环翠风景冠中州”之美称。荥阳地理位置十分重要。因荥阳“群峰峙其南，邙岭横其北，东拥京襄城，西跨虎牢关”，故有“东都襟带，三秦咽喉”之称，历来为兵家必争之地，所以古战场遗址遍及全市，最著名的有楚河汉界的鸿沟，刘邦、项羽争雄的汉霸二王城，刘、关、张三英战吕布的虎牢关等。丰厚的文化底蕴在荥阳沉积了丰富的文化遗产，著名的有青台仰韶文化遗址、郑国京城遗址、刘禹锡墓、飞龙顶、“天中三林”（少林寺、竹林寺、洞林寺）之一的洞林寺等。 千尺塔又称曹皇后塔，位于荥阳市贾峪镇大阴沟西南大周山顶原圣寿寺内。塔由白灰、青砖混合建成，坐北向南，塔底周长17米，通高15米，塔身设有真假门洞，每层塔室中空，从下往上，塔身逐渐变小，最上层呈六棱尖顶。1986年11月21日，千尺塔被河南省人民政府公布为河南省第二批重点文物保护单位。千尺塔位于项目西侧，距项目约2.4km。 根据现场勘察及建设单位提供的资料，项目所在区域内未发现需要保护的地上名胜古迹和重点文物保护单位。 5、“四库一河”规划区 “四库一河”位于索河中段，南起三仙庙水库、北至河王水库，沿索河南北全长 35km，索河中线东西各 1km 范围，在沿河 200m 范围内进行河道治理及绿化，在沿河 1000m 范围内进行相关产业配套和综合开发建设。研究范围 102.258 平方公里，城镇建设用地面积 60.2km。 本项目距离“四库一河”规划区最近距离约8.3km，不在“四库一河”规划区内，对“四库一河”规划区域无明显影响。 6、《荥阳市城市总体规划（2008-2020）》 （1）市域规划范围：荥阳市行政辖区，总面积807.8平方公里。城市规划区范围为：西起上街区界，东至郑州市区界，北界连霍高速，南至规划郑洛快速通道（以村界为准），总面积约230平方公里。中西城区规划范围：西起荥密路，东至西南绕城高速公路，北界上高路，南至郑西高速客运铁路专线，规划建设用地面积48.3平方公里。2012年，荥阳市中心城区城市建设用地33.6km2,人均建设用地120m2,中心城区城市人口28万人。2020年中心城区城市建设用地48.3 km2，人均建设用地115 m2，中心城区城市人口42万人。 （2）城镇体系空间布局结构： 以依托三个经济区的三个城镇组团为基础，结合主干道路交通系统，形成以三条城镇发展轴线为骨架的网络型城镇空间布局结构。沿陇海铁路、310国道为市域城镇发展主轴线，联系市区、上街两个中心城镇，是河南省城镇体系、中原城市群、郑州市城镇体系中的一级发展轴在荥阳的部分。以市区、上街为中心城镇形成荥阳市中部核心城镇组团区。沿省道314为市域城镇发展北部次轴线，以广武为中心镇形成荥阳市北部城镇组团区。沿须刘公路为市域城镇发展南部次轴线，以崔庙为中心镇形成荥阳市南部城镇组团区。 （3）城市发展目标： 以中原城市群发展战略和郑州市发展目标可知，把荥阳建设成为郑汴洛产业带上的重要工业节点城市，生态环境优美的工贸型城市。 本项目位于荥阳市贾峪镇老邢村，在《荥阳市城市总体规划（2008-2020）》中，属于以崔庙镇为中心城镇形成荥阳市南部城镇组团区，租用地为工矿用地，符合贾峪镇土地利用总体规划。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、 地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气 本项目位于荥阳市贾峪镇老邢村，属于环境空气二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次环境空气质量现状评价引用《荥阳市永烨商贸有限公司100万t/a建筑石料用灰岩矿资源开发利用项目验收监测报告》中的相关监测数据；监测单位：荥阳市环境监测站；监测日期2014年7月4~8日；监测结果见表6： 表6 环境空气质量现状监测统计表 单位：mg/m3 监测点位 监测因子 监测时段 测值范围 浓度限值 超标率 超标倍数 南咀头 TSP 日平均 0.26~0.29 0.3 0 0 PM10 日均值 0.11~0.14 0.15 0 0 SO2 小时平均 0.031~0.083 0.5 0 0 日平均 0.047~0.052 0.15 0 0 NO2 小时平均 0.025~0.043 0.2 0 0 日平均 0.029~0.039 0.08 0 0 老邢村西侧 TSP 日平均 0.25~0.29 0.3 0 0 PM10 日均值 0.11~0.14 0.15 0 0 SO2 小时平均 0.020~0.064 0.5 0 0 日平均 0.020~0.050 0.15 0 0 NO2 小时平均 0.023~0.048 0.2 0 0 日平均 0.024~0.029 0.08 0 0 由上表监测结果可知，项目区各监测因子均能满足《环境空气质量标准》（GB3096-2012）二级标准的要求，说明项目区环境空气质量状况良好。 2、地表水 本项目厂址周边最近地表水体为老邢水库，位于项目西北侧755m处，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本次评价引用《荥阳市永烨商贸有限公司100万t/a建筑石料用灰岩矿资源开发利用项目验收监测报告》中对老邢水库水质监测结果，监测时间为2014年7月4日~5日，监测结果见表7。 表7 地表水监测结果 单位（pH除外）：mg/L 监测因子 监测点 pH COD 氨氮 硫化物 石油类 总磷 评价标准 6~9 20 1.0 0.2 0.2 0.2 范围 7.55~7.58 17~19 0.71~0.72 未检出 0.2 0.16~0.18 均值 - 18 0.72 未检出 0.2 0.17 超标率% 0 0 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 0 0 由上表可知，老邢水库各水质监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，表明老邢水库水质较好。 3、噪声 根据环境噪声功能区划分原则，建设项目所在地属2类区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。经现场监测，项目区声环境质量现状见表8。 表8 噪声监测结果 单位：dB(A) 方位 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 昼间 50.1 56.3 54.6 52.7 标准 昼间≤60 夜间 40.5 42.6 44.3 41.0 标准 夜间≤50 从监测结果可知，本项目东、南、西、北厂界噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。说明该项目所在区域声环境质量良好。 4.生态环境 本项目所在区域属于乡村环境，经现场查看，项目周围主要为工矿企业，植被以人工种植农作物和天然植被较多，生态结构类型单一，无重点保护的野生动植物。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现状调查，项目东侧为荒地，东112m处为中博石料场，项目南侧为荒地；西侧为空地，西11m处为荥阳市永烨商贸有限公司，西15m处为长九石料场（新厂区）；北侧为荒地，北95m处为黑泉沟，北346m处为南咀头，西北576m处为青龙窝，西北755m处为老邢水库，本项目周围环境保护敏感目标见表9。 表9 主要环境保护目标 环境要素 环境保护对象名称 方位 距离 环境功能 环境空气 黑泉沟 N 95m（5户） 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二类 南咀头 N 346m（50户） 声环境 四周厂界 / 厂界外1m 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类 黑泉沟 N 95m（5户） 水环境 老邢水库 NW 755m 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准 索河 N 13600m 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类标准

评价适用标准

| 环境 质量 标准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 [日均浓度：SO2≤150μg/m3，PM10≤150μg /m3，NO2≤80μg /m3，TSP≤300μg /m3] 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 [pH6-9，COD≤20mg/L，BOD5≤4mg/L，氨氮≤1.0mg/L，硫化物≤0.2mg/L，石油类≤0.05mg/L，总磷≤0.2mg/L] 3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 [昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)] |
| --- | --- |
| 污染物 排放 标准 | 1、废气 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值： 有组织粉尘：最高允许排放浓度120mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h；颗粒物无组织排放监控浓度限值：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3 2、噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间： 70dB(A)，夜间： 55dB(A) 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 昼间：60dB（A），夜间：50dB（A） 3、固废 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
| 总量 控制 指标 | 本项目车辆清洗水经沉淀后回用于车辆清洗，生活污水经沉淀后用于厂区洒水降尘不外排，因此本项目污染物总量控制指标为零。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 项目具体工艺流程见下图。 图1 干粉砂浆生产线工艺流程及产污环节示意图 （1）购入原料：项目购入的原材料根据粒径的不同可分为大、小两种石子，其中大石子粒径为2~10cm，小石子粒径为0.5~2cm，运入原料堆场分别存放，水泥、粉煤灰由罐车运入后通过气力输送至各自的筒仓暂存，外加剂为袋装购入后人工投入到外加剂筒仓。 （2）破碎：①将粒径为2~10cm的石子投入大料仓中，经料仓底部的振动给料机均匀连续地将原材料供给给反击破，进行粗碎，后进入冲击破中进行细碎；②将粒径为0.5~2cm的石子投入小料仓中，经料仓底部的振动给料机均匀连续地将原材料供给给对辊破中，进行粗碎，后进入冲击破中进行细碎。 （3）筛选：细碎后的石子进入密闭的滚筒筛进行筛分，粒径≥4.5mm的石子通过皮带输送机返回反击破中重复破碎；粒径＜4.5mm的砂子通过提升机送至密闭选粉机中选粉（选出粒径＜0.75mm的砂子即石粉，通过提升机提出石粉仓中收集后定期外售，粉料占石子重量的9%）后，经皮带输送机输送至搅拌楼；其中约10万吨砂子直接进入混合砂仓，其余约7.51万吨砂子进入密闭的2层分级概率筛中进行筛分。 分级概率筛位于搅拌楼顶部，从上至下筛网孔径分别为2.5mm和1.25mm，物料经过筛分后的细砂（0mm≤粒径＜1.25mm）、中砂（1.25mm≤粒径＜2.5mm）、粗砂（2.5mm≤粒径＜4.5mm）通过各自管道分别下到各自筒仓中。项目最终约17.5万吨砂子作为干粉砂浆的骨料。 （4）配料计量称重：混合料筒仓及粗、中、细砂筒仓中的机制砂经过管道靠重力下至计量斗，外加剂、水泥、粉煤灰由螺旋输送机输送至计量斗，各物料计量配送采用电脑控制，计量称重。 （5）均匀混合处理：经计量后的物料由管道下至密闭搅拌机内均匀混合搅拌，制成成品后，通过螺旋输送机输送至干粉砂浆成品暂存筒仓（项目成品暂存仓主要起到缓冲暂存的作用，项目成品在其中暂存时间一般不超过一天）。部分成品通过放料口进入砂浆运输车外运，其余部分由包装设备袋装后入库暂存。 项目生产机制砂物料平衡图见图2： 项目干粉砂浆工段物料平衡图见图3： 主要污染工序： 1、施工期主要污染工序： （1）废气： ①施工期废气主要为运输车辆及施工机械在运行过程中产生的机动车尾气； ②土地平整、建筑材料运输、露天堆放、装卸等过程产生的施工扬尘。 （2）废水： ①施工工人生活污水； ②施工废水。 （3）噪声 ： 施工期噪声主要是施工场地的各类机械设备噪声、物料运输时的交通噪声。 （4）固体废物： ①建筑垃圾； ②施工人员的生活垃圾。 2、运营期主要污染工序： （1）废气： ①原料装卸上料扬尘、输送扬尘，运输车辆动力起尘； ②外加剂人工投料粉尘； ③破碎、筛选粉尘； ④粉料筒仓呼吸孔粉尘； ⑤搅拌机进料粉尘 ⑥干粉砂浆成品装袋、散装粉尘及袋装成品装车粉尘。 （2）废水： 项目废水为车辆清洗废水及生活污水。 项目拟在车辆进、出厂磅房处设置一座70m长，10m宽，0.05m深的洗车池，车辆经清洗以降低二次扬尘污染；本项目劳动定员为20人，均不在厂区食宿，厕所为旱厕，项目营运期生活污水，主要为员工的洗漱废水。 （3）噪声污染工序： 各设备、车辆运转时产生的噪声，噪声强度为75～95dB（A）。 （4）固废污染工序： ①各除尘设备收集的粉尘； ②选粉机选出的石粉； ③职工生活垃圾。

污染物源强分析 1、废气 本项目大气污染物主要为生产过程中的工艺粉尘，其中工艺粉尘主要包括：原料装卸上料扬尘、输送扬尘、运输车辆动力起尘，外加剂人工投料粉尘，破碎、筛选粉尘，粉料筒仓呼吸孔粉尘，干粉砂浆散装、装袋粉尘及袋装成品装车粉尘。 原料装卸上料扬尘、输送扬尘、运输车辆动力起尘 1）原料装卸上料扬尘 项目原料堆场位于厂区西侧，计划用地1500m2，实际用地600m2。根据现场调查知项目西11m处为荥阳市永烨商贸有限公司，为一家开采及破碎加工石料的公司，拥有露天采场及破碎筛分系统，其矿山服务年限为5.6年，生产规模为100万t/a；项目西15m处为长九石料厂（新厂区），为一家开采及破碎加工石料的公司，拥有露天采场及破碎筛分系统，其矿山服务年限为5.6年；以上两家矿石开采公司距本项目较近，均可为本项目提供稳定原料来源。项目平时所用原料（石子）从两家购买后按照石子粒径分别进入大料仓及小料仓中，直接用于生产，不需在原料堆场储存。项目原料堆场主要作为原料备用库使用，仅在夏秋季节雨水较多的情况下储存原料，防水防潮。项目原料堆场面积为600m2，分两部分，中间由彩钢隔开，其中南侧主要储存小石子（粒径为0.5~2cm），北侧储存大石子（粒径为2~10cm）。由于项目原料均为石子，粒径在0.5~10cm之间且含水率在6%左右，一般情况下起尘量不大，项目原料堆场扬尘主要是原料在装卸上料过程中产生的。评价要求对原料堆场地面硬化，并进行半封闭（顶部及三面进行封闭），只留供铲车、汽车进出的库门，并在原料堆场的物料装卸点及项目料仓上料口采用喷雾除尘喷头，以降低原料堆场扬尘的产生。 装卸及输送扬尘产生量计算公式如下： 式中：Q—起尘量，kg/a； H—装卸平均高度，m； Gi—年装卸量，t/a（项目可起尘物料占比5%）； Vi—50m上空的风速，取砂石起动风速2.1m/s； W—含水率，取2%。 fi—风速的年频率（荥阳市地区全年风速大于2.9m/s，风频率为7.8%）； a—大气降雨修正系数（取0.35）。 项目计算参数及计算结果见表10。 表10 项目装卸、上料粉尘计算参数及计算结果一览表 物料名称 计算参数 起尘量（t/a） Vi（m/s） Gi（t/a） fi（%） H（m） w（%） a 原料 2.1 10945.93 7.8 1.5 2 0.35 2.42 由表10可知，项目装卸粉尘产生量为2.42t/a，评价要求对装卸及输送粉尘采取以下防治措施： ①原料堆场进硬化，并进行半封闭（顶部及三面进行封闭），只留供铲车、汽车进出的库门；在原料堆场物料装卸点及料仓上料口侧上方各安装2个喷雾除尘喷头，定期洒水，增加粉尘含水率、加快粉尘沉降速度。 ②装卸、上料时尽量降低作业高度，减少落差。 经采取以上措施，可有效减少装卸及上料粉尘产生量及排放量，降尘效率约为80%，则项目装卸及上料粉尘排放量为0.484t/a，以无组织形式排放。项目原料装卸及上料平均每天工作时间约8h，则装卸粉尘产生速率为0.202kg/h。 2）物料运输过程中产生的粉尘 项目物料运输过程中产生的粉尘主要为皮带输送机产生的粉尘、汽车运输、铲车转运（项目铲车转运，仅在夏秋多雨季节进行，从原料堆场转运至大料仓、小料仓）产生的道路扬尘。为减少物料运输产生的粉尘，建设单位要采取以下措施： ①设备之间物料运输采用皮带输送机，并对其进行密封，防止物料运输过程中扬洒。 ②对厂区道路进行硬化，减少铲车转运扬尘对外环境的影响； ③运输车辆必须加盖篷布，不得超载，限速行驶，尽量减少运输过程中物料抛洒泄露及粉尘飞扬； ④配备专人对厂区及入厂道路定期清扫，防止积尘，并在铲车主要的活动场地（项目厂区西侧）进行洒水降尘，以降低扬尘污染； 经采取以上措施，可有效防止物料运输和转载过程中扬尘的产生。 3）项目成品砂浆经罐车运输到工地，运输车辆在经过村庄时，会产生一定的道路扬尘，对居民会产生一定的影响。 为了减轻扬尘对运输沿线的污染，评价要求项目产品罐车出厂前必须进行车辆清洗，保持车身和轮胎清洁；在通过村庄时应减速慢行（车速应小于30km/h），减少运输扬尘，最大限度的减轻对运输道路沿线居民的影响。 （2）投料粉尘 项目外加剂经人工投料后分别进入5个外加剂筒仓，投料过程中会产生粉尘，投料粉尘产生系数为0.1kg/t物料，项目外加剂用量为3001.763t/a，则投料粉尘产生量为3.002t/a，经投料口上方的集气罩收集后，进入1套脉冲袋式除尘器（集气罩集气效率为90%，除尘器实际效率为86%，风机风量为3500m3/h）处理后经1根15m高排气筒排放，投料粉尘有组织排放量为0.3783t/a，项目日投料时间为6小时，则排放速率为0.210kg/h，排放浓度为60.05mg/m3，无组织排放量为0.3002t/a。 （3）破碎、筛选粉尘 项目石子在破碎、筛分工段会产生粉尘（项目干粉砂浆为密闭搅拌），经查阅项目破碎、筛分设备技术性能参数及类比同类项目《郑州鑫山河工贸有限公司年产60万吨机制砂建设项目环评报告》，并经物料衡算，确定本项目破碎、制砂、筛分设备产尘系数。 《郑州鑫山河工贸有限公司年产60万吨机制砂建设项目》其原料为灰岩石子，产品为粒径≤0.5mm的机制砂（本项目制砂工序产品机制砂粒径为≤0.45mm），生产工艺为原料（灰岩）-破碎-筛分（振动筛）-洗砂-成品，该项目已于2014年11月取得郑州市环保局环评批复。本项目制砂工序原料、生产工艺与该项目相近，因此，与该项目具有可类比性。 根据各设备产尘系数及加工物料量核算项目各破碎、筛选工段粉尘产生量，计算结果详见表11。 表11 项目各破碎、筛分工段粉尘产生情况一览表 序号 产尘工段 产尘设备 产尘系数（kg/t物料） 物料加工量（t/a） 粉尘量（t/a） 1 破碎 反击式破碎机 0.25 115661.647 28.915 2 对辊式破碎机 0.20 77107.764 15.422 3 冲击式破碎机 0.20 218973.074 43.795 4 筛分 滚筒筛 0.25 192681.279 48.170 5 分级概率筛 0.35 75129.111 26.297 合计 162.599 评价要求项目破碎、筛分工段粉尘应采取以下污染防治措施： ①由于项目设备数量较少，占地面积较小，根据项目厂区实际情况，评价要求建设封闭车间，将主要生产设备反击式破碎机、对辊式破碎机、冲击式破碎机、滚筒筛、选粉机等置于封闭车间内，以减少粉尘外溢量。 ②设备之间物料运输采用皮带输送机，并对其进行密封，防止物料运输过程中扬洒，同时对各破碎机进、出料口进行密封，并设置三台脉冲袋式除尘器，其中一台脉冲袋式除尘器处理反击破、滚筒筛产生的粉尘；一台处理对辊破、冲击破产生的粉尘；一台处理分级概率筛产生的粉尘。粉尘通过各自管道引至脉冲袋式除尘器处理，除尘器配套风机风量分别为22000m3/h、22000 m3/h、12000m3/h，处理后的废气由3根15m高排气筒排放。 参考《荥阳市永烨商贸有限公司100万t/a建筑石料用灰岩矿资源开发利用项目验收监测报告》中实际监测数据（监测单位：荥阳市监测站；监测时间2014年7月5日~6日）知，当废气量及粉尘浓度较低（浓度低于3000mg/m3）脉冲袋式除尘器达不到理论上的99%的除尘效率，其实际除尘效率约为86%~96%，其中废气量在20000m3/h左右时，其除尘效率约95%；废气量在10000m3/h左右时，除尘器除尘效率约为93%，则连接反击式破碎机与滚筒筛、连接对辊式破碎机与冲击式破碎机的脉冲袋式除尘器（风量均为22000m3/h）除尘效率约为95%，连接分级概率筛的脉冲袋式除尘器（风量为12000m3/h）除尘效率约为93%。项目制砂工段每天工作8小时（白天）则项目破碎、筛分工段粉尘产排情况见表12。 表12 项目破碎、制砂、筛分工段粉尘产排情况一览表 产尘单元 产生情况 排放情况 产生量（t/a） 浓度（mg/m3） 速率（kg/h） 排放量（t/a） 浓度（mg/m3） 速率 （kg/h） 有组织粉尘产排情况 反击式破碎机 28.915 1460 32.12 1.446 73 1.606 滚筒筛 48.170 2.409 对辊式破碎机 15.422 1121.36 24.67 0.771 56.068 1.234 冲击式破碎机 43.795 2.200 分级概率筛 26.297 913.056 10.957 1.841 63.914 0.767 合计 162.599 / / / / (4)粉料筒仓呼吸孔粉尘 本项目水泥、粉煤灰、混合料仓及粗、中、细砂仓、干粉砂浆成品暂存仓均为筒仓，且储存能力为100t。 项目水泥仓、粉煤灰仓、成品暂存仓各配备一套仓顶除尘器，混合料仓及粗、中、细砂仓合用一套仓顶除尘器，仓顶除尘器为脉冲袋式除尘器，其除尘效率可以达到99.9%，风机风量为1500m3/h。 类比同类同规模粉料筒仓（《郑州昌河建材有限公司年产300000吨干粉砂浆建设项目》），粉尘产生浓度为20000mg/m3。经除尘器收集后粉尘废气排放浓度为20mg/m3。粉尘产生及排放情况见下表。 表13 粉料筒仓呼吸孔粉尘产生量及排放量一览表 筒仓 规格 除尘设施 风量 （m3/h） 入口浓度（mg/m3） 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放量(t/a) 100t 仓顶除尘器 1500 20000 20 0.03 0.072 每座粉料筒仓顶呼吸孔有组织粉尘经仓顶除尘器除尘后排放浓度为20mg/m3，排放量为0.072t/a。评价建议各筒仓废气经袋式除尘器处理后通过4根15m高排气筒排放，经采取以上措施后粉尘排放浓度均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准120mg/m3限值的要求。 （5）搅拌机进料粉尘 本项目干粉砂浆生产线配套的搅拌机为密闭式，搅拌过程为密闭搅拌，搅拌机仅在进料过程产生粉尘（进料时间按24小时计），参考《郑州兴业商砼有限公司年产30万立方混凝土和30万吨干混砂浆迁建项目环境影响报告表》（该项已于2013年8月通过郑州市环境保护局审批），由于项目干粉砂浆生产工序原料、生产工艺及工作制度与该项目相近，因此与该项目具有可类比性。 经类比知项目搅拌机进料粉尘产生速率为8.5kg/h，浓度为1545.45mg/m3，粉尘产生量为20.4t/a，经配套的脉冲袋式除尘器（风机风量为5500 m3/h，除尘效率为86%）处理后经一根15m高排气筒排放，粉尘排放量为2.856t/a，排放速率为0.397kg/h，排放浓度为72.18mg/m3。 （6）干粉砂浆散装、成品装袋粉尘及袋装成品装车粉尘 项目成品暂存筒仓放空口在抽料时有粉尘产生，成品装袋时会产生粉尘，袋装成品在人工装车过程中会产生粉尘。项目在料仓放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆出料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭料仓放料口阀门，然后出料车辆才能行使。采取以上措施后，可加强接料口的密闭性，减少放空口粉尘排放，项目放空口产生的粉尘对周围环境影响较小；项目设一台自动包装机，包装时出料口与袋口贴合度较好，在灌装过程中基本无粉尘逸散，只在每袋物料灌装完成后袋口敞开瞬间会产生少量粉尘。经类比同类项目，确定本项目包装工序粉尘产生系数为0.1kg/t物料，本项目年包装干粉砂浆7万吨，则包装过程中粉尘产生量为7t/a，评价建议自动装袋机出料口上方设置集气罩，集气效率为90%，粉尘经集气罩收集后引入脉冲袋式除尘器除尘（其风机分量为11000m3/h，除尘器处理效率为86%，项目日装袋时间为4小时）处理后经一根15m高排气筒排放，经采取以上措施后自动包装机粉尘排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值的要求。项目干粉砂浆成品装袋粉尘产生及排放情况见表14；项目干粉砂浆袋装成品在人工装车过程中会产生粉尘，评价要求袋装装车时在车间进行，并降低装车高度，采取以上措施，再经车间阻隔，干粉砂浆袋装成品在人工装车过程中产生的粉尘对周围环境影响较小。 表14 成品装袋粉尘产生量及排放量一览表 排放 方式 产生情况 排放情况 产生量（t/a） 浓度（mg/m3） 速率 （kg/h） 排放量（t/a） 浓度（mg/m3） 速率 （kg/h） 有组织 袋装 6.3 477.27 5.25 0.882 66.818 0.735 无组织 袋 装 0.7 / 0.583 0.315 / 0.2625 注：车间对粉尘的阻隔效率约为55%，经车间阻隔后无组织粉尘排放量为0.315t/a （5）各产尘环节粉尘产排情况汇总 表15 项目各产尘环节粉尘产排情况一览表 污染物 产尘单元 产生量（t/a） 排放量（t/a） 处理措施 有组织 粉尘 投料粉尘 3.002 0.3783 一套脉冲袋式除尘器，风机风量3500 m3/h，除尘效率86% 反击式破碎机 28.915 1.446 共用一套脉冲袋式除尘器，风机风量22000m3/h，除尘效率为95% 滚筒筛 48.170 2.409 对辊式破碎机 15.422 0.771 共用一套脉冲袋式除尘器，风机风量22000m3/h，除尘效率为95% 冲击式破碎机 43.795 2.200 分级概率筛 26.269 1.841 一套脉冲袋式除尘器，风机风量12000m3/h，除尘效率为93% 粉料仓筒呼吸孔粉尘 72×4 0.072×4 四套仓顶除尘器，风机风量均为1500m3/h，除尘效率99.9% 搅拌机进料粉尘 20.4 2.856 一套脉冲袋式除尘器，风机风量5500 m3/h，除尘效率86% 干粉砂浆成品袋装粉尘 7 0.882 1套脉冲袋式除尘器，风机风量为11000 m3/h，除尘效率为86% 合计 480.973 13.0713 / 无组织 粉尘 装卸、上料粉尘 2.42 0.484 原料装卸区、上料口共设4个喷雾除尘喷头，定期洒水降尘，效率80% 投料粉尘 0.3002 0.3002 / 干粉砂浆成品装袋粉尘 0.7 0.315 车间阻隔，阻隔率为55% 合计 3.4202 1.0992 / 2、废水 项目用水主要包括喷雾除尘用水、车辆清洗废水、职工生活用水。喷雾除尘用水在使用过程中全部挥发，无废水产生；车辆清洗废水经沉淀池沉淀后回用于车辆清洗；职工生活污水经沉淀池沉淀后用于厂区洒水降尘，不外排。 （1）喷雾除尘用水 项目共安装4个喷雾除尘喷头，以减少粉尘外溢量。经调查，单个喷头喷雾所需水量约为0.72L/min。每天喷淋时间按8h计，则项目喷雾除尘用水量为1.382m3/d（414.7m3/a）。 由于喷雾除尘喷头出水为雾状，不会凝结成水滴，因此该部分水分在使用过程中损耗，不会产生废水。 （2）车辆清洗水 运输车辆进、出厂磅房处，设置一座长度为70m，宽为10m，深为0.05m的洗车池，采用洗车池注水，车辆过后自行清洗车轮，结合人工冲水，全方位对车辆轮胎和车身进行冲洗，并结合地形预埋污水排放管，将车辆清洗废水引入沉淀池中后循环洗车。参考《云南省地方用水定额标准》（GB53T168-2006）中的自来水洗车用水量为60~80L/辆次，评价取70L/辆次。项目年产干粉砂浆25万吨，年工作300天，日均产量为833.33吨，运输量30t/车次，需运输约28车次/d，项目每辆罐车进、出厂均需清洗，项目清洗次数为56车次/d，则项目罐车清洗水用量约为3.92 m3/d（1176m3/a），产污系数按80%计，则车辆清洗废水量约为3.136m3/d（940.8m3/a）。评价要求设置一座5m3沉淀池，废水经沉淀池沉淀后循环洗车不外排。运输车辆经清洗后可有效降低二次扬尘污染。 （3）职工生活用水 项目劳动定员20人，年工作300天，生产采用8小时三班制，职工均不在厂内食宿，厂区厕所为旱厕。 根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）用水定额：企业管理人员、车间工人的生活用水一般宜采用30～50L/人•班，本项目取40L/人•班，则用水量为240m3/a（0.8m3/d），职工盥洗水排水量按80%计，则废水量为192m3/a（0.64m3/d）。 （3） 项目厂区水平衡 根据以上各用水环节的分析内容，项目建成后厂区的水平衡图见图4。 根据项目水平衡图可知，本项目总新鲜用水量为2.966m3/d，其中喷雾除尘用水均蒸发，无废水产生；运输车辆进出厂清洗用水量为3.92m3/d，其中3.136m3/d冲洗废水经沉淀后回用于洗车，补充新鲜水量为0.784m3/d；生活用水量为0.8m3/d，生活污水产生量为0.64m3/d，类比一般生活污水水质，本项目生活污水主要污染物产生浓度分别为COD：250mg/L， SS：150mg/L，NH3-N：25mg/L。 由于本项目清洗车辆废水量约为3.136m3/d，评价要求结合地形预埋污水排放管，将洗车废水引入5m3沉淀池沉淀后，回用于清洗车辆；项目生活污水产生量较小，且主要为员工的洗漱废水，评价建议经1m3沉淀池沉淀后，用于厂区洒水降尘。 3、噪声 本项目主要噪声来源于皮带输送机、反击式破碎机、对辊式破碎机、滚筒筛、冲击式破碎机、分级概率筛、搅拌设备、各类运输车辆及铲车等的运转过程，项目对各产噪装置采取了相应的降噪措施。各主要声源装置及控制方案见表16。 表16 主要声源装置及控制方案一览表 单位：dB（A） 序号 设备名称 噪声源强 控制措施 治理后噪声值 1 固定声源 皮带输送机 75 滚轴定期加润滑油 65 2 反击式破碎机 90 基础减振、厂房隔声 70 3 对辊式破碎机 90 基础减振、厂房隔声 70 滚筒筛 93 基础减振、厂房隔声 73 4 冲击式破碎机 90 基础减振、厂房隔声 70 5 分级概率筛 95 基础减振、厂房隔声 75 6 混合搅拌设备 85 基础减振、厂房隔声 70 7 移动声源 各类运输车辆 75 减速行驶、控制鸣笛 70 8 铲车 85 减速行驶、控制作业时间 80 4、固废 （1）各除尘装置收集的粉尘 本项目各除尘装置收集的粉尘量为480.973t/a，其中反击破与滚筒筛、对辊破与冲击破、分级概率筛连接的除尘装置收集的粉尘为石粉，经收集后定期外售；其余各除尘装置收集的粉尘成分为项目生产所用原料均回用于生产，综合利用。 项目石粉的成分为碳酸钙，广泛应用于橡胶、造纸、涂料、塑铝型材、陶瓷、水泥、玻璃、冶炼、耐火材料、医药、食品、日用化工、化妆品、工艺建筑、高级装饰装修等生产应用领域。尤其是应用于涂料和造纸上时可直接降低钛白粉使用量3%--10%，从而大幅度降低产品成本、 （2）选粉工序选出的石粉 项目选粉工序选出的石粉量为17500t/a，收集后定期外售。 （3）职工生活垃圾 本项目劳动定员为20人，生活垃圾按平均每人每天0.5kg的产量计算，则年产生量为3t/a，集中收集后由环卫部门统一处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 投料粉尘 | 有组织粉尘 | 428.85mg/m3（2.702t/a） | 60.05mg/m3（0.3783t/a） |
|  | 反击式破碎机 |  | 1460mg/m3（77.085t/a） | 73mg/m3（3.855t/a） |
|  | 滚筒筛 |  |  |  |
|  | 对辊式破碎机 |  | 1121.36mg/m3（59.217t/a） | 56.068mg/m3（2.971t/a） |
|  | 冲击式破碎机 |  |  |  |
|  | 分级概率筛 |  | 913.056mg/m3（26.297t/a） | 63.914mg/m3（1.841t/a） |
|  | 粉料仓筒呼吸孔粉尘 |  | 20000 mg/m3（288t/a） | 20mg/m3（0.288t/a） |
|  | 搅拌机进料粉尘 |  | 1545.45mg/m3（20.4t/a） | 72.18mg/m3（2.856t/a） |
|  | 干粉砂浆 成品装袋粉尘 |  | 477.27mg/m3（6.3t/a） | 66.818mg/m3(0.882t/a) |
|  | 装卸、上料粉尘 | 无组织粉尘 | 2.42t/a | 0.484t/a |
|  | 投料粉尘 |  | 0.3002t/a | 0.3002t/a |
|  | 干粉砂浆 成品装袋粉尘 |  | 0.7t/a | 0.315t/a |
| 水污 染物 | 汽车清洗废水（940.8m3/a） | SS | / | 经沉淀池沉淀后，回用于车辆清洗，不外排 |
|  | 生活污水（192m3/a） | COD | 250mg/L（0.048t/a） | 经沉淀池沉淀后，用于厂区洒水降尘，不外排 |
|  |  | SS | 150mg/L（0.029t/a） |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L（0.0048t/a） |  |
| 固体 废物 | 除尘装置 | 收集的粉尘 | 480.973t/a | 部分外售， 部分回用于生产 |
|  | 选粉工序 | 石粉 | 17500t/a | 收集后定期外售 |
|  | 职工生活 | 生活 垃圾 | 3t/a | 集中收集后由环卫部门统一处理 |
| 噪声 | 本项目噪声源主要是工程设备运行时产生的噪声，其中各种搅拌设备、皮带输送机、制砂系统（破碎、筛分）、各类运输车辆及铲车等噪声较大，噪声级为75～95dB（A），经预测，采取措施后项目厂界昼夜噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 –2008）2类标准要求。项目周围敏感点噪声叠加值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 |
| 其他 | / |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目建成后加强厂区地面硬化及绿化，使厂址区域生态得到一定补偿。 |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 根据现场调查，。项目租用原长九石料厂砂石加工区、砂石加工设备及生活设施进行建设，由于原厂地为露天生产，评价要求项目建设封闭车间将主要的生产设备置于车间内。项目施工期为2个月，施工过程产生的废水、废气、噪声及固废会影响周围环境。 1、水环境影响 （1）施工人员生活污水： 项目施工期拟定施工人员20人，均从附近村庄招募，施工人员不在厂区食宿，因此生活污水主要为洗漱废水，用水定额以20L/人•d计算，排水系数取0.8，则项目施工人员生活污水产生量为0.32m3/d，主要为洗漱废水，水质较为简单，根据类比资料，COD产生浓度 250mg/L，NH3-N产生浓度25 mg/L。 评价建议在施工场地建一座1m3的收集池，生活污水经收集后用于场地洒水降尘。 施工废水 项目生产车间为钢结构，建设过程中需要的混凝土较小且均为外购，所以项目施工过程中施工废水主要为车辆冲洗过程中产生的废水，其成份相对比较简单，主要污染物为SS，一般瞬时排放，水量较少。评价建议在施工场地设置一座1m3的沉淀池，施工废水沉淀后循环利用。 经采取以上措施后，评价认为项目施工期废水对周围环境影响较小。 2、环境空气影响 （1）运输车辆及施工机械在运行过程中产生的机动车尾气： 运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，其中主要含有CO、NOx、HC等污染物。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源，对大气环境影响较小。 （2）施工扬尘: 本项目建设过程中拟采用商品混凝土，由于拟建生产车间为钢结构，挖填方量较小，所以施工扬尘主要来自土地平整、建筑材料运输、露天堆放、装卸过程，在一定时段内都将会对周围环境造成不利影响。项目施工期间所产生的各类扬尘源属于瞬时源，产生的高度都比较低，粉尘颗粒也比较大，污染扩散的距离不会很远，其影响主要在施工场地附近150m左右的范围内，在扬尘点下风向0～50m为重污染带，50～100m为较重污染带，100～200m为较轻污染带，200m外影响轻微。 所以本项目施工过程对项目西北576m处的青龙窝及北346m处的南咀头影响轻微，对项目北95m处的黑泉沟，影响较大。 为减少项目施工扬尘对各环境敏感点的影响，结合《河南省蓝天工程行动计划》，评价建议采取以下措施： （1）施工现场(尤其是西、北两厂界)要设围栏或部分围栏，减少施工扬尘扩散范围； （2）施工中产生的物料堆应当合理布置，尽量设置在远离环境敏感点的位置，并采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施，禁止大风天气施工； （3）运输车辆限速行驶，尤其是在经过敏感点时更要减速慢行，并尽量采取遮盖、密闭措施。 （4）粉料运输车辆密闭，并控制运输车辆冒装渣土、带泥上路和沿途撒漏污染。 （5）施工过程中产生的建筑垃圾等应集中清运至荥阳市指定的建筑垃圾消纳场妥善处置； 经采取以上措施后，项目施工期产生的扬尘对周围环境空气及各敏感点的影响较小。 3、声环境影响 项目拟利用原长九石料厂的办公室、磅房、休息室等，主要建设生产车间及搅拌楼等。施工期主要工程有地基平整、压实、基础开挖等，使用的机械设备主要有挖掘机、推土机、振捣棒及运输车辆等。在施工过程中，机械设备及运输车辆产生的噪声会对作业人员和厂址周围环境造成一定的影响。施工机械及运输车辆的噪声源强见表17。 表17 施工期噪声源强一览表 单位：dB（A） 设备名称 噪声强度 设备名称 噪声强度 备注 挖掘机 93 振捣棒 95 设备1m处 推土机 86 运输车辆 85 由表中数据可知，现场施工产生的噪声较大，在实际施工过程中各类机械同时工作，各噪声源辐射相互叠加，噪声级将会更高，辐射范围也会更大。 项目施工机械噪声主要属中低频噪声，在只考虑扩散衰减的情况下，预测模式如下： L1=L2-20lg(r2/r1) r2>r1 式中：L1、L2：距声源r1、r2处的噪声值，dB（A）； r1、r2：预测点距声源的距离。 经计算，现场施工机械随距离衰减后的噪声值见表18。 表18 施工机械在不同距离的噪声贡献值 单位：dB（A） 序号 机械名称 不同距离处的噪声贡献值 施工阶段 10m 30m 50m 70m 90m 100m 200m 300m 1 挖掘机 73 63 59 56 54 53 47 43 土石方 2 推土机 66 56 52 49 47 46 40 36 3 振捣棒 75 65 61 58 56 55 49 45 打桩 4 运输车辆 65 55 51 48 46 45 39 35 结构 由上表可知，在距项目施工边界70m处，噪声昼间贡献值可满足2类功能区要求，在距项目施工边界200m处，噪声昼间及夜间贡献值均可满足2类功能区要求。本项目夜间不施工，项目施工噪声对70m以外的敏感点影响不大，距项目最近的敏感点为项目北95m处的黑泉沟，因此本项目施工期产生的噪声对周围环境敏感点影响不大。 为了将施工噪声扰民程度降到最低，评价提出以下要求： （1）加强施工管理，合理安排作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定进行，夜间不施工； （2）尽量采用低噪声施工设备和噪声低的施工方法； （3）采用商品混凝土，并加强运输车辆的管理，并控制车辆鸣笛； （4）加强与受施工噪声影响人群的联系，做好稳定工作，必要时采取临时安置等措施，最大限度减轻施工噪声对附近村民的影响程度和影响范围。 采取上述有效措施对厂区施工噪声进行控制后，本项目施工噪声对周围敏感点影响将会控制在较低水平。施工阶段噪声符合《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-1990）标准要求，不发生噪声扰民现象。 因此，项目施工期对周围声环境影响较小。 4、 4、固体废弃物 施工期间的固废主要有废弃建筑材料（砂石、混凝土、废砖、土石方等）以及施工人员产生的生活垃圾。 （1）施工建筑垃圾： 在施工现场产生的建筑垃圾应运往有关部门指定的建筑垃圾堆场进行处置，禁止四处乱堆乱倒建筑垃圾，防止对环境污染。 （2）施工期生活垃圾： 项目施工人员共20人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，垃圾产生量为10kg/d，生活垃圾应集中收集后，交由当地环卫部门集中处理。 采取以上措施后，评价认为施工期固体废物对周围环境影响较小。

二、营运期环境影响分析： 本项目营运期污染因素包括废气、废水、噪声和固废。 1、大气环境影响分析 （1）有组织粉尘 根据工程分析内容可知： 1）项目外加剂在人工投料的过程中会产生投料粉尘，经投料口上方的集气罩收集后进入一套脉冲袋式除尘器处理，除尘效率为86%，然后由1根15m高排气筒排放，粉尘排放速率为0.210kg/h，排放浓度为60.05 mg/m3； 2)项目破碎、筛分工序的粉尘主要来自于反击式破碎机、对辊式破碎机、密闭滚筒筛、密闭分级概率筛产生的粉尘：①反击式破碎机产生的粉尘（进、出口密闭）和滚筒筛（滚筒筛为密闭式）产生的粉尘进入一台除尘效率为95%的脉冲袋式除尘器处理，然后由1根15m高排气筒排放，粉尘排放速率为1.606kg/h，排放浓度为73 mg/m3；②对辊式破碎机和冲击式破碎机产生的粉尘一起进入除尘效率为95%的脉冲袋式除尘器处理，然后由1根15m高排气筒排放，粉尘排放速率为1.234kg/h，排放浓度为56.068 mg/m3；③分级概率筛产生的粉尘经抽风机抽至除尘效率为93%的脉冲袋式除尘器处理，然后由1根15m高排气筒排放，粉尘排放速率为0.767kg/h，排放浓度为63.914mg/m3； 3）项目水泥筒仓、粉煤灰筒仓、成品暂存筒仓各配备一套仓顶除尘器，混合料筒仓及粗、中、细砂筒仓合用一套仓顶除尘器，其除尘效率可以达到99.9%，经仓顶除尘器处理后，各筒仓呼吸孔粉尘排放速率为0.03kg/h，排放浓度约为20mg/m3； 4）本项目干粉砂浆生产线配套的搅拌机为密闭式，搅拌过程为密闭搅拌，搅拌机仅在进料过程产生粉尘，经配套的脉冲袋式除尘器（风机风量为5500 m3/h，除尘效率为86%）处理后，经一根15m高排气筒排放，粉尘排放速率为0.397kg/h，排放浓度为72.18mg/m3。 5）本项目成品袋装产生的粉尘经自动装袋机出料口上方的集气罩收集后引入脉冲袋式除尘器除尘（其风机分量为11000m3/h，除尘器处理效率为86%）处理后经15m高排气筒排放，粉尘排放速率为0.735kg/h，排放浓度为66.818mg/m3。 以上各环节有组织粉尘排放浓度均可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值有组织粉尘最高允许排放浓度120mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h的要求，对周围大气环境影响较小。 （2）无组织粉尘 本项目无组织粉尘主要有原料堆场装卸、上料粉尘，外加剂投料粉尘、干粉砂浆成品装袋过程中除尘器未收集到粉尘，由于产尘区域原料堆场、生产车间及搅拌楼距离较近，评价将以上三个区域视为一个无组织排放面源。根据工程分析内容可知，项目营运期无组织粉尘排放量1.0992t/a。 评价采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）规定的评价工作等级的划分原则和方法，选择推荐模式中的估算模式（SCREEN3模式）对本项目无组织粉尘的地面浓度进行预测。项目无组织粉尘排放源强见表19，预测结果见表20。 表19 本项无组织粉尘排放源强 排放源 污染因子 源强 （t/a） 面积 （m2） 有效高度 （m） 标准值（mg/m3） 整个厂区 粉尘 1.0992 1720 10 1.0 计算参数及预测结果见表20。 表20 估算模式计算结果表 预测点 无组织粉尘 浓度 (mg/m3) 占标率 (%) 东厂界 0.005171 0.06 南厂界 0.005171 0.06 西厂界 0.005171 0.06 北厂界 0.005171 0.06 黑泉沟（N 95m） 0.03239 3.6 南咀头（N346m） 0.02953 3.28 青龙窝（NW576m） 0.02818 3.13 下风向最大落地浓度 0.0342 3.80 对应的距离（m） 113 经预测，本项目无组织粉尘周围厂界、最大落地浓度在0.005171 ~0.0342mg/m3之间，能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物无组织颗粒物监测浓度限值1.0mg/m3的要求，因此项目生产过程中产生的无组织粉尘对周围大气环境影响较小。 根据现场调查可知，项目位于山岭地带，主要产尘部位（生产车间）位于山沟，而附近的敏感点黑泉沟、南咀头则位于山坡地带（青龙窝与本项目中间由一座山坡隔开，故不再分析），整体地势高出本项目生产车间15m左右，荥阳市常年主导风向为东北风，黑泉沟、南咀头均不在本项目的下风向；由上表预测结果知项目无组织粉尘在周围敏感点的落地浓度在0.02818~0.03239之间，且项目最大落地浓度未出现在敏感点处，综上分析，项目无组织粉尘对周围敏感点影响较小。 （3）大气环境防护距离分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）相关要求，项目产生的无组织粉尘需计算其大气环境防护距离，评价采用导则中的推荐模式计算项目的大气环境防护距离，计算结果见下表。 表21 大气环境防护距离计算结果 污染物 位置 面积(m2) 面源有效高度 （m） 排放源强 （t/a） 小时标准值(mg/m3) 计算距离 (m) 无组织 粉尘 厂区 1720 10 1.0992t/a 0.90 0 由上表可知，本项目厂区无需设置大气环境防护距离，项目采取评价建议的措施后，生产过程中产生的无组织粉尘对周围环境影响较小。 （4）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/TB13201-91）的有关规定，需对本项目无组织粉尘排放源做卫生防护距离分析，其预测模式可按下式计算： =+ 式中：—标准浓度值（mg/m3），粉尘取值0.9mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，其中A取为700，B取为0.021，C取为1.85，D取为0.84； —工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平。 本项目卫生防护距离计算参数及结果见表22。 表22 项目卫生防护距离计算表 污染物名称 排放速率(t/a) 面积（m2） 卫生防护距离(m) 提级后距离（m） 无组织粉尘 1.0992 1720 5.463 50 由上表可知，根据该项目污染物排放特点及卫生防护距离的确定要求，经计算本项目厂区无组织粉尘确定的卫生防护距离为5.463m，提级后为50m。评价要求项目建设封闭车间，将主要生产设备反击式破碎机、对辊式破碎机、冲击式破碎机、密闭滚筒筛、密闭选粉机等置于生产车间内，并对各破碎机进、出口进行密封，以减少粉尘外溢量。 本项目厂区确定的卫生防护距离为东厂界外30m、南厂界外25m、西厂界外0m、北厂界外0m。根据现场调查，项目周围环境各敏感点均不在评价确定的卫生防护距离范围内。项目卫生防护距离包络线图见附图四。 2、水环境影响分析 根据工程分析，项目营运期总新鲜用水量为2.966t/d（即889.8t/a），其中主要为喷雾除尘喷头用水，全部蒸发不外排；车辆清洗废水约3.136t/d，经5m3沉淀池沉淀后用于车辆清洗；生活污水产生量为0.64t/a（即192t/a）主要为员工盥洗废水，评价建议厂区设置1m3沉淀池，生活污水经沉淀池沉淀后，用于厂区洒水降尘。 老邢水库位于项目西北侧755m处，是一座以防洪为主，兼顾灌溉以及水产养殖等综合利用的小（1）型水库。由上知本项目车辆冲洗废水及生活污水，经沉淀池沉淀后用于厂区洒水降尘不外排，基本不会对老邢水库产生影响。 因此，本项目营运期对周围水环境影响较小。 3、声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目主要噪声来源于皮带输送机、破碎机、分级概率筛、各类运输车辆及铲车等的运转过程，项目对各产噪装置采取了相应的降噪措施。项目各声源设备降噪前后的噪声值见表23。 表23 主要声源设备及降噪情况一览表 单位：dB（A） 序号 设备名称 噪声源强 控制措施 治理后噪声值 1 固定声源 皮带输送机 75 滚轴定期加润滑油 65 2 反击式破碎机 90 基础减振、厂房隔声 70 3 对辊式破碎机 90 基础减振、厂房隔声 70 滚筒筛 93 基础减振、厂房隔声 73 4 冲击式破碎机 90 基础减振、厂房隔声 70 5 分级概率筛 95 基础减振、厂房隔声 75 6 混合搅拌设备 85 基础减振、厂房隔声 70 7 移动声源 各类运输车辆 75 减速行驶、控制鸣笛 70 8 铲机 85 减速行驶、控制作业时间 80 （2）噪声预测方法 评价根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）对项目营运期噪声进行环境影响分析。 ①噪声源衰减 设备声源传播到受声点的距离为r，厂房高度为a，厂房的长度为b，对于靠近墙面中心为r距离的受声点声压级的计算（仅考虑距离衰减）： 当r≤а/π，噪声传播途中的声级值与距离无关，基本上没有明显衰减； 当а/л≤r≤b/π时，声源面可近似退化为线源，声压源计算公式为： Lr=L0-101ogr/r0； 当r>b/л时，可近似认为声源退化为一个点源，计算公式为： Lr=L0-201ogr/r0 式中：Lr—距噪声源距离为r处声级值，[dB（A）]； L0—距噪声源距离为r0处声级值，[dB（A）]； r—关心点距噪声源距离，m； r0—距噪声源距离，r0取1m。 预测时，根据判别结果，取合适公式进行预测。 ②噪声源叠加 当预测点受多声源叠加影响时，采用噪声叠加公式： 式中：L—总声压级，[dB（A）]； Li—第i个声源的声压级，[dB（A）]； n—声源数量。 （3）噪声源环境影响预测 根据厂区建设布局情况及工程采用的隔声降噪措施，本次评价选择主要噪声源对厂界及敏感点的影响进行预测，预测结果见表24。 表24 厂界噪声环境影响预测一览表 单位：dB（A） 序号 设备名称 治理后噪声源强 厂界及敏感点 距离 贡献值 综合贡献值 1 皮带输送机 65 东厂界 50m 31.02 43.21 反击式破碎机 70 50m 36.02 对辊式破碎机 70 48m 36.38 滚筒筛 73 33m 41.45 冲击式破碎机 70 36m 38.87 分级概率筛 75 68m 38.35 混合搅拌设备 70 65m 38.74 2 皮带输送机 65 南厂界 87m 26.21 43.62 反击式破碎机 70 120m 28.42 对辊式破碎机 70 115m 28.79 滚筒筛 73 117m 31.64 冲击式破碎机 70 120m 28.42 分级概率筛 75 46m 41.74 混合搅拌设备 70 50m 37.96 3 皮带输送机 65 西厂界 35m 34.12 44.12 反击式破碎机 70 45m 36.94 对辊式破碎机 70 140m 27.08 滚筒筛 73 50m 39.02 冲击式破碎机 70 40m 37.96 分级概率筛 75 41m 41.74 混合搅拌设备 70 45m 36.94 4 皮带输送机 65 北厂界 61m 29.29 37.45 反击式破碎机 70 64m 33.88 对辊式破碎机 70 68m 33.35 滚筒筛 73 75m 35.50 冲击式破碎机 70 62m 34.15 分级概率筛 75 137m 32.27 混合搅拌设备 70 135m 27.39 由表24可以看出，本项目营运期间各固定设备运行产生的噪声对各厂界的贡献值在37.45～44.12dB（A）之间，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 项目运行时各类运输车及铲车也会产生噪声，由于其为移动声源，评价建议项目各类运输车辆及铲车应减速行驶、控制鸣笛，尤其是在晚间罐车经过个居民点时，应降低车速，禁止鸣笛，以减少对周围环境的影响，通过采用以上措施评价认为项目各运输车辆及铲机等对周围环境影响较小。 因此，本项目营运期间厂区产生的噪声经过合理的降噪措施处理后，对周围声环境影响较小。 4、固废 （1）各除尘装置收集的粉尘 由工程分析知本项目各除尘装置收集的粉尘量为480.973t/a，其中反击破与滚筒筛、对辊破与冲击破、分级概率筛连接的除尘器收集的粉尘为石粉，统一集中后定期外售；其余各除尘装置产生的粉尘主要成分为项目生产所用原料均回用于生产，综合利用。 （2）选粉工序选出的粉尘 由工程分析知项目选粉机选出的石粉量为17500t/a，收集后定期外售。 （3）职工生活垃圾 本项目劳动定员为20人，产生的生活垃圾量为3t/a，集中收集后由环卫部门统一处理。 综上所述，本项目营运期产生的各种固体废物均能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成二次污染。 5、总量控制分析 本项目大气污染物不涉及SO2、NOx。车辆冲洗废水经沉淀后用于厂区洒水降尘不外排；生活污水经沉淀后，用于厂区洒水降尘不外排，因此，本项目主要污染物COD、NH3-N、SO2、NOx总量控制指标均为0t/a。 6、项目选址合理性分析 （1）用地性质 本项目建设地点位荥阳市贾峪镇老邢村，占地面积为7.5亩约5000m2，项目厂址符合《荥阳市城市总体规划（2008-2020）》，贾峪镇土地利用规划。土地证明见附件4。 （2）对周围环境的影响 本项目喷雾除尘用水在使用过程中全部挥发，无废水产生；项目车辆清洗废水（3.136m3/d）经沉淀池沉淀后回用于车辆清洗；职工生活污水（0.64m3/d）经沉淀池沉淀后，用于厂区洒水降尘，对周围水环境影响较小；项目生产过程中产生的粉尘经采取有效措施治理后，排放量很少，经预测，各有组织粉尘排放浓度值在20～73mg/m3之间；项目无组织粉尘周围厂界、最大落地浓度在0.005171 ~0.0342mg/m3之间，能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物无组织颗粒物排放监测浓度限值1.0mg/m3的要求；因此，本项目对周围大气环境影响较小；项目设备噪声经基础减振、厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求，对周围声环境影响较小，铲车及运输车辆经减速行驶、控制鸣笛、控制作业时间，尤其在夜间经过居民点时需降低速度、禁止鸣笛通过采取以上措施对周围环境影响较小；项目各种固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境造成二次污染。 因此，本项目建成投产后对周边环境影响不大。 综上所述，本项目选址是合理的。 7、环保投资 项目营运期产生的废水、废气、噪声以及固废经采取相应防治措施处理后，对周围环境的影响很小。本项目主要环保投资见表24，投资共计151.5万元，占项目总投资的7.575%。 表25 工程主要环保投资一览表 序号 项目名称 污染源 治理措施 投资额（万元） 1 废水治理 车辆清洗废水 洗车池（1座，35m3），沉淀池（1座，5m3） 10 生活污水 沉淀池（1座，1m3） 0.5 2 废气治理 原料堆场装卸、上料扬尘 原料堆场硬化并进行半封闭，喷雾除尘喷头（4套） 10 投料粉尘 一套脉冲袋式除尘器，风机风量3500 m3/h，除尘效率86% 6 破碎筛选粉尘 对辊式破碎机 进、出料口进行密闭，共用一套效率为95%，风机风量为22000m3/h的脉冲袋式除尘器，一根15米高排气筒 18 冲击式破碎机 反击式破碎机 进出料口进行密闭，共用一套效率为95%，风机风量为22000m3/h的脉冲袋式除尘器，一根15m高排气筒 18 滚筒筛 分级概率筛 一套除尘效率为93%，风机风量为12000m3/h的脉冲袋式除尘器，一根15m高排气筒 15 粉料仓呼吸孔粉尘 四套除尘效率为99.9%，风机风量为1500m3/h的仓顶除尘器，4根15m高排气筒 8 搅拌机进料粉尘 一套脉冲袋式除尘器，除尘效率86%，风机风量为5500 m3/h，一根15m高排气筒 6 干粉砂浆成品装袋粉尘 一套效率为86%，风机风量为11000 m3/h的脉冲袋式除尘器，一根15m高排气筒 15 皮带输送扬尘 皮带传送机全部密闭 10 3 噪声治理 设备运行噪声 基础减振，厂房隔声 15 4 其他 厂区绿化、硬化 20 合计 151.5 8、环保验收内容 本项目“三同时”验收内容见表26。 表26 项目“三同时”验收一览表 项目 污染源 治理措施及验收内容 执行标准 废水 治理 车辆清洗废水 洗车池（1座，35m3），沉淀池（1座，5m3） / 生活污水 沉淀池（1座，1m3） 废气 治理 原料堆场装卸、上料扬尘 原料堆场硬化并进行半封闭，喷雾除尘喷头（4套） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的相关标准 投料粉尘 一套脉冲袋式除尘器，风机风量3500 m3/h，除尘效率86% 破碎筛选粉尘 对辊式破碎机 进、出料口进行密闭，共用一套效率为95%，风机风量为22000m3/h的脉冲袋式除尘器，一个15米高排气筒 冲击式破碎机 反击式破碎机 进出料口进行密闭，共用一套效率为95%，风机风量为22000m3/h的脉冲袋式除尘器，一根15m高排气筒 滚筒筛 分级概率筛 一套除尘效率为93%，风机风量为12000m3/h的脉冲袋式除尘器，一根15m高排气筒 粉料呼吸仓粉尘 四套除尘效率为99.9%，风机风量为1500m3/h的仓顶除尘器，一根15m高排气筒 搅拌机进料粉尘 一套脉冲袋式除尘器，除尘效率86%，风机风量为5500 m3/h，一根15m高排气筒 干粉砂浆成品装袋粉尘 一套效率为86%，风机风量为11000 m3/h的脉冲袋式除尘器，一根15m高排气筒 皮带输送扬尘 输送带全部密闭 噪声 治理 设备噪声 基础减振，厂房隔声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 其他 厂区硬化、绿化 /

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 投料粉尘 | 有组织 粉尘 | 集气罩，一套脉冲袋式除尘器 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值： 有组织粉尘最高允许排放浓度120mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h的要求 |
|  | 反击式破碎机 |  | 共用一套 脉冲袋式除尘器和一根15m高排气筒 |  |
|  | 滚筒筛 |  |  |  |
|  | 对辊式破碎机 |  | 共用一套脉冲袋式除尘器和一根15m高排气筒 |  |
|  | 冲击式破碎机 |  |  |  |
|  | 振动筛 |  | 一套脉冲袋式除尘器和一根15m高排气筒 |  |
|  | 粉料仓筒呼吸孔粉尘 |  | 四套仓顶除尘器和四根15m高排气筒 |  |
|  | 搅拌机进料粉尘 |  | 一套脉冲袋式除尘器和一根15m高排气筒 |  |
|  | 干粉砂浆 成品装袋粉尘 |  | 集气罩、脉冲袋式除尘器和一根15m高排气筒 |  |
|  | 装卸、上料粉尘 | 无组织 粉尘 | 原料堆场进行硬化，并进行半封闭；喷雾除尘喷头（4套） | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值： 颗粒物无组织排放监控浓度限值：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3的要求 |
|  | 投料粉尘 |  | / |  |
|  | 干粉砂浆 成品装袋粉尘 |  | 车间阻隔 |  |
| 水污 染物 | 车辆清洗废水 | SS | 经沉淀池沉淀后，回用于车辆清洗 | 综合利用 |
|  | 生活污水 | COD、SS、 NH3-N | 经沉淀池沉淀后用于洒水降尘 |  |
| 固体 废物 | 除尘装置 | 收集的 粉尘 | 一部分外售，一部分回用于生产 | 综合利用 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后由 环卫部门统一处理 | 合理处置 |
| 噪声 | 本项目噪声源主要是工程设备运行时产生的噪声，其中皮带输送机、破碎机、分级概率筛、各类运输车辆及铲车等的运转过程噪声较大，噪声级为75～95dB（A），经预测，采取措施后项目厂界昼夜噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 –2008）2类标准要求。项目周围敏感点噪声叠加值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 |
| 其他 | / |
| 生态保护措施及预期效果 本项目建成后加强厂区地面硬化及绿化，使厂址区域生态得到一定补偿。 |

结论与建议

1、评价结论 1.1 产业政策符合性 根据国家《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正），本项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类。本项目生产过程中所用的设备、工艺无国家《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中淘汰、限制类，因此本项目符合国家产业政策。 1.2 选址合理性 本项目拟建厂址位于荥阳市贾峪镇老邢村，占地面积为7.5亩约5000m2，项目厂址符合《荥阳市城市总体规划（2008-2020）》，贾峪镇土地利用规划。土地证明见附件4。项目营运期对周围地表水、大气环境、声环境影响较小，项目产生的各种固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境造成二次污染。 综上所述，本项目选址是合理的。 1.3 水环境影响 本项目营运期用水环节包括：喷雾除尘用水、车辆清洗用水及员工洗漱用水。其喷雾除尘喷头出水为雾状，不会凝结成水滴，因此该部分水分在使用过程中损耗，不会产生废水；车辆清洗废水经沉淀池沉淀后回用于车辆清洗；职工生活污水经沉淀池沉淀后用于厂区洒水降尘不外排。 因此，本项目营运期对周围水环境影响较小。 1.4 环境空气影响 （1）有组织粉尘 本项目有组织粉尘主要有：①原料装卸上料扬尘、输送扬尘；②破碎、筛选粉尘；③粉料筒仓呼吸孔粉尘；④干粉砂浆成品装袋粉尘。 以上各环节有组织粉尘经有效治理后排放浓度均可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值：有组织粉尘最高允许排放浓度120mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h的要求，对周围大气环境影响较小。 （2）无组织粉尘 本项目无组织粉尘主要有原料堆场装卸、上料粉尘，外加剂投料粉尘、干粉砂浆成品装袋过程中除尘器未收集到的粉尘。 经预测，本项目无组织粉尘周围厂界、最大落地浓度在0.005171 ~0.0342mg/m3之间，能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物无组织颗粒物排放监测浓度限值1.0mg/m3的要求，因此，项目生产过程中产生的无组织粉尘对周围大气环境影响较小。 （3）卫生防护距离 本项目无需设大气环境防护距离；项目无组织粉尘确定的卫生防护距离为50m。结合厂区平面布置，本项目厂区确定的卫生防护距离为东厂界外30m、南厂界外25m、西厂界外0m、北厂界外0m。根据现场调查，项目周围环境各敏感点均不在评价确定的卫生防护距离范围内。因此，项目生产过程中产生的无组织粉尘对周围各敏感点影响较小。 1.5 声环境影响 本项目主要噪声来源于皮带输送机、破碎机、分级概率筛、各类运输车辆及铲车等的运转过程，经采取有效的降噪措施治理后厂界噪声贡献值为37.45～44.12dB（A）之间，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此本项目营运期对周围声环境影响较小。 1.6 固废环境影响 （1）各除尘装置收集的粉尘 本项目各除尘装置收集的粉尘量为480.973t/a，部分外售，部分回用于生产综合利用。 （2）选粉工序选出的粉尘 由工程分析知项目选粉机选出的石粉量为17500t/a，收集后外售。 （3）职工生活垃圾 本项目劳动定员为20人，产生的生活垃圾量为3t/a，集中收集后由环卫部门统一处理。 综上所述，本项目营运期产生的各种固体废物均能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成二次污染。 2、评价建议 （1）建设单位必须严格执行环保“三同时”的要求，并经环保部门验收合格后方可正式投产。 （2）加强企业管理，规范操作，减少污染，节约资源，创建“环保模范企业”和“环境友好型企业”。 （3）本项目环保投资估算为151.5万元，占项目总投资的7.575%，主要用于项目废气、废水、噪声的治理以及固废的处置，评价建议严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用。 （4）建议有关部门避免在项目确定的卫生防护距离范围内规划建设新的敏感点。 （5）严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。 3、评价总结论 综上所述，荥阳市贾峪民赢建材厂年产25万吨干粉砂浆建设项目符合国家产业政策、选址合理，本项目在认真落实环评建议措施和要求的基础上，产生的各项污染物均能做到达标排放或妥善处置，对区域环境影响较小。从环境保护角度分析，该项目建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

外购原材料

生

产

机

制

砂

工

序

破碎（制砂）

筛选

输送

仓储（混合料仓、分料仓 ）

配料计量称重

入库

砂浆运输车

装袋

外加剂

成品

粉煤灰

水泥

外加剂罐

粉煤灰储存罐

水泥储存罐

均匀混合处理（密闭搅拌）

外运

废水

噪声

固废

废气

上料

192769.411

图2    项目生产机制砂物料平衡图    单位：t/a           单位：t/a

选粉

冲击破

筛分（滚筒筛）

石粉17500（外售）

粉尘48.170

192633.109

26250

192681.279

175106.812

粒径≥4.5mm

75133.109

175133.109

115632.732

反击破

对辊破

115661.647

77107.764

粉尘28.915

77090.342

粉尘43.795

筛分（分级筛）

干粉砂浆骨料

混合砂仓

100000

26.297

75106.812

100000

192771.831

2.42

原料（未考虑水分）

粉尘15.422

3001.763

50157.196

22053.343

175106.812

机制砂

粉煤灰

水泥

外加剂

250335.294

250000

319.114粉尘

粉料仓呼吸、搅拌机进料、装袋、散装

罐车散装180000

袋装70000

图3   项目干粉砂浆工序物料平衡图               单位：t/a

喷雾除尘

1.382

1.382

职工生活

0.64

0.16

图4  项目水平衡图        单位：m3/d

2.966

井水

沉淀池

0.8

厂区

洒水降尘

0.784

车辆清洗

沉淀池

0.784

3.136

3.136