一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新郑市辛店区域垃圾焚烧厂渗滤液沼气无害化治理及综合利用项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2401-410184-04-01-349660 |
| 建设单位联系人 | 钟* | 联系方式 | 153****6989 |
| 建设地点 | 河南省郑州市新郑市辛店镇贾嘴村第二组 |
| 地理坐标 | E113°54′13.857″，N34°41′10.453″ |
| 国民经济 行业类别 | D4417生物质能发电 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热电生产和供应业-89生物质能发电4417 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 新郑市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号 （选填） | 2401-410184-04-01-349660 |
| 总投资 （万元） | 2230 | 环保投资 （万元） | 464 |
| 环保投资占比（%） | 20.8 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2240.1 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《新郑市辛店镇总体规划（2013-2030年）》、《新郑市辛店镇总体规划（2018-2035）》； 审批机关：新郑市人民政府； 审批文件名称及文号：/ |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目位于郑州市新郑市辛店镇贾嘴村，属于生物质能发电项目，经查阅《新郑市辛店镇总体规划（2018-2035年）-土地使用规划》，本项目不在规划范围内，与《新郑市辛店镇总体规划（2018-2035年）-土地使用规划》不冲突；根据《新郑市辛店镇总体规划（2013-2030年）-土地利用总体规划》，项目所在地块用地性质为建设用地，项目选址符合规划。 |
| 其他符合性分析 | 1、与《产业结构调整指导目录》相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类。2024年1月31日，新郑市发展和改革委员会以2401-410184-04-01-349660出具了新郑市辛店区域垃圾焚烧厂渗滤液沼气无害化治理及综合利用项目备案证明，详见附件2。 2、与“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线：根据《河南省生态红线保护划定方案》，本项目及其污染治理设施均不在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等生态红线内，不涉及生态环境功能区划等相关文件规定的生态保护红线，满足生态保护红线的要求。 （2）资源利用上线：资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目生产过程所用能源为土地、水和电能，本项目用水主要为脱硫用水、锅炉用水、清洁用水和生活用水，用水量较少；项目正常运营所用电能使用沼气发电产生，自给自足；项目占地面积较小。项目占地、用水、用电等资源不会突破区域的资源利用上线。 因此，本项目建设符合资源利用上线要求。 （3）环境质量底线：环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 1）大气：项目所在区域环境空气质量监测值中的SO2、NO2、CO浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，PM10、PM2.5和O3浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，所在区域属于不达标区。根据《新郑市2023年蓝天保卫战实施方案》，新郑市通过采取一系列环境保护措施，大气环境质量可以得到逐步改善。 本项目沼气燃烧产生的废气经处理后可达标排放，对环境影响较小，不会对大气环境质量造成冲击。 2）地表水：根据郑州市生态环境局发布的《2022年1月-12月国控断面水质监测通报》中双洎河新郑黄甫寨监测断面的监测数据，除2022年8月份COD超标外，其余时间段双洎河新郑黄甫寨断面常规监测数据水质指标均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。偶发性超标可能与2022年8月份极端降雨气象有关，在有关部门做好相关防汛工作后，预计偶发性超标现象可消除。 本项目运行过程中产生的冷凝水和脱硫废水进行收集后，通过水泵抽至密闭桶内定期送往垃圾焚烧厂渗滤液处理中心处理，处理达标后用作垃圾焚烧厂循环冷却用水。生活污水和浓盐水经化粪池（9m3）沉淀后定期由密闭罐车送往垃圾焚烧厂渗滤液处理中心处理后用作圾焚烧厂循环冷却水使用，不外排，不会对地表水产生较大影响。 综上所述，项目建设对环境影响较小，符合环境质量底线要求。 （4）环境准入清单 本项目位于河南省郑州市新郑市辛店镇贾嘴村第二组，对照郑州市生态环境管控单元分布示意图（见附图7）以及《郑州市“三线一单”生态环境准入清单（试行）》的函（郑环函〔2021〕99号），本项目属于重点管控单元（编码：ZH41018420012），环境管控单元名称：新郑市岩溶水严重超采区。本项目与该文件相关准入要求对照分析详见表1-1、1-2。 表1-1郑州市生态环境总体准入要求 纬度 管控要求 本项目情况 相符性 空间布局约束 1、严禁在黄河干流和主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区，持续推进黄河流域高耗水、高污染、高风险产业布局优化和结构调整。 2、饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，禁止设置排污口，已设置的排污口必须拆除，禁止从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，禁止设置排污口。 3、严格控制新建露天开采矿山，“三区两线”范围内严禁新建露天开采矿山。地质遗迹保护区、各类自然保护区、风景名胜区、军事禁区、国家和省法律法规规定禁止从事矿业活动的区域禁止开采。 4、全面落实能源消费总量和强度“双控”，推行用能预算管理和区域能评制度，实施煤炭消费替代，所有新建、改建、扩建耗煤项目一律实施煤炭减量或等量替代。 5、坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，推动绿色转型和高质量发展。新、改、扩建“两高”项目严格落实《生态环境部关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见（环环评〔2021〕45号）》和《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见（豫环文〔2021〕100号）》要求。 1、本项目位于郑州市新郑市辛店镇，属于淮河流域，不属于高污染、高排放类项目。 2、项目不在新郑市饮用水水源保护区内。 3、本项目为沼气发电项目，不涉及矿山开采。 4、项目采用电能，均为清洁能源。 5、项目不属于高耗能、高排放项目。 相符 污染物排放管控 1、新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排要求。 2、“十四五”期间，全市水环境国、省控断面水质达到国家、省考核目标要求，稳定劣Ⅴ类水体消除成果，县级以上集中式饮用水水源地取水口水质达标率100%，地下水质量考核点位水质级别保持稳定，县城以上建成区黑臭水体全面消除，南水北调中线干渠水质保持稳定。全市空气质量持续改善，PM2.5年均浓度等指标完成国家、省考核目标要求。 3、积极推进污水处理和再生水利用设施建设，进一步提高污水处理厂深度处理和再生水利用水平。新、改、扩建城镇污水处理厂按所在区域其尾水排放达到或优于《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）表1、《贾鲁河流域水污染物排放标准》（DB41/908-2014）表1和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。加快建设农村生活污水收集管网和污水处理设施，处理后的废水须达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB41/1820-2019）排放限值要求。 4、新建、升级省级产业集聚区要同步规划、建设污水、垃圾集中收集等设施，污水集中处理设施必须做到稳定达标运行，同时安装自动在线监控装置；加快推进其他各类各级园区污水管网和集中处理设施建设。排污单位对污水进行预处理后向污水集中处理设施排放的，应当符合集中处理设施的接纳标准。 5、新建、改建、扩建涉VOCs排放项目应加强废气收集，安装适宜高效治理设施。 6、巩固提升农用地分类管理和安全利用，有序实施建设用地风险管控和治理修复。“十四五”期间，全市控制农业源氨排放，加强秸秆禁烧与综合利用工作，主要农作物化肥农药施用量保持负增长，化肥、农药利用率均达到43%以上，规模养殖场粪污处理设施装备全配套，全市基本实现农膜全部回收。 1、项目污染物排放满足总量控制要求。 2、不涉及。 3、项目废水定期送往垃圾焚烧厂渗滤液处理中心处理后用作圾焚烧厂循环冷却水使用，不外排。 4、不涉及。 5、不涉及。 6、不涉及。 相符 环境风险防控 1、完善集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案，建立饮用水水源地污染来源预警、水质安全应急处理和水厂应急处理三位一体的饮用水水源地应急保障体系。 2、防范跨界水污染风险，建立黄河干流及支流等河流上下游水污染防治联动协作机制和水污染事件应急处置联动机制，落实应急防范措施，强化应急演练。 1、不涉及。 2、不涉及。 相符 资源利用率要求 1、“十四五”期间，发展绿色低碳能源，提高清洁能源利用比例，全市能耗“双控”指标和煤炭消费总量控制完成国家、省下达目标要求。 2、“十四五”期间，持续推进农业、工业、城镇等重点领域节水，提高水资源利用效率，开展最严格水资源管理制度考核；完善再生水利用管网建设，提升再生水利用率；全市年用水总量控制完成国家、省下达目标要求。 3、实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，提高土地资源利用效率。“十四五”期间，全市受污染耕地安全利用率力争实现100%，污染地块安全利用率力争实现100%。 1、项目采用电能，为清洁能源。 2、供水由市政管网供给，采用节水器具，提高水资源利用效率。 3、本项目所占区域规划用地为建设用地，不涉及耕地。 相符 表1-2 与环境准入清单符合性分析 管控要求 本项目情况 相符性 空间布局约束 1、严格控制高耗水新建、改建、扩建项目，推进高耗水企业向水资源条件允许的产业集聚区集中。 2、新、改、扩建“两高”项目严格落实《生态环境部关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见（环环评〔2021〕45号）》和《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见（豫环文〔2021〕100号）》要求。 1、本项目用水环节包括脱硫用水、锅炉用水、生活用水和清洁用水，年用水量3617.74m3，不属于高耗水项目； 2、本项目不属于“两高”项目。 相符 污染物排放管控 1、新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《贾鲁河流域水污染物排放标准》（DB41/908-2014）表1排放标准。 本项目不属于新建城镇污水处理厂。 相符 资源利用效率要求 1、超采区内禁止工农业及服务业新增取用地下水。 2、加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。加快区域配套自来水厂建设，逐步取缔企业自备地下水井。 本项目用水采用自来水管网供给。 相符 综上所述，本项目符合河南省郑州市“三线一单”管控要求。 3、与《新郑市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 表1-3 与《新郑市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 文件要求 本项目情况 相符性 严格落实生态环境分区管控。立足区域资源环境承载能力，落实“三线一单”生态环境分区管控方案，建立动态更新和调整机制，完善生态环境分区管控体系，实施准入负面清单管理。强化“三线一单”与相关规划的衔接，加强“三线一单”在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管及生态、水、大气、土壤、固体废物、环境影响评价、排污许可等环境管理的应用。严格建设项目生态环境准入，开展重大经济、技术政策生态环境影响分析 项目建设符合“三线一单”要求 相符 优化能源结构与布局。进一步改善能源消费结构，降低煤炭消费比重，支持风能、太阳能、生物质能、地热能等非化石能源开发利用。推动“引热入新郑”。推进抽水蓄能电站和风电等项目建设落地，提高非化石能源比例。原则上不再新建天然气热电联产，突出“压非保民” ；优先推进中心城区和近远郊重点城镇使用清洁能源，推进天然气分布式能源建设。新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。鼓励建设电、热、冷、气等多种能源协同互济的综合能源项目构建低碳高效的能源支撑体系。 本项目属于生物质能发电项目，原料采用垃圾焚烧厂渗滤液处理中心的沼气。 相符 综上所述，本项目符合《新郑市“十四五”生态环境保护规划》文件要求。 4、与饮用水水源保护区规划的相符性分析 （1）与《河南省城市集中式饮用水源保护区划》相符性分析 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办〔2007〕125号），新郑市城市集中式饮用水源保护区共有两处，分别为望京楼水库地表水饮用水源保护区、新郑水厂地下水饮用水源保护区（共5眼井）。根据河南省人民政府发布的《关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政办〔2019〕162号），调整了新郑市望京楼水库饮用水水源保护区。 ①新郑市望京楼水库地表水饮用水源保护区 一级保护区：老观寨水库兴利水位线（154.4米）以内的区域及兴利水位线以外200米东至阎家庄路—河东路—石家咀北路—乡道008、南至水库大坝南侧、西至河西路—金钟寨东路—王垌村东路—王垌村北路的区域；望京楼水库兴利水位线（126.7米）以内的区域及兴利水位线以外200米东至省道223、南至万邓路、西至库西路的区域。 二级保护区：一级保护区外，东至省道223、南至万邓路、西至岗李东路—岗李北路—王善东路—商登高速公路—冯家岗路—城轨路—走马岗路—国道107、北至刘庄东路—芦家村路—芦家村南路—后时路—后时东路—五里口南路—徐庄村路的区域。 ②新郑水厂地下水饮用水源保护区（共5眼井） 一级保护区：各井口外半径为50米的区域。 本项目位于郑州市新郑市辛店镇贾嘴村，距新郑市望京楼水库二级保护区约9.2km，距新郑水厂约13.5km，项目不在新郑市城市集中式饮用水源地保护区内。 （2）与《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》相符性分析 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号），新郑市无县级集中式饮用水源保护区。 （3）与《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》相符性分析 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）可知，新郑市辛店镇地下水井（共1眼井）1#水井一级保护区范围：以井点为圆心，30m为半径画圆的区域。经调查，本项目距水井约2.59km，不在新郑市辛店镇乡镇集中饮用水源保护区范围之内。 （4）与南水北调饮用水水源保护区相对位置关系相符性分析 根据《南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧水源保护区划定方案》豫调办[2018]56号文，南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 （一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。 （二）总干渠明渠段 根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： （1）地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。 （2）地下水水位高于总干渠渠底的渠段 ①微~弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。 ②弱~中等透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。 ③强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 相符性分析：本项目距离南水北调总干渠最近距离为8.7km，不在南水北调工程一级和二级保护区范围以内。 5、与《郑州市深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》的通知 （郑环委攻坚办〔2023〕23号）相符性 根据《秋冬季重污染天气消除攻坚战行动方案》的相关规定，要符合以下要求： 严格环境准入管理。严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严把高耗能、高排放、低水平项目准入关口。全市禁止新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃（光伏压延玻璃除外）、煤化工、焦化、铝用炭素、砖瓦制品等行业产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。新建、改建、扩建项目大宗货物年货运量150万吨及以上的，原则上要接入铁路专用线或管道；具有铁路专用线的，大宗货物铁路运输比例应达到80%以上。 开展低效治理设施提升改造。全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝等低效治理设施，对无法稳定达标排放的，通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治污设施处理能力、清洁能源替代等方式实施分类整治，对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改造，取缔直接向烟道内喷洒脱硫脱硝剂等敷衍式治理工艺，2023 年底前基本完成。重点行业环境绩效 A、B 级企业按照绩效分级指标要求安装分布式控制系统（DCS）等，实时记录生产、治理设施运行、污染物排放等关键参数，妥善保存相关历史数据。 相符性分析：通过上述分析，本项目建设符合产业政策、三线一单的要求，项目为沼气发电项目，不属于高耗能、高排放项目；沼气预处理采用湿法脱硫中的络合铁脱硫工艺进行脱硫，燃烧废气经SCR脱硝后经排气筒排放，经处理后废气可稳定达标排放，因此项目建设符合要求。 6、与《新郑市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案》（新办[2023]9号）相符性 表1-4 与《新郑市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案》相符性分析 文件 要求 项目实际情况 相符性 新郑市2023年蓝天保卫战实施方案 全面开展工业企业深度治理“回头看”。对水泥、耐材、碳素、铸造、砖瓦等行业炉窑、锅炉深度治理情况“回头看”，全面提升治污设施处理能力和运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，推进实施清洁生产改造，确保稳定达标排放。全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝、氧化法脱硝等低效治理设施，2023年 9 月底前，对无法稳定达标排放的，通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治污设施处理能力、清洁能源替代等方式实施分类整治；对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改造，取缔直接向烟道内喷洒脱硫脱硝剂等敷衍式治理工艺；推动燃气锅炉取消烟气再循环系统开关阀，确有必要保留的，通过设置电动阀、气动阀或铅封等方式加强监管。将所有10蒸吨/小时及以上燃气锅炉、4蒸吨/小时及以上生物质锅炉实施自动监控载入排污许可证，督促排污单位依法依规安装自动监控设施并与生态环境部门联网 本项目为沼气发电项目，沼气燃烧前配套有1套脱硫装置，用于脱除沼气中的硫化氢组分；每套发电机组燃烧废气均采用1套“SCR（选择性催化还原法）脱硝装置”进行脱硝处理。 相符 相符性分析：本项目沼气燃烧前配套有1套脱硫装置，用于脱除沼气中的硫化氢；每套发电机组燃烧废气均采用1套“SCR（选择性催化还原法）脱硝装置”进行脱硝处理，符合《新郑市2023年蓝天保卫战实施方案》的相关要求。 7、与备案相符性分析 表1-5 实际建设情况与备案相符性分析一览表 序号 名称 备案内容 实际建设情况 是否相符 1 项目名称 新郑市辛店区域垃圾焚烧厂渗滤液沼气无害化治理及综合利用项目 新郑市辛店区域垃圾焚烧厂渗滤液沼气无害化治理及综合利用项目 相符 2 建设地点 河南省郑州市新郑市辛店镇贾嘴村第二组 河南省郑州市新郑市辛店镇贾嘴村第二组 相符 3 建设性质 新建 新建 相符 4 占地面积 租赁土地面积约2300m2，排布沼气发电机组1000m2，消防水池100m2，高低压配电室及配套办公室1200m2 项目占地2240.1m2，沼气发电机组1000m2，消防水池100m2，高低压配电室及配套办公室1200m2 基本相符 5 原辅料 沼气 原料：沼气 辅料：脱硫剂、氢氧化钠、尿素 基本相符 6 主要工艺 沼气-冷却-脱水-过滤-净化-进入内燃机发电机组 沼气-脱硫-脱水-过滤-进入内燃机燃烧发电 基本相符 7 主要设备 发电机组、沼气预处理设备、余热利用设备、脱硫净化系统、电力高低压控制系统等 发电机组、沼气预处理设备、余热利用设备、脱硫净化系统、电力高低压控制系统等 相符 8 总投资 2230万元 2230万元 相符 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 河南百川畅银环保能源股份有限公司新郑分公司拟在河南省郑州市新郑市辛店镇贾嘴村第二组新建“新郑市辛店区域垃圾焚烧厂渗滤液沼气无害化治理及综合利用项目”。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》的有关规定，本项目属于“四十一、电力、热电生产和供应业-89生物质能发电4417”类别中的“利用农林生物质、沼气、垃圾沼气发电的”类别，应编制环境影响报告表。 受建设单位委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作。在现场踏勘和收集资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目环境影响报告表。 因蒸汽供热管道暂未设计，本次评价不包含蒸汽供热管道。 2、本项目建设地点及周围环境状况 项目厂址位于河南省郑州市新郑市辛店镇贾嘴村第二组。项目周边500米范围内无环境保护目标，项目东侧隔农田50m为郑州鸿泰众鑫环保科技有限公司，西侧、南侧和北侧均为农田。本项目地理位置见附图1，周围环境概况见附图2。 3、本项目主要建设内容 项目投资2230万元，占地面积2240.1m2，用地性质为建设用地。基本情况见表2-1，主要建设内容见表2-2，项目平面图见附图3。 表2-1 本项目基本情况一览表 序号 名称 内容 1 项目名称 新郑市辛店区域垃圾焚烧厂渗滤液沼气无害化治理及综合利用项目 2 建设性质 新建 3 建设地点 河南省郑州市新郑市辛店镇贾嘴村第二组 4 占地面积 2240.1m2 5 总投资 2230万元 6 劳动定员 劳动定员6人 7 工作制度 年工作330天，每天2班，每班工作12小时（8:00~20:00；20:00~次日8:00） 表2-2 本项目主要建设内容一览表 类别 名称 建设内容 备注 主体工程 沼气输送系统 沼气输送管道采用地下铺设，直径250mm的PE管道，总长约900m 新建 沼气预处理系统 主要用于完成对沼气抽取、脱硫、脱水、过滤、计量工作，并向机组稳定供给符合净化指标的气源，主要包括罗茨风机组、风冷散热器、过滤器、脱硫设施等 新建 发电机组 包括沼气发动机及发电机主体结构，实现燃烧、做功、产生电能、输出的功能，项目配套设置1000kw发电机3台，生产正常年的发电量是1471万kWh。 新建 高低压系统 低压0.4kV系统：站用电柜、气体预处理控制柜、后台监控柜、照明控制箱、动力、控制及通讯电缆、母排等； 高压10kV系统：系统采用高压并网。电厂的高压系统包括：变压器、变压器保护柜、高压PT柜、高压计量柜，高压输出柜及保护装置、电力通讯柜 新建 余热利用系统 主要包括蒸汽锅炉、储水罐及锅炉配套设施 新建 辅助工程 办公生活区 建设办公室、宿舍和厨房，位于厂区东侧，占地面积约120m2 新建 脱硫剂储存间 位于厂区东北侧，占地面积约33m2 新建 机油房 用于存放未使用机油，位于厂区东北侧，占地面积约26m2 新建 仓库 新建；位于厂区东北侧，占地面积约26m2 新建 消防水池 占地面积100m2，容积约300m3 新建 公用工程 供水 市政自来水管网 / 供电 施工期间用电依托附近现有供电系统，运营期用电由项目自身发电提供 / 依托工程 废水 本项目产生的废水依托垃圾焚烧厂配套渗滤液处理系统进行处理 / 环保工程 废水 生活污水 生活污水和浓盐水排入化粪池（9m3）预处理后定期由罐车运至垃圾焚烧厂配套渗滤液处理系统 新建 生产废水 冷凝废水：预处理配套冷凝水井（1m3） 经收集后定期运至垃圾焚烧厂配套渗滤液处理系统 新建 脱硫废水：脱硫系统配套收集池（0.5m3） 锅炉清洗排污水 清洗废水由水罐收集后定期送往填埋场配套渗滤液处理系统 / 废气 燃烧废气 沼气发电预处理设施配套有1套脱硫装置，用于脱除沼气中的硫化氢组分；每套发电机组燃烧废气均采用1套“SCR（选择性催化还原法）脱硝装置”进行脱硝处理，然后通过15m高排气筒（DA001~DA003）排放。（共3套“SCR脱硝装置+15m高排气筒”） 新建 厨房油烟 经油烟净化装置处理达标后排放。 新建 噪声 采用基础减震、距离衰减、集装箱消音等措施 新建 固废 生活垃圾 收集后，交由环卫部门处理 / 一般工业固废 新建一座10m2一般工业固废暂存间，硫渣、废渣经收集后送至垃圾焚烧厂处理；纯水制备产生的废活性炭和废滤芯经收集由供货厂家回收 新建 危险废物 新建一座16m2危废暂存间，废机油、废含油手套、废机油桶、废催化剂等危险废物收集后暂存于危废暂存间，及时交给有资质单位运走处理 新建 4、项目产品及规模 本项目正常生产的发电量是1471万kWh/年，蒸汽量2970t/a。 5、主要设备 表2-3 本项目主要设备一览表 名称 数量 型号/规格 功率kW 沼气输送管道 900米 DN250mm / 预处理系统 罗茨风机 2台 / 22 制冷压缩机 1台 / 4.8 风冷散热器 3台 / 1.1 循环水泵 3台 / 1.1 汽水分离器 1台 Φ600x1500 / 脱硫塔 1座 Ф1400*10000 / 氧化风机 2台 Q=6.9m³/min 15 板框压滤机 1台 2.2 软化水制备装置 1台 1t/h / 控制柜散热风扇 3台 / 1 发电系统 发电机组 3套 G3516A 1000 高低压系统 低压0.4kV系统机组 1组 / / 高压10kV系统机组 1组 / / 余热利用系统 蒸汽锅炉 3台 0.6t/h / 尾气处理系统 SCR脱硝装置 3套 / / 控制室 控制室排风扇 2台 / 1 机房空调 4台 / 1.5 6、主要原辅料 表2-4 本项目主要原辅料与资/能源一览表 名称 单位 数量 备注 原辅材料 沼气 Nm3/a 556.09×104 垃圾焚烧厂收集 防冻液 L/a 1080 防冻液循环量1800L，定期补充：90L/月 脱硫剂 t/a 12.2 主要成分三氧化二铁，外购 氢氧化钠 t/a 1.456 45%浓度 尿素 L/a 73550 32.5%尿素水溶液 能源消耗 水 t/a 4542.6 市政自来水 机油 t/a 8.595 在线量0.955t，约40天更换一次，一年约9次 电 80kW·h 原料来源及消耗情况：本项目利用郑州正兴环保垃圾焚烧厂和新郑光大焚烧厂配套的厌氧发酵罐产生的沼气进行发电。郑州正兴环保垃圾焚烧厂和新郑光大焚烧厂位于本项目西侧约360m处，郑州正兴环保垃圾焚烧厂项目建设规模为日处理生活垃圾2250吨，厂区内渗滤液水处理有4个厌氧发酵罐（4*3000方），发酵罐内设计有加热盘管，冬季保温效果较好，可以保持中温发酵。目前正兴环保每天渗滤液水处理量580立方左右，冬季保持中温恒温发酵，预计产气量可维持在9000立方/天，夏季产气量可达到16000立方/天，进水COD值60000左右，出水COD值2000左右，沼气浓度60％左右；新郑光大焚烧厂日均处理生活垃圾1000吨，年处理生活垃圾36.5万吨，目前新郑光大每天渗滤液水处理量200立方左右，预计产气量可维持在3600立方/天。 综上，郑州正兴环保垃圾焚烧厂和新郑光大垃圾焚烧厂的渗滤液处理工程日处理渗滤液共约800t，则年平均产渗滤液约266400t，根据中国自愿减排交易信息平台公布的方法学并参照UNFCCC的小规模CDM项目方法学AMS-III-H：Methane recovery in wastewater treatment（第16版）测算出年产沼气量约为5560887m3。 沼气：主要成分为甲烷（CH4）38~65%，二氧化碳（CO2）30~48%，氧（O2）1~2%，还含有少量的氮、硫化物和其他微量有机成分，根据项目建设方在河南省内其他同类项目的运行经验资料，本项目所用沼气具体成分和含量情况如下表。 表2-5 沼气成分含量表 名称 CH4 CO2 N2 O2 H2S NH3 H2 CO 其他气体 成分 38~65 30~48 2~5 0.1~1.0 0~0.06 0~0.1 0~0.2 0~0.2 0.001~0.01 5、公用工程 5.1 供电系统 本项目施工期间用电依托附近现有供电系统，运营期用电由项目自身发电提供，运营期年用电量约80kW·h。 5.2 给排水 本项目用水采用市政自来水供给。项目用水主要为职工生活用水、清洁用水、软水制备用水、脱硫用水和锅炉用水； 项目排水采用雨污分流，污水主要为生活污水、浓盐水、沼气脱水产生的冷凝水、锅炉排污水。 项目运营期间使用防冻液代替水进行冷却，防冻液无需更换，只需要定期补充。 1、脱硫用排水、软水制备用排水 本项目脱硫用水采用软水，软水制备能力为1m3/h。自来水转化为纯水的转化效率为70%，剩余30%全部为浓盐水。 根据建设单位提供资料，沼气脱硫用水约每天0.1t，经统计，脱硫工序年用纯水量为33t，则每年纯水制备需要自来水用量为47.14m3/a（0.14m3/d），浓盐水产生量为14.14m3/a（0.04m3/d）。该部分水经脱硫工序后，部分直接在汽水分离器中分离成为冷凝水，部分进入脱硫废物（硫渣）中。硫渣在压滤过程产生脱硫废水，根据调查，该过程年产生脱硫废水约19.8m3/a（0.06m3/d）。 2、沼气冷凝水 本项目沼气脱水过程中会产生冷凝水，根据企业调查，每一万立方沼气可产生约200L冷凝水，则本项目冷凝水产生量为111.20m3/a（0.34m3/d），这些废水经预处理配备的冷凝井（1m3）收集后由水泵抽至罐车中定期运往填埋场配套渗滤液处理系统。 3、锅炉用排水 本项目蒸汽锅炉采用软水。 3.1锅炉蒸汽用水 根据建设单位提供资料，本项目共设3台0.6t/h的蒸汽锅炉，锅炉运行7920h，根据调查，锅炉蒸汽供热采用直接供热，每天补充软水量9t，蒸汽锅炉年运行330天。通过计算，蒸汽锅炉每年补充软水量2970t，则每年纯水制备需要自来水用量为4242.86m3/a（12.86m3/d），浓盐水产生量为1272.86m3/a（3.86m3/d）。该部分废水经化粪池（9m3）收集后定期运往填埋场配套渗滤液处理系统。 3.2锅炉清洗用排水 本项目锅炉需定期检修清洗，平均每半年清洗乙醇，一次清洗用水量为1m3，则年用水量为2m3，锅炉下方设排污口，清洗废水由水罐收集后定期送往填埋场配套渗滤液处理系统。 4、清洁用水 本项目清洁主要为降尘和打扫地面。每日用水量约0.1m3，则清洗用水年使用量为33m3/a。清洗水全部蒸发，不外排。 5、职工生活用排水 项目劳动定员6人，在厂区内食宿。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），生活用水按每天120L/人计，用水量为0.72m3/d（237.6m3/a）。废水产生量按用水的80%计，则生活污水产生量为0.576m3/d（190.08m3/a）。 本项目水平衡见下图： 注：本项目锅炉半年检修一次，一次用水量1m3，平均每天耗水量约0.006m3。 图2-1 项目水平衡图 单位m3/d 6、劳动人员及工作制度 本项目劳动定员6人，工作制度实行两班制，每班工作时间为12h，年工作330天。 7、项目平面布局 本项目厂址位于垃圾焚烧厂东侧约360m处，根据项目生产工艺特点，厂区布置分区明确，其中厂区西侧为项目主体工程，从北至南依次为沼气预处理系统、发电机组和余热利用系统；厂区东侧为配套辅助工程，包括仓库、脱硫剂储存间、机油房、一般工业废物暂存间、危废暂存间和办公生活区；配电室位于主体和辅助工程之间。项目生产工艺衔接紧凑，平面布置相对合理。平面布置图详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 施工期主要为沼气收集管道敷设、场地平整、主体工程和相关辅助设施的建设，以及设备安装。施工期工艺流程及产污节点见下图。 图2-2 本项目施工期工艺流程及产污环节图 工艺说明： 场地平整、基础工程（沼气收集管道敷设）、主体工程和相关辅助工程、设备安装：按照项目设计图进行建设，在项目的建设施工期间，施工扬尘、废水、噪声和固体废物等会对周围环境及环境敏感度造成不同程度的影响，但这种影响是暂时的，随着建设工程的结束而结束。 施工期产污环节∶ （1）大气环境影响因子：扬尘、汽车尾气及装修废气； （2）水环境影响因子：施工场地废水、生活污水； （3）噪声：施工设备、运输车辆产生机械噪声； （4）固体废物：弃土、建筑垃圾、废弃物。 二、营运期 生产工艺流程及产污环节： 本项目为沼气发电工程，即将垃圾焚烧厂垃圾储存产生的沼气经净化、除水、稳压处理后送入燃气发电机，发电后通过控制系统，将发出电能输送到城市供电系统，发电机工作产生的高温废气经管道输送至蒸汽锅炉进行余热利用。本项目生产工艺流程及产污环节见下图。 图2-3 本项目生产工艺及产排污流程图 工艺流程简述： 1、沼气输送系统 沼气输送系统全部采用PE管进行连接输送，本项目沼气由郑州正兴环保垃圾焚烧厂和新郑光大焚烧厂配套的渗滤液处理中心产生。沼气输送管道采用直径250mm的管道，总长约900m。本项目截止阀设在垃圾焚烧厂区，当本项目生产设施或环保设施故障时，关闭截止阀，沼气利用垃圾焚烧厂现有的火炬燃烧沼气。 2、沼气预处理系统 由于沼气中还含有水、硫化氢、二氧化碳等其他组分，不仅降低沼气的燃烧热值，而且还会对燃气发电机组产生腐蚀作用。故LFG在进入发电机组之前进行脱硫、脱水处理，气体通过冷凝、气液分离后可除去其中的液滴和细粒。预处理装置为撬装整体式结构。分离出的冷凝液进入冷凝液水井，定期送往垃圾焚烧厂渗滤液处理中心进行处理；脱硫采用三氧化二铁吸附脱硫法脱除气体中的硫化氢组分。 沼气经过预处理装置后应达到如下净化指标：调压阀前进气压力不低于300mm水柱；粉尘颗粒小于5μm，总含量不大于500mg/Nm3；CH4含量不低于30%；进气温度≤40℃。 脱硫工作原理：采用碱性络合铁催化剂的氧化还原性质，吸收酸性气中的H2S。H2S被络合铁直接氧化生成单质硫，络合铁转化为络合亚铁。 3、沼气发电机组 燃气发电机组系统包括沼气发动机及发电机主体结构，实现燃烧、做功、产生电能、输出的功能。该过程产生的高温废气直接送入蒸汽锅炉实现余热利用。 发电机组原理：利用生活垃圾产生的沼气（主要成分是甲烷）与一定比例的空气压入多个气缸内，燃烧后产生的热力推动带有曲柄连杆机构的火花塞往复转动，多个曲柄连杆机构将机械动能传递给发动机，使发动机按照设定的转速将动能传递给同轴上的发电机转子，转子转动切割定子间产生的磁力线，从而输出稳定的电能。 机组产生的余气经管道送至蒸汽锅炉供热实现余热利用。发电机组配套建设的冷风机组采用防冻液冷却通风实现对燃气发电机组的冷却。 系统配套设有机组安全保护系统、高低压系统、CDM/CCER计量系统、后台中央监控系统。 4、余热利用系统 内燃机发电机组的热效率通常在30%-40%左右，即有近一半的输入热量通过内燃机的烟气和缸套水对外排出。内燃机的排气温度通常在400-500℃之间，机组缸套水进出温差在10-20℃（进口、国产机组有异）。因此，回收这些余热进行再利用，以提高内燃机发电机组的热效率，提高沼气能源利用率，是一项变废为宝的节能工程。 经筛查，本项目周边10km范围内具备较为稳定的用热需求，本项目采用余热直接利用形式，为周边工、矿企业等提供蒸汽服务。 5、尾气处理系统 本项目采用选择催化还原（SCR）技术，以32.5%尿素水溶液作为还原剂，将发电机尾气中的氮氧化物(NOx)还原为N2。本项目采用的SCR催化剂活性组份为V2O5，载体为锐钛矿型的 TiO2。 三、主要污染工序 营运期主要污染物产生环节及污染物见下表。 表2-14 项目营运期污染物产生工序一览表 类别 污染物 产生环节 主要污染物种类 废气 烟尘、SO2、NOx、烟气黑度、氨 燃烧 颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度、氨 废水 沼气冷凝水 脱水、脱硫 COD、NH3-N、SS 脱硫废水 脱硫 COD、NH3-N、SS 生活污水 职工生活 COD、NH3-N、BOD5、SS 浓盐水 软水制备 SS、总硬度 锅炉排污水 锅炉 / 固废 硫渣 脱硫 硫化亚铁、单质硫 废活性炭 软水制备 废活性炭 废滤芯 预处理过滤 废滤芯 废渣 废渣 废机油 发电机组 废机油 废机油桶 废机油桶 含油抹布 含油抹布 废催化剂 脱硝 废催化剂 生活垃圾 员工生活 生活垃圾 噪声 生产、辅助动力设备 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁位置位于垃圾焚烧厂东侧360m处，经调查，该地块现状为破旧厂房，且近10年内未进行生产活动，因此项目不存在原有工程环境污染问题，施工时对原有厂房进行拆迁会产生扬尘、噪声和固废。《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第2号）项目类别中不包括拆迁活动。据此，拆迁活动不应纳入建设项目环境影响评价管理。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据环境空气质量功能区划分，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单。本次评价引用河南省生态环境厅发布的《河南省空气质量实况与预报》中2022年新郑市的数据，具体分析对比及达标情况见下表。 表3-1 新郑市空气质量现状 单位：μg/m3 污染物 评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率（%） 达标情况 PM10 年平均 82 70 117 不达标 PM2.5 年平均 46 35 131 不达标 SO2 年平均 12 60 20 达标 NO2 年平均 25 40 63 达标 CO 第95百分位数日平均 1200 4000 30 达标 O3 8h第90百分位数 180 160 113 不达标 根据上表可知，项目所在区域SO2、NO2年均浓度满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求；CO第95百分位数24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；PM10、PM2.5年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；O38小时平均质量浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 目前新郑市正在贯彻实施《新郑市“十四五”生态环境保护规划》《市委办公室 市政府办公室 印发新郑市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（新办〔2023〕9号）等相关文件，通过采取秋冬季聚焦PM2.5和重污染天气消除，夏季聚焦臭氧污染防治，加强PM2.5和臭氧协同控制、强化多污染物协同减排，科学确定攻坚重点区域、对象、措施，严格依法治理、依法监管等措施后，区域环境空气质量会逐步改善。 2、地表水环境质量现状 项目附近地表水为北侧约3.07km处的双洎河，双洎河为III类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。本次评价地表水环境质量参考双洎河新郑黄甫寨断面水质常规监测数据。根据郑州市生态环境局发布的2022年度（统计日期为2022年1月～2022年12月）国控断面水质监测通报，双洎河新郑黄甫寨断面水质监测结果见表3-2。 表3-2 双洎河新郑黄甫寨断面水质监测数据（2022年） 单位：mg/L 监测时间 监测因子 COD NH3-N 总磷 1月 / 0.66 0.075 2月 18.5 0.51 0.068 3月 8.7 0.31 0.067 4月 17 0.71 0.135 5月 17 0.22 0.057 6月 11 0.14 0.040 7月 11.7 0.43 0.048 8月 27 0.46 0.057 9月 / / / 10月 / 0.64 0.072 11月 18 0.58 0.053 12月 / / / 年均浓度 11.7 0.42 0.061 标准值 20 1.0 0.2 达标情况 达标 达标 达标 注：2022年9月份数据未公示，1月份、10月份、12月份部分数据缺失。 由上表可知，除2022年8月份COD超标外，其余时间段双洎河新郑黄甫寨断面常规监测数据水质指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。偶发性超标可能与2022年8月份极端降雨气象有关，在有关部门做好相关防汛工作后，预计偶发性超标现象可消除。 随着《市委办公室 市政府办公室 印发新郑市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（新办〔2023〕9号）的落实实施，项目所在区域地表水质量将持续改善。 3、声环境质量现状 根据调查项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，根据编制指南内容，项目不需要进行声环境现状监测。 4、生态环境 根据现场调查，项目周围主要为农田和企业，生物资源均为常见种，区域内无珍稀动植物存在，无规划的自然生态保护区，无重点保护的野生动植物，本项目建成后对周边生态环境造成影响较小。 5、地下水、土壤环境 本项目正常运行时不会对地下水及土壤产生影响，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不开展地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 根据现场踏勘，本项目周边均为农田和工业企业。项目500米范围内无大气环境保护目标。 2、声环境保护目标 本项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标。 3、地下水和生态环境保护目标 项目500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源环境保护目标，周边无自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的生态环境目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工期污染物排放标准 表3-4 施工期污染物排放标准一览表 污染类别 标准名称及级（类）别 污染因子 标准限值 废气 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 颗粒物 厂界无组织最高排放浓度1.0mg/m3 噪声 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 等效声级 昼间：70dB（A）；夜间：55dB（A） 2、运营期污染物排放标准 根据《关于生物质发电项目废气排放执行标准问题的复函》（环函2011 345号），单台出力65t/h以上的生物质发电锅炉按其燃料种类和燃烧方式执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)中对应的排放限值。若采用直接燃烧方式的，执行燃煤锅炉的排放限值；若采用气化发电方式的，执行其他气体燃料锅炉或燃气轮机组的排放限值。 《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2001)适用于单台出力65t/h及以下的生物质发电锅炉的排放管理。地方省级政府可根据法律规定制定严于《锅炉大气污染物排放标准》 (GB 13271-2001)的地方锅炉大气污染物排放标准。 本项目使用原料为沼气，沼气经预处理后经内燃发电机直接燃烧发电，经查阅《火电厂大气污染物排放标准》和《锅炉大气污染物排放标准》（（DB41/2089-2021）适用范围，本项目采用《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)表2燃煤锅炉和《锅炉大气污染物排放标准》（（DB41/2089-2021）表1燃生物质锅炉排放限值，并从严执行。 表3-5 运营期污染物排放标准一览表 污染类别 标准名称及级（类）别 污染因子 标准限值 废气 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 颗粒物 排气筒高度15m，有组织最高允许排放浓度1.2mg/m3，排放速率3.5kg/h SO2 排气筒高度15m，有组织最高允许排放浓度550mg/m3，排放速率2.6kg/h NOx 排气筒高度15m，有组织最高允许排放浓度240mg/m3，排放速率0.77kg/h 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃生物质锅炉排放限值 烟尘 有组织最高排放浓度10mg/m3 SO2 有组织最高排放浓度35mg/m3 NOx 有组织最高排放浓度50mg/m3 氨 有组织最高排放浓度8mg/m3 烟气黑度 ≤1级 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值 烟尘 有组织最高排放浓度20mg/m3 SO2 有组织最高排放浓度50mg/m3 NOx 有组织最高排放浓度100mg/m3 烟气黑度 ≤1级 《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604-2018)小型 油烟 油烟去除效率≥90%，浓度限值：1.5mg/m3 废水 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005） COD、BOD5 、NH3-N COD60、BOD510 、NH3-N10 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 等效声级 LAeq 昼间 60dB(A) 夜间 50dB(A) 固废 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020） 《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597—2023） |
| 总量 控制 指标 | 根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》，主要污染物是指实施总量控制的化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、氮氧化物（NOx）、挥发性有机物（VOCs）等4项污染物。项目排放的污染物有化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、氮氧化物（NOx）。 废气：经核算，本项目建成后NOx排放量为2.2855t/a。 废水：本项目废水经垃圾焚烧厂渗滤液处理中心处理后回用于垃圾焚烧厂循环冷却水，不外排。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影响分析 项目施工期主要为管道铺设、预处理装置和发电机组基底建设、控制室等的建设，设备的安装等，其对环境的影响主要表现为废气、废水、噪声及固废等。 1、环境空气影响分析 施工期大气污染物主要是施工现场扬尘及施工粉尘。为减少施工扬尘对大气环境的影响，评价要求施工单位严格执行《河南省2023年大气污染防治攻坚战实施方案》及《河南省建筑施工现场扬尘防治管理暂行规定》的相关规定，同时参照郑州市人民政府令第240号《郑州市机动车和非道路移动机械排放污染防治办法》相关要求，主要措施如下： ①工程施工前，施工现场出入口和场内主要道路必须混凝土硬化，严禁使用其他软质材料铺设。 ②施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，严禁车体带泥上路。 ③施工现场集中堆放的土方和开挖的裸露场地必须严密覆盖、固化和绿化。 ④施工现场必须设置垃圾存放点，集中堆放并覆盖，及时清运，严禁长时间堆放废弃物和随意丢弃。 ⑤施工现场运送土石方、渣土的车辆必须全密闭，要求车辆封闭性能完好，严禁沿路遗撒。 ⑥施工现场的水泥、石灰和其他易飞扬的细颗粒物建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置。 ⑦施工层建筑垃圾必须采用密闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷。 ⑧遇到五级以上大风或重度污染天气时，严禁土方开挖、土方回填、房屋拆除等作业。 ⑨施工现场必须建立洒水清扫制度，配备洒水设备，并有专人负责。 ⑩施工现场需设立醒目公示牌，公示扬尘控制措施和举报电话。 施工过程中必须做到“八个百分百”，即施工现场100%标准化围挡、工地砂土不用时100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、施工现场长期裸土100%覆盖或绿化、施工现场及污染指数100%监控、建筑垃圾清运车辆100%自动化密闭运输。 本次评价要求项目施工期严格落实河南省施工期各项管理要求。施工现场必须沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），主干道围挡高度2.5m，次干道围挡高度2m。围挡间无缝隙，底部设置防溢座，顶部设置压顶。 经采取以上建议措施后，施工场地对周边环境影响较小。随着施工的结束，该部分影响也将随之消失。 2、声环境影响分析 项目施工过程中施工噪声主要来源于建设项目施工活动中的施工机械，包括挖掘机、推土机、装载机等的机械噪声，以及各类运输车辆的交通噪声。施工期噪声影响虽然是暂时的，但是施工过程中采用的施工机械一般都具有噪声高、无规则等特点。评价要求施工期噪声污染防治措施主要包括： ①加强施工管理，合理安排施工作业时间。不得在夜间（22:00-6:00）进行产生强噪声污染、干扰周围居民生活的建筑施工作业。因施工工艺需要等原因确需连续施工的，必须提前7日持有关部门出具的确需连续施工证明向相关部门提出申请，经批准后方可施工。经批准夜间建筑施工作业的，施工单位应当提前3日向周围的单位和居民公告。公告内容应当包括：本次连续施工起止时间、施工内容、工地负责人及其联系方式、投诉渠道。 ②在施工总平面布置时，将高噪声设备布置在远离噪声敏感点的位置。 ③尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，禁止使用高噪声柴油冲击打桩机、振动打桩机。 ④合理安排施工计划，混凝土需要连续浇筑作业前，应做好各项准备工作，将混凝土振捣器运行时间压到最低限度。 ⑤加强对运输车辆的管理，尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 ⑥建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷，积极听取周围村民针对噪声影响的意见，发现问题，立即采取措施予以解决。 采用上述措施后，可有效减少项目施工对该居民点产生的影响，不会对周边环境产生噪声影响。 3、水环境影响分析 施工期废水主要为施工人员生活污水和少量的施工废水。施工废水经沉淀后循环使用不外排；施工高峰期施工人数为10人，不在厂区食宿，利用附近其他厂区公厕，由于项目工程量不大，施工周期短，施工废水对环境的影响不大。随着施工期的结束，施工废水对周围环境的影响也随之消除。 4、固体废物影响分析 施工期产生的固废主要为开挖土方、建筑垃圾及生活垃圾。其中工程开挖土方尽量做到填挖平衡，建筑垃圾及时清运至环卫部门指定位置进行处理。施工人员生活垃圾收集后由当地环卫部门清运，预计对周围环境影响不大。 本次项目工程量较小，施工期短，通过采取上述措施处理后，预计对周围环境的影响可以接受。 5、生态环境影响分析 本项目管道铺设为临时占地，部分路段铺设时会破坏少量农田，本项目的建设时间较短，施工后及时补植，造成的水土流失可很快得到控制。 项目占地原地貌为破旧厂房，施工过程严格控制施工范围，不会破坏周边植被；项目场地平整和设备安装过程造成水土流失，但因本项目施工期较短且不涉及深基坑开挖，所以在采取一定的水土保持措施后，项目施工期水土流失可以得到控制。 综上所述，项目施工期对周边生态环境造成的影响处于可接受的水平。 |
| --- | --- |
| 营运 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1 废气产排情况及达标分析 本项目废气为沼气燃烧产生的烟尘（以颗粒物计）、SO2、NOx、烟气黑度及食堂油烟。 本项目脱硫采用三氧化二铁吸附脱硫法脱除沼气中的硫化氢组分，脱硝采用“SCR（选择性催化还原技术）”对燃烧废气中的NOx进行脱硝处理。 烟气量：沼气中可燃气体主要为甲烷（CH4)，CH4含量约占沼气总量的60%，沼气按燃烧最大量702m3/h计算，其燃烧的化学反应方程式如下： CH4+2O2=CO2+2H2O 对于气体燃料，QY＞14637kJ/kg时，V0=1.09QY/4182 式中：VY—每立方米燃料燃烧产生的烟气量，m3/m3； ɑ—过剩气体系数，取1.4； V0—燃料燃烧所需理论空气量，m3/m3； QY—燃烧收到基低位发热量，kJ/m3，本项目燃烧热值约22400kJ/m3。 计算得出：VY=8.454m3/m3，则本项目沼气内燃机产生的废气量为5936m3/h。3台发电机共产生废气量17808m3/h。 颗粒物、SO2和NOx：根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4417生物质能发电行业系数手册中"沼气燃烧"类别中废气颗粒物产污系数以5.75×10-5kg/m3原料计、SO2产污系数以8.36×10-5kg/m3原料计、氮氧化物产污系数以2.74×10-3kg/m3原料计，本项目沼气使用量为556.09×104m3/年，发电机组年运行7920h，则燃烧工序颗粒物产量为0.3198t/a（0.04kg/h）、SO2产量为0.4649t/a（0.059kg/h）、氮氧化物产量为15.2369t/a（1.92kg/h）。 根据企业可研报告，本项目在锅炉排气处设“SCR脱硝装置”进行脱硝，该装置脱硝效率可达85%，根据前面计算，沼气燃烧烟气产生量为17808m3/h，经处理后颗粒物有组织排放量为0.3198t/a，排放浓度为2.25mg/m3，SO2有组织排放量为0.4649t/a，排放浓度为3.31mg/m3，氮氧化物有组织排放量为2.2855t/a，排放浓度为16.28mg/m3，能够满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)表2燃煤锅炉排放限值（烟尘排放浓度20mg/m3、SO2排放浓度50mg/m3、氮氧化物排放浓度100mg/m3）和《锅炉大气污染物排放标准》（（DB41/2089-2021）表1燃生物质锅炉排放限值（烟尘排放浓度10mg/m3、SO2排放浓度35mg/m3、氮氧化物排放浓度50mg/m3）要求。 本项目共设3组发电机，发电机组燃烧产生的废气温度在400~500℃，为了将余热再利用，本项目设置3台蒸汽锅炉，每台锅炉对应一根排气筒（编号：DA001~DA003），燃烧废气经锅炉供热降温后通过各自的排气筒排放。 氨：本项目脱销过程使用尿素溶液做催化剂，根据《火电厂污染防治可行技术指南》，采用SCR技术脱销逃逸氨的浓度不大于2.5mg/m³,本次以最大浓度计，根据上述计算，烟气量17808m³/h，则氨的产生量为0.3526t/a（0.0445kg/h）。 烟气黑度：本项目类比同类型沼气发电项目检测数据，沼气燃烧过程中产生烟气黑度≤1，故预计本项目烟气黑度≤1。 食堂油烟：本项目劳动定员6人，项目在厂区办公区设置1个食堂（按1个标准灶头设计)，为项目员工提供就餐服务（三餐)，食用油量平均按0.02kg/人·天计，本项目日烹饪时间为3小时，年运行330天，则食用油消耗量为0.12kg/d(39.6kg/a)。一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，项目取平均值3%，项目油烟废气经专用结构烟道收集、油烟净化处理设备净化后至楼顶排放（风量为2000m³/h)，净化效率不低于90%，食堂油烟产生量为1.188kg/a，产生速率为0.0012kg/h，产生浓度0.6mg/m³；排放量、排放速率和排放浓度分别为0.1188kg/a、0.0001kg/h、0.06mg/m³，满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604-2018)小型餐饮（油烟去除效率≥90%，浓度限值：1.5mg/m3）的要求。 表4-1 本项目废气产排情况一览表 产污环节 污染物 产生情况 治理设施 排放情况 排放口编号 排放口类型 产生量t/a 速率 kg/h 浓度 mg/m3 污染治理设施 处理 能力 m3/h 收集率% 去除效率 是否为可行技术 排放量t/a 速率 kg/h 浓度 mg/m3 沼气燃烧 颗粒物 0.3198 0.04 2.25 SCR脱硝设施 17808 100 / 是 0.3198 0.04 2.25 DA001 ~DA003 一般排放口 SO2 0.4649 0.059 3.31 / 0.4649 0.059 3.31 NOx 15.2369 1.92 107.82 85 2.2855 0.29 16.28 脱硝 氨 0.3526 0.0445 2.5 / / / / / 0.3526 0.0445 2.5 本项目各排气筒基本信息如下： 表4-2 项目废气排气筒信息一览表 编号 名称 排放口类型 污染物 排气筒位置 排气筒参数 经度 纬度 高度m 直径m 温度℃ DA 001 1#机组燃烧废气排气筒 一般排放口 颗粒物、SO2和NOx E113°35′ 23.587″ N34°24′ 20.928″ 15 0.4 110~130 DA 002 2#机组燃烧废气排气筒 一般排放口 E113°35′ 23.592″ N34°24′ 21.077″ 15 0.4 DA 003 3#机组燃烧废气排气筒 一般排放口 E113°35′ 23.567″ N34°24′ 21.285″ 15 0.4 1.2 非正常工况下污染物排放量核算 非正常工况主要考虑环保设施故障或风机故障等，净化效率降为0的情况，污染源非正常排放核算见表4-3。 表4-3 污染源非正常排放量核算表 污染源 原因 污染物 非正常排放速率（kg/h） 非正常排放浓度（mg/m3） 单次持续时间/h 年发生次数 应对措施 DA001~DA003 SCR脱硝设施或风机故障 NOx 1.90 107.78 1 ≤1次 立即停产，修复后恢复生产 非正常工况的控制措施： ①建设单位应加强日常的环保管理，密切关注废气处理装置的运行情况。在项目运营期间，建设单位应定期检测废气净化设备的净化效率，及时检修，以保持设备净化能力和净化容量，确保环保设施的正常高效运行，将废气对大气环境的影响降到最低。 ②加强对环保设备的日常保养和维护，委派专人负责环保设备的日常维护，确保环保设备的正常运行，一旦废气处理装置出现故障，应立即停止生产线的生产，待维修后，重新开启。 1.3废气污染防治措施可行性分析 本项目沼气燃烧工序废气主要为颗粒物、SO2、NOx、氨和烟气黑度，废气经“SCR脱硝设施”处理后经排气筒（DA001~DA003）排放；各排气筒颗粒物、SO2NOx、氨和烟气黑度有排放浓度均能够满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)表2燃煤锅炉排放限值（烟尘排放浓度20mg/m3、SO2排放浓度50mg/m3、氮氧化物排放浓度100mg/m3）和《锅炉大气污染物排放标准》（（DB41/2089-2021）表1燃生物质锅炉排放限值（烟尘排放浓度10mg/m3、SO2排放浓度35mg/m3、氮氧化物排放浓度50mg/m3、氨排放浓度8mg/m3）要求；同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准要求（15m高排气筒，颗粒物、SO2和NOx最高允许排放速率分别为3.5kg/h、2.6kg/h、0.77kg/h）。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），本项目采用SCR技术脱硝属于可行技术。 1.4 废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），本项目监测计划如下： 表4-4 本项目废气监测方案 监测点位 监测 因子 监测 频次 执行排放标准 1#机组燃烧废气排气筒 颗粒物、SO2和NOx、烟气黑度、氨 1次/月 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准、《锅炉大气污染物排放标准》（（DB41/2089-2021）表1燃生物质锅炉排放限值 2#机组燃烧废气排气筒 3#机组燃烧废气排气筒 1.5 废气排放的环境影响 根据新郑市2022年监测数据，本项目所在区域环境空气质量达标情况评价指标 SO2、NO2年均浓度满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求；CO第95百分位数24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；PM10、PM2.5年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；O38小时平均质量浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域为不达标区。 项目生产过程产生的颗粒物、 SO2、NOx、烟气黑度和氨经“SCR”脱硝处理后通过排气筒(DA001~DA003)有组织排放，排放速率及排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（（DB41/2089-2021）表1燃生物质锅炉排放限值要求和《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2燃煤锅炉排放标准，根据调查，项目周边500m范围内无环境保护目标，因此，本项目的实施对周边环境影响较小。 2、废水 项目废水主要有脱硫废水、浓盐水、沼气冷凝水、锅炉排污水以及生活污水。 2.1 浓盐水 根据前面分析，软水制备产生的浓盐水产生量为1287m3/d（14.14m3/a），主要污染物为SS80mg/L、总硬度800mg/L。该部分废水经化粪池（9m3）沉淀后定期由密闭罐车送往垃圾焚烧厂渗滤液处理中心处理后用作圾焚烧厂循环冷却水使用，不外排。 2.2 脱硫废水 根据前面分析，脱硫废水产生量为0.06m3/d（19.8m3/a），主要污染物为COD、SS、NH3-N。该部分废水经收集后和冷凝水一起送往垃圾焚烧厂渗滤液处理中心处理后用于焚烧厂循环冷却水回用，不外排。根据垃圾焚烧厂提供废水监测报告显示，渗滤液处理系统出口废水可满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）的要求。 2.3沼气冷凝水 根据前面分析，冷凝水产生量为0.34m3/d（111.22m3/a），主要污染物为COD、SS、NH3-N。该部分废水通过水泵抽至密闭桶内定期送往垃圾焚烧厂渗滤液处理中心处理后用于焚烧厂循环冷却水回用，不外排。根据垃圾焚烧厂提供废水监测报告显示，渗滤液处理系统出口废水可满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）的要求。 2.4锅炉清洗排污水 根据前面分析，锅炉排污水产生量为2m3/a。该部分废水由水罐收集后定期送往填埋场配套渗滤液处理系统后用于焚烧厂循环冷却水回用，不外排。 2.5生活污水 项目生活污水产生量为0.576m3/d（190.08m3/a）。生活污水主要污染物为COD310mg/L、BOD5160mg/L、NH3-N 25mg/L、SS 250mg/L、动植物油，该部分废水经化粪池（9m3）沉淀后定期由密闭罐车送往垃圾焚烧厂渗滤液处理中心处理后用作圾焚烧厂循环冷却水使用，不外排。 项目建成后废水水质及水量产生情况见下表。 表4-5 本项目废水污染物产生情况一览表 污水项目 水量m3/a COD mg/L BOD5 mg/L SS mg/L NH3-N mg/L 总硬度 生活污水 190.08 310 160 250 25 / 浓盐水 1287 110 / 80 15 800 脱硫废水 19.8 550 / 420 60 沼气冷凝水 111.22 320 / 400 50 锅炉排污水 2 / / / / / 总计 1610.1 153.4 18.9 126.3 19.1 639.5 垃圾焚烧厂渗滤液处理系统处理效率% 1610.1 99.9 99.9 / 62.9 / 处理后 1610.1 15.3 1.9 126.3 709.8 17.0 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005） / 60 10 / 10 / 达标情况 / 达标 达标 / 达标 / 依托可行性分析：本项目产生的沼气冷凝水和脱硫废水依托垃圾焚烧厂的渗滤液处理系统进行处理。渗滤液处理系统处理工艺采用“调节池+高效厌氧反应器（UASB）+膜生物反应器+纳滤+反渗透”。项目废水产生量为4.882m³/d，垃圾焚烧厂渗滤液处理系统的处理能力为900m3/d，根据垃圾焚烧厂验收报告，渗滤液处理系统最大日处理废水量约750m3/d，仍有余量，本项目废水量对渗滤液处理系统的冲击小；根据相关资料及实际工程实例，冷凝水和脱硫废水污染物产生情况与垃圾渗滤液类似，但浓度略低于渗滤液。根据垃圾焚烧厂提供废水监测报告，渗滤液处理系统出口废水可满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）的要求。因此，项目沼气冷凝液排入填埋场渗滤液处理系统进行处理是可行的。 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息如下： 表4-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息 序号 废水 类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水、浓盐水、沼气冷凝水 COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油、总硬度 依托垃圾焚烧厂配套渗滤液处理系统处理 不外排 TW001 化粪池 化粪池 / (是 (否 / 2 锅炉排污水 / / / / / (是 (否 / 3、噪声 3.1 噪声污染源及治理措施 本项目噪声主要来自于生产设备运行噪声，包括发电机组、循环水泵、制冷压缩机、压滤机、风机、蒸汽锅炉等，本项目选用低噪声设备，噪声值约为65~75dB（A）之间。设备噪声采取设备安装基础减振降噪等治理措施，项目各高噪声设备降噪措施及降噪效果。 表4-8 本项目噪声源强调查清单（室外声源） 单位：dB(A) 序号 声源名称 设备数量 空间相对位置/m 声功率级/dB(A) 声源控制措施 运行时段 X Y Z 1 发电机组 3 20 10 1 75 基础减震+消音间 24h不间断 2 循环水泵 3 10 24 1 70 3 制冷压缩机 1 14 23 1 70 4 压滤机 1 18 26 1 65 5 增压风机 2 5 24 1 70 基础减震 6 氧化风机 2 16 24 1 70 基础减震 7 蒸汽锅炉 3 8 11 1 70 基础减震 注：以厂区西南角为参考坐标（0，0，0） 3.2预测模式 本次声环境影响评价选用如下预测模式： 当预测点受多声源叠加影响时，噪声源叠加公式： 式中：L—总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2021)，本项目车间可视为面源。设距离为r，厂房高度为a，宽度为b，面声源影响预测模式如下： L(r)=L（r0）—Adiv 当r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似为点声源衰减特性Adiv≈20lg（r/r0））； 上述式中：L(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A)； r—预测点距离声源的距离，m； r0—参考位置距离声源的距离，m； Adiv—声波几何发散引起的倍频带衰减，dB。 3.3预测结果 本评价预测本项目噪声源对厂界的噪声贡献情况。噪声预测结果见下表。 表4-9 声环境预测结果统计及分析 单位：dB(A) 名称 本项目噪声贡献值 噪声标准值 达标情况 东厂界 37.74 昼间60，夜间50 达标 西厂界 49.95 达标 南厂界 46.52 达标 北厂界 39.67 达标 由上表可知，本项目运营期间生产设备产生的噪声经过距离衰减、厂房隔声后，项目厂界四周噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类要求（昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)）。因此，本项目营运期间生产噪声对周边声环境影响较小。 3.3 监测计划 本公司自行监测计划见下表。 表4-10 噪声自行监测计划 类别 监测点位 监测项目 监测频次 噪声 四周厂界 连续等效A声级 1次/季度 4、固体废物影响分析 根据企业提供资料，项目生产过程中产生的固废分为一般固废、危险废物和生活垃圾。一般固废包括硫渣、废滤芯、废渣、纯水制备产生废活性炭以及职工生活垃圾；危险废物包括废机油、废机油桶、含油抹布和废催化剂。 4.1生活垃圾 项目劳动定员共计6人，生活垃圾产生量以0.5kg/人•d计，则项目建成后生活垃圾产生量为0.99t/a，生活垃圾经收集后定期交由环卫部门处理。 4.2一般固废 4.2.1硫渣 本项目沼气预处理使用脱硫剂脱硫过程中，会产生脱硫固废，产生量约30t/a。脱硫后产生的废物主要为硫化亚铁和单质硫，这些废物不属于危险废物，属于一般固体废物。经收集后可直接送至垃圾焚烧厂处理。 4.2.2废滤芯 项目过滤器内采用PP滤芯对预处理系统内的沼气进行二级过滤，滤芯消耗量极少，平均一年更换一次，年更换量为0.01t/a，由供货厂家回收。 4.2.3废渣 本项目沼气预处理过程中的净化过滤过程会产生少量的废渣，产生量约0.05t/a。经收集后和硫渣一起送至垃圾焚烧厂处理。 4.2.4软水制备产生的废活性炭 本项目软水制备系统活性炭需要定期更换，更换频次为1次/年，根据企业提供资料，更换量约为0.08t/a，经查阅《国家危险废物名录（2021年版）》可知，纯水制备系统产生的废活性炭为一般固废，由供货厂家回收。 4.3危险固废 4.3.1废机油 发电机组运行产生废机油。根据前面计算，废机油年产生量为8.595t/a，经查阅《国家危险废物名录（2021年版）》可知，废机油为危险废物，废物类别为HW08，废物代码为900-214-08，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 4.3.2废机油桶 废机油年产生量为8.595t/a，根据机油桶规格（180L/桶，机油密度0.91*103kg/m3）计算，本项目废机油桶年产生量约为52个，经查阅《国家危险废物名录（2021年版）》可知，废机油桶为危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 4.3.3含油抹布 本项目在更换机油过程会产生含油抹布，根据统计，含油抹布年产生量0.02t/a，经查阅《国家危险废物名录（2021年版）》可知，废机油桶为危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 4.3.4废催化剂 项目产生的废气经由“SCR（选择性催化还原法）”工艺进行脱硝处理时会产生废催化剂，催化剂的更换频次为4次/a，10kg/次，废催化剂产生量约为40kg/a。经查阅《国家危险废物名录（2021年版）》可知，脱硝产生的废催化剂属于危险废物，废物类别为“HW50废催化剂”，废物代码772-007-50，废催化剂收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 本项目拟在厂区东北角建设1座16m2的危废暂存间。根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危险固废的环境影响应从危废的产生、收集、运输等全过程考虑，分析项目产生的危险废物可能造成的环境影响。根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，项目生产中涉及的危险废物情况见表4-11。 表4-11 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 危废暂存间 废机油 HW08 900-214-08 发电机组 16m2 桶装，密封 10t 及时更换及时运走 废机油桶 HW49 900-041-49 发电机组 含油抹布 HW49 900-041-49 发电机组 废催化剂 HW50 772-007-50 脱硝设施 项目危险废物汇总情况见下表。 表4-12 项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废机油 HW08 900-214-08 8.595 发电机组 液体 机油 机油 40天 T，I 新建16m2的危废暂存间，暂存后交有资质的单位处置 2 废机油桶 HW49 900-041-49 52个 发电机组 固体 机油 机油 40天 T 3 含油抹布 HW49 900-041-49 0.02 发电机组 固体 机油 机油 40天 T 4 废催化剂 HW50 772-007-50 0.04 废气脱硝处理 固体 / / 1季 T 项目危险废物储存场所基本情况见下表。 表4-13 项目危险废物贮存场所基本情况 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废暂存间 废机油 HW08 900-214-08 厂区东北角 16m2 桶装 10t 1年 2 废机油桶 HW49 900-041-49 3 含油抹布 HW49 900-041-49 4 废催化剂 HW50 772-007-50 危险废物暂存间必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求进行设计、运行和贮存。 a应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物； b贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 c地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s),或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s),或其他防渗性能等效的材料。 d容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容； e使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形； f危险废物暂存间应设立危险废物标志。形状：等边三角形，边长40cm；颜色：背景为黄色，图形为黑色；警告标志外檐2.5cm，材料应坚固、耐用、抗风化、抗淋蚀，如出现掉色、破损等情况应及时更换； 此外环评提出如下要求： 1）管理方面 ①设立企业固废管理台账，规范危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，确保厂内所有危险废物流向清楚规范。 ②制定和落实危险废物管理计划，执行危险废物申报登记制度。及时向当地环保部门申报危险废物种类、产生量、流向、处置等资料，办理临时申报登记手续； ③严格执行危险废物交换转移审批制度。所有危险废物交换转移向环保部门提出申请，经环保部门预审后报上级环保部门批准。危险废物交换转移前到当地环保部门网上申请联单。绝不擅自交换、向无危险废物经营许可证单位转移； ④必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 2）内部转运方面 ①危险废物从厂区内生产工艺环节运输到危废暂存间，应有专人负责，专用桶收集、转运，避免可能引起的散落。 ②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》，危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。 3）日常管理要求 项目危险废物在厂区临时存放时，应严格按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部部令第23号）、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求，将各类危险废物密闭储存，并粘贴危险废物标签，做好相应的记录。对相应的临时堆放场所应建设基础防渗设施、防风、防雨、防晒并配备照明设施等。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。危险废物的外运采用专门密闭车辆，防止散落和流洒。对危险废物的转移处理必须严格按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部部令第23号）执行。 综上所述，项目营运期产生的固体废物均能得到妥善地处理和处置，不会对周围环境造成二次污染。 项目固体废物产生、处置情况见下表。 表4-14 项目固体废物产排情况表 单位：t/a 序号 污染物名称 产生环节 状态 产生量 处置方式 1 硫渣 脱硫 固态 30 收集后送至垃圾焚烧厂处理 2 废渣 预处理 固态 0.05 3 废滤芯 过滤 固态 0.01 供货厂家回收 4 纯水制备产生的废活性炭 软水制备 固态 0.08 5 废机油 发电机组 液态 8.595 交有资质的单位处置 6 废机油桶 发电机组 固态 52个 7 含油抹布 发电机组 固态 0.02 8 废催化剂 脱硝 固态 0.04 9 生活垃圾 员工生活 固态 0.99 交由环卫部门 5、土壤、地下水环境影响分析 本项目造成地下水污染环节如下：机油房、危废暂存间机油下渗，污染附近的浅层地下水。 为了防止本工程营运过程中对区域地下水环境造成污染，评价要求建设单位在运行时，应严把设计和施工质量关，杜绝因材质、制度管理缺陷及运行失误而造成包装泄露；生产过程中加强管理，制定严格的岗位责任制，确保各种工艺设备完好，废液压油不发生渗漏；强化监控手段，定期检查，如发现问题应及时处理，避免对地下水产生影响。 同时针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点、辐射全面”的防腐、防渗原则，一般区域采用水泥硬化地面，重点区域采用防腐防渗地面。 ①本项目重点防渗区域为机油房、危废暂存间。防渗措施：防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-10cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ②本项目一般防渗区域为一般固废暂存间、 化粪池。防渗措施：防渗措施：水泥硬化，等效黏土层Mb≥1.5m，防渗系数K≤10-7cm/s。 ③本项目简单防渗区域为其他区域。防渗措施：地面进行硬化处理，地表破损裂缝时及时进行修补处理。 厂区防渗内容汇总见表4-15。 表4-15 厂区分区防渗内容汇总表 类别 区域 防渗方法 重点防渗区 机油房、危废暂存间 水泥硬化和环氧树脂防渗地坪 一般防渗区 一般固废暂存间、 化粪池 水泥硬化 简单防渗区 其他区域 一般地面硬化 综上，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的污染物下渗现象，避免污染土壤和地下水。因此，本项目建设对周边地下水、土壤环境影响较小。 6、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，本次环评将从风险识别、源项分析、影响分析、风险管理等方面对本项目投产后公司存在的环境风险进行分析，并根据分析结果，提出风险防范措施和建议。 6.1 风险源识别 根据工程分析，本项目涉及的风险物质为沼气（甲烷）和机油、废机油。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B-重点关注的危险物质及临界量表B.1确定临界量，结合建设项目的生产特点，对项目功能系统划分功能单元，确定潜在的危险单元及重大危险源。 单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。 单元存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。 式中：q1、q2……qn——每种危险物质实际存在量，t； Q1、Q2……Qn——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ 当 Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据项目风险源调查，项目Q值计算结果见下表。 表4-16 项目Q值计算结果一览表 序号 功能单元 风险源 危险物质名称 最大储存量（t） 临界量（t） q/Q 重大危 险源判定 1 输送管道 原料 甲烷 气态 0.0021 10 0.00021 否 2 机油房、危废间 辅料 机油及废机油 液态 3.276 2500 0.00131 否 q/Q 合计 0.00152 / 注：本项目内不设沼气柜，沼气主要存在于各生产管道中，因此沼气储存量主要为管道中的流通量。 从上表可以看出，Q=0.00152，环境风险潜势为I。评价工作等级为简单分析。 6.2 环境风险识别 （1）项目风险物质识别 本项目生产过程中的主要物料、中间产品及最终产品等物质，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中关于物质危险性标准，以及物质本身的危险性、毒理性指标和毒性进行分类，并考虑其燃烧爆炸性，进行识别。项目主要危险物质甲烷理化性质及危险特性如下： 表4-17 甲烷风险识别表 标识 中文名 甲烷 英文名 Methane 分子式 CH4 危规号21007 UN编号：1971 分子量 16.04 危险性类别 第2.1类易燃气体 理化特性 熔点（℃） -182.5 沸点（℃） -161.5 燃烧热（kJ/mol） 889.5 饱和蒸汽压（kPa） 53.32（-168.8℃） 相对密度 （水=1）0.42（-164℃） （空气=1）0.55 外观性状 无色无臭气体 溶解性 微溶于水，溶于醇、乙醚 稳定性 -- 局和危害 -- 禁忌物 强氧化剂、氟、氯 燃烧（分解）产物 一氧化碳、二氧化碳 主要用途 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造 爆炸特性 燃烧性 易燃 建规火险分级 甲 闪点（℃） -188 引燃温度（℃） 538 爆炸下限（V%） 5.3 爆炸上限（V%） 15 危险特性 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氧化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂接触剧烈反应 灭火方法 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉 毒性及健康危害 车间卫生标准 未制定标准 侵入途径 吸入、皮肤接触 急性毒性 LD50：无资料；LC50：无资料 健康危害 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤 急救措施 皮肤接触 若有冻伤，就医治疗 眼睛接触 ---- 吸入 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医 食入 ---- 应急处置原则 急救措施 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 皮肤接触：如果发生冻伤，将患部浸泡于保持在38~42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。如有不适感，就医。 灭火方法 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 泄漏应急处置 消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸汽或改变蒸汽云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。 作为一项紧急措施，泄漏隔离距离至少为100m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离至少为800m。 储运条件 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。验收时要注意品名，注意验收日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件损坏。 废弃处理 允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。 （2）环境风险单元识别 拟建项目生产过程中存在的潜在风险见下表。 表4-18 拟建项目生产过程潜在风险 序号 危险单元 危险物质 发生形式 事故类型 潜在风险 1 沼气管道 甲烷 泄露 火灾、爆炸 沼气泄漏遇明火引发火灾事故 2 机油房、危废暂存间 机油、废机油 泄露 火灾、爆炸 沼气泄漏遇明火引发火灾事故 6.3环境风险防范措施及应急措施 6.3.1 环境风险防范 1）本项目是对沼气进行收集利用，收集的沼气经净化后直接进入发电机组燃烧发电，不设沼气储罐。 2）本项目集气采用负压主动集气方式。项目设计有自动控制系统，当监测生产节点出现泄漏时，立即联动控制关闭负压集气系统，停止抽气，尽量减少事故泄漏量。 3）沼气收集设有稳压设备和安全预警系统。 4）定期维护沼气输送系统，保障导气系统畅通。 5）发电站内严禁烟火，并设置明显标志。用电设施等必须符合国家规定的安全要求，采用冷光源及防爆灯具。对管路进行经常性地检查，并设置相应的排风装置，强化通风。 6）加强人员操作管理，实行培训上岗，对发电机组、输送管道等要定时检修。同时，必须配备有关的个人防护用品。 7）实行专人负责，加强巡逻，记录环保措施运行台账，定期维护，保证废气处理设施的长期稳定达标运行。 6.3.2 应急措施 1）泄漏应急措施：一旦发生泄漏事故，立即按岗位紧急情况处理方法处理，并向部门和单位领导报告，同时迅速撤离泄漏污染区人员至上风向处；应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服，切断气源；漏气管道要妥善处理，修复、检验后再用。 2）火灾、爆炸应急措施发生小面积火灾情况，采用灭火器、消防沙灭火，不会产生废水；大面积火灾需使用消防水灭火时，产生大量的消防废水，存在泄漏液体及消防废液可能进入雨水管网的风险。故在火灾事故发生时，首先应尽可能切断泄漏源，关闭雨水排放阀，封堵可能被污染的雨水收集口。根据废水性质再做相应处理。若发生泄漏引起火灾，除产生一氧化碳和烟尘等污染物外，还可能会产生有毒烟雾等次生伴生污染物，主要采取消防水喷淋来减轻对环境的影响；消防废水可能混入油类物质、前处理废液及有毒有害物质等；本厂雨水管网在接入雨水排水系统前设置截止阀，第一时间对雨水排放口进行封堵。若因雨水管网截止阀出现故障，消防废水存在经雨水管网流入附近地表水体而造成地表水环境的影响，应及时向上一级主管部门报告，以使其能够采取必要的防护措施，减少对地表水环境的影响。 6.4风险评估结论 通过制定安全生产规范，加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，增强职工的风险意识，掌握本职工作所需要的安全知识和技能，严格遵守安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。因此，本项目通过落实上述风险防范措施，火灾、爆炸事故发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。 建设项目环境风险内容见下表。 表4-19 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 新郑市辛店区域垃圾焚烧厂渗滤液沼气无害化治理及综合利用项目 建设地点 河南省 郑州市 新郑市 辛店镇贾嘴村第二组 地理坐标 经度 E113°54′13.857″ 纬度 N34°41′10.453″ 主要危险物质及分布 沼气（甲烷）主要位于输送管道、机油（油类物质）位于机油房中、废机油主要在危废暂存间。 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 泄露遇明火容易发生火灾、爆炸事件，浓度过高易引起窒息。 风险防范措施要求 加强预防，做好防泄露措施。 填表说明：/ 7、环保投资及环保验收 项目建设总投资2230万元，其中环保投资为464万元，约占总投资的20.8%，具体内容见下表。 表4-18 工程环保投资一览表 序 号 治理项目 治理设施 投资额 （万元） 1 废气 沼气脱硫 脱硫装置 150 NOx 3套SCR脱硝装置+15m排气筒（DA001~DA003） 300 食堂油烟 油烟净化器+专用烟道 5 2 废水 生活污水、浓盐水 化粪池（9m3） 0.5 锅炉排污水 由水罐收集后定期送往填埋场配套渗滤液处理系统 1 沼气冷凝水、脱硫废水 冷凝废水：预处理配套冷凝水井（1m3） 经收集后定期运至垃圾焚烧厂配套渗滤液处理系统 1 脱硫废水：脱硫系统配套收集池（0.5m3） 3 固废 生活垃圾 垃圾桶 0.5 一般工业固废 10m2一般工业固废暂存间 1 危险废物 16m2危废暂存间 2 4 噪声 生产设备 设备基础减振、消音间 3 5 合计 464 8、环保验收内容 表4-19 “三同时”竣工环保设施验收一览表 类型 污染源 验收内容 验收标准 废气 沼气燃烧废气（颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度、氨） 沼气燃烧前配套有1套脱硫装置，用于脱除沼气中的硫化氢组分；每套发电机组燃烧废气均采用1套“SCR（选择性催化还原法）脱硝装置”进行脱硝处理后通过排气筒排放，共3套脱硝设施、3根排气筒 《锅炉大气污染物排放标准》（（DB41/2089-2021）表1燃生物质锅炉排放限值 、《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2燃煤排放标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准排放速率要求 食堂油烟 油烟净化器+专用烟道 《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604-2018)小型餐饮 废水 生活污水、浓盐水 化粪池（9m3） 依托垃圾焚烧厂配套渗滤液处理系统处理 经垃圾焚烧厂渗滤液处理系统处理后水质满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005） 冷凝废水 预处理配套冷凝水井（1m3） 脱硫废水 脱硫系统配套收集池（0.5m3） 锅炉清洗排污水 清洗废水由水罐收集后定期送往填埋场配套渗滤液处理系统 噪声 生产设备 选用低噪声设备、采用消音间 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348–2008）2类标准 固废 一般工业固废 1座10m2一般固废暂存区 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 危险废物 集中收集于1座16m2危废暂存间，并采用包装袋或密闭桶密闭存放 《危险废物暂存污染控制标准》（GB18597-2023） 生活垃圾 垃圾桶 合理处置 土壤、地下水 危废暂存间、一般工业废物暂存间、化粪池按要求进行防渗 / |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称)/污染源 | 污染物名称 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 沼气燃烧废气 | 颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度、氨 | 3套SCR脱硝装置+15m排气筒（DA001~DA003） | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2燃煤排放标准、《锅炉大气污染物排放标准》（（DB41/2089-2021）表1燃生物质锅炉排放限值、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准排放速率要求 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器+专用管道 | 《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604-2018)中小型餐饮业要求 |
| 地表水环境 | 生活污水、浓盐水 | COD、氨氮、BOD5、SS、动植物油、总硬度 | 化粪池（9m3），依托垃圾焚烧厂渗滤液处理系统 | 经垃圾焚烧厂渗滤液处理系统处理后水质满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005） |
|  | 冷凝水、脱硫废水 | COD、SS、NH3-N | 依托垃圾焚烧厂渗滤液处理系统 |  |
|  | 锅炉清洗排污水 | / | 由水罐收集后定期送往填埋场配套渗滤液处理系统 |  |
| 声环境 | 高噪声设备工作时的机械噪声 | 采用基础减震、距离衰减、消声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 脱硫 | 硫渣 | 送垃圾焚烧厂处理 | 合理处置 |
|  | 预处理 | 废渣 |  |  |
|  | 纯水制备 | 废活性炭 | 供货厂家回收 |  |
|  | 过滤 | 废滤芯 |  |  |
|  | 发电机组 | 废机油 | 交有资质的单位处置 |  |
|  |  | 废机油桶 |  |  |
|  |  | 含油抹布 |  |  |
|  | 脱硝 | 废催化剂 |  |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点、辐射全面”的防腐、防渗原则，一般区域采用水泥硬化地面，重点区域采用防腐防渗地面。 ①本项目重点防渗区域为危废暂存间。防渗措施：防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-10cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ②本项目一般防渗区域为一般固废暂存间、 化粪池。防渗措施：防渗措施：水泥硬化，等效黏土层Mb≥1.5m，防渗系数K≤10-7cm/s。 ③本项目简单防渗区域为其他区域。防渗措施：地面进行硬化处理，地表破损裂缝时及时进行修补处理。 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险防范措施 | 建立健全各种规章制度和岗位操作规程； 根据相关管理制度，落实危险废物管理的具体责任人，指定专人负责危险废物的统一收集、包装、贮存和转移工作； 按要求设置消防水池。 |
| 其他环境管理要求 | 1、项目建设过程应根据《排污口规范化整治技术要求》设置排污口，并设置与之相适应的环境保护图形标志牌。 2、建设单位应当在启动生产设施或发生实际排污之前办理排污许可证，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），项目属于“电力、热力生产与供应业44中的生物质能发电4417（利用农林生物质、沼气发电、垃圾填埋气发电）”，属于简化管理。 2、建设单位应根据环保竣工验收相关要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后方可投入使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入使用。 |

六、结论

综上所述，河南百川畅银环保能源股份有限公司新郑分公司拟建设的新郑市辛店区域垃圾焚烧厂渗滤液沼气无害化治理及综合利用项目符合国家产业政策，项目选址合理。项目建成后，废气、废水、噪声污染物可以做到达标排放，固体废物可以得到合理的处置。在落实评价提出的各项环境保护及污染防治措施的基础上，所产生的污染物均能达标排放或妥善处置，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，项目的建设可行。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.3198t/a | / | 0.3198t/a | +0.3198t/a |
|  | SO2 | / | / | / | 0.4649t/a | / | 0.4649t/a | +0.4649t/a |
|  | NOx | / | / | / | 2.2855t/a | / | 2.2855t/a | +2.2855t/a |
|  | 氨 | / | / | / | 0.3526t/a | / | 0.3526t/a | +0.3526t/a |
| 一般工业固体废物 | 硫渣 | / | / | / | 30t/a | / | 30t/a | +30t/a |
|  | 废渣 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废滤芯 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 纯水制备产生的废活性炭 | / | / | / | 0.08t/a | / | 0.08t/a | +0.08t/a |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 8.595t/a | / | 8.595t/a | +8.595t/a |
|  | 废机油桶 | / | / | / | 52个 | / | 52个 | +52个 |
|  | 含油抹布 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 废催化剂 | / | / | / | 0.04t/a | / | 0.04t/a | +0.04t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①